## Slide 2
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
TEMA:
SEGUIMIENTO Y BÚSQUEDA DE OBJETIVOS EN ENTORNOS COMPLEJOS USANDO MICRO VEHÍCULOS AÉREOS CON CÁMARAS MONOCULARES PARA APLICACIONES MILITARES
AUTOR:
CHAUCA VERA,
BRYAN ANDRÉS
DIRECTOR:
PhD. AGUILAR CASTILLO, WILBERT GEOVANNY
SANGOLQUÍ, SEPTIEMBRE 2020
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA,
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

## Slide 3
3
Contenido
INTRODUCCIÓN
01
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
DETECCIÓN, SEGUIMIENTO DE PERSONA Y EVASIÓN DE OBSTÁCULOS
BÚSQUEDA DE PERSONA
02
03
04
PRUEBAS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS
05
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
06

## Slide 4
4
INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Agricultura
Incendios y revisión de daños estructurales
Inventarios
Rastreo y monitoreo de zonas
Logística
Seguridad y defensa
Sensores, Navegación autónoma e Inteligencia Artificial
Notes: SENSORES: LIDAR, ULTRASONICOS, GPS Y VISION MONOCULAR O ESTEREO VISION
TECNICAS: SLAM e INTELIGENICA ARTIFICIAL

## Slide 5
5
INTRODUCCIÓN
Propuesta
PERCEPCIÓN
CONTROL DE NAVEGACIÓN
BÚSQUEDA DE OBJETIVO
Wi-Fi 2.4Ghz
IP: 192.168.42.1

## Slide 6
6
General
Realizar la evaluación del desempeño del sistema en diferentes entornos
Desarrollar el sistema de evasión de obstáculos mediante estimación de profundidad en imágenes monoculares, además del seguimiento y búsqueda de objetivos
Desarrollar el sistema de detección y reconocimiento de objetivos mediante algoritmos basados en visión por computador
Desarrollar el algoritmo para el sistema de control de vuelo autónomo de un micro-UAV integrando la detección, el seguimiento, la evasión de obstáculos, y la búsqueda de un objetivo.
Objetivo
Desarrollar un sistema en el framework ROS para el seguimiento y búsqueda de objetivos en entornos complejos usando micro vehículos aéreos y técnicas de estimación de profundidad en imágenes monoculares, para aplicaciones militares tales como el apoyo en la toma de decisiones en tiempo real en operaciones urbanas
INTRODUCCIÓN
Realizar un estudio del estado del arte sobre algoritmos de estimación de profundidad en imágenes monoculares y algoritmos enfocados en la detección, evasión de obstáculos, seguimiento y búsqueda de objetivos
Específicos

## Slide 7
7
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INTRODUCCIÓN
Computer Vision
Robótica
Natural Language Processing
Speech

## Slide 8
8
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INTRODUCCIÓN
Detección de Objetos
YOLOv4

## Slide 9
GNU/Linux
Ubuntu 16.04 LTS
Driver Nvidia v384.1
CUDA v9.0.176
cuDNN v7.3
OpenCV 3.3.1
Hardware
9
9
DESCRIPCION DEL SISTEMA
Software
Drone Parrot Bebop 2
HP Pavilion Gaming Laptop 15-cx0020nr
Intel Core i5-8300H CPU 2.30 GHz
8.00 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB GDDR5
v1.12
Keras
ROS Kinetic
YOLO v4

## Slide 10
10
DESCRIPCION DEL SISTEMA
Robot Operating Systems
Sistema de referencia móvil
Configuración en cruz (x)
Control de Movimientos

## Slide 11
11
DETECCIÓN DE PERSONA
Modelo pre-entrenado YOLO v4
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 12
12
DETECCIÓN DE PERSONA
Modelo pre-entrenado YOLO v4
Modelos | mAP | FPS |  |  | FLOPS
 |  | RTX 2070 | Tesla V100 | Estación en Tierra GTX 1050 Ti | 
YOLOv4-608 width=608 y height=608 | 65.7% | 34 | 62 | 9 | 128.5 BFlops
YOLOv4-512 width=512 y height=512 | 64.9% | 45 | 83 | 12 | 91.1 BFlops
YOLOv4-416 width=416 y height=416 | 62.8% | 55 | 96 | 16 | 60.1 BFlops
YOLOv4-320 width=320 y height=320 | 60.0% | 63 | 123 | 20 | 35.5 BFlops
YOLOv4-tiny | 40.2% | 330 | - | - | 6.9 BFlops
Arquitectura del
detector de objetos
Performance
YOLO v4
Notes: mAP (mean average precision)

## Slide 13
13
DETECCIÓN DE PERSONA
Modelo pre-entrenado YOLO v4
Predicción de cuadros delimitadores

## Slide 14
14
DETECCIÓN DE PERSONA
Modelo pre-entrenado YOLO v4
Resultados

## Slide 15
15
SEGUIMIETO DE PERSONA
Sistema MOT (Multi-Object Tracking)
Filtro de Kalman Extendido
Algoritmo recursivo para procesos de seguimiento y predicción de datos lineales o no lineales.
Aplicativos con comportamientos poco predecibles, caóticos, en fin, sistemas no lineales

## Slide 16
16
SEGUIMIETO DE PERSONA
Detección, seguimiento y rastreo
Detección de múltiples Personas
Asignación de ID’s

## Slide 17
17
SEGUIMIETO DE PERSONA
Modelado de la planta en PITCH
Modelado de la planta en YAW

## Slide 18
18
SEGUIMIETO DE PERSONA
Diseño del controlador en YAW
Diseño del controlador en PITCH
=
=
Parámetros
Identificación de la planta en YAW
Identificación de la planta en PITCH

## Slide 19
19
SEGUIMIETO DE PERSONA
Controlador en YAW
Controlador en PITCH
Determinación del error para la acción de control en YAW
Escalado Bipolar de pixeles a velocidades admitidas en YAW
Determinación del error para la acción de control en PITCH
Escalado Bipolar de pixeles a velocidades admitidas en PITCH

## Slide 20
20
SEGUIMIETO DE PERSONA
Controlador PID implementado en el micro-UAV (drone)
Diagrama de Bloques
Controlador PID
Sistema SISO (single input, single output)

## Slide 21
21
EVASIÓN DE OBSTÁCULOS
Estimación de profundidad - Unsupervised Monocular Depth Estimation (monodepth)
Fully Convolutional Network
Mapa de disparidad a partir de dos imágenes estéreo
Evaluaciones

## Slide 22
22
EVASIÓN DE OBSTÁCULOS
Estimación de profundidad
Zonas con obstáculos (barras naranjas)
Zonas libres (barras azules).

## Slide 23
23
EVASIÓN DE OBSTÁCULOS
Estimación de profundidad
Evaluaciones del algoritmo

## Slide 24
24
BÚSQUEDA DE PERSONA
Creación de un modelo de clasificación de imágenes con TensorFlow y Keras
Re-Identificación de persona
Captura de 50 imágenes durante 10 segundos
Recolección de imágenes
Captura de 50 imágenes durante 10 segundos
Creación de la red neuronal
Parámetros de optimización
Funciones para el entrenamiento
Chart: 
| 80/20
Series 1 | 40
Series 2 | 10
80% train - 20% test
generar réplicas con variaciones y distorsiones del dataset de imágenes
Data Augmentation

## Slide 25
25
BÚSQUEDA DE PERSONA
Creación de un modelo de clasificación de imágenes con TensorFlow y Keras
Re-Identificación de persona
Durante 20 épocas
Número de veces que el algoritmo ve el conjunto de datos completo
Entrenamiento del modelo
Convergencia de la precisión del modelo
Resultados del Entrenamiento

## Slide 26
26
BÚSQUEDA DE PERSONA
Re-Identificación de persona
Sistema Completo implementado

## Slide 27
27
Pruebas experimentales
Interior de una vivienda
Patio Exterior
Prueba | Iluminación (lux) | Porcentaje de certeza a diferentes distancias |  |  | 
 |  | 2 metros | 5 metros | 10 metros | 15 metros
1 | 50 | 99.9 - 99.6% | 99.7 - 92.3% | 99.3 - 90.1% | 97.6 - 89.0%
2 | 210 | 99.9 - 99.8% | 99.8 - 98.3% | 99.4 - 98.1% | 98.2 - 89.2%
3 | 350 | 100.0 - 99.8% | 99.7 – 99.2% | 99.7 – 98.5% | 98.2 – 91.4%
Detección de personas a diferentes distancias
Detección de personas a diferentes distancias
Prueba | Iluminación (lux) | Porcentaje de certeza a diferentes distancias |  |  | 
 |  | 2 metros | 5 metros | 10 metros | 15 metros
1 | 690 | 99.8 - 99.0% | 99.4 - 95.8% | 98.9 - 87.1% | 97.4 - 80.1%
2 | 1060 | 99.9 - 99.6% | 99.6 - 98.9% | 99.3 - 98.5% | 99.1 - 92.4%
3 | 4661 | 99.8 - 99.5% | 99.1 – 98.4% | 99.2 – 95.6% | 98.3 – 82.0%
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 28
28
Pruebas experimentales
Interior de una vivienda
Patio Exterior
Rastreo de la persona objetivo discriminando otras
Rastreo de la persona objetivo discriminando otras
Prueba | Iluminación (lux) | Permanece o no el rastreo a diferentes distancias |  |  | 
 |  | 2 metros | 5 metros | 10 metros | 15 metros
1 | 50 | Si | Si | Si | No
2 | 210 | Si | Si | Si | No
3 | 350 | Si | Si | Si | No
Prueba | Iluminación (lux) | Permanece o no el rastreo a diferentes distancias |  |  | 
 |  | 2 metros | 5 metros | 10 metros | 15 metros
1 | 690 | Si | Si | No | No
2 | 1060 | Si | Si | Si | No
3 | 4661 | Si | Si | Si | No
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 29
29
Pruebas experimentales
Interior de una vivienda
Patio Exterior
Seguimiento de persona seleccionada en trayectoria sin obstáculos
Seguimiento de persona seleccionada en trayectoria sin obstáculos
Prueba | Velocidad de caminata de la persona | Estado a diferentes distancias | 
 |  | 10 metros | 15 metros
1 | 0.5 m/s (lento) | Completado | Completado
2 | 1 m/s (moderado) | Completado | Completado
3 | 1.5 m/s (apresurado) | Completada | Completado
Prueba | Velocidad de caminata de la persona | Estado a diferentes distancias | 
 |  | 10 metros | 15 metros
1 | 0.5 m/s (normal) | Completado | Completado
2 | 1 m/s (moderado) | Completado | Completado
3 | 1.5 m/s (apresurado) | Completada | Completado
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 30
30
Pruebas experimentales
Interior de una vivienda
Patio Exterior
Seguimiento de persona seleccionada en trayectoria con obstáculos
Seguimiento de persona seleccionada en trayectoria con obstáculos
Prueba | Iluminación (lux) | Estado a diferentes velocidades de caminata de la persona |  | 
 |  | 0.5 m/s | 1 m/s | 
1 | 50 | Completado | Completado | 
2 | 210 | Completado | Completado | 
3 | 350 | Completado | Completado | 
Prueba | Iluminación (lux) | Estado a diferentes velocidades de caminata de la persona |  | 
 |  | 0.5 m/s | 1 m/s | 
1 | 690 | Completado | Completado | 1
2 | 1060 | Completado | Completado | 2
3 | 4661 | Completado | Completado | 3
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 31
31
Pruebas experimentales
Interior de una vivienda
Patio Exterior
Seguimiento, Búsqueda y Re-Identificación en trayectorias aleatorias
Seguimiento, Búsqueda y Re-Identificación en trayectorias aleatorias
Prueba | Estado de Re-Identificación de persona | Porcentaje de certeza de la persona Re-Identificada con el modelo entrenado | Falsos | 
 |  |  | Positivos | Negativos
1 | Encontrada | 75.90 % | No | No
2 | Encontrada | 80.04% | Si | No
3 | Encontrada | 83.35% | No | No
4 | Encontrada | 60.31% | No | Si
5 | Encontrada | 68.00% | Si | No
6 | Encontrada | 77.01% | No | Si
7 | Encontrada | 83.27% | Si | No
57%
33%
Completadas exitosamente
Confusión en la re-identificación
Prueba | Estado de Re-Identificación de persona | Porcentaje de certeza de la persona Re-Identificada con el modelo entrenado | Falsos | 
 |  |  | Positivos | Negativos
1 | Encontrada | 75.90 % | No | No
2 | Encontrada | 80.04% | Si | No
3 | Encontrada | 83.35% | No | No
4 | Encontrada | 60.31% | No | Si
5 | Encontrada | 68.00% | Si | No
6 | Encontrada | 77.01% | No | Si
7 | Encontrada | 83.27% | Si | No
57%
33%
Completadas exitosamente
Confusión en la re-identificación
Notes: Realizadas en distintos escenarios, en situaciones con distintas condiciones de viento, luminosidad y cantidad obstáculos

## Slide 32
32
CONCLUSIONES
Tras llevar a cabo una serie de investigaciones sobre técnicas y estrategias de inteligencia artificial enfocadas al área de computer visión, junto con el uso de un micro-UAV y su cámara incorporada, se desarrolló e implementó un sistema autónomo para la detección, el seguimiento y búsqueda de una persona en dos entornos distintos y complejos, correspondientes al interior de una vivienda y a un patio exterior al aire libre. De manera que se emplearon técnicas de estimación de profundidad, rastreo, búsqueda y re-identificación personas, siendo esta ultima un desafió en la que muchos investigadores y empresas apuestan cada vez más a su desarrollo para ser puestas en práctica sobre circuitos cerrados de cámaras de seguridad, abriendo paso a una serie de aplicativos tanto civiles como militares.
El sistema de detección y reconocimiento de objetivos YOLOv4 implementado, ofrece mejores resultados en cuanto a presión y velocidad a diferencia de su antecesor YOLOv3. El sistema presentó resultados en cuanto a porcentajes de certeza entre 100 y 90% en interiores, y el 99 y 80% en exteriores con distintas condiciones de luz, para evaluaciones hasta una distancia de detección de personas de 15 metros y con velocidades de procesamiento de aproximadamente 20FPS en un ordenador con una tarjeta Nvidia GTX-1050Ti. Resultados bastante buenos en comparación a modelos de detección como ssd_mobilenet, ssd_inception, faster_rcnn, entre otros modelos de TensorFlow, cuyas precisiones y velocidades son inferiores.
El sistema de evasión de obstáculos fue implementado gracias a algoritmos de estimación de profundidad en imágenes monoculares, que, a través de un mapa de profundidad, se delimitó las secciones en la que se analizaría si hay obstáculos a 2 metros, distancia adecuada para responder a ellos con anticipación y evitar colisiones en los extremos. Este análisis fue hecho a través de ponderaciones en las intensidades de pixeles, llegando a definirse que. para valores mayores a 160 son considerados obstáculos y cuya acción de evasión es realizada simplemente por un controlador ON-OFF
Para la etapa de seguimiento, previamente fue realizado el modelamiento de la planta a través de la estimación del movimiento del micro-UAV captado entre cada frame, tanto para el movimiento en pitch (hacia delante y atrás) y en yaw (giro angular sobre el propio eje). A partir de ello tan solo fue necesario el diseño de dos controladores PI. El controlador en pitch es el encargado de mantener el seguimiento de la persona desde una distancia de separación adecuada, y el controlador en yaw se enfoca en mantener a la persona centrada en la imagen

## Slide 33
33
CONCLUSIONES
La implementación de la etapa de seguimiento también estuvo acompañada de un sistema MOT, que, por medio de un Filtro de Kalman, identifica a cada persona con un id y ejecuta un rastreo digital de ella mientras se mantiene dentro de la imagen captada por el micro-UAV. Además, el sistema es capaz de predecir hasta 4 frames posteriores en caso de que YOLOv4 no genere detecciones de la persona
Las pruebas de seguimiento recorriendo tramos de 10 y 15 metros, a velocidades de caminata de 0.5, 1 y 1.5 m/s en un entorno con y sin obstáculos, tanto en interiores como en exteriores, fueron completadas con éxito en distintas condiciones de luminosidad y manteniendo una distancia de separación menor a 5 metros entre el micro-UAV y la persona. Esto que indica que el sistema es capaz de realizar un buen seguimiento a distintas velocidades incluso a distancias mayores y con obstáculos de por medio.
El rastreo de la persona en la imagen fue posible hasta una distancia de separación máxima de 10 metros entre ella y el micro-UAV, debido a la perdida de la detección por a falsos negativos en 5 o 6 de cada 20 frames producidos en la detección a distancias mayores. Este comportamiento sucedió en pruebas realizadas en ambos entornos, exterior e interior. La solución a ello es simplemente reconfigurar los parámetros en el filtro de Kalman en el sistema MOT, para que efectué predicciones por mayor cantidad de frames e intente no perder el rastreo de la persona objetivo en el caso que la detección falle
En la etapa de búsqueda se diseñó un modelo de clasificación de imágenes con el uso del framework Tensorflow y la biblioteca Keras para la re-identificación de la persona. El modelo es entrenado con las imágenes de la persona a seguir en cada ejecución del sistema y su rendimiento fue adecuado en tan solo el 57% de las pruebas realizadas en un entorno interior y exterior, presentando en la mayor parte de ellas falsos positivos y negativos. En conclusión, el bajo rendimiento del modelo es debido al tiempo limitado y a la poca cantidad de datos disponibles para su entrenamiento. Lo que provoca que el modelo se sobreajuste y no generalice su conocimiento al momento de hacer las inferencias.
El sistema es susceptible en un 33% a confundirse en la re-identificación, a causa de cambios de luz en el ambiente, personas con vestimentas similares entre otros. Pero generalmente es en vista de la baja robustez del modelo de entrenamiento

## Slide 34
34
RECOMENDACIONES
Se recomienda mantener una constante revisión de los componentes del micro-UAV, tales como motores, batería, hélices, sistema de amortiguación en la caída, entre otros, a fin de no tener inconvenientes durante el vuelo y no comprometer la integridad de este
En el caso de contar con ordenadores con mayores capacidades computacionales a las utilizadas en este proyecto de investigación, se recomienda usar detector YOLOv4 configurado para profesar imágenes de 608 x 608, para obtener una mayor precisión en las inferencias a mayores distancias y disminuir la generación de falsos positivos y negativos. Otra opción es el uso de un detector mucho más robusto, desarrollado por los investigadores de Facebook sobre el framework PyTroch, llamado DETR (DEtection TRansformer).
En cuanto al sistema de rastreo, se recomienda usar un sistema de MOT (Multiple Object Tracking) ya estructurado y más robusto, como DeepSort, FairMOT, JDE, Lif_T, entre otros
Para la etapa de estimación de profundidad monocular, se recomienda el uso de sistemas mucho más precisos y robustos, como lo son SVS, monoResMatch, SemiDepth, modondepth2 entre otros modelos disponibles desarrollados sobre TensorFlow o PyTorch

## Slide 35
35
RECOMENDACIONES
En la etapa de búsqueda y re-identificación de persona, se recomienda usar el mismo modelo diseñado en este trabajo de investigación, pero entrenarlo sobre mayor cantidad de épocas, para lo cual se requiere de un computador mucho más potente, que realice el entrenamiento a mayor velocidad y en la misma cantidad de tiempo. La otra opción es realizar e ir actualizando el entrenamiento con nuevas capturas mientras el micro-UAV ejecuta el seguimiento de la persona
Como ultima recomendación en la etapa de búsqueda es el entrenamiento de un modelo de clasificación a través de Transfer Learning. De este modo se puede usar modelos robustos, con capas convolucionales, funciones de activación y demás parámetros diseñados por investigadores y puestos a disposición para su libre uso. Un ejemplo es el modelo VGG16
Es necesario mencionar que la mayor parte de las recomendaciones sobre técnicas y estrategias propuestas para mejorar el rendimiento del sistema, requieren de un ordenador con altos recursos computacionales

## Slide 36
Gracias
Gracias
jj