## Slide 1: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN FACIAL FUNDAMENTADO EN ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y REDES NEURONALES
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
AUTOR: WILLIAM IBARRA FLORES
DIRECTOR: DR. GONZALO OLMEDO CIFUENTES
SANGOLQUÍ, 2020
Trabajo de Titulación

## Slide 2: Contenidos
Introducción
Objetivos
Marco Teórico
Desarrollo y funcionamiento
Pruebas y resultados
Análisis comparativo
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3: Introducción
Biometría
Características
fisiológicas
Características de comportamiento
Posesiones
Apariencia
Conocimiento secreto

## Slide 4: Contenidos
Introducción
Objetivos
Marco Teórico
Desarrollo
Pruebas y resultados
Análisis comparativo
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 5: Objetivos
Desarrollar e implementar un sistema de control de acceso en tiempo real a través de identificación y verificación facial mediante redes neuronales profundas con distintos algoritmos de aprendizaje automático.
General
Específicos
Evaluar dos algoritmos de aprendizaje automático aplicados al reconocimiento de rostros y seleccionar el que mejor rendimiento presenta para su posterior implementación.
Elaborar un análisis comparativo entre los algoritmos de aprendizaje automático seleccionados en cuanto a precisión y velocidad de respuesta.
Diseñar un sistema biométrico robusto que disminuya la probabilidad de una suplantación de identidad.
Disponer de una base de datos de personas que utilicen el sistema de control de acceso a través del registro de información relevante.

## Slide 6: Contenidos
Introducción
Objetivos
Marco Teórico
Desarrollo y funcionamiento
Pruebas y resultados
Análisis comparativo
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 7: Sistemas biométricos
Funcionamiento
% de reconocimiento debe superar un determinado umbral y el tiempo de ejecución debe ser asequible.
Aceptabilidad
Método de reconocimiento que puedan integrar en su vida diaria.
Robustez
Fortaleza frente ataques fraudulentos (suplantación de identidad)
Mecanismo de patrones que adquiere datos biométricos de un individuo, extrayendo características y comparándolas con plantillas en la BD
CONDICIONES

## Slide 8: Sistemas biométricos
Normalización: modificar datos biométricos
Extracción de características discriminatorias
Decisión: aceptación o rechazo
Emparejamiento: genera puntuaciones de coincidencia
Módulos
principales

## Slide 9
Inteligencia
Artificial (IA)
Aprendizaje
Automático (ML)
Aprendizaje
Profundo (DL)
Algoritmos que permiten que las máquinas aprendan y hagan predicciones basadas en su experiencia
Procesos que permiten que las máquinas actúen como humanos replicando su comportamiento y naturaleza
Función de la IA, imita el funcionamiento del cerebro humano en el procesamiento de datos y la creación de patrones para su uso en la toma de decisiones.
CNN
KNN
SVM
PCA
ANN
Lineal
RNN

## Slide 10
Tipos de ML
Supervisado
No supervisado
Por refuerzo
Conjunto de datos
Entrenar el modelo
Hacer la predicción
Clasificación
Regresión
KNN
SVM
Clasificación de similitudes
No agente externo
Clustering
PCA
Concepto prueba-error

## Slide 11: K-vecinos más cercanos (KNN)
Las instancias dentro de un conjunto de datos generalmente existirán cerca de otras instancias que tienen propiedades similares
Si las instancias están etiquetadas con una etiqueta de clasificación, entonces el valor de la etiqueta de una instancia no clasificada se puede determinar observando la clase de sus vecinos más cercanos.
Funcionamiento
Aprendizaje
Evaluación
Dotar de datos entrenamiento
Especificar el valor de K
Cálculo de la dist. euclidiana

## Slide 12: Máquina de vectores de soporte (SVM)
Se basan en la idea de encontrar un hiperplano con máximo margen que divida mejor un conjunto de datos entre clases
Margen
Vectores de soporte
Distancia entre el hiperplano y el punto de datos más cercano de cualquier conjunto.
> margen > probabilidad de clasificación correcta
Puntos de datos más cercanos al hiperplano
Colaboran en la construcción del hiperplano

## Slide 13: Máquina de vectores de soporte (SVM)
Kernel
Función matemática definida como núcleo.
Toma un espacio de entrada de baja dimensión y lo transforma en un espacio de mayor dimensión
Lineal, polinomial, Rbf, sigmoide, etc.

## Slide 14: Red neuronal Convolucional (CNN)
Usa la convolución como principal herramienta para el procesamiento y análisis de datos, generalmente en la detección de objetos y rostros en imágenes
Reduce las imágenes a una forma que sea más fácil de procesar, sin perder características claves para obtener una buena predicción.
Las capas poseen neuronas dispuestas en 3 dimensiones: ancho, alto y profundidad

## Slide 15
Capas
Convolución
Agrupación
Completamente conectada
Uso de kernels (filtros)
Generan mapas de características
Predice la clase a la que pertenece cada característica
Reduce la cantidad de información en cada característica obtenida de los mapas creados
Mantiene características más importantes
Pérdida simultánea de información
Toma resultados de capas anteriores
Usa para clasificar la imagen de entrada con una etiqueta

## Slide 16: Contenidos
Introducción
Objetivos
Marco Teórico
Desarrollo y funcionamiento
Pruebas y resultados
Análisis comparativo
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 17: Software y Hardware
Software
Python
OpenCV
Dlib
Lenguaje de programación
Algoritmos de procesamiento de imágenes y video
Algoritmos de aprendizaje profundo: CNN, predictores de forma, Resnet
Hardware
MySQL
Motor de base de datos
Scikit-learn
Algoritmos de aprendizaje automático: KNN, SVM
Ubuntu
Sistema Operativo

## Slide 18: Componentes del Sistema

## Slide 19: Módulo de detección de tono
Habilitar micrófono
Bell.py
Escuchar señales
Extraer frecuencia
fundamental
Ejecutar reconocimiento facial
Aubio
PyAudio
Tiempo de detección de la señal, 3 segundos aprox.
Rango establecido para detección > 2KHz
Actualiza la información detectada cada 10 segundos
Permite el funcionamiento del sistema, emplea técnicas de detección y extracción de señales de audio.

## Slide 20: Módulo de registro
Acceso a la cámara
Build_face_dataset.py
Detección de rostro
Captura de imagen
Almacenamiento en disco
OpenCV
Teclado
Imutils
video
haarcascade_frontalface_default.xml
Recopila la información de rostros para crear la BD, empleando técnicas de aprendizaje automático y de procesamiento de imágenes
BD

## Slide 21: Módulo de reconocimiento facial
face_extract.py
Procesa información de rostros suministrados por el módulo de registro
Compuesto por 3 submódulos elementales para su operación: extracción de características, entrenamiento, predicción
Empleo de librerías: OpenCV 4.1.1, Dlib 19.7.1, Scikit-learn
face_train.py
face_recognize.py

## Slide 22: Extracción de características - Submódulo
Representa la obtención de las características del rostro mediante incrustaciones faciales.
Una incrustación es una representación numérica de vectores que corresponden a cada rostro detectado en un espacio de 128 valores.
face_extract.py
Preprocesamiento imágenes
Detección de rostro
BD
Binary Large Object (BLOB)
Extraer una región de la imagen en la que algunas propiedades como la intensidad o el color son similares
Conserva información relevante para pasarle a la siguiente etapa
Modelo pre-entrenado - Dlib
Genera mapa de 32 dimensiones
Reduce tamaño de imagen
Selecciona ROI y encierra en cuadros delimitadores
Clasifica la ROI con > puntuación

## Slide 23: Extracción de características - submódulo
Creación de incrustaciones
Predictor de forma de 68 puntos
Aplicar la CNN - Dlib
Regiones: boca, ceja derecha-izquierda, ojo derecho-izquierdo, nariz y
mandíbula
Genera un vector de 128 valores para cada rostro
Función de pérdida de triplete acerca vectores similares o aleja vectores diferentes
Modifica los pesos acorde a una métrica de distancia guía (0.4)
Disco

## Slide 24: Entrenamiento - submódulo
Disco
face_train.py
Objeto Knn_clf
SVM
Librería Sklearn
Valor de K=19
fit(X,Y)
Almacenar Disco
Incrustaciones
Etiquetas
Distancia euclidiana
Votos por etiquetas
Hiperplanos de decisión
Márgenes
Vectores de soporte
Valor de C=1
Kernel=lineal
Probabilidad=True
Almacenar Disco
fit(X,Y)
Incrustaciones
Etiquetas
f(x) de peso
KNN
Objeto Svm_clf

## Slide 25: Predicción - submódulo
Recepta la información de rostros, la procesa y de acuerdo al clasificador determina su identificación
Predice si el rostro es conocido o no en base a resultados previamente proporcionados
Conocido = etiqueta nombre
Desconocido = etiqueta desconocido

## Slide 26: Predicción - submódulo
face_recognize.py
KNN
Encuentra las K caras más similares en el conjunto de entrenamiento (Dist.eu)
Realiza un voto mayoritario en su etiqueta
Valor umbral de decisión 0.4
Conversión de puntaje de distancia facial a un puntaje %
Preprocesar
Extrae características
Knn_clf.predict()
Base de datos
entrenada
Nombre /
Desconocido

## Slide 27: Predicción - submódulo
face_recognize.py
SVM
Realiza predicciones de probabilidad
Consigue este puntaje de prob. mediante la mayor cantidad de veces que se repita una etiqueta
99% alta prob. de coincidencia, mientras 40% baja prob.
Preprocesar
Extrae características
Svm_clf.predict_proba()
Base de datos
entrenada
Conocido /
Desconocido

## Slide 28: Módulo de Acceso
Representa la incorporación del sistema de reconocimiento facial a la chapa magnética
Elaboración de un historial de ingreso registrado en una base datos gestionada por MySQL
enable.py
Inscription.py
Librerías
- Jetson.GPIO
Librerías
- MySQL.connector
- Datatime

## Slide 29: Incorporación sistema - chapa
enable.py
Jetson.GPIO
Declaración de pines
2,6,12
Escritura en alto/bajo
GPIO.output()
Establecer pin salida
La Jetson incluye una cabecera de 40 pines
Pin alimentación (2), gnd(6) y control (12)
Módulo rele 5V
Tiempo de escritura en alto 2 segundos

## Slide 30: Historial de ingreso
inscription.py
MySQL.connector
Creación de la Base de Datos
“Registro”
Inscripción de datos
Software instalado
Apache
MySQL
phpMyAdmin
host=localhost
user=root
pass=root
Nombre
Fecha
Hora
Creación de la Tabla
“Personal”

## Slide 31: Historial de ingreso

## Slide 32: Funcionamiento del Sistema
Espera señal de audio
Activa cámara
captura rostro
Coincidencia
Activa chapa magnética
Registra ingreso
Detección

## Slide 33: Sistema de control de acceso

## Slide 34: Contenidos
Introducción
Objetivos
Marco Teórico
Desarrollo y funcionamiento
Pruebas y resultados
Análisis comparativo
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 35: Pruebas
Distancia
Distancia 1
Distancia 2
Distancia 3
50 cm
80 cm
120 cm
Iluminación
Iluminación 1
Iluminación 2
Iluminación 3
Cenital
Poca Luz
Contraluz
Métricas
Precisión (%)
Tiempo de clasificación (seg)

## Slide 36: Contexto
Sujetos | # de Fotos
Usuario 1 | 30
Usuario 2 | 33
Usuario 3 | 43
Usuario 4 | 37
Usuario 5 | 32
Usuario 6 | 34
Usuario 7 | 32
Usuario 8 | 34
Usuario 9 | 31
Usuario 10 | 30
Desconocido | 10

## Slide 37: Resultados KNN - Distancia
Distancia 1
Chart: Precisión - KNN
| Usuario 1 | Usuario 2 | Usuario 3 | Usuario 4 | Usuario 5 | Usuario 6 | Usuario 7 | Usuario 8 | Usuario 9 | Usuario 10 | Desconocido
Distancia 1 | 83.06 | 88.14 | 91.68 | 91.87 | 74.86 | 86.25 | 89.16 | 72.42 | 90.06 | 89.21 | 90.3
Distancia 2 | 77.52 | 80.68 | 83.4 | 83.13 | 69.85 | 81.9 | 84.66 | 67.9 | 82.01 | 83.61 | 80.46
Distancia 3 | 36.55 | 38.81 | 46.77 | 45.79 | 29.93 | 39.39 | 47.47 | 29.46 | 45.17 | 46.82 | 33.61
Chart: Tiempo de Clasificación - KNN
| Usuario 1 | Usuario 2 | Usuario 3 | Usuario 4 | Usuario 5 | Usuario 6 | Usuario 7 | Usuario 8 | Usuario 9 | Usuario 10 | Desconocido
Distancia 1 | 6.84 | 6.15 | 5.96 | 6.51 | 6.35 | 6.17 | 5.82 | 6.01 | 6.29 | 5.75 | 5.97
Distancia 2 | 6.12 | 6.09 | 6.97 | 7.22 | 6.42 | 6.15 | 6.32 | 6.05 | 6.81 | 6.12 | 6.03
Distancia 3 | 6.25 | 5.63 | 6.11 | 7.38 | 7.23 | 5.51 | 5.89 | 6.45 | 7.25 | 6.78 | 6.59

## Slide 38: Resultados KNN - Iluminación
Iluminación 1
Chart: Precisión - KNN
| Usuario 1 | Usuario 2 | Usuario 3 | Usuario 4 | Usuario 5 | Usuario 6 | Usuario 7 | Usuario 8 | Usuario 9 | Usuario 10 | Desconocido
Luz cenital | 87.25 | 82.14 | 84.67 | 85.31 | 76.28 | 87.63 | 85.63 | 86.38 | 85.41 | 88.16 | 86.94
Poca luz | 69.47 | 70.28 | 78.26 | 78.38 | 65.43 | 70.34 | 76.44 | 75.97 | 77.32 | 76.29 | 79.17
Contraluz | 71.96 | 68.74 | 80.59 | 86.53 | 64.32 | 73.82 | 78.23 | 82.18 | 85.39 | 74.57 | 70.85
Chart: Tiempo de Clasificación - KNN
| Usuario 1 | Usuario 2 | Usuario 3 | Usuario 4 | Usuario 5 | Usuario 6 | Usuario 7 | Usuario 8 | Usuario 9 | Usuario 10 | Desconocido
Luz cenital | 6.34 | 6.15 | 6.19 | 7.07 | 6.41 | 6.24 | 6.05 | 6.15 | 6.28 | 6.11 | 6.29
Poca luz | 6.61 | 6.11 | 6.82 | 6.37 | 6.25 | 6.15 | 6.26 | 6.23 | 6.56 | 6.37 | 6.46
Contraluz | 6.53 | 6.98 | 6.3 | 6.09 | 6.42 | 7.1 | 6.66 | 6.31 | 7.12 | 6.49 | 6.31

## Slide 39: Resultados SVM - Distancia
Distancia 3
Chart: Precisión - SVM
| Usuario 1 | Usuario 2 | Usuario 3 | Usuario 4 | Usuario 5 | Usuario 6 | Usuario 7 | Usuario 8 | Usuario 9 | Usuario 10 | Desconocido
Distancia 1 | 93.09 | 81.43 | 93.84 | 85.17 | 76.95 | 83.76 | 0 | 76.87 | 88.81 | 91.93 | 90.78
Distancia 2 | 88.72 | 86.56 | 85.32 | 78.15 | 69.42 | 87.87 | 83.33 | 68.8 | 77.33 | 82.16 | 81.06
Distancia 3 | 71.03 | 74.25 | 72.98 | 68.56 | 54.14 | 75.36 | 71.28 | 52.88 | 66.96 | 69.31 | 76.25
Chart: Tiempo de Clasificación - SVM
| Usuario 1 | Usuario 2 | Usuario 3 | Usuario 4 | Usuario 5 | Usuario 6 | Usuario 7 | Usuario 8 | Usuario 9 | Usuario 10 | Desconocido
Distancia 1 | 7.93 | 7.02 | 6.94 | 6.92 | 8.41 | 7.12 | 6.94 | 8.23 | 6.13 | 7.14 | 6.73
Distancia 2 | 6.59 | 7.44 | 7.01 | 7.13 | 8.17 | 7.53 | 7.11 | 8.36 | 7.23 | 7.27 | 6.07
Distancia 3 | 7.34 | 7.1 | 6.92 | 6.87 | 8.84 | 7.18 | 7.02 | 8.42 | 6.93 | 7.33 | 8.67

## Slide 40: Resultados SVM - Iluminación
Iluminación 2
Chart: Precisión - SVM
| Usuario 1 | Usuario 2 | Usuario 3 | Usuario 4 | Usuario 5 | Usuario 6 | Usuario 7 | Usuario 8 | Usuario 9 | Usuario 10 | Desconocido
Luz cenital | 84.18 | 82.31 | 84.81 | 87.44 | 78.11 | 83.55 | 82.74 | 76.87 | 86.14 | 81.27 | 86.57
Poca Luz | 70.75 | 58.54 | 69.67 | 44.28 | 41.13 | 59.43 | 68.12 | 40.38 | 43.85 | 66.45 | 65.03
Contraluz | 73.14 | 76.89 | 78.41 | 77.92 | 62.45 | 78.14 | 76.28 | 61.57 | 76.52 | 74.85 | 72.03
Chart: Tiempo de Clasificación - SVM
| Usuario 1 | Usuario 2 | Usuario 3 | Usuario 4 | Usuario 5 | Usuario 6 | Usuario 7 | Usuario 8 | Usuario 9 | Usuario 10 | Desconocido
Luz cenital | 7.58 | 6.73 | 6.96 | 6.68 | 7.21 | 6.83 | 6.79 | 7.11 | 6.51 | 6.62 | 7.04
Poca luz | 6.76 | 7.63 | 7.5 | 7.36 | 7.91 | 7.73 | 7.33 | 7.52 | 7.27 | 7.13 | 7.32
Contraluz | 7.23 | 7.06 | 7.87 | 7.55 | 7.82 | 7.15 | 7.61 | 7.79 | 7.42 | 7.24 | 6.94

## Slide 41: Contenidos
Introducción
Objetivos
Marco Teórico
Desarrollo y funcionamiento
Pruebas y resultados
Análisis comparativo
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 42: Análisis comparativo – Prueba Distancias
Chart: KNN vs SVM
| Distancia 1 | Distancia 2 | Distancia 3
Prom.KNN% | 86.09 | 79.55 | 39.97
Prom.SVM % | 86.67 | 81.33 | 72.1
Chart: Tiempo de Clasificación
| Distancia 1 | Distancia 2 | Distancia 3
Prom.KNN % | 6.16 | 6.39 | 6.46
Prom.SVM % | 7.22 | 7.26 | 7.51

## Slide 43: Análisis comparativo – Prueba Iluminación
Chart: KNN vs SVM
| Iluminacion 1 | Iluminacion 2 | Iluminacion 3
Prom.KNN % | 85.1 | 74.3 | 76.11
Prom.SVM % | 83.09 | 57.05 | 73.47
Chart: Tiempo de Clasificación
| Iluminacion 1 | Iluminacion 2 | Iluminacion 3
Prom.KNN % | 6.29 | 6.38 | 6.57
Prom.SVM % | 6.91 | 7.4 | 7.42

## Slide 44: Contenidos
Introducción
Objetivos
Marco Teórico
Desarrollo y funcionamiento
Pruebas y resultados
Análisis comparativo
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 45: Conclusiones
Se desarrolló un sistema de control de acceso en tiempo real a través de reconocimiento facial y detección de tono mediante redes neuronales y dos métodos de aprendizaje automático diferentes.
Se implementó un sistema de control de acceso en tiempo real en un dispositivo portable de baja potencia con el método de aprendizaje automático KNN, puesto que este método presenta mejores resultados para los intereses de uso del sistema.
Los resultados de los experimentos muestran que SVM demostró ser un mejor clasificador con una precisión del 80% aprox. en promedio de acierto, en condiciones donde la distancia del sujeto de prueba es variable, mientras que KNN demostró tener mejor rendimiento en condiciones de variación de iluminación con una precisión del 78% aprox. en promedio de acierto.
Se observó que en cuanto a velocidad de clasificación respecta, KNN demostró ser el más rápido en ambas pruebas con un tiempo de clasificación de 6 segundos aproximadamente.
Incorporar al sistema biométrico un sistema de detección de un tono en específico, reduce significativamente los posibles intentos de suplantación de identidad.
Se creó una base de datos que lleva el control del registro de las personas que utilizan el sistema de reconocimiento facial, el cual permite consultas en cualquier momento.

## Slide 46: Recomendaciones
Se recomienda que la base datos esté conformada por información fotográfica recolectada en diferentes condiciones de iluminación y distancia, así como también que de cada usuario se disponga de al menos 30 fotografías.
Es importante limpiar los buffers que almacenan información de la cámara ya que eso permite que la latencia en la captura de fotogramas sea la menor posible para lograr una recepción de video en tiempo real.
Se sugiere el empleo de una cámara CSI por disponer de una mayor velocidad que transmisión de datos en comparación con una de USB 3.0 o una IP, así como también que la cámara disponga de visión multimodo (diurna/nocturna).
Conviene configurar el micrófono USB con una sensibilidad del 85% para disminuir la probabilidad de detección de falsos positivos.

## Slide 47
¡ GRACIAS !