## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
“DISEÑO DEL ALIVIADERO DE EMERGENCIA EN LA ZONA
DE LA CASCADA MONTANA –PROVINCIA DE NAPO”
AUTORES:
SRTA. DANIELA FERNANDA MARTÍNEZ LASCANO
SR. BRYAN JOSUE SOLANO CAJAMARCA
DIRECTOR: ING. HUGO FABIÁN BONIFAZ GARCÍA, Mgs.
SANGOLQUÍ - 2020

## Slide 2
CONTENIDO
1
ANTECEDENTES
2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3
OBJETIVOS
6
4
MARCO TEÓRICO
5
GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DE LA ZONA
DISEÑO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS
7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3: ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Amenaza del avance del proceso de erosión regresiva
Implantación de obras hidráulicas
Salto formado durante un aproximado de 2 meses
Pérdida del tramo de la calzada, 22 de agosto del 2020
Rompimiento de tuberías de oleoducto, 07 de abril del 2020
Daños en infraestructura vial, segunda semana de junio del 2020
Cascada San Rafael antes del derrumbe
Cascada San Rafael después del derrumbe.
Colapso 02 de Febrero del 2020
https://www.youtube.com/watch?v=QfEUY4NNXVQ&ab_channel=BJSChttps://www.youtube.com/watch?v=QfEUY4NNXVQ&ab_channel=BJSC

## Slide 4: OBJETIVOS
Diseñar un conjunto de obras hidráulicas de emergencia que permitan disminuir el riesgo de avance de la erosión regresiva del río Coca hacia aguas arriba de la zona de la cascada Montana, Provincia de Napo, y de esta manera proteger las obras de infraestructura y población ubicada en la margen izquierda del mencionado sector.
OBJETIVO GENERAL

## Slide 5: OBJETIVOS
Obtener la topografía de la zona de estudio.
Realizar líneas sísmicas y determinar los estratos del suelo.
Determinar las condiciones geológicas naturales de la margen derecha del sitio actual de la erosión.
Establecer los caudales de diseño en base a la información hidrológica disponible.
Diseñar el conjunto de obras hidráulicas que se requieran para limitar el desplazamiento de la erosión regresiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

## Slide 6: MARCO TEÓRICO
EROSIÓN REGRESIVA
Erosión Regresiva
¿Qué es?
Es cuando la hidrodinámica de un río es tan fuerte que puede carcomer las orillas y taludes aledaños a su cauce, cambiando el trayecto original del río

## Slide 7: MARCO TEÓRICO
PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROLÓGICOS
Información hidrológica
En el Ecuador la red de estaciones hidrológicas y meteorológicas es operada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)
Método probabilístico
Con los datos disponibles se elabora una curva de duración de caudales
Caudal de Diseño
Caudal mínimo y caudal ecológico
Chart: Periodo de retorno (Años)
| 5 | 20 | 500 | 1000 | 10000
 | 2820 | 4240 | 7600 | 8380 | 11200

## Slide 8: MARCO TEÓRICO
ALIVIADERO
Tipos de aliviadero
Aliviadero de servicio
Componentes del aliviadero
Canal de aproximación
Diseño del aliviadero
Estudio hidrológico de caudales y crecidas
Aliviadero auxiliar
Aliviadero emergente
Estructura de control
Estructura de conducción
Estructura de disipación
Canal de descarga
Estudio geológico
Estudios de suelos y rocas
Topografía de detalle de la zona
Curva característica Caudal vs Cota
Fuente: (Sandoval W. , 2019)
Fuente: (Pardo. , 2011)
Fuente: (Ulrich. , 2020)

## Slide 9: MARCO TEÓRICO
Diseño de presa vertedora en suelos
Presa vertedora asentada en suelos
Perfil superior o externo
Diseño del perfil del vertedero
Depende del tipo de suelo y la diferencia de niveles Zmáx
Perfil interior o subterráneo
Fuente: (Sandoval W. , 2019)
Fuente: (Sandoval W. , 2019)

## Slide 10: MARCO TEÓRICO
Transporte de sedimentos
Transporte de sedimentos.
Definición:
Se entiende por sedimentos a todas las partículas de suelo y roca de la cuenca que son arrastradas por una corriente.
Fuente: (Rivero, Urbina & Yepéz. , 2016)

## Slide 11: GEOLOGÍA DE LA ZONA
GEOLOGÍA
Constituyen parte de la Zona Subandina Oriental Ecuatoriana, en un área de transición entre la Cordillera Real y la planicie Amazónica
Está se encuentra constituida por una potente serie de rocas y depósitos de origen volcánico.
Es caracterizada por presentar una geodinámica activa, controlada por tres factores: actividad sísmica, tectónica y actividad volcánica.
Mapa geológico de la Cuenca hidrográfica del río Coca
Fuente: (Andrade, 2016)

## Slide 12
Estudio de Estratigrafía de los suelos y roca subyacente en el área de estudio
Ensayos de Sísmica de refracción
Ensayos de Nakamura,
Determina variaciones en la velocidad de onda de corte (Vs) según la profundidad del estrato
Determina la vibración del suelo
ENSAYOS

## Slide 13
ENSAYO DE SÍSMICA DE REFRACCIÓN
Margen Izquierdo del Río Coca Km 106
Margen Izquierdo del Río Coca Km 105
Margen Izquierdo del Río Coca Km 105
Las líneas de Sísmica de Refracción se los realizó según lo recomendado en la norma ASTM D5777-00

## Slide 14
Procedimiento de toma de registros sísmicos
 |  |  |  |  | ANÁLISIS | 
Sitio | Línea Sísmica | Config. | No. Canales | Longitud (M) | Vs | No. Registros
Terreno del “Margen Izquierdo del Río Coca Km 106” Línea 1 | Ls1 | Lineal | 12,0 | 27,5 | Activo | 11
 | Ls2 | Lineal | 12,0 | 27,5 | Pasivo | 20
Terreno del “Margen Izquierdo del Río Coca Km 105” Línea 2 | Ls3 | Lineal | 12,0 | 33,0 | Activo | 11
 | Ls4 | Lineal | 12,0 | 33,0 | Pasivo | 20
Terreno del “Margen Izquierdo del Río Coca Km 105” Línea 3 | Ls5 | Lineal | 12,0 | 27,5 | Activo | 11
 | Ls6 | Lineal | 12,0 | 27,5 | Pasivo | 20
Línea 3
Perfil de Cizalla del Margen Izquierdo del Río Coca Km 105
ENSAYO DE SÍSMICA DE REFRACCIÓN

## Slide 15
SITIO | LÍNEA SÍSMICA | MÉTODO | VS (m/s) | CLASIFICACIÓN DE PERFIL SÍSMICO DE SUELO
Terreno del “Margen Izquierdo del Río Coca Km 106” Línea 1 | Ls1 | ACTIVO | 267.1 | D
 | Ls2 | PASIVO | 326.6 | 
 |  | COMBINADO | 326.3 | 
Terreno del “Margen Izquierdo del Río Coca Km 105” Línea 2 | Ls3 | ACTIVO | 328.9 | C
 | Ls4 | PASIVO | 372.5 | 
 |  | COMBINADO | 371.7 | 
Terreno del “Margen Izquierdo del Río Coca Km 105” Línea 3 | Ls5 | ACTIVO | 321.9 | D
 | Ls6 | PASIVO | 366.6 | 
 |  | COMBINADO | 324.7 | 
Resumen de resultados de velocidades de onda “”
Clasificación de suelo según la norma NEC-15:
ENSAYO DE SÍSMICA DE REFRACCIÓN

## Slide 16
El estudio consiste en la determinación de los períodos de vibración en el suelo del margen izquierdo del Río Coca, a la altura del Km 105 y Km 106 de la vía Quito – Lago Agrio, en el cual para determinar los períodos fundamentales se utilizó el sismógrafo marca “SARA”.
 |  | ANÁLISIS | 
SITIO | ENSAYO | FRECUENCIA (Hz) | PERIODO (Seg)
Margen izquierdo del Río Coca, Km 106 Vía Quito - Lago Agrio | NAKAMURA 1 | 1,053 | 0,9497
Margen izquierdo del Río Coca, Km 105 Vía Quito - Lago Agrio | NAKAMURA 2 | 1,223 | 0,8177
Resultados de ensayo “NAKAMURA”
ENSAYO DE NAKAMURA

## Slide 17
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Primero se realiza un conocimiento de la zona de estudio en la zona de la cascada Montana, ubicada en el km 105 de la Vía Quito – Lago Agrio
Se buscó puntos que sean foto-identificables, puntos en los que desde la vista área del Dron sean fáciles de detectar y obtener coordenadas de los mismos
El levantamiento topográfico se realizó con el “Dron PHANTOM 4 RTK”, de alta precisión.

## Slide 18
Se realiza la generación del vuelo a una altura de 220 m de altura, para el presente proyecto se realizó 2 vuelos, permitiendo obtener las fotos georreferenciadas gracias a las estaciones móviles
Fuente: (Sinde, 2020)
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

## Slide 19
HIDROLOGÍA
La cuenca del Río Coca, que a su vez forma parte de la cuenca alta del Río Napo, está situada al nor-oriente del Ecuador en la vertiente Atlántica de la cordillera de los Andes; en la transición de la Sierra hacia la Amazonía.
El Río Coca se forma de la unión del Río Quijos y el Río Salado
El área de la cuenca abarca 5283,74 km²
HIDROLOGÍA DE LA ZONA

## Slide 20
ANÁLISIS DE AGUA
Fueron tomadas seis muestras de agua en las siguientes coordenadas:
Latitud: -0.123225,
Longitud: -77.601227;
A la altura del kilómetro 106 de la vía Lago Agrio-Quito en la parroquia de El Chaco, provincia de Napo, Ecuador.
Número de muestra | Fecha de recolección | Hora de recolección
1 | 17/06/2020 | 14:20
2 | 18/06/2020 | 16:34
3 | 19/06/2020 | 14:41
4 | 20/06/2020 | 13:50
5 | 21/06/2020 | 12:18
6 | 22/06/2020 | 11:15
HIDROLOGÍA DE LA ZONA

## Slide 21
Cálculo de cantidad de sedimentos en suspensión:
Muestra | Cantidad de sedimentos (mg/l)
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Muestra | Cantidad de sedimentos (mg/l)
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
La unidad de medición más común para la concentración de sedimentos es miligramos por litro.
= 907,31 mg/l
HIDROLOGÍA DE LA ZONA
Gravedad específica de los sedimentos
Para obtener la gravedad específica de los sedimentos de las muestras tomadas en el río Coca se utilizó la norma ASTM D4892.
Muestra | Gravedad específica
1 | 1,573
2 | 2,147
3 | 2,642
4 | 2,328
5 | 2,295
6 | 3,219

## Slide 22: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Caudales de diseño
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) | CAUDAL (m3/s)
5 | 2820
20 | 4240
500 | 7600
1000 | 8380
10000 | 11200
De acuerdo con los datos de caudales establecidos para el Proyecto CCS.
Chart: Periodo de retorno (Años)
| 5 | 20 | 500 | 1000 | 10000
 | 2820 | 4240 | 7600 | 8380 | 11200

## Slide 23: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Caudales de diseño
Caudal de obra hidráulica | Período de retorno (años) | Caudal calculado (m3/s) | Caudal de diseño (m3/s )
Canal del período de construcción | 1 | 957,56 | 957,0
Aliviadero | 20 | 4237,40 | 4240,0
Presa vertedora: Se lo realiza a partir de la altura determinada del caudal del aliviadero se aumento la altura de carga de agua con un incremento en 5 cm
Datos |  | Unidades
Q | 4240,00 | m3/s
bc (canal) | 100,00 | m
bv (vertedero) | 40,00 | m
m (canal) | 0,49 | 
g | 9,8 | m/s2

## Slide 24: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Canal del período de construcción
Caudal de diseño = 957.00 m3/s
El Nivel de aguas que se desvía al Canal del Período de Construcción:
DATOS PARA EL DISEÑO DEL CANAL DE CONSTRUCCIÓN | 
Nivel de Aguas del Canal de Periodo de Construcción (NACPC) (msnm) | 1185,68
Nivel de Solera de entrada (NSE) (msnm) | 1180
Nivel de la Solera del Cauce (NSC) (msnm) (periodo de construcción) | 1179
Nivel de Aguas Abajo del Cauce (NAAC) (msnm) | 1136
Caudal periodo de retorno 1 año Q (m3/s) | 957
H (m) = NAME - NAMO | 5,68
b (m) | 15

## Slide 25: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Canal de construcción
Diseño en H-Canales
Con el tirante crítico inicial de 5,68 m se calcula el tirante final de tal manera que la distancia del tramo no supere la longitud optada de 335,13 m determinada por el programa AutoCAD.
RESULTADOS | 
Tirante Normal ho (m) | 3,87
Tirante critico hcr (m) | 5,68
Longitud del canal de construcción (AutoCAD) (m) | 335,13
h1 (m) | 5,68
h2 (m) | 4,39
h=y | 4,39

## Slide 26: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Canal de construcción
Datos iniciales para el diseño del deflector tipo esquí del Canal en Período de Construcción y cálculo de longitud de trayectoria de la partícula, en donde:
El tirante contraído hc = h2 = 4,38 m del diseño
DATOS INICIALES |  | 
Q(x) (m3/s) | 957,000 | caudal de descarga
Hd (m) | 4,39 | altura de descarga
P2 (m) | 44 | 
CÁLCULOS |  | 
T (m) | T=H+P | 48,39
Vo (m/s) | Vo=Q/A | 0,769
To (m) | H+P2+v2/2g | 48,42
V (m/s) | 14,54
Z2 (m) | -42,12
Z1 (m) | 7,56
Fr | 2,22
Fr2 | 4,91
Ka | 1,000
L (m) | 45,80

## Slide 27: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Canal de construcción
Profundidad de socavación
Se toma el valor de 21,24 m
Muro para colchón de aguas
Cálculo de la altura de muros laterales:
Con los valores obtenidos la altura de los muros laterales se asume 6,00 m.

## Slide 28: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Aliviadero
Tomando en cuenta los estudios de suelos realizados en campo, se asume que la erosión actualmente ha llegado al estrato que corresponde a roca blanda en la cota 1159 msnm que se encuentra a 17,00 m de profundidad respecto a la cota 1176,00.
DATOS PARA EL DISEÑO DEL CANAL DE ACERCAMIENTO | 
Nivel de Aguas del Proyecto NAP (msnm) | 1183,00
Nivel de Solera de entrada (NSE) (msnm) | 1176
Nivel de la Solera del Cauce (NSC) (msnm) (fondo del río) | 1159
Caudal QX (m3/s) | 4240
H (m) = NAME - NAMO | 7,00
b (m) | 100

## Slide 29: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Aliviadero
Velocidad de acercamiento:
Con Q de diseño = 4240 m3/s se procede a determinar el tirante crítico con el ancho del aliviadero impuesto y a calcular del tirante normal

## Slide 30: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Aliviadero
Cálculo del tipo de flujo:
Coeficiente de Chezzy
Tipo de flujo
Se define las pendientes de los distintos tramos:
Pendiente del tramo |  | 
 | Distancia Y (m): | 41,8
 | Distancia X (m): | 128,67
 | Gradiente (is): | 0,3249
Pendiente del tramo |  | 
 | Distancia Y (m): | 41,8
 | Distancia X (m): | 128,67
 | Gradiente (is): | 0,3249
Área hidráulica | 
Perímetro mojado | 
Radio hidráulico | 
Área hidráulica | 
Perímetro mojado | 
Radio hidráulico | 

## Slide 31: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Aliviadero
Se determina el tirante normal y la curva de remanso, en los diferentes tramos de sus tres ejes de diseño:
RESULTADOS TRAMO 1 |  | RESULTADOS TRAMO 2 | 
Tirante Normal ho (m) | 3,23 | Tirante Normal ho (m) | 1,12
Tirante critico hcr (m) | 5,68 | Tirante critico hcr (m) | 5,68
Longitud del tramo (L) (m) | 371,00 | Longitud del tramo (L) (m) | 93,0
 | 5,68 |  | 3,68
 | 3,68 |  | 1,64
 | 3,68 |  | 1,64
RESULTADOS TRAMO 1 |  | RESULTADOS TRAMO 2 | 
Tirante Normal ho (m) | 3,23 | Tirante Normal ho (m) | 1,12
Tirante critico hcr (m) | 5,68 | Tirante critico hcr (m) | 5,68
Longitud del tramo (L) (m) | 371,00 | Longitud del tramo (L) (m) | 93,0
 | 5,68 |  | 3,68
 | 3,68 |  | 1,64
 | 3,68 |  | 1,64
Radio de curvatura |  | 
 | 18,4150 | 18,50 m
 | 18,50 | 
Radio de curvatura |  | 
 | 18,4150 | 18,50 m
 | 18,50 | 
Eje central

## Slide 32: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Aliviadero
Eje Izquierdo
Eje Derecho
RESULTADOS TRAMO 1 |  | RESULTADOS TRAMO 2 | 
Tirante Normal ho (m) | 3,234 | Tirante Normal ho (m) | 1,12
Tirante critico hcr (m) | 5,68 | Tirante critico hcr (m) | 5,68
Longitud del tramo (L) (m) | 440,00 | Longitud del tramo (L) (m) | 136,00
 | 5,680 |  | 3,607
 | 3,607 |  | 1,461
 | 3,607 |  | 1,461
RESULTADOS TRAMO 1 |  | RESULTADOS TRAMO 2 | 
Tirante Normal ho (m) | 3,234 | Tirante Normal ho (m) | 1,12
Tirante critico hcr (m) | 5,68 | Tirante critico hcr (m) | 5,68
Longitud del tramo (L) (m) | 440,00 | Longitud del tramo (L) (m) | 136,00
 | 5,680 |  | 3,607
 | 3,607 |  | 1,461
 | 3,607 |  | 1,461
RESULTADOS TRAMO 1 |  | RESULTADOS TRAMO 2 | 
Tirante Normal ho (m) | 3,23 | Tirante Normal ho (m) | 1,12
Tirante critico hcr (m) | 5,68 | Tirante critico hcr (m) | 5,68
Longitud del tramo (L) (m) | 320,53 | Longitud del tramo (L) (m) | 79,00
 | 5,680 |  | 3,75
 | 3,75 |  | 1,64
 | 3,75 |  | 1,64
RESULTADOS TRAMO 1 |  | RESULTADOS TRAMO 2 | 
Tirante Normal ho (m) | 3,23 | Tirante Normal ho (m) | 1,12
Tirante critico hcr (m) | 5,68 | Tirante critico hcr (m) | 5,68
Longitud del tramo (L) (m) | 320,53 | Longitud del tramo (L) (m) | 79,00
 | 5,680 |  | 3,75
 | 3,75 |  | 1,64
 | 3,75 |  | 1,64
Para el diseño se toma en cuenta el mayor radio de curvatura de entre los tres ejes, por lo que se asumió un R=20,00 m.

## Slide 33: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS

## Slide 34: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Aliviadero
Cálculo del deflector tipo esquí:
Eje Izquierdo
Eje Central
Eje Derecho
DATOS INICIALES |  | 
Q(x) (m3/s) | 4240,000 | caudal de descarga
Hd (m) | 5,680 | altura de descarga
P2 (m) | 54,00 | 
CÁLCULOS |  | 
T (m) | T=H+P | 59,680
Vo (m/s) | Vo=Q/bT | 3,407
To (m) | H+P2+v2/2g | 60,272
hcr (m) |  | 5,68
CÁLCULOS |  | 
T (m) | T=H+P | 59,680
Vo (m/s) | Vo=Q/bT | 3,407
To (m) | H+P2+v2/2g | 60,272
hcr (m) |  | 5,68
DATOS INICIALES |  | 
Q(x) (m3/s) | 4240,000 | caudal de descarga
Hd (m) | 5,680 | altura de descarga
P2 (m) | 56,00 | 
CÁLCULOS |  | 
T (m) | T=H+P | 61,68
Vo (m/s) | Vo=Q/bT | 3,407
To (m) | H+P2+v2/2g | 62,272
hcr (m) |  | 5,680
CÁLCULOS |  | 
T (m) | T=H+P | 61,68
Vo (m/s) | Vo=Q/bT | 3,407
To (m) | H+P2+v2/2g | 62,272
hcr (m) |  | 5,680
DATOS INICIALES |  | 
Q(x) (m3/s) | 4240,000 | caudal de descarga
Hd (m) | 5,680 | altura de descarga
P2 (m) | 60,00 | 
CÁLCULOS |  | 
T (m) | T=H+P | 65.68
Vo (m/s) | Vo=Q/bT | 3,407
To (m) | H+P2+v2/2g | 66,272
Hcr (m) |  | 5,680
CÁLCULOS |  | 
T (m) | T=H+P | 65.68
Vo (m/s) | Vo=Q/bT | 3,407
To (m) | H+P2+v2/2g | 66,272
Hcr (m) |  | 5,680

## Slide 35: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Aliviadero
Profundidad de socavación
Eje Izquierdo
Eje Central
Eje Derecho
q (m3/s) | 42,400
Z (m) | 61,00
Zo (m) | 123,281
α (grados) | 45,591
ka | 0,857
Profundidad de socavación | 
hs1 (m) | 36,243
hs2 (m) | 32,861
hs máx (m) | 23,518
Radio de empalme | 
R (m) | 8,196
R (m) | 3,126
R promedio (m) | 5,661
q (m3/s) | 42,400
Z (m) | 63,00
Zo (m) | 122,717
α (grados) | 44,589
ka | 0,8498
Profundidad de socavación | 
hs1 (m) | 36,506
hs2 (m) | 32,967
hs máx (m) | 24,092
Radio de empalme | 
R (m) | 8,204
R (m) | 3,172
R promedio (m) | 5,688
q (m3/s) | 42,400
Z (m) | 67,00
Zo (m) | 125,378
α (grados) | 37,218
ka | 0,792
Profundidad de socavación | 
hs1 (m) | 37,0167
Hs2 (m) | 33,170
hs máx (m) | 23,896
Radio de empalme | 
R (m) | 8,196
R (m) | 3,261
R promedio (m) | 5,728
Una vez calculados los diferentes radios de empalme se asume un radio de curvatura R = 6 para unir la rápida con el deflector tipo esquí de todo el aliviadero

## Slide 36: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Aliviadero
Muro de Ala:
Se asumió un b = 2,00 m, puesto que el diseño se presenta como un muro anclado a la roca.

## Slide 37: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Presa Vertedora
DATOS | 
b ancho del vertedero (m) | 40
Qmax: Caudal máximo de avenida (crecida) (m3/s) | 8002,0
Qv: Caudal que pasa por el vertedero (m3/s) | 578,0
NSE : Nivel de solera de entrada de canal (msnm) | 1176
NSC: Nivel de solera del cauce (msnm) | 1159
NAMO : Nivel de aguas máximo de operación del vertedero (msnm) | 1183
Altura de descarga H (m) | 3,54
NAME : Nivel de aguas máximo extremo (msnm) | 1186,54
Nivel mínimo de aguas abajo (m) | 1164,61
Talud aguas arriba (m1) adm | 0,75
b ancho del talud aguas arriba (m) | 18
Peso específico del agua ϒagua= (kg/m3) | 1000
Peso específico del concreto ϒc= (kg/m3) | 2400
Peso específico del material de azolves ϒazolve= (kg/m3) | 2700
Datos iniciales para diseño:
Características de los materiales:

## Slide 38: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Presa Vertedora
Cálculo de altura de ola:
Velocidad del viento
La velocidad del viento en la zona de construcción es de 14 km/h tomados a los 2 metros de altura.
Longitud de Fetch
Fetch: D (Km) | 0,668
velocidad del viento w (m/s) | 4,793
Calculo de la altura de la ola | 
Factor K [adm] = | 1,946
Factor β [adm] = | 0,0997
Altura de la ola (m)= | 0,13
Cota de la altura de la ola (m) | 1187,269
Cota de altura de los muros laterales de la presa:

## Slide 39: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Presa Vertedora
Cálculo de dimensiones de la presa vertedora:
Cota de la altura del muro de ala (m) ASUMIDO | 1187,80
Altura del vertedero sin la cimentación (m) | 24,00
Espesor recomendado para la base del vertedero (m) | 6,00
Ancho de cimentación del vertedero (m) | 40,00
Profundidad cimentación extremo izquierdo (m) | 7,00
Profundidad cimentación extremo derecho (m) | 5,00
Altura del vertedero con la cimentación (m) | 24,00
Altura de sedimentos (azolves) (m) | 10,00

## Slide 40: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Presa Vertedora
Cálculo de hc y radio de curvatura:
CÁLCULOS |  | 
T (m) |  | 27,54
VO (m/s) |  | 0,464
TO (m) |  | 27,551
hcr (m) |  | 2,772
CÁLCULOS |  | 
T (m) |  | 27,54
VO (m/s) |  | 0,464
TO (m) |  | 27,551
hcr (m) |  | 2,772
Tirante Contraído | 
Iteraciones | 
Hc | 0,694213802291769
hc1 | 0,703128829838625
hc2 | 0,703245559601774
hc3 | 0,703247088399672
hc4 | 0,703247108422249
hc5 | 0,703247108684484
hc6 | 0,703247108687918
hc7 | 0,703247108687963
hc8 | 0,703247108687964
hc9 | 0,703247108687964
hc10 | 0,703247108687964
Cálculo de Cv |  | 
 | br | 40,00
 | Cv calculado | 0,895
 | Cv calculado | 1,037
 | Cv calculado | 0,896
 | Cv adoptado | 0,896
Cálculo de Cv |  | 
 | br | 40,00
 | Cv calculado | 0,895
 | Cv calculado | 1,037
 | Cv calculado | 0,896
 | Cv adoptado | 0,896

## Slide 41: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Presa Vertedora
Cálculo de losa de zampeado:
Losa de Zampeado | 
Longitud del remolino ls (m) | 34,55
Longitud de la losa (m) | 33,00
Espesor de losa tz (m) | 3,00
Cálculo de esbeltez:
RELACION DE ESBELTEZ | metros
Altura total de la presa P (m) | 24,000
Base total de la presa (m) | 40,000
Relación de esbeltez (β) | 1,667
ENTONCES : | PRESA DE GRAVEDAD

## Slide 42: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Presa Vertedora
Cálculo fuerzas de la presa vertedora:
Fuerza | Valor | Unidad
W1 | 210,946 | ton
W2 | 16,245 | ton
W3 | 158,209 | ton
W4 | 0,000 | ton
G | 1179,132 | ton
E | 0,000 | ton
Wf | 0,273 | ton
Wa | 100,000 | ton
Pmax | 0,585 | ton
Sv | 168,447 | ton
Sh | 252,671 | ton
Ws | 49,911 | ton
Wsa | 92,143 | ton

## Slide 43: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Presa Vertedora
Cálculo de coeficientes de estabilidad: seguridad al deslizamiento, se lo realizó según las normas NTS-2 (2011) y recogidas en las recomendaciones del SPANCOLD (2017):
Combinación de fuerzas en situaciones Normales (N):
N21: Peso propio + Empuje hidrostático en el nivel normal (NMN) (NAMO) + Subpresión + Empuje sedimentos + Efectos térmicos + Ola máxima en el nivel normal (NAMO).
Combinación de fuerzas en situaciones Accidentales (A):
A23: Peso propio + Empuje hidrostático (NAMO) + Subpresión + Efecto sísmico de proyecto + Empuje sedimentos + Ola sísmica.
 | 8,815 | CUMPLE
 | 8,815 | CUMPLE
N [ton] = | 1337,068 | 
 | 8,815 | CUMPLE
Fuerzas horizontales (T) | 295,285
Fuerzas verticales (T) | 1337,07
Ksa | 8,815 > 3 Cumple
Fuerzas horizontales (T) | 689,43
Fuerzas verticales (T) | 1168,62
Ksa | 3,592 > 3 Cumple

## Slide 44: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Presa Vertedora
Cálculo de esfuerzos de la presa vertedora
ESFUERZOS VERTICALES | 
σy1 (T/m2) | 24,50
σy2 (T/m2) | 42,32
ESFUERZOS HORIZONTALES | 
σx1 (T/m2) | 22,77
σx2 (T/m2) | 33,55
ESFUERZOS DE CORTE | 
τ1 (T/m2) | -2,23
τ2 (T/m2) | 37,96
ESFUERZOS VERTICALES | 
σy1 (T/m2) | 8,54
σy2 (T/m2) | 49,89
ESFUERZOS HORIZONTALES | 
σx1 (T/m2) | 13,79
σx2 (T/m2) | 39,52
ESFUERZOS DE CORTE | 
τ1 (T/m2) | 6,75
τ2 (T/m2) | 44,40
Combinación de fuerzas en situaciones Normales (N):
Combinación de fuerzas en situaciones Accidentales (A):

## Slide 45: DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS
Presupuesto
OBRAS HIDRÁULICAS | COSTO ($)
Canal periodo de construcción | 1’391.916,41
Cierre del cauce | 3.269,41
Aliviadero del canal | 6’821.936,70
Presa vertedora | 926.757,94
Costos indirectos (22%) | 2’011.776,11
COSTO TOTAL | 11’156.212,97
COSTO INDIRECTO | 
Gastos administrativos | 8,00%
Seguros | 2,00%
Imprevistos | 3,00%
Utilidades | 7,00%
Impuestos | 2,00%

## Slide 46: CONCLUSIONES
El fenómeno de la erosión regresiva ha avanzado de tal manera que ha provocado daños a la infraestructura petrolera y vial, razón por la cual es emergente la construcción de un conjunto de obras hidráulicas.
Con el levantamiento topográfico se procedió a diseñar las obras en la zona de confluencia del río Montana y río Coca. Tomando en cuenta los cambios que el terreno a sufrido debido al avance de la erosión
Los ensayos de suelos señalan la existencia períodos de vibración ambiental desde 0,8177 – 0,9497 (s) y sus velocidades de onda Vs30 desde 324,7 – 371,7 (m/s) indicando un suelo tipo D, con una variación de tipo C, de acuerdo a los estudios a una profundidad aproximada de 16.7 m se encuentra la presencia de una roca blanda.
Los caudales de diseño para las distintas obras hidráulicas se establecieron de acuerdo a la curva de caudales correspondiente al proyecto, en donde,
La solera de entrada del aliviadero-canal se lo estableció al nivel de 1176,00 msnm, con la finalidad que hacia aguas arriba el arrastre de sedimentos se acumule hasta la cota mencionada.
Para el diseño de la presa vertedora se tomó el nivel de la corona de 1183,0 msnm, siendo la altura de la carga hidráulica que pasa por el aliviadero, con la finalidad que está trabaje en máximas crecidas.
El costo de construcción de las diferentes obras hidráulicas es de 11’156.212,97 dólares.
Obra hidráulica | Periodo de retorno (años) | Caudal (m3/s)
Canal en periodo de construcción | 1 | 957,00
Aliviadero | 20 | 4240,00
Presa vertedora | 1000 | 578,00

## Slide 47: RECOMENDACIONES
En vista de que la topografía ha cambiado de manera permanente en la zona, se recomienda, que previo a la construcción de las diferentes obras hidráulicas, actualizar la misma para emplazar el vertedero en el cauce erosionado.
Implementar y ejecutar los diseños de las diferentes obras hidráulicas propuestos de manera urgente, con la finalidad de evitar que la erosión regresiva continúe avanzando hacia aguas arriba del rio Coca.
Tener en cuenta las normas y lineamientos estipulados por las autoridades ambientales competentes durante la ejecución del proyecto considerando que, estas obras contribuyen a su vez a la preservación del medio ambiente de la zona afectado por la erosión regresiva.

## Slide 48: MUCHAS GRACIAS

## Slide 49
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
“DISEÑO DEL ALIVIADERO DE EMERGENCIA EN LA ZONA
DE LA CASCADA MONTANA –PROVINCIA DE NAPO”
AUTORES:
SRTA. DANIELA FERNANDA MARTÍNEZ LASCANO
SR. BRYAN JOSUE SOLANO CAJAMARCA
DIRECTOR: ING. HUGO FABIÁN BONIFAZ GARCÍA, Mgs.
SANGOLQUÍ - 2020