## Slide 1
Sangolquí, 2020
“Modelación y análisis de la fiabilidad estructural de los Paneles Tridimensionales Tipo Sándwich de Alambre Galvanizado Diagonalizado y Alma de Poliestireno utilizando elementos finitos y herramientas computacionales”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
Calderón Matute, Kevin Alexis y Vilela Guerrero, María José
Ing. Haro Báez, Ana Gabriela, PhD

## Slide 2: CONTENIDO
CAPÍTULO I
  Generalidades
CAPÍTULO II:
  Marco teórico
CAPÍTULO III y IV:
  Metodología e implementación del Modelo Matemático de los PETTSADAP
CAPÍTULO V y VI :
  Análisis estático lineal y Cálculo de las Constantes Elásticas de los PETTSAGDAP
CAPÍTULO VII:
  Comparación del sistema de PETTSAGADAP con sistemas tradicionales a través de un análisis sísmico.
CAPÍTULO VIII:
  Conclusiones y Recomendaciones
2

## Slide 3: CAPÍTULO I
Generalidades

## Slide 4: Introducción
DEMANDA
OFERTA
A nivel mundial la implementación y el uso de procedimientos y sistemas constructivos innovadores son cada vez más necesarios.
VS
(El Confidencial, 2016).
(Alexutemov, 2020) .
(Lidefer, 2017) .
(El Vocero Oficial, 2018) .
4

## Slide 5
MACRO
Antecedentes
MESO
Chart: POBLACIÓN MUNDIAL
| Población restante | Déficit Cuantitativo | Déficit Habitacional
POBLACIÓN MUNDIAL | 0.84416 | 0.15584 | 0.025974
Columna1 | 200
Chart: POBLACIÓN ECUATORIANA
| Población restante | Déficit Cuantitativo | Déficit Habitacional
POBLACIÓN ECUATORIANA | 0.60116 | 0.098266 | 0.30058
(Civit Evans, 2020).
(El Diario.ec, 2019).
MICRO
5

## Slide 6
(Proaño Manosalvas, E. D., & Yánez Gamboa, 2020).
SISMO DEL 16 DE ABRIL
Edificios y viviendas colapsadas
29,672 Edificaciones afectadas
663 muertos y 4,859 heridos
(Correa Rafael, 2016).
Antecedentes
6

## Slide 7
(RDRGOSORIO, 2015).
Se necesita incentivar un cambio de tendencia
Alternativa
“Huoshenshan”
Elementos Prefabricados
(DW, 2020) Y (Últimas Noticias, 2020) .
7

## Slide 8: Objetivo General
Analizar y estudiar la fiabilidad estructural de los PETTSAGDAP con la adición de hormigón, mediante la utilización del método de elementos finitos (MEF) para determinar sus ventajas y desventajas como elemento vertical estructural y su posible uso en viviendas de interés social.
8

## Slide 9: Hipótesis General
La utilización del MEF a través de herramientas computacionales especializadas en el modelamiento y simulación de los elementos estructurales permitirá determinar la fiabilidad estructural del objeto de estudio frente a un sistema tradicional como lo es un pórtico simple.
9

## Slide 10: Metodología
Definición de la estructura geométrica.
Descripción de los modelos matemáticos.
Discusión de resultados en términos de fiabilidad estructural
Recopilación de información.
Selección de los elementos de cada una de las partes que conforman el panel.
Comparación de resultados con un sistema tradicional-clásico (pórtico simple)
Experimentación a nivel de panel y muro completo
Caracterización, cálculo y definición del tipo de cargas a aplicar.
Modelamiento con el uso de herramientas computacionales
10

## Slide 11: CAPÍTULO II
Marco teórico

## Slide 12: PETTSADAP y sus componentes prefabricados
Componentes Prefabricados
Malla electrosoldada
Diagonales
Poliestireno Expandido (EPS)
(COVINTEC, 2011)
12

## Slide 13: PETTSADAP frente a los Sistemas Tradicionales
Rapidez
Manipulable
Fácil Transporte
Durabilidad
Larga Vida Útil
Evita la Condensación de la Vivienda
Resistencia
Sistema diagonalizado Continuo
Componentes con excelentes propiedades mecánicas
Aislante Acústico
Versatilidad
Aislante térmico
Facilidad de acabados y terminaciones
Es 3 veces más aislante que la tabiquería tradicional y 5 a 6 más que el hormigón armado.
Permite la reducción del sonido hasta en 42 decibeles entre un ambiente y otro.
Combinables
(CONVITEC, 2014).
13

## Slide 14
Método numérico de aproximación para la resolución de problemas continuos.
Mecánica de Solidos Y Resistencia de Materiales
Método de elementos Finitos: Descripción
. Simplifica problemas diferenciales y los transforma en sencillos problemas algebraicos.
¿QUÉ ES Y COMO LO APLICAMOS EN LA INGENIERÍA CIVIL?
(Navarro Ugena et al., 2009).
¿CÓMO FUNCIONA?
¿ES UN MÉTODO EXACTO?
El MEF no es un método exacto, es un método de aproximación.
Revisar sus resultados minuciosamente.
14

## Slide 15: Método de elementos Finitos: Fundamentación Teórica
DISCRETIZACIÓN DEL CONTINUO
CONTINUO SOMETIDO A LA ACCIÓN DE FUERZAS EXTERNAS
EQUILIBRIO
MEDICIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN LOS NODOS
    1
    2
    3
    4
MATRIZ DE RÍGUIDEZ DE CADA ELEMENTO FINITO
    5
ENSAMBLAJE DE LAS MATRICES DE RIGUIDEZ DE LOS ELEMETOS PARA FORMAR LA DEL CONTINUO
    7
(Navarro Ugena et al., 2009).
15

## Slide 16: Conceptos básicos del MEF
La discretización
Importancia
(Universidad de Cádiz, 2010).
(Bobet et al., 2009).
16

## Slide 17: Aspectos generales del MEF
Ventajas
Desarrolla modelos matemáticos.
Desventajas
Poco amigable con el usuario.
Permite la predicción.
Permite iteraciones e intentos.
Las necesidades del usuario.
Sin límite de horarios.
Permite modificar características geométricas y el comportamiento de sus materiales.
Gran cantidad de horas máquina.
Ultima tecnología y altos costos.
Dificultad con geometrías complicadas
Alto costo computacional según el nivel de detalles.
No siempre permitirá una simulación exacta.
Posibilidad de una definición incompleta.
17

## Slide 18: Software especializado aplicando MEF
(Navarro Ugena et al., 2009).
18

## Slide 19: Hipótesis del Comportamiento del PETTSAGDAP
El E.N (eje neutro) del área transversal se ubica en el interior de cada una de las carpetas de compresión.
Los esfuerzos que se generen a tracción serán absorbidos por la malla electrosoldada.
Se espera que la deformación se distribuya de forma lineal.
No hay deslizamiento entre malla y hormigón.
La resistencia a tracción del cuerpo es un porcentaje de la resistencia máxima compresión.
19

## Slide 20: CAPÍTULO III y IV
Metodología para la implementación del Modelo Matemático de los PETTSADAP

## Slide 21: Módulo “Part”: Diseño del geométrico del modelo
Conformación y estructura física del panel PETTSAGDAP
21

## Slide 22: Disposición de las Diagonales en la estructura interna del PETTSAGDAP
22

## Slide 23: Módulo “Part”: Selección de la geometría en el Software Especializado.
Elementos de Hormigón
Elementos de Acero
23

## Slide 24: Módulo “Property”: Selección del modelos que define el comportamiento elástico de los materiales.
Comportamiento Elástico : Modelo Elasticidad Lineal
Las constantes elásticas se relacionan en pares:
Material | B20 (Hormigón) | Malla Electrosoldada (Acero Grado 50) | Alambre Trefilado en Diagonales (Acero Grado 50)
Densidad (Tn/mm3) | 2.40E-09 | 7.85E-09 | 7.85E-09
Módulo de Elasticidad (MPa) | 21200 | 200000 | 200000
Coeficiente Poisson | 0.2 | 0.3 | 0.3
(Barbero, 2013).
24

## Slide 25: Modelos de Plasticidad
“Plasticidad clásica en metales”
Chart: Steel Grade 50, Plastic stress-strain behavior
| 0 | 1.2500297109492159E-3 | 3.2261969679168263E-3 | 6.3415449815622067E-3 | 1.1231722499887374E-2 | 1.8864531727150687E-2 | 3.0692799117901418E-2 | 4.8855510820577902E-2 | 7.6416708828096896E-2 | 0.1175959872781739
PLASTIC STRESS-STRAIN | 492.1805 | 497.8247 | 503.8479 | 510.4742 | 518.0556 | 527.1428 | 538.5938 | 553.7392 | 574.6343 | 604.4403
“Concrete Damage Plasticity”
Chart: B20- Concrete Compressive Behavior
| 0 | 7.7399999999999998E-5 | 1.73585E-4 | 2.8867900000000002E-4 | 4.2264199999999998E-4 | 5.7547200000000005E-4 | 7.4717000000000002E-4 | 9.3773599999999999E-4 | 1.1471700000000001E-3 | 1.375472E-3 | 1.6226420000000001E-3 | 1.8886790000000001E-3 | 2.173585E-3 | 2.4773579999999998E-3 | 2.8E-3 | 3.1415089999999998E-3 | 3.501887E-3
Concrete Compressive Behavior | 10.2 | 12.8 | 15 | 16.8 | 18.2 | 19.2 | 19.8 | 20 | 19.8 | 19.2 | 18.2 | 16.8 | 15 | 12.8 | 10.2 | 7.2 | 3.8
Concrete Tensile Behavior | -2 | -0.02
25

## Slide 26: Módulo “Property”: Creación del material y asignación de secciones
26

## Slide 27: Módulo “Assembly”: Ensamblaje
Selección de las partes
Modelo Ensamblado
27

## Slide 28: Módulo “Step”: Definición del tipo de Análisis
Selección del tipo de análisis.
Siendo:
K: matriz de rigidez.
U: matriz de desplazamiento.
P: matriz de fuerzas externas o cargas.
(Polo Puente, 2017)
28

## Slide 29: Módulo “Step”: Definición del tipo de Análisis
Incrementos
29

## Slide 30
“Field Output”
Otras Configuraciones del “Step”
“History Output”
30

## Slide 31: Módulo “Interaction”
Embedded Region
Join
31

## Slide 32: Módulo “Load”
Carga
Condición de Borde
32

## Slide 33: Módulo “Mesh”
Hormigón
Diagonales y Malla
33

## Slide 34: Módulo “Job”
Módulo “Visualization”
34

## Slide 35: CAPÍTULO V y VI
Análisis estático lineal y Cálculo de las Constantes Elásticas de los PETTSAGDAP

## Slide 36: Ensayo a Compresión Axial Simple
Esquema del ensayo
36

## Slide 37: Ensayo compresión simple: Distribución de Esfuerzos.
Ensayo compresión simple probeta (1mx1m).
Ensayo compresión simple probeta tipo muro (1mx2m).
37

## Slide 38: Ensayo compresión simple: Distribución de Esfuerzos.
Curva Esfuerzo-Deformación compresión simple probeta (1mx1m).
Curva Esfuerzo-Deformación compresión simple probeta tipo muro (1mx2m).
38

## Slide 39: Comparación de los esfuerzos generados y las cargas calculadas entre la probeta y la probeta tipo muro
Punto de la curva Esfuerzo-Deformación | Probeta (1x1) m2 |  | Tipo Muro (1x2) m2 |  | Límite
 | Esfuerzo (MPa) | Carga (Tn) | Esfuerzo (MPa) | Carga (Tn) | 
Punto A | 11.35 | 57.87 | 10.57 | 53.89 | Límite Elástico
Punto B | 23.25 | 118.54 | 20.68 | 105.43 | Límite Inelástico
39

## Slide 40: Ensayo a Tracción
Esquema del ensayo a Tracción
40

## Slide 41: Ensayo Tracción: Distribución de Esfuerzos.
Ensayo a tracción probeta (1mx1m).
Curva Esfuerzo-Deformación Ensayo a tracción probeta (1mx1m).
Nota: Como se observa en la curva , frente a la tracción el comportamiento del panel cumple con las suposiciones que hace el Concrete Damage Plasticity y es que la resistencia del panel a tracción es aproximadamente un 10% de su resistencia a compresión.
41

## Slide 42: Ensayo a Compresión Diagonal
Esquema del ensayo
Y
X
Z
42

## Slide 43: Condiciones de borde del ensayo
Y
X
Z
43

## Slide 44: Ensayo Compresión Diagonal: Distribución de Esfuerzos.
Ensayo a Compresión Diagonal probeta (1mx1m).
Curva Esfuerzo-Deformación Ensayo a Compresión Diagonal probeta (1mx1m).
44

## Slide 45: Esfuerzos generados en el ensayo de compresión diagonal
Punto | Esfuerzo (MPa) | Deformación (mm/mm) | Límite
A | 10.64 | 0.00047 | Límite elástico
B | 22.27 | 0.00165 | Límite inelástico
45

## Slide 46: Comparación entre las cargas axiales y esfuerzos teóricos calculados con los obtenidos en la simulación de los ensayos.
Chart: 
| Carga axial máxima de compresión [Tn] | Esfuerzo de corte [MPa] | Esfuerzo de tracción máximo [MPa]
Ensayo probeta de (1x1) m2 | 118.54 | 22.3 | 2
Ensayo probeta tipo muro (1x2) m2 | 105.43
Nch 1928.Of.93 Modificada 2009 | 47.5
ACI 318-19 | 88.26 | 13.58 | 2
ACI 318-95 | 89.45
ACI 318-89 | 94.26
46

## Slide 47: Módulo de elasticidad
El módulo de elasticidad se calcula con el método de la secante del ACI, este establece que el Módulo de elasticidad es la pendiente de la curva esfuerzo-deformación medida entre los dos puntos:
- El esfuerzo generado al 0.00005 de deformación y;
- El valor del 40% del esfuerzo máximo a compresión.
 | Esfuerzo (MPa) | Deformación (mm/mm)
σ1 | 1.02 | 0.0000474
40% σm | 8.272 | 0.000385
47

## Slide 48: Coeficiente de Poisson
ξt=δ´/Lot
0
3.46268E-06
1.69228E-05
2.03803E-05
2.38353E-05
3.72878E-05
4.07379E-05
4.41855E-05
5.76308E-05
6.10731E-05
6.46299E-05
8.02755E-05
9.95695E-05
0.000122582
0.000156709
0.000182002
0.000219464
0.000259759
0.000304284
0.00032146
0.000355498
0.000416666
0.00048995
ξc=δ´/Loc
0
4E-05
8.05E-05
0.0001205
0.0001605
0.000201
0.000241
0.000281
0.000321
0.0003615
0.0004015
0.0004425
0.0004855
0.000531
0.0005875
0.0006455
0.0007045
0.000766
0.000834
0.000852
0.0008815
0.00094
0.000996
v= ξt/ξc
0.086567
0.210220745
0.16913112
0.148506542
0.185511443
0.169036929
0.157243772
0.179535202
0.168943568
0.160971108
0.181413559
0.205086509
0.230850659
0.266738213
0.281955229
0.311517388
0.339110966
0.364848921
0.377300469
0.403287578
0.443261702
0.491917671
Sentido x →
Sentido y →
48

## Slide 49: Rigidez o Módulo de Corte
(Lifeder, 2019).
49

## Slide 50: Peso Específico
Elemento | Número de elementos | Largo (mm) | Ancho (mm) | Phi (mm) | Longitud (mm) | Área (mm2) | Área Total (mm2) | Volumen (mm3) | Peso específico (kgf/m3)
B20 | 2 | 1000 | 25 | - | 1000 | 25000 | 50000 | 50000000 | 2200
EPS | 1 | 1000 | 80 | - | 1000 | 80000 | 80000 | 80000000 | 8
Acero malla alambre | 42 | - | - | 7 | 1000 | 38.48 | 1616.349 | 1616349.4 | 7860
Diagonales | 21 | - | - | 7 | 1012.6 | 38.48 | 808.175 | 818357.71 | 7860
Volumen total (m3) | Peso (Kgf) | Peso específico (Kgf/m3)
0.105 | 129.78 | 1235.97
50

## Slide 51: Resumen de los resultados
Resumen Final | 
Carga/ Esfuerzo | Valores
Carga axial permisible en el rango elástico a compresión simple | 53.89 [Tn]
Carga axial máxima | 105.54 [Tn]
Esfuerzo de compresión máximo | 23 [MPa]
Carga axial máxima a compresión diagonal o corte | 68 [Kn]
Esfuerzo de corte máximo permisible en el rango elástico | 10.64 [MPa]
Esfuerzo de tensión máximo | 2.0 [MPa]
Propiedad elástica o física | Valores
Módulo de Elasticidad | 21512,76 [MPa]
Rigidez de Corte | 8605,104 [MPa]
Coeficiente de Poisson | 0.25
Peso Específico | 1235.97 [Kgf/m3]
Densidad | 125.99 [Kg/m3]
51

## Slide 52: CAPÍTULO VII
  Comparación del sistema de PETTSAGADAP con sistemas tradicionales a través de un análisis sísmico.

## Slide 53: Vivienda Modelo base para el análisis dinámico
La vivienda modelo para comparación de los sistemas constructivos tradicionales con respecto al PETTSAGDAP ha sido diseñada y estudiada por la Ing. Iana Cristina Camino y la Ing. Jenny Estefanía Andrade en su proyecto de titulación:
“PROTOTIPO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO HORIZONTAL O VERTICAL Y ALTERNATIVA AUTOSUSTENTABLE PARA EL PROYECTO BASE”.
(Andrade Garzón & Camino Romero, 2019).
53

## Slide 54: Distribución de los ambientes
(Andrade Garzón & Camino Romero, 2019).
54

## Slide 55: Geometría de los elementos estructurales de la vivienda modelo con el método tradicional pórticos espaciales y paredes portantes.
Alternativa adoptada para el sistema de pórticos espaciales |  |  | 
Modelo | Dimensiones columnas (cm) | Dimensiones vigas (cm) | Altura de Losa (cm)
Pórticos Espaciales | 20X30 | Descolgadas:20x30 | 20
(Andrade Garzón & Camino Romero, 2019).
Paredes portantes | Espesor mínimo de los muros resistentes a carga mencionado en la ACI 318S-14 que para este caso será de 10cm. | 20
55

## Slide 56: Consideraciones del análisis sísmico
Combinaciones de Cargas de la NEC-SE-CG literal 3.4.3:
1.4 D
1.2 D + 1.6 L + 0.5 máx. [Lr; Sg; R]
1.2 D + 1.6 máx. [Lr; Sg; R] + máx. [L; 0.5Wv]
1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 máx. [Lr; Sg; R]
1.2 D + 1.0 E + L + 0.2 Sg
0.9 D + 1.0 Wv
0.9 D + 1.0 E
(Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2015)
Cargas Implicadas en el modelo con el sistema PETTSAGDAP
Con base en el apartado 4.2 y 4.1 respectivamente de la NEC-SE-CG (NEC-15):
Carga viva o Carga viva de Cubierta (L o Lr):
  Carga viva de cubierta (Lr) = 70 Kg/m2
Carga muerta (D):
  Acabados= 120 Kg/m2
  Peso propio de la estructura= lo calcula el software comercial con base a la geometría
56

## Slide 57: Consideraciones del análisis sísmico
Espectro Sísmico Utilizado para el análisis con el sistema de PETTSAGDAP
De acuerdo a las recomendaciones de la NEC-15 y con base a los parámetros utilizados en el estudio original de la vivienda modelo presentada anteriormente. El espectro es el siguiente:
57

## Slide 58: Comparación entre ambos sistemas
Modos de Vibración
Derivas
(Universidad de Costa Rica, 2013).
(Moreno et al., 2007).
58

## Slide 59: Modelado de la Vivienda Tipo con PETTSAGDAP
59

## Slide 60: Modelado de la Vivienda Tipo con PETTSAGDAP
(Andrade Garzón & Camino Romero, 2019).
Tipo | Dimensiones | Eje | Ubicación
Ventana | 1.00x1.50 m | 1 | B-C
 |  | 1' | A-A'
Puerta de ingreso a la vivienda | 0.96x20.5 m | 1' | A'-B
 |  | 3 | A'-B
Puertas interiores | 0.86x2.05 m | 2 | A'-B
 |  | 2' | B-B'
Puertas de baño | 0.76x2.05 m | B' | 2-2'
60

## Slide 61: Modelado de la Vivienda Tipo con PETTSAGDAP
61

## Slide 62: Resultados del Modelado de la Vivienda Tipo con PETTSAGDAP
(Andrade Garzón & Camino Romero, 2019).
Chart: Modos de vibración
| Pórtico Espacial | Paredes Portantes | PETTSAGDAP
Modo 1 | 0.197 | 0.02 | 0.039
Modo 2 | 0.183 | 0.015 | 0.03
Modo 3 | 0.153 | 0.012 | 0.029
62

## Slide 63: Resultados del Modelado de la Vivienda Tipo con PETTSAGDAP
63

## Slide 64: Resultados del Modelado de la Vivienda Tipo con PETTSAGDAP
(Andrade Garzón & Camino Romero, 2019).
Chart: Derivas
| Porticos Espaciales | Paredes Portantes | PETTSAGDAP
Sentido "X" | 0.000517 | 4.5e-05 | 3e-06
Sentido "Y" | 0.000445 | 5e-06 | 1e-06
64

## Slide 65: CAPÍTULO VIII
  Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 66: Conclusiones
La geometría y los materiales de conformación de los PETTSAGDAP e directamente proporcional a su desempeño estructural.
El poliestireno no formo parte del modelo matemático de estudio con el objetivo
66

## Slide 67: Conclusiones
Los PETTSADAP tienden a trabajar como un elemento de hormigón armado, más específicamente como una columna o pared portante
El módulo de elasticidad relativo del panel como elemento estructural resulto ser mayor, pero muy cercano al del hormigón por lo tanto, se puede decir que el análisis fue bien realizado.
67

## Slide 68: Conclusiones
La Carga axial máxima a compresión obtenida en la simulación con respecto al los valores teóricos esperados comprueban que el MEF es un método eficiente para la simulación del desempeño estructural de un elemento o sistema.
El coeficiente de Poisson relativo de los PETTSAGDAP fue de 0.25, esta dentro del rango de valores que presenta un materiales elástico isótropo.
68

## Slide 69: Conclusiones
Los periodos de vibración obtenidos de los PETTSAGDAP fueron mucho menores al del sistemas tradicional de pórticos tradicionales y mayor que el de paredes portantes.
Las derivas de piso de los PETTSAGDAP resultaron inferiores al 0.1%, un valor mucho menor que el límite del 2% establecido en la NEC-15.
No se puede asegurar la fidelidad de los resultados al 100% ni recomendar su utilización en construcciones, por la falta de una validación física.
69

## Slide 70: Recomendaciones
La definición del comportamiento de los materiales debe estar acorde al análisis que se espera realizar, es necesario asegurarse de que el modelo de descripción del comportamiento del material y los datos seleccionados sea confiable.
Para el modelamiento de los PETTSAGDAP en softwares comerciales, el tipo de elemento estructural que se va a utilizar debe ser Shell Thin.
70

## Slide 71: Recomendaciones
Se debe realizar un estudio empírico ya que el análisis y estudio de un elemento debe pasar por ambos métodos de comprobación.
Es importante revisar el desempeño de los PETTSGADAP como un elemento horizontal, ya que este estudio solo fue enfocado en su desempeño estructural como elemento vertical.
71

## Slide 72: Recomendaciones
Para una obtención detallada de las curvas esfuerzo-deformación de los diferentes ensayos es necesario que se establezca el valor del incremento máximo como el 5 o 10% del valor del tiempo establecido para el paso.
Se recomienda la utilización de computadores bien equipados a nivel de procesador, memoria RAM y capacidad de almacenamiento sólida o externa.
72

## Slide 73: Recomendaciones
La definición completa del fichero de entrada que representa a un elemento es la parte más importante de un análisis matemático y representa aproximadamente el 90% del éxito del estudio.
Se recomienda además que se realice un análisis de costos con respecto a la posible utilización de los PETTSAGDAP en programas de vivienda gubernamentales.
73