## Slide 1: PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA EDIFICACIÓN DE USO MÚLTIPLE PARA EVACUACIÓN VERTICAL ANTE EVENTOS MULTI AMENAZA EN EL ECUADOR
Presentado por:
Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción
Carrera de Ingeniería Civil
Del Pino de la Cruz, Charli Efraín
Martínez Molina, Bryan David
Director:
Ing. Haro Báez, Ana Gabriela Ph.D.
Sangolquí, 2021

## Slide 2: Contenido
Capítulo I :
Generalidades
Capítulo II :
Marco Teórico
Capítulo III:
Consideraciones estructurales
Capítulo IV :
Propuesta arquitectónica
Capítulo VI:
Operación y mantenimiento
Capítulo VII :
Análisis de costos
Capítulo V:
Análisis y diseño estructural
Capítulo VIII :
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 3: Capítulo I: Generalidades
Planteamiento del problema
Cinturón de fuego del Pacífico
Estructura de evacuación vertical

## Slide 4: Capítulo I: Generalidades
Antecedentes
Registro de sismos en Ecuador
Registro de tsunamis en América
Fuente: (Contreras, 2013).
Fuente: (Moncayo et al., 2017).

## Slide 5: Capítulo I: Generalidades
Evento sísmico del 31 de enero de 1906 de magnitud 8.8
Produjo inundaciones de 2 a 5 m desde Manta a Buenaventura
Se calculan pérdidas humanas de que superaron las 1500
Sismo del 16 de abril de 2016. 7.8 en la escala de Richter
Justificación e importancia
Sismo 16 de abril de 2016

## Slide 6: Capítulo I: Generalidades
Establecer una propuesta arquitectónica y estructural de una edificación tipo de uso múltiple para resistir cargas sísmicas y de tsunami, designada como refugio para la evacuación vertical, con la suficiente altura para mantener a los evacuados por encima del nivel de inundación.
Objetivo General

## Slide 7: Capítulo II: Marco teórico
Tsunami
Riesgo sísmico
Riesgo de tsunami
Relación sismo - tsunami

## Slide 8: Estudio de casos a nivel mundial
Lugar | Altura de ola | Comentarios
Japón - 2011 | 20 metros | Sismo de 9.0 Mw Las víctimas mortales superaron las 28,000 personas. 92% de las victimas fallecieron por acciones del tsunami
Indonesia - 2004 | 10 y 15 metros | Sismo de 9.0 Mw Las víctimas mortales superaron las 250,000 personas
Capítulo II: Marco teórico

## Slide 9: Principales ciudades en Ecuador en riesgo
Ciudad | Resumen | Autor
Muisne | Altura máxima de ola de 43 m., altura más probable 14.96 m. | (Toulkeridis et al., 2017)
Salinas | Altura de ola de 6 m. | (Matheus et al., 2016)
Bahía de Caráquez | Altura de ola de 6 m. | (Matheus et al., 2018)
Crucita | Altura de ola de 3.24 m. | (Celorio-Saltos et al., 2018)
Galápagos | Altura de ola máxima de 3.20 m. | (Rentería, 2013)
Guayaquil | Altura de ola de 2 m. con tiempos de llegada entre 20 y 55 min. | (Arreaga Vargas & Ortíz, 2002)
Machala | Altura de ola de 0.40 m. | (Rentería, 2007)
Capítulo II: Marco teórico

## Slide 10: Principales ciudades en Ecuador en riesgo
Muisne
Densidad Poblacional: 49.99 Hab/km2
Altura de ola: Máxima 43 m.
  Más probable 14.96 m.
Refugios naturales: la mayor parte de la ciudad queda bajo la cota de inundación
Fuente: (Toulkeridis et al., 2017)

## Slide 11: Principales ciudades en Ecuador en riesgo
Salinas
Fuente: (Matheus et al., 2016)
Densidad Poblacional: 1,364.27 Hab/km2
Altura de ola: 6 metros
Refugios naturales: El área de inundación cubre casi toda la ciudad

## Slide 12: Principales ciudades en Ecuador en riesgo
Bahía de Caráquez
Densidad Poblacional: 143.67 Hab/km2
Altura de ola: 6 metros
Refugios naturales: la zona de evacuación segura cubre gran parte de la ciudad y la evacuación horizontal es en su mayoría la mejor solución, excepto en la zona crítica.
Fuente: (Padilla et al., 2014)

## Slide 13: Elección de la ciudad
Salinas
La densidad poblacional es la mayor de entre las tres ciudades. Por lo tanto, más personas serán beneficiadas con el proyecto.
Las características de la ola, tanto altura como tiempo de llegada, son ideales para plantearse la evacuación vertical.
A pesar que, Muisne es la ciudad con menos zonas elevadas naturales, debido a que la proyección de altura de ola es de 43 metros, Muisne se convierte en un caso particular en el que se deben buscar soluciones más efectivas. Por otro lado, debido a que Salinas también tiene escasas zonas elevadas naturales es ideal para el proyecto de evacuación vertical.

## Slide 14: Sitio, espacio y elevación
Fuente: (Matheus et al., 2016).
Sitio

## Slide 15: Sitio, espacio y elevación
Espacio
Tiempo de llegada de ola
11 min
Velocidad de circulación de personas
Distancia entre refugios
586 m. desde cualquier punto
3.2 km/h FEMA (2019)
1172 m. entre refugios.

## Slide 16: Sitio, espacio y elevación
Espacio
Zona 7
Mínimo uso para 215 personas.
Espacio por persona
Área mínima
199.95 m2 de área efectiva
0.93 m2/persona
235.26 m2 de área gruesa

## Slide 17: Sitio, espacio y elevación
Elevación
Fuente: (FEMA, 2019)
6 m. Altura de ola
1.8 m. Variación de altura de ola
3.42 m altura de piso
11.22 m. altura mínima

## Slide 18: Sitio, espacio y elevación
Consideración | Resultado | Observación
Sitio | Zona 7 | (Matheus et al., 2016).
Espacio | 235 m2 | Área mínima
Elevación | 11.22 m | Altura mínima

## Slide 19: Capítulo III: Consideraciones estructurales
Bases de diseño multi amenaza
Fuente: (FEMA, 2019)
Fuente: (León et al., 2019)
Estructura de un solo propósito
Estructura multi propósito

## Slide 20: Capítulo III: Consideraciones estructurales
Fuente: (FEMA, 2019)
Edificio para estacionamientos
Fuente: (FEMA, 2019)
Instalaciones comerciales o residenciales

## Slide 21: Capítulo III: Consideraciones estructurales
Estudio de suelos
Fuente: (Google Maps, 2021)
Mapa de Salinas
Fuente: (Mera et al., 2000)
Clasificación de suelos en Salinas

## Slide 22: Capítulo III: Consideraciones estructurales
Nivel de desempeño
Nivel de seguridad de vida
Nivel de prevención de colapso
Nivel de ocupación inmediata
Nivel totalmente operacional
Fuente: (ASCE/SEI 7-16, 2016)
Objetivos de desempeño sísmico

## Slide 23: Capítulo III: Consideraciones estructurales
Niveles de amenaza
Fuente: (FEMA, 2019)
Niveles de desempeño esperados para tsunami
Fuente: (ACHISINA, 2019)

## Slide 24: Capítulo III: Consideraciones estructurales
Cargas de Tsunami
Consideraciones
Los sedimentos suspendidos no exceden el 7% de la concentración de sedimentos transportados por el tsunami
La profundidad del flujo del tsunami variará dependiendo de la batimetría y la topografía
Se establece que la elevación de diseño se tome como 1.3 veces la elevación de la predicción máxima considerada

## Slide 25: Capítulo III: Consideraciones estructurales
Cargas laterales
Fuerza hidrostática lateral distribuida
Fuente: (FEMA, 2019)
Fuente: (FEMA, 2019)
Fuerza hidrodinámica lateral distribuida

## Slide 26: Capítulo III: Consideraciones estructurales
Cargas de impacto y flotación
Fuerza de flotación
Fuente: (FEMA, 2019)
Fuerza de impacto de escombros
Fuente: (FEMA, 2019)

## Slide 27: Capítulo IV: Propuesta arquitectónica
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

## Slide 28: Tipos de vehículos
Fuente: (NTE INEN 2248, 2016)
Fuente: (NTE INEN 2248, 2016)
Capítulo IV: Propuesta arquitectónica

## Slide 29: Rampas
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Capítulo IV: Propuesta arquitectónica

## Slide 30: Distribución planta baja
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Capítulo IV: Propuesta arquitectónica

## Slide 31: Distribución pisos intermedios
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Capítulo IV: Propuesta arquitectónica

## Slide 32: Distribución piso superior
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Capítulo IV: Propuesta arquitectónica

## Slide 33: Capítulo IV: Propuesta arquitectónica
Fuente: Elaboración propia
Garaje
4 pisos
3.42 m. de entrepiso
13.68 m. altura total
40 vehículos livianos
30 motocicletas.
424.56 m2, área gruesa
388 Personas en el refugio

## Slide 34: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Diseño Bloque 1
Fuente: Elaboración propia

## Slide 35: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Diseño Bloque 2
Fuente: Elaboración propia

## Slide 36: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Cargas de diseño
Tipo de carga | Valor | Referencia
Carga viva para estacionamientos | 200 kg/m2 | (NEC-SE-CG, 2015) Sección 4.2.1. Tabla 9
Carga viva para refugio | 480 kg/m2 | (ASCE SEI, 2016) Sección 6.14.
Carga viva para escalera | 480 kg/m2 | (NEC-SE-CG, 2015) Sección 4.2.1. Tabla 9
Carga muerta de acabados | 100 kg/m2 | 
Propiedad | Valor
f'c | 240 kg/cm2
fy | 4200 kg/cm2
Tipo losa | Alivianada bidireccional
Carga viva | Vehículos (200 kg/m2) Refugio (480 kg/m2)

## Slide 37: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Chart: ESPECTRO DE DISEÑO EN ACELERACIONES (475)
| 0 | 0.13874999999999998 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.76312500000000005 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2000000000000002 | 2.4 | 2.6 | 2.6640000000000001
ESP ELASTICO | 0.56 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0.96154 | 0.8547 | 0.76923 | 0.64103 | 0.54945 | 0.48077 | 0.42735 | 0.38462 | 0.34965 | 0.32051 | 0.29586 | 0.28875
ESP REDUCIDO | 0.07 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.12019 | 0.10684 | 0.096154 | 0.080128 | 0.068681 | 0.060096 | 0.053419 | 0.048077 | 0.043706 | 0.040064 | 0.036982 | 0.036094
Chart: ESPECTRO DE DISEÑO EN ACELERACIONES (2500)
| 0 | 0.13874999999999998 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.76312500000000005 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2000000000000002 | 2.4 | 2.6 | 2.6640000000000001
ESP ELASTICO | 0.84 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.4423 | 1.2821 | 1.1538 | 0.96154 | 0.82418 | 0.72115 | 0.64103 | 0.57692 | 0.52448 | 0.48077 | 0.44379 | 0.43313
ESP REDUCIDO | 0.105 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.18029 | 0.16026 | 0.14423 | 0.12019 | 0.10302 | 0.090144 | 0.080128 | 0.072115 | 0.065559 | 0.060096 | 0.055473 | 0.054141
Espectros de diseño
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

## Slide 38: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
1.3D
1.2D + 1.6L
1.2D + L + SX
1.2D + L - SY
1.2D + L + SY
12.D + L -SX
1.2D + L + SX MODAL E
1.2D + L + SY MODAL E
0.9D -SX
0.9D + SX
0.9D + SY
0.9D -SY
0.9D – SY MODAL E
0.9D + SX MODAL E
Combinación de cargas
D.- Carga Muerta
L.- Carga Viva
SX. - Sismo estático lineal en dirección X
SY. - Sismo estático lineal en dirección Y
SX MODAL E. – Sismo Modal Espectral en dirección X
SY MODAL E. - Sismo Modal Espectral en dirección Y

## Slide 39: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Control de derivas – Bloque 1
Fuente: Elaboración propia
Derivas de piso para el sismo de 475 AÑOS |  |  |  | 
Piso | Carga | Deriva | Deriva real | <0.70%.
1 | Sismo X | 0.000637 | 0.38% | CUMPLE
2 |  | 0.001065 | 0.64% | CUMPLE
3 |  | 0.001098 | 0.66% | CUMPLE
4 |  | 0.001085 | 0.64% | CUMPLE
1 | Sismo Y | 0.000676 | 0.41% | CUMPLE
2 |  | 0.000954 | 0.57% | CUMPLE
3 |  | 0.000977 | 0.58% | CUMPLE
4 |  | 0.000922 | 0.55% | CUMPLE

## Slide 40: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Control de derivas – Bloque 1
Derivas de piso para el sismo de 2500 AÑOS |  |  |  | 
Piso | Carga | Deriva | Deriva real | <1.50%.
1 | Sismo X | 0.000951 | 0.57% | CUMPLE
2 |  | 0.001593 | 0.96% | CUMPLE
3 |  | 0.00163 | 0.98% | CUMPLE
4 |  | 0.001602 | 0.96% | CUMPLE
1 | Sismo Y | 0.001017 | 0.61% | CUMPLE
2 |  | 0.001431 | 0.86% | CUMPLE
3 |  | 0.001462 | 0.88% | CUMPLE
4 |  | 0.001375 | 0.83% | CUMPLE
Fuente: Elaboración propia

## Slide 41: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Control de derivas – Bloque 2
Fuente: Elaboración propia
Derivas de piso para el sismo de 475 AÑOS |  |  |  | 
Piso | Carga | Deriva | Deriva real | <0.7%.
1 | Sismo X | 0.000544 | 0.33% | CUMPLE
2 |  | 0.001052 | 0.63% | CUMPLE
3 |  | 0.001109 | 0.67% | CUMPLE
4 |  | 0.000956 | 0.57% | CUMPLE
1 | Sismo Y | 0.000374 | 0.22% | CUMPLE
2 |  | 0.000757 | 0.45% | CUMPLE
3 |  | 0.000843 | 0.51% | CUMPLE
4 |  | 0.000767 | 0.46% | CUMPLE

## Slide 42: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Control de derivas – Bloque 2
Derivas de piso para el sismo de 2500 AÑOS |  |  |  | 
Piso | Carga | Deriva | Deriva real | <1.50%.
1 | Sismo X | 0.000844 | 0.51% | CUMPLE
2 |  | 0.001613 | 0.97% | CUMPLE
3 |  | 0.001686 | 1.01% | CUMPLE
4 |  | 0.001438 | 0.86% | CUMPLE
1 | Sismo Y | 0.000588 | 0.36% | CUMPLE
2 |  | 0.001180 | 0.66% | CUMPLE
3 |  | 0.001300 | 0.71% | CUMPLE
4 |  | 0.001171 | 0.70% | CUMPLE
Fuente: Elaboración propia

## Slide 43: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Modos de vibrar – Bloque 1
Modo | Periodo | UX | UY | Sum UX | Sum UY | RZ | PPM |  | 
 | seg |  |  |  |  |  | X | Y | Z
1 | 0.354 | 0.66 | 0.06 | 0.66 | 0.06 | 0.00 | 91.63 | 8.42 | 0.05
2 | 0.329 | 0.06 | 0.65 | 0.72 | 0.71 | 0.02 | 8.34 | 90.14 | 2.05
3 | 0.246 | 0.00 | 0.01 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.03 | 1.44 | 69.51
4 | 0.118 | 0.00 | 0.04 | 0.72 | 0.76 | 0.00 |  |  | 
5 | 0.107 | 0.11 | 0.01 | 0.83 | 0.77 | 0.00 |  |  | 
6 | 0.104 | 0.01 | 0.07 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |  |  | 
7 | 0.075 | 0.01 | 0.04 | 0.84 | 0.88 | 0.00 |  |  | 
8 | 0.072 | 0.06 | 0.01 | 0.90 | 0.89 | 0.01 |  |  | 
9 | 0.044 | 0.02 | 0.07 | 0.93 | 0.96 | 0.00 |  |  | 
10 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |  |  | 
Fuente: Elaboración propia

## Slide 44: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Modos de vibrar – Bloque 1
Fuente: Elaboración propia

## Slide 45: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Modos de vibrar – Bloque 2
Modo | Periodo | UX | UY | Sum UX | Sum UY | RZ | PPM |  | 
 | seg |  |  |  |  |  | X | Y | Z
1 | 0.343 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 99.92 | 0.00 | 0.11
2 | 0.295 | 0.00 | 0.68 | 0.76 | 0.69 | 0.06 | 0.00 | 90.87 | 6.46
3 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.07 | 9.12 | 68.24
4 | 0.087 | 0.16 | 0.00 | 0.92 | 0.75 | 0.00 |  |  | 
5 | 0.068 | 0.00 | 0.20 | 0.92 | 0.95 | 0.00 |  |  | 
6 | 0.037 | 0.07 | 0.00 | 0.99 | 0.95 | 0.01 |  |  | 
Fuente: Elaboración propia

## Slide 46: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Modos de vibrar – Bloque 2
Fuente: Elaboración propia

## Slide 47: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Aplicación de las cargas de tsunami
Caso 2 – Paso 1
Caso 2 – Paso 2
13.42m
13.42m
4.81m
N.I.=7.22m
4.81m
N.I.=7.22m

## Slide 48: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Aplicación de las cargas de tsunami
Caso 2 – Paso 3
Caso 2 – Paso 4
4.81m
N.I.=7.22m
N.I.=7.22m
4.81m
13.42m
13.42m

## Slide 49: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Aplicación de las cargas de tsunami
Caso 3 – Paso 5
Caso 3 – Paso 6
7.22m
N.I
7.22m
13.42m
13.42m
N.I

## Slide 50: Capítulo V: Análisis y diseño estructural
Aplicación de las cargas de tsunami
Caso 3 – Paso 7
Caso 3 – Paso 8
N.I
N.I
7.22m
7.22m
13.42m
13.42m

## Slide 51: Capítulo VI: Operación y mantenimiento
Operación
Contar con una persona capacitada que permita el ingreso de las personas a la estructura en caso de alerta de tsunami.
La estructura estará en funcionamiento las 24 horas.
Una vez terminado el evento, se procederá a evacuar la estructura ordenadamente dando prioridad a las personas más vulnerables

## Slide 52: Capítulo VI: Operación y mantenimiento
Acciones antes del evento
Se debe contar con señalización clara para ubicar inmediatamente el refugio.
La población debe contar con una educación pre tsunami
Se debe contar con personal capacitado que conozca todo el procedimiento de evacuación rigurosamente. .

## Slide 53: Capítulo VI: Operación y mantenimiento
776 litros o 205 galones de agua.
388 latas de alimentos no perecibles.
39 linternas con sus respectivas baterías.
El número de extintores será determinado por el Cuerpo de Bomberos.
8 Botiquines de primeros auxilios.
Radio o parlante con baterías o Sistema de carga solar.
Baños portátiles.
Acciones durante del evento

## Slide 54: Capítulo VI: Operación y mantenimiento
Acciones después del evento
Las autoridades son las encargadas de permitir a la población regresar a sus casas o de ser necesario ser trasladados a otro refugio de largo plazo.
Esperar que las autoridades declaren que el peligro ya pasó.
En caso de no existir comunicación, esperar a que la persona capacitada dentro de la estructura permita dejar las instalaciones.

## Slide 55: Capítulo VI: Operación y mantenimiento
Mantenimiento
La señalización debe ser clara y mantenerse actualizada, en caso de deterioro o pérdida, estos deben restaurarse inmediatamente.
Posterior al desastre debe realizarse una evaluación de los elementos estructurales para determinar si necesita reforzamiento o si puede continuar su uso con normalidad.
Se deben realizar revisiones regulares, un inventario y rotación de provisiones en caso de ser necesario.

## Slide 56: Capítulo VII: Análisis de costos
C.I: 10% DEL C.D.
APUS
COSTOS
Volúmenes de obra
No. | Rubro | Cantidad | Unidad
1 | Cerramiento Provisional | 153.20 | ml
2 | Limpieza y desbroce | 689.13 | m2
3 | Replanteo y Nivelación | 689.13 | m2
4 | Acero de refuerzo | 46,659.26 | kg
5 | Enlucido | 2,100.94 | m2
6 | Columnas y muros de hormigón simple f´c=240 kg/cm2 | 327.08 | m3
7 | Losa de contrapiso | 133.20 | m3
8 | Hormigón de losa f´c 240 kg/cm2 | 421.98 | m3
9 | Encofrado losa | 740.77 | m2
10 | Hormigón gradas | 10.16 | m3
11 | Alivianamiento (40x40x25) | 4,504.00 | u
12 | Encofrado gradas | 69.28 | m2
13 | Barandas metálicas Carros | 304.35 | ml
14 | Pasamanos | 128.10 | ml
15 | Vigas | 284.15 | m3
16 | Encofrado de vigas | 1,087.84 | m2

## Slide 57: Capítulo VII: Análisis de costos
Costos unitarios
RUBROS |  | COSTO
1 | Cerramiento Provisional | $ 11.55
2 | Limpieza y desbroce | $ 1.48
3 | Replanteo y Nivelación | $ 1.34
4 | Acero de refuerzo | $ 2.34
5 | Enlucido | $ 19.26
6 | Columnas y muros de hormigón | $ 129.99
7 | Losa de contrapiso | $ 233.95
8 | Hormigón de losa | $ 134.90
9 | Encofrado losa | $ 12.53
10 | Hormigón gradas | $ 124.94
11 | Alivianamiento (40x40x25) | $ 3.63
12 | Encofrado gradas | $ 12.53
13 | Barandas metálicas Carros | $ 190.34
14 | Pasamanos | $ 31.71
15 | Vigas | $ 137.93
16 | Encofrado de vigas | $ 19.42

## Slide 58: Capítulo VII: Análisis de costos
No | RUBROS |  | CANTIDAD | COSTO | TOTAL |  | 
1 | Cerramiento Provisional |  | 153.20 | $ 11.55 | $ 1,769.54 |  | 
2 | Limpieza y desbroce |  | 689.13 | $ 1.48 | $ 1,020.50 |  | 
3 | Replanteo y Nivelación |  | 689.13 | $ 1.34 | $ 924.03 |  | 
4 | Acero de refuerzo |  | 46,659.26 | $ 2.34 | $ 109,147.94 |  | 
5 | Enlucido |  | 2,100.94 | $ 19.26 | $ 40,453.64 |  | 
6 | Columnas y muros de hormigón simple |  | 327.08 | $ 129.99 | $ 42,515.79 |  | 
7 | Losa de contrapiso |  | 133.20 | $ 233.95 | $ 31,161.80 |  | 
8 | Hormigón de losa |  | 421.98 | $ 134.90 | $ 56,927.63 |  | 
9 | Encofrado losa |  | 740.77 | $ 12.53 | $ 9,281.68 |  | 
10 | Hormigón gradas |  | 10.16 | $ 124.94 | $ 1,269.39 |  | 
11 | Alivianamiento (40x40x25) |  | 4,504.00 | $ 3.63 | $ 16,349.29 |  | 
12 | Encofrado gradas |  | 69.28 | $ 12.53 | $ 868.06 |  | 
13 | Barandas metálicas Carros |  | 304.35 | $ 190.34 | $ 57,929.70 |  | 
14 | Pasamanos |  | 128.10 | $ 31.71 | $ 4,061.80 |  | 
15 | Vigas |  | 284.15 | $ 137.93 | $ 39,192.00 |  | 
16 | Encofrado de vigas |  | 1,087.84 | $ 19.42 | $ 21,123.56 |  | 
TOTAL DE PRESUPUESTO (USD) |  |  |  |  |  | $ 433,996.41 | 
Presupuesto

## Slide 59: Capítulo VII: Análisis de costos
Reajuste de precios
FORMULA POLINÓMICA |  |  |  | 
COMPONENTES |  |  | % | Coef.
B | Mano de obra | $ 93,708.02 | 23.75% | p1
G | Herramientas | $ 14,772.67 | 3.74% | p2
I | Cemento | $ 3,813.21 | 0.97% | p3
J | Materiales pétreos | $ 2,773.24 | 0.70% | p4
D | Acero de refuerzo | $ 79,283.42 | 20.10% | p5
F | Madera | $ 15,108.41 | 3.83% | p6
H | Bloques | $ 4,864.32 | 1.23% | p7
C | Hormigón pre mezclado | $ 117,400.14 | 29.76% | p8
E | Pasamanos barandas para carros | $ 50,403.50 | 12.78% | p9
X | Otros | $ 12,415.27 | 3.15% | px
TOTAL COSTO DIRECTO |  | $ 394,542.19 |  | 
COSTO TOTAL DIRECTO + INDIRECTO |  | $ 433,996.41 |  | 

## Slide 60: Capítulo VIII: Conclusiones
Los tsunamis han alcanzado las costas ecuatorianas en 58 ocasiones desde 1586 hasta el año 2011, siendo las ciudades más propensas: Bahía de Caráquez, Muisne y Salinas. De las cuales, se seleccionó Salinas como la locación ideal para el desarrollo de la propuesta.
La ciudad de Salinas, ubicada en el cantón con el mismo nombre en la provincia de Santa Elena, está expuesta a eventos multi amenaza. Entre los cuales se consideran los siguientes factores: 6 metros de altura de ola, 11 minutos de tiempo de llegada.

## Slide 61: Capítulo VIII: Conclusiones
Dentro de las consideraciones de sitio, espacio y elevación. La propuesta ubicada en Salinas, debe cumplir con un área mínima de 235 metros cuadrados y una altura mínima de 11.22 metros.
Para la propuesta arquitectónica se consideró un garaje de 4 pisos, con las siguientes características: 3.42 metros de altura de entrepiso, 13.68 metros de altura total de la estructura, con capacidad para 40 vehículos livianos, 30 motocicletas y capacidad para albergar a 388 personas en la zona de refugio de evacuación vertical.

## Slide 62: Capítulo VIII: Conclusiones
La propuesta consta de 2 bloques con sistema dual (pórticos y muros de corte) de hormigón armado. El primer bloque, consta con rampas que sirven para el ascenso de vehículos a pisos superiores como también, para el ascenso de personas en el protocolo de evacuación vertical. El segundo bloque funciona como garaje y zona de refugio en la terraza durante la evacuación vertical.
Ambos bloques, cumplen con derivas de piso inferiores a 0.7%, este valor permite garantizar un nivel de desempeño de ocupación inmediata ya que las deformaciones laterales en la estructura no serán muy grandes como ocurre en niveles de desempeño inferiores en donde las derivas pueden tener valores de hasta el 2%, lo que se traduce en una estructura que soporte el movimiento de un sismo basado en los registros históricos asegurando una correcta estabilidad y que resulte con el mínimo de daños para el posterior impacto del tsunami.

## Slide 63: Capítulo VIII: Conclusiones
El plan de operación contiene acciones antes, durante y después del evento, incluyendo una educación pre tsunami. Además, se detalla elementos indispensables que deben estar implementados en el refugio para su correcto funcionamiento.
La construcción de la estructura tiene un costo total de $ 433,996.41 , equivalente a $ 157.45 por metro cuadrado con valores actualizados al año 2020.

## Slide 64: Capítulo VIII: Recomendaciones
Para el presente proyecto, se utilizaron datos históricos y estudios generales sobre el riesgo por tsunami. Sin embargo, se recomienda realizar un estudio profundo, en el que se incluya: magnitud del sismo generador con su periodo de retorno, profundidad del foco y características del lecho marino. De esta manera, se puede obtener valores de altura de ola, tiempos de llegada y un mapa de inundación reales a la zona de estudio.
Para optimizar las consideraciones de sitio, espacio y elevación, se recomienda realizar un modelamiento y mapa de inundación. Analizando proyecciones y crecimiento poblacional, para la vida útil de la estructura de evacuación vertical.

## Slide 65: Capítulo VIII: Recomendaciones
Para estudios posteriores, durante el diseño arquitectónico se recomienda optar por estructuras abiertas. Puesto que, estas estructuras son las que mejor se comportan debido a que permiten el libre flujo. Además, en caso de existir paredes se debe realizar el modelamiento de la mampostería para asegurar el nivel de desempeño.
Para estudios posteriores, se recomienda utilizar un análisis estático no lineal, para garantizar la ocupación inmediata como nivel de desempeño ante sismos y tsunamis. Además, puesto que para el presente estudio se usó derivas inferiores al 0.7% dando como resultado secciones grandes en elementos estructurales, el análisis estático no lineal podría resultar en reducción de secciones y por lo tanto en disminución de costos del proyecto.

## Slide 66: Capítulo VIII: Recomendaciones
Cada cierto tiempo el plan de operación se debe evaluar, y en caso de llegar a la conclusión que hay nuevos riesgos o que el entorno a cambiado lo suficiente, dicho plan se debe actualizar.
Los costos de construcción del presente proyecto, están calculados con datos en el año 2020. Estos valores deben ser actualizados a la fecha de construcción del proyecto.

## Slide 67: Gracias

## Slide 68: PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA EDIFICACIÓN DE USO MÚLTIPLE PARA EVACUACIÓN VERTICAL ANTE EVENTOS MULTI AMENAZA EN EL ECUADOR
Presentado por:
Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción
Carrera de Ingeniería Civil
Del Pino de la Cruz, Charli Efraín
Martínez Molina, Bryan David
Director:
Ing. Haro Báez, Ana Gabriela Ph.D.
Sangolquí, 2021