## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
“CONSIDERACIONES SÍSMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN TERRAZAS PLANAS DE HORMIGÓN ARMADO: ESTUDIO DE CASO”
AUTORES: SRTA. CANO USIÑA MELANIE PAMELA
SR. DÁVILA REVELO CARLOS SEBASTIÁN
DIRECTORA: ING. ANA GABRIELA HARO BAEZ, PhD.
SANGOLQUÍ - 2021

## Slide 2: ÍNDICE
Generalidades
Estructura del caso de estudio
Conclusiones y Recomendaciones
Sistemas Fotovoltaicos

## Slide 3: ÍNDICE
Generalidades
Estructura del caso de estudio
Conclusiones y Recomendaciones
Sistemas Fotovoltaicos
Antecedentes
Objetivo General
Objetivos Específicos

## Slide 4: ANTECEDENTES
Chart: 
| HIDROELECTRICIDAD | COMBUSTIBLES FÓSILES | BIOMASA | FOTOVOLTAICA | EÓLICA
MATRIZ ENERGÉTICA DEL ECUADOR | 0.5863 | 0.3916 | 0.0166 | 0.0032 | 0.0024

## Slide 5: ANTECEDENTES
Casas autosustentables en Japón.
Fuente (InternationalPress, 2015)
Fuente (DiarioEcologia, 2018)

## Slide 6: ANTECEDENTES
INSTALACIÓN EN TERRAZAS
INSTALACIÓN EN PATIOS
Fuente (El Comercio, 2020)
Fuente (Diario Renovables, 2017)
Fuente (Sánchez, 2018)

## Slide 7: ANTECEDENTES
DESPRENDIMIENTO DE PANELES SOLARES
Tomado de Fijación o colocación de paneles solares de techo abril 2018 (pag. 5) por (FEMA,2018)
DISTANCIA ENTRE PANELES INSUFICIENTE
Tomado de Fijación o colocación de paneles solares de techo abril 2018 (pag. 7) por (FEMA,2018)

## Slide 8: ANTECEDENTES
NORMATIVAS UTILIZADAS

## Slide 9: OBJETIVOS
Establecer consideraciones de diseño sísmico para el apropiado comportamiento del conjunto sistema fotovoltaico y estructura de hormigón armado con terraza plana, a través de investigación y pruebas en software.
OBJETIVO GENERAL

## Slide 10: OBJETIVOS
Identificar las cargas asociadas a los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos existentes en el mercado.
Establecer los sistemas de montaje para paneles fotovoltaicos.
Determinar los lineamientos para un diseño resistente a movimientos sísmicos del conjunto sistema fotovoltaico-estructura.
Realizar el predimensionamiento geométrico de las alternativas de sistemas fotovoltaicos a partir de la superficie disponible en la terraza del edificio de estudio.
Validar el comportamiento sismorresistente del sistema fotovoltaico a través de un modelamiento estructural.
Realizar una propuesta de normativa con las consideraciones sísmicas para la instalación de sistemas fotovoltaicos en estructuras de hormigón armado con terrazas planas, obtenidas en el estudio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

## Slide 11: ÍNDICE
Generalidades
Estructura del caso de estudio
Conclusiones y Recomendaciones
Sistemas Fotovoltaicos
Descripción
Evaluación estructural
Análisis tiempo-historia no lineal

## Slide 12: DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Ubicación de la estructura de estudio
Terrazas planas subutilizadas
Fuente (GoogleMaps, 2021)
Fuente (Bravo, 2014)

## Slide 13: DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Estructura de estudio
Fuente (GoogleMaps, 2018)
Vista en planta del edificio

## Slide 14: DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Pórtico del eje 2 – Dirección X
Pórtico del eje C – Dirección Y
Resistencia a la compresión del hormigón f’c (kg/cm2) | 280
Resistencia a la fluencia del acero Fy (kg/cm2) | 4200
Resistencia a la compresión de la mampostería f’m (kg/cm2) | 24
Elemento | Dimensiones |  | 
 | altura (cm) | base (cm) | espesor (cm)
Columnas | 50 | 35 | -
Vigas | 40 | 30 | -
 | 60 | 30 | -
Losa | - | - | 30
Mampostería | - | - | 15
Tabla 1: Propiedades mecánicas de los materiales
Tabla 2: Propiedades físicas de la estructura

## Slide 15: EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Fuente (Padilla, 1993)
Campus Matriz – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 1993

## Slide 16: EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Tabla 3: Cargas asociadas a la estructura
Modelo computacional – Bloque de Aulas “A”
Carga Muerta | 250 kg/m2.
Carga Viva en pasillos | 400kg/m2
Carga Viva en aulas | 200 kg/m2
Combinaciones de Carga
Fuente (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2015)

## Slide 17
Chart: Tiempo (seg)
| 0 | 0.10267500000000003 | 0.2 | 0.30000000000000004 | 0.33800000000000002 | 0.4 | 0.5 | 0.56471250000000028 | 0.6 | 0.7 | 0.74901593862784432 | 0.79999999999999993 | 0.89999999999999991 | 1.0999999999999999 | 1.2999999999999998 | 1.4999999999999998 | 1.6999999999999997 | 1.8999999999999997 | 2.0999999999999996 | 2.2999999999999998 | 2.5 | 2.6640000000000001
Espectro elástico | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1204 | 0.96033 | 0.89749 | 0.84029 | 0.74693 | 0.61112 | 0.5171 | 0.44816 | 0.39543 | 0.35381 | 0.32011 | 0.29228 | 0.26889 | 0.25234
Espectro inelástico | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | 0.14005 | 0.12004 | 0.11219 | 0.10504 | 0.093366 | 0.07639 | 0.064638 | 0.056019 | 0.049429 | 0.044226 | 0.040014 | 0.036534 | 0.033612 | 0.031543
Espectro de diseño
Inercias agrietadas según NEC-15 | 
Columnas | 0.8 Ig
Vigas | 0.5 Ig
Tabla 4: Valores de Inercia agrietada en vigas y columnas
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA

## Slide 18
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Resultados
Modo | X (%) | Y (%) | Z (%)
1 | 4.29 | 89.26 | 5.55
2 | 95.00 | 3.17 | 1.61
3 | 0.71 | 7.57 | 79.24
Tabla 5: Porcentaje de participación modal
Primer modo de vibrar – Traslación eje Y
Tercer modo de vibrar – Rotación eje Z
Segundo modo de vibrar – Traslación eje X

## Slide 19
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA
a)
b)
Deriva inelástica |  | . | 
X | Y | X | Y
0.31% | 0.37% | Ok | Ok
X | Y | X | Y
0.31% | 0.37% | Ok | Ok
Deriva de piso. a) Sentido X. b) Sentido Y
Tabla 6: Control de Derivas
Resultados

## Slide 20
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Comprobación del criterio de columna fuerte – viga débil
Resultados

## Slide 21: ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL
Estructura deformada – Rótulas plásticas

## Slide 22: ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL
Interfaz gráfica PEER Ground Motion Database
Tipo de falla: Inversa
Magnitud del sismo: [4.10 -6.40]
Velocidad de corte Vs30: [360 – 760 ] m/s
Parámetros de búsqueda

## Slide 23
ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL
Evento Sísmico | Estación | Ubicación | Año | Magnitud | Tipo de Falla | Factor de escala
Lytle Creek | Castaic - Old Ridge Route | California EEUU | 1970 | 5.33 | Inversa | 1.00
Fruili, Italy-03 | Forgaria Cornino | Italia | 1976 | 5.50 | Inversa | 1.00
Fruili, Italy-02 | Forgaria Cornino | Italia | 1976 | 5.91 | Inversa | 1.00
Santa Barbara | Cachuma Dam Toe | California EEUU | 1978 | 5.92 | Inversa | 1.00
Coalinga-01 | Parkfield - Cholame 2E | California EEUU | 1983 | 6.36 | Inversa | 1.00
Coalinga-02 | ALP (temp) | California EEUU | 1983 | 5.09 | Inversa | 1.00
Coalinga-04 | Anticline Ridge Free-Field | California EEUU | 1983 | 5.18 | Inversa | 1.00
Coalinga-05 | Oil City | California EEUU | 1983 | 5.77 | Inversa | 1.00
Coalinga-06 | Sulphur Baths (temp) | California EEUU | 1983 | 4.89 | Inversa | 1.00
Coalinga-07 | Sulphur Baths (temp) | California EEUU | 1983 | 5.21 | Inversa | 1.00
N. Palm Springs | Anza - Red Mountain | California EEUU | 1986 | 6.06 | Inversa | 1.00
Whittier Narrows-01 | Alhambra - Fremont School | California EEUU | 1987 | 5.99 | Inversa | 1.00
Tabla 7: Registros Compatibles

## Slide 24
ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL
Interfaz de usuario - SeismoMatch
Tupper | 0.338 seg.
Tlower | 0.333 seg.
0.2Tlower | 0.067 seg.
2.0Tupper | 0.676 seg.
Tabla 8: Rango de periodos

## Slide 25
ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL
Espectros y acelerogramas escalados - evento Coalinga-04 a) Sentido horizontal X. b) Sentido horizontal Y
a)
b)
a)
b)

## Slide 26
ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL
Caso de carga gravitacional
Rótulas plásticas

## Slide 27
ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL
Espectro | Desplazamiento (m) |  | Aceleración (m/s2) | 
 | Dirección X | Dirección Y | Dirección X | Dirección Y
Lytle Creek | 0.0459 | 0.0496 | 20.4447 | 18.0641
Fuili, Italy-03 | 0.0422 | 0.0477 | 15.0645 | 18.6645
Fruili, Italy-02 | 0.0450 | 0.0508 | 18.1818 | 17.7929
Santa Barbara | 0.0442 | 0.0468 | 16.4354 | 15.3380
Coalinga-01 | 0.0521 | 0.0649 | 23.0553 | 22.3637
Coalinga-02 | 0.0416 | 0.0556 | 16.9688 | 21.6615
Coalinga-04 | 0.0489 | 0.0566 | 19.2868 | 18.7636
Coalinga-05 | 0.0458 | 0.0536 | 15.6057 | 20.8546
Coalinga-06 | 0.0415 | 0.0467 | 15.4733 | 19.1686
Coalinga-07 | 0.0418 | 0.0477 | 14.7092 | 17.7247
N. Palm Springs | 0.0608 | 0.0469 | 23.2565 | 18.3378
Whittier Narrows | 0.0491 | 0.0553 | 17.5124 | 19.1233
Tabla 9: Máximas respuestas de piso

## Slide 28: ÍNDICE
Generalidades
Estructura del caso de estudio
Conclusiones y Recomendaciones
Sistemas Fotovoltaicos
Panel Solar
Sistemas de montaje
Consideraciones sísmicas
  Sistemas de balasto
  Sistemas anclados

## Slide 29: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

## Slide 30: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Tipo de célula fotovoltaica | Monocristalino
Número de células fotovoltaicas | 144 (2 x 72)
Largo | 2230 mm
Ancho | 1134 mm
Espesor | 35 mm
Peso | 28.90 kg
Características del panel solar escogido
Fuente (JinkoSolar, 2020)
Fuente (JinkoSolar, 2020)

## Slide 31: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Paneles solares instalados con materiales de la zona
Fuente (Energética, 2019)
Fuente (El Heraldo, 2017)

## Slide 32: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Sistema de montaje tipo balasto
Sistema de montaje anclado a la losa
Fuente (SunBallast, 2020)
Fuente (SunModo Corporation, 2018)

## Slide 33: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
Consideraciones sísmicas para la instalación de paneles solares con sistema de montaje tipo balasto

## Slide 34: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
Dimensiones e inclinación del sistema de balasto escogido
Ubicación de los paneles solares en el sistema de balasto
Acumulación de ceniza

## Slide 35: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
Aspectos Generales de la Estructura
ASCE/SEI 7-16 | Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15
Categoría I | Otras estructuras
Categoría II | Otras estructuras
Categoría III | Estructuras de ocupación especial
Categoría IV | Edificaciones esenciales
Tabla 10: Relación entre las categorías de riesgo
Bloque de aulas “A”

## Slide 36: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
1.- Distribución Geométrica
Superficie de la terraza de estudio

## Slide 37: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
1.- Distribución Geométrica
Donde:
desplazamiento sísmico relativo [m]
factor de importancia de la estructura del caso de estudio
pseudoaceleración espectral de diseño [g]
 | 1.30
(g) | 1.19
(m) | 0.41
 | 1.30
 | 1.19
 | 0.41
Cálculo del desplazamiento sísmico relativo
Tabla 11: Resultados

## Slide 38: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
1.- Distribución Geométrica
Separación mínima entre paneles
Señales de seguridad alrededor del panel

## Slide 39: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
1.- Distribución Geométrica
Separación mínima entre antepecho y panel
Donde:
Fuerza concentrada de impacto
Peso del panel solar
pseudoaceleración espectral de diseño

## Slide 40: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
1.- Distribución Geométrica
Altura del centro de masas

## Slide 41: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
1.- Distribución Geométrica
Distancia mínima para evitar sombra entre paneles
Donde:
: Altura del elemento que genera sombra
: Latitud del lugar de emplazamiento de los paneles solares
Distancia mínima para evitar sombra entre antepecho y panel
Elemento | helem (m) | Distancia s (m)
Antepecho 1 | 1.00 | 0.562
Antepecho 2 | 0.90 | 0.505
Panel | 0.50 | 0.281
Tabla 12: Cálculo distancia mínima de sombra

## Slide 42: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
1.- Distribución Geométrica
Tabla 13: Resumen de distancias para la colocación de paneles solares con balasto
 | ASCE/SEI 7-16 | Evitar Sombra | Fabricante | Asumido
Desplazamiento sísmico relativo (m) | 0.61 | - | - | -
Separación entre paneles (m) | 0.305 | 0.281 | 0.90 | 0.90
Separación antepecho 1 - panel (m) | 1.22 | 0.562 | - | 2.00
Separación antepecho 2 - panel (m) | 1.22 | 0.505 | - | 1.55

## Slide 43: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
1.- Distribución Geométrica

## Slide 44: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
2.- Fuerza de interconexión
Donde:
: Fuerza sísmica horizontal.
: Pseudoaceleración espectral.
: Peso más pequeño entre las dos porciones del elemento.
Sa (g) | 1.19
Wi (kg) | 84.45
Fpb (kg) | 20.10
Corte vertical del sistema fotovoltaico
Tabla 14: Cálculo fuerza de interconexión

## Slide 45: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
2.- Fuerza de interconexión
Datos iniciales |  | Sistema Inglés |  | Sistema S. I | 
da | Diámetro nominal del perno de anclaje | 1/4 | In | 0.635 | cm
Ase | Área transversal efectiva | 0.043 | in2 | 0.277 | cm2
fya | Resistencia a la fluencia del anclaje | 88000 | lb/in2 | 6190 | kg/cm2
futa | Resistencia a la Tensión del anclaje | 110000 | lb/in2 | 7730 | kg/cm2
hef | Profundidad de empotramiento eficaz | 1.27 | In | 3.226 | cm
Pernos de interconexión
Resistencia a cortante |  | Valor
Resistencia del anclaje sometida a cortante | φVsa (kg) | 835.07
Resistencia al desprendimiento del concreto | φVcp (kg) | 450.56
Resistencia al arrancamiento del concreto | φVcb (kg) | 452.57
Tabla 15: Características del perno
Tabla 16: Resistencias calculadas

## Slide 46: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
3.- Fuerza de fricción
Donde:
: Fuerza sísmica horizontal
: Fuerza sísmica horizontal
: Máxima aceleración de piso
: Factor de amplificación del panel solar
: Peso de cada componente del sistema fotovoltaico
: Factor de modificación de la respuesta del panel solar
: Factor de importancia del panel solar
: Factor de amplificación torsional
Donde:
: Máximo desplazamiento en el último piso del edificio de estudio
: Promedio entre los desplazamientos en los puntos externos del último piso del edificio de estudio
Factor de amplificación torsional

## Slide 47: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
3.- Fuerza de fricción
Espectro | Dirección X |  |  |  | Dirección Y |  |  | 
Espectro | δmax (m) | δprom (m) | Ax | Ax asumido | δmax (m) | δprom (m) | Ax | Ax asumido
Lytle Creek | 0.04586 | 0.04463 | 0.7331 | 1.00 | 0.04963 | 0.04261 | 0.9419 | 1.00
Fuili, Italy-03 | 0.04218 | 0.04122 | 0.7272 | 1.00 | 0.04767 | 0.04340 | 0.8378 | 1.00
Fruili, Italy-02 | 0.04503 | 0.04364 | 0.7394 | 1.00 | 0.05079 | 0.04440 | 0.9085 | 1.00
Santa Barbara | 0.04424 | 0.04376 | 0.7097 | 1.00 | 0.04675 | 0.04289 | 0.8252 | 1.00
Coalinga-01 | 0.05212 | 0.05127 | 0.7179 | 1.00 | 0.06487 | 0.05369 | 1.0138 | 1.01
Coalinga-02 | 0.04160 | 0.04060 | 0.7290 | 1.00 | 0.05560 | 0.04780 | 0.9397 | 1.00
Coalinga-04 | 0.04894 | 0.04735 | 0.7418 | 1.00 | 0.05661 | 0.04792 | 0.9693 | 1.00
Coalinga-05 | 0.04582 | 0.04458 | 0.7335 | 1.00 | 0.05358 | 0.04705 | 0.9004 | 1.00
Coalinga-06 | 0.04149 | 0.04115 | 0.7059 | 1.00 | 0.04671 | 0.04225 | 0.8488 | 1.00
Coalinga-07 | 0.04181 | 0.04143 | 0.7072 | 1.00 | 0.04769 | 0.04377 | 0.8245 | 1.00
N. Palm Springs | 0.06079 | 0.05935 | 0.7285 | 1.00 | 0.04686 | 0.04502 | 0.7523 | 1.00
Whittier Narrows-01 | 0.04905 | 0.04755 | 0.7389 | 1.00 | 0.05527 | 0.04764 | 0.9348 | 1.00
Tabla 17: Factor de amplificación torsional

## Slide 48: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
3.- Fuerza de fricción
Factor importancia componente | Ip | 1
Factor de amplificación dinámica | ap | 1
Factor de modificación de respuesta | Rp | 1.5
Peso total sistema de balasto externo (kg) | Wpext | 84.45
Peso total sistema de balasto interno (kg) | Wpint | 98.90
Espectro | Balasto interno |  | Balasto externo | 
 | Fpx (Kg) | Fpy (Kg) | Fpx (Kg) | Fpy (Kg)
Lytle Creek | 137.409 | 121.409 | 117.333 | 103.670
Fuili, Italy-03 | 101.249 | 125.445 | 86.456 | 107.116
Fruili, Italy-02 | 122.200 | 119.587 | 104.346 | 102.114
Santa Barbara | 110.463 | 103.087 | 94.323 | 88.026
Coalinga-01 | 154.955 | 152.379 | 132.315 | 130.116
Coalinga-02 | 114.048 | 145.587 | 97.385 | 124.316
Coalinga-04 | 129.627 | 126.111 | 110.688 | 107.685
Coalinga-05 | 104.886 | 140.165 | 89.562 | 119.686
Coalinga-06 | 103.997 | 128.833 | 88.802 | 110.010
Coalinga-07 | 98.861 | 119.129 | 84.417 | 101.723
N. Palm Springs | 156.308 | 123.249 | 133.470 | 105.242
Whittier Narrows-01 | 117.701 | 128.529 | 100.504 | 109.750
Promedio | 120.975 | 127.6198 | 103.300 | 108.974
Tabla 18: Cálculo fuerza de fricción

## Slide 49: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
3.- Fuerza de fricción
Balasto |  |  | 
Externo | 50.67 | 84.417 | 88.026
Interno | 59.34 | 98.861 | 103.087
Balasto |  |  | 
Externo | 50.67 | 84.417 | 88.026
Interno | 59.34 | 98.861 | 103.087
Balasto | Fh (kg) | f (kg) | Fh < f
Externo | 50.67 | 25.335 | No Cumple
Interno | 59.34 | 29.67 | No Cumple
Balasto | N (kg) | μ | f (kg)
Interno | 98.9 | 0.30 | 29.67
Externo | 84.45 | 0.30 | 25.335
Membranas de caucho
Tabla 19: Fuerzas actuantes en el sistema
Tabla 20: Cálculo de la fuerza a fricción
Tabla 21: Comprobación de fuerzas
Sistema de montaje tipo balasto

## Slide 50: SISTEMA DE MONTAJE TIPO BALASTO
3.- Fuerza de fricción
Balasto | N (kg) | f (kg)
Interno | 205.50 | 61.65
Externo | 182.15 | 54.65
Balasto | Fh (kg) | f (kg) | Fh < f
Externo | 50.67 | 54.65 | Ok
Interno | 59.34 | 61.65 | Ok
Balasto | W (kg)
Interno | 106.60
Externo | 97.70
Tabla 24: Comprobación de fuerzas
Tabla 23: Cálculo de la fuerza de fricción
Tabla 22: Peso de los bloques añadidos
Geometría de los bloques extras de hormigón

## Slide 51
Consideraciones sísmicas para la instalación de paneles solares con sistema de montaje anclado a la losa
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO

## Slide 52: SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO
Sistema de montaje escogido
Colocación de los paneles solares en el soporte
Dimensiones e inclinación del soporte

## Slide 53
1.- Distribución geométrica
Separación mínima entre paneles
Separación mínima entre panel y antepecho
Elemento | helem (m) | Distancia s (m)
Antepecho 1 | 1.00 | 0.562
Antepecho 2 | 0.90 | 0.505
Panel | 0.975 | 0.547
Tabla 25: Distancias mínimas calculadas
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO

## Slide 54
1.- Distribución geométrica
Separación entre: | Distancia (m)
Paneles solares | 0.60
Antepecho y panel solar – Dirección X | 3.55
Antepecho y panel solar – Dirección Y | 1.82
Tabla 26: Resumen de separaciones asumidas
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO

## Slide 55
2.- Fuerza sísmica horizontal
Factor importancia componente | Ip | 1
Factor de amplificación dinámica | ap | 1
Factor de modificación de respuesta | Rp | 1.5
Peso total sistema fotovoltaico (kg) | Wp | 1625.06
Fpi (Kgf) | 580.341
Fps (Kgf) | 3095.154
Tabla 27: Datos para el cálculo de la fuerza sísmica
Tabla 28: Límites de la fuerza sísmica horizontal
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO
˂ ˂

## Slide 56
2.- Fuerza sísmica horizontal
Espectro | Dirección X |  | Dirección Y | 
Espectro | ai (m/s2) | Fpx (Kg) | ai (m/s2) | Fpy (Kg)
Lytle Creek | 20.445 | 2257.818 | 18.064 | 1994.917
Fuili, Italy-03 | 15.065 | 1663.662 | 18.664 | 2061.224
Fruili, Italy-02 | 18.182 | 2007.917 | 17.793 | 1964.974
Santa Barbara | 16.435 | 1815.048 | 15.338 | 1693.863
Coalinga-01 | 23.055 | 2546.123 | 22.364 | 2503.798
Coalinga-02 | 16.969 | 1873.965 | 21.661 | 2392.196
Coalinga-04 | 19.287 | 2129.952 | 18.764 | 2072.172
Coalinga-05 | 15.606 | 1723.422 | 20.855 | 2303.095
Coalinga-06 | 15.473 | 1708.803 | 19.169 | 2116.899
Coalinga-07 | 14.709 | 1624.420 | 17.725 | 1957.442
N. Palm Springs | 23.256 | 2568.346 | 18.338 | 2025.150
Whittier Narrows-01 | 17.512 | 1933.988 | 19.123 | 2111.896
Promedio | 18.000 | 1987.7886 | 18.988 | 2096.965
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO
Tabla 29: Fuerzas sísmicas

## Slide 57
2.- Fuerza sísmica horizontal
Espectro | Cortante (Kg) | Momento (Kg-m)
Lytle Creek | 425.06 | 107.40
Fuili, Italy-03 | 364.6 | 94.86
Fruili, Italy-02 | 378.97 | 95.65
Santa Barbara | 343.39 | 86.58
Coalinga-01 | 478.24 | 120.96
Coalinga-02 | 425.21 | 110.06
Coalinga-04 | 401.48 | 101.38
Coalinga-05 | 409.07 | 105.97
Coalinga-06 | 377.29 | 97.42
Coalinga-07 | 349.54 | 90.01
N. Palm Springs | 482.34 | 122.00
Whittier Narrows-01 | 376.42 | 97.19
Promedio | 375.25 | 96.50
Tabla 30: Reacciones obtenidas con la fuerza sísmica horizontal
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO

## Slide 58
2.- Fuerza sísmica horizontal
Cálculo de la distancia jd
Espectro | Mu (kgf-m) | jd (m) | Nu (kgf)
Lytle Creek | 107.40 | 0.08125 | 1321.85
Fuili, Italy-03 | 94.86 | 0.08125 | 1167.51
Fruili, Italy-02 | 95.65 | 0.08125 | 1177.23
Santa Barbara | 86.58 | 0.08125 | 1065.6
Coalinga-01 | 120.96 | 0.08125 | 1488.74
Coalinga-02 | 110.06 | 0.08125 | 1354.58
Coalinga-04 | 101.38 | 0.08125 | 1247.75
Coalinga-05 | 105.97 | 0.08125 | 1304.25
Coalinga-06 | 97.42 | 0.08125 | 1199.02
Coalinga-07 | 90.01 | 0.08125 | 1107.82
N. Palm Springs | 122.00 | 0.08125 | 1501.54
Whittier Narrows-01 | 97.19 | 0.08125 | 1196.18
Promedio | 96.50 | 0.08125 | 1187.69
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO
Tabla 31: Fuerza a tracción

## Slide 59
2.- Fuerza sísmica horizontal
da | Diámetro nominal del perno de anclaje | 1/2 | in | 1.27 | cm
Ase | Área transversal efectiva | 0.105 | in2 | 0.677 | cm2
fya | Resistencia a la fluencia del anclaje | 92000 | lb/in2 | 6470 | kg/cm2
futa | Resistencia a la Tensión del anclaje | 115000 | lb/in2 | 8090 | kg/cm2
hef | Profundidad de empotramiento eficaz | 3.375 | in | 8.573 | cm
Tabla 32: Características del perno de anclaje
Fuente (SimpsonStrong-Tie, 2016)
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO

## Slide 60
2.- Fuerza sísmica horizontal
Resistencia a tracción |  | Valor
Rotura a tracción del anclaje | φNs (kg) | 
Resistencia al arrancamiento del concreto | φNcb (kg) | 
Resistencia a tracción |  | Valor
Rotura a tracción del anclaje | φNs (kg) | 
Resistencia al arrancamiento del concreto | φNcb (kg) | 
Resistencia a cortante |  | Valor
Resistencia del anclaje sometido a cortante | φVsa (kg) | 
Resistencia al desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje | φVcp (kg) | 
Resistencia a cortante |  | Valor
Resistencia del anclaje sometido a cortante | φVsa (kg) | 
Resistencia al desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje | φVcp (kg) | 
Tabla 33: Resistencia a tracción del perno de anclaje según ACI 318-19
Tabla 34: Resistencia a cortante del perno de anclaje según ACI 318-19
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO
Resistencias ultimas afectadas por el factor de seguridad sísmico

## Slide 61
Tabla 35: Verificación resistencia a cortante
Espectro | Vu (kgf) | 0.75 Vn | 0.75Vn > Vu
Lytle Creek | 425.06 | 1602.00 | OK
Fuili, Italy-03 | 364.6 | 1602.00 | OK
Fruili, Italy-02 | 378.97 | 1602.00 | OK
Santa Barbara | 343.39 | 1602.00 | OK
Coalinga-01 | 478.24 | 1602.00 | OK
Coalinga-02 | 425.21 | 1602.00 | OK
Coalinga-04 | 401.48 | 1602.00 | OK
Coalinga-05 | 409.07 | 1602.00 | OK
Coalinga-06 | 377.29 | 1602.00 | OK
Coalinga-07 | 349.54 | 1602.00 | OK
N. Palm Springs | 482.34 | 1602.00 | OK
Whittier Narrows-01 | 376.42 | 1602.00 | OK
Promedio | 375.25 | 1602.00 | OK
Espectro | Vu (kgf) |  | 
Lytle Creek | 425.06 | 1602.00 | OK
Fuili, Italy-03 | 364.6 | 1602.00 | OK
Fruili, Italy-02 | 378.97 | 1602.00 | OK
Santa Barbara | 343.39 | 1602.00 | OK
Coalinga-01 | 478.24 | 1602.00 | OK
Coalinga-02 | 425.21 | 1602.00 | OK
Coalinga-04 | 401.48 | 1602.00 | OK
Coalinga-05 | 409.07 | 1602.00 | OK
Coalinga-06 | 377.29 | 1602.00 | OK
Coalinga-07 | 349.54 | 1602.00 | OK
N. Palm Springs | 482.34 | 1602.00 | OK
Whittier Narrows-01 | 376.42 | 1602.00 | OK
Promedio | 375.25 | 1602.00 | OK
Espectro | Nu (kgf) | 0.75 Nn | 0.75 Nn > Un
Lytle Creek | 1321.85 | 1852.328 | OK
Fuili, Italy-03 | 1167.51 | 1852.328 | OK
Fruili, Italy-02 | 1177.23 | 1852.328 | OK
Santa Barbara | 1065.6 | 1852.328 | OK
Coalinga-01 | 1488.74 | 1852.328 | OK
Coalinga-02 | 1354.58 | 1852.328 | OK
Coalinga-04 | 1247.75 | 1852.328 | OK
Coalinga-05 | 1304.25 | 1852.328 | OK
Coalinga-06 | 1199.02 | 1852.328 | OK
Coalinga-07 | 1107.82 | 1852.328 | OK
N. Palm Springs | 1501.54 | 1852.328 | OK
Whittier Narrows-01 | 1196.18 | 1852.328 | OK
Promedio | 1187.69 | 1852.328 | OK
Espectro | Nu (kgf) |  | 
Lytle Creek | 1321.85 | 1852.328 | OK
Fuili, Italy-03 | 1167.51 | 1852.328 | OK
Fruili, Italy-02 | 1177.23 | 1852.328 | OK
Santa Barbara | 1065.6 | 1852.328 | OK
Coalinga-01 | 1488.74 | 1852.328 | OK
Coalinga-02 | 1354.58 | 1852.328 | OK
Coalinga-04 | 1247.75 | 1852.328 | OK
Coalinga-05 | 1304.25 | 1852.328 | OK
Coalinga-06 | 1199.02 | 1852.328 | OK
Coalinga-07 | 1107.82 | 1852.328 | OK
N. Palm Springs | 1501.54 | 1852.328 | OK
Whittier Narrows-01 | 1196.18 | 1852.328 | OK
Promedio | 1187.69 | 1852.328 | OK
Tabla 36: Verificación resistencia a tracción
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO

## Slide 62
Propuesta de normativa realizada
SISTEMA DE MONTAJE ANCLADO

## Slide 63: ÍNDICE
Generalidades
Estructura del caso de estudio
Conclusiones y Recomendaciones
Sistemas Fotovoltaicos

## Slide 64: CONCLUSIONES
Las consideraciones sísmicas para la correcta instalación del sistema fotovoltaico fueron tomadas únicamente de normativas americanas como la norma ASCE/SEI y SEAOC.

## Slide 65: CONCLUSIONES
Se determinó que se podrá colocar 168 paneles solares anclados a la losa, distribuidos en cuatro filas de 42 paneles cada uno, así mismo se podrá colocar 155 paneles solares con sistema de balasto distribuidos en cinco filas de 31 paneles cada uno.
Distribución de paneles - Sistema anclado a la losa
Distribución de paneles - Sistema de balasto

## Slide 66: CONCLUSIONES
El sistema fotovoltaico anclado a la losa permite el uso de una mayor cantidad de paneles solares en el mismo espacio de la superficie de la terraza, representando el 62.15% de la superficie de la terraza, mientras que el sistema de balasto representa el 51.77% de la superficie de la terraza.
Distribución de paneles - Sistema anclado a la losa
Distribución de paneles - Sistema de balasto

## Slide 67: CONCLUSIONES
La opción más adecuada para la instalación de paneles en el edificio de aulas es aquella que contempla el uso de balasto cuyo peso añadido no representa un peligro para la losa, ya que el área que ocupan los paneles solares en la terraza no tendrá acceso a carga viva.

## Slide 68: RECOMENDACIONES
Es importante que en el Ecuador exista una normativa especializada en diseño sísmico de elementos no estructurales para evitar gastos innecesarios de reparación de daños producto de la incorrecta instalación de los paneles solares.

## Slide 69: RECOMENDACIONES
Previo a la implementación de paneles solares en estructuras existentes es importante que se realice una evaluación sísmica de la estructura.

## Slide 70: RECOMENDACIONES
Se debe diseñar la estructura de soporte para que resista tanto el peso del panel solar como amenazas naturales existentes en nuestro medio como movimientos sísmicos, caída de ceniza y granizo, inclusive fuerzas generadas por viento.

## Slide 71: RECOMENDACIONES
Es importante se realice un análisis ante cargas de viento ya que podrían ser estas las causantes de volcamiento y arrancamiento de la losa.

## Slide 72: RECOMENDACIONES
Se recomienda que para el uso de sistemas de montaje anclado a la losa se lo realice en estructuras que cuenten con losas macizas, sin embargo si se requiere instalarlos en este tipo de losas se lo podría realizar colocando cadenas de amarre de hormigón armado sobre la losa existente.
Cadenas de amarre
Puntos de anclaje

## Slide 74
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
“CONSIDERACIONES SÍSMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN TERRAZAS PLANAS DE HORMIGÓN ARMADO: ESTUDIO DE CASO”
AUTORES: SRTA. CANO USIÑA MELANIE PAMELA
SR. DÁVILA REVELO CARLOS SEBASTIÁN
DIRECTORA: ING. ANA GABRIELA HARO BAEZ, PhD.
SANGOLQUÍ - 2021