## Slide 1: Recuperación energética, puesta a punto, automatización y adquisición de datos del equipo ¨Túnel de aire multipropósito¨, del Laboratorio de Conversión de Energía
Autores:
Pablo Xavier Ambato Guasumba.
Juan Fernando Bravo Rios.
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
INGENIERÍA MECÁNICA
Ing. Ángelo Villavicencio, Director

## Slide 2: CONTENIDO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
DISEÑO ELÉCTRICO

## Slide 3: CONTENIDO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO
DISEÑO DEL HMI

## Slide 4: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Túnel de Aire Multipropósito adquirido hace más de 40 años.
Muestra desgaste de componentes principales y secundarios.
No se encuentra operando en óptimas condiciones.
Proceso de instrucción pedagógica ineficiente.
No posee un sistema de adquisición de datos.

## Slide 5: Objetivo General
Realizar la Recuperación Energética, Puesta A Punto, Automatización y Adquisición de Datos del equipo ¨Túnel de Aire Multipropósito¨, del Laboratorio de Conversión de Energía.
Objetivos Específicos
Desarrollar la investigación bibliográfica sobre el equipo.
Realizar el levantamiento técnico del estado actual del equipo.
Diseñar la solución mecánico-energética para la recuperación del equipo. Diseñar un Human-Machine Interface (HMI) para la adquisición de datos del equipo.

## Slide 6: Descripción General del Equipo

## Slide 7: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
MÓDULO INTERCAMBIADOR DE TUBOS CON ALETAS
ESTADO INICIAL

## Slide 8
MÓDULO INTERCAMBIADOR DE TUBOS CON ALETAS
DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

## Slide 9: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
MÓDULO INTERCAMBIADOR DE TUBOS LISOS
ESTADO INICIAL

## Slide 10
MÓDULO INTERCAMBIADOR DE TUBOS LISOS
DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

## Slide 11: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
MÓDULO EVAPORADOR Y UNIDAD DE REFRIGERACIÓN
ESTADO ACTUAL

## Slide 12
MÓDULO EVAPORADOR Y UNIDAD DE REFRIGERACIÓN
DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

## Slide 13: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
SECCIONES ADICIONALES
ESTADO ACTUAL

## Slide 14
SECCIONES ADICIONALES
DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

## Slide 15
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
UNIDAD DE REFRIGERACIÓN
INTERCAMBIADORES DE CALOR TUBOS LISOS Y CON ALETAS
MÓDULO DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
VENTILADORES AXIAL/COAXIAL
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASADO EN PROTOCOLOS POR TIPO DE EQUIPOS

## Slide 17: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBAS DE FUGAS EN LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TUBOS CON ALETAS
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TUBOS LISOS

## Slide 18: DISEÑO ELÉCTRICO
SISTEMA DE CONTROL Y FUERZA
COMPONENTES
RELÉS
ARDUINO MEGA2560
SONDA LM35
MPX5010DP
CONTACTOR

## Slide 19: DISEÑO ELÉCTRICO
Diseño del Armario Eléctrico

## Slide 20: DISEÑO ELÉCTRICO
Distribución de la Alimentación

## Slide 21
DISEÑO ELÉCTRICO

## Slide 22: DISEÑO ELÉCTRICO
Diagramas de Control

## Slide 23: DISEÑO ELÉCTRICO
Diagramas de Fuerza

## Slide 24: DISEÑO ELÉCTRICO
Diseño de Placas
Esquema realizado en Proteus

## Slide 25: DISEÑO ELÉCTRICO
Layout realizado en Proteus

## Slide 26: DISEÑO ELÉCTRICO
PLACA P1
PLACA P2

## Slide 27: DISEÑO DEL HMI
Archivos del Proyecto HMI V1

## Slide 28: DISEÑO DEL HMI

## Slide 29: DISEÑO DEL HMI
HMI- Menú

## Slide 30: DISEÑO DEL HMI
HMI- Módulo de Tubos Lisos y Aletas

## Slide 31: DISEÑO DEL HMI
HMI-Módulo Evaporador y Unidad de Refrigeración

## Slide 32: Pruebas de Funcionamiento de sensores
Distribución de Frecuencias
Gráfico Control X media
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

## Slide 33
Comparación de sensores de temperatura
RANGO DE TEMPERATURA | SONDA LM35 | TIPO K | Error (%)
4,5-4,6 | 4,33 | 4,52 | 4,24
6,7-6,9 | 6,5 | 6,81 | 4,53
 |  |  | Error (%)
4,5-4,6 | 4,33 | 4,52 | 4,24
6,7-6,9 | 6,5 | 6,81 | 4,53
Resumen de Errores promedio obtenidos en Aire.
Resumen de Errores promedio obtenidos en Agua.
RANGO DE TEMPERATURA | SONDA LM35 | TIPO K | Error (%)
26,9-27 | 26,62 | 26,98 | 1,35
33,7-34 | 34,35 | 33,83 | 1,53
 |  |  | Error (%)
26,9-27 | 26,62 | 26,98 | 1,35
33,7-34 | 34,35 | 33,83 | 1,53
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

## Slide 34: IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Condición | Especificación
Caudal de agua | Aprox. 12
Temperatura del reservorio de agua | a
Temperatura ambiente | a
% de abertura del ventilador | y
Tiempo de la práctica | 30 min por práctica
del aire al de abertura (tubos lisos y aletas) | Aprox.
Resistencias eléctricas | 500 W c/u
Nota. Para lograr el caudal de 12 LPM, en el banco de pruebas, se recomienda cerrar toda la válvula de la tubería que permite el retorno del agua al reservorio y abrirla 3 vueltas de 380 grados, en sentido horario, además, la abertura del 50% solo se aplicó en el evaporador. | 
Condición | Especificación
Caudal de agua | 
Temperatura del reservorio de agua | 
Temperatura ambiente | 
% de abertura del ventilador | 
Tiempo de la práctica | 30 min por práctica
Resistencias eléctricas | 500 W c/u
Nota. Para lograr el caudal de 12 LPM, en el banco de pruebas, se recomienda cerrar toda la válvula de la tubería que permite el retorno del agua al reservorio y abrirla 3 vueltas de 380 grados, en sentido horario, además, la abertura del 50% solo se aplicó en el evaporador. | 
Condiciones

## Slide 35: IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Nombre de la Práctica | Detalle
Práctica 1 - IC-TL-SIMPLE-1 | Intercambiador de calor de tubos lisos, en paso simple al 25% de abertura con 1500W
Práctica 2 - IC-TL-TRIPLE-1 | Intercambiador de calor de tubos lisos, en paso triple al 25% de abertura con 1500W
Práctica 3 - IC-TA-SIMPLE-1 | Intercambiador de calor de tubos con aletas, en paso simple al 25% de abertura con 1500W
Práctica 4 - IC-TA-TRIPLE-1 | Intercambiador de calor de tubos con aletas, en paso triple al 25% de abertura con 1500W
Práctica 5 - REFRIGERACION-1 | Unidad de refrigeración, 25% de abertura con 1500W
Práctica 6 - REFRIGERACION-2 | Unidad de refrigeración, 50% de abertura con 1500W
Prácticas de Laboratorio Implementadas

## Slide 36: ANÁLISIS DE RESULTADOS
Módulo |  | 
Práctica 1 - IC-TL-SIMPLE-1 | 14,61 | 1,49
Práctica 2 - IC-TL-TRIPLE-1 | 15,47 | 1,99
Práctica 3 - IC-TA-SIMPLE-1 | 13,22 | 1,32
Práctica 4 - IC-TA-TRIPLE-1 | 14,11 | 1,47
Módulo |  | 
Práctica 1 - IC-TL-SIMPLE-1 | 14,61 | 1,49
Práctica 2 - IC-TL-TRIPLE-1 | 15,47 | 1,99
Práctica 3 - IC-TA-SIMPLE-1 | 13,22 | 1,32
Práctica 4 - IC-TA-TRIPLE-1 | 14,11 | 1,47
DIFERENCIALES DE TEMPERATURA OBTENIDOS

## Slide 37: ANÁLISIS DE RESULTADOS
Tubos Lisos | Método 1 | Método 2 | Método 1 | Método 2
Práctica 1 - IC - TL - SIMPLE - 1 | 828.179 | 818.614 | 52.78 | 50.783
Práctica 2 - IC - TL - TRIPLE - 1 | 862.72 | 860.52 | 52.718 | 51.578
Tubos Lisos |  |  |  | 
Práctica 1 - IC - TL - SIMPLE - 1 | 828.179 | 818.614 | 52.78 | 50.783
Práctica 2 - IC - TL - TRIPLE - 1 | 862.72 | 860.52 | 52.718 | 51.578
Tubos Aletas | Método 2 | Método 2
Práctica 3 - IC - TA - SIMPLE - 1 | 739.389 | 46.485
Práctica 4 - IC - TA - TRIPLE - 1 | 789.166 | 46.725
Tubos Aletas |  | 
Práctica 3 - IC - TA - SIMPLE - 1 | 739.389 | 46.485
Práctica 4 - IC - TA - TRIPLE - 1 | 789.166 | 46.725
Evaporador Unidad de Refrigeración | Método 2 | Método 2
Práctica 5 – REFRIGERACION-1 | 723.349 | 185.22
Práctica 6 – REFRIGERACION-2 | 597.208 | 178.261
Evaporador Unidad de Refrigeración |  | 
Práctica 5 – REFRIGERACION-1 | 723.349 | 185.22
Práctica 6 – REFRIGERACION-2 | 597.208 | 178.261
RESULTADOS OBTENIDOS
Método 1 : Zukauskas
Método 2 : temperatura Media Logarítmica

## Slide 38: ANÁLISIS DE RESULTADOS
RESULTADOS OBTENIDOS

## Slide 39: CONCLUSIONES
Se realizó un levantamiento técnico del estado actual del equipo, detallando las condiciones en las que se encontraba antes de realizar los respectivos mantenimientos correctivos, encontrando así todas las falencias y daños que tenía cada uno de los módulos del equipo y poder empezar con la recuperación energética y puesta a punto del equipo.
En la recuperación energética y puesta a punto del túnel de aire multipropósito se resolvieron problemas de aislamiento, fugas y oxidación en los módulos de tubos lisos y con aletas, además de modificaciones en la estructura para poder ubicar la unidad de refrigeración debajo del túnel de aire y también para poder colocar en serie el módulo de resistencias eléctricas con los intercambiadores de calor de tubos lisos y aletas.
La unidad de refrigeración se entrega en óptimas condiciones para su funcionamiento, en dicha unidad se resolvieron problemas de fugas de refrigerante por las válvulas, se cambió el aceite del compresor, se repararon las aletas de aluminio del condensador, se reemplazó el aislante del evaporador, se recargó el refrigerante R134a y se reemplazó el visor de nivel.

## Slide 40
Con respecto a la automatización y adquisición de datos del equipo, se diseñó un sistema de control y fuerza que nos permiten operar el módulo de resistencias y la unidad de refrigeración desde una PC, a través de la interfaz HMI realizada en LabView y con ayuda de un Arduino Mega2560 como microcontrolador para la adquisición de datos de temperatura y presión que se obtienen con un sensor de temperatura LM35 tipo sonda sumergible y un sensor de presión diferencial MPX5010DP, respectivamente.
Se levantó información del equipo recuperada de manuales archivados en el laboratorio de Conversión de Energía, recabando información sobre las características técnicas del equipo.
En el diseño de una solución mecánico-energética del equipo se realizó una serie de actividades correctivas individualmente para cada de los intercambiadores de calor, el módulo de resistencias, la unidad de refrigeración y los ventiladores el equipo.

## Slide 41: RECOMENDACIONES
Para alargar la vida útil del equipo recuperado, se recomienda seguir el plan de mantenimiento que se entrega en los anexos.
El agua con el que los equipos del laboratorio de Conversión de la Energía funcionan, no es agua tratada, se recomienda considerar la posibilidad de implementar un sistema centralizado de agua tratada para todos los equipos del laboratorio.
Para reemplazar algún componente del tablero eléctrico, se recomienda hacer uso de los planos de control y fuerza que se encuentran en anexos, para que al reemplazarlo no exista inconvenientes.
Antes de usar el equipo se recomienda se lea el manual de usuario que se encuentra en anexos.
Para la realización de las prácticas de laboratorio se recomienda desplazar el equipo con precaución, para evitar cualquier golpe o daño.
Se recomienda seguir implementando guías de laboratorio haciendo uso del ventilador axial.