## Slide 1: Recuperación, adquisición de datos y puesta a punto del equipo de Transferencia de Calor en Barras de Sección Cónica, del Laboratorio de Conversión de Energía Térmica
Autor:
Luis Miguel Salazar Bosmediano
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
INGENIERÍA MECÁNICA
Director:
Ing. Ángelo Villavicencio,

## Slide 2: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL EQUIPO
DISEÑO DE LA UNIDAD DE CONTROL MASTER
SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

## Slide 3: CONTENIDO
CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES
TOMA DE DATOS
GRÁFICAS DE LOS PERFILES DE TEMPERATURA
CÁLCULO DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
ANÁLISIS FINANCIERO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
El equipo fue adquirido en el año 1981.
Es de principal demostración en la transferencia de calor por conducción unidimensional.
Presenta desgaste en sus componentes y adaptaciones que necesitan ser renovadas
Se realizo la construcción de una nueva unidad de control master
En la unidad de control master se produjo con corto circuito

## Slide 5: Objetivo General
Realizar la Recuperación, adquisición de datos y puesta a punto del equipo de transferencia de calor en barras de sección cónica del Laboratorio de Conversión de Energía Térmica.
Objetivos Específicos
Realizar un levantamiento técnico del estado del equipo.
Seleccionar los instrumentos de medición digitales que se encuentren dentro del rango de toma de datos.
Diseñar un tablero de control para los instrumentos.
Realizar pruebas de operación y toma de datos para encontrar la conductividad del bronce amarillo.

## Slide 6: Descripción General del Equipo

## Slide 7: Descripción General del Equipo

## Slide 8: Descripción General del Equipo

## Slide 9: Diseño de la nueva Unidad de Control Master
La función principal del equipo es ser didáctico y poder experimentar la transferencia de calor por conducción.
La lectura de los datos de temperaturas, se debe ser clara, identificando a qué sección corresponde cada medida.
Facilitar la medición de caudales de agua para cada sección de la barra evitando variaciones de la misma.

## Slide 10: Diseño de la nueva Unidad de Control Master

## Slide 11: Diseño de la nueva Unidad de Control Master

## Slide 12: Selección de Instrumentos
Termopar Tipo K
Características
Tipo de Sujeción Rosca M6
Protección Si, malla
de acero inoxidable.
Temperatura Max. 600 °C
Temperatura Min. 0 °C
Largo 2 metros

## Slide 13: Selección de Instrumentos
Reóstato
Características
Voltaje de entrada 0-200 [V]
Voltaje de salida 0-200 [V]
Potencia Máxima 4000 W
Tipo de Corriente Alterna
Intensidad de Corriente 40 A

## Slide 14: Selección de Instrumentos
Regulador de presión
Características
Presión Máximo 400 PSI
Temperatura Máxima de trabajo 130 °C
Extremos Roscados ½ NPT
Conexión manómetro ¼

## Slide 15: Selección de Instrumentos
Medidor de voltaje
Características
Voltaje de Operación 80-260 [V]
Corriente 0-100 [A]
Potencia 0-22 kW
Frecuencia 45-65 Hz

## Slide 16: Selección de Instrumentos
Medidor de Temperatura
Características
Rango de medición -30-800 °C
Precisión de Temperatura +/- 0,3 °C
Fuente de alimentación 12 [V]
Temperatura de operación -20-50 °C
Termo par de entrada Tipo K

## Slide 17: Selección de Instrumentos
Medidor de caudal
Características
Unidades de medición L/GAL/PTS/QTS
Alimentación 3 [V]
Rango de Flujo 10-120 L/min
Presión de Trabajo 20 bar

## Slide 18: Selección de Instrumentos
Aislante Térmico
Características
Origen: Mineral
Tipo de Aislante: Lana de Roca
Conductividad Térmica: 0,031 W/m2 °C
Inflamabilidad NO

## Slide 19: Selección de Instrumentos
Gabinete
Características:
Origen: EEUU
Material: Polietileno, acrílico
Placas de montaje: 2(fuentes/instrumentos)
Inflamabilidad NO
Resistencia IP 54

## Slide 20: Construcción y Mantenimiento

## Slide 21: Construcción y Mantenimiento

## Slide 22: Construcción y Mantenimiento

## Slide 23: Construcción y Mantenimiento

## Slide 24: Construcción y Mantenimiento

## Slide 25: Construcción y Mantenimiento

## Slide 26: Construcción y Mantenimiento

## Slide 27: Construcción y Mantenimiento

## Slide 28: Construcción y Mantenimiento

## Slide 29: Construcción y Mantenimiento

## Slide 30: Construcción y Mantenimiento

## Slide 31: Construcción y Mantenimiento

## Slide 32: CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES

## Slide 33: Conexión de los elementos principales

## Slide 34: Conexión de los elementos principales

## Slide 35: Conexión de los elementos principales

## Slide 36: Conexión de los elementos principales

## Slide 37: Conexión de los elementos principales

## Slide 38: Conexión de los elementos principales

## Slide 39: Conexión de los elementos principales

## Slide 40: TOMA DE DATOS
Condiciones iniciales

## Slide 41: Toma de Datos

## Slide 42: Toma de Datos

## Slide 43: GRÁFICAS DE LOS PERFILES DE TEMPERATURA

## Slide 44: Gráficas de los perfiles de temperatura

## Slide 45: CÁLCULO DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

## Slide 46: Cálculo de la conductividad térmica
Pérdidas en el agua lado aislado
Calor en la resistencia
eléctrica
Calor que pasa por el lado aislado

## Slide 47: Cálculo de la conductividad térmica

## Slide 48: Cálculo de la conductividad térmica
Pérdidas en el agua lado aislado
Calor por conducción térmica
Reemplazando en función r(x)

## Slide 49: Cálculo de la conductividad térmica
Calculando el coeficiente de conductividad térmica

## Slide 50: Cálculo de la conductividad térmica
Coeficiente de conductividad térmica teórico

## Slide 51: Cálculo de la conductividad térmica
Interpolación y porcentaje de error

## Slide 52: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

## Slide 53: Mantenimiento del equipo

## Slide 54: Mantenimiento del equipo

## Slide 55: Análisis Financiero
Descripción | Total
Remuneración Personal Profesional | 2240
Remuneración Personal No Profesional | 1000
Instrumentación | 665.82
Costo Materiales | 59.45
Costos indirectos | 285
TOTAL | 4250.27
De los cuales la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, asumió el valor de $ 2320 $ y el estudiante $ 1725,27

## Slide 56: Conclusiones
La recuperación, adquisición de datos y puesta a punto del equipo de transferencia de calor en barras de sección cónica del laboratorio de conversión de energía térmica se encuentra en condiciones operativas garantizando el correcto funcionamiento de los medidores de temperatura, caudal y corriente eléctrica.
Se determinó que la toma de datos y procedimiento del equipo es correcta, dando un valor de error de 1.26% en la comparación con el teórico versus práctico.
La actualización de los instrumentos de medición cumple con las indicaciones del fabricante mejorando el tiempo de lectura de los datos.
El diseño del tablero se realizó en bloques, manteniendo los componentes e indicadores en cada bloque facilitando la comprensión de la toma de datos y la ubicación de cada sensor siendo así la práctica más didáctica en la distribución de temperaturas.
Las curvas de distribución de temperaturas nos ayudan a comprender la transferencia de calor en un medio asilado y no aislado.

## Slide 57: Recomendaciones
No encender la resistencia eléctrica si no se encuentra circulando agua por ambos lados de la barra al caudal mínimo establecido.
Mantener una distancia prudente al momento de que el equipo se encuentra en estado estable ya que pueden producirse quemaduras al contacto con la barra conica.
Cuando se finalice la práctica de laboratorio dejar circular por 30 minutos el agua para enfriar el equipo, una vez transcurrido el tiempo cerrar todas las llaves de entrada de agua.