## Slide 1: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
“Generación y evaluación de Modelos Digitales de Superficie utilizando sensores SAR (INSAR) en zonas de alta nubosidad en el Ecuador Continental.”
Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción
Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente
Autora:
Ana Elizabeth Saavedra Vaca
Docente Evaluador:
PhD. Oswaldo Padilla
Director del proyecto:
Ing. Eduardo Kirby Powney Mgs.
Director de Carrera:
Ing. Alexander Robayo Nieto Mgs.
Secretaria Académica:
Abg. Michelle Benavides

## Slide 2: Antecedentes
Modelo
MDT
MDE
MDS
Fotogrametría
Imágenes
ópticas
Imágenes
SAR
Datos
LiDAR
(Joly, 1979), (Doyle, 1978), (Felicísimo, 1994), (Wang et al., 2018).

## Slide 3: Planteamiento del Problema
Presencia constante de nubosidad en zonas andinas.
Limita la adquisición de imágenes satelitales con sensores pasivos.
Imágenes satelitales obtenidas con sensores SAR.
Obtención de MDS con distintas tecnologías con gran inversión de insumos y personal.
Metodología de Interferometría SAR
Justificación
Proyectos hidrográficos, topográficos, cartográficos
Captura de datos en condiciones climatológicas variadas
Facilidad para la obtención de datos en grandes extensiones
Apertura a nuevas investigaciones y usos de imágenes SAR.
(Duque, 2015), (Burgos & Salcedo, 2016), ((Makineci & Karabörk, 2016).

## Slide 4: Área de estudio
Región: Sierra
Provincia: Pichincha
Extensión de imágenes:
  Cosmo SkyMED: 40 km x 40 km
  Sentinel-1: 60 km x 58 km

## Slide 5: Objetivos
Generar y evaluar los modelos digitales de superficies obtenidos utilizando sensores SAR (INSAR) en zonas de alta nubosidad en el Ecuador Continental a través del uso de imágenes de libre adquisición y comerciales, para la obtención de valores de altura en la zona de estudio.
Recopilar información teórica, secundaria y satelital con la finalidad de estandarizar y definir el área exacta de intervención del proyecto, aplicado para al menos dos sensores activos.
Generar los corregistros y los interferogramas a partir de las diferencias de retrodispersión y fase existentes en las imágenes recopiladas, con la finalidad de generar los diferentes modelos digitales de superficie.
Elaborar modelos digitales de superficie a partir de imágenes Single Look Complex (SLC) de al menos dos sensores activos SAR, mediante la aplicación de software copyright y copyleft en la zona de estudio.
Evaluar los modelos digitales de superficie generados por interferometría RADAR con un modelo global que utilice la misma tecnología y con puntos de altura de la red de control vertical del Ecuador, distribuidos dentro de la zona de estudio, con la finalidad de verificar su exactitud posicional altimétrica.
General
Específicos

## Slide 6: Metas
Elenco de coordenadas
Modelos Digitales de Superficie
Manuales de usuario
ENVI
ERDAS IMAGINE
SNAP Desktop
N°
X
Y
ALT.

## Slide 7: Fundamentos Teóricos
Bandas
RADAR
“Radio Detection and Ranging” Sensor activo – banda microonda
•Banda-X: de 2.4 a 3.75 cm
•Banda-C: de 3.75 a 7.5 cm
•Banda-S: de 7.5 a 15 cm
•Banda-L: de 15 a 30 cm
•Banda-P: de 30 a 100 cm
(Di Bella et al., 2008), (IEEE, 2017).
SAR
Amplitud
“Synthetic Aperture Radar”
Barrido lateral sobre la superficie.
Representa la reflectividad de la superficie observada
Fase
En función de la distancia del sensor al objetivo
Ángulo de incidencia
Polarización
(Colesanti & Wasowski, 2006), (Fernandez & Soria, 2015)

## Slide 8: Fundamentos Teóricos
(Navarro, 2014), (Fernandez & Soria, 2015).
Resolución en azimut
Se determina por el ancho del haz.
Geometría de adquisición
Resolución en rango
Se determina por la señal existente entre sensor – objeto.

## Slide 9: Fundamentos Teóricos
InSAR
“Interferometric Synthetic Aperture RADAR”
(Krieger et al., 2010), (Ferretti et al., 2007a).
Baseline
Fase Interferométrica
Distancia entre dos satélites u órbitas en un plano perpendicular

## Slide 10: Fundamentos Teóricos
Master
Esclava - Slave
Corregistro
Coherencia
Interferograma
(Ferretti et al., 2007b), (Mouratidis, 2010), (Braun, 2020).
Desenrollo de fase
Baja coherencia
Alta coherencia
0 (baja coherencia)
1 (alta coherencia)
Rango de 0 a 2π
Ciclo de 2π

## Slide 11: Fundamentos Teóricos
Modo de adquisición:
Satélite Sentinel-1
Agencia Espacial Europea (ESA)
Sentinel-1A – Sentinel-1B
Banda C
Polarización verticales y horizontales
Resolución temporal 12 días / 6 días
(Bourbigot et al., 2016).
Nivel de adquisición:
Nivel 0
Nivel 1
SLC
Nivel 2
OCN
GRD

## Slide 12: Fundamentos Teóricos
Nivel de adquisición:
Modo de adquisición:
Satélite Cosmo SkyMED
Agencia Espacial Italiana (ASI).
CSK 1 – CSK 2 – CSK 3 – CSK 4
Banda X
Polarización verticales y horizontales
Resolución temporal 4 días
(Fiorentino & Virelli, 2016).
Nivel 0
Nivel 1A
SLC
Nivel 1C/1D
Nivel 1B
DGM
GTC
GEC

## Slide 13: Fundamentos Teóricos
MDS
ALOS World 3D
SRTM
Shuttle Radar Topography Mission – NASA
Banda C y banda X.
DEM 1 – 3 Arcos de Segundo.
(Cango, 2017), (Farr et al., 2007), (JAXA & EORC, 2021).
JAXA
PRISM – PALSAR - AVNIR.
DEM 1 Arco de Segundo.
RMS
Precisión vertical IGM
Root Mean Square – Error medio cuadrático
Siendo IC el intervalo de curva en función de la escala de los datos geográficos.
Se aplica el factor 1.96 para calcular el error lineal con un nivel de confianza del 95%.

## Slide 14: Metodología
Dos pares de imágenes SAR:
Sentinel-1
Cosmo SkyMED
SNAP Desktop
ENVI
ERDAS IMAGINE
SNAPHU
SARscape Analytics
Radar Toolbox
Tres programas:

## Slide 15: Metodología
Sentinel-1
 | Imagen 1 | Imagen 2
Tipo | SAR | 
Sistema | Sentinel-1 A | Sentinel-1 B
Fecha de captura | 18 – 01 – 2017 | 24 – 01 – 2017
Banda | C | 
Modo de adquisición | IW TOPSAR | 
Nivel de Procesamiento | Nivel 1 – SLC | 
Polarización | VV | 
Dirección | Ascendente | 
Resolución | 5 x 20 m | 
Resolución Temporal | 6 días | 
Fuente | Agencia Espacial Europea (ESA) | 
Cosmo SkyMED
Características de imágenes SAR:
 | Imagen 1 | Imagen 2
Tipo | SAR | 
Sistema | CSK – 3 | CSK – 2
Fecha de captura | 18 – 08 – 2020 | 22 – 08 – 2020
Banda | X | 
Modo de adquisición | HIMAGE | 
Nivel de Procesamiento | Nivel 1 A – SCS_B | 
Polarización | HH | 
Dirección | Ascendente | 
Resolución | 3 x 3 m | 
Resolución Temporal | 4 días | 
Fuente | Instituto Geofísico – Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) | 

## Slide 16: Metodología
Generación MDS software ENVI
Imagen SLC – Fecha inicial
Área de recorte de imágenes
Imagen SLC – Fecha consecutiva
Selección de Sistema Cartográfico de MDS generado.
Selección DEM de referencia
Establece el límite mínimo del valor de coherencia. En un rango de 0 a 1.
1 representa alta coherencia. 0 representa baja coherencia

## Slide 17: Metodología
Imágenes Cosmo SkyMED: .h5
Formato admitido por ERDAS IMAGINE: .img
Aplicación del Filtro Goldstein para acentuar franjas del interferogramas
Zona de estudio abarca un relieve moderado
Generación MDS software ERDAS IMAGINE
Imágenes Cosmo SkyMED
Correlación entre píxeles de imágenes.
100% de cobertura

## Slide 18: Metodología
Generación MDS software SNAP Desktop
con imágenes Cosmo SkyMED
DEM SRTM – 1 arco de segundo
Aplicación del Filtro Goldstein para acentuar franjas del interferogramas

## Slide 19: Metodología
Generación MDS software SNAP Desktop
con imágenes Sentinel-1
Parte del DEM SRTM – 1 arco de segundo
DEM SRTM – 1 arco de segundo
Aplicación del Filtro Goldstein para acentuar franjas del interferogramas

## Slide 20: Metodología
Área de imágenes Cosmo SkyMED
Vértices totales: 243 puntos
Infraestructura: 129 puntos
Vegetación: 114 puntos
Distribución de puntos altimétricos
Área de imágenes Sentinel-1
Vértices totales: 382 puntos
Infraestructura: 150 puntos
Vegetación: 232 puntos

## Slide 21: Metodología
Evaluación estadística de los MDS generados
Máximo – Mínimo
Media Aritmética
Evaluación con la normativa IGM de los MDS generados
Escala a partir del intervalo de curva
Evaluación con la normativa internacional de los MDS generados
RMS
Desviación Estándar
Exactitud vertical

## Slide 22: Resultados
Corregistro de imágenes
Corregistro de imágenes Cosmo SkyMED
Corregistro de imágenes Sentinel-1
Predominancia de color azul – imagen esclava
Predominancia de color amarillo – imagen máster
Corregistro exitoso – tonos blancos y negros
SNAP Desktop

## Slide 23: Resultados
Interferogramas
Imágenes Sentinel-1
SNAP Desktop
ENVI
Imágenes Cosmo SkyMED
SNAP Desktop
ERDAS IMAGINE
ENVI
Áreas de ruido
Generación exitosa de franjas

## Slide 24: Resultados
Filtro Deburst
Antes de la aplicación del filtro Deburst
Después de la aplicación del filtro Deburst

## Slide 25: Resultados
Interferogramas con filtro Goldstein
Imágenes Sentinel-1
SNAP Desktop
ENVI
ENVI
Imágenes Cosmo SkyMED
SNAP Desktop
ERDAS IMAGINE
Áreas de ruido
Franjas acentuadas

## Slide 26: Resultados
Coherencia entre imágenes
Imágenes Sentinel-1
SNAP Desktop
ENVI
Imágenes Cosmo SkyMED
SNAP Desktop
ERDAS IMAGINE
ENVI
Baja coherencia
Alta coherencia

## Slide 27: Resultados
Desenrollo de fase
Imágenes Sentinel-1
SNAP Desktop
ENVI
Imágenes Cosmo SkyMED
SNAP Desktop
ERDAS IMAGINE
ENVI

## Slide 28: Resultados
MDS Generados
Imágenes Sentinel-1
SNAP Desktop
ENVI
Tonalidades rojas: Zonas altas – Tonalidades azules: Zonas bajas

## Slide 29: Resultados
MDS Generados
Imágenes Cosmo SkyMED
SNAP Desktop
ERDAS IMAGINE
ENVI
Tonalidades rojas: Zonas altas – Tonalidades azules: Zonas bajas

## Slide 30: Resultados
DEM Mundiales
DEM SRTM – 1 arco de segundo
DEM ALOS World 3D
Tonalidades rojas: Zonas altas – Tonalidades azules: Zonas bajas

## Slide 31: Resultados
Evaluación de MDS Globales en función de vértices IGM
 | Min (m) | Máx (m) | Media (m) | Desv. Estándar (m) | RMS (m) | E. V (m) | Intervalo de confianza - 95% de confiabilidad | 
MDS SRTM - 30 m vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -14.36 | 36.34 | 3.52 | 8.47 | 9.18 | 17.98 | {21.50 | -14.46}
Vegetación | -20.84 | 54.83 | 3.19 | 8.58 | 9.16 | 17.95 | {21.14 | -14.76}
MDS ALOS World 3D - 30 m vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -15.36 | 37.34 | 0.32 | 7.49 | 7.5 | 14.7 | {15.02 | -14.38}
Vegetación | -20.84 | 23.42 | 0.23 | 5.48 | 5.12 | 10.04 | {10.27 | -9.81}
E.V – Exactitud Vertical

## Slide 32: Resultados
 | Min (m) | Máx (m) | Media (m) | Desv. Estándar (m) | RMSE (m) | E. V (m) | Intervalo de confianza - 95% de confiabilidad | 
MDS Sentinel-1 Software SNAP vs. SRTM-30m |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -95.48 | 96.07 | 5.73 | 52.46 | 52.78 | 103.45 | {109.18 | -97.72}
Vegetación | -105.96 | 158.00 | 38.48 | 78.85 | 87.72 | 171.93 | {210.41 | -133.45}
MDS Cosmo SkyMED Software SNAP vs. SRTM-30m |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -97.08 | 96.39 | 25.96 | 50.32 | 56.52 | 110.78 | {136.74 | -84.82}
Vegetación | -127.45 | 161.08 | 10.27 | 88.72 | 88.72 | 173.89 | {184.16 | -163.62}
MDS Sentinel-1 Software ENVI vs. ALOS - 30 m |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -93.99 | 94.56 | -19.56 | 31.75 | 37.29 | 73.09 | {53.53 | -92.65}
Vegetación | -107.74 | 157.86 | -17.06 | 36.28 | 40.1 | 78.59 | {61.53 | -95.65}
MDS Cosmo SkyMED Software ENVI vs. ALOS - 30 m |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -45.14 | 13.89 | -22.32 | 9.74 | 24.35 | 47.73 | {25.41 | -70.05}
Vegetación | -119.7 | 169.93 | -5.56 | 43.93 | 43.93 | 86.10 | {80.54 | -91.66}
MDS Cosmo SkyMED Software ERDAS IMAGINE vs. ALOS - 30 m |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -37.00 | 53.00 | 12.14 | 19.21 | 22.72 | 44.54 | {56.68 | -32.40}
Vegetación | -160.00 | 183.00 | 28.27 | 54.21 | 61.14 | 119.83 | {148.10 | -91.56}
Evaluación de MDS con imágenes SAR en función de MDS Globales
MDS con SNAP Desktop – DEM SRTM
MDS con ENVI – DEM ALOS World 3D
MDS con ERDAS IMAGINE – DEM ALOS World 3D
E.V – Exactitud Vertical

## Slide 33: Resultados
Análisis en zona de alta coherencia
Evaluación de MDS con imágenes SAR en zona de alta coherencia en función de MDS Globales
Min (m) | Máx (m) | Media (m) | Desv. Estándar (m) | RMS (m) | E. V (m) | Intervalo de confianza - 95% de confiabilidad | 
MDS Sentinel-1 Software SNAP vs. SRTM – 30M |  |  |  |  |  |  | 
-75.81 | 70.48 | -3.27 | 43.42 | 42.9 | 84.08 | {80.81 | -87.35}
MDS Cosmo SkyMED Software SNAP vs. SRTM – 30M |  |  |  |  |  |  | 
-17.41 | 171.48 | 64.33 | 56.17 | 83.47 | 163.60 | {227.93 | -99.27}
MDS Sentinel-1 Software ENVI vs. ALOS – 30M |  |  |  |  |  |  | 
-60.55 | 68.9 | -5 | 17.91 | 38.37 | 75.21 | {70.21 | -80.21}
MDS Cosmo SkyMED Software ENVI vs. ALOS – 30M |  |  |  |  |  |  | 
-32.24 | 10.07 | -5.1 | 9.98 | 23.13 | 45.33 | {40.23 | -50.43}
MDS Cosmo SkyMED Software ERDAS IMAGINE vs. ALOS – 30M |  |  |  |  |  |  | 
0.00 | 44.00 | 5.69 | 11.42 | 26.35 | 51.65 | {57.34 | -45.96}
E.V – Exactitud Vertical

## Slide 34: Resultados
Evaluación de MDS INSAR en función de vértices IGM
 | Min (m) | Máx (m) | Media (m) | Desv. Estándar (m) | RMS (m) | E. V (m) | Intervalo de confianza - 95% de confiabilidad | 
MDS Sentinel-1 Software SNAP vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -90.77 | 203.07 | 27.4 | 66.33 | 71.37 | 139.89 | {167.29 | -112.49}
Vegetación | -122.29 | 152.91 | 26.69 | 78.28 | 83.43 | 163.52 | {190.21 | -136.83}
MDS Cosmo SkyMED Software SNAP vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -86.25 | 142.88 | 47.34 | 55.09 | 72.64 | 142.37 | {189.71 | -95.03}
Vegetación | -125.9 | 173.89 | 26.61 | 88.61 | 92.52 | 181.34 | {207.95 | -154.73}
MDS Sentinel-1 Software ENVI vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -93.62 | 382.42 | -16.85 | 44.77 | 47.84 | 93.77 | {76.92 | -110.62}
Vegetación | -123.45 | 163.31 | -16.88 | 36.05 | 39.8 | 78.01 | {61.13 | -94.89}
MDS Cosmo SkyMED Software ENVI vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -51.31 | 332.34 | -19.22 | 33.59 | 38.7 | 75.85 | {56.63 | -95.07}
Vegetación | -123.04 | 170.14 | -6.3 | 44.3 | 44.74 | 87.69 | {81.39 | -93.99}
MDS Cosmo SkyMED Software ERDAS IMAGINE vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  |  | 
Infraestructura | -41.74 | 360.46 | 15.24 | 37.97 | 40.91 | 80.19 | {95.43 | -64.95}
Vegetación | -159.82 | 189.83 | 27.52 | 54.88 | 61.39 | 120.32 | {147.84 | -92.80}
E.V – Exactitud Vertical

## Slide 35: Resultados
Análisis en zona de alta coherencia
Evaluación de MDS con imágenes SAR en zona de alta coherencia en función de vértices IGM
Min (m) | Máx (m) | Media (m) | Desv. Estándar (m) | RMS (m) | E. V (m) | Intervalo de confianza - 95% de confiabilidad | 
MDS Sentinel-1 Software SNAP vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  | 
-79.17 | 69.29 | 4.32 | 38.78 | 38.46 | 75.38 | {79.70 | -71.06}
MDS Cosmo SkyMED Software SNAP vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  | 
-12 | 169.45 | 69.39 | 53.6 | 85.78 | 168.13 | {237.52 | -98.74}
MDS Sentinel-1 Software ENVI vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  | 
-63.25 | 68.92 | -4.38 | 16.39 | 35.01 | 68.62 | {64.24 | -73.00}
MDS Cosmo SkyMED Software ENVI vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  | 
-32.44 | 10.09 | -19.21 | 10.85 | 21.98 | 43.08 | {23.87 | -62.29}
MDS Cosmo SkyMED Software ERDAS IMAGINE vs. Vértices IGM |  |  |  |  |  |  | 
-3.00 | 60.45 | 6.31 | 13.61 | 30.98 | 60.72 | {67.03 | -54.41}
E.V – Exactitud Vertical

## Slide 36: Resultados
 | Media (m) | PV = 1/4 * IC | IC | Escala Obtenida | Escala Referencial
MDS Sentinel-1 Software SNAP vs. vértices IGM |  |  |  |  | 
Infraestructura | 27.40 |  | 109.60 | 1: 109600 | 1:150 000
Vegetación | 26.69 |  | 106.76 | 1: 106760 | 1:150 000
MDS Cosmo SkyMED Software SNAP vs. vértices IGM |  |  |  |  | 
Infraestructura | 47.34 |  | 189.36 | 1: 189360 | 1:200 000
Vegetación | 26.61 |  | 106.44 | 1: 106440 | 1:150 000
MDS Sentinel-1 Software ENVI vs. vértices IGM |  |  |  |  | 
Infraestructura | -16.85 |  | 67.40 | 1: 67400 | 1:70 000
Vegetación | -16.88 |  | 67.52 | 1: 67520 | 1:70 000
MDS Cosmo SkyMED Software ENVI vs. vértices IGM |  |  |  |  | 
Infraestructura | -19.22 |  | 76.88 | 1: 76880 | 1:80 000
Vegetación | -6.30 |  | 25.20 | 1: 25200 | 1:30 000
MDS Cosmo SkyMED Software ERDAS IMAGINE vs. vértices IGM |  |  |  |  | 
Infraestructura | 15.24 |  | 60.96 | 1: 60964.96 | 1:65 000
Vegetación | 27.52 |  | 110.08 | 1: 110080 | 1:150 000
Escala aproximada en función de resultados obtenidos en función de RMS
Escala aproximada en función de resultados obtenidos en función de media aritmética
 | E. V (m) | PV = 1/4 * IC | IC | Escala Obtenida | Escala Referencial
MDS Sentinel-1 Software SNAP vs. vértices IGM |  |  |  |  | 
Infraestructura | 139.89 |  | 559.54 | 1: 559540.8 | 1:600 000
Vegetación | 163.52 |  | 654.09 | 1: 654091.2 | 1:700 000
MDS Cosmo SkyMED Software SNAP vs. vértices IGM |  |  |  |  | 
Infraestructura | 142.37 |  | 569.50 | 1: 569497.6 | 1:600 000
Vegetación | 181.34 |  | 725.36 | 1: 725356.8 | 1:750 000
MDS Sentinel-1 Software ENVI vs. vértices IGM |  |  |  |  | 
Infraestructura | 93.77 |  | 375.07 | 1: 375065.6 | 1:400 000
Vegetación | 78.01 |  | 312.03 | 1: 312032 | 1:350 000
MDS Cosmo SkyMED Software ENVI vs. vértices IGM |  |  |  |  | 
Infraestructura | 75.85 |  | 303.41 | 1: 303408 | 1:350 000
Vegetación | 87.69 |  | 350.76 | 1: 350761.6 | 1:400 000
MDS Cosmo SkyMED Software ERDAS IMAGINE vs. vértices IGM |  |  |  |  | 
Infraestructura | 80.19 |  | 320.77 | 1: 320770.12 | 1:350 000
Vegetación | 120.32 |  | 481.30 | 1: 481297.6 | 1:500 000
E.V – Exactitud Vertical

## Slide 37: Conclusiones
En este estudio, a más de haber cumplido con los objetivos y metas planteadas, la investigación realizada ha servido para reforzar la información teórica y práctica de utilidad para las presentes y futuras generaciones de estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y usuarios en general, brindando la apertura a distintos usos de imágenes SAR.
Las imágenes Cosmo SkyMED y Sentinel-1 al poseer una corta línea base de 114 m y 55 m, y una baja resolución temporal de 4 y 6 días respectivamente, presentan resultados de baja coherencia en zonas montañosas o de alta densidad de vegetación en promedio de 0.25 en la escala de 1; lo que repercute en la generación de interferogramas, los cuales presentan ruido en las áreas mencionadas, siendo lo contrario en zonas de alta coherencia, como la ciudad de Quito que poseen un valor promedio de 0.75 en la escala de 1.
Influencia del modo de adquisición en la evaluación altimétrica, la captura de imágenes en modo single pass, no posee afectación en la coherencia entre las imágenes.

## Slide 38: Conclusiones
En forma general sirven para una escala 1:250000 en toda el área del estudio, mientras que, en zonas de alta coherencia pueden llegar hasta escalas 1:50000; sin embargo, no se puede generalizar los resultados, ya que existen sensores activos con menor tiempo de revisita o con modo de adquisición single pass, con los cuales se obtiene alta coherencia entre las imágenes SAR, permitiendo obtener interferogramas con menor cantidad de ruido y posiblemente mayor exactitud altimétrica en el modelo generado.
Procesamiento con tres plataformas informáticas: ENVI, ERDAS IMAGINE y SNAP Desktop.
Respecto al tiempo de procesamiento el programa ENVI posee un resultado más optimo con imágenes Sentinel-1, mientras que el software ERDAS IMAGINE realiza un procesamiento en menor cantidad de tiempo con imágenes Cosmo SkyMED.
En función a la comprensión y uso de las herramientas del software empleado, los programas ERDAS IMAGINE y SNAP Desktop poseen un proceso más didáctico en cada flujo de trabajo correspondiente, dando al usuario la enseñanza en el procesamiento aplicado.
En cuanto a los resultados obtenidos, los MDS con mayor exactitud vertical fueron generados con el software ENVI con las imágenes Cosmo SkyMED y Sentinel-1.

## Slide 39: Recomendaciones
Derivado del proyecto realizado, se puede poner en práctica diferentes técnicas de interferometría SAR e interferometría diferencial, para la identificación de deformaciones, movimientos de masa o alteraciones en la superficie terrestre a nivel nacional.
Para mejorar la calidad de resultados en la generación de MDS, es recomendable el uso de imágenes SAR que posean una línea base más grande, entre 150 m a 300 m, adquirir un par de imágenes que posea una menor temporalidad entre las mismas, o a su vez que sean capturadas con un modo de adquisición single pass.
Ingreso de GCP con mayor densidad en zonas vegetativas y áreas con mayor coherencia.
Aplicación de la metodología en diferentes regiones del país, como en regiones planas y de menor vegetación arbustiva.

## Slide 40: Gracias por su atención

## Slide 41: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
“Generación y evaluación de Modelos Digitales de Superficie utilizando sensores SAR (INSAR) en zonas de alta nubosidad en el Ecuador Continental.”
Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción
Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente
Autora:
Ana Elizabeth Saavedra Vaca
Docente Evaluador:
PhD. Oswaldo Padilla
Director del proyecto:
Ing. Eduardo Kirby Powney Mgs.
Director de Carrera:
Ing. Alexander Robayo Nieto Mgs.
Secretaria Académica:
Abg. Michelle Benavides