## Slide 1: Evaluación geoespacial para la ubicación de sitios potenciales de una central de biomasa residual agrícola de banano en la provincia de El Oro, basada en SIG y análisis multicriterio.
Autor: Díaz Macas Daniela Vanessa
Director: PHD. Oswaldo Padilla
Oponente: Ing. Mirian Fernández

## Slide 2
Introducción
Planteamiento del problema
Justificación
Objetivos
Antecedentes
Marco Teórico
Metodología
Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3: Introducción
Localizar un sitio dentro de la provincia de El Oro donde sea técnica y ambientalmente sostenible, ubicar una central de biomasa.
Revalorizar un residuo
agrícola
Promover la gestión y aprovechamiento de residuos
Diversificar la canaste energética
Identificar la disponibilidad de biomasa
Analizar y seleccionar variables
Analizar y mostrar resultados

## Slide 4: Antecedentes
Los estudios que anteceden a la presente investigación, persiguen una misma motivación: promover el uso de energías renovables y lograr un aprovechamiento
eficiente y rentable de los recursos.
“Optimal location of a biomass power plant in the province of Granada analyzed by multi-criteria evaluation using appropriate Geographic Information System according to the Analytic Hierarchy Process”
Autores: M. A. Herrera-Seara, F. Aznar Dols, M. Zamorano and E. Alameda-Hernández
Año: 2010
“A Multicriteria GIS-Based Assessment to Optimize Biomass Facility Sites with Parallel Environment—A Case Study in Spain”
Autores: Jin Su Jeong & Álvaro Ramírez – Gómez
Año: 2017
“GIS- Based Assessment of Banana Residual Biomass Potential for Ehtanol Production and Power Generation: A case Study”
Autores: Ana Belén Guerrero, Pedro Luis Aguado, Javier Sánchez, María Dolores Curt
Año: 2015
“Metodología SIG para la Localización de Centrales de Biomasa mediante Evaluación Multicriterio y Análisis de Redes. Modelos de Localización-Asignación para el Aprovechamiento de Biomasa Forestal”
Autores:
Año:
1
3
2
4

## Slide 5: Planteamiento del problema
La demanda energética ocasiona una mayor demanda de transporte, tecnología, industria y recursos.
El sistema energético mundial depende del uso de combustibles fósiles
La agroindustria es uno de los principales detonantes para la generación de residuos orgánicos.
*Cada país se verá obligatoriamente comprometido a ser más eficiente energéticamente (Abdo Peralta, 2021).
En Ecuador el 89% de la energía proviene del petróleo, el 5% proviene del gas, el 4% a partir de hidroeléctricas y apenas el 2% a energías renovables (Abdo Peralta, 2021).

## Slide 6: Planteamiento del problema
Servicio eléctrico: CNEL Regional El Oro
Gas natural: Golfo de Bajo Alto
Provincia de El Oro
Un solo punto de enlace al Sistema Nacional de Transmisión.
Parroquia: La Peaña
Cantón: Pasaje,
Subestación Machala

## Slide 7: Justificación
La energía eléctrica es un insumo fundamental para todas las actividades productivas de un país y para satisfacer las necesidades básicas de la población.
El uso de energías alternativas inagotables, sostenibles y respetuosas agudiza el ingenio de millones de personas en todos los ámbitos de la ciencia (Castro & Ocampo, 2015).
Principales cultivos como paja de trigo, arroz, cascarilla, rastrojo de maíz y astillas de madera, se han estudiado como materia prima potencial para la generación de bioenergía, (Guerrero, Aguado, Sánchez, & Curt, 2016).

## Slide 8: Justificación
Desconocimiento sobre el potencial biomásico que los sectores agrícolas e industriales disponen (Galán, 2016).
Oportunidad para la investigación y diversificación de la matriz energética nacional, protección del medio ambiente y la valorización de las cadenas agrícolas e industriales.
En la provincia de El Oro, el cultivo de banano es el principal factor estabilizador social de la región, ya que representa una de las fuentes generadoras de empleo más importantes (Castañeda S, Jaramillo J, & Cotes T, 2010),

## Slide 9: Área de estudio
Provincia de El Oro
Superficie total: 5 767 .
Clima tropical seco mega térmico.
Temperatura promedio anual de 25 ° C
Cultivos de banano se concentran en: El Guabo, Machala, Pasaje, Santa Rosa y Arenillas.
Representan el 15,9% del total de la superficie nacional cultivada de banano (INEC, 2019),

## Slide 10: Objetivo General
Determinar los sitios potenciales para la ubicación de una central de biomasa residual agrícola de banano, en la provincia de El Oro, mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG) y el método de evaluación multicriterio: Proceso Analítico Jerárquico (AHP)

## Slide 11: Objetivos específicos
OE1: Estimar la disponibilidad de biomasa residual agrícola potencialmente aprovechable del cultivo de banano, para la generación de electricidad, mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG) y fórmulas matemáticas
OE2: Seleccionar e identificar los factores espaciales para obtener las áreas de mayor aptitud para el aprovechamiento de la biomasa residual agrícola de banano, mediante la información cartográfica y científica, recopilada.
OE3: Identificar y modelar los criterios de restricción para determinar las áreas de emplazamiento de una central de biomasa, mediante el geoprocesamiento de las capas geográficas empleadas.
OE4: Evaluar las alternativas de emplazamiento para la ubicación de una central de biomasa, en base a la información recopilada y el uso de sistemas de información geográfica SIG.

## Slide 12: Marco Teórico

## Slide 13
Art. 413. “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnológicas ambientalmente limpias y sanas, así como las energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.”
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global.
Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.
Fundamentación Legal
Constitución de la República del Ecuador (2008)
Plan Nacional del Buen Vivir

## Slide 14: Generalidades de la biomasa
“…toda fracción biodegradable de productos, desechos y residuos de la agricultura (vegetales y animales), silvicultura e industrias relacionadas, así como la fracción biodegradable de los residuos municipales, domiciliarios e industriales” (Cerdá, 2012)
Según el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA Libro VI, 2015), la biomasa residual es “la que se genera en cualquier tipo de actividad humana fundamentalmente en los procesos productivos de los sectores agrícola, ganadero, así como los residuos sólidos y líquidos de asentamientos urbanos”
Describe a todos aquellos subproductos que se generan durante la cosecha, recolección y procesamiento de los productos agrícolas.
Biomasa
Biomasa residual
Biomasa residual agrícola

## Slide 15: Generalidades de la biomasa
*Por lo general la biomasa vegetal tiene un alto rendimiento.
*El poder calorífico del biogás está determinado por la concentración de metano.
Métodos de aprovechamiento de la biomasa residual para generar electricidad
BIOGÁS: Mezcla gaseosa de CH4 (55-65%) y CO2 (35-45%); y pequeñas proporciones de nitrógeno, (0-3%), hidrógeno (0-1%), oxígeno (0-1%) y sulfuro de hidrógeno.
Digestión anaerobia
Forma más antigua y común para aprovechar la energía de la biomasa. El calor generado puede aprovecharse en la producción de vapor para procesos industriales y electricidad
Combustión

## Slide 16: Banano
Cada tonelada de banano recolectado genera:
3 t de pseudotallo
480 kg de hojas
150 kg de raquis
10% y un 30% de banano de rechazo la (Robinson & Galán, 2012).
Características
Hierba tropical perenne
Posee pseudotallos
Monocultivo permanente
Ciclo productivo: 12 meses
Residuos: Almidón y biomasa lignocelulósica
Residuos agrícolas de campo
Residuos agrícolas de producción
Residuos corrientes

## Slide 17: Energías Renovables
Energía obtenida a partir de recursos renovables o fuentes de energía inagotables.
Tasa de renovación igual o superior a la de su consumo (Domínguez & Marcos, 2000).
Se distribuyen de forma extensiva

## Slide 18: Sistemas de Información Geográfica -SIG
Componente espacial
¿Dónde?
Componente temático
¿Qué?
Almacenar información de un acontecimiento, fenómeno o territorio y ligarla espacialmente a una superficie, para luego representar en un mapa.
Ambos son independientes entres sí

## Slide 19: Evaluación Multicriterio
Herramienta que consiste en la evaluación completa entre variables, integración de múltiples alternativas y limitaciones que permiten dar solución a cualquier problema en particular (Manzano S, Pineda J, & Gómez A, 2019).
Objetos o entidades espaciales susceptibles a evaluación, jerarquización y orden.
A L T E R N A T I V A S
R E S T R I C C I O N E S
Entidades espaciales que condicionan y limitan una evaluación.

## Slide 20: Proceso de Análisis Jerárquico
Estructurar la información, priorizar variables, analizar la información por partes y observar los efectos que se generarían si se efectúan cambios de prioridades o grados de importancia en cada variable.
Escala fundamental de comparación por pares de Saaty (Saaty, 1977)
Matriz de comparaciones pareadas

## Slide 21: Índice de consistencia
El nivel de consistencia entre comparaciones pareadas se puede calcular como el Ratio de Consistencia (CR) de la matriz A (comparaciones pareadas). Un valor de CR < 0.10 indica un índice de consistencia bueno.
*

## Slide 22: Normalización de factores
Un conjunto de valores expresados es convertido a otros valores para que se expresen en una misma escala.
Dónde:
= Valor del factor normalizado
=Valor original del factor i (distintos valores que presenta el ráster en los diferentes píxeles)
= Valor máximo del ráster a normalizar
= Valor mínimo del ráster a normalizar
c = rango de estandarización (Establecido por el centro de decisiones, puede variar entre 100 o 255)

## Slide 23: Factores y restricciones
Elementos que aumentan o disminuyen la valoración de una alternativa de solución con respecto a otra(De La Paz, 2013).
Criterios que limitan el análisis geográfico y permiten diferenciar las zonas óptimas de las no óptimas.
Factores
Restricciones

## Slide 24: Metodología

## Slide 25: Recopilación de información

## Slide 26
Recopilación de información

## Slide 27
Variables

## Slide 28
Variables

## Slide 29: Modelamiento de Factores Parciales
Disponibilidad de biomasa residual agrícola (BRAp)
Modelo conceptual de la disponibilidad de biomasa potencial teórica aproximada
1. Estimar la cantidad de biomasa disponible
2. Considerar el porcentaje de biomasa aprovechable.
3. Considerar que una fracción de biomasa debe permanecer en el suelo para mantener los rangos de fertilidad.
Nota. Tomado y adaptado de (García-Martín, y otros, 2011)

## Slide 30: Modelamiento de Factores Parciales
Disponibilidad de biomasa residual agrícola (BRAp)
Tratamiento de la base catastral bananera de El Oro, sobre la cual no se halló información precisa en cuanto a uso, unidades y significado de cada celda dentro de la tabla de atributos.
Una caja de banano convencional de exportación tipo 22XU, pesa entre 18,14 kg netos y 19,45 kg netos (Asociación Agraria Bananera "Fincas de El Oro", 2019).

## Slide 31: Modelamiento de Factores Parciales
Disponibilidad de biomasa residual agrícola (BRAp)
Relación entre residuos y producto, que caracteriza el volumen de residuos generados por tipo de producto.
*La relación entre residuos y producción de banano es de 2:1.
Donde:
= Cantidad de biomasa residual agrícola del producto i (t/ha/año)
= Cantidad procesada de materia prima i, o producción del cultivo i (t/ha/año)
= Ratio de residuos del producto i o tasa de residuos generados por unidad de cultivo i (t BRA/t)

## Slide 32: Modelamiento de Factores Parciales
Superficie de las masas agrícolas (Bsup)
Los costes de operación se reducen cuando la zona es extensa, además de que, a mayor extensión, mayor es la disponibilidad de residuos en el área, menor es el tiempo de desplazamiento para su recolección y mayor la rentabilidad de extracción.
Intervalos de tamaño del cultivo.
Factor distancia a red vial (Fdist)
Grandes distancias incluyen un mayor consumo de energía y combustible, por ende mayores costos de extracción, además pueden ocasionar la pérdida o degradación de la biomasa hasta niveles no óptimos
Intervalos de distancia a la red vial.

## Slide 33: Modelamiento de Factores Parciales
Recogida que el transporte o maquinaria debe emplear, costos de transporte y también porque se considera que, por encima de cierto porcentaje de inclinación, el trabajo de la maquinaria deja de ser rentable y el riesgo de generar erosión durante los trabajos es muy alto (García-Martín, y otros, 2011).
Factor pendiente (Fpend)
Intervalos de pendientes y rentabilidad de extracción

## Slide 34: Índice de aptitud ponderado
El índice de aptitud ponderado (Iapt), combina los factores parciales previamente calculados y ponderados, con los diferentes pesos asignados a cada factor (mediante la técnica AHP) para modelar su importancia en aptitud global
Donde: wBRAp, wpend, wsup, y wdist corresponden a los pesos que se asignan a cada factor respectivamente: FBRAp, FPend, FSup y Fdist

## Slide 35: Resultados

## Slide 36
Índice de factores obtenidos

## Slide 37
Índice de factores obtenidos

## Slide 38
Índice de factores obtenidos
Matriz de comparaciones pareadas

## Slide 39
Índice de factores obtenidos
Parámetros del proceso de análisis jerárquico

## Slide 40
Mapa de aptitud de áreas para el aprovechamiento de biomasa

## Slide 41
Restricciones
3. Áreas protegidas
2. Ríos
1. Pendientes
4. Vías
5. Zonas pobladas
6. Uso de suelo

## Slide 42
Alternativas de solución

## Slide 43
Alternativas de solución

## Slide 44
Primera Alternativa

## Slide 45
Segunda Alternativa

## Slide 46
Tercera Alternativa

## Slide 47
Conclusiones
El empleo de la biomasa como fuente de energía renovable aporta con una serie de ventajas, como el balance positivo de CO2 (carbono neutro) y de energía, permite dar uso a suelos no productivos, reduce los riesgos de incendios forestales y plagas ocasionadas por los insectos y aumenta las ofertas de empleo en el sector rural.
Con los resultados obtenidos se puede considerar la generación de electricidad distribuida que consiste en producir bioelectricidad a pequeña escala, para luego conectarse a la red de distribución eléctrica regional
Mediante el uso de SIG y técnicas de evaluación multicriterio se ha logrado localizar las áreas más adecuadas para el aprovechamiento energético de la biomasa residual agrícola de banano.

## Slide 48
Recomendaciones
La renovación de la canasta energética debe ser un camino arduo hacia la investigación y promoción de las diferentes fuentes de energías renovables, es por esto que el país debe aumentar la cantidad de proyectos de generación de energía a partir de fuentes alternativas, como la biomasa residual agrícola.
En cuanto a los resultados obtenidos y las áreas determinadas para el emplazamiento de una central de biomasa, se recomienda realizar una visita previa de campo para confirmar que las áreas son óptimas y no representan afectaciones ambientales ni económicas para su realización.
Mediante el uso de SIG y técnicas de evaluación multicriterio se ha logrado localizar las áreas más adecuadas para el aprovechamiento energético de la biomasa residual agrícola de banano.
se recomienda ampliar la presente investigación a otros cultivos característicos de cada provincia, de tal forma que se pueda trabajar con diferentes residuos agrícolas y replicar la metodología propuesta hacia otros lugares y con diferentes recursos alternativos que suministren bioproductos o bioenergía a sus territorios.