## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
“ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA DE PLANTA REGULAR, Y OTRA DE PLANTA IRREGULAR. CON SU CÁLCULO, SU DISEÑO Y EL PRESUPUESTO RESPECTIVO, CONSIDERANDO COMO: A.-UN SISTEMA APORTICADO, B. UN SISTEMA DE MAMPOSTERÍA CONFINADA, Y C.- UN SISTEMA DE MAPOSTERÍA ARMADA”
ING. RAÚL ERNESTO PRO ZAMBRANO
ESTEFANY ABALCO
DIEGO BRAVO
ANDRÉS LÓPEZ
CHARLES PIEDRA
WLADIMIR RIVADENEIRA DANIELA VIVANCO
AUTORES:
TUTOR:
Septiembre - 2021

## Slide 2: CONTENIDO
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
02
OBJETIVOS
GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
MODELAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS
DISEÑO ESTRUCTURAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
01
03
04
05
06
07
MARCO TEÓRICO
08

## Slide 3
01. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
En el Ecuador más del 70% son construcciones informales.
01
03
02
¿Qué es más económico para una casa de dos pisos, construir como un sistema aporticado, una mampostería confinada o una mampostería armada?
03

## Slide 4
OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis comparativo para una vivienda de dos pisos con planta regular y otra de planta irregular, a través del cálculo, diseño y presupuesto, con los sistemas: aporticado, mampostería confinada y mampostería armada, para determinar en qué situaciones cada sistema resultaría conveniente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseñar dos estructuras una de planta regular y otra de planta irregular, como sistema: aporticado, mampostería confinada y mampostería armada.
Presentar el presupuesto de cada vivienda, como sistema: aporticado, mampostería confinada y mampostería armada.
Realizar el análisis comparativo a nivel de presupuesto de cada vivienda, como sistema: aporticado, mampostería confinada y mampostería armada.
02. OBJETIVOS
04

## Slide 5
03. MARCO TEÓRICO
Estructura conformada por columnas y vigas del sistema de piso, que resiste cargas verticales y de origen sísmico, en el cual tanto el pórtico como la conexión viga-columna son capaces de resistir tales fuerzas
DEFINICIÓN
SISTEMA APORTICADO
Vigas
Columnas
Sistema de
Entrepiso
ELEMENTOS
Cimentaciones
05

## Slide 6
03. MARCO TEÓRICO
Los muros deben ser más fuertes estructuralmente, soportan la carga como un solo cuerpo monolítico, robusto y resistente.
Muros de mampostería
Columnas de amarre o castillos
Vigas de amarre a dalas
DEFINICIÓN
ELEMENTOS
MAMPOSTERÍA CONFINADA
06

## Slide 7
03. MARCO TEÓRICO
MAMPOSTERÍA CONFINADA
07

## Slide 8
03. MARCO TEÓRICO
Conjunto de unidades de mampostería reforzada con varillas y hormigón de relleno
Floor
DEFINICIÓN
MAMPOSTERÍA ARMADA
ELEMENTOS
Refuerzo vertical y horizontal
Bloque de mampostería
Relleno de hormigón fluido
08

## Slide 9
03. MARCO TEÓRICO
MAMPOSTERÍA ARMADA
09

## Slide 10
03. MARCO TEÓRICO
Floor
MAMPOSTERÍA ARMADA
Continuidad vertical
Regularidad
Simetría y disposición
10

## Slide 11
03. MARCO TEÓRICO
Floor
MAMPOSTERÍA CONFINADA Y ARMADA
COMPARACIÓN
Mampostería armada
Mampostería confinada
11

## Slide 12
04. GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
Consideraciones Iniciales
12

## Slide 13
04. GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
Estructura Regular
Distribución Arquitectónica Planta Baja
Distribución Arquitectónica Planta Alta
Área: 239.35 m2
13

## Slide 14
04. GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
Estructura Regular
14

## Slide 15
04. GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
Estructura Irregular
Distribución Arquitectónica Planta Baja
Distribución Arquitectónica Planta Alta
Área: 129,30 m2
15

## Slide 16
04. GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS
Estructura Irregular
16

## Slide 17
05. MODELAMIENTO
Propiedades de los Materiales
Definición de las propiedades del
acero de refuerzo
17

## Slide 18
05. MODELAMIENTO
Combinaciones de Cargas
18
Sistema Aporticado
Sistema de Mampostería Armada

## Slide 19
05. MODELAMIENTO
Sistema Aporticado
Mampostería Confinada
Mampostería Armada
ESTRUCTURA REGULAR
19

## Slide 20
05. MODELAMIENTO
Sistema Aporticado
Mampostería Confinada
Mampostería Armada
ESTRUCTURA IRREGULAR
20

## Slide 21
05. MODELAMIENTO
Espectro de Respuesta
Espectro de Respuesta Sistema Aporticado
Espectro de Respuesta Mampostería Confinada y Mampostería Armada
21

## Slide 22
05. MODELAMIENTO
Derivas de Piso
(Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda, 2015)
Estructura | Sentido | Aporticado | Mampostería Confinada | Mampostería Armada
Regular | x | 0,77% | 0,038% | 0,027%
 | y | 0,95% | 0,016% | 0,013%
Irregular | x | 0,77% | 0,027% | 0,032%
 | y | 0,87% | 0,029% | 0,043%
22

## Slide 23
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
Sistema
Aporticado
23

## Slide 24
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
Sistema Aporticado
1. Losa Alivianada Bidireccional h=20cm
Ecuación espesor mínimo de losa en 2 direcciones
(ACI 318S-14, 2014)
Estructura regular h=14cm h equivalente=20cm
Estructura irregular h=13cm h equivalente=20cm
Detalle de la losa
24

## Slide 25
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
Sistema Aporticado
1. Losa Alivianada Bidireccional h=20cm
Diseño a flexión
Diseño a Cortante
Asy(-) | Asx(-) | Asy(+) | Asx(+)
1 Ø 12 mm | 1 Ø 12 mm | 1 Ø 10 mm | 1 Ø 10 mm
Asy(-) | Asx(-) | Asy(+) | Asx(+)
1 Ø 10 mm | 1 Ø 10 mm | 1 Ø 10 mm | 1 Ø 10 mm
Para análisis a cortante en los nervios, se realizó de acuerdo a la sección 22.5 de la norma ACI 318S-14
Armadura de Temperatura
De acuerdo a la norma ACI 318 S-14 se estableción un espaciamiento de 25cm.
Para 1m de ancho de losas
25

## Slide 26
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
Sistema Aporticado
2. Vigas
Armadura Longitudinal
Para el armado de las vigas se las diseño en base a las regulaciones código ACI 318S-14, las dos estructuras tienen vigas de 25x35 cm
Vigas de entrepiso:
Vigas de cubierta:
Se colocó armaduras de refuerzo en las zonas requeridas
Armadura Transversal o Estribos
26

## Slide 27
Sistema Aporticado
3. Columnas
Código ACI 318S-14 y la norma NEC-15, las dos estructuras tienen columnas de 30x30 cm, por lo que el proceso de diseño del armado será igual para las dos estructuras.
Armadura Longitudinal
Separación de Estribos
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
27

## Slide 28
Sistema Aporticado
Diseño por confinamiento
3. Columnas
Para el diseño por confinamiento en columnas rectangulares, código ACI, 18.7.5.4. NEC-SE-HM, 4.3.4c
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
28

## Slide 29
Chequeo de cuantía
Sistema Aporticado
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
29

## Slide 30
Sistema Aporticado
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
Para la evaluación de la expresión indicada, los momentos resistentes de las vigas deberán oponerse a los momentos resistentes de las columnas. Para que se cumpla esta revisión, todos los valores deben ser mayores a 1,20.
Chequeo de columna fuerte-viga débil
30

## Slide 31
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
4. Cimentaciones
Sistema Aporticado
En las dos estructuras se diseñaron plintos aislados cuadrados. Se realizó chequeo de cortante, punzonamiento y diseño a flexión para cada uno de los cimientos.
31

## Slide 32
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
5. Escalera
Sistema Aporticado
El diseño de gradas se lo realizó de forma aislada de la estructura.
La losa de descanso esta apoyada en dos columnas
Elemento | Estructura Regular | Estructura Irregular
Dimensión de huella impuesta | 30 cm | 28 cm
Dimensión de contrahuella | 18 cm | 18 cm
Espesor de losa de grada | 15 cm | 15 cm
Armadura superior e inferior | 7 Ø 10 mm | 8 Ø 10 mm
Armadura por temperatura | 1 Ø 8 mm@ 20cm | 1 Ø 8 mm@ 20cm
Armado de viga | 4 Ø 12 mm 1 E 8mm @ 10 cm | 4 Ø 12 mm 1 E 8mm @ 10 cm
Armado de la columna | 4 Ø 12 mm 1 E 8mm @ 10 cm | 4 Ø 12 mm 1 E 8mm @ 10 cm
Estructura Regular
Estructura Irregular
32

## Slide 33
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Confinada
33

## Slide 34
DISEÑO ESTRUCTURAL
1. Diseño de muros
Resistencia a la compresión
Resistencia a cargas laterales
Resistencia a flexo-compresión
Mampostería Confinada
34

## Slide 35
DISEÑO ESTRUCTURAL
1. Diseño de muros
Mampostería Confinada
35

## Slide 36
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
a) Resistencia a la compresión
Dónde:
Mampostería Confinada
36

## Slide 37
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
b) Resistencia a cargas laterales
Mampostería Confinada
37

## Slide 38
DISEÑO ESTRUCTURAL
b)Resistencia a cargas laterales
Mampostería Confinada
38

## Slide 39
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
b) Resistencia a cargas laterales
Mampostería Confinada
39

## Slide 40
DISEÑO ESTRUCTURAL
c) Resistencia a Flexo-Compresión
Mampostería Confinada
40

## Slide 41
DISEÑO ESTRUCTURAL
Diseño de Dalas
Mampostería Confinada
Estribos:
A_sc
Refuerzo Longitudinal
debe tener más de tres barras
Diseño de Losas
s ≤ 200 mm ó 1.5 veces t
41

## Slide 42
DISEÑO ESTRUCTURAL
2. Cimentación
Carga distribuida en el muro:
Base la Viga:
Comprobación Presión Bruta del suelo:
Momento que actúa sobre las alas de la cimentación:
Mampostería Confinada
42

## Slide 43
DISEÑO ESTRUCTURAL
3. Escalera
Estructura Regular
Estructura Irregular
Mampostería Confinada
43

## Slide 44
06. DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
44

## Slide 45
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
a) Resistencia a compresión
Condición de resistencia para cargas axiales a compresión
Reducción de resistencia axial por esbeltez
Máxima resistencia axial
b) Resistencia a flexión
Condición de resistencia a flexión sin carga axial
1. Consideraciones de diseño
45

## Slide 46
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
b) Resistencia a flexión
Resistencia mínima a la flexión
∝=1.8 todas sus celdas con mortero de relleno ∝=3.0 mortero en celdas con refuerzo
Chequeo de deflexiones
c) Chequeo de deflexiones
46

## Slide 47
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
c) Resistencia al corte
d) Resistencia a la flexocompresión
d': distancia entre centroides del acero en los extremos
47

## Slide 48
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
2. Disposición de muros
Estructura Regular
48

## Slide 49
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
2. Diseño de muros
Estructura Regular
49

## Slide 50
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
2. Diseño de muros
Estructura Regular Primer Piso
50

## Slide 51
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
2. Disposición de muros
Estructura Irregular
51

## Slide 52
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
2. Diseño de muros
Estructura Irregular
52

## Slide 53
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
2. Diseño de muros
Estructura Irregular
53

## Slide 54
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
2. Diseño de muros
Estructura Regular Primer Piso
54

## Slide 55
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
2. Diseño de muros
Estructura Irregular Primer y Segundo Piso
55

## Slide 56
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
3. Diseño de cimentación
Estructura Regular
Para el diseño de cimentación se optó por una cimentación corrida, dadas las condiciones de cargas transmitidas desde los muros.
56

## Slide 57
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
3. Diseño de cimentación
Estructura Irregular
Para el diseño de cimentación se optó por una cimentación corrida, dadas las condiciones de cargas transmitidas desde los muros.
57

## Slide 58
DISEÑO ESTRUCTURAL
Mampostería Armada
3. Diseño de cimentación
Estructura Regular e Irregular
Dimensiones y armadura de la cimentación de ambas estructuras:
58

## Slide 59
07. PRESUPUESTO REFERENCIAL
Modelo | Mampostería Confinada | Mampostería Armada | Aporticado
Estructura Regular | $57.585,96 | $62.268,67 | $70.834,04
Estructura Irregular | $36.143,07 | $36.713,92 | $44.201,20
Estructura Regular por | $120,30 | $130,08 | $147,97
Estructura Irregular por | $139,78 | $141,98 | $170,94
Modelo | Mampostería Confinada | Mampostería Armada | Aporticado
Estructura Regular | $57.585,96 | $62.268,67 | $70.834,04
Estructura Irregular | $36.143,07 | $36.713,92 | $44.201,20
 | $120,30 | $130,08 | $147,97
 | $139,78 | $141,98 | $170,94
Modelo | Mampostería Confinada | Mampostería Armada | Aporticado
Estructura Regular | 81% | 88% | 100%
Estructura Irregular | 82% | 83% | 100%
59

## Slide 60
07. PRESUPUESTO REFERENCIAL
Rubro | Confinada | Armada | Aporticado
Excavación y Desalojo de Material | 60% | 52% | 100%
Hormigón en columnas, castillos y huecos de hormigón | 61% | 83% | 100%
Bloques de Mamposteria | 132% | 140% | 100%
60

## Slide 61
08. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El sistema constructivo con mampostería confinada y armada, depende mucho de la proyección en altura de la edificación, ya que, a nivel Nacional, la guía práctica de implementación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), limita dichas construcciones a dos pisos, siendo el sistema aporticado más utilizado para edificaciones superiores a los dos pisos.
El precio de construcción por metro cuadrado de la estructura regular para el sistema aporticado es de 147,97 USD, en mampostería armada 130,08 USD y en mampostería confinada 120,30 USD, concluyendo que, para este proyecto, la que es de menor costo es el sistema con mampostería confinada, por cuanto, en el sistema de mamposterías confinada o armada, las paredes son parte de la estructura y por ende capaces de resistir cargas, mientras que en el sistema aporticado las paredes son un complemento que no influye significativamente en la estructura.
61

## Slide 62
08. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La construcción de viviendas con mampostería confinada como armada, representan un ahorro del 19% y 12% respectivamente, en comparación con el sistema aporticado, pero el uso de un sistema con respecto a otro, no depende exclusivamente del factor económico, más bien, depende de múltiples factores como pueden ser: realidad social, sistema constructivo tradicional y la localidad.
La mampostería en el sistema aporticado, no se considera dentro del cálculo, ya que la misma permite una libre distribución de los espacios en el interior, mientras que, en los sistemas de mampostería confinada y armada, las paredes son parte del cálculo y de la estructura, las cuales deben ser plantas típicas en todos los niveles.
En la mampostería estructural o confinada al considerar muros portantes, su distribución o diseño arquitectónico no podrá ser modificado de ninguna manera, en el caso de sistema aporticado los diseños arquitectónicos, pueden ser modificados siempre y cuando la ubicación de las columnas no se vea afecta.
62

## Slide 63
08. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Al utilizar el valor del factor de reducción de resistencia sísmica R=3, para las estructuras de mampostería, se puede concluir que, para la normativa (NEC-15), este tipo de estructuras, no tiene una adecuada respuesta sísmica.
63

## Slide 64
08. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Es importante que el diseño arquitectónico, desde un comienzo, esté enfocado al sistema estructural el cual quiere desarrollarse, puesto que existen limitaciones arquitectónicas en un sistema de mampostería estructural debido a la distribución de muros.
Se debe tener precaución en los sistemas de mampostería, al momento de generar las aberturas de las ventanas en los muros, las mismas que deben ser pequeñas y fuera de las diagonales del muro, para asegurar que sea un muro de corte.
64
Las estructuras con sistemas de mampostería, deben tener un diseño simple, de preferencia que su largo sea tres veces su ancho, y en elevación sin volados, en el caso de una estructura con una geometría más compleja se deberán generar juntas sísmicas entre las mismas.

## Slide 65
08. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para mampostería, tanto la confinada y armada, es necesario los ensayos de muretes y ensayo a compresión de prismas, para un mejor análisis tanto a cortante como a compresión de esfuerzos en los muros y un mejor comportamiento estructural de los mismos.
Una distribución de muros correcta, ayudara a que los esfuerzos en los muros no sean grandes y que los muros no lleguen a tener un espesor de dimensiones mayores a los de los bloques convencionales.
En el sistema aporticado es muy importante realizar los chequeos correspondientes al principio de columna fuerte - viga débil, debido que esto me permite conocer que elementos estructurales, serán parte del sistema que resistirán las cargas laterales, a las cuales va a estar sometida la estructura.
65
RECOMENDACIONES

## Slide 66
08. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
66
Se debe tener precaución con los sistemas de mampostería, ya que, en el medio ecuatoriano, muchos de los propietarios, una vez construida la edificación, deciden realizar una remodelación la misma que consta en muchas ocasiones con el derribo de paredes internas, lo que nunca se debe hacer en este tipo de sistemas siendo los muros los que soportan las cargas.

## Slide 67
¡GRACIAS!