## Slide 1: Implementación del Modelo Autómata Celular de Evolución del Paisaje Caesar-Lisflood, para determinar zonas posibles de inundación en la subcuenca del río Portoviejo.
Autor : Moncayo Galárraga, Diego Sebastián
Director del Proyecto: Ing. Alexander Robayo MSc.
Docente Evaluador: Ing. Oswaldo Padilla, Ph.D.
Director de Carrera encargado: Ing. Rodolfo Salazar, Ph.D.
Secretaria Académica: Abg. Michelle Benavides
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE

## Slide 2
ANTECEDENTES
MODELOS NUMÉRICOS HIDRODINÁMICOS
-Herramienta para análisis y prevención de inundaciones
MODELOS UNIDIMENSIONALES
-Resultados precisos en el cauce principal del río
- Menos exactos en modelar el flujo sobre planicies adyacentes
- HEC-RAS modelo unidimensional más usado
MODELOS BIDIMENSIONALES
- Resultados más precisos en modelar flujo en las planicies adyacentes
- Alto requerimiento de datos hardware y software
- CAESAR-Lisflood, modelo Bidimensional basado en autómatas celulares
Inundaciones históricas en Manabí
Inundaciones: 1998 (Fenómeno del niño), 2006, 2010, 2011, 2016,2017, 2019,2021
Febrero 2017
2500 familias afectadas
Cantones mas afectados: Santa Ana, Rocafuerte, Portoviejo, Chone
(Timbe & Willems, 2011; Pacheco et al., 2019)

## Slide 3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
INUNDACIONES EN EL CANTÓN PORTOVIEJO
CAUSAS
Eventos de lluvias extremas
Poblaciones se asientan en llanuras adyacentes al río
Erosion del suelo debido a la deforestación ( disminuye infiltración)
Falta de políticas de planeamiento urbano
Disposición incorrecta de los residuos
Azolvamiento de la presa poza honda
CONSECUENCIAS
Destrucción de edificaciones
Afectación a tierras agrícolas
Pérdidas de vidas humanas
(López, 2015; Burgos et al., 2019; GAD PORTOVIEJO, 2017)

## Slide 4
OBJETIVO GENERAL
Determinar posibles zonas de inundación en la parroquia Colón, Cantón Portoviejo, Manabí, utilizando el modelo autómata celular de evolución del Paisaje “CAESAR-Lisflood” para implementarlo como una herramienta de apoyo a la gestión de riesgos.

## Slide 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar los parámetros morfométricos e hidrométricos de la microcuenca del río Portoviejo.
Determinar parámetros de precipitación e intensidades de la microcuenca del río Portoviejo.
Realizar un análisis granulométrico del cauce principal de la microcuenca del río Portoviejo.
Comparar los resultados de las zonas posibles de inundación y edificaciones afectadas, obtenidas de las metodologías del modelo bidimensional CAESAR-Lisflood y HEC-RAS modelo unidimensional respectivamente.
Comparar los resultados con la metodología del modelo CAESAR-Lisflood, con inundaciones pasadas 1997-1998
Propuesta de actividades para la prevención y mitigación de inundaciones
Determinar y analizar la peligrosidad de inundación en la parroquia Colón del Cantón Portoviejo.

## Slide 6
DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO
PARROQUIA COLÓN
CANTÓN PORTOVIEJO
CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO
SUBCUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO

## Slide 7
MICROCUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO
DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

## Slide 8
PARAMETROS MORFOMÉTRICOS DE LA MICROCUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO
PARAMETROS DE FORMA | VALOR | INTERPRETACIÓN
Índice de Compacidad kc | 1.86 | Rectangular-Susceptibilidad a inundaciones baja
Factor de Forma de Horton Rf | 0.67 | Ensanchada-Susceptibilidad a inundaciones alta
PARAMETROS DE RELIEVE | VALOR | INTERPRETACIÓN
Elevación media | 229.69 m | 
Pendiente Media | 31.91% | Accidentado - Moderada Velocidad del flujo del agua
Pendiente Media del cauce principal | 0.06% | Pendiente Moderada - Rápida Velocidad del agua
PARAMETROS DE DRENAJE | VALOR | INTERPRETACIÓN
Densidad de drenaje | 1.74 | Moderada- Velocidad de respuesta moderada al influjo de precipitación
Densidad de corriente | 1.79 | Moderada- Velocidad de respuesta moderada al influjo de precipitación
Índice de sinuosidad | 2.24 | Canal Tortuoso

## Slide 9
CARACTERIZACIÓN HIDROLOGICA E HIDROMÉTRICA DE LA MICROCUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO
PRECIPITACIÓN MEDIA (mm) | 
POLIGONOS DE THIESSEN | 913.84
ISOYETAS | 911.84
TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN (HORAS) | 
Ecuación de Témez | 3.34
Ecuación de Kirpich | 4.36
Ecuación de Retardo | 3.49
CN ( Curva Número): 77.28
Valores cercanos a 100: Impermeables, generación escorrentía alta
Valores cercanos a 0: permeables, generación escorrentía baja

## Slide 10
Chart: Curvas IDF -Estación Portoviejo UTM
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
T2 | 97.9105 | 63.7584 | 49.6093 | 41.5188 | 36.1637 | 32.3051 | 29.3658 | 27.0367 | 25.1361 | 23.5494 | 22.2006 | 21.0368
T5 | 119.8796 | 78.0644 | 60.7406 | 50.8348 | 44.278 | 39.5537 | 35.9548 | 33.1031 | 30.7761 | 28.8334 | 27.1819 | 25.757
T10 | 139.7176 | 90.9827 | 70.7922 | 59.2471 | 51.6053 | 46.0992 | 41.9047 | 38.5811 | 35.869 | 33.6049 | 31.6801 | 30.0193
T25 | 171.0673 | 111.3974 | 86.6765 | 72.5409 | 63.1845 | 56.4429 | 51.3073 | 47.2379 | 43.9173 | 41.1451 | 38.7885 | 36.7551
T50 | 199.376 | 129.8317 | 101.0199 | 84.5452 | 73.6404 | 65.7832 | 59.7978 | 55.055 | 51.1848 | 47.9539 | 45.2073 | 42.8374
T100 | 232.3693 | 151.3167 | 117.737 | 98.5359 | 85.8266 | 76.6692 | 69.6933 | 64.1657 | 59.655 | 55.8895 | 52.6883 | 49.9262
T500 | 331.5894 | 215.9278 | 168.0098 | 140.6101 | 122.474 | 109.4064 | 99.4518 | 91.5639 | 85.1273 | 79.7539 | 75.1858 | 71.2444
Chart: Hietograma de precipitación-Período de retorno 25 años
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180
mm de precipitación por instante tiempo | 0.60732 | 0.63019 | 0.65546 | 0.68356 | 0.71505 | 0.75064 | 0.79127 | 0.8382 | 0.8932 | 0.95876 | 1.0386 | 1.1386 | 1.2685 | 1.446 | 1.7078 | 2.1466 | 3.1029 | 14.2556 | 4.3106 | 2.5112 | 1.8946 | 1.5627 | 1.3496 | 1.199 | 1.0856 | 0.99661 | 0.92446 | 0.86456 | 0.81385 | 0.77025 | 0.73228 | 0.69884 | 0.66912 | 0.6425 | 0.61848 | 0.59668
CARACTERIZACIÓN HIDROLOGICA E HIDROMÉTRICA DE LA MICROCUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO
PRECIPITACIONES MAXIMAS
PROBABLES – DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL

## Slide 11
CARACTERIZACIÓN HIDROMETRICA DE LA MICROCUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO
Chart: Hidrograma Microcuenca Río Portoviejo
| 0.5 | 0.52083333333333337 | 0.54166666666666663 | 0.5625 | 0.58333333333333337 | 0.60416666666666663 | 0.625 | 0.64583333333333337 | 0.66666666666666663 | 0.6875 | 0.70833333333333337 | 0.72916666666666663 | 0.75 | 0.77083333333333337 | 0.79166666666666663 | 0.8125 | 0.83333333333333337
T= 2 Años | 0 | 0 | 0 | 1.2471 | 11.8008 | 38.1511 | 80.0185 | 115.6797 | 131.9802 | 121.3577 | 94.1696 | 66.5519 | 43.6381 | 29.288 | 19.8616 | 13.2375 | 8.9244
T= 5 años | 0 | 0 | 0 | 5.0224 | 30.8638 | 87.1025 | 161.3852 | 213.5318 | 226.398 | 197.7382 | 148.0966 | 102.8006 | 67.9265 | 45.6256 | 30.848 | 20.5946 | 13.8679
T=10 | 0 | 0 | 0 | 10.2983 | 54.9486 | 145.8163 | 255.8619 | 327.1112 | 338.9407 | 290.7663 | 215.8994 | 149.6074 | 98.9535 | 66.4767 | 44.9164 | 29.9952 | 20.2001
T=25 | 0 | 0 | 0 | 21.6988 | 104.1189 | 261.7907 | 435.8881 | 538.3017 | 544.5721 | 458.0709 | 337.1364 | 233.244 | 154.4065 | 103.7592 | 70.052 | 46.7973 | 31.5196
T=50 | 0 | 0 | 0 | 34.7081 | 158.2167 | 386.5091 | 624.4622 | 755.3997 | 753.042 | 625.5021 | 457.8927 | 316.5051 | 209.6197 | 140.8941 | 95.0721 | 63.5274 | 42.7922
T=100 | 0 | 0 | 0 | 62.4032 | 267.8159 | 630.8256 | 978.837 | 1150.4918 | 1123.0233 | 915.529 | 665.0685 | 459.173 | 304.2728 | 204.5976 | 137.941 | 92.2093 | 62.1225
T=500 | 0 | 0 | 0.99389 | 121.598 | 497.215 | 1138.6718 | 1717.8337 | 1978.6967 | 1902.3939 | 1530.1809 | 1105.6726 | 762.795 | 505.6391 | 340.1014 | 229.1568 | 153.2317 | 103.2469
HIDROGRAMAS CON HEC-HMS
CAUDALES MÁXIMOS HEC-HMS | 
10 | 338.94
25 | 544.57
50 | 755.40
100 | 1150.49
500 | 1978.70
Parámetros | Valor
Tiempo de concentración (min) | 180
Tiempo de retardo (min) | 108
Número Curva | 77.28
Parámetros | Valor
Tiempo de concentración (min) | 180
 | 108
Número Curva | 77.28
Parámetros para introducir en HEC-HMS

## Slide 12
AUTOMATAS CELULARES
  El estado actual de cada celda cambia de forma discreta de acuerdo a una función de transición (ecuación matemática)
Celdas o tesales conectados localmente en un plano de 2 dimensiones ( Arreglo Regular)
  El conjunto de estados, son todos los valores posibles que puede adquirir una celda
(Padilla, 2014; Fernández & Rangel, 2014)

## Slide 13
AUTOMATAS CELULARES
En cada iteración la celda central cambia de estado de acuerdo a la información de sus celdas vecinas y de ella misma
Las celdas próximas tendrán una mayor influencia en el cambio de estado de la celda central
La función o regla de transición, cambia el estado de una celda, de acuerdo a su estado anterior y de los estados anteriores de la celdas vecinas
(Padilla et al., 2015; Sancho, 2016)

## Slide 14
CAESAR-LISFLOOD
MODELO DE EVOLUCIÓN DEL PAISAJE CAESAR- LISFLOOD
  Integración del modelo CAESAR con el modelo hidrodinámico Lisflood-FP
Cambia las elevaciones de las celdas según la erosión y deposición de procesos fluviales y taludes
En ruta el agua a través de una malla de celdas
Modelo bidimensional que se basa en los principios de autómata celular
(Coulthard et al., 2013; Coulthard & Van de Wiel, 1999)

## Slide 15
CAESAR-LISFLOOD EN BASE A LOS PRINCIPIOS DE AUTOMATA CELULAR
1. Elevación
2. Descarga de Agua
3. Altura o profundidad de flujo
4. Tamaño granulométrico
5. Área de drenaje
VALORES INICIALES EN LAS CELDAS DE CAESAR LISFLOOD
REGLAS O FUNCIONES DE TRANSICIÓN EN CAESAR LISFLOOD
REGLAS DE TRANSICIÓN
1. RUTINA HIDROLÓGICA
2. RUTINA HIDRÁULICA
3. RUTINA DE EROSIÓN Y DEPOSICIÓN
4. RUTINA DE PROCESOS DE PENDIENTE Y ARRASTRE DE MASA
(Coulthard et al., 2013; Coulthard & Van de Wiel, 1999)

## Slide 16
CAESAR-LISFLOOD
RUTINA HIDROLÓGICA
Se basa en el modelo hidrológico TOP MODEL
Índice topográfico: Función de acumulación de humedad del suelo, : área de drenaje, B ángulo de pendiente
Partes mas bajas acumulan mas flujo de agua
Saturación del suelo
: Saturación del suelo de una celda individual iteración anterior
: Saturación del suelo para el próximo paso del tiempo
: Intensidad de la lluvia
: parámetro modulador del déficit de humedad del suelo
RUTINA HIDRÁULICA
Se basa en el modelo hidrodinámico Lisflood-LP
Se parte de las ecuaciones de momento de Saint Venant
Donde:
qt+Δt: Flujo de caudal en la celda (m3s-1)
qt: Flujo entre celdas de la iteración anterior (m3s-1)
g: Aceleración debido a la gravedad (ms-1)
n: Coeficiente de rugosidad de Manning (m1/3 s-1)
ht: profundidad de flujo en la iteración anterior (m)
z: elevación (m)
x: ancho de la celda de cuadrícula (m)
t: tiempo (s)
(Fischer et al., 2012; Coulthard et al., 2013; Bates et al., 2010)

## Slide 17
CAESAR-LISFLOOD
RUTINA DE PROCESOS DE EROSIÓN Y DEPOSICIÓN
Principal agente erosivo el agua
Procesos geomorfológicos que modelan un paisaje son:
Arranque de material por el impacto de salpicadura de gotas de lluvia. (Producción)
El flujo laminar remueve el suelo uniformemente ( Transporte)
Sedimentación. ( Depósito de sedimentos)
Los sedimentos se transportan en el río como carga de lecho (arenas) o suspendidos (limos y arcillas)
Fórmulas de transporte de sedimentos de Einstein (1950) o Wilcock y Crowe (2003).
RUTINA DE PENDIENTE CON MOVIMIENTOS DE MASA
Umbral crítico de pendiente, el suelo comienza a deslizarse
( Montoya, 2008; Coulthard et al., 2013)

## Slide 18
MODELAMIENTO DE INUNDACIONES CON CAESAR LISLOOD
ARCHIVOS DE PRECIPITACIÓN- CATCHMENT MODE-CAESAR LISFLOOD
Base de datos en formato .txt de:
Precipitaciones diarias históricas y máximas diarias probables (mm/hr)
Relleno de datos vacíos de precipitaciones, por regresión lineal
Chart: Precipitación Diaria- Estaciones Meteorológicas M005 y M1208
Chart: Precipitación Diaria-Estaciones Meterológicas M005 y M499
Distancia entre estaciones 15.88 km
Distancia entre estaciones 28.05 km

## Slide 19
MODELAMIENTO DE INUNDACIONES CON CAESAR LISLOOD
ARCHIVOS DE CAUDALES- REACH MODE-CAESAR LISFLOOD
Chart: Caudales diarios-Estaciones Hidrológicas H267 y HA2D
Relleno de datos vacíos de caudales, por regresión lineal
Base de datos en formato .txt de:
B. Caudales diarios históricos y máximos probables ( m3/s)

## Slide 20
MODELAMIENTO DE INUNDACIONES CON CAESAR LISLOOD
TAMAÑO DE LOS SEDIMENTOS-REACH Y CATCHMENT MODE
Chart: Curva Granulometrica del P5 (Parroquia Colón-Portoviejo)
| 6.3 | 4.75 | 2 | 0.85 | 0.6 | 0.42499999999999999 | 0.25 | 0.15 | 7.4999999999999997E-2
Curva Granulometrica | 99.9177 | 99.9081 | 99.6395 | 99.2596 | 98.9814 | 98.1781 | 89.925 | 77.4812 | 43.4527
Parámetros de Cowan | P5 | P4 | P3 | P2 | P1
n0 (D90) | 0.0095 | 0.0118 | 0.0098 | 0.0108 | 0.0101
n1 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100
n2 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050
n3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200
n4 | 0.0250 | 0.0100 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250
m | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000
n de Manning | 0.0495 | 0.0368 | 0.0692 | 0.0508 | 0.070
Tamizado-Tamaño de sedimentos
Muestreo 5 puntos cauce principal
n de Manning

## Slide 21
MODELAMIENTO DE INUNDACIONES CON CAESAR LISLOOD
PREPARACIÓN DEL DEM Y DEM LECHO ROCOSO EN FORMATO ASCII
Delimitación del DEM y DEM Lecho rocoso en zona baja Colón
Resampleo de 12.5 m a 24.5 m
Depuración de los valores de NoData
Quema del canal principal
Conversión a formato ASCII

## Slide 22
INTRODUCCION DE INFORMACIÓN Y CORRIDA DEL MODELO CAESAR LISFLOOD

## Slide 23
INTRODUCCION DE INFORMACIÓN Y CORRIDA DEL MODELO CAESAR LISFLOOD

## Slide 24
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
AREAS DE INUNDACIÓN-REACH MODE-CAESAR-LISFLODD
Caudales históricos y máximos probables en formato .txt
Tamaño de las partículas sedimentos
PERIODO DE RETORNO 500 AÑOS
PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS

## Slide 25
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
AREAS DE INUNDACIÓN-CATCHMENT MODE-CAESAR-LISFLODD
Precipitaciones históricas y máximas probables en formato .txt
Tamaño de las partículas sedimentos
PERIODO DE RETORNO 500 AÑOS
PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS

## Slide 26
Origen de las variaciones | Suma de cuadrados | Grados de libertad | Promedio de los cuadrados | F Calculado | Valor crítico para F
Entre grupos | 14.66 | 2 | 7.33 | 0.56 | 3.89
Dentro de los grupos | 156.01 | 12 | 13.00 |  | 
Total | 170.67 | 14 |  |  | 
ANALISIS DE LA VARIANZA (ANOVA DE 1 FACTOR)
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
No existe diferencia significativa entre las áreas de afectación , si se utiliza el modelo CAESAR-Lisflood en sus dos modos: Catchment Mode, Reach Mode; o HEC-RAS. F crítico (F de Tabla) es mayor que Fc (F calculado)
Áreas de afectación

## Slide 27
Origen de las variaciones | Suma de cuadrados | Grados de libertad | Promedio de los cuadrados | F Calculado | Valor crítico para F
Entre grupos | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.47 | 3.89
Dentro de los grupos | 2.27 | 12 | 0.19 |  | 
Total | 2.45 | 14 |  |  | 
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
No existe diferencia significativa entre las alturas o profundidades de flujo si se utiliza el modelo CAESAR-Lisflood en sus dos modos: Catchment Mode, Reach Mode; o HEC-RAS. F crítico (F de Tabla) es mayor que Fc (F calculado)
Álturas o profundidades de flujo
ANALISIS DE LA VARIANZA (ANOVA DE 1 FACTOR)

## Slide 28
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
No existe diferencia significativa entre el porcentaje de edificaciones afectadas, si se utiliza el modelo CAESAR-Lisflood en sus dos modos: Catchment Mode, Reach Mode; o HEC-RAS. F crítico (F de Tabla) es mayor que Fc (F calculado)
Porcentaje de edificaciones afectadas
Chart: Porcentaje de edificaciones afectadas a diferentes períodos de retorno-Parroquia Colón -Portoviejo-CAESAR-Lisflood (Reach y Catchment Mode) y HEC-RAS
| 10 | 25 | 50 | 100 | 500
CAESAR -Lisflood REACH MODE | 33.58 | 55.72 | 64.25 | 75.5 | 82.03
HEC-RAS | 46.94 | 57 | 66.87 | 73.7 | 81.21
CAESAR -Lisflood CATCHMENT MODE | 46.2137 | 64.352 | 71.128 | 83.644 | 84.5305
Origen de las variaciones | Suma de cuadrados | Grados de libertad | Promedio de los cuadrados | F Calculado | Valor crítico para F
Entre grupos | 153.47 | 2 | 76.73 | 0.29 | 3.89
Dentro de los grupos | 3163.68 | 12 | 263.63 |  | 
Total | 3317.14 | 14 |  |  | 
ANALISIS DE LA VARIANZA (ANOVA DE 1 FACTOR)

## Slide 29
Chart: Porcentaje de áreas Afectadas por barrios y períodos de retorno-Parroquia Colón -Portoviejo-Reach Mode
| El Naranjo | Los Ángeles | La Mocora | Centro de Colón | San Ignacio | El Cadi | Estancia Vieja | Pachinche | Mapasingue | Santa Clara | El Pollo | Pepa de Uso
10 | 49.5007 | 79.0828 | 65.3643 | 25.774 | 52.8081 | 45.8011 | 3.8245 | 3.86 | 0 | 12.3292 | 3.4394 | 2.7727
50 | 62.2876 | 97.1574 | 77.0775 | 43.5638 | 69.4537 | 78.4937 | 10.9429 | 8.5796 | 0 | 28.079 | 8.2114 | 7.4051
500 | 74.7894 | 99.1495 | 84.6262 | 55.542 | 84.0338 | 94.4788 | 27.1121 | 17.1875 | 0 | 75.4131 | 24.7331 | 80.0084
PORCENTAJE DE AFECTACIÓN EN BARRIOS
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
Chart: Porcentaje de áreas Afectadas por barrios y períodos de retorno-Parroquia Colón -Portoviejo-Catchment Mode
| El Naranjo | Los Ángeles | La Mocora | Centro de Colón | San Ignacio | El Cadi | Estancia Vieja | Pachinche | Mapasingue | Santa Clara | El Pollo | Pepa de Uso
10 | 56.8723 | 89.0255 | 68.131 | 36.1309 | 58.3083 | 57.5995 | 8.255 | 7.313 | 0.72847 | 14.6248 | 5.0585 | 0.072412
50 | 62.6379 | 97.9672 | 77.468 | 48.3444 | 68.4319 | 77.7403 | 13.7258 | 13.7369 | 2.5481 | 30.302 | 11.8002 | 5.8305
500 | 72.7055 | 99.2606 | 83.7532 | 66.3509 | 82.4263 | 97.4613 | 29.6201 | 17.8502 | 1.6717 | 67.8625 | 21.3144 | 66.786

## Slide 30
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
ANALISIS DEL PELIGRO DE INUNDACIONES
PELIGRO A INUNDACIONES
Intensidad
Probabilidad de ocurrencia
Nivel de intensidad | Profundidad o altura del agua (H) en metros
Alta | H > 1.2
Media | 0.6 < H < 1.2
Baja | H < 0.6
Período de retorno (Años) | Clasificación Probabilidad
1 <Pr< 5 | Muy Alta
5 <Pr < 15 | Alta
15 <Pr < 50 | Media
50 <Pr < 200 o más | Baja
Intensidad | Alta (H > 1.2) | Alto | Alto | Alto
 | Media (0.6 < H < 1.2) | Alto | Medio | Bajo
 | Baja (H <0.6) | Medio | Bajo | Bajo
 |  | Alta 5 <Pr < 15 | Media 15 <Pr < 50 | Baja 50 <Pr < 200 o más
 |  | Frecuencia |  | 

## Slide 31
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
PELIGRO INUNDACION-REACH MODE-CAESAR-LISFLODD
Caudales históricos y máximos probables en formato .txt
Tamaño de las partículas sedimentos
PERIODO DE RETORNO 500 AÑOS
PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS

## Slide 32
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
PELIGRO INUNDACION-CATCHMENT MODE-CAESAR-LISFLODD
Precipitaciones históricas y máximas probables en formato .txt
Tamaño de las partículas sedimentos
PERIODO DE RETORNO 500 AÑOS
PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS

## Slide 33
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
PELIGRO INUNDACION-INTENSIDADES
Chart: Porcentaje de Afectación a edificaciones con una intensidad baja -CAESAR Lisflood (Reach y Catchment Mode ) y HEC-RAS
| 10 | 25 | 50 | 100 | 500
CAESAR -Lisflood REACH MODE | 83.0268 | 67.6814 | 46.7361 | 27.6948 | 10.9299
CAESAR -Lisflood CATCHMENT MODE | 86.9178 | 70.4143 | 48.8652 | 38.5804 | 18.8071
HEC-RAS | 22.8 | 11.54 | 8.46 | 6.82 | 5.04
INTENSIDAD BAJA
INTENSIDAD MEDIA
Chart: Porcentaje de Afectación a edificaciones con una intensidad media -CAESAR Lisflood (Reach y Catchment Mode ) y HEC-RAS
| 10 | 25 | 50 | 100 | 500
CAESAR -Lisflood REACH MODE | 16.9732 | 23.2123 | 44.9027 | 52.7065 | 55.844
CAESAR -Lisflood CATCHMENT MODE | 13.0822 | 23.7238 | 44.1908 | 46.2024 | 52.2774
HEC-RAS | 77.2 | 84.16 | 57.76 | 11.21 | 6.53

## Slide 34
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
PELIGRO INUNDACION-INTENSIDADES
INTENSIDAD ALTA
Chart: Porcentaje de Afectación a edificaciones con una intensidad alta -CAESAR Lisflood (Reach y Catchment Mode ) y HEC-RAS
| 10 | 25 | 50 | 100 | 500
CAESAR -Lisflood REACH MODE | 0 | 9.1063 | 8.3612 | 19.5987 | 33.2261
CAESAR -Lisflood CATCHMENT MODE | 0 | 5.8619 | 6.944 | 15.2172 | 28.9155
HEC-RAS | 0 | 4.3 | 33.78 | 81.96 | 88.43

## Slide 35
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
INSTITTUCIONES EDUCATIVAS –PELIGRO INUNDACIÓN MEDIO Y ALTO
Chart: INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PELIGRO DE INUNDACIÓN MEDIA
| Probabilidad alta: PR 10 Años Intensidad Baja | Probabilidad media: PR 25 Años Intensidad Media | Probabilidad media: PR 50 Años Intensidad Media
CAESAR -Lisflood REACH MODE | 9 | 4 | 5
CAESAR -Lisflood CATCHMENT MODE | 14 | 4 | 8
Chart: INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PELIGRO DE INUNDACIÓN ALTO
| Probabilidad alta: PR 10 Años Intensidad Media | Probabilidad media: PR 25 Años Intensidad Alta | Probabilidad media: PR 50 Años Intensidad Alta | Probabilidad baja: PR 100 Años Intensidad Alta | Probabilidad baja: PR 500 Años Intensidad Alta
CAESAR -Lisflood REACH MODE | 3 | 2 | 3 | 3 | 10
CAESAR -Lisflood CATCHMENT MODE | 4 | 2 | 4 | 8 | 13
Institución Educativa | Ubicación (Barrio)
Escuela Particular Mixta Liceo Americano | San Ignacio
Centro de Educación Básica Machala No. 30 | Estancia Vieja
Cristóbal Colón | Centro de Colón
Institución Educativa | Ubicación (Barrio)
Babahoyo | La Mocora
Escuela Particular Mixta San Gabriel | Centro de Colón
Centro de educación básica Portoviejo No. 25 | Los Ángeles
Portete de Tarqui | El Cadi
Simón Bolívar | El Cadi

## Slide 36
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
CENTROS DE SALUD –PELIGRO INUNDACIÓN MEDIO
Chart: CENTROS DE SALUD –PELIGRO DE INUNDACIÓN MEDIA
| Probabilidad alta: PR 10 Años Intensidad Baja | Probabilidad media: PR 25 Años Intensidad Media | Probabilidad media: PR 50 Años Intensidad Media
CAESAR -Lisflood REACH MODE | 3 | 3 | 3
CAESAR -Lisflood CATCHMENT MODE | 2 | 2 | 3
Institución Educativa | Ubicación (Barrio)
El Naranjo | El Naranjo
Estancia Vieja | Estancia Vieja
Subcentro los Ángeles | Los Ángeles

## Slide 37
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO CON CAESAR-LISFLOOD
VIVIENDAS –PELIGRO INUNDACIÓN MEDIO Y ALTO
Chart: VIVIENDAS - PELIGRO DE INUNDACIÓN ALTO
| Probabilidad alta: PR 10 Años Intensidad Media | Probabilidad media: PR 25 Años Intensidad Alta | Probabilidad media: PR 50 Años Intensidad Alta | Probabilidad baja: PR 100 Años Intensidad Alta | Probabilidad baja: PR 500 Años Intensidad Alta
CAESAR -Lisflood REACH MODE | 548 | 260 | 379 | 800 | 3659
CAESAR -Lisflood CATCHMENT MODE | 540 | 312 | 356 | 1200 | 2366
Chart: VIVIENDAS - PELIGRO DE INUNDACIÓN MEDIO
| Probabilidad alta: PR 10 Años Intensidad Media | Probabilidad media: PR 25 Años Intensidad Media | Probabilidad media: PR 50 Años Intensidad Media
CAESAR -Lisflood REACH MODE | 2786 | 1261 | 2322
CAESAR -Lisflood CATCHMENT MODE | 3938 | 1383 | 2974
La mayor parte de viviendas que tienen una peligrosidad alta se encuentran en los barrios San Ignacio, Los Ángeles y la Mocora.
La mayor parte de viviendas que tienen una peligrosidad media se encuentran en los barrios Centro de Colón, Los Ángeles y la Mocora.

## Slide 38
CONCLUSIONES
Los caudales y precipitaciones máximas probables fueron insumos importantes para el modelamiento; para obtenerlos fue necesario utilizar datos de precipitaciones máximas diarias históricas estadísticamente consistentes a un 90% de confianza
En la muestra de sedimentos del punto 5, el 54.71 % son partículas arenosas finas o medias, el 43.45 % son partículas finas (limos y arcillas) y el resto son partículas arenosas gruesas o gravas.
A partir de análisis de la varianza de un factor (ANOVA), se determinó que no existen diferencias significativas entre las áreas de afectación, alturas o profundidades de flujo y el porcentaje de áreas de edificaciones afectadas (variables dependientes), utilizando tres tipos de métodos: CAESAR Lisflood en sus dos modos: Catchment y Reach Mode; y HEC-RAS (variables independientes).
Las zonas con peligrosidad de inundaciones altas o medias, son las más prioritarias para tomar acciones preventivas para evitar que sus infraestructuras como instituciones educativas, centros de salud, viviendas, tengan daños estructurales

## Slide 39
RECOMENDACIONES
En el presente proyecto se calculó las precipitaciones máximas probables utilizando la función de distribución de Gumbel, por lo que sería importante utilizar otro tipo de función de probabilidad y comparar los resultados ( Log de Pearson III) .
El método racional se podría utilizar para obtener los caudales máximos probables en la microcuenca del río Portoviejo para ello es necesario conocer el coeficiente de escorrentía, la intensidad de la lluvia y el área de la cuenca.
Los Gobiernos autónomos descentralizados del cantón Portoviejo y de la parroquia Colón deberán tomar en cuenta la delimitación de las áreas posibles de inundación, y la propuesta de actividades que se realizó para disminuir el peligro y vulnerabilidad a inundaciones
Es importante que en futuras investigaciones se realice el modelamiento con el modelo bidimensional CAESAR-Lisflood de las parroquias Andrés de Vera, Portoviejo, Simón Bolívar, entre otras; o en otras cuencas hidrográficas del Ecuador donde las inundaciones sean frecuentes y no se cuente con estudios de peligrosidad por inundaciones

## Slide 40
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN