## Slide 1: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA EN MECATRÓNICA TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
AUTORES: IDROBO GARCÍA MATÍAS LEONARDO
LEMA VICUÑA ÁLVARO SEBASTIÁN
DIRECTOR: ING. IBARRA JÁCOME OSWALDO ALEXANDER. MGs
2022
“DISEÑO DE UN ACTUADOR APLICANDO ROBÓTICA BLANDA PARA LA DETECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE FRUTAS”

## Slide 2: CONTENIDO
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño y Construcción
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 3: Antecedentes
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Recolección de Frutas
  Actividad realizada desde los inicios de la humanidad
  Herramientas encontradas en Kallambo Falls África.
  Recolección y cosecha usan técnicas tradicionales, con pocos avances tecnológicos.
Necesidades en la Industria
  Masificación, optimización y mejora constante.
  Cosecha: tiempo, optimización de energía , productos de primera calidad.
  Tareas repetitivas, exhaustivas e intensivas.

## Slide 4: Justificación e Importancia
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Desbroce mínimo y un cuidado vital de la planta o árbol.
Prevenir enfermedades laborales por tareas repetitivas.
Mejorar la calidad del producto.

## Slide 5: Objetivos
GENERAL
Diseñar un actuador aplicando robótica blanda para la detección y recolección de frutas.
ESPECÍFICOS
Diseñar e implementar un actuador blando accionado por un circuito neumático controlado mediante presión proporcional.
Realizar pruebas del actuador y sensores de presión para disminuir la toma de señales parásitas y errores de medición.
Elaborar un sistema de visión artificial que permita detectar frutas en una transmisión de video en vivo, basado en Deep Learning, para su clasificación y posterior recolección.
Desarrollar un controlador clásico en lazo cerrado para el actuador con el fin de desarrollar un agarre y manipulación de manera independiente.
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 6: Robótica Blanda
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Materiales Flexibles
Inspiración Biológica
Circuito Neumático

## Slide 7
(Nguyen, Lundell, & Kyrki, 2019)
Agarre (Grasping)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Impartir fuerza y/o reposicionar objeto (robot)
Contacto entre los dedos y el objeto (humano)
Deformación y fuerza suficiente sobre el objeto (actuadores blandos)

## Slide 8
Visión Artificial: Deep Learning
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
(Shanmugamani, 2018)
(Rosebrock, 2017)

## Slide 9
Visión Artificial: Modelos de Detección
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
(Rosebrock, 2017)
(Rosebrock, 2017)
Arquitectura de YOLOv5
Arquitectura de SSD MobileNet

## Slide 10: Metodología
Modelo en “V”
Norma VDI 2206
Metodología de diseño de sistemas mecatrónicos
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 11: Metodología
House of Quality
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
No | Requerimientos Técnicos | Peso Relativo
1 | Diseño de actuadores neumáticos con materiales blandos | 14.5
2 | Diseño inspirado en la palma y muñeca del ser humano | 13.9
3 | Optimización de costos de materiales y manufactura | 7.6
4 | Sistema intuitivo | 5.2
5 | Optimización de tiempos en la detección, aproximación y agarre | 10.6
6 | Diseño modular e independencia energética | 7.5
7 | Diseño basado en impresión 3D y moldeado | 7.9
8 | Interfaz humano máquina (HMI) | 5.6
9 | Entrenamiento para la detección de nuevas frutas con Deep Learning | 10.9
10 | Sistema de Control de Presión | 16.3

## Slide 12: Hardware Mecánico: Actuador Blando
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 13: Hardware Mecánico: Actuador Blando (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Variación: 0.27%

## Slide 14: Hardware Mecánico: Actuador Blando (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Indicador | Valor
Deformación | 91.028 [mm]
Esfuerzo | 631.39 [KPa]
F.S. | 4.5864-15

## Slide 15: Hardware Mecánico: Actuador Blando (Materiales)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Denominación | Especificaciones | Ilustración
Soft PLA | Resistencia a la flexión: ±54.4 MPa Resistencia a la tracción: 57 MPa Elongación: 175% Densidad: 1.12 g/cm3 Resistencia al impacto: 6 KJ/m2 Temperatura de impresión: 215 °C - 230 °C | 
Mold Star 30 | Tiempo de Curado: 6 horas a temperatura ambiente – 10 minutos a 60 °C Resistencia a la tracción: 420 psi Elongación: 339% Radio de Mezcla: 1A:1B | 

## Slide 16: Hardware Mecánico: Actuador Blando (Presión de Rotura)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Ecuación de Barlow
Trabajando con una resistencia a la tracción de 420 [psi], un OD de 0.55 [in] e ID de 0.39 [in]

## Slide 17: Hardware Mecánico: Sistema Neumático
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 18: Hardware Mecánico: Sistema Neumático
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
 | Denominación | Especificaciones | Ilustración
Control Proporcional mediante un Regulador (Válvula) Proporcional de Presión | Compresor de Aire | Fuente de alimentación: 12 V DC Corriente: 10 A Presión Máxima: 140 psi Flujo Máximo: 35 l/min | 
 | Válvula Reguladora de Presión ITV2050-01F3BN2 | Alimentación: 24V DC Corriente: 0.12 A Entrada: 4 – 20 mA DC Salida: 0.005 – 0.9 MPa | 

## Slide 19: Hardware Mecánico: Muñeca
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 20: Hardware Mecánico: Muñeca (Mecanismo)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Ecuaciones
Avance:
Precisión:
Barra Rígida con
Correderas Perpendiculares

## Slide 21: Hardware Mecánico: Muñeca (Elementos Rígidos)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Acople de dedos para determinar la reacción en el eslabón
Acople de tuerca para calcular la fuerza necesaria para impulsar el mecanismo
Para un valor de ángulo máximo por restricción geométrica del mecanismo de 85° se tiene una fuerza máxima por brazo de mecanismo.

## Slide 22: Hardware Mecánico: Muñeca (Elementos Rígidos)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Representación de un tornillo de potencia con collarín
Parámetro | Símbolo | Valor
Diámetro medio | dm | 8 mm
Avance | p | 8 mm
Paso | Ps | 2 mm
# de hilos | n | 4
Especificaciones del Tornillo de Potencia THSL-500-8D

## Slide 23: Hardware Mecánico: Muñeca (Elementos Rígidos)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Realizando una sumatoria de fuerzas se obtienen las siguientes ecuaciones
Para obtener el torque se relaciona la fuerza P con el diámetro medio dm
Reemplazado P y utilizando identidades trigonométricas basadas en tan⁡(α) se obtiene la siguiente ecuación.
El torque calculado que permitirá generar el movimiento del mecanismo

## Slide 24: Hardware Mecánico: Muñeca (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
MUÑECA
Variación: 1.09%

## Slide 25: Hardware Mecánico: Muñeca (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Indicador | Valor
Deformación | 0.401 [mm]
Esfuerzo | 1.924 [MPa]
F.S. | 15

## Slide 26: Hardware Mecánico: Muñeca (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Chart: Convergencia
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 11.73 | 17.52 | 19.38 | 19.75
SOPORTE
Variación: 1.86%

## Slide 27: Hardware Mecánico: Muñeca (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Indicador | Valor
Deformación | 0.367 [mm]
Esfuerzo | 19.75 [MPa]
F.S. | 2.74-15

## Slide 28: Hardware Mecánico: Muñeca (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
ACOPLE
Variación: 0.74%

## Slide 29: Hardware Mecánico: Muñeca (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Indicador | Valor
Deformación | 0.01 [mm]
Esfuerzo | 5.75 [MPa]
F.S. | 9.41-15

## Slide 30: Hardware Mecánico: Muñeca (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Chart: Convergencia
| 1 | 2 | 3
 | 1.83 | 3.24 | 3.17
BIELA
Variación: 2.22%

## Slide 31: Hardware Mecánico: Muñeca (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Indicador | Valor
Deformación | 0.001 [mm]
Esfuerzo | 3.17 [MPa]
F.S. | 15

## Slide 32: Hardware Mecánico: Muñeca
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Elementos del Actuador | Bloques
SOPORTE GENERAL Servomotor de rotación Mecanismo BRCP | 
MECANISMO BRCP Tornillo Sin Fin 4 hilos Tuerca de desplazamiento Bielas de acople Acople para actuadores blandos y corredera | 

## Slide 33: Hardware Mecánico: Muñeca
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Descripción | Ilustración
Primer prototipo realizado, sin mecanismo de variación de diámetro. | 
PROTOTIPO BETA Con mecanismo para variación de diámetro. | 
Con motor y acople para rotación continua | 
Soporte para actuadores blandos con elementos neumáticos | 

## Slide 34: Hardware Mecánico: Soporte de Muñeca (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Chart: Convergencia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 3.3539 | 4.7779 | 5.0489 | 5.2014 | 5.2194
Variación: 0.345%

## Slide 35: Hardware Mecánico: Soporte de Muñeca (CAE)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Indicador | Valor
Deformación | 2.0003 [mm]
Esfuerzo | 5.2194 [MPa]
F.S. | 10.365-15

## Slide 36: Sistema de Control de Presión: Sensores de Fuerza
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 37: Sistema de Control de Presión: Sensores de Fuerza (Modelo)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 38: Sistema de Control de Presión: Sensores de Fuerza (Modelo)
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 39: Sistema de Control de Presión: Sensor de Presión
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Parámetro | Símbolo | Diseño
Tipo |  | Analógico
Variable | P | Presión
Rango de Señal Salida | Vo | 0,5 a 4,5 V
Rango de presión | Pa | 
Alimentación | Vin | 5 V

## Slide 40: Sistema de Control de Presión: Lazo de Control
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Entrada
U(s) que representa una señal de corriente de 4 a 20 mA.
Salida
Presión

## Slide 41: Sistema de Control de Presión: Identificación
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Para realizar la identificación se tomaron datos de salida variando la entrada con un tiempo de muestreo que se estimó basado en el tiempo de transición del actuador de control (Válvula de Control de Presión Proporcional) quedando un tiempo aproximado a un segundo con un sistema de velocidad intermedia.

## Slide 42: Sistema de Control de Presión: Identificación
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
La función de transferencia obtenida de esta estimación se acerca en un 91% al comportamiento del sistema, se realizaron pruebas para el 30% 50% y 70% para observar la adaptabilidad de la función de transferencia en cuanto a estado estable y a la transitoria.

## Slide 43: Sistema de Control de Presión: Controlador
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Se va a trabajar con un controlador PI
Parámetro | Símbolo | Diseño
Tiempo de Establecimiento | Ts | < 25 s
Sobre impulso | Mp | < 5%
Error estado estable | E | < 2%
Parámetros para la sintonización

## Slide 44: Sistema de Control de Presión: Controlador
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Parámetro | Símbolo | Esperado | Diseño
Tiempo de Establecimiento | Ts | <2 5 s | 17.5 s
Sobre impulso | Mp | < 5% | 0%
Error estado estable | E | < 2% | 0%
Función de Transferencia del Controlador
Parámetro Esperado vs. Diseñado
Respuesta al Escalón unitario en lazo cerrado con controlador y sin controlador PI, parámetros sintonizados.

## Slide 45: Hardware Electrónico: Diseño
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Hardware Electrónico
Etapa de Potencia
Fuentes de Voltaje
Etapa de Control
Etapa de Actuadores
Tarjetas de Procesamiento
Drivers de Motores
Control de Válvula Proporcional
Motores y Servomotores
Válvula Proporcional
Sensores

## Slide 46: Hardware Electrónico: Etapa de Actuadores
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
 | Denominación | Especificaciones | Ilustración
Motores | 0K42HB40-1204A-TJ750 | Ángulo de Paso: 1.8° Voltaje: 12 V Corriente: 1.2 A Torque de Retención: 0.45 Nm | 
 | Servo Motor MG995 | Rotación Continua Voltaje: 6 V Torque de Retención: 0.98 Nm Velocidad: 0.16 s/60° | 

## Slide 47: Hardware Electrónico: Conversor PWM a Corriente
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 48: Hardware Electrónico: Etapa de Control
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
 | Denominación | Especificaciones | Ilustración
Tarjetas de Procesamiento | NVIDIA Jetson Nano | GPU: Arquitectura NVIDIA Maxwell con 128 núcleos NVIDIA CUDA® CPU: Procesador Quad-core ARM Cortex-A57 MPCore Alimentación: 5 V Corriente de Operación: 2 A o 4 A. Memoria 4 GB 4 puertos USB 3.0, 2.0 Micro – B 40 pines de propósito general | 
 | Arduino Nano | Voltaje de Operación: 5 V E/S Analógicas: 8 E/S Digitales: 22 Consumo Energía: 19 mA | 
 | ESP8266 NodeMCU | Voltaje de Operación: 5 V Pin Analógico ADC: E/S Digitales: 17 WiFi Direct P2P | 

## Slide 49: Hardware Electrónico: Etapa de Control
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
 | Denominación | Especificaciones | Ilustración
Drivers de Actuadores | A4988 | Voltaje de Operación: 8 – 35 V Voltaje Lógico: 3.3 – 5 V Corriente: 2 A (por bobina) Microstepping: Compleyo, ½, ¼, 1/8, 1/16 | 
 | PCA9685 | Control PWM por medio de I2C Voltaje de Operación: 5 V Voltaje Lógico: 3.3 – 5 V Conexión de hasta 16 servos | 
 | Relay | Corriente Máxima: 10 A Voltaje Máximo: 30V. Voltaje Digital: 5 V | 
Control para Válvula Proporcional | Módulo Conversor Voltaje a Corriente | Voltaje de Operación: 12–24 V Convierte señales de voltaje (0-2.5V ,0-3.3V,0-5V,0-10V,0-15V,0-24V) a corriente (4-20mA) Salida de corriente lineal Calibración por medio de 2 potenciómetros integrados | 

## Slide 50: Hardware Electrónico: Etapa de Control
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
 | Denominación | Especificaciones | Ilustración
Sensores | Sensor de Presión | Salida de Voltaje Lineal 0.5V - 4.5V. Presión: 0 – 100 PSI | 

## Slide 51: Hardware Electrónico: Etapa de Potencia
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Denominación | Especificaciones | Ilustración
S-75-24 | Voltaje de Entrada: 110/220 V AC Voltaje de Salida: 24 V DC Corriente Máxima: 3A | 
ATX-750 | Voltaje de Entrada: 110/220 V AC Voltaje de Salida: 3.3V, 5V, 12V DC Corriente Máxima: 30A | 

## Slide 52: Hardware Electrónico: Circuitos de Control
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 53: Hardware Electrónico: Circuitos de Control
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 54: Sistema de Visión Artificial: Cámara
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Denominación | Especificaciones | Ilustración
Waveshare IMX219-200 | Resolución 8 Megapíxeles Soporte para Jetson Nano Ángulo de Visión de 200° FOV Conexión a luces infrarrojas para trabajos nocturnos Conexión CSI Ideal para trabajos de AI | 

## Slide 55: Sistema de Visión Artificial: Algoritmo
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 56: Sistema de Visión Artificial: Entrenamiento para Detección de Frutas
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 57: TICs: HMI
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 58: TICs: HMI
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 59: TICs: Red de Controladores
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 60: Pruebas y Resultados: Entorno de Pruebas
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 61: Pruebas y Resultados: Visión Artificial
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
 | YOLO | SSD MobileNet
FPS | 11 | 35
 | YOLO | SSD MobileNet
mAP | 0.98 | 0.675
Prueba de mAP
Prueba de YOLO

## Slide 62: Pruebas y Resultados: Visión Artificial
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Fruta | Nro | Eje x | Eje y | Vista Fruta | % de Detección
Manzana | 1 | F | D | 1 | 77
 | 2 | F | C | 2 | 76
 | 3 | F | I | 3 | 70
 | 4 | M | D | 2 | 84
 | 5 | M | C | 3 | 78
 | 6 | M | I | 1 | 87
 | 7 | P | D | 3 | 85
 | 8 | P | C | 1 | 85
 | 9 | P | I | 2 | 84
 | Promedio en Manzana |  |  |  | 80.67
Pera | 1 | F | D | 1 | 84
 | 2 | F | C | 2 | 61
 | 3 | F | I | 3 | 70
 | 4 | M | D | 2 | 60
 | 5 | M | C | 3 | 62
 | 6 | M | I | 1 | 84
 | 7 | P | D | 3 | 65
 | 8 | P | C | 1 | 84
 | 9 | P | I | 2 | 60
 | Promedio en Pera |  |  |  | 70
Granadilla | 1 | F | D | 1 | 87
 | 2 | F | C | 2 | 90
 | 3 | F | I | 3 | 88
 | 4 | M | D | 2 | 94
 | 5 | M | C | 3 | 85
 | 6 | M | I | 1 | 86
 | 7 | P | D | 3 | 85
 | 8 | P | C | 1 | 91
 | 9 | P | I | 2 | 83
 | Promedio en Granadilla |  |  |  | 87.67
PROMEDIO GENERAL |  |  |  |  | 79.44
FACTOR | NIVELES | 
Eje X |  | F (FRENTE)
 |  | M (MEDIO)
 |  | P (POSTERIOR)
Eje y |  | I (IZQUIERDA)
 |  | C (CENTRO)
 |  | D (DERECHA)
Vista Fruta |  | 1 (LATERAL)
 |  | 2(SUPERIOR)
 |  | 3(INFERIOR)

## Slide 63: Pruebas y Resultados: Ciclo de Pruebas
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros

## Slide 64: Pruebas y Resultados: Fuerza Resultante en Función de la Presión Aplicada al Sistema
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
FRUTA | PESO PROMEDIO FRUTAS DE PRUEBA(N) | PRESIÓN OPTIMA (Psi)
Manzana | 1,92 | 6,8
Pera | 3,00 | 7,2
Granadilla | 1,55 | 7
Presión para Agarre Óptimo

## Slide 65: Pruebas y Resultados: Control
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Parámetro | Símbolo | Esperado | Diseño | Aplicado
Tiempo de Establecimiento | Ts | <2 5 s | 17.5 s | 19
Sobre impulso | Mp | < 5% | 0% | 0%
Error estado estable | E | < 2% | 0% | 1%
Desempeño del Controlador

## Slide 66: Pruebas y Resultados: Repetibilidad en Ciclos de Prueba
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
FRUTA | PROMEDIO DE CICLOS CUMPLIDOS | PORCENTAJE DE REPETIBILIDAD GENERAL
Manzana | 86.67 | 88.89
Pera | 80 | 
Granadilla | 100 | 
Promedio

## Slide 67: Conclusiones
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Los actuadores blandos tienen un total de 7 cámaras de aire. Pueden soportar una tensión máxima teórica de Von-Mises 631 KPa, trabajando con una presión de 8.70 Psi.
Por medio del constante rediseño del prototipo, además de las mejoras en los diferentes algoritmos, se logró reducir los errores de medición además de mejorar los resultados de agarre, obteniendo una repetibilidad general para el sistema de 88.89%.
La detección de frutas es realizada por medio de un sistema de visión artificial, utilizando a la red neuronal YOLO, entrenado para detectar manzanas, peras y granadillas con un rendimiento del 81.06%.
Se diseñó un controlador PI y se implementó mediante técnicas digitales de control en un microcontrolador. El controlador tiene un error en estado estable de menos del 1% y un sobreimpulso nulo en la presión, junto a un tiempo de establecimiento de17.5 segundos.

## Slide 68: Recomendaciones
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Tomar fotos de todos los ángulos, posiciones y variaciones de luz de los objetos a ser entrenados y realizar también fotografías desarrollando un diseño experimental para identificar la incidencia de parámetros de adquisición de fotografías para conformar el data-set.
Variar la metodología de evaluación de resultados para probar la tecnología de visión artificial y robótica blanda en aplicaciones diferentes como clasificación, manipulación de objetos delicados y asistencia robótica.
Realizar un estudio de aplicación de control inteligente desarrollando redes neuronales que permitan administrar las múltiples variables del proceso y evaluar el rendimiento de las mismas en el agarre optimo.

## Slide 69: Trabajos Futuros
Introducción
Investigación previa
Metodología
Diseño
Pruebas y Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Trabajos futuros
Acoplar el sistema a un manipulador robótico que permita evaluar el desempeño del agarre y poder evaluarlo ante movimientos de 6 grados de libertad como los que provee un robot del tipo mencionado.
Aplicar la tecnología de robótica blanda para aplicaciones diferentes que requieran el tipo de agarre que proporciona el sistema y que necesiten del proceso de detección y clasificación como puede ser manipulación de herramientas o manipulación de instrumental médico.
Por medio de un algoritmo de visión artificial, detectar el diámetro exacto de la fruta a agarrar para poder realizar un agarre más preciso para cada fruta a ser recogida.
Entrenar un modelo de detección de madurez de frutas por medio de visión artificial para ser incorporado en el actuador blando.

## Slide 70: GRACIAS POR SU ATENCIÓN