## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
“GENERACIÓN DE UN MODELO DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD VISUAL SÍSMICA DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES EXISTENTES EN LA PARROQUIA HUACHI CHICO EN EL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA UTILIZANDO HERRAMIENTAS OPEN SOURCE DE LA FUNDACIÓN GLOBAL EARTHQUAKE MODEL”
ING. POVEDA HINOJOSA, JÓSE DANIEL MSC.
CHRISTIAN EDUARDO, ARAUJO FRANCO
DANIEL ALEJANDRO, ESCALANTE LÓPEZ
KARINA MICAELA, ESCOBAR ACURIO
JEFFERSON HERNÁN, LIGÑA CONZA
ANDREE RAFAEL, ORDÓÑEZ SOSA
RAÚL ALEJANDRO, PAREDES DÁVILA
FRANCISCO FERNANDO, RUIZ CAZAR
AUTORES:
TUTOR:
Marzo - 2022

## Slide 2: CONTENIDO
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
02
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
01
03
04
05
06
07
MARCO TEÓRICO
PROPUESTA
02

## Slide 3
01. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Falta de investigaciones sobre riesgo y vulnerabilidad sísmico de la parroquia de Huachi Chico en la ciudad de Ambato
03
Ambato se encuentra en una zona con actividad y antecedentes sísmicos.
Ambato debido a su ubicación geográfica permite la comunicación entre la Amazonía y la Costa Ecuatoriana, siendo fundamental en el crecimiento económico del país.

## Slide 4
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un modelo de exposición y vulnerabilidad visual sísmica de las edificaciones residenciales existentes en la parroquia de Huachi Chico en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua.
02. OBJETIVOS
04
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Delimitar las zonas mas vulnerables junto a sus diferentes niveles de exposición.
Identificar las tipologías estructurales más representativas.
Determinar un índice de perdidas económicas por cada división
Notes: Buena tarde mi Nombre es Raúl Paredes e iniciare con los objetivos
El objetivo general del proyecto fue la Elaboración de un modelo de exposición y vulnerabilidad sísmica de las edificaciones residenciales existentes en la parroquia de huachi Chico
Para ello se dividió la parroquia en 5 zonas y los objetivos específicos se plantearon de acuerdo a la delimitación de cada una de ellas.

## Slide 5
03. MARCO TEÓRICO
Probabilidad de que la estructura sea susceptible a daños
RIESGO SÍSMICO
05
AMENAZA
VULNERABILIDAD
Probabilidad de que se produzca un fenómeno potencialmente destructivo
Probabilidad de que se produzcan pérdidas o daños a causa de un posible terremoto
EXPOSICIÓN
Se caracteriza por la localización, clasificación, cuantificación, definición y valorización de los elementos expuestos.
Para edificaciones se considera sus características estructurales
Notes: Para entender mejor el trabajo realizado, necesito introducirlos a conceptos básicos como son:
..Riesgo Sísmico entendido como la Probabilidad de que se produzcan daños o pérdidas humanas y económicas a causa de un posible evento.
..modelo de Amenaza, un componente ligado al sitio donde se construye y a las características del terreno, representa la Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo a una una intensidad determinada en un área específica.
..Vulnerabilidad sísmica Definida como la probabilidad de daño que presenta la infraestructura expuesta cuando es sometida a un movimiento telurico ;
..Exposición sísmica, que consiste en la cuantificación de personas y elementos expuestos (como edificaciones, vías, líneas vitales, etc.) a los efectos de un sismo;

## Slide 6
03. MARCO TEÓRICO
Distribución de las tipologías estructurales respecto a su nivel de vulnerabilidad.
Establece índices de vulnerabilidad y riesgo en edificaciones con tipologías constructivas típicas
MAPA DE VULNERABILIDAD
FUNVISIS
06
FEMA P-154
NEC 2015
Metodología cualitativa para determinar si una estructura necesita ser reforzada en base a un índice
Basada en la metodología FEMA P-154, se utiliza las mismas tipologías estructurales con un puntaje básico diferente y para los parámetros de modificación también se considera la altura de la edificación.
Índice de Amenaza: Coeficientes de la aceleración del terreno, el efecto topográfico amplifica la amenaza en un 10%.
Índice de Vulnerabilidad: características de la estructura que pueden tener un rendimiento inapropiado durante un sismo.
Se determina la vulnerabilidad a partir de un puntaje básico de evaluación de acuerdo a la tipología estructural
Considera parámetros de modificación, tales como: irregularidades, código de construcción y tipo de suelo.

## Slide 7
03. MARCO TEÓRICO
Asociación de diferentes tipologías estructurales que se encuentran en un espacio delimitado.
MODELO DE EXPOSICIÓN
GLOBAL EARTHQUAKE MODEL (GEM)
07
OPEN QUAKE
Software que se enfoca en la evaluación del riesgo sísmico integrado
Pérdidas
Se pueden generar escenarios sísmicos y así evaluar sus consecuencias en zonas determinadas
Modelos de movimientos
GMPEs
Ruptura sísmica
Efectos del suelo
Modelo de fragilidad
Modelo de consecuencia
Curvas de vulnerabilidad

## Slide 8
04. METODOLOGÍA
MODALIDAD Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
08
POBLACIÓN Y MUESTRA

## Slide 9
04. METODOLOGÍA
RECOLECCIÓN DE DATOS
DATOS EN CAMPO
09
DATOS VISUALES

## Slide 10
04. METODOLOGÍA
VALIDEZ Y CONFIANZA
10
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

## Slide 11
05. RESULTADOS
11
ZONA 1
NÚMERO DE PISOS

## Slide 12
12
ZONA 1
05. RESULTADOS
MATERIAL DE TECHO
MATERIAL DE PAREDES

## Slide 13
13
TIPOLOGÍAS | N.º de Predios | %
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT1:1-2 | 109 | 5,47%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT1:3-4 | 5 | 0,25%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT6:1-3 | 143 | 7,18%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT6:4-6 | 10 | 0,50%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT7:1-4 | 26 | 1,31%
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:1-2 | 875 | 43,95%
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:3-5 | 422 | 21,20%
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:6-10 | 2 | 0,10%
EU/LN+DNO+RMT1:1-3 | 12 | 0,60%
EU/LN+DNO+RMT6:1-2 | 2 | 0,10%
EU/LN+DNO+RMT7:2 | 1 | 0,05%
MATO/LN+DUC+RMN:1-4 | 1 | 0,05%
W+W99/LN+DNO+RMT1:1-2 | 1 | 0,05%
Baldío / Otra ocupación | 382 | 19,19%
Total | 1991 | 100,00%
ZONA 1
05. RESULTADOS
TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES

## Slide 14
14
ZONA 1
05. RESULTADOS
METODOLOGÍA FUNVISIS
METODOLOGÍA FEMAP-154

## Slide 15
RIESGO SISMICO
15
ZONA 1
05. RESULTADOS
METODOLOGÍA NEC 2015
Notes: De igual forma los resultados a través de la NEC , nos muestran un alta presencia de construcciones vulnerables seguido por residencias de vulnerabilidad media.
En configuración de ello, los valores de riesgo sismico obtenidos a través de la metodología FUNVISIS nos muestran un 38.75% De Riesgo alto,un 20. 37 medio alto y un 19.82% de riesgo elevado que en total suman un 78.94% de predios expuestos a una considerable tasa de riesgo.

## Slide 16
16
ZONA 1
05. RESULTADOS
PÉRDIDAS ESTRUCTURALES GEM PORCENTAJE
PÉRDIDAS ESTRUCTURALES GEM
Notes: De la misma manera , mediante el modelo de exposición se obtuvo los valores de costo e índice de perdidas estructurales exponiendo que: En costo de perdidas definimos 5 clasificaciones , siendo la primera la mas representativa con un 70.04% seguido de un costo de 10000 a 20000 con el 28.83%
Con los valores de pérdidas y el costo total estimado de cada construcción se calcula los índices de perdidas del sector, dando valores que se apegan a los primeros resultados con un 53.18% bajo y un 45.85% medio bajo.

## Slide 17
17
Con un 75.85% de edificaciones vulnerables según la NEC, un 81.67% según el FEMA P-154 y un 33.67% a través de la metodología FUNVISIS, la zona 1 presenta un escenario de vulnerabilidad general Alta.
El 77.8% de las construcciones encajan en 4 tipologías con las siguientes características Pórticos de hormigón armado rellenos con paredes de bloque o ladrillo y que cuentan con techos de concreto, teja, planchas metálicas o láminas de asbesto.
La zona tiene un índice de pérdidas a nivel general del 12,33%, lo que representa un valor de pérdida de $14 557 900,00.
ZONA 1
05. CONCLUSIONES
N | TIPOLOGÍAS | %
1 | CR+CIP/LFINF+DNO+RMT1:1-2 | 5,47
3 | CR+CIP/LFINF+DNO+RMT6:1-3 | 7,18
6 | CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:1-2 | 43,95
7 | CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:3-5 | 21,20
 | Baldío / Otra ocupación | 19,19
Notes: Como conclusión tenemos que
1. Esto nos plantea un escenario de vulnerabilidad general Alta para la zona 1.
3. A partir de este resultado se evidencia que la zona 1 tiene un rango más alto de perdidas estructurales con respecto a las demás zonas ya que comprende un área de mayor densidad poblacional y residencial en comparación a las otras, además se pudo evidenciar que era una de las zonas más antiguas en cuanto a construcciones.

## Slide 18
18
ZONA 2
05. RESULTADOS
NÚMERO DE PISOS

## Slide 19
19
ZONA 2
05. RESULTADOS
MATERIAL DE TECHO
MATERIAL DE PAREDES

## Slide 20
20
TIPOLOGÍAS | N.º de Predios | %
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:1-2 | 534 | 34,79%
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:3-5 | 297 | 19,35%
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:6-10 | 2 | 0,13%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT1:1-2 | 74 | 4,82%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT1:3-4 | 33 | 2,15%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT6:1-3 | 192 | 12,51%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT6:4-6 | 2 | 0,13%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT7:1-4 | 1 | 0,07%
EU/LN+DNO+RMT1:1-3 | 14 | 0,91%
EU/LN+DNO+RMT6:1-2 | 3 | 0,20%
Baldío / Otra ocupación | 383 | 24,95%
 | 1535 | 100,0%
ZONA 2
05. RESULTADOS
TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES

## Slide 21
21
ZONA 2
05. RESULTADOS
METODOLOGÍA FUNVISIS
METODOLOGÍA FEMAP-154

## Slide 22
22
ZONA 2
05. RESULTADOS
METODOLOGÍA NEC 2015
RIESGO SISMICO

## Slide 23
23
ZONA 2
05. RESULTADOS
PÉRDIDAS ESTRUCTURALES GEM
PÉRDIDAS ESTRUCTURALES GEM PORCENTAJE

## Slide 24
24
ZONA 2
05. CONCLUSIONES
Las tipologías estructurales con mayor presencia son: CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:1-2 con el 34.79%, CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:3-5 con el 19.35% y CR+CIP/LFINF+DNO+RMT6:1-3 con el 12.51% de los predios analizados.
La metodología FEMA P-154 con el 73,70% y NEC 2015 un 73,83% de los predios analizados, demuestran de manera alarmante que la zona 2 tiene una alta vulnerabilidad sísmica, por lo que, se requerirían más estudios de las estructuras; mientras que la metodología FUNVISIS con el 31,90% y GEM con el 40,55% de los predios analizados exponen a la zona con un nivel de vulnerabilidad media baja.
Con la metodología FUNVISIS, el mapa de riesgo sísmico una vez establecida la amenaza sísmica y las condiciones de vulnerabilidad se logró estimar que el 60,29% de los predios analizados tienen un índice de riesgo alto.
En el modelo de exposición, al simular eventos sísmicos en OpenQuake se determina un índice de pérdidas del 13,24%. Se tiene pérdidas estructurales en USD y en porcentaje; debido a que la simulación es a nivel de predios y algunos cuentan con más de una edificación; al ser expuestos puede haber una misma o similar pérdida económica, pero no significa que un predio vaya a tener el mismo daño estructural que en otro.

## Slide 25
25
ZONA 3
05. RESULTADOS
NÚMERO DE PISOS

## Slide 26
26
ZONA 3
05. RESULTADOS
MATERIAL DE TECHO
MATERIAL DE PAREDES

## Slide 27
27
TIPOLOGÍAS | N.º de Predios | %
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:1-2 | 612 | 32,97%
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:3-5 | 128 | 6,90%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT1:1-2 | 75 | 4,04%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT6:1-3 | 48 | 2,59%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT7:1-4 | 3 | 0,16%
EU/LN+DNO+RMT1:1-3 | 10 | 0.54%
Baldío / Otra ocupación | 980 | 52,80%
Total | 1864 | 100.00%
ZONA 3
05. RESULTADOS
TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES

## Slide 28
28
ZONA 3
05. RESULTADOS
METODOLOGÍA FUNVISIS
METODOLOGÍA FEMAP-154

## Slide 29
29
ZONA 3
05. RESULTADOS
METODOLOGÍA NEC 2015
RIESGO SÍSMICO

## Slide 30
30
ZONA 3
05. RESULTADOS
PÉRDIDAS ESTRUCTURALES GEM
PÉRDIDAS ESTRUCTURALES GEM PORCENTAJE

## Slide 31
31
El número de pisos identificados en el catastro difiere del número de pisos en la realidad, se generan ampliaciones o remodelaciones no registradas.
Según los resultados obtenidos en la metodología, FEMA P-154 y NEC 2015, se obtiene que la zona presenta una vulnerabilidad sísmica elevada.
Mediante la simulación realizada en OpenQuake, se determina que posee un nivel de pérdidas estructurales de 12,89%, lo cual representa un nivel de pérdidas estructurales bajas, con respecto a las demás zonas con mayor densidad poblacional, también los daños en dólares se estiman en el valor de 7 292 667,0 USD.
La zona de estudio, al estar alejada del centro comercial de la parroquia, presenta una calidad constructiva menor a las zonas de mayor densidad poblacional y de comercio.
ZONA 3
05. CONCLUSIONES

## Slide 32
32
ZONA 4
05. RESULTADOS
NÚMERO DE PISOS

## Slide 33
33
ZONA 4
05. RESULTADOS
MATERIAL DE TECHO
MATERIAL DE PAREDES

## Slide 34
34
ZONA 4
05. RESULTADOS
TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES

## Slide 35
35
ZONA 4
05. RESULTADOS
METODOLOGÍA FUNVISIS
METODOLOGÍA FEMAP-154

## Slide 36
36
ZONA 4
05. RESULTADOS
METODOLOGÍA NEC 2015
RIESGO SISMICO

## Slide 37
37
ZONA 4
05. RESULTADOS
PÉRDIDAS ESTRUCTURALES GEM
PÉRDIDAS ESTRUCTURALES GEM PORCENTAJE

## Slide 38
38
Se pudo identificar que las tipologías estructurales que predominan en la zona son CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:1-2 con 36,34% y CR+CIP/LFINF+DNO+RMT6:1-3 con 14,10 % de los predios totales analizados, esto nos muestra que las estructuras con pórticos de hormigón con mampostería de bloque o ladrillo son los más abundantes en esta zona de estudio.
Al aplicar las metodologías FEMA P-154 y NEC 2015 en la zona 4, indican valores altos de vulnerabilidad en un 56,56% y 57,11% del total de predios analizados siendo más alarmantes en comparación de la metodología FUNVISIS que presenta baja vulnerabilidad en un 36,68% del total de predios esto se debe a que esta metodología es más conservadora.
Mediante el uso de OpenQuake se realizó varios escenarios sísmicos que podrían ocurrir por la falla que se ubica debajo de Huachi Chico, gracias a esto se puede obtener datos de pérdidas económicas por cada predio que dependerá del número de casas con que cuenten. Al no constar de un gran número de predios con edificaciones y entre otros factores las pérdidas económicas cuentan con un índice de pérdidas de 14,12%.
ZONA 4
05. CONCLUSIONES

## Slide 39
39
ZONA 5
05. RESULTADOS
NÚMERO DE PISOS

## Slide 40
40
ZONA 5
05. RESULTADOS
MATERIAL DE TECHO
MATERIAL DE PAREDES

## Slide 41
41
TIPOLOGÍAS | N.º de Predios | %
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:1-2 | 268 | 26,72%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT6:1-3 | 154 | 15,35%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT1:1-2 | 63 | 6,28%
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:3-5 | 17 | 1,69%
EU/LN+DNO+RMT1:1-3 | 11 | 1,10%
EU/LN+DNO+RMT6:1-2 | 8 | 0,80%
CR+CIP/LFINF+DNO+RMT1:3-4 | 1 | 0,10%
W+W99/LN+DNO+RMT1:1-2 | 1 | 0,10%
Baldío / Otra ocupación | 480 | 47,86%
 | 1003 | 100,00%
ZONA 5
05. RESULTADOS
TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES

## Slide 42
42
ZONA 5
05. RESULTADOS
METODOLOGÍA FUNVISIS
METODOLOGÍA FEMAP-154

## Slide 43
43
ZONA 5
05. RESULTADOS
METODOLOGÍA NEC 2015
RIESGO SISMICO

## Slide 44
44
ZONA 5
05. RESULTADOS
PÉRDIDAS ESTRUCTURALES GEM
PÉRDIDAS ESTRUCTURALES GEM PORCENTAJE

## Slide 45
45
Los resultados de los distintos métodos de evaluación presentados en este documento, se diferencia entre sí y de igual manera se relacionan, por esto se concluye que: la metodología de NEC y la FEMA P-154 son alarmantes ya que nos indica resultados de 99,42% y el 100% respectivamente de vulnerabilidad a nivel de predio, esto descartando los predios baldíos o que corresponden a una ocupación distinta a la del estudio, los valores se deben a factores claves de la zona como son el año y los materiales de construcción, estos al ser una zona alejada del centro de la parroquia con casi la mitad de terrenos baldíos, caso contrario, con la metodología FUNVISIS, al tener un rango más amplio de clasificación que las metodologías mencionadas, da como resultado que el 42,7% se encuentra en una vulnerabilidad media baja sin tomar en cuenta los predios baldíos, existe una similitud de resultados con la metodología implantada con OpenQuake el cual indica que el 50,19% de predios ingresan en una vulnerabilidad media baja, al ser metodologías diferentes y demostrar valores similares podemos decir que la zona 5 tiene una vulnerabilidad media.
La metodología de FUNVISIS indica que el 66,29% de la zona 5 de la parroquia de Huachi Chico cuenta con un alto índice de riesgo, esto sin contar los predios baldíos o que tienen ocupación distinta a la residencial.
El escenario generado por OpenQuake, indica que las pérdidas económicas por daño estructural en la zona 5 es de 7 433 014,02 USD, esto representa el 15,44% en porcentaje de perdidas, concluyendo que la zona 5 es la más afectada por el escenario sísmico.
ZONA 5
05. CONCLUSIONES

## Slide 46
46
Comparación de datos recolectados en campo con respecto al levantamiento visual |  | 
Ítem | Similitud | 
 | N° Predios | [%]
Número de pisos | 575 | 57.57%
Vulnerabilidad |  | 
FEMA | 523 | 52.39%
NEC | 701 | 70.23%
Funvisis | 676 | 67.74%
Taxonomía GEM | 776 | 77.77%
05. RESULTADOS
VALIDACIÓN DE DATOS

## Slide 47
06. CONCLUSIONES
47
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:1-2 con el 35.72%
CR+CIP/LFINF+DUC+RMN:3-5 con el 12.31%
FUNVISIS de 23,38%
FEMA P-154 de 65,38%
NEC 2015 de 65,50%

## Slide 48
06. CONCLUSIONES
48
Zona | Valor expuesto | Valor de pérdida | Porcentaje de perdida
 | (USD) | (USD) | 
1 | 118 057 000,00 | 14 557 900,0 | 12,33%
2 | 77 304 500,00 | 1 023 200,0 | 13,24%
3 | 56 874 297,00 | 7 292 667,0 | 12,82%
4 | 41 391 794,00 | 5 845 261,00 | 14,12%
5 | 48 154 336,53 | 7 433 014,01 | 15,44%
Total | 341 781 927,5 | 45 825 405,39 | 13,27%
Pérdida económica total debido al daño de las estructuras en la parroquia de 13,27%
Tipología estructural de madera con paredes de adobe y techo de teja

## Slide 49
06. RECOMENDACIONES
49
Datos proporcionados por el municipio difieren de los datos observados.
En la simulación de eventos sísmicos de OpenQuake
Análisis de pérdidas más detallado.
Informar a los propietarios o habitantes acerca de los objetivos de la investigación.
Medidas de seguridad e identificación.

## Slide 50
07. PROPUESTAS
50
Planes de concientización
Plan de gestión de riesgo
Reforzamiento estructural
Costo de reposición acorde a las zonas y tipologías

## Slide 51
¡GRACIAS!