## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
“Microencapsulación de una mezcla de aceite de palma, palmiste y estearina de palma (Elaeis guineensis) mediante el método de secado por atomización”
Elaborado por
Víctor Francisco Criollo Lugmaña
Sangolquí – Febrero 2022
Director del proyecto
Ing. Hernán Patricio Paz Riofrío

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Aceites y grasas
Hormonas y enzimas
Grasa vegetal de palma africana (Elaeis guineensis)
Aceite de palma
Aceite de palmiste
Estearina de palma
Derivado del mesocarpio. A.G saturados e insaturados en la misma proporción.
Extrae de la semilla. AG saturados >80%.
Fracción más dura. Mayor AG saturados y alto punto de fusión.
(Valenzuela, 2005) (Gesteiro et al., 2020) (Rincón et al., 2009) (Sanchez et al., 2018) (Orozco et al., 2019)
Panadería
Heladería
Repostería
Frituras
Confitería
Textura agradable
Sabor óptimo
Importancia económica
Aceites y grasas animal y vegetal
$362,8 M
$275 M
5,6% anual
Elaeis guineensis
2

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Nuevas funcionalidades tecnológicas
Panadería
Ingredientes secos fáciles de manipular
Tuberías calentadas o trabajo manual provoca desperdicio
Grasa en polvo
Fácil de manejar
Mezclar
Incorporar
Mejor control de la formulación
Buena durabilidad a temperatura ambiente
Reduce la oxidación de la grasa
(Faridi, 1994) (Wehrle et al., 1999) (Akoh et al., 1998)
3
Notes: El mercado actual exige

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Secado por atomización (Spray Drying)
Operación unitaria
Atomizado
Solución, suspensión o emulsión
Técnica de secado más económica
4 a 5
Liofilización
Licopeno
B-caroteno
Antocianinas
Vitamina C
Colores
Sabores
Tiempo corto de secado
Temperaturas
150-220°C
Dañar compuestos sensibles
Eficiencia térmica baja
Aire de secado circula en un gran volumen
Sin contacto con las gotas atomizadas
(Gharsallaoui et al., 2007) (Hammami et al., 1997) (Bandari et al., 1997) (Dalmoro et al., 2013)
4

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
Secado por atomización en la Biotecnología
Microencapsulación
Polifenoles
Compuestos volátiles
Enzimas
Bacterias
Estabilizar
Proteger
Contrarrestar perdida de nutrientes
Biotecnología alimentaria
Atrapar microorganismos
Liberación controlada
Capa de hidrocoloides
(Nazzaro et al., 2012) (Mohammadi et al., 2011)
5
Notes: El secado por atomización es utilizado para la microenpsulación de varios compuestos como

## Slide 6
OBJETIVOS
Microencapsular una mezcla de aceite de palma, palmiste y estearina de palma (Elaeis guineensis) mediante el método de secado por atomización.
Objetivo General
6

## Slide 7
OBJETIVOS
Objetivos Específicos
Determinar los valores óptimos de la temperatura de entrada de aire, flujo de alimentación y frecuencia del atomizador en la operación del equipo de secado por atomización para la obtención del microencapsulado.
Analizar mediante los ensayos de densidad aparente, índice de Carl, relación de Hausner, higroscopicidad y solubilidad las propiedades físicas del microencapsulado optimizado.
Caracterizar morfológicamente las microcápsulas obtenidas del proceso de secado por atomización optimizado mediante microscopía electrónica de barrido (MEB).
7

## Slide 8
El secado por atomización con temperatura de entrada de 180°C, flujo de alimentación de 50 mL/min y frecuencia de 20000 rev/min, producen microencapsulados de grasa vegetal de palma con una humedad menor a 5%, eficiencia mayor al 80% y rendimiento mayor al 80%.
HIPÓTESIS
8
Las propiedades físicas y características morfológicas del microencapsulado optimizado cumplen con las especificaciones de calidad para polvos alimenticios.

## Slide 9
METODOLOGÍA
Composición de la emulsión
(Young, 2014)
9
Componente | Proporción (%)
Grasa vegetal | 25
Emulsionante (Lecitina de soya) | 5
Maltodextrina 19 DE | 15
Proteína láctea (Caseinato de sodio) | 5
Agua | 50
50%
Secado por
atomización
50%
3 Kg
Cantidad de emulsión para cada corrida
Tabla 1. Composición de la emulsión
Notes: La composición de la emulsión fue tomada de Ypug 2014, como se muestra en la tabla…

## Slide 10
METODOLOGÍA
Preparación de la emulsión
(Young, 2014)
10
Maltodextrina 19DE
Caseinato de sodio
Agua, 60°C
Baño maría, 50°C
Lecitina
de soya
(O/W)
10 000 rpm, 15 min
Fase
acuosa
Fase
oleosa
Emulsión

## Slide 11
METODOLOGÍA
Secado por atomización (Spray Drying)
PharmaO, 10L/h, equipado con atomizador rotatorio
Dimensiones: 2,5 m altura y 1,5 m de diámetro
Emulsión
Microencapsulado de grasa vegetal de palma
11
Notes: Esta emulsión fue secada por un Spray Dryer marca

## Slide 12
METODOLOGÍA
Factores | Nivel del factor |  |  | Variable de respuesta
 | -1 | 0 | +1 | 
Temperatura de entrada del aire (°C) | 175 | 180 | 185 | Eficiencia (%) Humedad (%) Rendimiento (%)
Flujo de alimentación (mL/min) | 40 | 45 | 50 | 
Frecuencia del atomizador (rev/min) | 20 000 | 22500 | 25 000 | 
Análisis estadístico
Optimización
Método de superficie de respuesta (MSR)
PUNTOS CENTRALES
(
Diseño factorial
Corrida | A | B | C | Temperatura entrada (°C) | Flujo (mL/min) | Frecuencia (rev/min)
1 | -1 | -1 | -1 | 175 | 40 | 20000
2 | 1 | -1 | -1 | 185 | 40 | 20000
3 | -1 | 1 | -1 | 175 | 50 | 20000
4 | 1 | 1 | -1 | 185 | 50 | 20000
5 | -1 | -1 | 1 | 175 | 40 | 25000
6 | 1 | -1 | 1 | 185 | 40 | 25000
7 | -1 | 1 | 1 | 175 | 50 | 25000
8 | 1 | 1 | 1 | 185 | 50 | 25000
9 | 0 | 0 | 0 | 180 | 45 | 22500
10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 45 | 22500
11 | 0 | 0 | 0 | 180 | 45 | 22500
12 | 0 | 0 | 0 | 180 | 45 | 22500
12
Verificación del modelo
Tabla 3. Corridas del proceso de secado por atomización
Tabla 2. Factores y niveles del análisis estadístico
Notes: Ahora en análisis estadístico. Para le optimización de los parámetros
Los factores que se utilizaron
Luego de obtener los parámetros optmizados, se hizo una última corrida para para comprobar la efectividad el método de superficie de respuesta.

## Slide 13
METODOLOGÍA
Eficiencia de microencapsulación (%)
Contenido de aceite superficial
(Hee et al., 2015)
2 g microencapsulado
15 mL hexano
Agitar, 30 s
Filtrar
70 °C, peso constante
13
1

## Slide 14
METODOLOGÍA
Contenido de humedad (%)
Rendimiento (%)
1 g microencapsulado
Balanza de humedad
(Pugliese, 2017)
Densidad aparente y empacada
10 g microencapsulado
Volumen ocupado
=
Volumen aparente
Volumen constante
ocupado
=
Volumen empacado
14
2
3
3
4

## Slide 15
METODOLOGÍA
Índice de compresibilidad
de Carr (%)
Relación de Hausner
Higroscopicidad (%)
Solubilidad (%)
Previamente pesado
Desecador
Sol. NaCl saturada
T ambiente, 7 días
2 g microencapsulado
2 g microencapsulado
Agitó, 20g agua destilada T ambiente, 1 h
Incubó Baño maría,
37°C, 30 min
Centrifugó
40 min, 5000 rpm
Sobrenadante, secó 103 °C
15
5
6
7
8

## Slide 16
METODOLOGÍA
Propiedades organolépticas
CUALITATIVO
Caracterización morfológica por microscopía electrónica de barrido (MEB)
Revestimiento con oro por pulverización catódica
SEM TESCAN MIRA 3
Micrografías
16

## Slide 17
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(Casanova y Cardona, 2004), (Bailey, 2005)
17
Estable y sin separación de fases, 24h
Caseinato de sodio
Lecitina de soya
- Naturaleza anfipática
- Reduce la tensión superficial
- Capacidad emulsificante
Emulsión
Resultado de las corridas
Corrida | Eficiencia (%) | Humedad (%) | Rendimiento (%)
1 | 82,05±1,29 | 3,75±0,02 | 75,33
2 | 84,34±0,88 | 2,53±0,05 | 78,01
3 | 82,66±1,28 | 3,81±0,14 | 70,12
4 | 86,92±0,67 | 2,71±0,04 | 77,21
5 | 80,61±0,97 | 3,66±0,05 | 73,84
6 | 84,72±0,66 | 2,07±0,07 | 76,62
7 | 81,94±0,24 | 3,87±0,02 | 73,11
8 | 84,94±0,60 | 2,52±0,10 | 74,92
9 | 84,92±0,34 | 3,22±0,12 | 75,56
10 | 85,03±0,36 | 3,17±0,09 | 75,87
11 | 84,88±0,15 | 3,27±0,02 | 75,21
12 | 84,98±0,89 | 3,24±0,11 | 75,39
Tabla 4. Resultado de las corridas del proceso de secado por atomización
Notes: La emulsión obtenida permaneció .--- por 24h.
Casanova y Cardona 2004, mencionan que esto sucede porque la emulsión está formada por caseinato y lecitina , y estos dos ingredientes tienen naturaleza anfipática
Al lado derecho podemos ver los resultados de las corridas en términos de eficiencia, humedad y rendimiento, y estos resultados se discutirán a continuación

## Slide 18
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Eficiencia de microencapsulación
Porcentaje de grasa que quedó atrapado con éxito con los materiales de recubrimiento
Almacenamiento
86,92±0,67 %
80,61±0,97 %
+
-
Temperatura entrada
Flujo de alimentación
p<0,05
(Hee et al., 2015), (Roccia, 2014)
Materiales de pared
Estabilidad de la emulsión
Parámetros de secado por atomización
Maltodextrina 19DE
Caseinato de sodio
Buena estabilidad oxidativa. Baja viscosidad a emulsión
Capacidad emulsificante
No se desnaturaliza
18
Notes: Ahora, hablando específicamente de la eficiencia de microencapsulación, la eficiencia se define como el procentaje….

## Slide 19
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 1. Superficie de respuesta-Efectos
Temperatura de entrada
Flujo de alimentación
Afectación positiva
Afectación positiva
Temperatura
Aumenta la velocidad de secado, promoviendo rápida formación de la corteza
Impidiendo el escape de la grasa vegetal del núcleo
Grietas en la corteza y provocar liberación prematura
(Jafari et al., 2008), (Kha, 2014)
(Moser et al., 2019)
En otros estudios
no fue afectado significativamente
Materiales de pared utilizados
Variaciones en los parámetros de secado
19

## Slide 20
Contenido de humedad
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Importante porque determina vida útil y calidad del polvo
3,87±0,02 %
2,07±0,07 %
+
-
Dentro del rango CODEX
<5 %
(Codex Alimentaruis, 2014), (Roccia, 2014) (Tonon, 2018) (Pishut et al., 2012)
Temperatura entrada
Flujo de alimentación
p<0,05
Frecuencia de atomizador
-
+
-
Aumento T, aumentó evaporación.
Evita exceso de temperatura
Corto tiempo de contacto con el aire de secado. Menor evaporación
Mayor velocidad, gotas más pequeñas y se evapora más humedad, mayor superficie.
20
Figura 2. Superficie de respuesta-Efectos

## Slide 21
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Rendimiento
Está relacionado con los costos de producción
78,01 %
70,12 %
+
-
Proceso exitoso rendimiento > 50 %.
(Tontul, 2017), (Kha et al., 2014) (Phisut el al., 2012)
Temperatura entrada
Flujo de alimentación
p<0,05
-
+
Mayor transferencia de calor y resulta mayor rendimiento.
T baja, aumenta humedad y polvo se pega.
Alto flujo, secado incorrecto y el polvo se pega.
Bajo flujo, mejor evaporación y menor adhesión del polvo.
21
Figura 3. Superficie de respuesta-Efectos

## Slide 22
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Optimización del proceso y verificación del modelo
Variables independientes | Valor óptimo obtenido
Temperatura de entrada (°C) | 185
Flujo de alimentación (mL/min) | 43,14
Frecuencia del atomizador (rpm) | 20000
Variable de respuesta | Objetivo | Valores | 
 |  | Experimental | Teórico
Eficiencia (%) | Maximizar | 85,83±0,24 | 85,23
Rendimiento (%) | Maximizar | 78,69 | 78,01
Humedad (%) | Minimizar | 2,31±0,07 | 2,58
Línea roja -> Valor óptimo del factor
Línea azul -> Valor de variable respuesta obtenida de la optimización
Valores experimentales cercanos al teórico, lo que demuestra precisión en el modelo de superficie
22
Figura 4. Perfiles de predicción
Notes: Con los resultados del AVONA anterior se utilizan las variables o factores para hacer los perfiles de predicción donde se va a mostrar los parámetros optimizados. El objetivo dela optimización es maximizar la eficiencia y el rendimiento, y minimizar la humedad. La línea roja muestra el valor del factor óptimo, mientras que la línea azul muestra el valor de la variable de respuesta obtenida de la optimización.

## Slide 23
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de propiedades físicas del microencapsulado optimizado
Densidad aparente (g/cm3) | Densidad empacada (g/cm3)
0,416±0,00 | 0,476±0,00
Fundamental para las condiciones de almacenamiento, procesamiento, envasado y distribución.
Densidad aparente y empacada
Rango
0,3-0,8 g/cm3
(Erbay, 2015), (Tonon et al., 2011) (Burhan et al., 2019) (Pugliese et al., 2017)
Suficientemente alta densidad, evitó el exceso de aire ocluido dentro del polvo
Alto contenido de sólidos.
Índice de Carl y Relación de Hausner
Indicadores de fluidez. Afecta llenado y vaciado de bolsas, dosificación y la mezcla de polvos.
Índice de Carl (%) | Relación de Hausner
12,6 | 1,14
Fluidez | Índice de Carr (%) | Relación de Hausner
Buena | 11-15 | 1,12-1,18
Buena
Se debe al alto contenido de sólidos que influyeron positivamente a la D. aparente y empacada
23

## Slide 24
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Higroscopicidad
Solubilidad
Capacidad del polvo para absorber humedad del ambiente. Se prefiere un polvo con baja higroscopicidad.
Capacidad del polvo para formar solución o suspensión en agua
Higroscopicidad (%)
18,37±1,28
Baja higroscopicidad <20 %
(Tontul, 2017), (De Barros et al., 2014) (Moghaddam et al., 2017) (Kha et al., 2014)
Se explica por la alta carga de grasa, que por ser hidrofóbica no absorbe agua.
Elevada concentración de maltodextrina ya que esta tiene baja higroscopicidad
Solubilidad (%)
78,45±3,4
Muy deseable porque el polvo se va a utilizar como aditivo.
Se explica por alta concentración de maltodextrina que es muy soluble, a pesar del núcleo hidrófobo.
Propiedades organolépticas
Propiedad organoléptica | Observación
Olor | Neutro
Color | Blanco crema
Sabor | Neutro, un poco lácteo
24

## Slide 25
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización morfológica de las microcápsulas optimizadas mediante microscopía electrónica de barrido
46,68 um
8,51 um
+
-
Importante porque afecta manipulación, transporte y almacenamiento.
26,73±10,22 um
(Carneiro, 2013) (Lavanya, 2019) (Aghbashlo, 2012) (Bae y Lee, 2008)
Varios tamaños, beneficioso en el empaquetamiento del producto y aumenta densidad aparente.
La mayoría forma esférica con superficie lisa y sin fisuras
Poca fragilidad de los materiales de pared
Menor permeabilidad a los gases y mejor protección
Se podrían formar en el mismo proceso de Spray o por el tiempo transcurrido
Cóncavos y arrugados, son típicos en el proceso de Spray Drying.
25
Notes: Hubo particulas que presentaron defectos

## Slide 26
CONCLUSIONES
26
Se logró convertir con éxito la grasa vegetal de palma (Elaeis guineensis) en microcápsulas estables y fáciles de manipular mediante el método de secado por atomización.
La optimización de las condiciones del proceso de secado por atomización para la grasa vegetal de palma fue implementada efectivamente utilizando una metodología de superficie de respuesta. Se obtuvieron las condiciones óptimas de secado por atomización dentro de los rangos experimentales, como: temperatura de entrada del aire 185 °C, flujo de alimentación 44 mL/min y frecuencia del atomizador 20000 rpm. Se realizó el experimento final con estas condiciones y se obtuvo un polvo con las siguientes características: eficiencia: 85,83 %, humedad: 2,31 %, rendimiento: 78,69 %.
El bajo contenido de humedad (2,31 %) y la buena eficiencia de microencapsulación (85,93 %) del polvo optimizado cumplieron con las especificaciones de calidad del producto, que se traduce en un largo tiempo de almacenamiento sin la oxidación y sin la liberación no deseada de grasa.
El rendimiento (78,69 %) obtenido del polvo optimizado estuvo dentro de los requerimientos por la parte interesada.

## Slide 27
CONCLUSIONES
27
Las propiedades físicas del polvo optimizado, como la densidad aparente (0,416 g/cm3), índice de Carl (12,6 %), relación de Hausner (1,14), higroscopicidad (18,37 %) y solubilidad (78,45 %), cumplieron con las especificaciones de calidad para asegurar buenas condiciones de almacenamiento, procesamiento y envasado.
La amplia distribución de tamaño de partículas del microencapsulado optimizado (26,73±10,22 μm) comprueba la alta densidad aparente obtenida en los ensayos, lo cual es beneficioso en el empaquetamiento del producto.
La forma esférica y la superficie externa lisa y sin grietas de la mayoría de las micropartículas, aseguraron buena protección a la grasa vegetal de palma microencapsulada.

## Slide 28
RECOMENDACIONES
28
Mantener las temperaturas adecuadas en la preparación de la emulsión para evitar la oxidación de la grasa vegetal y la caramelización del caseinato o la maltodextrina.
Para el establecimiento del producto final se recomienda realizar estudios de almacenamiento de polvos de grasa vegetal para conocer su vida útil exacta.
Se deben realizar análisis microbiológicos y de actividad de agua del polvo con el fin de cumplir las especificaciones de calidad del producto.
El rendimiento del proceso se podría mejorar agregando dispositivos de recuperación de polvo y utilizando cantidades altas de emulsión.

## Slide 29
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 13/12/11
VERSIÓN: 1.0
Ing. Hernán Patricio Paz Riofrío
Director del proyecto
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Ecuador
Wildland Cia. Ltda.
Ing. Rafael Vargas Verdesoto, M.Sc.
Lector del proyecto de titulación
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Ecuador
FAMILIA Y AMIGOS
AGRADECIMIENTOS
29