## Slide 1: Desarrollo de modelos de alturas geoidales locales aplicando diferentes técnicas geoestadísticas en la zona de influencia del Complejo Hidroeléctrico Paute-Integral, Objetivo específico No. 1: Modelar las alturas geoidales locales mediante el método de Cokriging para determinar el error en las alturas niveladas referidas al datum vertical La Libertad
Director del proyecto: Dr. Luna Ludeña Marco Patricio
Docente evaluador: Ing. Leiva César Ms
Presidente del Tribunal: Ing. Robayo Alexander, Mst.
Marzo 2022
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA EN TECNOLOGÍAS GEOESPACIALES
Autores: Chiguano Ibaza Daniel, Vaca Llerena Lourdes Vanesa

## Slide 2: Planteamiento del problema
Necesidad de la altura Ortométrica para fines de ingeniería.
Nivelación Geométrica =
Precisiones Altas
Nivelación GPS=
No apto para zonas con variabilidad geomorfológica alta.
Uso de modelos geopotenciales
Precisiones al metro
Ahorro de tiempo

## Slide 3: Justificación e importancia
El proporcionar un modelo geoidal local aplicado al Complejo Hidroeléctrico Paute Integral ayudará en:
Reducción en gastos de dinero y de tiempo
Proporcionar a la zona alturas ortométricas con precisiones altas (útiles para trabajos como construcciones de vías, proyectos de ingeniería, entre otros)
Omisión del uso de los modelos como el EGM96 o EGM08 cuyas precisiones superan el metro de error

## Slide 4: Área de estudio
El área es de aproximadamente 150.32 Km2 .

## Slide 5: Objetivos
Objetivo general
Desarrollar un modelo de alturas geoidales locales aplicando diferentes técnicas geoestadísticas en la zona de influencia del Complejo Hidroeléctrico Paute-Integral para la determinación de alturas niveladas.
Objetivos específicos
Modelar las alturas geoidales locales mediante el método geoestadístico de Cokriging para determinar el error en las alturas niveladas referidas al datum vertical La Libertad.
Modelar las alturas geoidales locales mediante el método de Mínimos Cuadrados Colocación para determinar el error en las alturas niveladas referidas al datum vertical La Libertad.

## Slide 6: Metas
Script elaborado en el software Matlab para la determinación del modelo de alturas geoidales locales mediante el método geoestadístico Mínimos Cuadrados Colocación (MCC)
Mapa de alturas geoidales locales utilizando el modelo obtenido mediante el método geoestadístico Mínimos Cuadrados Colocación (MCC)
Script para la determinación del modelo de alturas geoidales locales mediante Co-Kriging
Mapa de alturas geoidales locales utilizando el modelo de Co-Kriging

## Slide 7: Marco Teórico
Ondulación geoidal
Distancia entre la superficie del geoide y la del elipsoide.
En la práctica

## Slide 8: Marco Teórico
Mínimos Cuadrados Colocación
Principio de Mínimos Cuadrados
Modelo general de Mínimos Cuadrados Colocación
La suma de los cuadrados de los errores residuales debe ser mínima.
Donde:
𝑚: número de observaciones.
: es cada error residual.
Objetivos:
Predecir las señales donde no se han realizado mediciones.
Filtrar el ruido de las observaciones.
Estimar parámetros que definen el modelo matemático.
XY
Señal
Medida
Filtrado
Superficie de tendencia
Z
Ruido

## Slide 9: Marco Teórico
Mínimos Cuadrados Colocación
Mínimos Cuadrados Colocación
Método paramétrico
- Ajuste
𝐴𝑋+𝐿=𝑉
Método predictivo
- Filtrado → ruido
- Ajuste → parámetros
- Predicción → señal
𝐴𝑋+𝐿=𝑟+𝑠
Ecuación Fundamental:
Donde:
: es la matriz de covarianza de las observaciones
Matriz de covarianza de la señal
Matriz de covarianza del ruido

## Slide 10: Marco Teórico
Mínimos Cuadrados Colocación
Selección del mejor modelo matemático
Cálculo de la función de covarianza empírica de la señal
Cálculo de las señales de las observaciones
Filtrado de las observaciones
Ajuste del modelo por mínimos cuadrados colocación
Cálculo del vector de observaciones de predicción

## Slide 11: Marco Teórico
Cokriging
Estimación Univariable

## Slide 12: Marco Teórico
Cokriging
Estimación Multivariable
=

## Slide 13: Marco Teórico
Cokriging Ordinario para dos variables (principal y auxiliar)
Condición de insesgamiento
Multiplicador de Lagrange
Pesos
Condición de insesgamiento está dada por los pesos donde la sumatoria de los pesos de var. Primaria = 1 y sumatoria de pesos de var. Secundaria = 0

## Slide 14: Marco Teórico
Cokriging Ordinario para dos variables (principal y auxiliar)
Variograma cruzado
La varianza está representada entre los puntos de una variable respecto a otra.
Var. Principal
Var. Auxiliar

## Slide 15
Exponencial: se acerca a la meseta del semivariograma de forma asintótica.
Gaussiano: este semivariograma presenta un comportamiento cuadrático cerca del origen
Esférico: tiene un comportamiento lineal cerca del origen
Estable: similar al modelo gaussiano con la diferencia que interviene un nuevo parámetro llamado teta
Variograma teórico: Uso de funciones teóricas que mejor se ajustan al variograma experimental

## Slide 16: Marco Teórico
Validación cruzada
Separación de datos en 2 subconjuntos.
Conjunto de entrenamiento para el modelo
Conjunto de valores a predecir
Validación de campo
Comparar medidas obtenidas del modelo con datos tomados directamente en la zona de influencia
Métodos de validación

## Slide 17: Marco Teórico
Estadísticos usados
RMSE:
El error cuadrático medio (RMSE) es la desviación estándar de los residuos (errores de predicción).
RSR:
Se calcula como la relación entre el RMSE y la desviación estándar de los datos medidos.
Menor sea el RSR = menor será el RMSE = mejor modelamiento

## Slide 18: Metodología
Recopilación de datos para el modelo
60 datos de posicionamiento GNSS → altura nivelada
22 puntos → vértices de la red geodésica de control principal → PRCP
34 puntos bancos de nivelación → BN
4 puntos de liga → PL
Posicionamiento GNSS → Método estático diferencial
→ Marco ITRF 14, ti=2019,638
→ Elipsoide WGS84
→ UTM Zona 17 Sur
Alturas niveladas → nivelación geométrica compuesta
→ → Datum vertical oficial del país (mareógrafo de La Libertad)

## Slide 19: Metodología
Recopilación de datos para validación
Planificación realizada para la salida de campo
Altura nivelada:
Nivelación geométrica compuesta
Nivel digital Leica DNA10
Altura elipsoidal:
Estático rápido
Intervalo de grabación: 5 segundos
Tiempo de rastreo: 30 minutos
Máscara de elevación: 10 grados
PDOP: 6

## Slide 20: Metodología
Análisis exploratorio y depuración de los datos
Diagrama de caja y bigotes para datos iniciales
Resumen estadístico de la ondulación geoidal
Media (m) | 23.0580
Rango (m) | 2.3594
Desviación estándar (m) | 0.4896
Coeficiente de variación (%) | 2.1234
Mínimo (m) | 21.6314
Primer cuartil (m) | 22.8102
Mediana (m) | 23.0395
Tercer cuartil (m) | 23.3825
Máximo (m) | 23.9908
Número de datos | 60
Rango intercuartil (m) | 0.5723
Valores atípicos (m) | 21.6314

## Slide 21: Metodología
Análisis exploratorio y depuración de los datos
Histograma de la ondulación geoidal muestreada en la zona de estudio

## Slide 22: Metodología
Análisis exploratorio y depuración de los datos
Modelo lineal de polinomio x grado 1 y grado 1 con 60 datos:
f(x,y) = p00 + p10*x + p01*y
Coeficientes:
p00 = -276.4
p10 = -3.987
p01 = 5.25
R2= 0.3588
Valores anómalos
Aplicación de un modelo polinomial de primer grado usando la herramienta Curve Fitting en Matlab

## Slide 23: Metodología
Chart: Long. (O °) vs Lat. (S °)
| -78.632489899999996 | -78.640870158333342 | -78.661288466666676 | -78.676494286111122 | -78.707212280555552 | -78.682616450000012 | -78.662841363888901 | -78.64933293888889 | -78.646935080555565 | -78.622769444444444 | -78.607132202777777 | -78.605258897222214 | -78.618022733333333 | -78.616266019444438 | -78.612848016666661 | -78.621425872222218 | -78.592056158333335 | -78.568461099999993 | -78.555923352777768 | -78.526860527777771 | -78.508225566666667 | -78.492284705555562 | -78.64006236111112 | -78.658085972222224 | -78.681943138888897 | -78.708790916666672 | -78.735730027777777 | -78.73153552777778 | -78.702163472222225 | -78.671692833333339 | -78.649280555555563 | -78.639936222222232 | -78.670926750000007 | -78.664999277777781 | -78.646590472222229 | -78.647020027777785 | -78.639228333333335 | -78.618034555555553 | -78.613550611111108 | -78.600530222222218 | -78.606358027777773 | -78.61745327777777 | -78.592599749999991 | -78.569643916666664 | -78.561807361111107 | -78.53074930555556 | -78.511418666666671 | -78.606430083333322 | -78.620915472222222 | -78.635376361111113 | -78.653938333333343 | -78.650635055555554 | -78.647156333333342 | -78.6771016388889 | -78.690140805555558 | -78.620639972222222 | -78.620163916666655 | -78.638536416666668 | -78.667174361111122 | -78.599152277777776
 | -2.6528 | -2.6996 | -2.7219 | -2.7339 | -2.7549 | -2.7642 | -2.7487 | -2.7279 | -2.7457 | -2.7008 | -2.6617 | -2.6292 | -2.6026 | -2.5971 | -2.59 | -2.5692 | -2.585 | -2.5957 | -2.6184 | -2.6211 | -2.5906 | -2.5815 | -2.6882 | -2.7183 | -2.7425 | -2.7527 | -2.7574 | -2.7622 | -2.7738 | -2.7579 | -2.7413 | -2.7351 | -2.7822 | -2.8048 | -2.7936 | -2.7649 | -2.7371 | -2.7066 | -2.6786 | -2.6514 | -2.6328 | -2.6086 | -2.5856 | -2.5811 | -2.6136 | -2.6254 | -2.5961 | -2.5916 | -2.587 | -2.569 | -2.5712 | -2.5775 | -2.6409 | -2.6403 | -2.6405 | -2.6915 | -2.5806 | -2.7294 | -2.7531 | -2.59
Puntos muy cercanos
Gráfico de dispersión de las posiciones de los puntos de muestreo
Análisis exploratorio y depuración de los datos

## Slide 24: Metodología
Análisis exploratorio y depuración de los datos
De los 60 datos iniciales se omitieron 9 :
5 datos correspondientes a los valores anómalos
4 datos correspondientes a los 4 pares de puntos cercanos entre ellos.
Chart: Longitud (°)
| -78.640870158333342 | -78.661288466666676 | -78.676494286111122 | -78.682616450000012 | -78.662841363888901 | -78.64933293888889 | -78.646935080555565 | -78.622769444444444 | -78.605258897222214 | -78.618022733333333 | -78.616266019444438 | -78.612848016666661 | -78.621425872222218 | -78.592056158333335 | -78.568461099999993 | -78.555923352777768 | -78.526860527777771 | -78.508225566666667 | -78.492284705555562 | -78.64006236111112 | -78.658085972222224 | -78.681943138888897 | -78.708790916666672 | -78.735730027777777 | -78.73153552777778 | -78.702163472222225 | -78.671692833333339 | -78.649280555555563 | -78.670926750000007 | -78.664999277777781 | -78.646590472222229 | -78.647020027777785 | -78.639228333333335 | -78.618034555555553 | -78.613550611111108 | -78.600530222222218 | -78.61745327777777 | -78.569643916666664 | -78.561807361111107 | -78.53074930555556 | -78.511418666666671 | -78.606430083333322 | -78.620915472222222 | -78.635376361111113 | -78.653938333333343 | -78.650635055555554 | -78.620639972222222 | -78.620163916666655 | -78.638536416666668 | -78.667174361111122 | -78.599152277777776
Tendencia en longitud | 23.2481 | 23.2204 | 23.1956 | 22.9345 | 22.9284 | 23.0382 | 23.0014 | 23.1595 | 23.346 | 23.6016 | 23.6333 | 23.7069 | 23.8668 | 23.5514 | 23.3205 | 23.1035 | 22.7983 | 22.694 | 22.6056 | 23.1292 | 23.0408 | 22.8962 | 22.8544 | 22.8977 | 22.9566 | 22.7289 | 22.7019 | 22.9944 | 22.8142 | 22.4265 | 22.4323 | 22.5393 | 22.6783 | 22.87 | 23.0495 | 23.0805 | 23.6081 | 23.4919 | 23.1355 | 22.8412 | 22.6979 | 23.6599 | 23.7144 | 23.9434 | 23.9908 | 23.9298 | 22.9734 | 23.7404 | 22.8221 | 22.9144 | 23.6187
Gráfico de dispersión de la Ondulación geoidal real vs. Longitud
Chart: Latitud (°)
| -2.6996194111111111 | -2.7219202250000003 | -2.7338593055555558 | -2.7642205666666668 | -2.7486833388888892 | -2.7279057444444446 | -2.7456609194444446 | -2.7007888638888891 | -2.6292383694444443 | -2.6025900861111113 | -2.5970907583333336 | -2.5900128805555558 | -2.5692327194444444 | -2.5849534194444446 | -2.5956879055555557 | -2.6183580499999999 | -2.621114311111111 | -2.5905724777777781 | -2.5814882749999999 | -2.6881557222222225 | -2.7183383888888888 | -2.7425229722222224 | -2.7527451666666667 | -2.7574337222222223 | -2.7621897500000001 | -2.7737601944444443 | -2.7578754444444447 | -2.7413363055555555 | -2.7822139444444445 | -2.8047618611111109 | -2.7935633055555553 | -2.7649317500000001 | -2.7370865000000002 | -2.7066378611111115 | -2.6786316388888887 | -2.6514162222222222 | -2.6085646666666666 | -2.5811035833333329 | -2.6136068611111112 | -2.6254239166666666 | -2.5961123055555557 | -2.5916372500000002 | -2.58703525 | -2.5690035833333331 | -2.5712033611111109 | -2.5775389444444441 | -2.6915065555555557 | -2.5805832777777775 | -2.7294020000000003 | -2.7530913333333333 | -2.5899565277777779
 | 23.2481 | 23.2204 | 23.1956 | 22.9345 | 22.9284 | 23.0382 | 23.0014 | 23.1595 | 23.346 | 23.6016 | 23.6333 | 23.7069 | 23.8668 | 23.5514 | 23.3205 | 23.1035 | 22.7983 | 22.694 | 22.6056 | 23.1292 | 23.0408 | 22.8962 | 22.8544 | 22.8977 | 22.9566 | 22.7289 | 22.7019 | 22.9944 | 22.8142 | 22.4265 | 22.4323 | 22.5393 | 22.6783 | 22.87 | 23.0495 | 23.0805 | 23.6081 | 23.4919 | 23.1355 | 22.8412 | 22.6979 | 23.6599 | 23.7144 | 23.9434 | 23.9908 | 23.9298 | 22.9734 | 23.7404 | 22.8221 | 22.9144
Gráfico de dispersión de la Ondulación geoidal real vs. Latitud
Modelo lineal de polinomio x grado 1 y grado 1 con 51 datos:
f(x,y) = p00 + p10*x + p01*y
Coeficientes:
p00 = -476.4
p10 = -6.589
p01 = 6.937
R2= 0.8825

## Slide 25: Metodología
Método de Mínimos Cuadrados Colocación
1. Selección del modelo matemático
Parámetros estadísticos de cada modelo matemático con 51 datos
Modelo | RMSE | R2 | Observación
Modelo 1 | 0.1438 | 0.8825 | 
Modelo 2 | 0.1058 | 0.9391 | 
Modelo 3 | 0.1053 | 0.9423 | 
Modelo 4 | 0.1050 | 0.9452 | La ecuación está mal condicionada.
Modelo 2 con 51 datos:
x grado 1, y grado 2

## Slide 26: Metodología
Método de Mínimos Cuadrados Colocación
2. Cálculo de la función covarianza empírica de la señal
Obtención del h óptimo
Consideraciones:
51 datos de ondulación geoidal
8 intervalos
h promedio h=0.0102288 grados decimales
200 incrementos y 200 decrementos de 0.0001 grados
h óptimo

## Slide 27: Metodología
Método de Mínimos Cuadrados Colocación
2. Cálculo de la función covarianza empírica de la señal
 | Intervalo |  | 
 |  | 0.0000 | 0.0101
0 | (0.0288 - 0.0144] | 0.0144 | 0.0013
1 | (0.0577 - 0.0432] | 0.0432 | -0.0004
2 | (0.0865 - 0.0721] | 0.0721 | -0.0025
3 | (0.1153 - 0.1009] | 0.1009 | -0.0012
4 | (0.1441 - 0.1297] | 0.1297 | 0.0009
5 | (0.1730 - 0.1586] | 0.1586 | 0.0015
6 | (0.2018 - 0.1874] | 0.1874 | 0.0001
7 | (0.3004 - 0.2162] | 0.2162 | -0.0009
 | Intervalo |  | 
 |  | 0.0000 | 0.0101
0 | (0.0288 - 0.0144] | 0.0144 | 0.0013
1 | (0.0577 - 0.0432] | 0.0432 | -0.0004
2 | (0.0865 - 0.0721] | 0.0721 | -0.0025
3 | (0.1153 - 0.1009] | 0.1009 | -0.0012
4 | (0.1441 - 0.1297] | 0.1297 | 0.0009
5 | (0.1730 - 0.1586] | 0.1586 | 0.0015
6 | (0.2018 - 0.1874] | 0.1874 | 0.0001
7 | (0.3004 - 0.2162] | 0.2162 | -0.0009
Covarianzas empíricas de ondulación geoidal calculadas en 51 puntos del área de estudio
∆d = h óptimo/2

## Slide 28: Metodología
2. Cálculo de la función covarianza empírica de la señal (modelos polinomiales)
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7
Grado 8

## Slide 29: Metodología
Método de Mínimos Cuadrados Colocación
2. Cálculo de la función covarianza empírica de la señal
Modelo | RMSE | R2
Modelo 1 | 0.003461 | 0.2127
Modelo 2 | 0.003078 | 0.4663
Modelo 3 | 0.001674 | 0.8685
Modelo 4 | 0.001427 | 0.9235
Modelo 5 | 0.001582 | 0.9295
Modelo 6 | 0.001155 | 0.9750
Modelo 7 | 0.0006026 | 0.9966
Modelo 8 | 0.0000000 | 1
Estadísticos de cada modelo matemático que se ajusta a la covarianza empírica
Mal condicionada
Modelo 4: x grado 4

## Slide 30: Metodología
Método de Mínimos Cuadrados Colocación
3. Cálculo de las señales de observación
Matriz covarianza de la señal en los puntos de observación
Matriz de covarianza del ruido en los puntos de observación
Con la función covarianza, se calculó la covarianza para todas las distancias entre los puntos observados.
Matriz de 51 x51
Se realizó el método de prueba-error con diferentes valores de varianza del ruido.
Valor de 0.1 generó menor RMSE en la predicción de puntos de validación.
Matriz de 51 x51

## Slide 31: Metodología
Método de Mínimos Cuadrados Colocación
3. Cálculo de las señales de observación
Matriz ensamblada
Cálculo de la matriz de señales en los puntos muestreados
es la matriz de covarianza de las observaciones.
Matriz de 51 x51

## Slide 32: Metodología
Método de Mínimos Cuadrados Colocación
4. Filtrado de las observaciones
5. Ajuste del modelo matemático por MCC
6. Predicción de puntos de ondulación geoidal
Matriz covarianza de la señal del punto a predecir
Matriz de 51 x1

## Slide 33: Metodología
Método de Mínimos Cuadrados Colocación
6. Predicción de ondulación geoidal en puntos no muestreados
Obtención de la señal en el punto no muestreado
Predicción
Señal
Medida
Filtrado
Superficie de tendencia
Z
Predicción
Punto a predecir
XY
Señal en el punto de validación 9
Predicción en el punto de validación 9

## Slide 34: Metodología
Método de Cokriging Ordinario
Análisis de correlación de posibles variables auxiliares
Variables secundarias | Coeficiente de Pearson (R^2)
EGM96 | 0.6424
EGM08 | 0.7091
IGM | 0.5076
Anomalía de gravedad de Aire libre | -0.2168
Anomalía de gravedad de Bouguer | -0.3383
Anomalía de gravedad Isostática | -0.3001
DEM ALOS | 0.2235
Selección de variable secundaria
La selección de la variable auxiliar útil para este estudio dependió del grado de correlación calculado por medio del coeficiente de Pearson ().
Obtención de variable principal
51 puntos GNSS con alturas elipsoidales y niveladas.
Ondulación geoidal real = h elip. – h niv.

## Slide 35: Metodología
Método de Cokriging Ordinario
Posibles valores de h para el modelo experimental
Obtención de h óptimo
Parámetros usados para hallar el h óptimo
h promedio: 0.0104°
# Intervalos: 8
# de Incrementos y decrementos del h promedio: 200
Variación del h promedio: 0.0001°
h calculado (°) | Desviación estándar
0.02894 | 22.784315
0.02904 | 23.41512
0.02914 | 23.790379
0.02924 | 23.963887
0.02934 | 24.726721
0.02944 | 23.969847
0.02954 | 24.447831
0.02964 | 24.778663

## Slide 36: Metodología
Método de Cokriging Ordinario
Obtención de semivariogramas experimentales
Variable principal (Ondulación geoidal real)
Chart: h
| 0 | 1.8925298729846E-2 | 4.3073565825934003E-2 | 7.0752576538208004E-2 | 0.101347639942345 | 0.12981371382184601 | 0.159890191769579 | 0.188119080327661 | 0.22696067463682101
 | 0 | 0.018197 | 0.045989 | 0.10558 | 0.19821 | 0.23673 | 0.24165 | 0.30667 | 0.28385
Chart: h
| 0 | 1.8925298729846E-2 | 4.3073565825934003E-2 | 7.0752576538208004E-2 | 0.101347639942345 | 0.12981371382184601 | 0.159890191769579 | 0.188119080327661 | 0.22696067463682101
 | 0 | 0.0035999 | 0.019135 | 0.058746 | 0.10969 | 0.18824 | 0.30354 | 0.43673 | 0.38817
Chart: h
| 0 | 1.8925298729846E-2 | 4.3073565825934003E-2 | 7.0752576538208004E-2 | 0.101347639942345 | 0.12981371382184601 | 0.159890191769579 | 0.188119080327661 | 0.22696067463682101
 | 0 | 0.0066668 | 0.036307 | 0.10724 | 0.1755 | 0.31768 | 0.56309 | 0.84135 | 1.0534
Variable cruzada
Variable secundaria (Ondulación geoidal EGM08)

## Slide 37: Metodología
Método de Cokriging Ordinario
Ajuste de semivariogramas teóricos
Chart: h
| 0 | 1.8925298729846E-2 | 4.3073565825934003E-2 | 7.0752576538208004E-2 | 0.101347639942345 | 0.12981371382184601 | 0.159890191769579 | 0.188119080327661 | 0.22696067463682101
experimental | 0 | 0.018197 | 0.045989 | 0.10558 | 0.19821 | 0.23673 | 0.24165 | 0.30667 | 0.28385
exponencial | 0 | 0.037957 | 0.082501 | 0.12866 | 0.17422 | 0.21201 | 0.24763 | 0.27748 | 0.31353
gauss | 0.0021333 | 0.011988 | 0.049682 | 0.11325 | 0.18452 | 0.2351 | 0.26752 | 0.28258 | 0.29009
esferico | 0 | 0.035659 | 0.080435 | 0.12962 | 0.17969 | 0.22057 | 0.25605 | 0.28052 | 0.2974
estable | 0.0024444 | 0.012032 | 0.04936 | 0.11296 | 0.18459 | 0.23539 | 0.26773 | 0.28256 | 0.28981
 | S. estable | S. exponen | S. gauss | S. esfer
Nugget (Co) | 0.0024 | 0 | 0.0021 | 0
Meseta (C1) | 0.2892 | 0.5344 | 0.2899 | 0.2981
Rango (a) | 0.1753 | 0.7706 | 0.1762 | 0.2368
Angulo teta | 2.0163 |  |  | 
Variable principal (Ondulación geoidal real)

## Slide 38: Metodología
Método de Cokriging Ordinario
Ajuste de semivariogramas teóricos
 | S. estable | S. Exponen | S. gauss | S. esfer
Nugget (Co) | 0.0143 | 0 | 0 | 0
Meseta (C1) | 0.4009 | 93431530 | 0.5612 | 26.2756
Rango (a) | 0.1910 | 160107456 | 0.3222 | 22.3163
Angulo teta | 4.0422 |  |  | 
Variable cruzada
Chart: h
| 0 | 1.8925298729846E-2 | 4.3073565825934003E-2 | 7.0752576538208004E-2 | 0.101347639942345 | 0.12981371382184601 | 0.159890191769579 | 0.188119080327661 | 0.22696067463682101
experimental | 0 | 0.0035999 | 0.019135 | 0.058746 | 0.10969 | 0.18824 | 0.30354 | 0.43673 | 0.38817
exponencial | 0 | 0.033132 | 0.075407 | 0.12386 | 0.17743 | 0.22726 | 0.27991 | 0.32933 | 0.39733
gauss | 0 | 0.0057386 | 0.029098 | 0.075095 | 0.14327 | 0.21518 | 0.29173 | 0.35793 | 0.43322
esferico | 0 | 0.033424 | 0.076073 | 0.12496 | 0.17899 | 0.22926 | 0.28238 | 0.33223 | 0.40083
estable | 0.014332 | 0.014437 | 0.01724 | 0.035448 | 0.097113 | 0.20152 | 0.32219 | 0.3913 | 0.41426

## Slide 39: Metodología
Método de Cokriging Ordinario
Ajuste de semivariogramas teóricos
 | S. estable | S. Exponen | S. gauss | S. esfer
Nugget (Co) | 0.0221 | 0 | 0 | 0
Meseta (C1) | 1.1733 | 106625629 | 11.3075 | 515.7056
Rango (a) | 0.2492 | 84462734.9 | 1.2361 | 204.2771
Angulo teta | 3.4694 |  |  | 
Variable secundaria (Ondulación geoidal EGM08)
Chart: h
| 0 | 1.8925298729846E-2 | 4.3073565825934003E-2 | 7.0752576538208004E-2 | 0.101347639942345 | 0.12981371382184601 | 0.159890191769579 | 0.188119080327661 | 0.22696067463682101
experimental | 0 | 0.0066668 | 0.036307 | 0.10724 | 0.1755 | 0.31768 | 0.56309 | 0.84135 | 1.0534
exponencial | 0 | 0.071674 | 0.16313 | 0.26795 | 0.38382 | 0.49163 | 0.60554 | 0.71244 | 0.85954
gauss | 0 | 0.0079492 | 0.041117 | 0.1106 | 0.22576 | 0.36802 | 0.55358 | 0.75903 | 1.0877
esferico | 0 | 0.071666 | 0.16311 | 0.26793 | 0.38378 | 0.49158 | 0.60547 | 0.71237 | 0.85946
estable | 0.022141 | 0.0226 | 0.030083 | 0.065891 | 0.16745 | 0.33667 | 0.57866 | 0.81657 | 1.0612

## Slide 40
Tipo de variable | Semivariograma Teórico | RMSE (S Experimental - S. Teórico) | RMSE min
Variable principal | Exponencial | 0.0263 | 0.0155
 | Gaussiano | 0.0155 | 
 | Esférico | 0.0222 | 
 | Estable | 0.0155 | 
Variable cruzada | Exponencial | 0.0609 | 0.0287
 | Gaussiano | 0.0419 | 
 | Esférico | 0.0591 | 
 | Estable | 0.0287 | 
Variable secundaria | Exponencial | 0.1397 | 0.0232
 | Gaussiano | 0.0439 | 
 | Esférico | 0.1391 | 
 | Estable | 0.0232 | 
RMSE entre los valores de h y r(h) de los modelos de semivariograma teóricos y experimentales
Metodología
Método de Cokriging Ordinario

## Slide 41: Resultados
Mínimos cuadrados colocación
Estadísticos en los puntos de validación con un h óptimo de 0.0288288 grados y diferentes variables mediante el método de MCC
Función de covarianza | Número de intervalos | Varianza del ruido | Error (m) |  |  |  | RMSE (m) | RSR
 |  |  | Absoluto máximo | Absoluto mínimo | Media | Desviación estándar |  | 
Modelo polinomial 4: x grado 4 | 8 | 0.0001 | 0.3285 | 0.0151 | 0.0787 | 0.1782 | 0.1855 | 0.4511
 | 8 | 0.001 | 0.2854 | 0.0210 | 0.0921 | 0.1646 | 0.1805 | 0.4388
 | 8 | 0.01 | 0.2987 | 0.1087 | 0.1310 | 0.1712 | 0.2079 | 0.5055
 | 8 | 0.1 | 0.2091 | 0.0073 | 0.0912 | 0.1309 | 0.1534 | 0.3731
 | 10 | 0.0001 | 0.3267 | 0.0153 | 0.0793 | 0.1777 | 0.1854 | 0.4508
 | 10 | 0.001 | 0.2829 | 0.0195 | 0.0939 | 0.1643 | 0.1812 | 0.4405
 | 10 | 0.01 | 0.3866 | 0.0861 | 0.1372 | 0.2167 | 0.2461 | 0.5985
 | 10 | 0.1 | 0.2087 | 0.0074 | 0.0917 | 0.1310 | 0.1538 | 0.3740
Modelo polinomial 3: x grado 3 | 8 | 0.0001 | 0.3176 | 0.0205 | 0.1245 | 0.1541 | 0.1913 | 0.4652
 | 8 | 0.001 | 0.2982 | 0.0296 | 0.0642 | 0.1545 | 0.1592 | 0.3871
 | 8 | 0.01 | 0.2579 | 0.0189 | 0.0812 | 0.1416 | 0.1562 | 0.3799
 | 8 | 0.1 | 97.5131 | 2.8757 | 50.2066 | 34.7509 | 59.9512 | 145.7811
 | 10 | 0.0001 | 0.3974 | 0.0120 | 0.0483 | 0.1886 | 0.1842 | 0.4480
 | 10 | 0.001 | 0.3028 | 0.0305 | 0.0687 | 0.1585 | 0.1645 | 0.4000
 | 10 | 0.01 | 0.2731 | 0.0462 | 0.0763 | 0.1421 | 0.1542 | 0.3750
 | 10 | 0.1 | 0.2267 | 0.0069 | 0.1075 | 0.1389 | 0.1694 | 0.4120

## Slide 42: Resultados
Mínimos cuadrados colocación
Validación cruzada de MCC con distintos modelos matemáticos
Modelo matemático | RMSE validación cruzada (m)
Modelo 1: X1 Y1 | 0.1443
Modelo 2: X1 Y2 | 0.0993
Modelo 3: X1 Y3 | 0.6003
Chart: Ondulación geoidal estimada (m)
| 23.045179750274396 | 23.034223717319783 | 23.04728656181457 | 22.869754658210621 | 22.860770856662075 | 22.918545526179333 | 22.771800232409031 | 22.911068075749267 | 23.575227591536212 | 23.603540362476675 | 23.629268568619754 | 23.827142209668761 | 23.302853090291549 | 23.060159481647624 | 22.854958176199609 | 22.951104400762251 | 22.918439502210965 | 23.120960049740813 | 23.044457688013168 | 23.032472339716776 | 23.13658587502912 | 23.297285537528797 | 23.216541373909692 | 22.939609602462021 | 22.860554092635471 | 22.822067157384101 | 22.798414945133487 | 22.660428622585048 | 22.474356017393813 | 22.431673324514648 | 22.648354683712327 | 22.847200281372835 | 23.005200010872354 | 23.111364908835132 | 23.28606959891847 | 23.525681315638145 | 23.530864241834063 | 23.406200426797245 | 23.134920977845709 | 22.846514354268468 | 22.933473505685935 | 23.576862696739219 | 23.705023356575012 | 23.919196512919697 | 24.033019599075569 | 23.965841968262197 | 22.966856916165185 | 23.74578489102953 | 22.839904805995285 | 22.856241677636127 | 23.542000985230622
Ondulación real | 23.2481 | 23.2204 | 23.1956 | 22.9345 | 22.9284 | 23.0382 | 23.0014 | 23.1595 | 23.6016 | 23.6333 | 23.7069 | 23.8668 | 23.3205 | 23.1035 | 22.7983 | 22.694 | 22.6056 | 23.1292 | 23.0408 | 22.8962 | 22.8544 | 22.8977 | 22.9566 | 22.7289 | 22.7019 | 22.9944 | 23.05 | 22.8142 | 22.4265 | 22.4323 | 22.5393 | 22.87 | 23.0495 | 23.0805 | 23.1249 | 23.6081 | 23.5775 | 23.4919 | 23.1355 | 22.8412 | 22.6979 | 23.6599 | 23.7144 | 23.9434 | 23.9908 | 23.9298 | 22.9734 | 23.7404 | 22.8221 | 22.9144 | 23.6187
Chart: Ondulación geoidal estimada (m)
| 23.132334034070787 | 23.068962685103767 | 23.032407929321476 | 22.80798246422334 | 22.879482125462562 | 22.983656927910786 | 22.853115619790323 | 23.039132858086784 | 23.607573960144261 | 23.627118022966073 | 23.640993225482003 | 23.83617538925046 | 23.247356997278306 | 23.054811171982998 | 22.829732064161124 | 22.758914995840271 | 22.641359366297561 | 23.204651813957998 | 23.084346713985937 | 22.983397195861933 | 22.971371891311893 | 22.999608381585226 | 22.938013019443339 | 22.771308734326677 | 22.835127849571407 | 22.890955340241693 | 22.900394944033525 | 22.642624917805456 | 22.468831345207022 | 22.525629931374834 | 22.722830362287567 | 22.986720252920652 | 23.124103013369645 | 23.20155225373566 | 23.344298768148601 | 23.566086097071867 | 23.497182802055075 | 23.3188260257247 | 23.118775629612511 | 22.845499206424126 | 22.772879086602522 | 23.579490599876699 | 23.725207545238568 | 23.961727082585721 | 24.113168126652514 | 24.038311184214063 | 23.085697105681653 | 23.757672970990228 | 22.935425600653357 | 22.858172751641199 | 23.529097915457534
Ondulación real | 23.2481 | 23.2204 | 23.1956 | 22.9345 | 22.9284 | 23.0382 | 23.0014 | 23.1595 | 23.6016 | 23.6333 | 23.7069 | 23.8668 | 23.3205 | 23.1035 | 22.7983 | 22.694 | 22.6056 | 23.1292 | 23.0408 | 22.8962 | 22.8544 | 22.8977 | 22.9566 | 22.7289 | 22.7019 | 22.9944 | 23.05 | 22.8142 | 22.4265 | 22.4323 | 22.5393 | 22.87 | 23.0495 | 23.0805 | 23.1249 | 23.6081 | 23.5775 | 23.4919 | 23.1355 | 22.8412 | 22.6979 | 23.6599 | 23.7144 | 23.9434 | 23.9908 | 23.9298 | 22.9734 | 23.7404 | 22.8221 | 22.9144 | 23.6187
Chart: Ondulación geoidal estimada (m)
| 23.682106180173697 | 22.684782435072105 | 21.727294013125764 | 22.573757507460748 | 22.553633211279593 | 22.69782648402953 | 22.266955512260207 | 23.028095587983419 | 22.803413835204122 | 23.552318426763293 | 23.53448224856167 | 23.658502532192863 | 23.474996805351804 | 23.661034721625004 | 22.520316710272265 | 22.800039020936854 | 22.747580187943392 | 22.832230102442537 | 22.176249664013653 | 23.441715348420956 | 23.501524223168577 | 22.644129095120398 | 23.286668257292053 | 23.939711084849819 | 22.409272228752709 | 23.013573693175861 | 22.513970745600229 | 22.645087643221387 | 22.243826865502374 | 21.439290047382123 | 22.630409103517515 | 22.585991028624662 | 22.307215422028374 | 24.913545243394861 | 23.177682351588192 | 24.203497154225833 | 23.305274801033615 | 24.14204629064508 | 22.629447562608238 | 23.991344917027028 | 22.433461029906276 | 23.270027775434951 | 23.22093787415389 | 23.528666249678846 | 23.100199321269763 | 24.255066601121538 | 22.764174867499769 | 24.540206123516079 | 23.377124266598894 | 23.022847547089548 | 23.378748938313066
Ondulación real | 23.2481 | 23.2204 | 23.1956 | 22.9345 | 22.9284 | 23.0382 | 23.0014 | 23.1595 | 23.6016 | 23.6333 | 23.7069 | 23.8668 | 23.3205 | 23.1035 | 22.7983 | 22.694 | 22.6056 | 23.1292 | 23.0408 | 22.8962 | 22.8544 | 22.8977 | 22.9566 | 22.7289 | 22.7019 | 22.9944 | 23.05 | 22.8142 | 22.4265 | 22.4323 | 22.5393 | 22.87 | 23.0495 | 23.0805 | 23.1249 | 23.6081 | 23.5775 | 23.4919 | 23.1355 | 22.8412 | 22.6979 | 23.6599 | 23.7144 | 23.9434 | 23.9908 | 23.9298 | 22.9734 | 23.7404 | 22.8221 | 22.9144 | 23.6187
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3

## Slide 43: Resultados
Cokriging ordinario
RMSE entre la ondulación real vs la ondulación predicha usando validación cruzada
Semivariograma Teórico | RMSE Validación cruzada
Exponencial | 0.1098
Gaussiano | 92.7632
Esférico | 0.1079
Estable | 0.4309
El modelo gaussiano presenta un mal ajuste en validación cruzada.
El modelo esférico presenta el RMSE más bajo de todos los semivariogramas teóricos.
Validación cruzada para cokriging ordinario

## Slide 44: Resultados
Cokriging ordinario
Chart: Ondulación estimada
| 23.248100000000001 | 23.220400000000001 | 23.195599999999999 | 22.9345 | 22.9284 | 23.0382 | 23.0014 | 23.159500000000001 | 23.346 | 23.601600000000001 | 23.633299999999998 | 23.706900000000001 | 23.866800000000001 | 23.551400000000001 | 23.320499999999999 | 23.1035 | 22.798300000000001 | 22.693999999999999 | 22.605599999999999 | 23.129200000000001 | 23.040800000000001 | 22.8962 | 22.854399999999998 | 22.8977 | 22.956600000000002 | 22.728899999999999 | 22.701899999999998 | 22.994399999999999 | 22.8142 | 22.426500000000001 | 22.432300000000001 | 22.539300000000001 | 22.6783 | 22.87 | 23.049499999999998 | 23.080500000000001 | 23.6081 | 23.491900000000001 | 23.1355 | 22.841200000000001 | 22.697900000000001 | 23.6599 | 23.714400000000001 | 23.9434 | 23.9908 | 23.9298 | 22.973400000000002 | 23.740400000000001 | 22.822099999999999 | 22.914400000000001 | 23.6187
 | 23.0994 | 23.0792 | 23.0245 | 22.7418 | 22.9704 | 22.9866 | 22.8532 | 22.9573 | 23.3277 | 23.6275 | 23.6484 | 23.6754 | 23.816 | 23.6009 | 23.3436 | 23.0595 | 22.8234 | 22.6945 | 22.7977 | 23.2403 | 23.2089 | 23.0566 | 22.9173 | 22.9545 | 22.8558 | 22.8575 | 22.8989 | 22.9851 | 22.6043 | 22.5835 | 22.4858 | 22.7478 | 22.8671 | 23.0514 | 22.9928 | 23.1694 | 23.5568 | 23.3633 | 23.1687 | 22.8318 | 22.7218 | 23.6536 | 23.7265 | 23.906 | 23.9149 | 23.9376 | 23.1085 | 23.7774 | 22.8192 | 22.8142 | 23.5988
Chart: Ondulación estimada
| 23.248100000000001 | 23.220400000000001 | 23.195599999999999 | 22.9345 | 22.9284 | 23.0382 | 23.0014 | 23.159500000000001 | 23.346 | 23.601600000000001 | 23.633299999999998 | 23.706900000000001 | 23.866800000000001 | 23.551400000000001 | 23.320499999999999 | 23.1035 | 22.798300000000001 | 22.693999999999999 | 22.605599999999999 | 23.129200000000001 | 23.040800000000001 | 22.8962 | 22.854399999999998 | 22.8977 | 22.956600000000002 | 22.728899999999999 | 22.701899999999998 | 22.994399999999999 | 22.8142 | 22.426500000000001 | 22.432300000000001 | 22.539300000000001 | 22.6783 | 22.87 | 23.049499999999998 | 23.080500000000001 | 23.6081 | 23.491900000000001 | 23.1355 | 22.841200000000001 | 22.697900000000001 | 23.6599 | 23.714400000000001 | 23.9434 | 23.9908 | 23.9298 | 22.973400000000002 | 23.740400000000001 | 22.822099999999999 | 22.914400000000001 | 23.6187
 | 12.7006 | 10.2182 | 6.7099 | 17.496 | 24.431 | 21.2145 | -8.2538 | 16.4315 | 18.0983 | 19.2765 | -45.2497 | 55.1977 | -27.4508 | 22.5899 | 23.3047 | 3.1637 | 1.8272 | -119.1874 | 570.4449 | 32.1994 | 23.6958 | 29.563 | -100.8794 | 20.3952 | 9.7347 | 20.331 | 18.3941 | 2.7564 | -58.5744 | 207.4836 | -86.2618 | 22.9133 | -127.9788 | 22.0433 | 32.9398 | 21.4904 | 27.8813 | 127.6833 | 40.9904 | 44.9843 | 47.6293 | 21 | 58.5204 | 2.4454 | -3.9032 | 57.6289 | 14.3392 | 16.8306 | 14.6289 | 21.4882 | 13.2627
Chart: Ondulación estimada
| 23.248100000000001 | 23.220400000000001 | 23.195599999999999 | 22.9345 | 22.9284 | 23.0382 | 23.0014 | 23.159500000000001 | 23.346 | 23.601600000000001 | 23.633299999999998 | 23.706900000000001 | 23.866800000000001 | 23.551400000000001 | 23.320499999999999 | 23.1035 | 22.798300000000001 | 22.693999999999999 | 22.605599999999999 | 23.129200000000001 | 23.040800000000001 | 22.8962 | 22.854399999999998 | 22.8977 | 22.956600000000002 | 22.728899999999999 | 22.701899999999998 | 22.994399999999999 | 22.8142 | 22.426500000000001 | 22.432300000000001 | 22.539300000000001 | 22.6783 | 22.87 | 23.049499999999998 | 23.080500000000001 | 23.6081 | 23.491900000000001 | 23.1355 | 22.841200000000001 | 22.697900000000001 | 23.6599 | 23.714400000000001 | 23.9434 | 23.9908 | 23.9298 | 22.973400000000002 | 23.740400000000001 | 22.822099999999999 | 22.914400000000001 | 23.6187
 | 23.102 | 23.0809 | 23.028 | 22.7392 | 22.971 | 22.9871 | 22.8526 | 22.9577 | 23.3307 | 23.628 | 23.6483 | 23.6754 | 23.8209 | 23.6024 | 23.3446 | 23.0576 | 22.819 | 22.6949 | 22.7489 | 23.2531 | 23.2115 | 23.0567 | 22.913 | 22.9684 | 22.8598 | 22.8636 | 22.8988 | 22.9861 | 22.6035 | 22.5939 | 22.4598 | 22.7408 | 22.8646 | 23.043 | 22.9881 | 23.1624 | 23.5595 | 23.3673 | 23.1686 | 22.8251 | 22.7208 | 23.6534 | 23.7268 | 23.9089 | 23.9292 | 23.943 | 23.1076 | 23.7769 | 22.8174 | 22.814 | 23.5985
Chart: Ondulación estimada
| 23.116089036154705 | 23.098803889229053 | 23.039848621181182 | 22.563697075411781 | 23.086438976539771 | 23.120588365007091 | 22.883645806258432 | 23.033300527696682 | 23.193619889174403 | 23.639975634739628 | 23.651043955153582 | 23.659521893731842 | 23.859608485084301 | 23.588431046831175 | 23.234357168656125 | 23.118380539045699 | 22.743334665525769 | 22.585100312219236 | 21.318392982363108 | 23.287995210295328 | 23.187990992575759 | 23.007134835274535 | 22.717161805256481 | 22.969109628960176 | 22.883484946720245 | 23.012812176938887 | 22.866117791174926 | 23.070610512904203 | 22.747354134643842 | 23.117853479890407 | 21.492419850388984 | 22.975690072089265 | 22.836360216842309 | 23.045405373487483 | 22.946964702808614 | 23.154653507916976 | 23.578528846654827 | 24.452343990970675 | 23.17351310525628 | 23.079710931937598 | 22.742079536335087 | 23.679461110069255 | 23.743935650689686 | 23.979912996831107 | 24.155492447908486 | 21.788028240431814 | 23.195030546607985 | 23.734214282542453 | 22.726459657846704 | 22.780261136903174 | 23.623032300937382
 | 23.2481 | 23.2204 | 23.1956 | 22.9345 | 22.9284 | 23.0382 | 23.0014 | 23.1595 | 23.346 | 23.6016 | 23.6333 | 23.7069 | 23.8668 | 23.5514 | 23.3205 | 23.1035 | 22.7983 | 22.694 | 22.6056 | 23.1292 | 23.0408 | 22.8962 | 22.8544 | 22.8977 | 22.9566 | 22.7289 | 22.7019 | 22.9944 | 22.8142 | 22.4265 | 22.4323 | 22.5393 | 22.6783 | 22.87 | 23.0495 | 23.0805 | 23.6081 | 23.4919 | 23.1355 | 22.8412 | 22.6979 | 23.6599 | 23.7144 | 23.9434 | 23.9908 | 23.9298 | 22.9734 | 23.7404 | 22.8221 | 22.9144 | 23.6187
Gráficos de dispersión de validación cruzada entre los valores reales de ondulación geoidal y los estimados
Modelo exponencial
Modelo gaussiano
Modelo esférico
Modelo estable

## Slide 45: Resultados
Cokriging ordinario
RMSE entre la ondulación real vs la ondulación estimada usando validación de campo con 9 datos
A pesar de que el modelo estable no tuvo el mejor ajuste usando validación cruzada, presentó el RMSE más bajo con validación de campo.
El siguiente análisis fue en base a este modelo.
Semivariograma Teórico | RMSE Validación de campo
Exponencial | 0.1778
Esférico | 0.1775
Estable | 0.1618
Validación de campo para cokriging ordinario

## Slide 46: Resultados
Cokriging ordinario
Variación de h óptimo para el modelo de semivariograma estable
Modelo de semivariograma | h óptimo (°) | ¦Error máx. (m)¦ | ¦Error min. (m)¦ | RMSE (m) | RSR
Estable | 0.02894 | 0.321 | 0.0035 | 0.1912 | 0.4589
 | 0.02904 | 0.4553 | 0.0037 | 0.2292 | 0.5502
 | 0.02934 | 0.2838 | 0.0021 | 0.1526 | 0.3662
 | 0.0294 | 0.5951 | 0.0043 | 0.2704 | 0.6488
 | 0.02954 | 0.2981 | 0.0019 | 0.1578 | 0.3786
 | 0.02954 | 0.5219 | 0.0034 | 0.2441 | 0.5857
 | 0.02964 | 0.3258 | 0.0011 | 0.1882 | 0.4517
 |  |  |  | RSR min | 0.3662

## Slide 47: Resultados
 | Errores (m) |  |  |  | 
 | MCC | Cokriging ordinario | EGM08 | EGM96 | IGM
Absoluto máximo | 0.2091 | 0.2838 | 0.9420 | 2.8277 | 1.3597
Absoluto mínimo | 0.0074 | 0.0021 | 0.0131 | 1.3305 | 0.4859
Media | 0.0911 | 0.0908 | -0.2867 | -1.7493 | -0.8140
Desviación estándar | 0.1309 | 0.1300 | 0.4530 | 0.5737 | 0.3764
RMSE | 0.1534 | 0.1526 | 0.5143 | 1.8310 | 0.8880
RSR | 0.3730 | 0.3660 | 1.2506 | 4.4524 | 2.1593
Errores de las estimaciones de ondulación geoidal para los puntos de validación
Estadístico | MCC | Cokriging Ordinario
RMSE (m) | 0.0993 | 0.1079
Error absoluto máximo (m) | 0.2194 | 2.1418
Error absoluto mínimo (m) | 0.0043 | 0.0043
Error medio (m) | -0.0007 | 0.2186
Errores de las estimaciones de ondulación geoidal de la validación cruzada de los modelos locales

## Slide 48: Mapas

## Slide 49: Conclusiones
El mejor modelo de predicción aplicando el método geoestadístico de Mínimos Cuadrados Colocación es el que tiene como parámetros: un h óptimo de 0.0288288, modelo polinomial de grado 4 en función de la covarianza empírica de la señal, 8 intervalos y un valor de 0.1 para la covarianza del ruido, ya que en estas condiciones se obtuvo el valor más bajo de RMSE de 15.34cm y RSR de 0.3731.
Las predicciones con el modelo de Mínimos Cuadrados Colocación no superan los 20.91 centímetros de error. El menor error absoluto fue de 7.4 milímetros. El error medio del modelo es de 9.11 centímetros. La desviación estándar es de 13.09 centímetros.
El estadístico RSR de las predicciones de MCC al ser menor a 0.5 indica que es un modelo muy bueno.
El mejor modelo de predicción aplicando cokriging fue un modelo conformado por tres semivariogramas de tipo estable con un h óptimo de 0.02934 grados, tomando como variable auxiliar los datos de ondulación geoidal derivado del EMG08 (2.5’x 2.5’), dando como resultado un RMSE de 0.1526.

## Slide 50: Conclusiones
A pesar de que la precisión esperada era obtener un RMSE de 0.10 m, el mejor modelo fue el de cokriging presentando un RMSE de 0.1526 m con un error máximo de 0.2838 m y un error mínimo de 0.0021 m lo cual es de gran ayuda para realizar trabajos topográficos en la zona de estudio que impliquen el uso alturas referidas al nivel medio del mar.
El mejor modelo para la zona de estudio es el elaborado con la técnica geoestadística de Cokrigng debido a que tiene un RMSE y RSR menor no obstante la diferencia entre estos modelos es mínima por lo que de ser necesario se podría aplicar la técnica de MCC.
Se demostró que es posible modelar alturas geoidales empleando diferentes técnicas geoestadísticas, ya que sus errores esperados fueron menores a los que ofrecen otros modelos convencionales como el EGM08, EGM96 y modelo IGM.

## Slide 51: Recomendaciones
En el proceso de modelar alturas geoidales con Mínimos Cuadrados Colocación, se recomienda escoger cuidadosamente un valor de amplitud creciente h ya que influye directamente en la determinación de la función covarianza empírica que es fundamental en este método. También se deberían probar distintos números de intervalo, valores de covarianza de ruido y modelos de función de covarianza empírica hasta conseguir el modelo que realice las mejores predicciones.
Se recomienda que para la toma de puntos de validación en campo se empleen equipos y metodologías de alta precisión para obtener las medidas de altura elipsoidal y de altura nivelada precisas con el fin de obtener mejores observaciones de ondulación geoidal.

## Slide 52: Recomendaciones
Se pueden aplicar distintas técnicas de cokriging por ejemplo krigging y cokriging residual, a fin de verificar si el RMSE disminuye en comparación al obtenido con cokriging ordinario.
Antes de emplear el modelo se recomienda diseñar un mapa de errores de predicción, puesto que para trabajos que impliquen una precisión mayor al RMSE del modelo (0.1526 m) es necesario conocer si la varianza del error de la predicción en la zona de estudio entra en la tolerancia requerida.
Si se desea obtener en el modelo un RMSE y RSR más acorde a la realidad, se puede hacer una validación de campo con una mejor densificación de puntos de muestreo, tomando 20 como mínimo y siguiendo una distribución regular, para poder aplicar normas de exactitud posicional vertical, tales como la NSSDA.