## Slide 1: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA Trabajo de Titulación, previo a la obtención del título de Ingeniero en Biotecnología “Diseño de un bioproceso industrial a partir de la comparación de los efectos de dos especies de levaduras en la fermentación de vino de borojó (Borojoa patinoi).”
FLORES MOROCHO, DAVID ALEJANDRO
DIRECTOR:
ING. TRUJILLO TOLEDO, LUIS ENRIQUE , Ph.D
FEBRERO 2022

## Slide 2: OBJETIVOS 02 METODOLOGÍA 03 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 04 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 05
INTRODUCCIÓN
01
Contenidos

## Slide 3: INTRODUCCIÓN 01

## Slide 4: ¿Qué es el vino? Su historia La fermentación El vino en Ecuador Vinos
Introducción
(Acosta & Monge, 2014; Toranzos, 2020; Singh, Scooch, & Attri, 2011)

## Slide 5: Borojó (Borojoa patinoi)
El borojó
Beneficios
La pulpa
La fruta
Es una planta exótica
Destaca por su valor nutricional
Combate la desnutrición
Se recolecta en estado maduro
Introducción
(Pardo, 2018; Ayala et al., 2017; Ramón & Criollo, 2007)

## Slide 6: Lachancea thermotolerans Saccharomyces cerevisiae Torulaspora delbrueckii Saccharomyces No-Saccharomyces Levaduras Levaduras
Introducción
Pichia kluyveri
(Rojkés, 2015; Guzmán, 2021; Suárez et al., 2016)

## Slide 7: Proceso de producción de Vino
Introducción
Recepción y lavado de la materia prima
Obtención de mosto
Corrección del mosto
Inicio de fermentación
(García Zapateiro, Florez Mendoza, & Marrugo Ligardo, 2016()

## Slide 8: Proceso de producción de Vino
Final de fermentación
Clarificación
Filtración del vino.
Reposo y Almacenamiento
Introducción
(García Zapateiro, Florez Mendoza, & Marrugo Ligardo, 2016()

## Slide 9: OBJETIVOS 02

## Slide 10: OBJETIVO GENERAL
Diseñar un bioproceso industrial a partir de la comparación de los efectos de dos especies de levaduras en la fermentación de vino de borojó (Borojoa patinoi).

## Slide 11: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
01
02
Comparar las características físico-químicas durante el proceso de fermentación utilizando una levadura no-Saccharomyces y una levadura vínica (S. cerevisiae) a intervalos de 5, 10, y 20 días.
Diseñar un bioproceso para la producción industrial de vino de borojó con cada especie de levadura analizada, utilizando la versión libre del software SuperPro Designer.

## Slide 12: METODOLOGÍA 03

## Slide 13: Elaboración del vino Análisis físico-químicos Diseño de bioproceso Contenido
1
2
3
Metodología

## Slide 14: Elaboración del Vino
Metodología
 | Pulpa de Borojó | Azúcar | Agua | Levadura
Proporción | 9.53% | 16.25% | 73.96% | 0.26%
Pulpa de borojó 200 mg
Cultivo de T. delbrueckii en medio PDA
Levadura CBC-1 (S. cerevisiae)
o
Frasco de vidrio hermético de 2L
Proporción de los ingredientes para la elaboración de vino de Borojó
Cultivo de T. delbrueckii en medio PDB

## Slide 15: pH Grados Brix Porcentaje de Alcohol Análisis físico-químico
Metodología
Donde:
: Gravedad (Densidad) inicial del mosto.
: Gravedad (Densidad) final.
: Porcentaje de alcohol por volumen.
5 d
10 d
20 d
Refractómetro Rz121
Medidor portátil digital de pH

## Slide 16: SuperPro Designer Diseño del bioproceso
Metodología
Parámetro | Suposición
Temperatura de calentamiento de la mezcla | 40 °C
Tiempo de calentamiento de la mezcla | 10 min
Temperatura de inoculación de la levadura | 30 °C
Tiempo de inoculación de la levadura | 2 días
Proceso de fermentación | 20 días
Volumen máximo de trabajo del fermentador | 90%
Material del fermentador | Acero inoxidable
pH del proceso de fermentación | 3.2
Temperatura del proceso de fermentación | 25 °C
Tiempo del proceso de clarificación | 10 días
Temperatura del proceso de clarificación | 4 °C
Esquema para el diseño del bioproceso de producción de vino de borojó
Parámetros iniciales para el diseño

## Slide 17: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 04

## Slide 18
Elaboración del Vino
Resultados y discusión
Obtención de la pulpa de borojó
Preparáción del mosto
Calentamiento y mezcla
Inoculación y fermentación
Trasiego
Sellado
Envasado
Almacenado
Clarificación
Filtrado
Agua
Azúcar
Levadura
Material Orgánico
Residuos
 | Pulpa de Borojó | Azúcar | Agua | Levadura
Peso (g) | 128.85 | 219.71 | 1000 | 3.52
Diagrama del proceso de elaboración de vino de borojó
Cantidades utilizadas para la elaboración de vino de borojó
Vino de borojó
Frasco de fermentación de vidrio de 2L
17.27°Bx
9,80 %
164.9 g/L
20°C
67% de humedad
(Singh et al., 2011; Regodón, 1997; Velásquez, 2018; Mora, 2017)

## Slide 19: pH
Análisis físico-químico
Resultados y discusión
Tratamientos | Tiempo (d) | Levaduras | Repeticiones |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3
T1 | 5 | Saccharomyces cerevisiae | 2.98 | 2.99 | 2.98
T2 | 10 |  | 2.96 | 2.97 | 2.96
T3 | 20 |  | 2.92 | 2.93 | 2.93
T4 | 5 | Torulaspora delbrueckii | 2.98 | 2.97 | 2.98
T5 | 10 |  | 2.96 | 2.96 | 2.96
T6 | 20 |  | 2.91 | 2.93 | 2.92
Tiempo | Medias | n | E.E. |  |  | 
5 | 2.98 | 6 | 0.003 |  | A | 
10 | 2.96 | 6 | 0.003 |  | B | 
20 | 2.92 | 6 | 0.003 |  | C | 
Mediciones del valor de pH
Test Tukey para el factor B (Tiempo)
Comparación de la aplicación de cada levadura en el proceso de fermentación
(Lema, 2010; Regodón, 1997; Velásquez, 2018; Mora, 2017)

## Slide 20
Grados Brix
Resultados y discusión
Tratamientos | Tiempo (d) | Levaduras | Repeticiones |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3
T1 | 5 | Saccharomyces cerevisiae | 14.6 | 14.6 | 14.9
T2 | 10 |  | 12.5 | 12.3 | 12.1
T3 | 20 |  | 8.2 | 8.0 | 8.4
T4 | 5 | Torulaspora delbrueckii | 16.1 | 16.2 | 16.2
T5 | 10 |  | 13.0 | 12.8 | 13.0
T6 | 20 |  | 9.2 | 9.3 | 9.0
Mediciones del valor de °Bx
Tiempo | Medias | n | E.E. |  |  | 
5 | 15.43 | 6 | 0.06 |  | A | 
10 | 12.62 | 6 | 0.06 |  | B | 
20 | 8.68 | 6 | 0.06 |  | C | 
Levadura | Medias | n | E.E. | 
No-Saccharomyces | 12.76 | 9 | 0.05 | A
Saccharomyces | 11.73 | 9 | 0.05 | B
Test Tukey para el factor B (Tiempo)
Test Tukey para el factor A (Levadura)
Comparación de la aplicación de cada levadura
(Lema, 2010; Regodón, 1997; Velásquez, 2018; Mora, 2017)

## Slide 21
Porcentaje de Alcohol
Resultados y discusión
Tiempo | Medias | n | E.E. |  |  | 
5 | 1.08 | 6 | 0.05 |  | C | 
10 | 2.64 | 6 | 0.05 |  | B | 
20 | 4.81 | 6 | 0.05 |  | A | 
Levadura | Medias | n | E.E. | 
No-Saccharomyces | 2.55 | 9 | 0.04 | B
Saccharomyces | 3.14 | 9 | 0.04 | A
Test Tukey para el factor B (Tiempo)
Test Tukey para el factor A (Levadura)
Comparación de la aplicación de cada levadura
(Lema, 2010; Regodón, 1997; Velásquez, 2018; Mora, 2017)
Tratamientos | Tiempo (d) | Levaduras | Repeticiones |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3
T1 | 5 | Saccharomyces cerevisiae | 1.47 | 1.59 | 1.48
T2 | 10 |  | 2.59 | 2.81 | 3.05
T3 | 20 |  | 4.99 | 5.21 | 5.12
T4 | 5 | Torulaspora delbrueckii | 0.68 | 0.56 | 0.68
T5 | 10 |  | 2.48 | 2.47 | 2.48
T6 | 20 |  | 4.57 | 4.33 | 4.67
Mediciones del valor de %Alcohol

## Slide 22
Diseño del bioproceso
Resultados y discusión
Parámetro | Condiciones en el bioproceso
Azúcar | 3954.84 Kg
Agua | 18000 L
Pulpa de borojó | 2319.36 Kg
Levadura | 63.27 Kg
Tiempo de inoculación | 2 días
Tiempo de fermentación | 20 días
Bioproceso para la producción industrial de vino de Borojó (Borojoa patinoi).
Condiciones iniciales
(Claus & Mojsov, 2018; Velásquez, 2018; Singh et al., 2011)

## Slide 23
Evaluación económica
Resultados y discusión
Producto | Producción
Vino | 19431.502 kg/Lote
Botella de Vino | 26590.39 Unidades/Lote
Costo directo total de la planta (TPDC) | 
Total | 31,840,000 $
Costo indirecto total de la planta (TPIC) | 
Total | 19,104,000 $
Costo total de la planta (TPC = TPDC+TPIC) | 
TPC | 50,944,000 $
Tarifa del contratista y contingencia (CFC) | 
Total | 7,642,000 $
Costo Directo de Capital Fijo (DFC = TPC+CFC) | 
DFC | 58,585,000 $
Material a granel | Costo por unidad ($) | Cantidad anual | Costo anual ($)
Levadura | 0.37 | 2,467,530 g | 912,986
Agua | 0.001 | 1,408,797 kg | 1,014.33
Azúcar | 1.00 | 154,239 kg | 154,239
Pulpa de Borojó | 3.50 | 90,455 kg | 316,593
Material discreto | Costo por unidad ($/Unidad) | Cantidad anual (Unidad) | Costo anual ($)
Botellas de Vino | 1.000 | 1,037,025 | 1,037,025
Etiquetas | 0.02 | 1,037,025 | 20,741
Cajas | 0.005 | 1,037,025 | 5,185
 |  | Total | 2,447,783
Producción de vino de borojó
Estimación del capital fijo
Costo de materiales

## Slide 24
Evaluación económica
Resultados y discusión
Especificación | 
Inversión en Este Proyecto | 61,786,000 $
Tasas de ingresos/ahorros | 
Ingresos principales | 1,037,025 Unidades/año
Precio de ingresos/ahorros | 
Ingresos principales | 21.00 $/Unidades
Ingresos/Ahorros | 
Ingresos Totales | 21,777,532 $/año
Costo de producción unitario/Ingresos | 
Costo Unitario de Producción | 13.50 $/Unidad
Unidad Producción Ingresos | 21.00 $/Unidad
Utilidad Neta | 7,777,000 $/año
Impuestos | 3,111,000 $/año
Utilidad Bruta | 10,232,000 $/año
Margen Bruto | 35.71 %
Retorno de la inversión | 16.56 %
Tiempo de recuperación | 6.04 años
Item | Costo anual ($) (Torulaspora delbrueckii) | Costo anual ($) (Saccharomyces cerevisiae)
Materia Prima | 2,078,000 | 2,448,000
Personal de operación | 3,000 | 3,000
Instalación | 11,038,000 | 11,038,000
Consumibles | 17,000 | 17,000
Tratamiento/Disposición de Residuos | 478,000 | 478,000
Utilidades | 17,000 | 17,000
TOTAL | 13,631,000 | 14,001,000
Costo de producción unitario/Ingresos | 
Costo Unitario de Producción | 13.14 $/Unidad
Unidad Producción Ingresos | 21.00 $/Unidad
Utilidad Neta | 8,147,000 $/año
Impuestos | 3,259,000 $/año
Utilidad Bruta | 10,454,000 $/año
Margen Bruto | 37.41 %
Retorno de la inversión | 16.93 %
Tiempo de recuperación | 5.91 años
Levadura CBC-1 (S. cerevisiae)
Levadura Biodiva (T. delbrueckii)
109.90 $
500 g
Comparación de los costos de operación anuales
Análisis de rentabilidad
Análisis de rentabilidad levadura CBC-1
Análisis de rentabilidad levadura Biodiva
4.07 $
11 g
(Anaya, 2021; Olivier, 2021)

## Slide 25: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 05

## Slide 26: Elaboración del vino Análisis Fisico-químicos Diseño del bioproceso
Conclusiones
Conclusiones y recomendaciones
Grados Brix
Levadura
Grados Brix
pH
Porcentaje
de alcohol
Evaluación
económica

## Slide 27: Elaboración del vino Análisis fisico-químico
Recomendaciones
Conclusiones y recomendaciones
Acidez

## Slide 28
Referencias
Bibliografía
Acosta, E., & Monge, E. (2014). El vino, poesía para el alma. Kalpana, 11, 34–41.
Anaya, H. O. (2021). Indicadores financieros. Análisis Financiero Aplicado, Bajo NIIF 16 Edición, 191–202. https://doi.org/10.2307/j.ctv1dp0wtc.10
Ayala, B., Andrés, C. G. F., & Julián, G. M. D. (2017). Elaboración De Productos a Base Borojó (Borojoa Patinoi) Y Su Aplicación En Culinaria. 80.
Benito, Á., Calderón, F., & Benito, S. (2019). The influence of non-saccharomyces species on wine fermentation quality parameters. Fermentation, 5(3), 1–18. https://doi.org/10.3390/fermentation5030054
Carvajal, T., & Rodríguez, N. (2017). Evaluación de la factibilidad técnico-económica de una planta de producción de interferón alfa bovino recombinante -rBoIFN-a-.
Claus, H., & Mojsov, K. (2018). Enzymes for wine fermentation: Current and perspective applications. Fermentation, 4(3), 1–19. https://doi.org/10.3390/fermentation4030052
Conselmo, P. H. (2020, November 20). Crece el consumo de vino en Ecuador y Bolivia, con estrategias diferentes | ENOLIFE | La vida del vino. https://enolife.com.ar/es/crece-el-consumo-de-vino-en-ecuador-y-bolivia-con-estrategias-diferentes/
Coronel, M. (2008). Los vinos de frutas.
Ferreira, R. G., Azzoni, A. R., Santana, M. H. A., & Petrides, D. (2021). Techno-economic analysis of a hyaluronic acid production process utilizing streptococcal fermentation. Processes, 9(2), 1–16. https://doi.org/10.3390/pr9020241
Guerra, P. (2014). Fermentos y tiempos de fermentación en la elaboración de vino de borojó (Borojoa patinoi). Quevedo – Los Rios.
Gutiérrez, J. (2018). El papel de la selección de levaduras en la elaboración del vino. Primera, 10, 169–198. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6573032
Guzmán, F. (2021, February 11). Las levaduras, microorganismos con grandes beneficios - Gaceta UNAM. https://www.gaceta.unam.mx/las-levaduras-microorganismos-con-grandes-beneficios/
Hernández, M. J. (2005). Torulaspora delbrueckii: Aplicaciones tecnológicas y aislamiento de genes de respuesta a estrés. In Ocean Modelling (Vol. 22, Issue 3). http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2013.04.010%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2011.06.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2008.12.004%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2014.08.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2009.08.006%0Ahttp://dx.doi
Julián Ricardo, M., Baltá Garcia, J., Pérez Sánchez, E., & Pérez Sánchez, A. (2018). Simulación del proceso de producción de cerveza a escala piloto. Afinidad: Revista de Química Teórica y Aplicada, 75(581), 39–44.
Lema, H. E. (2010). Evaluación de la producción de vino de borojó bajo el efecto de tres niveles de pulpa y a diferentes grados de dulzor en Santo Domingo, 2008. Universidad Nacional De Loja.
Mora, A. A. M. (2017). Propuesta de diseño para la fabricación y presentación del vino de borojó en la ciudad de Guayaquil. https://repositorio.itb.edu.ec/bitstream/123456789/1063/1/PROYECTO DE GRADO DE YAGUAL SALAZAR.pdf
Müller, V. (2001). Bacterial Fermentation. Planetary and Space Science, 18(8). https://doi.org/10.1016/0032-0633(70)90207-2
Olivier, E. (2021). ROI o Retorno de la Inversión: Que Es, Formula y Ejemplos Resueltos. https://www.genwords.com/blog/que-es-roi
Pardo, L. O. R. (2018). Cuantificación de hierro, calcio y fósforo en procesos térmicos aplicados al borojó (Borojoa patinoi Cuatrec). 275–281. https://doi.org/10.4067/S0718-34292018005000802
Ramírez, M., & Velázquez, R. (2018). The yeast Torulaspora delbrueckii: An interesting but difficult-to-use tool for winemaking. Fermentation, 4(4). https://doi.org/10.3390/fermentation4040094
Ramón, L. S. Q., & Criollo, G. S. T. (2007). Estudio de prefactibilidad técnico-económico de una planta para elaborar una bebida a base de noni (Morinda citrifolia) y borojó (Borojoa patinoi).
Regodón, J. A. (1997). Obtención y caracterización de cepas autóctonas de levaduras para la elaboración estandarizada de vinos de calidad. Universidad de Extremadura, 7.
Rojkés, S. (2015). Extensión FIQ . UNL – Mundo microscópico I: la levadura. https://www.fiq.unl.edu.ar/culturacientifica/extension-fiq/mundo-microscopico-i-la-levadura/
Salamanca G., G., Osorio T., M. P., & Montoya, L. M. (2010). Elaboración de una bebida funcional de alto valor biológico a base de Borojo (Borojoa patinoi Cuatrec). Revista Chilena de Nutricion, 37(1), 87–96. https://doi.org/10.4067/s0717-75182010000100009
Singh, R. S., Sooch, B. S., & Attri, D. (2011). Bioreactor technology in wine production. Handbook of Enology: Principles, Practices and Recent Innovations, December, 802–860.
Suárez, C., Garrido-Carralero, N. A., & Guevara-Rodríguez, C. A. (2016). Levadura Saccharomyces cerevisiae y la producción de alcohol. Revista de Investigación, 50(1), 20–28.
Toranzos, M. (2020, September 27). Los vinos nacionales apuestan por lo local. https://www.expreso.ec/actualidad/economia/vinos-nacionales-apuestan-local-90784.html
Van Horne, J., & Wachowicz, J. (2010). Administración Financiera (G. D. Chávez (ed.); Decimoterc).
Velásquez, I. S. (2018). Efecto de tres cepas de levadura y dos tipos de mosto sobre las características físicas y químicas del vino obtenido a partir de mortiño (Vaccinium floribundum kunth.). Universidad de Las Fuerzas Armadas - ESPE, 68.

## Slide 29: Agradecimientos
Ing. Trujillo Toledo, Luis Enrique , Ph.D
Director proyecto de titulación
Ing. Amparito Morocho
Gerente de la empresa Natural Paradise
Ing. Diego Garzón
Gerente de la empresa CDIB