## Slide 1
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN DIGESTOR ANAEROBIO DE FLUJO CONTINUO PARA EL TRATAMIENTO DE ESTIÉRCOL BOVINO EN LA FINCA “RANCHO SANTA ESTHER” DEL SECTOR “LA DELICIA” PARROQUIA TULCÁN, CANTÓN TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI, ECUADOR.
PREVIA A LA OBTENCIÓN DE GRADO ACADÉMICO O TÍTULO DE:
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
ELABORADO POR:
AMANDA ISABEL PAZMIÑO ZUMÁRRAGA
SANGOLQUÍ, 17 DE DICIEMBRE DEL 2012

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
Índice de contenidos
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
hipótesis

## Slide 3
Conferencia de las Naciones Unidas (Estocolmo)
Medio Ambiente Humano
1972
Informe “Nuestro Futuro Común”
Brundtland
1987
Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro)
Deterioro del medio ambiente
1992
DESARROLLO SOSTENIBLE
Protocolo de Kioto
Reducción de emisiones GEI
1997
CO2
CH4
Cultivo de Arroz Inundado
Fermentación Entérica de animales
Descomposición de desechos
470 Millones TM/año
17% Act. Ganaderas
Año 2100
120%
AGRICULTURA SOSTENIBLE
Preservación de recursos naturales .
Tecnologías limpias, de bajo costo con el mínimo uso de insumos industriales.
Cultivos orgánicos.
INTRODUCCIÓN
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
“satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”

## Slide 4
PROBLEMA GENERAL
Incorrecta disposición de excretas bovinas.
Generación de gran cantidad de materia fecal.
Especialmente durante el proceso de ordeño.
Contaminación de cuerpos de agua.
INTRODUCCIÓN
Finca “Rancho Santa Esther”
Extensión de 52 hectáreas dedicadas a pastos
Cuenta con 98 animales, 18 son terneras, 25 vaconas y 55 vacas, de estas 36 son lecheras continuas.
Ordeño dos veces por día.
Lavado de potreros antes y después de la salida de los animales.
Estiércol enviado a la acequia SIN TRATAMIENTO.
Problema ambientales y de salud.

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
Índice de contenidos
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
hipótesis

## Slide 6: OBJETIVO Principal
Diseñar, construir e implantar un digestor anaerobio de flujo continuo, para tratamiento de estiércol bovino en la Finca “Rancho Santa Esther” del sector “La Delicia” parroquia Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Cachi-Ecuador.

## Slide 7: Objetivos específicos
Emplear los parámetros de diseño pre-establecidos para diseñar el digestor anaerobio.
Estimar la cantidad de biogás que podría generar el digestor anaerobio.
Realizar el ensamblaje, estabilización y operación del digestor anaerobio.
Controlar los parámetros de operación que han sido determinados para un adecuado funcionamiento del digestor anaerobio.
Comprobar el funcionamiento y la eficiencia del sistema a través de análisis físico-químicos y microbiológicos del biofertilizante obtenido.
Validar el volumen de biogás obtenido sobre la base de análisis estadísticos exploratorios e inferenciales.

## Slide 8: INTRODUCCIÓN
Índice de contenidos
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
hipótesis

## Slide 9: hipótesis
Ho: E = 50 (Empleando estiércol bovino líquido como sustrato en un digestor anaerobio continuo, bajo condiciones psicrofílicas, se produce 50 Litros de gas metano diarios).
H1: E > 50 (Empleando estiércol bovino líquido como sustrato en un digestor anaerobio continuo, bajo condiciones psicrofílicas, se produce más de 50 Litros de gas metano diarios).

## Slide 10: INTRODUCCIÓN
Índice de contenidos
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
hipótesis

## Slide 11: MARCO TEÓRICO
Chart: 
| Colombia | Ecuador | Perú | Bolivia
8 713000 TM de Leche | 0.57 | 0.26 | 0.14 | 0.03
8 713000 TM de Leche
Ecuador: 5,5 millones de cabezas de ganado
0,9% ganado pura sangre de leche.
1,4% ganado mestizo con registro.
42,4% ganado mestizo sin registro.
54,1% ganado criollo.
Agroecuador,2011
Carchi constituye zona óptima para la crianza de ganado.
Aporta el 4,78% de la producción de leche en el total nacional.
El cantón Tulcán es el de mayor superficie dedicada a pastos y también el de mayor población bovina
Ganado Lechero en el Ecuador
Pasturas cultivadas  base de la alimentación de la ganadería al pastoreo.
Herramienta principal para manipular la producción.
Fuente de alimento más barata .
Adecuado manejo  pastoreo rotacional.
Gramíneas + Leguminosas + Yerbas propias
Energía y proteína
Figuras tomadas de: (Autor)
Notes: Como lo menciona Bernal (2005), las pasturas cultivadas son la base de la alimentación de la ganadería al pastoreo, ya sea a nivel de valles interandinos o en zonas alto andinas y se las considera como la herramienta principal para manipular la producción en la explotación, porque son la fuente de alimento más barata que existe; al asociar gramíneas con leguminosas proveen un alimento completo y balanceado al ganado es decir obteniendo energía y proteína a la vez; el manejo adecuado como por ejemplo, el sistema de “pastoreo controlado” o el pastoreo rotacional, permite optimizar el uso de este recurso incrementando su productividad y su perennidad.

## Slide 12
MARCO TEÓRICO
Estiércol Bovino
Composición química del estiércol y Relación C/N
Aditivos (enzimas, antiparasitarios, vacunas, vitaminas).
Cantidad de alimento consumido.
Tipo de instalaciones.
Manejo del ganado.
Estiércol Bovino
Uno de los que se produce en gran cantidad (7 kg/100 kg de peso animal).
Utilizado como abono directo, conviene a toda plantación.
Podría modificar propiedades físicas como la salinidad.
Uso descontrolado perjudica al suelo y al cultivo.
Proporciones de los distintos ingredientes de la dieta (nutrientes).
Estiércol Bovino y su producción de biogás
Materia orgánica transformada en gas metano (digestión anaerobia).
Requiere establecer condiciones de temperatura, pH y humedad.
Complejo control microbiano.
Figuras tomadas de: www.google.com

## Slide 13
Biogás
MARCO TEÓRICO
Gas producto de la degradación anaeróbica de materia orgánica en una cámara hermética.
CO2
20-30%
N2
2-3%
H2S
0,5-2%
CH4
60-80%
BIOGÁS
CARACTERÍSTICAS
CUANTIFICACIÓN
APLICACIONES
Poco mas liviano que el aire.
Es una mezcla explosiva cuando el contenido de CH4 es > 50%.
REACCIONES BIOQUÍMICAS
Materia Orgánica
Agua
Metano
Amoniaco
A. Sulfhídrico
Dióxido de Carbono
Método estequiométrico
a partir de la relación ácido acético : ácido propiónico.
Método estequiométrico a partir de la producción de ácidos grasos volátiles (AGV).
Método de sólidos totales.
Cromatografía de gases.
Medición in situ.

## Slide 14
MARCO TEÓRICO
Procesos de Biodigestión
Digestión Aerobia
Grupos de microorganismos, BACTERIAS y PROTOZOOS
PRECISAN DE OXÍGENO atmosférico o disuelto en el agua
Digestión Anaerobia
BACTERIAS
Descomponen material biodegradable en AUSENCIA DE OXÍGENO.
Ventajas de la Digestión Anaerobia
No requiere Oxígeno.
Produce biogás.
El subproducto lodos es utilizable como abono o fertilizante.
Eficiente a elevadas cargas de DBO.
Evita los malos olores entre el 90 y 100%.
Elimina lombrices intestinales.
90%-100% de fasciolas sanguínea
Elimina en 90-100% de UFC`s.
Desventajas de la Digestión Anaerobia
Más lento que el tratamiento aerobio.
Más sensible a los choques tóxicos.
Sensible a factores como temperatura, pH, velocidad de carga, etc.
No genera calor.
Disponibilidad de sustrato.

## Slide 15
MO - compuestos orgánicos complejos
(carbohidratos, proteínas, lípidos)
Hidrólisis
Acidogénesis
acetato + H2 + CO2
CH4 + CO2
Acetogénesis
Metanogénesis
compuestos orgánicos simples
(azúcares, aminoácidos, etc)
ácidos orgánicos
(acetato, propianato, butirato, etc)
Hidrólisis: los compuestos orgánicos complejos (material particulado) son transformados en material disuelto más simple, por medio de enzimas producidas por bacterias fermentativas.
Acidogénesis: los productos solubles son convertidos en ácidos grasos volátiles, CO2, H2, H2S, etc, por la acción de las bacterias fermentativas acidogénicas.
Acetogénesis: los productos generados en la etapa anterior son transformados en sustrato para las bacterias metanogénicas.
Metanogénesis: finalmente se produce metano a partir de acetato (bacterias metanogénicas acetoclásticas) y de H2S y CO2 (bacterias metanogénicas hidrogenotróficas).
H2S + CO2
Sulfurogénesis: cuando hay sulfatos las bacterias sulfato reductoras compiten por el sustrato con las demás (se genera H2S y baja prod.CH4, hay problema de olores e inhibición).
MARCO TEÓRICO
Digestión Anaerobia
Diapositiva tomada de: Curso Tratamiento de Aguas Residuales Año 2002.

## Slide 16
MARCO TEÓRICO
Digestor y Tipos de digestores
Cámara hermética e impermeable en la que se depositan materia orgánica para producir en su interior una degradación anaeróbica de la cual se obtiene biogás y biol.
LODO DIGERIDO
M.O. EN DIGESTIÓN
SOBRENADANTE
ESPUMA
efluente
crudo
Biol
Biogás
Imagen tomada de: Curso Tratamiento de Aguas Residuales Año 2002.
Digestores de acuerdo a su funcionamiento.
Tipo hindú o de domo flotante.
Tipo Chino o de cúpula fija.
Tipo bolsa completa/ biodigestores de polietileno tubular.
Digestores de acuerdo a la frecuencia de carga.
Tipo continuo.
Tipo semi continuo
Tipo Batch/Lote.
Una vez alimentado con la primera carga, se debe mantener la alimentación regularmente.
La biomasa a utilizar tiene que estar mezclada con agua, esta mezcla debe producirse fuera del digestor, antes de la alimentación.

## Slide 17
MARCO TEÓRICO
Factores que determinan la producción de gas
TEMPERATURA
Psicrófilo:
Bajo los 20ºC.
Producción de biogás baja.
Mesófilo:
25 y 40ºC.
Bacterias tienen rápida reproducción.
Se digiere la mayoría de los desechos orgánicos.
La temperatura óptima de 35ºC.
Termófilo:
50 y 60ºC.
Rango de mayor producción de biogás y en el menor tiempo.
Usado solo en instalaciones a nivel industrial.
TRH
Número de días que demora la masa en producir metano
Región | Temperatura ºC | TRH
Trópico | 30 | 15
Valle | 20 | 25
Altiplano | 10 | 60
pH
Óptimo entre 6,7 y 7,5 (solo si esta operando correctamente).
máx. entre 6 y 8.
El principal cambio suele ser por ACIDIFICACIÓN.
Permanecer por largo tiempo sin recibir carga.
Presencia de producto tóxico en la carga.
Cambio amplio y repentino de la temperatura interna.
DISPONIBILIDAD DE ESTIÉRCOL
RELACIÓN C/N
Se requiere una proporción adecuada de micro y macronutrientes.
La relación entre los nutrientes C/N debe estar entre 16:1-30:1.
Óptimo en 25:1
CONTENIDO DE SÓLIDOS
TÓXICOS
CARGA DE MEZCLA DIARIA
Una buena dilución de la mezcla asegura que el biodigestor realmente sea de flujo continuo, evitando que se atasque por exceso de materia sólida en su interior.

## Slide 18
MARCO TEÓRICO
Biol
Es el producto del proceso de la digestión anaerobia.
Puede ser sólido o líquido.
No posee mal olor.
No atrae a moscas a diferencia del estiércol fresco.
Este puede aplicarse en cantidades recomendadas directamente al campo en forma líquida o sólida.
Figuras tomadas de: (Autor)

## Slide 19: INTRODUCCIÓN
Índice de contenidos
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
hipótesis

## Slide 20
MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto se realizó en las instalaciones de la Finca “Rancho Santa Esther” ubicada en del sector “La Delicia”, parroquia Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi.
Etapas del proyecto
Etapa Preliminar
Recolección y Evaluación de Estiércol
Análisis Físicos | pH
 | Conductividad
 | Sólidos Totales
 | Sólidos Volátiles Totales
 | Sólidos Fijos Totales
 | Humedad
Análisis Químicos | Materia Orgánica % de Carbono
 | Nitrógeno Total
 | Fosfatos (PO4)
 | Sulfatos (SO4)
 | DBO5
 | DQO
Análisis Microbiológicos | Coliformes totales
 | UFC
Las muestras fueron llevadas al laboratorio de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra.
Figuras tomadas de: (Autor)
Diseño y Construcción
Dimensionamiento del sistema de Digestión Anaerobia
Tanque Recolector:
Durante 6 días se recolectó solo el estiércol generado durante el ordeño.
Tanque Digestor:
Volumen funcional del digestor:
  Carga inicial:
  Cálculo de la cantidad de inóculo.
  Cálculo de la carga del sustrato inicial.
  Balance de masas para la carga inicial.
Carga regular:
  Cálculo del caudal diario de entrada y salida.
  Balance de masa para la carga regular.
Tanque Gasómetro:
Cálculo de la producción diaria de gas teórico.
(Método de sólidos totales)

## Slide 21
MATERIALES Y MÉTODOS
Etapas del proyecto
Operación del equipo de digestión anaerobio continuo
Parámetros de operación
Carga inicial
Estabilización
Carga regular
Parámetro | Valor de Referencia
pH | 6-8,5.
H2S | Presencia de olor huevo podrido.
Volumen de biogás | Tanque de almacenamiento vacío. Tanque de almacenamiento lleno.
Temperatura digestor | 10°C – 30ºC.
Fugas | Presencia de fugas. No presencia de fugas.
consistió en INÓCULO + SUSTRATO
50% del volumen del inóculo fue lodo recogido de los almacenamientos de agua cercana (agua empozada) y el 50% restante fueron heces recolectadas días antes y fermentadas al sol durante 5 días.
Como sustrato fue ESTIÉRCOL + AGUA
Período de adaptación y crecimiento de las bacterias anaerobias.
No se realizó cargas regulares.
Se mantuvo el monitoreo de los parámetros operativos.
Se realizó diariamente, después de la etapa de estabilización hasta la finalización del proyecto.
Se mantuvo el monitoreo de parámetros.

## Slide 22
Análisis de productos obtenidos
MATERIALES Y MÉTODOS
Etapas del proyecto
Análisis de la calidad de biogás generado
Análisis de Emisiones Gaseosas | Metano
 | Dióxido de Carbono
 | Monóxido de Carbono
 | Dióxido de Azufre
 | Monóxido de Nitrógeno
 | Oxígeno
 | Volumen
Análisis de la calidad de biol generado
Análisis Físicos | pH
 | Conductividad
 | Sólidos Totales
 | Sólidos Volátiles Totales
 | Sólidos Fijos Totales
 | Humedad
Análisis Químicos | Materia Orgánica % de Carbono
 | Nitrógeno Total
 | Fosfatos (PO4)
 | Sulfatos (SO4)
 | DBO5
 | DQO
Análisis Microbiológicos | Coliformes totales
 | UFC
Análisis de eficiencia de la digestión anaerobia
Se empleó los resultados obtenidos tanto del estiércol y del biol.
Se tomó en cuenta los valores de DQO, DBO5 y Sólidos Totales.
Análisis descriptivo de datos.

## Slide 23: INTRODUCCIÓN
Índice de contenidos
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
hipótesis

## Slide 24
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Etapa preliminar
Recolección de estiércol bovino
La Finca “Rancho Santa Esther”, contaba con ganado vacuno lechero de las razas Jersey, Swiss Roja y Holstein siendo esta la más numerosa con 77 ejemplares de un total de 98.
Ingieren la mayor parte del año una mezcla de gramíneas y leguminosas.
El ganado no es estabulado.
Análisis elemental de estiércol
Bavera & Peñafort (2006): Heces en forma de papilla dieta balanceada, correcta masticación, rumiación e insalivación.
Bavera & Peñafort (2006): heces bovinas difieren de casi todas las especies animales por su alto contenido de agua.
Jarauta (2005): 10,88% es un contenido bajo en sólidos.
Jarauta (2005): DBO5 y DQO, representan indirectamente el contenido de materia orgánica de un residuo
    DQO resultados dentro del rango
    DBO5 excedidos en 1 100 mgO2/L lo que podría causar efecto de lavado de las bacterias, aumentar moderadamente la presencia de ácidos volátiles e incrementar moderadamente la producción de gas.
López A, (2009): N2 dentro de los rangos.
      C fuera de los rangos (dilución).
De La Torre (2008): de UFC de E. coli y de coliformes totales característico de una muestra de heces.

## Slide 25
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Diseño
Parámetros de diseño
Parámetro | Valor
Régimen | Continuo
Agitación mecánica | No
Volumen del digestor | 1000 L
Volumen funcional | 75%
Volumen del inóculo | 15%
Tiempo de retención | > 60 días
Temp. Ambiente | 12-18ºC
% de sólidos | 5%
Aislante térmico | Si*
Tanque colector | Si*
Tanque gasómetro | Si*
Estiércol bovino generado diariamente.
Por razones de tamaño del tanque y factores económicos.
Metcalf & Eddy, (1991): Volumen tope al que se llenaría el digestor.
López G (1992): 15% de inóculo proporciona un buen inicio de la digestión anaerobia.
Martí J. (2008): periodo referencial para climas fríos.
* Necesidades específicas.
Jarauta (2005): % de sólidos 10-40%. López G. (1992): MO alta puede llegar a ser de hasta 5%.

## Slide 26
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tanque Digestor
Diseño
Volumen funcional
Carga inicial
Inóculo
Sustrato inicial
Relación:
Carga Regular
Carga inicial:
EB = 171,33 kg.
Agua = 452,46 L
Caudal diario de entrada y salida
Sustrato Regular
EB = 3,49 kg.
Agua = 9,23 L
Tanque Recolector
Producción de estiércol durante seis días: 131,3 kg con un promedio de 21,9 kg de excretas por día.
Cálculo del volumen de metano
Tanque Gasómetro
Método de sólidos volátiles
PB/día = 0,074m3
= 74,25 L

## Slide 27
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Construcción
Tanque Recolector
Tanque Digestor
Tanque Gasómetro
Accesorios
Invernadero
Equipo Completo
Figuras tomadas de: (Autor)

## Slide 28
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Operación
Figuras tomadas de: (Autor)
Monitoreo de Parámetros Operativos
pH | 4 - 8
H2S | Olor a huevo podrido.
Volumen de gas | Almacenamiento de gas.
Fugas de gas | Presencia de burbujas.
Temperatura | Ambiente y Digestor.
Carga Inicial
- Agua empozada.
- Heces fermentadas.
- Estiércol fresco.
Hasta completar 750 L.
24 - 27 de Mayo del 2012
Estabilización
Tuvo una duración de 38 días
(28 de Mayo al 05 de Julio/2012).
Carga Regular
Tuvo una duración de 64 días
(06 de Julio a 07 de Septiembre/2012).

## Slide 29
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parámetros de operación
pH
Tiempo de monitoreo 107 días
Promedio de 6,21. (Rango óptimo 6 – 8)
Durante 9 primeros días: pH 7.
Día 44: Carga regular.
Día 58: pH 4 (excesiva carga orgánica volumétrica que hacía que los AGV y el CO2 se acumularan).
Día 80: pH 9.
Día 89: 7.
Temperatura
Primeros 60 días: SIN invernadero.
Promedio temp. Amb: 19,88 ºC.
Promedio temp. Dig : 21,34 ºC.
Días 61-107: CON invernadero
Promedio temp. Amb: 29,37 ºC.
Promedio temp. Dig : 22,42 ºC.
Poggio, Ferrer, Batet, & Velo (2006): uso del invernadero podría conllevar a oscilaciones térmicas día-noche en la capa superior del líquido
Alvarez, Villcaa, & Liden (2006): la actividad metanogénica es suficientemente robusta como para resistir a variaciones cíclicas diarias de temperatura de hasta 14°C, concentrándose la producción de biogás durante las fases de alta temperatura.
Tiempo de retención
Fue influenciado por la temperatura fría de la zona.
MINERGIA;PNUD;FAO;GEF (2011): digestión anaerobia psicrofílica de estiércol vacuno el proceso se vuelve más lento, obligando a tener tiempos de retención mayores a 100 días para generar gas de calidad.
Figuras tomadas de: (Autor)

## Slide 30
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Biogás
Producción de biogás en función del pH
Tiempo de monitoreo 107 días
Se registraron los niveles altos de gas en las etapas en que el pH bajó gasómetro llegó a levantarse 40 cm, sin embargo el gas obtenido NO SE ENCENDÍA.
A partir del día 89 el pH se mantuvo en 7, generando una producción de gas que también se mantuvo en 34 cm, con la PRESENCIA DE LLAMA.
Figuras tomadas de: (Autor)
Producción de biogás en función de la temperatura
Poggio, Ferrer, Batet, & Velo (2006): la producción específica de metano depende directamente de la temperatura.
La producción de biogás se duplica por cada 10ºC.
La temperatura que rodeaba al digestor dentro del invernadero aumentó de 19,88º a 29,37ºC.
Evaluación del gas generado
Promedio: 0,05 m3 de gas al día, confirmó que el sistema operó en condiciones psicrofílicas.
Alvarez, Villcaa, y Liden (2006): producción de 0,02-0,04m3 biogás/m3·día como resultado de la digestión de estiércol de vacuno a 11°C en laboratorio.
Daxiong et al. (1990): 0,05-0,1m3/día durante el invierno chino.
Jarauta (2005):producción de gas menor, vacunos extraen mayor parte de nutrientes del forraje y dejan complejos lignosos resistentes a la degradación anaerobia, y realizan una digestión anaerobia parcial.
Análisis Cualitativo

## Slide 31
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Biol
Análisis Cualitativo
pH: se mantuvo neutro
Depende del afluente
Sólidos totales
DBO5
DQO
Dentro del rango
Nitrógeno
Carbono
% Inferior
Fósforo
Enriquecer el biol
% Superior
UFC: Contaminación, Posible falta de tiempo de digestión.

## Slide 32
Análisis Comparativo Estiércol Vs. Biol
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estiércol Vs. Biol
pH: dentro del rango
Reducción
Sólidos Totales: 59,49%
Sólidos Volátiles: 65,70%
Sólidos Fijos: 32,31%
Materia Orgánica: 99,95%
Nitrógeno: 91,11%
Fósforo: 60,17%
Coliformes totales y fecales tuvieron una importante reducción y no hubo presencia de malos olores.

## Slide 33
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Eficiencia de la digestión
DQO
DBO5

## Slide 34
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis estadístico
Intervalos de confianza
Estimadores puntuales
Z: críticos de la distribución normal para = 0,05 con dos colas 1,96.
Con una confianza del 95% se espera que la producción promedio de gas metano este entre 49,08 y 60,20 Litros.
Estadístico de prueba
Z calculado < Z de la tabla
1,63 < 1,96
Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa.
Ho: E = 50 (Empleando estiércol bovino líquido como sustrato en un digestor anaerobio continuo, se produce 50 Litros de gas metano).

## Slide 35: INTRODUCCIÓN
Índice de contenidos
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
hipótesis

## Slide 36
Los volúmenes de producción de materia fecal durante el proceso de ordeño en el establo que ocasiona grande problemas de contaminación ambiental.
CONCLUSIONES
La Finca “Rancho Santa Esther” cuenta con 36 son vacas lecheras que ingresan al ordeño dos veces por día, generando en promedio 21,9 kg de excretas; debido a que el ordeño se realiza en un espacio relativamente reducido genera una considerable cantidad de residuos sólidos y líquidos de alto poder contaminante; en donde la construcción de un digestor anaerobio de flujo continuo, se presenta como una solución a esta problemática.
El análisis de estiércol realizado al inicio mostró una alta humedad, un bajo contenido de sólidos, DBO, DQO, nitrógeno y fósforo dentro de los rangos establecidos por bibliografía, en el caso del carbono estuvo fuera de rango, lo que obligo a realizar una dilución para mantener una C/N apropiada; las UFC’s de coliformes totales y fecales se mostraron fuera de rango.
El haber escogido un tanque digestor de 1000 Litros resultó conveniente para la cantidad de excretas recolectadas. Que el régimen haya sido continuo no fue lo más acertado ya que la gran cantidad de materia orgánica que ingresaba a diario conllevó a tener fermentación ácida.
El haber utilizado aislante térmico e invernadero fue decisivo para una buena activación de las bacterias anaerobias.

## Slide 37
CONCLUSIONES
La excesiva carga orgánica hizo que los ácidos grasos volátiles y el CO2 se acumularan, creando una fermentación acidogénica, lo que hizo que el pH se mantuviera en promedio 6,21.
El digestor trabajó la mayor parte del tiempo bajo condiciones psicrofílicas, es decir que las bajas temperaturas determinaron la operación del equipo, haciendo lento el proceso de estabilización (38 días) y afectando la generación de gas; el uso de invernadero apresuró el metabolismo bacteriano, sin embargo creó grandes choques térmicos día-noche, mitigados por el aislante térmico.
Durante 107 días de monitoreo, se obtuvo un promedio de 54,64 L/día o 0,05 m3/día de biogás; con un porcentaje mayor al 45% de metano y un promedio de 38,40% de dióxido de carbono.
El análisis estadístico de datos, confirmó que la producción de gas metano se encontraba dentro de los rangos esperados, produciéndose en promedio 50 Litros/día.
Diariamente se obtuvo 13 Litros de biol; que comparados con las excretas, presentó un pH que se mantuvo en el rango neutro; una reducción del 71,20% de DQO y 82,25% de DBO5.
En relación a los coliformes hubo una importante reducción de UFC´s, sin embargo no se llegó a cero, por lo que el olor fétido de las excretas también se redujo casi en su totalidad.

## Slide 38: INTRODUCCIÓN
Índice de contenidos
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
hipótesis

## Slide 39
RECOMENDACIONES
Implementar un sistema de calentamiento de excretas que no consuma gas, para disminuir tiempos de retención.
Planificar de una mejor manera la recolección de excretas, a fin de que no se desperdicie y con ello ser capaces de generar mayor cantidad de gas.
Estudiar más a fondo digestores que trabajen a temperaturas bajas, con el objetivo mejorar el diseño de sistemas anaerobios.
Realizar un estudio reológico del sustrato para diseñar un sistema de agitación y mejorar la eficiencia en la producción de gas.
Medir las propiedades nutricionales de los abonos orgánicos que se producen en el digestor y probar alternativas de post-tratamiento.

## Slide 40: INTRODUCCIÓN
Índice de contenidos
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
AGRADECIMIENTOS
hipótesis

## Slide 41
Gracias