## Slide 1: ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE (CIGMA)
“APLICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE LA PARROQUIA URBANA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS SIG”
Director: Codirector:
Ing. Mario Cruz Ing. Pablo Pérez
Autores:
Ismael Gerardo Hidalgo Iñiguez
Wilman Eduardo Aldeán Aguirre
Sangolquí - Ecuador
Noviembre 2012

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
Problema
Justificación

## Slide 3
OBJETIVOS
GENERAL
Identificar las amenazas existentes en el cantón Francisco de Orellana para el análisis de vulnerabilidades especificadas en la guía desarrollada por el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), mediante el uso de herramientas SIG.

## Slide 4
ESPECÍFICOS
  Levantar la información primaria del cantón Francisco de Orellana.
  Generar las Geodatabases del cantón Francisco de Orellana.
  Generar los productos de vulnerabilidad cantonal de Francisco de Orellana, matrices y mapas de vulnerabilidad.
  Elaborar una Guía para la fase de planificación del Plan de Contingencia, de la parroquia urbana Puerto Francisco de Orellana .

## Slide 5
METAS
Una base de datos alfa numérica.
Seis matrices para calificar vulnerabilidad según las siguientes amenazas: sísmica, volcánica, inundaciones y deslizamientos
Cinco políticas y sus acciones para la elaboración de la fase de planificación contenida en el Plan de Contingencias contingencias.
Tres geodatabases gráficas del cantón Francisco de Orellana, conteniendo la información de los 22 mapas temáticos:
- Un Mapa Base (Cartografía básica). - Un Mapa de Pendientes.
- Un Mapa de Infraestructura Principal. - Un Mapa Demográfico.
- Un Mapa de Uso Potencial del Suelo. - Un Mapa de Completitud Catastral
- Tres Mapas de vulnerabilidad de edificaciones. - Cuatro Mapas de Amenaza.
- Ocho mapas de vulnerabilidad de Redes Vitales - Un Mapa de Pobreza por NBI

## Slide 6
MARCO LEGAL Y REGULATORIO
En la sección novena, Gestión del Riesgo, se destaca por su importancia el art. 389
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. La Política 4.6, Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos.
COOTAD
Los artículos 54 y 140, son los relacionados con las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal y con el ejercicio de la competencia de gestión de riesgos
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008

## Slide 7
DESARROLLO
FORMULACION DEL PROYECTO
Recopilación de Información primaria
OBJETIVO 1
Estructuración de la Geodatabase
Datasets
Feature clases
OBJETIVO 2
Si
ETAPA 2
Exposición del territorio ante amenazas
Niveles de amenaza:
Sísmica
Inundaciones
Volcánica
Deslizamientos
Ex. Inf.
Si
ETAPA 1
Información general cantonal
Político Administrativo.
Orografía.
Hidrografía.
Infraestructura
Demografía
Ex. Inf.
No
Generar los productos de vulnerabilidad cantonal de Francisco de Orellana, matrices y mapas de vulnerabilidad
OBJETIVO 3
FASE 1
No
ETAPA 3
A
No
B
Ex. Inf.
Factores que inciden en la génesis de la vulnerabilidad
Planes, programas y proyectos operativos, relacionado a riesgos
Indicadores estratégicos.
Uso potencial del suelo.
Ex. Inf. : Existe Información

## Slide 8
Si
No
No
No
Si
ETAPA 6
Ex. Inf.
A.V. socioeconómica desde las capacidades
Resultados de las encuestas.
Si
ETAPA 4
Ex. Inf
A.V. Física de edificaciones
Estado de completitud del catastro urbano.
Aporte de vulnerabilidad generado por los elementos estructurales (Matriz)
Nivel de vulnerabilidad de edificaciones ante cada amenaza analizada
Si
ETAPA 5
Ex. Inf.
A.V. Física de redes vitales
- Aporte de vulnerabilidad de las variables (Matrices)
- Nivel de Vulnerabilidad de redes vitales ante cada amenaza:
Agua potable
Alcantarillado
Vialidad
A
FASE 2
FASE 3
ETAPA 7
Ex. Inf.
Funcionalidad de las redes de agua potable, alcantarillado y vialidad.
A.V. funcional de redes vitales
Si
ETAPA 8
Ex. Inf.
- Analfabetismo
- Pobreza por NBI
- Tipo de Vivienda
- Edad de dependencia
A.V. socio-económica
No
C
A.V. : Análisis de vulnerabilidad

## Slide 9
C
Vulnerabilidad Política
No
Si
ETAPA 9
Ex. Inf.
A.V. Política
Vulnerabilidad Legal
No
Si
ETAPA 10
Ex. Inf.
A.V. Legal
Vulnerabilidad Institucional
Si
ETAPA 11
Ex. Inf.
A.V. Institucional
B
OBJETIVO 4
Guía para la planificación del Plan de Contingencia
A.V. : Análisis de vulnerabilidad

## Slide 10
SITUACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA:
Regresar
MAPA POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 11
SITIACIÓN HIDROGRÁFICA
Regresar
MAPA HIDROGRÁFICO DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA
FUENTE: IGM, INEC

## Slide 12
SITIACIÓN OROGRÁFICA
Regresar
MAPA DE PENDIENTES DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 13
INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL
MAPA DE PRINCIPAL INFRAESTRUCTURA EN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC
Regresar

## Slide 14
DEMOGRAFÍA
Regresar
MAPA DEMOGRÁFICO DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 15
AMENAZA DE INUNDACIONES:
Regresar
Chart: Cobertura Geográfica expuesta a Amenaza de Inundaciones
| Sin Amenaza | Baja | Media | Alta | Muy Alta
Porcentaje (%) | 0.08 | 22.37 | 49.42 | 26.02 | 2.11
MAPA DE AMENAZA DE INUNDACIÓN DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 16
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Francisco de Orellana. (PDOT):
Planes y Proyectos, relacionados con la gestión del riesgo
- Plan de contingencia para afrontar las inundaciones en la Provincia de Orellana
- Proyecto Sistema de alerta temprana ante inundaciones en la ciudad de Francisco de Orellana – Coca (INAMHI)
FACTORES QUE INCIDEN EN LA GÉNESIS DE LA VULNERABILIDAD
Regresar

## Slide 17
Indicadores estratégicos que caracterizan el desarrollo del cantón:
Tipo de Abastecimiento de agua potable
Porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas” (NBI).
Chart: Actividades Económicas de Puerto Francisco de Orellana
| Comercio al por mayor y menor | Administracion publica y defensa | Construccion | No declarado | Transporte y almacenamiento | Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca | Industrias manufactureras | Explotacion de minas y canteras | Trabajador nuevo | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | Enseñanza | Actividades de servicios administrativos y de apoyo | Otros
 | 16.91 | 9.95 | 8.26 | 7.08 | 6.79 | 6.76 | 6.48 | 5.73 | 5.48 | 5.23 | 4.87 | 4.71 | 12
Afecta al 80,3% de la población y la
pobreza extrema al 34,5%.
Porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza por “Necesidades Básicas Insatisfechas” NBI
FIGURA 2 Actividades Económicas de Puerto Francisco de Orellana.
ELABORACIÓN: ALDEÁN W., HIDALGO I. (2012)
Regresar
FACTORES QUE INCIDEN EN LA GÉNESIS DE LA VULNERABILIDAD
Chart: Eliminación de basura
| Carro recolector | La arrojan en terreno baldío o quebrada | La queman | La entierran | La arrojan al río, acequia o canal | De otra forma
Viviendas abastecidas | 90.1 | 0.9 | 6.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5
FIGURA 1 Tipos de eliminación de basura.

## Slide 18
USO POTENCIAL DEL SUELO
Regresar
MAPA DE USO POTENCIAL DEL SUELO EN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 19
“Se identificó aquellos predios que tienen una completitud de datos superiores al 90%, de lo contrario no entran al análisis”, las variables fueron:
1. Sistema estructural 2. Tipo de material de paredes
3. Tipo de Cubierta 4. Sistema de entrepisos
5. Número de pisos 6. Año de construcción
7. Estado de conservación 8. Características del suelo bajo la edificación
9. Topografía del sitio 10. Forma de construcción
11. Área de construcción 12. Clave predial
COMPLETITUD CATASTRAL
Regresar
FUENTE: Guía de Implementación para el Análisis de Vulnerabilidades a Nivel cantonal, Varios Autores, 2012

## Slide 20
VARIABLES DE COMPLETITUD CATASTRAL | 
1. Sistema Estructural | 2. Tipo de material de paredes
3. Tipo de Cubierta | 4. Sistema de entrepisos
5. Número de pisos | 6. Año de construcción
7. Estado de conservación | 8. Características del suelo bajo la edificación
9. Topografía del sitio | 10. Forma de construcción
11. Área de construcción | 12. Clave predial
Regresar
MAPA DE COMPLETITUD CATASTRAL DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 21
Vulnerabilidad de edificaciones
VARIABLES DE VULNERABILIDAD DE EDIFICACIONES | 
1. Sistema Estructural | 2. Tipo de material de paredes
3. Tipo de Cubierta | 4. Sistema de entrepisos
5. Número de pisos | 6. Año de construcción
7. Estado de conservación | 8. Características del suelo bajo la edificación
9. Topografía del sitio | 10. Forma de construcción
Regresar
MAPA DE VULNERABILIDAD DE EDIFICACIONES ANTE AMENAZA DE INUNDACIONES EN PRTO. FCO. DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 22
REDES VITALES
Se consideran redes vitales a aquellos sistemas indispensables para la vida, el desarrollo y el sostenimiento de una sociedad (alcantarillado, agua potable y vialidad).
Regresar

## Slide 23
Vulnerabilidad del sistema de Alcantarillado
VARIABLES DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Estructural) | 
1. Estado Actual | 2. Antigüedad
3. Mantenimiento | 4. Material de construcción
5. Estándares de diseño y construcción | 
Regresar
MAPA DE VULNERABILIDAD DEL ALCANTARILLADO ANTE AMENAZA DE INUNDACIÓN EN PRTO. FCO. DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 24
Vulnerabilidad del Sistema de Agua Potable
VARIABLES DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (Captación, Conducción y Tratamiento) | 
1. Estado Actual | 2. Antigüedad
3. Mantenimiento | 4. Material de construcción
5. Estándares de diseño y construcción | 
Regresar
MAPA DE VULNERABILIDAD DEL SIST. DE AGUA POTABLE ANTE AMENAZA DE INUNDACIÓN EN FCO. DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 25
Vulnerabilidad del Sistema de Vialidad
VARIABLES DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE VIALIDAD (Estructural) | 
1. Estado de revestimiento | 2. Mantenimiento
3. Estándares de diseño y construcción | 
Regresar
MAPA DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA VIAL ANTE AMENAZA DE INUNDACIÓN EN EL CANTÓN FCO. DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 26
Variables que permiten describir la realidad socioeconómica de la población
Permite conocer la capacidad que tiene la población para reaccionar ante un evento adverso
Nivel de Preparación ante una posible catástrofe
Obtener información directa del territorio
Diferenciar las capacidades por tipo de amenaza.
Regresar
SOCIOECONÓMICA DESDE LAS CAPACIDADES

## Slide 27: Sistema de Alcantarillado Sistema de Agua Potable Sistema de Vialidad
Regresar
FUNCIONALIDAD DE REDES VITALES

## Slide 28
FIGURA 3 Vulnerabilidad Socioeconómica cantonal, nacional.
ELABORACIÓN: ALDEÁN W., HIDALGO I. (2012)
Chart: 
| Pobreza (NBI) | Edad de dependencia | Tipo de Vivienda | Analfabetismo
Fco. de Orellana | 80.3 | 69.2 | 5.3 | 5.3
Vulnerabilidad Baja | 46.1 | 33 | 33 | 3.9
Vulnerabilidad Alta | 60.05 | 67 | 67 | 6.7
Análisis Socioeconómico
Regresar

## Slide 29
POBREZA POR NBI
Regresar
MAPA DE POBREZA POR NBI DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA
FUENTE: IGM, GADMFO, INEC

## Slide 30
GEODATABASE
Modelo que permite el almacenamiento físico de la información geográfica, ya sea en archivos dentro de un sistema de ficheros o en una colección de tablas
GDB

## Slide 31: GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS
Análisis de amenaza
Capacidad Operativa
Objetivo
Políticas y Acciones para la planificación de contingencias
Regresar

## Slide 32
CONCLUSIONES
Se generaron como productos de vulnerabilidad cantonal nueve matrices para el análisis de vulnerabilidad de edificaciones, redes vitales, político, legal e institucional
Orellana cuenta con un plan de contingencia ante inundaciones sin embargo este ha tenido escaza socialización con la población, según los actores clave encuestados.
Los análisis de vulnerabilidad no se pueden realizar solo basándose en la información catastral sino que se debe realizar un análisis territorial profundo que permite identificar las características del mismo, además las amenazas potenciales a las que se encuentra expuesto.
Ningún elemento antrópico tiene vulnerabilidad intrínseca ya que depende del grado de amenaza presente en el territorio.
La metodología en el análisis de vulnerabilidad le da demasiado peso a las características de construcción, obviando la realidad fisiográfica del territorio.
Regresar

## Slide 33
CONCLUSIONES
Los actores claves encuestados consideran que el GAD Municipal de Francisco de Orellana, como el Cuerpo de Bomberos deben ser los principales actores en las etapas de preparación, reducción, respuesta y recuperación ante la ocurrencia de un desastre
Se generaron tres geodatabases a nivel cantonal, una con información base y temática a escala 1:50000 y una geodatabase a nivel parroquial a escala 1:5000.
Regresar
Se elaboró una Guía para la fase de Planificación de Contingencia del GADMFO que sirve como referencia y que puede estar sujeto a cambios, otorgando a los actores clave las pautas para generar su Plan de Contingencia.
Las variables de la “Guía de implementación para el análisis de vulnerabilidades a nivel cantonal”, que permiten conocer el estado de la vulnerabilidad física de edificaciones, no se pueden aplicar de la misma manera para todos los cantones del país, por lo que estas variables deben ser adaptadas a la realidad catastral de cada cantón.

## Slide 34
RECOMENDACIONES
Ampliar la socialización del plan de contingencia ante amenaza de inundaciones existente, de tal manera que llegue al mayor número de personas posible.
Promulgar la cooperación interinstitucional, enfocada a reducir la vulnerabilidad, y ampliar el conocimiento sobre Gestión del Riesgo en Francisco de Orellana.
Implementar proyectos que permitan abastecer de alcantarillado y agua potable a la totalidad de la población.
Renovar la tubería de alcantarillado en la parte central de Puerto Francisco de Orellana que tiene considerable antigüedad.
Generar y levantar información catastral y de redes vitales acorde a la realidad del Cantón, para fortalecer el estudio del territorio ya que se detectaron falencias.
Mantener y actualizar el Sistema de Información Geográfica (SIG) en base a los estándares nacionales para poder tener un procesamiento y análisis ágil de cualquier tipo de datos, y que se transforme en una herramienta fundamental para la toma de decisiones de las autoridades encargada de la Gestión del Riesgo en el cantón Francisco de Orellana.
Regresar

## Slide 35
G R A C I A S

## Slide 36
SÍSMICA
EXPOSICIÓN ANTE AMENAZA
INUNDACIONES
Chart: Cobertura Geográfica expuesta a Amenaza Sísmica
FIGURA 4 Cobertura Geográfica expuesta a amenaza Sísmica.
ELABORACIÓN: ALDEÁN W., HIDALGO I. (2012)
Chart: Cobertura Geográfica expuesta a Amenaza de Inundaciones
| Sin Amenaza | Baja | Media | Alta | Muy Alta
Porcentaje (%) | 0.08 | 22.37 | 49.42 | 26.02 | 2.11
FIGURA 5 Cobertura Geográfica expuesta a amenaza a Inundaciones.
ELABORACIÓN: ALDEÁN W., HIDALGO I. (2012)
Regresar
Chart: Cobertura Geográfica expuesta a Amenaza Sísmica
| Baja | Muy Baja | Alta
Porcentaje (%) | 6.56 | 92.69 | 0.75

## Slide 37
VOLCÁNICA
EXPOSICIÓN ANTE AMENAZA
DESLIZAMIENTOS
Al Oeste del cantón existen tres volcanes, los volcanes: Reventador y Sumaco (activos) y el volcán Pan de Azúcar (inactivo), que no representan ningún tipo de amenaza por la distancia considerable que existe y la dirección predominante del viento al Oeste.
Sin embargo el cantón presenta amenaza volcánica por flujo de lahares, debido a la presencia de los volcanes Reventador y Sumaco. La erupción del Reventador afectó seriamente el funcionamiento de la planta de captación y tratamiento de agua potable en el 2006. No obstante en general, las erupciones del volcán Reventador no representan altos niveles de amenaza para la infraestructura general de la ciudad. (Cruz, M. 2012, com. pers.).
FIGURA 6 Cobertura Geográfica expuesta a amenaza de Deslizamientos.
ELABORACIÓN: ALDEÁN W., HIDALGO I. (2012)
Regresar
Chart: Cobertura Geográfica expuesta a Amenaza de Deslizaminetos
Chart: Cobertura Geográfica expuesta a Amenaza de Deslizaminetos
| Media | Baja
Porcentaje (%) | 26.38 | 73.62

## Slide 38
Aporte de vulnerabilidad generado por los elementos estructurales (Matriz):
Regresar

## Slide 39
Aporte de vulnerabilidad de las variables (Matriz):
- Sistema de Alcantarillado
- Sistema de Agua Potable
Captación
Conducción
Tratamiento
- Sistema de Vialidad
Regresar

## Slide 40: ANÁLISIS POLÍTICO
TABLA 1. Nivel de vulnerabilidad Política
Regresar

## Slide 41: ANÁLISIS LEGAL
TABLA 2. Nivel de vulnerabilidad Legal
Regresar

## Slide 42: ANÁLISIS INSTITUCIONAL
TABLA 3. Nivel de vulnerabilidad Institucional
Regresar

## Slide 43
FIGURA 7. Estructura para cartografía base a escala 1:50 000
ELABORACIÓN: ALDEÁN W., HIDALGO I. (2012)
Regresar

## Slide 44
FIGURA 8. Estructura para cartografía temática a escala 1:50 000
ELABORACIÓN: ALDEÁN W., HIDALGO I. (2012)
Regresar

## Slide 45
FIGURA 9. Estructura para cartografía temática a escala 1:5 000
ELABORACIÓN: ALDEÁN W., HIDALGO I. (2012)
Regresar