## Slide 1: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA MEDIANTE LA COMPRESIÓN DE AIRE PARA SOBREALIMENTACIÓN DE UN MOTOR DE AUTOMÓVIL

## Slide 2: David Solano Jorge Zurita
AUTORES

## Slide 3: INDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE
MARCO TEÓRICO
DISEÑO DEL SISTEMA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
ANALISIS DE RESULTADOS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
El Sistema de Recuperación de Energía Cinética para sobrealimentación es una opción para recuperar energía que normalmente sería disipada y perdida en el ambiente, siendo recuperada, almacenada y posteriormente reutilizada

## Slide 5: OBJETIVOS
OBJETIVOS

## Slide 6: OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir un sistema de recuperación de energía cinética mediante la compresión de aire para sobrealimentación de un motor de automóvil.
OBJETIVOS

## Slide 7: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Cuantificar la energía cinética que se disipa al ambiente a través del sistema de frenado del vehículo y establecer la cantidad disponible para utilizar en el proyecto.
Diseñar el sistema de recuperación de energía cinética.
OBJETIVOS

## Slide 8: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Construir e instalar los sistemas de recuperación de energía cinética y sobrealimentación en el automóvil.
Evaluar los resultados mediante la ejecución de un plan de pruebas

## Slide 9: ALCANCE
El presente proyecto incluye el diseño, construcción, instalación y pruebas de un sistema de recuperación de energía cinética (prototipo) y de un sistema de sobrealimentación momentánea en un vehículo previamente seleccionado.

## Slide 10: MARCO TEÓRICO

## Slide 11: ENERGÍA
MARCO TEÓRICO

## Slide 12
En física: se define como la capacidad para realizar un trabajo.
Capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento
MARCO TEÓRICO

## Slide 13: TIPOS DE ENERGÍA
MARCO TEÓRICO

## Slide 14
Energía cinética
Energía mecánica
Energía potencial
MARCO TEÓRICO
Notes: Energía Cinética. Es aquella que se manifiesta por el movimiento de la materia.
Energía potencial es aquella que posee un sistema en virtud de su posición o condición
Energía mecánica es la suma de la energía cinética y potencial y en general se denomina a aquella que realiza un trabajo útil dentro de un sistema que generalmente se traduce en movimiento linear

## Slide 15
Energía interna
Energía calórica
Energía química
MARCO TEÓRICO
Notes: Energía Interna “Es la energía asociada con los componentes microscópicos de un sistema: átomos y moléculas. Comprende la energía cinética y potencial asociada con el movimiento aleatorio de rotación, vibración y traslación de los átomos o moléculas que conforman el sistema así como la energía potencial intermolecular”
Energía química es aquella que se encuentra dentro de sustancias o cuerpos que son capaces de reaccionar químicamente con liberación de energía en forma de calor con la capacidad de generar trabajo (expansión térmica).
El calor es el tipo de energía más común y básicamente es la energía cinética de las moléculas de un cuerpo generadas por la oscilación de las mismas. La manifestación física del calor es el aumento de temperatura y la expansión volumétrica

## Slide 16: ENERGÍA CINÉTICA
MARCO TEORICO

## Slide 17
“Es aquella que se manifiesta por el movimiento de la materia. Cualquier partícula que contenga masa y velocidad tiene energía cinética”
Donde m es la masa del cuerpo (kg) y v la velocidad (m/s).
MARCO TEÓRICO

## Slide 18
Chart: Velocidad
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
K vs v | 0 | 7.716 | 30.8642 | 69.4444 | 123.4568 | 192.9012 | 277.7778 | 378.0864 | 493.8272 | 625 | 771.6049 | 933.642 | 1111.1111
MARCO TEÓRICO

## Slide 19: CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.
“Constituye el primer principio de la termodinámica y afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado (sin interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía”
MARCO TEÓRICO

## Slide 20: AIRE COMPRIMIDO
MARCO TEÓRICO

## Slide 21
MARCO TEÓRICO
Notes: aire ha penetrado en el compresor a una y por efecto de la compresión, lo entrega para realizar un trabajo en específico.
El aire que sale del compresor es lo que conocemos con el nombre de “aire comprimido” y constituye en realidad una forma de transporte de energía.

## Slide 22: ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA NEUMÁTICA
MARCO TEÓRICO

## Slide 23
MARCO TEÓRICO
Notes: El almacenamiento de aire comprimido se lo hace generalmente con grandes volúmenes aprovechando minas subterráneas de piedra dura a una presión mínima de 1200 [psi]. Ahora en la actualidad se estudia y se están probando sistemas de almacenamiento de aire comprimido en recipientes colocados en las profundidades marinas debido a la ventaja de la contrapresión del agua siendo factible utilizar recipientes más livianos y con mayor seguridad

## Slide 24: ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Energía neumática
Energía potencial
En forma de aire comprimido
Se reduce su volumen, aumenta la presión
MARCO TEÓRICO
Notes: Esta diferencia de presiones es la que nos permite tener energía potencial almacenada Se la almacena en forma de aire comprimido y es energía potencial debido a que al comprimir el aire (reducir su volumen), aumenta la presión en relación a la presión exterior

## Slide 25: ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Se abre una válvula de paso
Aire fluye
Llega a un equilibrio de presión
Energía potencial se transforma en energía cinética
MARCO TEÓRICO
Notes: Esta diferencia de presiones es la que nos permite tener energía potencial almacenada Se la almacena en forma de aire comprimido y es energía potencial debido a que al comprimir el aire (reducir su volumen), aumenta la presión en relación a la presión exterior

## Slide 26: SOBREALIMENTACIÓN DE MOTORES AUTOMOTRICES
MARCO TEÓRICO

## Slide 27
¿Qué hace?
Aumenta el rendimiento del motor y eficiencia térmica
¿Como?
Introduce aire a presión para mejorar la eficiencia volumétrica.
Se logra así llenar el cilindro de mejor forma, Aumento de la presión de aire en la admisión
MARCO TEÓRICO

## Slide 28
Resultado:
Mayor torque y potencia
MARCO TEÓRICO

## Slide 29
Existen dos métodos convencionales para sobrealimentar un motor de combustión interna:
Supercargador
Turbocompresor
MARCO TEÓRICO
Notes: En los dos casos su principal objetivo es la de comprimir el aire de entrada para aumentar su presión. La principal diferencia radica en el tipo de compresor y la forma en que éste toma energía para su funcionamiento.

## Slide 30
Turbocompresor
MARCO TEÓRICO

## Slide 31
Supercargador
MARCO TEÓRICO

## Slide 32: SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA AUTOMOTRICES
MARCO TEÓRICO

## Slide 33
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN
DE ENERGÍA AUTOMOTRICES
La tecnología es prácticamente nueva
Esta todavía en desarrollo en búsqueda de nuevas alternativas
MARCO TEORICO

## Slide 34
MARCO TEORICO

## Slide 35
MARCO TEORICO

## Slide 36: TIPOS DE SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA AUTOMOTRICES
MARCO TEORICO

## Slide 37: SISTEMA DE RECUPERACIÓN ELÉCTRICO
MARCO TEORICO

## Slide 38: SISTEMA DE RECUPERACIÓN MECÁNICO
MARCO TEORICO

## Slide 39
MARCO TEORICO

## Slide 40: DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 41: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ENERGIA CINÉTICA PARA SOBREALIMENTACIÓN
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 42
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 43
Mediante el accionamiento del pedal de freno, transmite el movimiento de la rueda del automóvil a un sistema de transmisión.
Transforma la energía cinética del automóvil en energía potencial (aire comprimido).
Mediante un compresor almacena el aire en un tanque hasta una presión determinada.
Direcciona el aire almacenado al motor del automóvil.
El usuario controla el encendido y apagado del equipo.
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 44
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 45
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 46: REQUERIMIENTOS
Control
Seguridad
Eficaz
Eficiente
Accesibilidad para mantenimiento
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 47
El sistema debe tener dos modos de encendido; normal y permanente
El paso de aire del distribuidor debe ser controlado mediante el accionamiento del acelerador .(piñón cremallera)
El sistema debe tener la capacidad de ser fácilmente configurado para que inyecte aire adicional al sistema de aspiración normal en caso de ser necesario.
DISEÑO DEL SISTEMA
Notes: permitiendo que el sistema comprima aire únicamente cuando el vehículo se encuentra en fase de frenado.

## Slide 48: RESTRICCIONES
Espacio físico.
Energía disponible para recuperación
Disponibilidad comercial.
Costo
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 49: ELEMENTOS SELECCIONADOS
Embrague electromagnético
Compresor de pistón
Transmisión de potencia de bandas
Control eléctrico
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 50
Sistema de recuperación de energía cinética para sobrealimentación
Sistema de recuperación de energía
Sistema de transmisión de potencia
Sistema de aire comprimido
Sistema de sobrealimentación
Sistema de distribución y regulación de aire
Sistemas secundarios
Subsistemas
Sistema de control
Sistema de control
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 51
DISEÑO DEL SISTEMA
Notes: Sistema de transmisión de potencia. Transfiere la energía del eje del vehículo al compresor cuando es requerido.
Sistema de aire comprimido. Se encarga de comprimir, transportar y almacenar el aire que utiliza el sistema de recuperación.
Sistema de distribución y regulación de aire. Se encarga del manejo de aire comprimido; tanto de su regulación (presión y caudal de sobrealimentación) y de la distribución al motor del automóvil.
En el capítulo de diseño se tratará por separado el diseño del sistema de control de los dos sistemas
Sistema de control de recuperación. Controla el momento de activación del sistema de recuperación.
Sistema de control de sobrealimentación. Controla el momento de activación del sistema de sobrealimentación.

## Slide 52: ESQUEMA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 53
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 54
Diseño
Diseño de flechas
Selección de bandas
Determinación del diámetro de la manguera y la caída de presión
Determinación del caudal de aire y volumen del tanque
Selección de rodamientos
Diseño del distribuidor de aire
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 55: DISEÑO DE FLECHAS
Cargas en la flecha
Se escoge el acero
Cálculo de diámetro mínimo para resistir
Factor de seguridad real
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 56: DISEÑO DE FLECHAS
Flecha primaria.
Longitud: 188 mm
Diámetro: 20 mm
Flecha secundaria
Longitud: 112 mm
Diámetro: 14mm
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 57: SELECCIÓN DE BANDAS
1era relación.
Tipo de banda: 3VX710 cantidad: 1
Diámetro de polea mayor: 7.87" (199.8 mm)
Diámetro de polea menor: 4.7" (119.3 mm)
Distancia entre centros nominal: 23.4"-0.8+1
2da relación.
Tipo de banda: 3VX425 cantidad: 1
Diámetro de polea mayor: 8" (203.2 mm)
Diámetro de polea menor: 3.5" (88.9 mm)
Distancia entre centros nominal: 11.02"-0.5+1
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 58: SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
Rodamiento No 1
DISEÑO DEL SISTEMA
Notes: C: capacidad de carga dinámica.
P: carga dinámica equivalente sobre el rodamiento.
n: velocidad constante de rotación en rev/min = 1000 r.p.m.

## Slide 59: SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
Rodamiento No 1
Rodamiento: 61804 SKF
d
20
:=
mm
D
32
:=
mm
No
18
:=
(Número de bolas)
C
5.266
:=
kN
conf
90
:=
%
vida
: =
horas
163788
Rodamiento No 2
Denominación: SYH 3/4 TF
Soporte: SYH 504 U
Rodamiento Y: YAR 204-012-2F
d= 19.0mm
C= 12700 N
Canastilla
Denominación: HK 2016.2RS
d= 20.0mm
C= 8420 N
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 60: DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE Y VOLUMEN DEL TANQUE
Cálculo del flujo másico ideal
Cálculo del flujo másico real
kg/s
kg/s
l/s
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 61: DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE Y VOLUMEN DEL TANQUE
Cálculo de la masa de aire requerida
Cálculo del volumen del tanque de almacenamiento
l
kg
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 62: DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA MANGUERA Y LA CAÍDA DE PRESIÓN
Se utiliza la ecuación de la energía entre la salida del tanque y el ingreso al motor
Velocidad del aire
Número de Reynolds
Diámetro escogido:
3 ½ pulg.
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 63: DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA MANGUERA Y LA CAÍDA DE PRESIÓN
Pérdida de energía debido a la fricción
Ecuación de Colebrook
psi
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 64: DISEÑO DEL DISTRIBUIDOR DE AIRE
Número de dientes | 15
Módulo | 2
Piñón
Cremallera
Longitud | 30 mm
Módulo | 2
Cilindro de
simple efecto
Longitud de la carrera | 25 mm
Diámetro | 8 mm
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 65: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

## Slide 66
El laboratorio de máquinas herramientas del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica fue el centro principal para la construcción y montaje de los elementos del sistema.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

## Slide 67: DIAGRAMAS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

## Slide 68
Elementos sistema de recuperación
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
Notes: 68

## Slide 69
Elementos sistema de recuperación
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
Notes: 69

## Slide 70
Elementos sistema de sobrealimentación
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
Notes: 70

## Slide 71
Elementos sistema de sobrealimentación
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
Notes: 71

## Slide 72: MONTAJE DEL SISTEMA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

## Slide 73: SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Soporte del embrague
Soporte del rodamiento
Tensor
Soporte inferior
Polea del compresor
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
Notes: 73

## Slide 74: SISTEMA DE SOBREALIMENTACIÓN
Soporte
Tubería tee
Guía de la cremallera
Cremallera
Manguera
Reducción
Soporte actuador
12. Soporte guía del piñón
15. Soporte vertical
20. Cilindro soporte
21. Eje aleta
22. Piñón
23. Actuador lineal
24. Aleta
25. Válvula
27. Soporte válvula
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
Notes: 74

## Slide 75: UBICACIÓN DEL SISTEMA EN EL AUTOMÓVIL
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

## Slide 76
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

## Slide 77
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

## Slide 78: CAMBIOS REALIZADOS AL DISEÑO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Se redujo el diámetro de la tubería de 3½” a ¾”
Se instaló un tanque de 25 litros
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
Notes: 78

## Slide 79: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 80
Prueba de potencia máxima
Prueba de caudal
Prueba de presión
Prueba de recuperación de energía
Prueba de almacenamiento de energía neumática
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Notes: 80

## Slide 81
Las pruebas se realizaron con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia del sistema de recuperación de energía cinética y del sistema de sobrealimentación
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Notes: 81

## Slide 82
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Notes: 82

## Slide 83: PRUEBA DE POTENCIA MÁXIMA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Pfr: Potencia que absorbe el Sistema de Recuperación.
Pfa: Potencia con el sistema de recuperación apagado.
Pfe: Potencia con el sistema de recuperación encendido.
k: Fracción de potencia
Pfse: Potencia con el sistema de sobrealimentación encendido.
Pfsa: Potencia con el sistema de sobrealimentación apagado
CECe: Consumo específico de combustible con el sistema de sobrealimentación encendido.
CECa: Consumo específico de combustible con el sistema de sobrealimentación apagado.
Determina:
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 84
Ubicar el vehículo al inicio de la ruta establecida para la prueba.
Instalar el reservorio auxiliar para medición de combustible.
Llenar el reservorio con combustible hasta la marca.
Conectar el acelerómetro a la toma de 12 V en la cabina e instalarlo en el parabrisas.
Encender el acelerómetro y colocarlo en posición “HP”.
Ingresar el peso del vehículo incluido sus ocupantes.
Nivelar el equipo según el manual de usuario.
Encender el vehículo y esperar la señal de “Go”.
Empezar a acelerar y activar el cronómetro al mismo tiempo.
Cambiar de marchas al llegar a la línea roja del tacómetro.
Desacelerar hasta detenerse.
Detener el cronómetro.
Apagar el motor.
Observar el valor de potencia máxima en el equipo y registrarlo.
Medir el volumen final de combustible en el reservorio.
Tabular datos.
PROCEDIMIENTO:
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 85
DATOS
OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 86
DATOS
OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 87
= 3,80 hp
= 47,20 hp
= 43,40 hp
= 47,20 hp
= 48,10 hp
= 0,08
= 407,09 g/kWh
= 407,03 g/kWh
RESULTADOS OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 88: PRUEBA DE CAUDAL
: Caudal de aire que consume el motor en aspiración natural
: Caudal de aire que entrega el sistema de sobrealimentación
Determina:
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 89
Verificar que la presión de almacenamiento sea de 120 psi
Ubicar el vehículo en el lugar establecido para la prueba
Desmontar el depurador de aire del motor
Encender el vehículo
Ubicar el anemómetro en la entrada del motor
Acelerar el motor hasta 200 rpm y mantener estable
Repetir el procedimiento para 2500, 3000, 3500 y 4000 rpm
Apagar el vehículo
Ubicar el anemómetro en la salida del sistema de sobrealimentación
Abrir la válvula de paso del sistema de sobrealimentación
Medir la velocidad de flujo y registrar los datos
PROCEDIMIENTO:
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 90
DATOS
OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 91
= 0,024 m3/s
= 0,019 – 0,046 m3/s
RESULTADOS OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 92: PRUEBA DE PRESIÓN
Determina:
: Presión de salida del tanque
: Presión de entrada al intercambiador de aire
: Eficiencia del sistema de sobrealimentación
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 93
Estacionar el vehículo
Conectar los manómetros a la salida del tanque y a la entrada del intercambiador
Abrir la válvula de paso del tanque
Medir la presión
Medir la presión
Tabular los datos
PROCEDIMIENTO:
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 94
DATOS
OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Notes: pt Presión de salida del tanque
pyPresión de entrada al intercambiador de aire

## Slide 95
= 2,50 – 5,85 psi
= 10 – 40 psi
= 14,63 – 25,00 %
RESULTADOS OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 96: PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
Se obtiene la gráfica
: Diferencia de presión en el tanque de almacenamiento
: Tiempo que tarda el tanque en llegar a la presión requerida
: Velocidad del vehículo
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 97
PROCEDIMIENTO:
Encender el motor
Verificar que el cronómetro este en 0.
Verificar que la presión en el tanque de almacenamiento se encuentre en 50 psi
Acelerar hasta alcanzar una velocidad de 40 km/h
Mantener constante la velocidad a 40 km/h
Encender el sistema de recuperación de manera permanente y arrancar el cronómetro simultáneamente
Esperar a que la presión llegue a 60 psi y parar el cronómetro
Apagar el sistema de recuperación
Detener el vehículo
Apagar el motor
Tabular datos obtenidos
Repetir el procedimiento para velocidades de 45, 50, 55, 60 km/h)
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Notes: Velocidad constante y el sistema empieza a comprimir aire

## Slide 98
DATOS
OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 99
RESULTADOS
OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 100: PRUEBA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA NEUMÁTICA
: Potencia neumática
: Potencia de entrada al sistema de recuperación
: Eficiencia del sistema de recuperación
Determina:
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 101
PROCEDIMIENTO
Ubicar el vehículo al inicio de la ruta establecida para la prueba
Verificar que el cronómetro se encuentre en cero (0).
Verificar que la presión en el tanque de almacenamiento sea de 60 psi
Acelerar hasta alcanzar una velocidad de 50 km/h
Mantener la velocidad constante a 50 km/h
Encender el interruptor del sistema de recuperación en modo permanente y arrancar el cronómetro simultáneamente
Esperar a que el cronómetro llegue a 60 psi y parar el cronómetro
Apagar el sistema de recuperación
Detener el vehículo
Apagar el motor
Tabular los datos obtenidos
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 102
DATOS
OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Notes: Fraccion de potencia

## Slide 103
= 0,08 kW
= 0,19 kW
: 40,58 %
RESULTADOS
OBTENIDOS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

## Slide 104: ANÁLISIS DE RESULTADOS

## Slide 105: EFICACIA DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN
ANÁLSIS DE RESULTADOS
Notes: Prueba de recuperacion de energia
105

## Slide 106: EFICIENCIA DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN
ANÁLSIS DE RESULTADOS
Notes: Prueba de almacenamiento de energia neumartica
106

## Slide 107
EFICACIA DEL SISTEMA DE SOBREALIMENTACIÓN
ANÁLSIS DE RESULTADOS
Notes: 107

## Slide 108
ANÁLSIS DE RESULTADOS

## Slide 109: EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SOBREALIMENTACIÓN
Notes: 109

## Slide 110
ANÁLSIS DE RESULTADOS

## Slide 112: CONCLUSIONES
Notes: 112

## Slide 113
Se cumplió con el objetivo de diseñar un sistema de recuperación de energía cinética mediante la compresión de aire.
El sistema de recuperación tiene una eficiencia relativamente baja debido a las perdidas en la transmisión de potencia y su eficacia depende de la velocidad del vehículo (a mayor velocidad, mayor eficacia).
CONCLUSIONES

## Slide 114
El sistema de sobrealimentación instalado tiene baja eficiencia debido a las pérdidas de presión en el ducto utilizado, lo cual no permite cubrir el requerimiento de aire del motor.
El sistema de sobrealimentación no es eficaz, lo cual demuestra que no es posible sobrealimentar un motor de automóvil con aire comprimido almacenado en un tanque en las condiciones y con los elementos utilizados en este trabajo.
CONCLUSIONES

## Slide 115: RECOMENDACIONES
Notes: 115

## Slide 116
Se recomienda usar el aire almacenado para otro tipo de aplicaciones diferentes a la sobrealimentación como: accionamiento de herramientas neumáticas, sistemas neumáticos de suspensión, inflado de llantas, etc.
RECOMENDACIONES

## Slide 117
Mejorar el sistema de control del sistema de recuperación de energía de tal forma que se pueda aumentar su eficacia, para lo cual se recomienda usar un sistema de transmisión que permita mantener la velocidad de giro del compresor constante a cualquier velocidad del vehículo.
Cuando se requiera sobrealimentar un motor de automóvil, se recomienda utilizar un compresor de flujo continuo.
RECOMENDACIONES

## Slide 118: MUCHAS GRACIAS
Notes: 118