## Slide 1: LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL DEL BOSQUE PROTECTOR “LA PERLA”, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CANTÓN LA CONCORDIA, PARA LA PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
Realizado Por:
María Daniela Troya Martínez
Norma Vanesa Chiquín Camacho

## Slide 2: INTRODUCCIÓN

## Slide 3
El Bosque Protector “La Perla” se encuentra ubicado aproximadamente a 42 Km al noroeste de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el costado izquierdo de la vía Santo Domingo – Quinindé, es uno de los últimos remanentes boscosos de la zona.
La población más cercana es la Concordia, a apenas 3 Km.
Ubicado a una altura de 200 msnm, tiene 636 hectáreas de extensión, entre las que se encuentran áreas de cultivos y 267 hectáreas de bosque natural no intervenido que se ha logrado preservar hasta la actualidad.
Su clima es muy agradable, con una temperatura promedio de 24º C. Además se encuentra dentro de las zonas de vida del Bosque Húmedo Tropical según Holdrigde.
Antecedentes

## Slide 4: UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Ubicación Geográfica

## Slide 5
HACIENDA
RÍO MACHE
INIAP
La Concordia
Plan Piloto
Ubicación Geográfica

## Slide 6: OBJETIVOS
General
Realizar el Levantamiento de la Línea Base Ambiental del Bosque Protector “La Perla”, ubicado en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón La Concordia para la propuesta del Plan de Manejo Ambiental.

## Slide 7: OBJETIVOS
Específicos
Realizar la Evaluación de Impactos Ambientales utilizando Matriz de Leopold.
Proponer programas que promuevan la conservación y cuidado de los recursos naturales.
Realizar el estudio de calidad de agua de los ríos que atraviesan el Bosque Protector “La Perla”.
Elaborar mapas temáticos del Bosque Protector “La Perla”.

## Slide 8: LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE AMBIENTAL

## Slide 9: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

## Slide 10
Mapa Geológico
 | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA |  | ÁREA (Ha) | ÁREA (%)
 | MP¦DB | Limo, arcillas | Formación Borbón | 423 | 66.5
 |  | Arenisca fina gris azulada |  |  | 
 |  | Arenisca y conglomerado |  |  | 
 | PBb | Conglomerado, cenizas | Formación Baba | 213.5 | 33.5
 |  | Arenisca, flujos de lodo (Lahares) | Formación Pichilingue |  | 
 |  |  | TOTAL: | 636.5 | 100
La Concordia
Plan Piloto

## Slide 11
Mapa Geomorfológico
 | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA | ÁREA (Ha) | ÁREA (%)
 | Fv5 | Terraza Indiferenciada | 1,2 | 0,2
 | G-Ve | Gargantas de Valles Encañonados | 155,6 | 24,4
 | Y | Conos de Deyección y Esparcimiento | 52,8 | 8,3
 | Y1 | Conos de Deyección Disectados | 426,9 | 67,1
 |  | TOTAL: | 636,5 | 100,0
La Concordia
Plan Piloto

## Slide 12: CLIMA
Bosque Protector “La Perla”

## Slide 13: Precipitación
Chart: Precipitación Media Anual (2000-2012)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
BOYACA | 141 | 214.5 | 175.8 | 96.5 | 39.4 | 19.1 | 19.3 | 13 | 7.1 | 8.4 | 5.9 | 27.1
CHIRIBOGA | 529.7 | 483.3 | 588.1 | 587.9 | 436.9 | 258.9 | 190.7 | 147.3 | 251.5 | 326.5 | 339.3 | 472.2
LA CONCORDIA | 471.7 | 499.8 | 618 | 578.8 | 325.3 | 104.6 | 49.8 | 31.3 | 55.5 | 50 | 58.1 | 196.7
QUININDE(Conv. Madres Lauritas) | 332 | 335.8 | 346.5 | 319 | 158.3 | 69.5 | 54.7 | 35.2 | 53.2 | 29.6 | 64.5 | 101.5
EL CARMEN | 399.5 | 538.5 | 481.5 | 497.5 | 262.2 | 94.6 | 46.5 | 7 | 36.7 | 32.1 | 49.5 | 241.3
SANTA ANITA | 361.6 | 354.4 | 403.8 | 436.3 | 256.3 | 83.3 | 46.3 | 44.2 | 65.2 | 35.2 | 57.4 | 159.4
PALMERAS UNIDAS | 324.9 | 419.7 | 408.8 | 428.5 | 172.9 | 64 | 42.8 | 33.2 | 36 | 41.3 | 94 | 113.7
PUERTO LIMON | 343.5 | 298.4 | 339.5 | 396.2 | 194.1 | 56.7 | 39.6 | 42.5 | 39.1 | 55.9 | 64.4 | 157.6
PUERTO ILA | 414.8 | 486.1 | 506.1 | 553.3 | 198 | 78.1 | 47.9 | 30.2 | 46.8 | 40.9 | 52.3 | 158.9
Isoyetas

## Slide 14: Temperatura
Chart: Temperatura Media Anual (2000-2012)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
LA CONCORDIA | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.3 | 24.8 | 24.1 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 24.2
QUININDE | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 26.4 | 26 | 25.1 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25 | 25.1
EL CARMEN | 23.6 | 24.4 | 25 | 25 | 24.9 | 24.4 | 23.8 | 23.6 | 24.1 | 23.4 | 23.7 | 24
PUERTO ILA | 24.6 | 25 | 25.6 | 25.6 | 25 | 23.9 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 24.4
CHONE | 26.1 | 26.3 | 26.8 | 26.8 | 25.9 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.9 | 25.3 | 25.8
SAN VICENTE DE PUSIR | 19.7 | 19.4 | 19.8 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.9 | 21.4 | 20.5 | 21.4 | 20.6
SAN JUAN LA MANA | 24.3 | 24.6 | 25.1 | 25.2 | 24.7 | 23.6 | 23 | 23 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 24
Isotermas

## Slide 15: Viento
Estación La Concordia
Estación Quininde
Velocidad Media y Frecuencias de Viento |  |  |  |  |  |  | 
E | NE | N | NW | W | SW | S | SE
2.3 m/s | 1.0 m/s | 2.6 m/s | 2.7 m/s | 2.6 m/s | 2.9 m/s | 2.8 m/s | 2.2 m/s
Velocidad Media y Frecuencias de Viento |  |  |  |  |  |  | 
E | NE | N | NW | W | SW | S | SE
4.0 m/s | 2.3 m/s | 2.3 m/s | 2.4 m/s | 3.0 m/s | 3.7 m/s | 0.2 m/s | 2.7 m/s
Chart: 
| N | NE | E | SE | S | SO | O | NO
 | 2.6 | 1 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7
Chart: 
| N | NE | E | SE | S | SO | O | NO
 | 2.3 | 2.3 | 4 | 2.7 | 0.2 | 3.7 | 3 | 2.4

## Slide 16: SUELO
Bosque Protector “La Perla”

## Slide 17
Mapa Muestreo Suelo

## Slide 18: Característica Físico Químicas del Suelo
PUNTO NO. | NOMBRE | TEXTURA | COLOR (Tabla de Munsell 7.5 YR) |  |  | pH | 
1 | Ceibo | Arcilloso Limoso | 3/3 |  | Marrón Oscuro | 6,08 | Ligeramente Acido
2 | Ribera Careño | Arcilloso Limoso | 2.5/2 |  | Marrón Muy Oscuro | 6,42 | Ligeramente Acido
3 | Pantano Dentrobates | Franco Limoso | 4/6 |  | Marrón Fuerte | 6,02 | Ligeramente Acido
4 | Ribera Cucaracha | Franco Arcillo Limoso | 3/3 |  | Marrón Oscuro | 6,17 | Ligeramente Acido
5 | Ribera Ramón | Arcilloso Limoso | 4/6 |  | Marrón Fuerte | 5,90 | Ligeramente Acido
6 | Nasua Narica | Arcilloso Limoso | 2.5/2 |  | Marrón Muy Oscuro | 5,71 | Ligeramente Acido

## Slide 19
Mapa Uso y Cobertura Vegetal
CÓDIGO | COBERTURA VEGETAL | ÁREA (Ha) | ÁREA (%)
Bn | 100% Bosque Natural | 267,8 | 42,1
P | 100% Palma | 0,2 | 0,0
Pa | 100% Pasto | 7,2 | 1,1
Ar/Pa | 70% Arboricultura / 30% Pasto | 348,0 | 54,7
P/CCC | 70% Palma / 30% Cultivo de Ciclo Corto | 13,2 | 2,1
 | Total | 636,5 | 100

## Slide 20: HIDROGRAFÍA
Bosque Protector “La Perla”

## Slide 21
Puntos Muestreo de Agua de los Ríos - Bosque La Perla

## Slide 22
MEDICIÓN DEL CAUDAL INSTANTÁNEO |  |  |  |  |  |  |  | 
Punto No. | Nombre | Distancia AB (m) | Tiempo (s) | Velocidad (m/s) | Profundidad Prom (m) | Ancho Prom (m) | Área de Sección Transversal - AT (m2) | Caudal (m3/s)
1 | INIAP | 3,78 | 4,75 | 0,8 | 0,74 | 7,03 | 5,2 | 4,16
2 | Basiliscus INIAP | 7,76 | 19,2 | 0,4 | 0,15 | 4,08 | 0,61 | 0,244
3 | Rio Ramón INIAP | 4,68 | 9,25 | 0,51 | 0,26 | 2,77 | 0,72 | 0,367
4 | Rio Cucaracha | 3,95 | 20,67 | 0,19 | 1,66 | 7,42 | 12,32 | 2,341
5 | Lachesis | 5 | 49,24 | 0,1 | 0,46 | 2,1 | 0,97 | 0,097
6 | Rio Ramón | 9,3 | 39,65 | 0,23 | 0,22 | 3,71 | 0,82 | 0,189
7 | Estero Cañero | 6,84 | 90 | 0,08 | 0,74 | 2,11 | 1,56 | 0,125
Caudal Instantáneo
Elaborado por: Chiquín & Troya, 2013
Recuperado de: ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6705s/x6705s03.htm

## Slide 23
PARAMETROS |  | PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA BOSQUE LA PERLA |  |  |  |  |  |  | TULAS
 |  | Estero Cañero | Río Cucaracha | Río Basiliscus | Riachuelo Lachesis mila | Río Ramón | Estero Carinesis | Laguna de los Caimanes | Límite Máximo Permitido
pH | - | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,5 – 9
Temperatura | ° C | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 26,0 | Condiciones naturales + 3 Máxima 32
Conductividad | µs/cm | 160,9 | 101,1 | 29,7 | 25,5 | 45,8 | 52,7 | 26,0 | No existe parámetro de comparación
Turbidez | NTU | 5,0 | 6,0 | 4 | 4 | 4 | 26,0 | 9,0 | Condición natural varía entre 0 y 50%
Color | UC | 2,5 | 7,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 2,5 | No existe parámetro de comparación
Alcalinidad | mg/l | 23,4 | 23,4 | 11,7 | 13,7 | 21,5 | 27,3 | 13,7 | No existe parámetro de comparación
Dureza Calcica | mg/l | 29,1 | 25,2 | 9,7 | 13,6 | 17,5 | 21,4 | 11,7 | No existe parámetro de comparación
TDS | mg/l | 84,0 | 110,0 | 22,0 | 56,0 | 56,0 | 76,0 | 40,0 | No existe parámetro de comparación
Sólidos Suspendidos | mg/l | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 13,0 | 6,0 | No existe parámetro de comparación
Sulfatos | mg/l | 44,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 3,0 | No existe parámetro de comparación
Fosfatos | mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | No existe parámetro de comparación
Nitratos | mg/l | 0,9 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | No existe parámetro de comparación
Nitritos | mg/l | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,06
OD | mg/l | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 4,1 | 5,3 | No menor al 60% y no menor a 5 mg/l
DBO5 | mg/l | 10.6 | 18.5 | 22.3 | 8.13 | 13.5 | 9.5 | 5 | No existe parámetro de comparación
DQO | mg/l | 34,6 | 52,4 | 45,3 | 22,4 | 48,4 | 21,3 | 15,2 | No existe parámetro de comparación
Coliformes Fecales | nmp/100 ml | 7,9x103 | 2,3x103 | 5,4x104 | 3,5x102 | 2,3x103 | 9,2x102 | 1,3x102 | 200
Muestreo de Agua de los Ríos - Bosque La Perla
Elaborado por: Chiquín & Troya, 2013

## Slide 24
Muestreo del Agua del Río Cucaracha

## Slide 25
PARAMETROS |  | PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA RIO CUCARACHA |  |  |  |  |  | TULAS
 |  | Testigo | UNIPAL | Teobroma 1 | Teobroma 2 | MONSANDO S.A. | Puente Universidad | Límite Máximo Permitido
pH | - | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 6,5 - 9
Temperatura | ° C | 25 | 25 | 24,5 | 25 | 24,5 | 24,5 | Condiciones naturales + 3 Máxima 32
Conductividad | µs/cm | 70,2 | 210,9 | 96,6 | 242,0 | 295,5 | 244,0 | No existe parámetro de comparación
Color | UC | 0 | 5 | 2,5 | 30 | 25 | 25 | No existe parámetro de comparación
Alcalinidad | mg/l | 13,2 | 34,2 | 25,4 | 43,0 | 41,0 | 33,2 | No existe parámetro de comparación
Dureza | mg/l | 13,1 | 36,9 | 21,4 | 34,5 | 33,0 | 28,2 | No existe parámetro de comparación
O.D | mg/l | 5,7 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | No menor al 60% y no menor a 5 mg/l
Elaborado por: Chiquín & Troya, 2013
Muestreo del Agua del Río Cucaracha

## Slide 26: CALIDAD DE AGUA
Bosque Protector “La Perla”

## Slide 27
CUERPO DE AGUA | (ICA) | ESTADO
Estero Cañero | 54,6 | MEDIA
Río Cucaracha | 54 | MEDIA
Río Basiliscus | 50,2 | MALA
Riachuelo Lachesis Mila | 53,2 | MEDIA
Río Ramón | 56 | MEDIA
Estero Carinesis | 49,2 | MALA
Laguna de los Caimanes | 56,4 | MEDIA
Índice de Calidad de Agua
Plan Piloto
La Concordia

## Slide 28: CALIDAD DEL AIRE
Bosque Protector “La Perla”

## Slide 29
RUIDO
Plan Piloto
La Concordia
La Villegas
Elaborado por: Chiquín & Troya

## Slide 30: CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

## Slide 31
N. Común: Colorado
N. Científico: Cupania Cinera
N. Común: Cedro Blanco
N. Científico: Sinarouba amara
FLORA
Programa de identificación de flora y árboles maderables en la Reserva “La Perla”, a cargo del Ingeniero Forestal Alfredo Lajones Bone, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la Universidad Luis Vargas Torres.
N. Común: Ceibo
N. Científico: Ceiba pentandra

## Slide 32
Fauna
Mamíferos
Aves
Anfibios
Reptiles
FAUNA
N. Común: Tigrillo
N. Científico: Leopardus pardalis
N. Común: Perezoso tres uñas
N. Científico: Bradypus variegatus
N. Común: Mapache
N. Científico: Procyon canctrivorus
N. Común: Carpintero olividorado
N. Científico: Piculus rubiginosus
N. Común: Loro cabeciazul
N. Científico: Pionus menstruus
N. Común: Perico
N. Científico: Psittacidae
N. Común: Kiki
N. Científico: Oophaga sylvatica
N. Común: Rana venenosa diablito
N. Científico: Dendrobates espinozae
N. Común: Rana terrestre labiada
N. Científico: Leptodactylus labrosus
N. Común: Guardacaminos
N. Científico: Porthidium nasutum
N. Común: Anolis de Peracca
N. Científico: Anolis peraccae
N. Común: Tortugas mordedoras
N. Científico: Chelydra acutirostris

## Slide 33: PAISAJE
Bosque Protector ¨La Perla¨

## Slide 34
Cuencas Visuales
El análisis de la cuenca visual permitió precisar las limitaciones físicas del territorio respecto a la percepción visual. Para ello se debe determinarlas áreas visibles y no visibles de cada punto de observación
Elaborado por: Chiquín & Troya
Elaborado por: Chiquín & Troya
Notes: Se determinó 2 puntos de observación como puntos de cuencas visuales, mediante la aplicación de las herramientas SIG que correspondían a los que abarcaban mayor área de visibilidad pero cuando se corroboro en campo no se obtuvo muy buenos resultados debido a poco relieve de la zona y la abundante vegetación.

## Slide 37
Fragilidad Paisajística
FACTORES | PESO | CATEGORIA | PUNTOS | VALOR
Pendiente Promedio | 5 | 0 - 15 % | 5 | 25
Erosión | 3 | Baja | 4 | 12
Suelo | 5 | Fértil | 4 | 20
Disponibilidad de Agua | 3 | Agua Potable cañería | 1 | 3
Topografía | 5 | Muy poco ondulado | 2 | 10
Cubierta Vegetal Natural | 2 | 1/4 Cubierta | 2 | 4
Tipo de terreno | 2 | Terraza | 2 | 4
Hechos visuales y Culturales | 2 | Sin calidad visual | 1 | 2
Transporte | 3 | Carretera cercana | 3 | 9
Accesibilidad | 1 | De 1 a 5km de un poblado | 2 | 2
 |  |  | TOTAL: | 91
Mediante el diagnóstico del Bosque “La Perla” se concluye que existe una alteración del paisaje conforme ha pasado el tiempo.

## Slide 38
ZONIFICACIÓN
Zona 1: Área de Protección – Bosque Natural
Zona 2: Área de Conservación - Bosque Intervenido
Bosque natural, con grado medio de intervención en términos generales. tiene un área de 49.7 ha.
Bosque natural poco intervenido que comprende un área de 154,4 ha.
Bosque natural muy intervenido a nivel general. comprende un área de 77,9 ha.
Zona 3: Área de Conservación Bosque Maduro Secundario
Zona 4: Área Forestal Bambú
Se encuentra ubicada en la zona posterior de la reserva, cercano al Río Ramón, abarca una extensión de 30.6 ha
Zona 5: Área Productivas Cultivos Pastos
Zona más extensa que abarca un área de 292,3 ha y es utilizado en labores agrícolas. La presente zona se encuentra despojada de su vegetación natural
Zona 6: Área Ganadera
Tiene un área de 31,6 ha que representa el 5% del total del área, en la zona de estudio se encuentran alrededor de unas 200 cabezas de ganado

## Slide 39
CÓDIGO | TIPOS DE SUELO | ÁREA (Km2) | ÁREA (Ha) | ÁREA (%)
AC -Bi | Área de Conservación - Bosque Intervenido | 0,50 | 49,7 | 7,8
AC - Bm | Área de Conservación - Bosque Maduro Secundario | 0,78 | 77,9 | 12,2
AP | Área de Protección - Bosque | 1,55 | 154,4 | 24,3
AF | Área Forestal - Bambu | 0,31 | 30,6 | 4,8
AG | Área Ganadera | 0,32 | 31,6 | 5,0
AP | Areas Productivas - Cultivos Pastos | 2,93 | 292,3 | 45,9
 | TOTAL: | 6,38 | 636,5 | 100
Mapa Zonificación
La Concordia
Plan Piloto

## Slide 40: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

## Slide 41
Matriz de Leopold Evaluación de Impactos Ambientales
Elaborado por: Chiquín, N. Troya, D. Vinueza, R. 2013

## Slide 42
ACCIONES
Actividades Ganaderas
Servicios Turísticos
Movimiento Vehicular
Extractoras de Palma Aceitera
Elaborado por: Chiquín & Troya
Elaborado por: Bosque Protector “La Perla”
Evaluación de Impactos Ambientales
Elaborado por: Chiquín & Troya
Elaborado por: Chiquín & Troya

## Slide 43
Extractoras de Palma Aceitera
NOMBRE | TIPO | CANTÓN | PARROQUIA | CAPACIDAD (Tm) | 
HNOS MUÑOZ | EXTRACTOR | La Concordia | La Concordia | - | 
MOLSANDO S.A | EXTRACTOR | La Concordia | Plan Piloto | - | 
TEOBROMA | EXTRACTOR | La Concordia | Plan Piloto |  | 34
UNIPAL II | EXTRACTOR | La Concordia | Plan Piloto |  | 9
LA JOYA | EXTRACTOR | La Concordia | La Villega |  | 9
SAN DANIEL | EXTRACTOR | La Concordia | La Concordia |  | 9
Fuente: ANCUPA, Censo Palmero

## Slide 44
CAPACIDAD DE CARGA
Capacidad de Carga Física
Capacidad de Carga Real
Capacidad de Manejo
Capacidad de Carga Efectiva
Finalmente la Capacidad de Carga Efectiva Representa el número máximo de visitas que se puede permitir en los sitios de la zona de uso público, para su cálculo se consideró la capacidad de manejo y la capacidad de carga real.
CCR: 67 visitantes

## Slide 45: PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO

## Slide 46: FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Programas | Objetivos | Actividades
Educación Ambiental Dirigido a la Comunidad | Sensibilizar y proporcionar conocimientos apropiados a la comunidad para la preservación del Bosque y sus alrededores. | 1. Taller de diseño y elaboración de Guías de Educación ambiental.
 |  | 2. Diseño y elaboración del portafolio de problemas ambientales locales.
 |  | 3. Producción y difusión de programas radiales.
Turismo y Recreación | Desarrollar la actividad turística en el Bosque Protector “La Perla”, dentro del marco de la sostenibilidad y bajo los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental. | 1. Generar el marco regulatorio y operativo necesario para que la actividad turística .
 |  | 2. Concretar alianzas, acuerdos y compromisos con actores públicos y privados clave para el desarrollo y fortalecimiento del turismo sostenible.
Investigación, Manejo de Recursos Naturales y Monitoreo Ambiental | Generar y sistematizar información científica, y socioeconómica para el manejo del área. | 1. Priorización y difusión de necesidades de investigación.
 |  | 2. Desarrollo de incentivos y facilidades para investigadores.
 |  | 3. Estudio del impacto de la actividad turística.

## Slide 47: FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Programas | Objetivos | Actividades
Gestión de Desechos | Realizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos líquidos y sólidos que generan en el bosque. | 1. Manejo de Desechos Sólidos.
Restauración Ambiental | Establecer mecanismos de restauración de áreas afectadas por procesos de degradación ambiental. | 1. Identificación y plan de restauración en zonas con necesidad de restauración
 |  | 2. Ejecución de actividades prioritarias en zonas identificadas.
 |  | 3. Reforestar con especies nativas en las áreas degradadas.
Producción Agropecuaria | Promover técnicas y prácticas ambientalmente limpias, que permitan el desarrollo de una agricultura sostenible. | 1. Delimitación del área para fomento de la actividad agropecuaria .
 |  | 2. Taller de definición de metodología y elementos que contendrá el plan de fomento agropecuario.
 |  | 3. Elaboración de programa de capacitación.

## Slide 48: CONCLUSIONES

## Slide 49
El plan de Manejo Ambiental del Bosque Protector “La Perla”, está enfocado en la protección y conservación de la biodiversidad, siendo fuente de recreación y sobre todo investigación por lo cual se realizaron diferentes programas que aportarán al cuidado y preservación de los recursos naturales de la zona mediante un análisis detallado de las características físicas, biológicas y sociales del área de estudio.
La gran biodiversidad existente en el Bosque Protector “La Perla” permite desarrollar actividades ecoturisticas que involucrará a toda la comunidad en general en la participación de charlas y conferencias con el objetivo de crear una conciencia ecológica que permita la conservación y preservación de la naturaleza.
Conclusiones

## Slide 50
El estudio de Impacto ambiental dio a conocer los diferentes impactos que afectan al Bosque Protector “La Perla”, destacando que el medio más afectado es el medio biótico debido a las diversas actividades que se realizan cercanas al bosque como es la extracción que palma africana.
El estudio del Índice de Calidad de Agua (ICA) de los ríos que atraviesan el Bosque Protector “La Perla”, dio como resultado un índice de calidad media a excepción del Río Basiliscus y Río Carinesis que tienen un Índice de Calidad de agua mala.
Conclusiones

## Slide 51: RECOMENDACIONES

## Slide 52
Es importante el impulso y fortalecimiento de estudios sobre los niveles de contaminación del agua, enfocándose en el análisis de parámetros como aceites y grasas, debido a que el Bosque Protector “La Perla” colinda con empresas extractoras de Palma Aceitera.
Es necesaria la implementación de leyes por parte de entes reguladores como el Ministerio de Ambiente, que den pautas sobre agentes contaminantes y niveles máximos permisibles. Además de la realización de controles continuos a las diferentes empresas dedicadas a la extracción de palma aceitera y sus descargas a los cuerpos de agua.
Recomendaciones

## Slide 53
Es de vital importancia que el Gobiernos Municipal de la Concordia, levante información cartográfica básica y temática a una escala adecuada (1:5000) del Bosque Protector “La Perla”.
Se recomienda la implementación del Plan de Manejo Ambiental propuesto, procurando que los diferentes programas se lleven a cabo como la gestión de desechos sólidos y líquidos, el control y monitoreo de las descargas a los ríos.
Es muy importante que el Bosque Protector “La Perla” asigne personas que se encarguen de realizar charlas y conferencias a las personas que lo visitan, creando conciencia ecológica.
Recomendaciones

## Slide 54: GRACIAS