## Slide 1: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL SEMIACTIVO DE VIBRACIONES USANDO FLUIDOS MAGNETOREOLÓGICOS PARA EL LABORATORIO DE MECANISMOS Y SERVOMECANISMOS DEL DECEM

## Slide 2: Objetivos
Diseñar el amortiguador magnetoreológico.
Automatizar el conjunto mecánico.
Desarrollar la interfaz HMI
Realizar el control sobre el amortiguador magnetoreológico.

## Slide 3: Condiciones de Funcionamiento
Se utilizará diferentes muestras de fluido magnetoreológico (FMR), que contengan 0, 10, 20, 30, 40% de partículas de acero.
Variando por pasos el voltaje que ingresa al electroimán del amortiguador MR desde 0, 2, 4 6, 8, 10 hasta 12 voltios.

## Slide 4: INTRODUCCIÓN

## Slide 5: Materiales inteligentes
Los materiales inteligentes, son aquellos que manifiestan un cambio en sus propiedades o en su forma como respuesta a los estímulos del entorno en el que se encuentran.
Estos estímulos externos (físicos o químicos) pueden ser tales como la presión, temperatura, humedad, pH, campos eléctricos o magnéticos, etc.

## Slide 6: Clasificación de materiales inteligentes en función de estimulo y respuesta (actuadores)
Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Fundación OPTI Octubre 2011

## Slide 7: Fluidos magnetoreológicos

## Slide 8: Áreas de Aplicación

## Slide 9: DISEÑO DEL SISTEMA MAGNETOREOLÓGICO

## Slide 10: Parámetros del fluido magnetoreológico
La naturaleza de las partículas
La concentración de las partículas
La densidad de las partículas
La distribución y tamaño de las partículas
La naturaleza del fluido portador
La densidad del fluido portador
La viscosidad del fluido portador

## Slide 11: Obtención del fluido magnetoreológico
Selección del material
Partículas de acero
Recolección de partículas

## Slide 12: Primer procesamiento de las partículas
Secado
Pulverizado
Primer Filtrado

## Slide 13
Estereomicroscopio
Ampliación 4X
Microscopio Óptico
Ampliación 10X
Primer Análisis

## Slide 14: Segundo procesamiento de las partículas
Segundo filtrado
Calcinación

## Slide 15: Granulometría
Determinar en forma cuantitativa la distribución de las partículas de acero de acuerdo a su tamaño, mediante tamizado con mallas normalizados
Se realizó la granulometría con 4 muestras de 250 gr de partículas metálicas, utilizando un conjunto de 14 tamices, a partir de la malla # 20, que tiene una abertura de 850 um, hasta la malla # 400, con una abertura de 38 um.

## Slide 16
Se obtuvo un 67% del total de las muestras, equivalente a 670 gr de partículas de acero con tamaño de grano de hasta 106 um.

## Slide 17: Obtención del fluido portador
SAE 20W-50
Grado SAE | 20W-50
Numero de Producto | 223397
Gravedad API | 29,0
Viscosidad, Cinemática cst a 40 oC cst a 100 oC | 157,8 17,5
Índice de Viscosidad | 119,0
Punto de Inflamación, oC(oF) | >205(401)
Punto de Escurrimiento, oC(oF) | -24(-11)
Ceniza Sulfatada, wt % | 0,9
Numero Base, ASTM D2896 | 8,5
Fosforo, wt % | 0,077
Zinc, wt% | 0,088
Magnesio, wt % | 0,004

## Slide 18: Viscosidad
La viscosidad se puede definir como la resistencia de los fluidos a fluir

## Slide 19: Selección del método de medición para la viscosidad
Viscosímetro de caída libre.
Viscosímetro Saybolt.

## Slide 20
El viscosímetro Brookfield

## Slide 21: Ensayos de medición de viscosidad en un FMR
Preparar el viscosímetro de Brokfield.
Preparar la muestra de FMR .
  Aceite SAE 20W50;
  .
% de concentración | Gr de partículas metálicas
10 | 63,5
20 | 127,1
30 | 190,7
40 | 254,2

## Slide 22
Determinar el spindle y la velocidad a la que este debe girar.
Colocamos el electroimán a una distancia apropiada de separación del spindle.
Procedemos a la medición de la muestra de FMR, Voltaje : 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 v.

## Slide 23: Primer Ensayo
Muestra de 700ml de FMR con una concentración del 5% en volumen.
Spindle s64; velocidad de corte de 0,3 RPM: medición inestable
Spindle s63; velocidad de corte de 10 RPM: medida no era reproducible, variación de un ±3cp.
Spindle s62; velocidad de corte de 20 RPM: mayor precisión y obtener medidas reproducibles.

## Slide 24: Segundo Ensayo
Muestra de 700ml FMR con una concentración del 10% en peso. (spindle s62; 20 RPM).
Distancia del electroimán: (10 a 20 mm).
La muestra de FMR presenta sedimentación.

## Slide 25: Resultados
El aceite SAE 20W50, sin concentración: viscosidad constante (313cp).
Comparación entre muestras de FMR.
Chart: Comparación entre FMR
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
Concentración 10% | 440 | 443 | 446 | 453 | 461 | 465 | 471
Concentración 20% | 447 | 449 | 453 | 459 | 470 | 476 | 482
Concentración 30% | 459 | 461 | 465 | 471 | 488 | 495 | 500
Concentración 40% | 489 | 492 | 498 | 506 | 519 | 531 | 536

## Slide 26: Diseño del sistema mecánico del amortiguador MR.
Diseñar un amortiguador que permita el acoplamiento de un electroimán.
Acoplar el amortiguador a la estructura metálica que se tiene.
Facilidad para utilizar diferentes fluidos magnetoreológicos.

## Slide 27: Desmontaje de los componentes mecánicos del amortiguador
Amortiguador estándar de motocicleta, con una longitud de 350mm

## Slide 28: Adaptación de los componentes mecánicos del amortiguador
Vástago
Es un elemento mecánico móvil.
Permite que se produzca el efecto de amortiguamiento.
Actúa como núcleo del electroimán (acero),
Permite un mayor número de líneas de fuerza y menor saturación magnética.

## Slide 29
Limitador de flujo
Genera oposición al movimiento del fluido.
Direcciona al fluido con las líneas de fuerza del campo magnético.
De las dimensiones de sus orificios depende el coeficiente de amortiguamiento.
Es necesario colocar un cojinete de bronce:
  Centrar al pistón.
  Aislar al cilindro del circuito magnético.
  Reduce la fricción.

## Slide 30
Carrete
Forma geométrica cilíndrica.
Las líneas magnéticas alinean a las partículas.
En este se colocará el bobinado.
Actúa como aislante entre el núcleo y el conductor eléctrico. (Grillón)

## Slide 31
Cilindro
Se realizó un roscado para conseguir un cierre hermético y además nos permita abrir y cerrar el amortiguador.
Se colocó un empaque de caucho circular en una cavidad mecanizada en la tapa del cilindro.

## Slide 32: Montaje de los componentes mecánicos del amortiguador
Colocamos y aseguramos los componentes en el vástago.
Verificamos que el electroimán este funcionando.
Colocamos el vástago en el cilindro.

## Slide 33
Colocamos el FMR, de acuerdo a la capacidad que el amortiguador posee.
Colocamos cinta de teflón alrededor de la rosca de la tapa del cilindro, para evitar que existan fugas.
Una vez realizado todos los ajustes, debemos realizar las verificaciones respectivas.

## Slide 34: Diseño del sistema eléctrico del electroimán
Elegir un buen material ferromagnético.
Calcular la corriente necesaria para generar un campo magnético.
Elegir el calibre de conductor adecuado.
Características del Electroimán | 
Voltaje (v) | 12
Intensidad (A) | 1
Numero de vueltas | 1504
Inducción Magnética (T) | 6,29
Flujo Magnético (Wb) | 
Diámetro del conductor (mm) | 0,3211
Cable AWG No. | 28
Numero de capas | 16
Características del Electroimán | 
Voltaje (v) | 12
Intensidad (A) | 1
Numero de vueltas | 1504
Inducción Magnética (T) | 6,29
Flujo Magnético (Wb) | 
Diámetro del conductor (mm) | 0,3211
Cable AWG No. | 28
Numero de capas | 16

## Slide 35: ANÁLISIS DEL SISTEMA MECÁNICO

## Slide 36: Descripción de la estructura metálica

## Slide 37: Montaje del amortiguador magnetoreológico
Se diseño un mecanismo de giro que:
Permite acoplar el desplazamiento rectilíneo del pistón al movimiento angular del sistema.
No significa un aumento considerable en la longitud del amortiguador
Fácil fabricación.

## Slide 38: Montaje del motor
El motor es el elemento que genera el movimiento y determina la velocidad y frecuencia de las oscilaciones que ingresa en el sistema.
Para colocar el motor en la estructura :
  Se utilizó una placa de 160 x 80 x 5 mm.
  Se diseñó un eje para transmitir el movimiento.

## Slide 39: Obtención de los parámetros del sistema
Para realizar el análisis del funcionamiento del sistema, es necesario obtener los parámetros que actúan directamente en el sistema:
k: Constante del muelle o resorte.
c: Coeficiente de amortiguación del amortiguador.
m: Masa de suspendida del sistema.

## Slide 40: Ensayo para la medición de la constante del resorte
Diámetro (mm) | 55
Espesor (mm) | 5
Longitud resorte (mm) | 145
Masa (Kg) | Fuerza (N) | Longitud inicial (mm) | Longitud final (mm) | ∆L (mm) | K (N/m) | 
 |  |  |  |  | Resultado | Media
1 | 12,94 | 145 | 142,17 | 2,83 | 4566,84 | 4434,03
2 | 22,75 | 145 | 139,83 | 5,17 | 4403,11 | 
3 | 32,56 | 145 | 137,83 | 7,17 | 4543,17 | 
4 | 42,37 | 145 | 135,17 | 9,83 | 4308,75 | 
5 | 52,18 | 145 | 133 | 12 | 4348,28 | 
Datos y resultados del ensayo en el resorte

## Slide 41: Ensayo para la medición del coeficiente de amortiguación
Masa (g) | Distancia = 35 mm |  | v (m/s) | c (N x s/m) | Promedio (N x s/m)
 | t1 (s) | t2 (s) |  |  | 
500,00 | 0,8 | 0,81 | 0,0435 | 184,79 | 176,18
600,00 | 0,7 | 0,72 | 0,0493 | 182,88 | 
700,00 | 0,61 | 0,63 | 0,0565 | 177,08 | 
800,00 | 0,51 | 0,51 | 0,0686 | 159,96 | 
Datos del ensayo en el amortiguador con un FRM al 0%

## Slide 42
Datos del ensayo en el amortiguador con un FRM al 10%
Masa (g) | Distancia = 35 mm |  | v (m/s) | c (N x s/m) | Promedio (N x s/m)
 | t1 (s) | t2 (s) |  |  | 
1000 | 0,8 | 0,81 | 0,0435 | 297,61 | 315,48
1500 | 0,61 | 0,64 | 0,0560 | 318,65 | 
2000 | 0,52 | 0,5 | 0,0686 | 331,49 | 
2500 | 0,35 | 0,4 | 0,0933 | 296,30 | 
Masa (g) | Distancia = 35 mm |  | v (m/s) | c (N x s/m) | Promedio (N x s/m)
 | t1 (s) | t2 (s) |  |  | 
1500 | 0,78 | 0,75 | 0,0458 | 390,03 | 394,09
2000 | 0,61 | 0,6 | 0,0579 | 393,24 | 
2500 | 0,52 | 0,49 | 0,0693 | 399,01 | 
3000 | 0,41 | 0,4 | 0,0864 | 376,76 | 
Datos del ensayo en el amortiguador con un FRM al 20%

## Slide 43: Análisis del conjunto mecánico
Modelo dinámico

## Slide 44
Transmisibilidad (TR): Es la razón que existe entre las amplitudes de vibración del sistema y la vibración de la base .

## Slide 45
Modelo Mecánico.
Determinar las magnitudes de las fuerzas, frecuencia y la amplitud de oscilaciones que se produce en el sistema
Comprobar el funcionamiento adecuado del conjunto mecánico.
Se utilizó el software Working Model. (Parámetros y dimensiones).

## Slide 46
Cargas producidas por el amortiguador (Fv)
Cargas producidas por el resorte (Fk)
Potencia del Motor
Desplazamiento de la leva

## Slide 47: SISTEMA ELECTRÓNICO Y DE CONTROL

## Slide 48: Descripción del sistema electrónico
Motor
Tipo: Eléctrico Monofásico 110v
Potencia Nominal: 100 w
Velocidad: 60 RPM
Sentido de giro: Horario
Servicio: Intermitente

## Slide 49
Controlador
Adquisición de señales.
Salidas digitales y PWM.
Compatibilidad.
Alimentación
Interface de comunicación.
Lenguaje de programación.
La robustez.
El precio.
Expandible.

## Slide 50
Sensor SHARP GP2D120x
Salida analógica (Vo)
Alimentación a +5v y GND
Rango efectivo de medida de 4 a 40 cm

## Slide 51
Tarjeta de relés de 4 canales
Relés: AC 250v; DC 30v; 10A
Alimentación a +5v y GND
Posee conectores marcados como IN1, IN2. IN3 (luz) y IN4 (motor) , COM

## Slide 52
Módulo regulador de voltaje DC – DC
Tensión de entrada: 4.5-35V
(12v)
Tensión de salida: 1.25-30 V
(5v)
La corriente de salida es de 2A nominal.

## Slide 53
Tarjeta de control de voltaje.
Salidas M1 y M2 (Electroimán).
Alimentación (12v) en las entradas B+ y B-, tomando en cuenta la polaridad.
El Pin de control S1 (PWM)

## Slide 54: Circuito de potencia

## Slide 55: Circuito de control

## Slide 56: Diseño de la interfaz grafica
Visualizar
Controlar
Analizar
Determinar

## Slide 57
Controles
Indicadores
Calibración

## Slide 58
Gráficas

## Slide 59: Pruebas y mediciones del sistema
    Consideraciones preliminares
Se utilizó un FMR con 20% de concentración.
se colocó al conjunto mecánico en dos posiciones diferentes .
Se determinará los tiempos de reposo máximo del FMR.
Se determinará el porcentaje y el valor de la reducción de las amplitudes de las oscilaciones (0 - 12v).
Se determinará el tiempo de estabilización.

## Slide 60: Pruebas y mediciones: Primera posición
Chart: Tiempo de reposo máximo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15
Rango | 8.2 | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.25 | 8.2 | 8.25 | 8.2 | 8.25 | 8.25 | 8.2

## Slide 61
Chart: Distancia de reducción (mm)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125
0V | 0 | 0.01 | 0.05 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.039 | 0.042 | 0.041 | 0.03 | -0.018 | -0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.027 | -0.05 | -0.01 | 0
8V | 0 | 0.2 | 0.45 | 0.41 | 0.5 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.4 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.4 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.37
9V | 0 | 0.22 | 0.35 | 0.67 | 0.79 | 0.8 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.77
10v | 0 | 0.25 | 0.39 | 0.58 | 0.72 | 0.89 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.2 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
11v | 0 | 0.38 | 0.63 | 0.81 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
12v | 0 | 0.59 | 0.84 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7
Prom 0v | 4.3 | 4.3
Prom 9v | 7.5 | 7.5

## Slide 62
Chart: Porcentaje de reducción (%)
0v | 0.00050188
8v | 0.053659
9v | 0.092509
10v | 0.14216
11v | 0.17169
12v | 0.19961

## Slide 63: Pruebas y mediciones: Segunda Posición
Chart: Tiempo de reposo máximo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15
Rango | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.25 | 5.15 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.15
LI | 8.1 | 8.1
LS | 8.3 | 8.3

## Slide 64
Chart: Distancia de reducción (mm)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125
0V | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0
9V | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11
10v | 0 | 0.075 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.4 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39
11v | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.3 | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.59
12v | 0 | 0.13 | 0.22 | 0.45 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.78

## Slide 65
Chart: Porcentaje de reducción (%)
0v | 7.3964e-05
9v | 0.019505
10v | 0.074313
11v | 0.11316
12v | 0.15051

## Slide 66: Conclusiones
Es importante analizar al FMR, considerándolo como un fluido con una composición y concentración determinada, que posee características y un comportamiento particular, el cual puede tener una variación en cuanto a su viscosidad; ya que si se analiza desde el punto de vista del aceite, este no podría tener un cambio en su viscosidad, sino en su comportamiento dinámico.
A medida que aumenta el porcentaje de concentración de partículas de acero, aumenta su viscosidad inicial y existe un mayor rango en su variación.
Se determinó que a medida que se aplica un campo magnético creciente, el coeficiente de amortiguamiento va aumentando.

## Slide 67
Se determinó que este fluido magnetoreológico necesita de un tiempo de reposo para la reestructuración de las partículas dentro del fluido, por lo que podría compararse con el comportamiento de un fluido tixotrópico, según la clasificación reológica de los fluidos no newtonianos.
Se determinó que este fluido magnetoreológico, aumenta su viscosidad a medida que se incrementa el campo magnético, por lo que se podría comparar con el comportamiento de un fluido reo-espesante (shear-thickenning), según la clasificación reológica de los fluidos no newtonianos.
Se determinó en las pruebas realizadas en la primera y segunda posición, que el sistema permite un valor máximo de reducción de las amplitudes de oscilación, de aproximadamente un 20% y 15% respectivamente, inducido al electroimán de 12 v; y un valor mínimo de 5,4% y 2% correspondiente a cada posición, con un voltaje inducido al electroimán de 8v.

## Slide 68: Recomendaciones
Se recomienda utilizar fluidos magnetoreológicos con concentraciones de porcentajes en peso del 10, 20, 30 y 40% con respecto al fluido, para realizar los ensayos de viscosidad dinámica, de esta manera se asegura una concentración exacta, ya que al tener distintos tamaños de grano, no se lo puede realizar con un porcentaje al volumen
No se recomienda alimentar el electroimán, con valores de voltaje superiores a 12 v y de corriente superiores a 1 A, ya que el electroimán podría llegar a calentarse, elevando la temperatura del FMR e influyendo directamente en las mediciones de su viscosidad.
Se recomienda tomar mediciones con valores de voltaje inducido al electroimán a partir de 8v, valor en el cual se puede apreciar una reducción de la amplitud de las oscilaciones, esto en la primera posición y a partir de 9v la segunda posición.