## Slide 1: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT TODO TERRENO UTILIZANDO EL SISTEMA ROCKER-BOGIE Y TELEOPERADO INALÁMBRICAMENTE PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE”
Diego Paúl Quezada Cepeda

## Slide 2: JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO:
En la locomoción de robots se busca negociar terrenos para alcanzar objetivos pero no solo eso, sino que éste desplazamiento debe ser:
  Controlado
  Manera fiable, sin la ayuda de un operador humano.
La robótica debe facilitar la interacción de las partes:
  Mecánica
  Electrónica
  Parte de control.
  (todo debe ser correctamente coordinado).
Es por esto que el diseño de la locomoción robótica es una tarea compleja.

## Slide 3: JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO:
El diseño de la locomoción robótica se basa en:
      Vehículos convencionales.
      Intuición.
      Experiencia.
      Rara vez implica un análisis cuantitativo, sobre todo cuando se persigue un nuevo diseño.
      Aproximaciones empíricas pueden dar lugar:
            Rediseño.
            Retrabajo.
            (Hasta lograr la funcionalidad deseada).
            El diseño en el papel puede crecer en complejidad.

## Slide 4: JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO:
            Una evaluación detallada de rendimiento y disposición óptima de los elementos alrededor del chasis es posible sólo después que el robot está totalmente desarrollado y probado .
Con frecuencia el rendimiento del robot es una expectativa.
No existe ninguna teoría, metodología o métricas para el diseño sistemático de ruedas para locomoción robótica.
A pesar de su importancia , el proceso de configuración y diseño de robots móviles no ha sido suficientemente abordado.
Esta tesis está motivada para desarrollar los conocimientos relativos al diseño y la tecnología necesaria para la construcción de un robot todo terreno con el sistema de suspensión Rocker-Bogie.

## Slide 5: OBJETIVOS DEL PROYECTO:
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar los conocimientos relativos al diseño y la tecnología necesaria para la construcción de un robot todo terreno con el sistema Rocker-Bogie que sea teleoperado inalámbricamente con fines investigativos de su movilidad.

## Slide 6: OBJETIVOS DEL PROYECTO:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
  Diseñar los mecanismos adecuados para que el robot pueda movilizarse por un terreno tipo bosque e irregular.
  Programar el robot teniendo en cuenta la mayor cantidad de posibles situaciones a las que el robot puede estar expuesto durante su funcionamiento.

## Slide 7: OBJETIVOS DEL PROYECTO:
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
    Manufacturar el robot según los esquemas y estudios previamente realizados.
    Verificar el correcto funcionamiento del robot.
    Dotar de un robot al laboratorio de robótica para fines académicos fomentando: la innovación y la creatividad; puede ser útil en exposiciones para generar vocación en futuros estudiantes e incentivar a nuevas adecuaciones y mejoras técnicas de este robot.

## Slide 8: ALCANCE DEL PROYECTO:
SISTEMA MECÁNICO:

## Slide 9: ALCANCE DEL PROYECTO:
SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:

## Slide 10: ALCANCE DEL PROYECTO:
SISTEMA DE CONTROL:

## Slide 11: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
SISTEMA DE SUSPENSIÓN ROCKER BOGIE:
  ROCKER (BALANCÍN O BRAZO BASCULANTE)
  BOGIE (DOS O TRES PARES DE RUEDAS MONTADOS SOBRE EJES PARALELOS ENTRE SÍ)
  MECANISMO DIFERENCIAL
  NO TIENE RESORTES
  BAJA VELOCIDAD (MINIMIZAR PERTURBACIONES DINÁMICAS).

## Slide 13: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
DIFERENCIAL MECÁNICO:
  AUTOMOVIL:
  PROPULSAR LAS
  RUEDAS A DIFERENTE
  VELOCIDAD

## Slide 14: DISEÑO DEL ROBOT TODO TERRENO:
SISTEMA MECÁNICO:

## Slide 15: DISEÑO MECÁNICO:
REQUERIMIENTOS:
  Tipo de terreno: Boscoso.
  Sistema de suspensión: Rocker-Bogie.
  Robot pequeño y ligero.
  Robot con capacidad de giro en el propio lugar.
  Tracción en todas las ruedas.
  Robot con elementos visibles para fines académicos.

## Slide 19: DISEÑO MECÁNICO:
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PRINCIPALES:
CONCLUSIÓN:
    SISTEMA DE SUSPENSIÓN: ROCKER – BOGIE
    (A PRIORI SE PENSABA QUE EL MECANISMO LAMBDA PERMITIRÍA SUBIR MÁS LAS RUEDAS AL ATRAVEZAR OBSTÁCULOS).
    DIFERENCIAL MECÁNICO: ENGRANAJES
    (FACILIDAD DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO Y DE SER NECESARIO POR SU FACILIDAD DE MECANIZADO Y FABRICACIÓN)

## Slide 20: DISEÑO MECÁNICO:
SINGULARIDAD DEL MECANISMO:

## Slide 21: DISEÑO MECÁNICO:
ADAPTACIÓN DEL MECANISMO:

## Slide 22: DISEÑO MECÁNICO:
ANÁLISIS ESTÁTICO:

## Slide 23: DISEÑO MECÁNICO:
SIMULACIONES EN COMPUTADOR:

## Slide 24: DISEÑO MECÁNICO:
CRITERIOS DE DISEÑO:
      CONFIGURACIONES QUE MINIMICEN EL DESLIZAMIENTO EN LAS RUEDAS
      HUNDIMIENTO DE LAS RUEDAS EN EL SUELO
      PESO DEL ROBOT
      ESTABILIDAD DEL ROBOT
      VELOCIDAD DEL ROBOT

## Slide 25: DISEÑO MECÁNICO:
RUEDAS DEL ROBOT
11.75

## Slide 26: DISEÑO MECÁNICO:
RUEDAS DEL ROBOT:

## Slide 27: DISEÑO MECÁNICO:
SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

## Slide 28: DISEÑO MECÁNICO:
SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

## Slide 29: DISEÑO MECÁNICO:
DIFERENCIAL MECÁNICO:

## Slide 30: DISEÑO MECÁNICO:
SISTEMA DE DIRECCIÓN MECÁNICA:

## Slide 31: DISEÑO MECÁNICO:
ACOPLE PARA RUEDAS CON EL SISTEMA DE DIRECCIÓN:

## Slide 33: DISEÑO MECÁNICO:
CARROCERÍA

## Slide 34: RESULTADO FINAL DEL ENSAMBLAJE:

## Slide 35: DISEÑO DEL ROBOT TODO TERRENO:
SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:

## Slide 36: DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:
REQUERIMIENTOS:
  Fuentes de alimentación con voltajes de 3.3, 5, 10 y 12 VDC.
  Fuentes de alimentación independientes para los motores.
  El control principal del robot se lo realizará mediante un microcontrolador.
  Diseñar y construir un control remoto empleando: palancas, pulsadores, botones ó switch y luces de aviso.

## Slide 37: DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:
REQUERIMIENTOS:
  La comunicación entre la estación base y el robot deberá ser inalámbrica con un alcance aproximado de 100 m.
  Incorporar una Cámara inalámbrica en el robot.
  Emplear sensores para la medición de distancias e inclinación en el robot.
  Tiempo mínimo de funcionamiento de las baterías: 30 minutos.

## Slide 38: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
MOTORES ELÉCTRICOS:
  MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA.
  MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA.
        Costo mas elevado ya que precisan de fuentes
        de corriente continua (baterías) o dispositivos
        que conviertan la corriente alterna en continua.

## Slide 39: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA EMPLEADOS EN LA ELECTRÓNICA:
  SERVO MOTOR

## Slide 40: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
  MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA EMPLEADOS EN LA ELECTRÓNICA:
    MOTOR PASO A PASO (PAP)

## Slide 41: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
CONTROL DEL SENTIDO DE GIRO DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA:
  RELÉ:
    (Elementos Mecánicos)
  TRANSISTOR:
    (Funcionamiento Electrónico)

## Slide 42: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
CIRCUITO INTEGRADO:

## Slide 43: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
SENSORES DE PROXIMIDAD Y PRESENCIA:
  SENSOR INFRARROJO
      COLOR NEGRO NO ES DETECTADO
  SENSOR ULTRASÓNICO

## Slide 44: DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:
SENSORES:

## Slide 45: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
MICROCONTROLADOR:

## Slide 46: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
TARJETAS ARDUINO:
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN BASADO EN C++ (SÍMBOLOS Y REGLAS)

## Slide 47: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
SELECCIÓN BATERÍAS:
  VOLTAJE DE LOS DISPOSITIVOS VOLTAJE DE LA BATERÍA
  CONSUMO DE CORRIENTE DE LOS DISPOSITIVOS CAPACIDAD DE LA BATERIA EN Ah
  TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS
      EJEMPLO: si se utiliza una batería de 12V, para activar un dispositivo de 10W, durante 10 horas:
      = Capacidad de la batería = 8.3 Amp-h.

## Slide 48
Elementos Químicos | Costo | Peso | Temp. ( °C) | Ciclos | Vida (meses) | Voltaje por celda
Ácido de Plomo | $$ | Muy pesado | -65 to 80 | 300 | 12 | 2.0
Níquel-Cadmio | $$ | Pesado | -20 to 65 | 500+ | 6 | 1.2
NiMH | $$$ | Moderado | -10 to 65 | 500 | 12 | 1.2
Ion - Litio | $$$$ | Ligero | -20 to 60 | 500 | 12 | 3.7
Li-PO | $$$$$ | Ligero | -20 to 60 | 500 | 12 | 3.7
Tabla comparativa de las baterías disponibles en el mercado.

## Slide 49: DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:
MOTORES SELECCIONADOS:
SISTEMA DE TRACCIÓN:
  Alto torque.
  Livianos.
  Bajo consumo de corriente.
SISTEMA DE DIRECCIÓN MECÁNICA:
  Alto torque.
  Precisión de posicionamiento (Control en lazo cerrado).

## Slide 50: DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:
CONTROLADOR DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA:
DRIVER PARA MOTORES
12A continuos, 25A pico por canal.
Soporta hasta 24V de entrada.
Controlador regenerativo síncrono
Switch ultrasónico de frecuencia
Protección térmica y de sobre corriente
Modo de protección de Litio
Modos de entrada: Análoga, R/C, Serial
Tamaño: 2.3” x 3” x .7”, 59 x 75 x 17 mm

## Slide 51: DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:
BATERÍA PARA MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA A 12 V:

## Slide 52: DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:
BATERÍA PARA SERVO MOTORES 6 V:

## Slide 53: DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:
BATERÍA PARA TARJETAS ARDUINO 9,6 V:

## Slide 54: DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:
DIAGRAMAS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA :

## Slide 57: DISEÑO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO:
CONSTRUCCIÓN DEL CONTROL REMOTO:

## Slide 58: DISEÑO DEL ROBOT TODO TERRENO:
SISTEMA DE CONTROL:

## Slide 59: DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL:
REQUERIMIENTOS:
    Modo de operación manual y automático del robot.
    Mando de control inalámbrico (sin cables).
    Interfaz Humano Máquina para visualización de imagen proveniente de la cámara inalámbrica.
    Autonomía del robot. (PIENSA, SENSA Y ACTUA)

## Slide 60: DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL:
SOFTWARE EMPLEADOS EN EL PROYECTO:
  LABVIEW
  IDE DE ARDUINO
  X-CTU

## Slide 61: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA:
      REDES DE ÁREA PERSONAL:
            BLUETOOTH.
            USB INALÁMBRICO.
            RADIO FRECUENCIA.
      REDES DE ÁREA LOCAL MÁS AMPLIA (WLAN – WIFI)
      REDES PARA COBERTURA ENTRE CIUDADES (WAN – GSM, 2G,3G,4G Y LTE)

## Slide 62
 | BLUETOOTH | RF
Mayor inmunidad al ruido |  | *
Bajo consumo de energía | * | 
Menor costo | * | 
Mayor Seguridad |  | *
Mayor alcance |  | *
Mejor topología de red |  | *
Tabla comparativa entre Bluetooth y Radio frecuencia.

## Slide 63: DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL:
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA – RADIO FRECUENCIA

## Slide 64: DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL:
CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS XBEE:

## Slide 65: FUNDAMENTOS BÁSICOS:
SISTEMA DE CONTROL CON LAZO CERRADO:

## Slide 66: DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL:
Arquitectura del programa en la estación base y el robot

## Slide 69: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:
VIDEO

## Slide 70: CONCLUSIONES:
OBJETIVOS PLANTEADOS SE ALCANZARON SATISFACTORIAMENTE
NÚMERO DE MOTORES DEL SISTEMA DE MOVILIDAD
DIFERENCIAL MECÁNICO MANTIENE EQUILIBRADA A LA CARROCERÍA
HOLGURA ENTRE LOS DIENTES DE LOS ENGRANAJES
COMUNICACIÓN HALF DUPLEX XBEE
CABLES NEGATIVOS (GND- TIERRAS) DE LAS BATERÍAS DEBEN ESTAR CONECTADOS.
RADIOFRECUENCIA – ALCANCE
RUEDAS CON CAUCHOS LABRADOS MAS PROFUNDOS – MAYOR TRACCIÓN RUEDAS

## Slide 71: RECOMENDACIONES:
PEGAMENTO: FIJADORES PARA TUERCAS.
MATERIALES LIVIANOS PERO RESISTENTES.
BATERÍAS INDEPENDIENTES.
ENGRANAJES CON CHAVETEROS O PERNOS PRISIONEROS.
DISTRIBUCIÓN DE CABLES – PRECAUCIÓN CON RUIDO ELECTROMAGNÉTICO.
EN JUNTAS SOLDADAS - DISEÑAR SOPORTES O REFUERZOS PARA EVITAR DEFORMACIONES EN CIERTOS PUNTOS DE LAS PIEZAS FABRICADAS.

## Slide 72: GRACIAS POR SU ATENCIÓN
FIN