## Slide 1: CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECATRÓNICO TEMA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PROTOTIPADORA CNC QUE REALIZA EL RUTEO DE PISTAS Y EL TALADRADO DE CIRCUITOS IMPRESOS UTILIZANDO PROCESAMIENTO DE IMÁGENES EN LABVIEW. AUTORES: ARÉVALO MONCAYO, DANILO RAÚL HERMOSA OCAMPO, DIANA CAROLINA DIRECTOR: ING. FERNANDO OLMEDO CODIRECTOR: ING. ALEJANDRO CHACÓN

## Slide 2: Introducción
Un circuito impreso (PCB) es una placa constituida por dos materiales, uno conductor y otro aislante , que es utilizada para conectar eléctricamente distintos elementos que conforman el circuito.
Existen una variedad de procedimientos para realizar circuitos impresos, algunas técnicas son: marcador con tinta indeleble, cintas plásticas adheribles, papel transfer, luz ultravioleta y mecanizado con fresadoras.

## Slide 3: Definición del Problema
Inconvenientes de la fabricación de circuitos impresos con métodos manuales:
  Utilización de químicos como el cloruro férrico que resultan perjudiciales para la salud.
  Tiempo y el esfuerzo invertido por los estudiantes
  Los circuitos cada día presentan mayor densidad lo que exige mayor exactitud y precisión.

## Slide 4: Justificación e Importancia
Chart: 
| SI | NO
 | 29 | 1
El 96.67 % de los estudiantes ha realizado circuitos impresos con la tecnología THT (de agujeros pasantes) y utilizando el proceso de Papel Transfer (Planchado y Ataque Químico).

## Slide 5: OBJETIVOS
Objetivo General:
Diseñar y construir una prototipadora CNC que realice el ruteo de pistas y el taladrado de circuitos impresos con montaje THT, utilizando una interfaz gráfica y procesamiento de imágenes.

## Slide 6
Objetivos Específicos:
Diseñar el sistema mecánico con alta precisión de posicionamiento.
Diseñar el sistema de control y comunicación utilizando un microcontrolador.
Seleccionar los motores y los drivers para el control de los mismos.
Diseñar el software de programación en la PC que realizará el procesamiento de imágenes y generación automática de código G.
Diseñar el protocolo de comunicación para la transmisión de datos entre la PC y el microcontrolador
.
Diseñar el código de programación del microcontrolador que permitirá la interpretación y ejecución de código G.

## Slide 7: Fabricación de Circuitos Impresos por Fresado
Aislar las pistas del resto del cobre circundante mediante el fresado de su contorno lateral.
Emplea fresadoras de control numérico y sistemas CAD CAM que procesan la información de los archivos para el mecanizado automático

## Slide 8: Descripción General del Proyecto
PROCESO DE DISEÑO

## Slide 9: Especificaciones de Diseño
Despliegue de la función calidad QFD
  Requerimientos o necesidades del Cliente
  Prioridades
  Requerimientos Técnicos
  Matriz Correlación
  Comparación con la competencia
  Importancia Requerimiento
  Evaluación de Ingeniería
2
4
5
7

## Slide 10
Parámetro | Especificación
Dimensión Máxima del material | 260 x 240 mm (Formato D3)
Área de Trabajo | 352 x 268 mm
Precisión | 0.1 mm
Repetibilidad | ± 0.1 mm
Velocidad de Taladrado | 30 Agujeros/min
Velocidad (Travel Speed) | 500 mm/min
Motores | Paso a paso 12 kg.cm (lazo abierto)
Peso | 30 kg
Interfaz de comunicación | USB HID
Software | Procesamiento de Imágenes
Considerando:
Horario de atención de los laboratorios es de 7:30 am a 5:00 pm (9 horas y 30 min)
Cada curso tiene 2 horas de laboratorio por semana
El tiempo promedio de fresado y taladrado de 1 circuito impreso seria aproximadamente de una hora y que la máquina no está diseñada para realizar circuitos en serie, se determina que la prototipadora realizará 5 placas por día.

## Slide 11: Sistema Mecatrónico

## Slide 12: DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO
Fases del Diseño Mecánico
Recopilación de toda la información pertinente para la creación del prototipo y formulación de varias alternativas de solución. Después de analizar y comprar las alternativas se selecciona la mejor de ellas.

## Slide 13
Ciclo de Producto Típico

## Slide 14: Sistema de Movimiento Lineal
La prototipadora CNC tendrá tres ejes. Dos de ellos se asocian al movimiento en el plano horizontal (movimiento longitudinal y transversal), mientras que el tercero es el desplazamiento vertical del cabezal de la máquina.

## Slide 15
Para lograr el movimiento en cada uno de los ejes se debe seleccionar actuadores mecánicos, los cuales convierten el movimiento rotativo del motor en movimiento lineal
Husillos de bolas
Transmisión por
piñón cremallera
Accionamiento por
motor lineal
Selección:
Sistema de transmisión de movimiento por husillo de bolas
Longitud máxima del husillo es 450 mm
Opción más económica.
Garantiza una marcha suave
Mínimo rozamiento
Aceptable velocidad de trabajo.

## Slide 16: Cálculos de Ingeniería
Potencia del motor portaherramientas
  Potencia en fresado
  Potencia en taladrado
Diseño de guías lineales
  Dimensionamiento del diámetro del eje Z
  Dimensionamiento del diámetro del eje Y
  Dimensionamiento del diámetro del eje X
Husillo de Bolas
Torque Requerido

## Slide 17: Potencia Motor Porta-herramientas
La potencia que fue calculada para cada caso es:
Fresado: 9.49 W
Taladrado: 26.16 W
Por lo tanto la potencia del motor portaherramientas
debe ser mayor a:
              26.16 W

## Slide 18: Dimensionamiento del Diámetro de los Ejes
Para calcular el diámetro del eje se requiere calcular el momento flector máximo al que está sujeto el eje, este depende de la posición en la que se encuentren los rodamientos y del valor de las fuerzas resultantes sobre el eje.
Proceso de dimensionamiento:
  Fuerzas en la herramienta
  Fuerzas resultantes: Taladrado
  Fuerzas resultantes: Fresado
  Momento Flector máximo
  Diámetro del Eje
Guía 1
Guía 2

## Slide 19: Fuerzas sobre la herramienta
Lz
Placa de Circuito Impreso

## Slide 20: Diámetro de los Ejes
Datos de entrada:
Ecuaciones:
Resultados:

## Slide 21
Eje Y:
Eje X:
mm

## Slide 22: Selección del husillo de Bolas:
Velocidad A
=1200 mm/min*1pulg/25.4 mm
=47.24pulgmin
Todos diámetros de los husillos que están sobre y a la derecha de la intersección son adecuados para esta aplicación. En el Catálogo de la página Techno. Inc, el código 37122 corresponde a un husillo de bolas con diámetro de 3/8 pulgada. Por lo tanto elegiremos un husillo con un diámetro mayor al obtenido (16 mm)
Longitud entre soportes
Soporte Husillos
SELECCIÓN DEL DIÁMETRO

## Slide 23: Selección Husillo de Bolas
Selección de nivel de precisión por aplicación
Combinaciones estándar del eje de husillo y paso (mm)
Combinaciones estándar de diámetros exteriores y pasos de los ejes de husillo (husillos de bolas que cumplen con los estándares DIN)
C0 a C5
Linealidad
direccionalidad
C7 a C10
error de distancia
de recorrido

## Slide 24: Torque Requerido
      Acelerar el peso
      Acelerar el husillo
      Acelerar el rotor del motor
      Vencer la fuerza de fricción
)
D=
L=
El torque necesario para acelerar el sistema

## Slide 25: Selección de Elementos
Ejes
Rodamientos Lineales
SCS16UU y SCS16LUU.
SFU1605-C7
SFU1204
Acople Flexible
Acoplamiento de Mordaza
Motor a Pasos NEMA 23
Rodamiento de Ranura
profunda
6800 zz
Husillos de Bolas

## Slide 26: SISTEMA CAD CAM
Diseño asistido por ordenador (CAD)

## Slide 27: CAE -Ingeniería Asistida por Ordenador
MÉTODO ANÁLISIS POR F.E.M
Comprobar que no se sobrepasan los esfuerzos límites en las guías y en la estructura
Determinar la deflexión máxima de los ejes.
3.5 Mpa < 84 Mpa.
16 Mpa< 84 Mpa.

## Slide 28: CONSTRUCCION DE PIEZAS
Aleación Aluminio 6063
Resistencia mecánica
Durabilidad
Resistencia a la corrosión.
Duralón
Rigidez
Dureza,
Ductilidad
Manufacturabilidad.

## Slide 29: ENSAMBLE
Acople Husillo Motor

## Slide 30: Sistema de Control

## Slide 31
Diagrama de bloques de los componentes del sistema:

## Slide 32
Microcontrolador:

## Slide 33: Control de posición y velocidad
Frecuencia
Velocidad
Posición
Flancos

## Slide 34: Interpolación lineal – G00/G01

## Slide 35
Componentes de la velocidad lineal:
d = distancia total a recorrer.
V = velocidad lineal de avance de la herramienta.
t = tiempo total que toma recorrer la distancia d.
Δx, Δy, Δz = distancia a recorrer en cada eje.
Vx, Vy, Vz = Velocidad de avance en cada eje.
nvx, nvy, nvz = Cantidad de interrupciones
necesarias para alcanzar velocidad de avance en cada eje.
T0 = Tiempo de interrupción por desbordamiento del Timer0

## Slide 36: Control Velocidad Motor Porta-herramientas
Inicializar: Ejecuta los comandos necesarios para configurar los valores iniciales para el Timer 2 y el módulo PWM. Solo se utiliza al inicio del programa.
Ciclo de Trabajo: Con esta función se pude indicar el porcentaje que se desea del ciclo de trabajo, variando este valor se puede mover el motor DC a diferentes velocidades.
Iniciar: La onda PWM se activa.
Detener: La onda PWM se desactiva.
Procedimientos PWM:
Módulo
PWM

## Slide 37: Software

## Slide 38
Software:
Diseño conceptual
Datos del programa
Arquitectura del programa
Interfaz Hombre-Máquina
Diseño procedimental

## Slide 39
Datos del programa:
Imágenes
Herramientas
Generación de código G
Ejecución del código G
Pixeles X
Pixeles Y
Longitud X
Longitud Y
Imagen
Brocas
Fresas
Espesor del PCB
Profundidad de fresado
Agujeros
Pistas
Fresa de borde
Código G
Tiempo
Cero de pieza X
Cero de pieza Y
Cero de pieza Z
Posición X
Posición Y
Posición Z
Emisión USB
Recepción USB
Línea de código G

## Slide 40
Arquitectura del programa:

## Slide 41
Localización de agujeros

## Slide 42
Identificación de pistas

## Slide 43
% | Bandera de inicio de programa
:1000 | Programa número 1000
G17 | Plano XY
G21 | Unidades mm
G40 | Cancelar compensación
G54 | Memoria cero de pieza G54
G80 | Cancelar ciclos enlatados
G90 | Coordenadas Absolutas
G94 | Avance mm/min
Códigos G - Encabezado
Códigos G - Taladrado
Códigos G - Cambios de herramienta y finalización
G80 | Cancelar ciclos enlatados
G81 | Secuencia de taladrado
G99 | Activar nivel R
G98 | Activar nivel Inicial
G00 | Interpolación lineal rápida
G01 | Interpolación lineal estándar
M03 | Encendido del motor portaherramientas sentido horario
M05 | Apagado del motor portaherramientas
M06 | Cambio de herramienta
M30 | Finalización del Programa CNC
G28 | Posición referencial HOME
Códigos G - Fresado
Generación de código G

## Slide 44
Comunicación USB
Comunicación | USB
Clase | HID
Versión | 2.0
Tipo | Full-Speed
Velocidad | 12 Mbps
mchid.dll

## Slide 45
Protocolo de comunicación
El protocolo de comunicación se refiere a las reglas y procedimientos que se siguen para comunicar el computador con el microcontrolador.

## Slide 46: Conclusiones
Se diseñó y construyó la prototipadora ESPE-MCT001 con tres ejes de posicionamiento, la cual implementa tecnología de mecanizado controlado por CNC y procesamiento de imágenes, lo que redujo el tiempo en un 40% en relación con la fabricación de circuitos impresos por métodos convencionales y facilitara la elaboración de circuitos impresos a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica.
El diseñó del sistema mecánico de la prototipadora CNC se realizó en base a los requerimientos técnicos obtenidos de la matriz QFD (Quality Function Deployment) y cumplió con el requerimiento más importante que es la precisión de 0.1 mm, debido a que se utilizaron guías lineales y husillos de bolas de precisión.

## Slide 47
Para el proceso de diseño y construcción se utilizaron herramientas de ingeniería de vanguardia como son el CAD para el diseño del prototipo, el CAE para la evaluación del mismo y el CAM para el proceso de la fabricación de partes.
Se desarrollaron los algoritmos necesarios para el procesamiento de imágenes utilizando las herramientas del módulo de visión de LabVIEW, lo que permitió determinar con exactitud las coordenadas pistas y agujeros de un circuito impreso, para la generación de código G.
Conclusiones

## Slide 48: Conclusiones
Se diseñó el sistema de control para el posicionamiento y velocidad de los tres motores mediante la creación de un algoritmo de interpolación lineal y su codificación en un microcontrolador que a su vez interpreta el código G recibido del computador.
Se desarrolló el protocolo de comunicación entre el computador y el microcontrolador, este protocolo cumple con las características deseadas pues opera mediante el estándar USB y permite la ejecución de código G y visualización de los parámetros de movimiento de la máquina en tiempo real.

## Slide 49: Recomendaciones
Se recomienda que el área de Mecatrónica del Departamento de Energía y Mecánica continúe con la investigación y proponiendo temas de iniciación científica en el campo de la tecnología CNC y visión artificial que redundará en el mejoramiento, industrial del país. Esta tecnología bien podría servir en campos como la industria de: Mecanizado 3D en distintos materiales (madera plástico, PVC, etc.), grabados, fabricación de moldes, joyería, fabricación de armarios y gabinetes eléctricos, etc.

## Slide 50: Recomendaciones
Otro tema de investigación podría ser el fresado simultáneo en dos ejes de circuitos de doble capa, con el fin de disminuir el tiempo de fabricación; o en lugar de fresado se podría analizar cuán conveniente es utilizar tecnología láser.
Se podrían realizar proyectos en la asignatura de diseño mecatrónico que consistirían en la implementación de un controlador mach3 para mecanizado 3D.
Se recomienda realizar la investigación acerca del control de profundidad de fresado en las placas de circuito impreso, detección automática del cero de pieza y cambio de herramientas automático.

## Slide 51: Gracias!