## Slide 1
BIENVENIDOS

## Slide 2
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA DIDÁCTICA PARA MECANIZADO ELECTROQUÍMICO DE METALES, CON UNA CORRIENTE DE 75 AMPERIOS
DIEGO ARMANDO LEÓN BRAVO
ERIK FERNANDO ESTRADA HERNÁNDEZ
DIRECTOR: ING. SANTIAGO CASTELLANOS
CODIRECTOR: ING. HERNÁN OJEDA
Sangolquí, 2014

## Slide 3
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  ANTECEDENTES
PROBLEMA
El laboratorio de Procesos de Manufactura NO cuenta con equipos que permitan impartir prácticas de Procesos de Manufactura No Convencionales.
SITUACIÓN ACTUAL
La exigencia de la industria obliga al desarrollo de nuevas tecnologías para satisfacer las limitaciones generadas por los procesos de manufactura convencionales.
DESCRIPCIÓN
Los métodos no convencionales de manufactura se caracterizan por la insensibilidad a la dureza del material de trabajo y principalmente emplean métodos químicos y eléctricos.

## Slide 4
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
El Laboratorio de Procesos de Manufactura no cuenta con equipos para la realización de prácticas en procesos no convencionales, por lo que es necesario el desarrollo de una máquina que cumpla los requerimientos necesarios para la enseñanza de técnicas de mecanizado electroquímico.
  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

## Slide 5
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
Desarrollar una máquina didáctica para mecanizado electroquímico que cuente con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, junto con guías de prácticas de laboratorio y manual de operación, de manera que asegure la compresión de los estudiantes en el desarrollo de las prácticas y funcionalidad del equipo.
  ALCANCE DEL PROYECTO

## Slide 6
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
Diseñar y construir una máquina para mecanizado electroquímico de metales con una corriente de 75 amperios, que permita realizar perforaciones y marcados, como prácticas en el laboratorio de Máquinas Herramientas del DECEM
  OBJETIVOS
  OBJETIVO GENERAL
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Investigar y analizar los parámetros y requerimientos de los procesos de mecanizados electroquímicos.
Analizar y desarrollar un equipo didáctico para el proceso de mecanizado electroquímico.
Implementar el sistema de mecanizado electroquímico en el laboratorio de Procesos de Manufactura y verificar su correcta operación.
Desarrollar las guías de prácticas de laboratorio y un manual de operación de la máquina.

## Slide 7
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  El Mecanizado Electroquímico (ECM) es un proceso de manufactura no convencional que se basa en el principio de la electrólisis.
  El ECM se caracteriza por permitir el desbaste de cualquier material conductor, sin importar su dureza, forma geométrica y sin desgaste del electrodo de trabajo.
  La Ley de Faraday indica que la cantidad de metal que se elimina en el ánodo, es función de la intensidad de corriente y del tiempo de experimentación
  INTRODUCCIÓN

## Slide 8
  Los parámetros analizados que determinan la capacidad de la maquina y considerados en la calibración de la máquina son:
    Caudal
    Concentración de electrolito
    Temperatura de electrolito
    Intensidad de corriente eléctrica
    Distancia entre electrodos
    Velocidad de avance de la herramienta
    Área y forma geométrica a mecanizar
    Tipo de material
    Profundidad a maquinar en la pieza de trabajo
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
En este trabajo se presenta el diseño y construcción de una máquina de Mecanizado Electroquímico Didáctica.

## Slide 9
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  ESQUEMA DEL SISTEMA DE ECM

## Slide 10
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  La máquina tiene un esquema que permite de manera fácil y didáctica una interacción con el operario.
  Se conforma de dos módulos generales: un modulo de maquinado y un módulo controlador.
  DISEÑO DE LA MÁQUINA

## Slide 11
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  Dentro de los módulos generales, la máquina cuenta con 6 módulos funcionales para su diseño que son:
  1. Estructura, área de trabajo, soporte de pieza y sujeción de herramienta (electrodo).
  2. Módulo de circulación de fluido electrolítico.
  3. Módulo de fuente eléctrica.
  4. Módulo de alimentación y de control.
  5. Módulo de avance de la herramienta
  6. Módulo de seguridad

## Slide 12
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  Módulo de trabajo:
  Altura total: 1.75m.
  Altura área de trabajo: 1.25m.
  1. ESTRUCTURA, ÁREA DE TRABAJO, SOPORTE DE PIEZA Y SUJECIÓN DE HERRAMIENTA DE TRABAJO.
  Módulo de control:
  Altura total 1.20m.

## Slide 13
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
ÁREA DE TRABAJO
Cubierta por una cabina de vidrio
Contiene:
  Cuba de acrílico para inundar el soporte y la pieza de trabajo.
  Módulo de sujeción y mecanismo de avance del electrodo.
  Sistema de extracción de hidrógeno,
  Ingreso de suministro de electrolito y cables de la fuente eléctrica.

## Slide 14
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
De este sistema depende el acabado superficial de la pieza maquinada.
Función: Inundar la cuba para mejorar la eficiencia eléctrica y conseguir un flujo laminar de electrolito.
Rango de temperatura de trabajo del fluido es entre 15 y 35°C
Todo el sistema de circulación está fabricado con tubería de PVC de 1 pulgada de diámetro.
  2. MÓDULO DE CIRCULACIÓN DE FLUIDO ELECTROLITICO

## Slide 15
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  El proceso trabaja con grandes amperajes en corriente continua (10 – 5000 A), siendo el positivo la pieza de trabajo y el negativo el electrodo-herramienta.
  La fuente eléctrica del sistema es una soldadora TIG tipo inversor de 250 amperios.
  3. MÓDULO DE FUENTE ELÉCTRICA

## Slide 16
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  El sistema de alimentación eléctrica de la máquina es de 220V bifásica, de la cual se distribuye 220V para la fuente eléctrica y 110V para las tarjetas de control del motor paso a paso, la bomba de agua y ventilador.
  El sistema de control cuenta con pulsadores ON y OFF con señal luminosa led, sujetas en una placa de acero inoxidable.
  4. MÓDULO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL

## Slide 17
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  SISTEMA DE CONTROL – Plataforma Virtual.
  Página web que integra una hoja inicial con información general del proceso, una hoja de simulación y un programa de cálculo que genera un reporte del trabajo realizado en formato PDF.

## Slide 18
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
El sistema trabaja con un motor paso a paso controlado a través de un computador, conectado con el módulo de trabajo por medio de un cable DB25 a las tarjetas controladoras del motor.
El computador tiene instalado el programa MACH 3 DEMO –software para automatización–.
  5. MÓDULO DE AVANCE DE LA HERRAMIENTA
Para la remoción de material es importante el control de la velocidad de avance de la herramienta que depende del la tasa de remoción de material MRR.

## Slide 19
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  6. MÓDULO DE SEGURIDAD
Al trabajar con altos amperajes, la seguridad es muy importante en el diseño de la máquina.
Elementos de Seguridad:
Dos botones de paro de emergencia tipo hongo
Switch ON/OFF en cada una de las puertas del área de trabajo.
Protección eléctrica de la bomba que consiste en interruptor de nivel tipo flotador.

## Slide 20
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  ECM - 200
El conjunto de todos los elementos permite configurar el equipo de maquinado electroquímico diseñado denominado: ECM-200

## Slide 21
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  Las pruebas se realizan en acero de baja aleación ASTM A36 y acero inoxidable ASTM S30400, para imprimir marcados y perforaciones de diversas formas geométricas.
  La intensidad de corriente se debe mantener constante en 75 amperios durante el proceso, el aumento de corriente genera sobrecalentamiento en la fuente eléctrica, también se restringe las dimensiones de la pieza de trabajo, a placas de 50mm x 50mm x 1.2 mm.
  Se caracteriza que el proceso se realizara con la pieza de trabajo inundada, de esta manera la eficiencia de corriente eléctrica de la fuente es de 83% y el control del flujo laminar del fluido electrolítico es mayor.
  PRUEBAS

## Slide 22
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  a. Forma Geométrica a Mecanizar
  Objetivo: Determinar el mejor método para maquinar la forma geométrica deseada.
  Mecanizado Directo
  Mecanizado con Restrictor
  Mecanizado con Papel Contact

## Slide 23
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  b. Concentración de Fluido Electrolítico
  El fluido electrolítico tiene como función aumentar la eficiencia de transferencia eléctrica en el proceso.
  La elaboración del electrolito consiste en la mezcla de agua con NaCl (sal). La teoría indica que es recomendable el uso de 100 a 500 g/l
CONCENTRACIÓN | CORRIENTE | TIPO DE SOLUCIÓN
100 g/l | 35 amperios | Insaturada
500 g/l | 75 amperios | Sobresaturada
300 g/l | 75 amperios | Saturada

## Slide 24
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  c. Distancia entre cátodo y ánodo
  Objetivo: Obtener un buen acabado superficial en la pieza maquinada.
  Parámetros: Caudal constante en 0.5 m3/h, sin avance del electrodo y tiempo de maquinado de 1 minuto
  Distancia a 0,5 mm
  Distancia a:
  2, 3, 4 y 5 mm
  Distancia a 6 mm

## Slide 25
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  d. Caudal
  Objetivo: Obtener un buen acabado superficial en la pieza maquinada.
  Parámetros: Distancia constante entre electrodos de 6mm, la concentración del electrolito en 300 g/l., sin avance del electrodo y un tiempo de maquinado de 1 minuto.,
  Las pruebas se realizaron con: a) 0.5 m3/h; b) 0.75 m3/h; c) 1 m3/h
  a) b) c)

## Slide 26
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  e. Velocidad de Avance de la Herramienta
  Para determinar la velocidad de avance del electrodo se necesita saber la velocidad de remoción específica del material (MRR).
  Cada material cuenta con una velocidad de remoción distinta y por lo tanto la velocidad de avance es distinta para cada material.

## Slide 27
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  PRUEBA PARA MARCADO
  Plataforma Virtual

## Slide 28
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  PRUEBA PARA MARCADO
  Código MACH 3 DEMO

## Slide 29
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  PRUEBA PARA PERFORACIÓN
  Plataforma Virtual

## Slide 30
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  PRUEBA PARA PERFORACIÓN
  Código MACH 3 DEMO

## Slide 31
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM
  PIEZAS MAQUINADAS
  Marcado
  Perforación

## Slide 32
La turbulencia del fluido electrolítico genera porosidad en la pieza por el fenómeno de cavitación.
La función del papel contact es aislar eléctricamente y proteger a la superficie de la pieza que no se desea maquinar.
Realizar el proceso con la cuba inundada permite mantener una intensidad de corriente constante y con eficiencia alta dado que al no inundar máximo se obtiene 50 Amp., no constantes.
La velocidad de avance de maquinado es directamente proporcional a la intensidad de corriente continua; a mayor corriente mayor velocidad de avance y menor tiempo de maquinado.
  CONCLUSIONES
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM

## Slide 33
Es necesario filtrar el electrolito antes de verterlo en el tanque reservorio para retener cualquier impureza y partículas de NaCl (sal doméstica), para evitar algún tipo de defecto superficial en la pieza.
Tomar la temperatura del electrolito después de 15 minutos de maquinado para evitar exceder la temperatura de trabajo.
Cambiar la masa de acero inoxidable cuando su desgaste sea visible y no genere contacto eléctrico, que se evidencia en el amperaje alcanzado.
  RECOMENDACIONES
  ELECTROCHEMICAL MACHINING - ECM

## Slide 34
GRACIAS