## Slide 1: PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ALMACENADORA, CONSERVADORA Y DOSIFICADORA DE BOLAS DE PINTURA PARA LA CANCHA DE PAINTBALL ¨EXTREME PAINTBALL FIELD¨, EN EL VALLE DE LOS CHILLOS”
AUTOR: ANDRES PAUL LARA NOVILLO
SANGOLQUÍ, DICIEMBRE 2014

## Slide 2: Que es el Paintball
Actualmente el paintball es un deporte en el que los participantes, utilizan marcadoras, con bolas de pintura (BP.) para impactar y marcar a jugadores u objetivos, dependiendo de cómo se haya decidido jugar entre todos los participantes.
Fuente: (Quito woodsball, 2014) (CQB Y ADRENALINA PAINTBALL FIELD, 2014)

## Slide 3: OBJETIVO
Diseñar y construir una maquina automática que sea capaz de almacenar, conservar y dosificar de 4000 hasta 6000 bolas de pintura, para ser instalada y utilizada en Campos de paintball, lo cual va a mejorar la calidad del servicio, reducir las pérdidas, aumentar las ganancias y generar confianza en los clientes.

## Slide 4: Modalidades del Paintball
Recball
Speedball
Woodsball

## Slide 5: Factores que afectan el Desempeño de las Bolas de Pintura (BP).
Temperatura
Almacenamiento y conservación
Humedad
Luz
Tiempo de almacenamiento
Decantación
Manipulación
Mejorar la calidad de las bolas de pintura.
Conservar las BP., en buen estado y por mayor tiempo.
Permitir que la cancha suministre a sus clientes con mayor precisión la cantidad de bolas especificadas, logrando confianza del cliente y tranquilidad del empresario.
Generar tablas estadísticas que permitan conocer cuál es el número de BP., consumidas y cuál es la utilidad generada.

## Slide 6: Equipo Básico
EQUIPO DE PROTECCIÓN
Máscara
Guantes
Overol
Chaleco de protección
Implementos de juego
MARCADORA
Hoppers
Tanque de aire
Bolas de pintura
EQUIPO ADICIONAL
Fill stations
Compresor de aire
Skubas
Cronógrafo
Material de limpieza y mantenimiento

## Slide 7: Que son las bolas de pintura
Las bolas de pintura son pequeñas capsulas esféricas, las cuales explotan al impactar y provocan la salida de la pintura, para que puedan marcar algún elemento u objetivo. Las BP., son fabricadas con ingredientes no tóxicos biodegradables, y amigables con el ambiente, no provocan envenenamiento.

## Slide 8: Tipos de bolas
Bolas de invierno
Bolas de verano
Bolas reutilizables
Bolas de entrenamiento
Bolas de torneo.

## Slide 9: Loaders o Cargadores
Cargador normal o de gravedad.
Cargador eléctrico o rotor.
Rotor de un cargador marca Valken.

## Slide 10: Sistemas de almacenamiento
Almacenar es un conjunto de actividades que se realizan para guardar y conservar artículos en óptimas condiciones para su utilización.

## Slide 11: Sistemas Eléctricos
Un sistema eléctrico es el recorrido de la electricidad a través de un conductor, desde la fuente de energía hasta su lugar de consumo.

## Slide 12: Sistemas electrónicos
Los sistemas electrónicos tienen su aparición a comienzos del siglo XX con la aparición de los tubos de vacío se pudieron amplificar las señales de radio y los sonidos débiles; el desarrollo de una amplia variedad de tubos para funciones específicas, permitió el desarrollo de las primeras computadoras.

## Slide 13: Sistemas de control

## Slide 14: Diseño y construcción de la máquina
El diseño mecánico y electrónico de una máquina, es una tarea muy compleja, el diseñador debe seguir una secuencia de pasos a partir de algunos datos, que van a conformar su entrada, con lo cual tratara de obtener una solución de ingeniería práctica y funcional que satisfaga un problema particular.
El diseñador debe apoyarse en una gran cantidad de recursos, partiendo desde fuentes de información como libros, papers, estudios y hojas de datos; hasta programas de diseño asistido por computadora, permitiendo el simular y verificar comportamientos ante diferentes condiciones.

## Slide 15: Planteamiento del Problema

## Slide 16: Dosificación de las BP., de manera rápida y exacta.
Dosificacion de las B.P. de manera rapida y exacta
Dispensar las B.P. en los cargadores de las marcadoras
Dispensar las B.P. en Pods.

## Slide 17: Bolas de pintura en las mejores condiciones.
Mantener las B.P. en las mejores condiciones
Temperatura
Humedad
Decantación
Manipulación
RANGO | TEMPERATURA(C) | HUMEDAD(Relativa) | ROTACIÓN
Desde | 15 | 20% | Una vez cada 5 días
Hasta | 30 | 60% | Una vez cada 12 horas

## Slide 18: Reserva de las BP., para 2 semanas de funcionamiento.
Semana | Número de paquetes vendidos | Número de bolas utilizadas
Primera | 20 | 2400
Segunda | 25 | 3000
Tercera | 22 | 2640
Cuarta | 28 | 3360
Total | 95 | 11.400
Semana | Extras 50 | Extras 100 | Extras 250 | Total
Primera | 5 | 2 | 0 | 450
Segunda | 3 | 4 | 1 | 800
Tercera | 4 | 2 | 0 | 400
Cuarta | 2 | 4 | 2 | 1000
Total | 14 | 12 | 3 | 2650
Semana | Número de paquetes vendidos | Número de bolas utilizadas
Primera | 25 | 3000
Segunda | 22 | 2640
Tercera | 15 | 1800
Cuarta | 16 | 1920
Total | 78 | 9.360
Semana | Extras 50 | Extras 100 | Extras 250 | Total
Primera | 4 | 2 | 2 | 900
Segunda | 5 | 1 | 0 | 350
Tercera | 3 | 2 | 0 | 350
Cuarta | 0 | 3 | 0 | 300
Total | 12 | 8 | 2 | 1900
Chart: 
| Promedio semanal de junio | Promedio semanal de julio | Promedio por semana Total | 2 semanas de stock
 | 3512.5 | 2815 | 3163.75 | 6327.5
Promedio semanal de junio | 3512,5
Promedio semanal de julio | 2815
Promedio por semana Total | 3163,75
Dos semanas de stock | 6327,5

## Slide 19: Análisis de alternativas
Características Deseadas | Porcentaje (%)
Bajo costo | 70
Robusta | 40
Buen acabado | 50
Fácil uso | 70
Liviana | 15
Segura y confiable. | 40
Durable | 50
Estética | 15
Fácil mantenimiento | 40
Chart: 
| Bajo costo | Robusta | Buen acabado | Fácil uso | Liviana | Segura y confiable. | Durable | Bonita | Fácil mantenimiento
Porcentaje (%) | 70 | 40 | 50 | 70 | 15 | 40 | 50 | 15 | 40

## Slide 20: Selección material del sistema de almacenamiento

## Slide 21: Matriz morfológica de la selección del material para el sistema de almacenamiento.
SISTEMA | Base principal, Sistema de Almacenamiento |  | 
ÍTEM: Material | Aluminio | Acero Inoxidable | Latón
GRAFICO |  |  | 
VENTAJAS | Reciclable | Resistente(480 a 2.24x10^3 Mpa) | Inmune al Agua salada
 | Gran uso en la industria | Gran uso en la Industria | Color Llamativo(Parecido al oro)
 | Liviano(2,5x10^3 a 2,9x10^3Kg/m^3) | Fácil mecanización(soldadura, troquelado, doblado) | Inoxidable
 | Bajo Costo(1,54 a 1,69 USD/Kg) | Soporta el calor(punto de fusión >1300C) | Propiedad antibacteriana(efecto del cobre)
 | Inoxidable | Inoxidable | Fácil mecanizado(Soldadura, troquelado, doblado)
DESVENTAJAS | Difícil Mecanizado(troquelado, doblado) | Costo muy elevado | Muy pesado(8.9x10^3 a 8.94x10^4 Kg/m^3)
 | Difícil de Soldar(mal acabado superficial) | Pesado(7,6x10^3 a 8.1x10^3 Kg/m^3) | Uso en Bisutería(color dorado)
 | Gran huella ecológica(11.2 a 13.1 kg CO2) |  | No aislante del calor(Buen conductor térmico)
 | No aislante del Calor(Buen conductor térmico) |  | Gran huella ecológica(4.9 a 6.7 Kg CO2)

## Slide 22: Criterios A Evaluar.
 | Criterios a Evaluar |  | 
 |  | Símbolo | Valoración
1 | Manufactura | M | 30
2 | Seguridad | S | 5
3 | Mantenimiento | MT | 5
4 | Costos | C | 15
5 | Tamaño | T | 5
6 | Funcionalidad | F | 10
7 | Piezas estándar | PS | 5
8 | Masa | MA | 10
9 | Sustentabilidad | ST | 15
 |  |  | 100
ÍTEM | CRITERIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TIPOS | M | S | MT | C | T | F | PS | MA | ST | TOTAL
Material | Aluminio | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 58
 | Acero Inoxidable | 26 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 12 | 75
 | Latón | 20 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 14 | 68
Chart: Seleccion del Material
| M | S | MT | C | T | F | PS | P | ST | TOTAL
Material Aluminio | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 58
Material Acero Inoxidable | 26 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 12 | 75
Material Laton | 20 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 14 | 68

## Slide 23: Selección de la forma sistema de almacenamiento
SISTEMA | Base principal, Sistema de Almacenamiento |  | 
ÍTEM: Forma | Cubo | Cilindro | Hexagonal
GRAFICO |  |  | 
VENTAJAS | Gran volumen | Gran volumen | Forma más llamativa(Posee 6 lados)
 | Simetría en su forma | Recirculación de elementos | Posee algunas ventajas del cubo y del cilindro
 | Caras rectas(Fácil montaje de elementos) | Fácil construcción | Caras rectas, para montaje de elementos
 |  | Pocos métodos de mecanizado(Barolar y soldar) | 
DESVENTAJAS | Ángulos Rectos (pueden interferir en la forma de las B.P.) | Peso se distribuye por toda su forma | Difícil construcción(Bastantes procesos de mecanizado)
 | Difícil construcción(Procesos de mecanizado) | Difícil montar elementos(No posee paredes rectas) | Gran cantidad de soldaduras(no buen acabado superficial)
 | No permite recirculación(Choques de elementos con las esquinas) |  | Presenta ángulos (Puede interferir con la forma de las B.P.)
 | Varias sueldas(Acabado superficial no muy bueno) |  | Problemas con recirculación(Choque de elementos con las paredes)

## Slide 24: Criterios a evaluar
 | Criterios a Evaluar |  | 
 |  | Símbolo | Valoración
1 | Manufactura | M | 30
2 | Seguridad | S | 5
3 | Mantenimiento | MT | 5
4 | Costos | C | 20
5 | Funcionalidad | F | 10
6 | Piezas estándar | PS | 5
7 | Masa | MA | 10
8 | Sustentabilidad | ST | 15
 |  |  | 100
SISTEMA | ÍTEM | CRITERIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | TIPOS | M | S | MT | C | F | PS | MA | ST | TOTAL
Cilindro de almacena_ miento | Forma | Cubo | 20 | 3 | 3 | 14 | 8 | 1 | 6 | 10 | 65
 |  | Cilindro | 26 | 4 | 5 | 18 | 10 | 1 | 8 | 12 | 84
 |  | Hexagonal | 15 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 8 | 51
Chart: Seleccion de la Forma
| M | S | MT | C | T | F | PS | P | ST | TOTAL
Forma Cubo | 20 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | 10 | 65
Forma Cilindro | 26 | 4 | 5 | 14 | 5 | 10 | 1 | 8 | 12 | 85
Forma Hexagonal | 15 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 8 | 52

## Slide 25: Selección del Tamaño del cilindro de almacenamiento.
BP. | Masa(gr)
G.I.Sports | 3,03
Atomic | 2,83
Blast | 2,57
Camo | 2,53
Promedio | 2,74
B.P. | Diámetro(mm)
G.I.Sports | 17,257
Atomic | 17,206
Blast | 17,181
Camo | 17,122
Promedio | 17,192
Radio | 8,596
𝑉𝑜𝑙. 𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎=2,649 𝑐𝑚3

## Slide 26: Experimentos Volumen
Volumen Cilindro 1 | 
Radio(cm) | 3,75
Alto(cm) | 5
Volumen (cm^3) | 220,90
Volumen Cilindro 2 | 
Radio(cm) | 8
Alto(cm) | 6
Volumen(cm^3) | 1206,40
Volumen | 
Numero de bolas | 50
Volumen(cm^3) | 132,50
Volumen | 
Numero de bolas | 260
Volumen(cm^3) | 688,90

## Slide 27
Diferencia Cilindro 1(cm^3) | 88,41
Porcentaje de espacio libre | 40,02%
Diferencia Cilindro 2(cm^3) | 517,44
Porcentaje de espacio libre | 42,89%

## Slide 28: Altura del cilindro de almacenamiento
Supuestas Alturas para cilindro Contenedor |  |  |  | 
Prueba | Diámetro(cm) | Radio(cm) | Volumen(cm^3) | Alto(cm)
1 | 20 | 10 | 24205 | 77,05
2 | 22 | 11 | 24205 | 63,68
3 | 24 | 12 | 24205 | 53,50
4 | 26 | 13 | 24205 | 45,59
5 | 28 | 14 | 24205 | 39,31
6 | 30 | 15 | 24205 | 34,24
7 | 32 | 16 | 24205 | 30,10
8 | 34 | 17 | 24205 | 26,66
9 | 36 | 18 | 24205 | 23,78
10 | 38 | 19 | 24205 | 21,34
11 | 40 | 20 | 24205 | 19,26
Chart: 
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
Alto(cm) | 77.05 | 63.68 | 53.5 | 45.59 | 39.31 | 34.32 | 30.1 | 26.66 | 23.78 | 21.34 | 19.26
Alto: 420(mm)
Diámetro Interior: 320(mm)
Diámetro exterior: 32,6(mm)

## Slide 29: Experimento 2: Altura del cilindro
400(mm) de diámetro por 200(mm) de altura

## Slide 30: Diseño del cilindro de almacenamiento de BP.

## Slide 31: Análisis de esfuerzos en el cilindro de almacenamiento

## Slide 33: Análisis de Esfuerzos simulado

## Slide 34: Simulación estructura cilindro de almacenamiento

## Slide 35: Diseño sistema de rotación de BP
Para el sistema de rotación de las BP., se ha tomado en cuenta la necesidad de mover las bolas de manera periódica para evitar el estancamiento de la pintura dentro de estas, y evitar la deformación debido a la interacción de unas con otras.

## Slide 36
SISTEMA | Base principal, Sistema de Almacenamiento |  | 
ÍTEM: Material | Sist. Aspas Internas | Sist. Base Vibratoria | Sist. Refill
GRAFICO |  |  | 
VENTAJAS | Aspas internas no visibles | Sistema no visible | Sistema seguro de reordenamiento
 | Sistema de rotación rápida | Baja cantidad de esfuerzo | Más funciones al rotor
 | No muchos esfuerzos | Garantiza la salida de todas las bolas | Mantiene BP. en constante movimiento
 | Bolas en movimientos. | Mejor distribución del aire | Garantiza el movimiento de las BP.
DESVENTAJAS | Agrega masa al sistema | La base completa del cilindro se mueve | Podría generar rotura de BP., en la caída
 | Generar corte | Generar desgaste de las piezas | Sistemas extras necesarios para la subida de BP.
 | No garantiza la salida de todas las bolas del sistema | La base puede sufrir deformaciones. | no es un buen sistema de circulación del aire
Matriz Morfológica del Sistema de Rotación de BP.

## Slide 37
Chart: 
| Sist. Aspas rotatorias | Sist. Base Vibratoria | Sist. Refill
TOTAL | 80 | 79 | 50
Criterios a Evaluar

## Slide 38: Experimento 3: Sistemas de rotación.

## Slide 39: Diseño Aspa de Rotación de BP.
Características de forma y tamaño de BP.
        Aspa de cara plana.
        Aspa de cara inclinada.
        Aspa cilíndrica.

## Slide 40
Aspa cilíndrica de igual diámetro que las BP.
          Aspa cilíndrica de diferente diámetro que las BP.
Se podrá construir un aspa de hasta ½ pulgada de diámetro, con un ángulo ( de cerca de 80 grados

## Slide 41: Análisis de esfuerzos del aspa del sistema de rotación de BP.

## Slide 42: Calculo de Momento Torsor y Potencia del Aspa de Rotación

## Slide 43: Análisis de Esfuerzos Simulado del Aspa de Rotación de BP.

## Slide 44: Diseño de la Estructura Principal.

## Slide 45
Chart: 
| con Base giratoria centrada | Con base giratoria a un costado | Con base giratoria externa
TOTAL | 84 | 90 | 74
Criterios a Evaluar

## Slide 46: Análisis de Esfuerzos Simulados Estructura principal.

## Slide 47: Diseño Base Giratoria de Pods.

## Slide 48: Criterios a Evaluar
Chart: 
| 3 pods | 4 pods | 5pods | 6 pods
TOTAL | 81 | 88 | 80 | 78

## Slide 49: Análisis de Esfuerzos simulados de la Base Giratoria

## Slide 50: Diseño final maquina almacenadora, conservadora y dosificadora de BP.
  Construcción de las Partes de la máquina.

## Slide 51: Cilindro de Almacenamiento de BP.

## Slide 52: Estructura Base Principal.

## Slide 53: Construcción Base Giratoria de Pods

## Slide 54: DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LA MAQUINA
Realizar el control automático de la temperatura y humedad de las B.P., las cuales se encuentran almacenadas dentro del cilindro contenedor.
Realizar un sistema de rotación automático, el cual organice y distribuya las B.P., dentro del cilindro contenedor.
Realizar una dosificación de B.P., de la manera más precisa posible.
Realizar un sistema de dosificación, el cual permita llenar las B.P., en una base giratoria con pods.
Realizar el sistema de control de la máquina, el cual va a integrar a los otros sistemas para permitir su funcionamiento.

## Slide 55: Control automático de temperatura y humedad.
Sensor de temperatura
Sensor de humedad
Ventiladores
Elemento calefactor
Cables y otros.
Aspa Giratoria
Sensor de posición
Cables y otros.
    Sistema de rotación automático de BP.

## Slide 56: Dosificación de BP.
Dosificador loader
Contador de bolas loader.
Cables y otros
    Base giratoria de BP.
Motor para el giro de la base
Sensor de posición
Cables y otros.
    Control de la máquina.
Controlador lógico Programable(PLC)
Interfaz humano maquina (HMI)
Pulsadores
Lámparas de alarma
Protecciones.
Relés
Circuitos acopladores
Fuente de voltaje
Panel de montaje
Cables y otros.

## Slide 57: Selección Sensor de Temperatura y Humedad.
CARACTERÍSTICAS | RHP-3W22
Rango de humedad relativa | 0 a 100%
Rango de temperatura | -40 a 140 °F (-40 a 60 °C)
Exactitud de Humedad relativa | modelo RHP3 de ±3%
Histéresis | ±1%.
Repetición | ±0,1% típico.
Limites temperatura operación | -40 a 140 °F (-40 a 60 °C).
Tiempo de respuesta | 15 segundos
Conexiones eléctricas | Bloque de terminales de tornillo
Sensor humedad relativa | Polímero de capacitancia
Encapsulado | Policarbonato blanco
Peso | 0,3 lb (0,14 kg).
Aprobaciones de agencia | CE
CARACTERÍSTICAS | PT100
Rango de temperatura | -50 hasta 600 ° C (-58 a 1112 ° F).
Forma | cilíndrica
Material | CrNiMoTi
Transmisor de temperatura | Incluido de 0-10 voltios
CARACTERÍSTICAS | TERMOPAR TIPO K 3M
Rango de temperatura | -100 a 1250 ° C
Material sonda | Acero inoxidable
Diámetro sonda | 8mm
Rosca de tamaño | 3/8 "NPT
Longitud sonda | 50 mm
Trenzado aislamiento interno | Fibra de vidrio
Conector | Tipo spade

## Slide 58
Matriz Morfológica de la selección
del Sensor de Temperatura

## Slide 59: Criterios a Evaluar
Chart: 
| RHP-3W22 | TP100 | Termopar tipo k
TOTAL | 81 | 64 | 67

## Slide 60: Controlador del Sistema

## Slide 61
Matriz Morfológica de la selección del Controlador

## Slide 62
Chart: 
| PIC16F877A | ARDUINO UNO | PLC´S
TOTAL | 61 | 68 | 86
Criterios a Evaluar

## Slide 63: Selección del PLC.

## Slide 64: Características comunes de los 3 PLC´S preseleccionados.
Características particulares de
los PLC´S preseleccionados.

## Slide 65: Análisis de costos PLC´S

## Slide 66
Matriz Morfológica de la
Selección del PLC

## Slide 67
Chart: 
| PLC logo Siemens 12/24 v DC RC | PLC Allen Bradley Pico 1760 | Schneider electric zeilo
TOTAL | 89 | 67 | 77
Criterios a Evaluar

## Slide 68: Conexión y montaje del PLC LOGO
Desconectar siempre la alimentación antes de cablear, montar o desmontar un módulo.
Para el PLC, logo de siemens, utilizar siempre cables con una sección comprendida entre 1,5 y 2,5
Separar siempre: el cableado dc, el cableado AC, y el cableado de señal.
Los cables deben tener una longitud que brinde un alivio de tracción en el caso de ser necesario.
Módulos de ampliación y comunicación.

## Slide 69: Conexión de las salidas.

## Slide 70: Limitación de entradas y salidas del PLC Logo de siemens.

## Slide 71: Diseño del circuito de potencia.

## Slide 72: Circuito de Acoplamiento de los sensores.

## Slide 73: Circuito de Control de Velocidad de los Motores de 12Vdc

## Slide 74
Circuito PWM

## Slide 76: Diagramas de causa-efecto para la programación del PLC.
    Diagrama causa-efecto de control de temperatura y humedad.
    Diagrama causa-efecto control de rotación

## Slide 77
    Diagrama causa-efecto control de dosificación de BP.
    Diagrama causa-efecto total de los problemas de la máquina de BP.

## Slide 78: Matriz QFD para las necesidades de control.

## Slide 79: Proceso del control de temperatura y humedad.

## Slide 80: Proceso del control de rotación de BP.

## Slide 81: Proceso de control de dosificación.

## Slide 82: IDEF 0 DEL PROCESO

## Slide 83: Bloques de Función del programa Logosoft Confort.

## Slide 84: Estudio Financiero
Inversión Inicial.
Capital de trabajo.

## Slide 85
Ingresos utilizados para la construcción de la maquina automática de BP.

## Slide 86
Costos de los materiales.
Costos de mano de obra indirecta.
    Egresos.
      Gastos.

## Slide 87: Egresos totales.
  Flujo neto de efectivo.