## Slide 1: TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
AUTORES:
Andrés Eduardo Dávila Miranda
Byron Patricio Torres Merino
“Diseño e implementación de un prototipo de chaleco inteligente, para seguridad vial mediante computación portátil.”
DIRECTORA: ING. PAOLA LEÓN
CODIRECTOR: ING. ANÍBAL LÓPEZ

## Slide 2: Introducción
El chaleco inteligente para seguridad vial es un sistema compuesto por dispositivos electrónicos y leds de alto brillo diseñados para textiles inteligentes, de bajo consumo energético y sus circuitos eléctricos unidos mediante fibras conductoras.

## Slide 3
En la actualidad la seguridad vial es ineficiente ya que se ha incrementado el número de vehículos motorizados en los últimos años aumentando el riesgo de accidentes y el tráfico vehicular, siendo la movilidad un tema de gran importancia para el desarrollo del buen vivir del Ecuador.

## Slide 4: Selección de materiales y componentes electrónicos
TELA UTILIZADA EN LA IMPLEMENTACIÓN EL CHALECO
El chaleco inteligente debe ser una prenda a prueba de agua no transpirable, los textiles a prueba de agua son diseñadas para ambientes de extremo frío e intensidad de lluvia.

## Slide 5: CODUCTORES PARA LA CONEXIÓN ELECTRICA
El hilo conductor seleccionado para este proyecto está manufacturado a partir de fibras de acero inoxidable 316L.

## Slide 6: CONTROLADOR PARA USO EN VESTIMENTAS

## Slide 7: Selección de los sensores para el guante de control
Para la activación de las múltiples funciones del prototipo de chaleco se selecciona los sensores de contacto que son sensores digitales que entrega a su salida una señal de tipo discreta. Los sensores de contacto a utilizar para el prototipo son tipo pulsador.

## Slide 8: MODULO GSM

## Slide 9: Selección del módulo GPS
Para el desarrollo del prototipo se selecciona un módulo GPS el cual es fabricado y diseñado para e-textiles o para vestimentas construido alrededor del chipset MTK3339.

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO GPS
Satélites: 22 de seguimiento, 66 de búsqueda
Antena Patch Tamaño: 15mm x 15mm x 4mm
Velocidad de actualización: 1 a 10 Hz
Precisión de la posición: <3 metros (toda la tecnología GPS tiene unos 3 metros de exactitud)
Precisión de la velocidad: 0,1 m / s
Altitud máxima para PA6H: probado en 27.000 metros.
Peso: 5,43 g

## Slide 11: Módulo de lectura y escritura SD
Soporte para tarjetas SD.
Pines de salida SD SPI: MOSI, SCK, MISO y CS.
Voltaje de entrada de 3.3 a 5 V dc.
Consumo de corriente 0.16 mA.
Peso 6 g.

## Slide 12: CIRCUITOS ELÉCTRICOS IMPLEMENTADOS CON HILOS CONDUCTORES
Conexión del circuito eléctrico entre el módulo GSM y LilyPad Arduino.

## Slide 13
Conexión del circuito eléctrico entre el módulo GPS y LilyPad Arduino

## Slide 14
Conexión del circuito eléctrico entre el módulo de lectura y escritura SD y LilyPad Arduino.

## Slide 15
Conexión del circuito eléctrico entre los conectores y LilyPad Arduino.

## Slide 16
Circuito con todos los componentes eléctricos y electrónicos del prototipo.

## Slide 17
Circuito con todos los componentes eléctricos y electrónicos del prototipo instalados.

## Slide 18: DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE CONTROL

## Slide 19: DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE CONTROL

## Slide 20: DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE CONTROL

## Slide 21: DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE CONTROL

## Slide 22: Desarrollo del software APK para android
Para el desarrollo de la aplicación se usa el navegador web, se inicia la aplicación ingresando a http://ai2.appinventor.mit.edu/ y con la cuenta de google se accede.
Una vez ingresado a la aplicación appinventor 2 se da clic en empezar un nuevo proyecto

## Slide 23: Desarrollo del software APK para android

## Slide 24: Desarrollo del software APK para android
Una vez creado el proyecto en la parte superior derecha se encuentra dos botones en el que se debe seleccionar diseño. Se inicia con la realización de la interfaz gráfica de la aplicación, ingresando botones, línea donde se va a escribir nuestros datos, y el texto de la descripción y autoría

## Slide 25: Desarrollo del software APK para android

## Slide 26: Desarrollo del software APK para android
Para iniciar la programación de la aplicación luego de hacer la interfaz se da clic en la parte superior derecha de la pantalla en el botón bloques, en la ventana de bloques es donde insertamos y nombramos a los componentes de nuestra aplicación.

## Slide 27: Desarrollo del software APK para android

## Slide 28: Desarrollo del software APK para android
La aplicación en ejecución esperando el nuevo mensaje con la información de la ubicación del usuario.

## Slide 29: Desarrollo del software APK para android
La aplicación recibe un SMS con los datos de la posición del usuario, para mostrar la ubicación con los datos recibido se da clic en el botón mostrar en google maps.

## Slide 30: Desarrollo del software APK para android
Visualización la ubicación de los datos recibido por SMS en google maps.
La aplicación actualiza la ubicación siempre y cuando se regrese a la pantalla principal y luego se realiza nuevamente la búsqueda con el botón buscar en google maps.

## Slide 31: Desarrollo del software APK para android
La aplicación se la puede instalar en cualquier teléfono con sistema operativo Android, con un ejecutable llamado trackerpersonal.APK, se lo copia en la memoria del celular luego se lo hace clic y se cambia los permisos de instalación de aplicaciones de terceros.

## Slide 32: Implementación y funcionamiento del prototipo de chaleco inteligente
Implementación de los componentes eléctricos y electrónicos al chaleco de forma estratégica.
Se coloca las luces indicadoras led que muestran las direcciones de izquierda y derecha. Las luces indicadoras son de color verde y de forma de rombo se implementan en la parte frontal.

## Slide 33
Implementación de los componentes eléctricos y electrónicos al chaleco de forma estratégica.
Las luces indicadoras de paro (leds de color rojo) y de precaución (leds de color amarillo) se implementan en la parte posterior del prototipo como se muestra en la figura de abajo, en cintas reflectivas de forma horizontal y paralelas.

## Slide 34: Implementación y funcionamiento del prototipo de chaleco inteligente
Implementación del sistema de control.
El sistema de control está comando por un guante de control que posee pulsadores que envía señales al controlador para activar varias funciones. Las funciones que controlan son 5 y son las siguientes:

## Slide 35: Implementación y funcionamiento del prototipo de chaleco inteligente
Sensores - Pulsadores

## Slide 36
Sensores – Pulsadores

## Slide 37
Guante de control
El guante de control en conjunto con los pulsadores, son conectados a los plugs mediante conductores eléctricos

## Slide 38: Funcionamiento del Sistema de control.

## Slide 39: Sistema de control.
En la figura siguiente se nota el sistema de control implementado en el prototipo de chaleco inteligente.

## Slide 40: Protocolo de pruebas
  Prueba y resultados de materiales de fibras conductoras.

## Slide 41: Protocolo de pruebas
  Prueba y resultados de componentes eléctricos y electrónicos
Voltaje en los dispositivos | 
Dispositivo electrónicos | Voltaje (V)
Módulo GSM | 4,14
Módulo GPS | 3,89
Módulo de lectura y escritura SD | 3,6
Controlador LilyPad | 4
Leds de dirección Izquierda | 2,62
Leds de dirección derecha | 2,64
Leds de paro | 1,79
Leds de precaución | 1,97
Batería de Ion litio 4400 mAh | 4,06
Batería de polímero Ion litio 1200 mAh | 4,14
Voltaje de carga de las baterías | 4,05

## Slide 42: Protocolo de pruebas
  Prueba y resultados del sistema de control.
Pulsadores | Voltaje a las entras del controlador. | Valores ADC. | Tiempo de accionamiento de las funciones (s).
P1 | 3,8 | 973 | 3,5
P2 | 3,72 | 996 | 3,375
P3 | 3,73 | 1011 | 3,123
P4 | 3,55 | 999 | 2,537
P5 | 3,54 | 978 | 3,915

## Slide 43: Protocolo de pruebas
  Prueba de visualización

## Slide 44: Protocolo de pruebas
  Prueba de visualización

## Slide 45: Protocolo de pruebas
    Prueba de ubicación del prototipo.

## Slide 46: CONCLUSIONES
Fue posible diseñar un prototipo de chaleco inteligente manejado mediante un guante, diseñado con dispositivos electrónicos ligeros, fáciles de transportar, resistentes, flexibles y configurables, unidos mediante fibras conductoras independiente al hilo conductor, el cual cuenta con funciones necesarias para la seguridad vial.
El chaleco diseñado cuenta con características de impermeabilidad, comodidad, de bajo peso y se puede colocar encima de otras prendas de vestir, lo que se logra con estas cualidades es proporcionar al usuario una buena ergonomía.

## Slide 47: CONCLUSIONES
Al construir los circuitos para unir distintos componentes eléctricos y electrónicos en el chaleco, mediante el empleo de hilo conductor hecho de fibras conductoras de acero inoxidable, se verifico la baja eficiencia del conductor debido a la estructura no compacta del hilo ya que contiene pequeños filamentos que al hacer contacto con otros filamentos de hilo, pudiendo producirse un corto circuito lo que provoca un mal funcionamiento del sistema.
Se implementó un guante de control con 5 pulsadores que activan 5 funciones y además posee un led indicador que permite saber cuándo se envió un mensaje con los datos de la ubicación del prototipo de chaleco inteligente hacia otro dispositivo móvil.

## Slide 48: CONCLUSIONES
El prototipo se puede implementar en otras aplicaciones como por ejemplo para localizar a personas que practican montañismo, personas con habilidades especiales y monitoreo de signos vitales.

## Slide 49: RECOMENDACIONES
A fin de disminuir el grado de pérdidas en el prototipo se recomienda cambiar el hilo conductor por cables eléctricos solidos flexibles de cobre para el caso de unir dispositivos que encuentren a una distancia superior a 15cm, ya que este hilo es altamente resistivo lo que provoca una disminución de voltaje en las señales.
Se recomienda engrasar el hilo conductor antes de su implementación, ya que los filamentos que sobresalen pueden provocar cortocircuitos, los cuales puede causar daños irreversibles en los dispositivos que están conectados. Se recomienda engrasar el hilo conductor

## Slide 50: RECOMENDACIONES
Para realizar la carga de las baterías es necesario utilizar cargadores de polímero de ion de Litio y de ion de Litio, debido a que si se carga con otros tipos de cargadores, las baterías sufren daños permanentes.
Al momento de coser con el hilo conductor se debe utilizar costura a mano, porque si se emplea costura con máquina, el hilo tiende a romperse por lo que se recomienda engrasar el hilo conductor antes de su implementación, ya que los filamentos que sobresalen pueden provocar cortocircuitos, los cuales puede causar daños irreversibles en los dispositivos que están conectados.

## Slide 51: GRACIAS