## Slide 1: Diseño y construcción de un sistema automático para el control de espesores en la elaboración de lámina asfáltica de la empresa IMPTEK
Presentado por:
Andrés Paredes

## Slide 2: Capítulo 1
Justificación e Importancia
Alcance
Objetivos

## Slide 3: Justificación e Importancia
El proyecto fue desarrollado con el fin de satisfacer las necesidades de automatización y control de la línea de laminación asfáltica, en lo que se refiere a la regulación del espesor de la misma.
La importancia de este proyecto en la empresa se enfoca en temas de calidad y productividad.

## Slide 4: Alcance
El presente proyecto tiene como alcance el desarrollo de un sistema automático de control para la regulación de espesor de la lámina asfáltica, el diseño y construcción del sistema de medición

## Slide 5: Objetivo general
Diseñar e implementar un sistema automático para el control de espesor de la lámina asfáltica elaborada por la empresa IMPTEK

## Slide 6: Objetivos específicos
Implementar el diseño de un mecanismo automático para medir la variación de espesor de la lámina asfáltica.
Dimensionar los componentes eléctricos y electrónicos que permitan el correcto funcionamiento del sistema de control de espesores.
Reducir los costos por sobredimensionamiento en la fabricación de la lámina asfáltica debido al exceso de asfalto modificado impregnado en la armadura.

## Slide 7
Implementar un sistema SCADA que permita la visualización de cada uno de los parámetros sensados en el proceso de fabricación de la lámina asfáltica.
Diseñar un sistema de control automático que permita realizar la regulación del espesor de lámina asfáltica por medio de los rodillos prensadores.
Validar el funcionamiento del mecanismo implementado para medir las variaciones de espesor de la lámina asfáltica.

## Slide 8: Capítulo 2
Marco Teórico

## Slide 9: Lámina asfáltica
Es fabricada a partir de betún asfáltico además consta de un armadura que es la encargada de dar soporte y resistencia, los paso de elaboración son los siguientes:
Imperpol 3000/4000

## Slide 10: Proceso de elaboración
1
Preparación asfalto modificado
2
Laminación
3
Material de refuerzo
Enrollado
Enfriamiento
4
5

## Slide 11: Componente de línea de laminación
Banco desbobinador
Empalmadora de armadura
Unidad de alineamiento inicial

## Slide 12: Componente de línea de laminación
Unidad de impregnación y revestimiento
Unidad de aplicación de gránulo mineral

## Slide 13: Componente de línea de laminación
Unidad de enfriamiento
Unidad de alineamiento final

## Slide 14: Componente línea de laminación
Enrollado de producto

## Slide 15: Laminado plano
Molino 2 rodillos
(Groover, 2010)

## Slide 16: Tipos de molinos laminadores
Molino tres rodillos
Molino cuatro rodillos
(Groover, 2010)
(Groover, 2010)

## Slide 17: Tipos de molinos laminadores
Molino en racimo
Molino de rodillos en tándem
(Groover, 2010)
(Groover, 2010)

## Slide 18: Mecanismos de transformación de movimiento rotacional a lineal
El elemento de entrada tendrá un movimiento circular, mientras tanto que el elemento de salida tendrá un movimiento lineal.

## Slide 19: Mecanismo de leva
Es un elemento mecánico programable que impulsa un componente aparejado en movimiento lineal, al cual se lo conoce como seguidor.
(Kalipedia)

## Slide 20: Excéntrica
Es un mecanismo que consiste en una rueda circular cuyo eje de giro no coincide con el centro de la circunferencia.
(Kalipedia)

## Slide 21: Tornillo de potencia
Son conocidos como tornillos de avance, su principal característica es la gran ventaja mecánica que se puede obtener, por lo que puede elevar o descender grandes cargas.
(Norton, 2011)

## Slide 22: Engranes cónicos
Son elaborados sobre conos coincidentes. Los ejes de este tipo de engranes no son paralelos y se intersecan.

## Slide 23: Teoría del contacto
Estudia fenómenos macroscópicos resultantes de la interacción entre superficies de sólidos en contacto.
Fuerzas Normales
Deformación en los materiales
Fuerzas Tangenciales
Deformación en el contacto

## Slide 24: Teoría de Kalker
(Jiménez J.M)

## Slide 25: Desgaste en los materiales
Fatiga de Contacto
Ocurren cuando las piezas son sometidas a elevados esfuerzos.
Abrasivo
Se produce por la interacción entre partículas duras que son forzadas contra una superficie.
Se produce cuando existe un movimiento relativo entre dos superficies en contacto
Adhesivo
Parte del material arrancado de una material se transfiere al otro
Erosión
La superficies de un material son impactadas por partículas solidas, liquidas o gaseosas
Deslizamiento

## Slide 26: Servomotores industriales
Se los utiliza donde sea requerida una elevada dinámica, control de par y precisión de velocidad y posicionamiento.
Los servomotores son usados con retroalimentación para así cerrar el lazo de control.

## Slide 27: Controlador Lógico Programable (PLC)
Es un dispositivo electrónico que es programado por el usuario y destinado para gobernar máquinas y o procesos.

## Slide 28: Controlador ON-OFF
Este tipo de controlador solo puede variar entre dos valores determinados, por lo cual este controlador no puede producir un valor exacto

## Slide 29: Sensores LVDT
Son sensores de tipo inductivo que basan su funcionamiento en el movimiento de núcleos.

## Slide 30: Sensores distancia laser
Su funcionamiento se basa en la medición del tiempo que tarde un pulso de luz en reflejarse.

## Slide 31: Capítulo 3
Diseño y simulación del sistema

## Slide 32: Selección del material para el sistema de medición
Los factores que se tomaron en cuenta para la fabricación del sistema de medición son las siguientes:
  Peso del sistema
  Desgaste en seco del sistema
Tomando en cuenta estos parámetros se escogió trabajar con materiales plásticos.

## Slide 33: Selección del material para el sistema de medición
Para la elección del material se trabajo con el “Estudio del desgaste por deslizamiento en seco de algunos plásticos” por (Giraldo & Veléz,2002). En el cual se analizaron 3 materiales plásticos los cuales fueron.
  Polietileno de alta densidad (HDPE)
  Nylon (PA)
  Teflón (PTFE)

## Slide 34: Perdida de masa en el Teflón, Polietileno y Nylon
(Giraldo & Veléz, 2002)
Material | Densidad (gr/cm³) | Dureza HR-R | Rugosidad disco (µm) | Pendiente del modelo y=bx
HDPE | 0.95 | 60 | 0.14 | 0.002 mg/Km
 |  |  | 0.84 | 0.007 mg/Km
PA | 1.15 | 110 | 0.14 | 0.201 mg/Km
 |  |  | 0.84 | 0.317 mg/Km
PTFE | 2.18 | 48 | 0.14 | 0.0232 mg/Km
 |  |  | 0.84 | 0.02793 mg/Km
(Giraldo & Veléz, 2002)

## Slide 35: Selección de guías lineales
Alt 1. Guía lineal TW-01015
(IGUS)
Alt 2. Guía lineal WJ200UM-01-10LL
(IGUS)
Alt 3. Guía lineal OGAS-01-12
(IGUS)

## Slide 36: Selección de guías lineales
N | Criterio de selección | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Ideal
1 | Peso | 6 | 9 | 8 | 10
2 | Longitud | 6 | 9 | 9 | 10
3 | Ancho | 7 | 8 | 9 | 10
4 | Sistema de fijación | 10 | 10 | 0 | 10
5 | Costo | 7 | 8 | 8 | 10
6 | Disponibilidad | 9 | 7 | 7 | 10
Total |  | 45 | 51 | 41 | 60

## Slide 37: Diseño del rodillo seguidor
El rodillo seguidor será elaborado Nylon PA6, sobre el cual actúan la fuerza de la lámina y el peso del sistema de medición.

## Slide 38: Diseño del sistema de medición
La fuerza que existe por resistencia a la tracción en la línea de laminación REISER es RT=4.8 N, componentes de la fuerza
  RTZ= 2.889 N
  RTY= 3.833 N
Estación de tracción

## Slide 39: Diseño del rodillo seguidor
Peso del sistema WT= 3. 233 N
Plano X-Y
  RBY= -0.3 N
  RAY=-0.3 N
Plano X-Z
  RBZ=1.4445 N
  RAZ=1.4445 N

## Slide 40: Desgaste del rodillo seguidor
Debido al contacto permanente al que va a estar sometido el rodillo y la lámina se producirán desgastes por deslizamiento y erosión.
Datos
  Vel. Lámina: 40 m/min
  1 año de trabajo
  0.201 mg/km
Resultado
  Maño: 1840.8 mg
  Ørd.año: 19.26 mm

## Slide 41: Ajustes del rodillo
Piezas montadas | Sistema fabricación | Tipo de ajuste
Rodillo-Rodamiento | Agujero único | 10 H7/n6
Rodamiento-Base lateral | Eje único | 19 N7/h6
Se deben seleccionar ajustes precisos y finos, ya que si existe alguna clase de juego entre las piezas que están montadas

## Slide 42: Estudio de elementos finitos de la estructura de soporte
La estructura fue fabricada a partir de perfiles estructurales de 100 x 50 x 3 mm.
Resultados
  Desplazamiento máximo: 0.02275 mm

## Slide 43: Sistema de medición

## Slide 44: Estación de tracción

## Slide 45: Dimensionamiento y selección del servomotor
Para la elección del servomotor debemos determinar el torque que necesitara el mismo para mover el molino laminador.

## Slide 46: Dimensionamiento y selección del servomotor
Datos
  Masa del sistema: 490 kg
  µ:0.18
Resultados
  N: 2292.716 N

## Slide 47: Dimensionamiento por leva excéntrica
Con el valor determinado de la fuerza Normal podremos determinar el torque que necesita el servomotor en la excéntrica.
Ts: 74.23 Nm

## Slide 48: Dimensionamiento por tornillo de potencia
Para el dimensionamiento por tornillo de potencia se baso en la información del libro “Diseño de máquinas, Norton” y se obtuvo como resultado
Ts: 12.786 Nm

## Slide 49: Selección del mecanismo a usar
N | Criterio de selección | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Ideal
1 | Torque | 4 | 10 | 10
2 | Cant. servomotores | 10 | 5 | 10
3 | Precisión para el control | 6 | 9 | 10
4 | Costo | 6 | 8 | 10
5 | Disponibilidad | 7 | 7 | 10
 | Total | 33 | 39 | 50

## Slide 50: Acople servomotor-tornillo
Debido a la ubicación del tornillo y el eje, se usara un sistema de engranes cónicos rectos. Además un engrane tendrá un roscado interno para que cumpla las funciones de tuerca en el sistema de tornillo de potencia.

## Slide 51: Acople servomotor-tornillo
Engrane eje servomotor
  Ángulo de presión: 20
  Núm. de dientes: 20
  Módulo: 4
  Núm. Dientes salida:20
  Ø Paso: 80 mm
  Ø Raíz: 70.744 mm
  Ø Exterior: 88 mm
  Ángulo cónico: 45
  Chavetero prismático: GOST 8788-58

## Slide 52: Acople servomotor-tornillo
Engrane tornillo de potencia
  Ángulo de presión: 20
  Núm. de dientes: 20
  Módulo: 4
  Núm. Dientes salida:20
  Ø Paso: 80 mm
  Ø Raíz: 70.744 mm
  Ø Exterior: 88 mm
  Ángulo cónico: 45
  Rosca ACME M20X2.5

## Slide 53: Cálculo de cargas en engranes
Fuerza tangencial
  Ft1: 319.56 N
Fuerza radial
  Fr1: 82.243 N
Fuerza axial
  Fa1: 82.243 N

## Slide 54: Acople servomotor-tornillo

## Slide 55: Presión ejercida por el molino laminador
Datos
  Área proyectada: Ap=*y
R: Radio rodillo: 0.25 m
to: Espesor inicial de la lámina: 0.01 m
t: Espesor final de la lámina: 0.002 m
y: Longitud de la lámina 1 m

## Slide 56: Presión ejercida por el molino laminador
Datos
  Área proyectada: Ap=0.045m²
  Masa del molino laminador: 490 kg
Resultados
  Presión: 106.711 kPa

## Slide 57: Servomotor FESTO
FESTO EMMS-AS-100-L-HS-RMB

## Slide 58: Selección del sensor a utilizar
Alt2. Sensor DTA-25D
(Micro Épsilon)
Alt1. Sensor Laser OD1-B015C05I14
(SICK)

## Slide 59: Selección del sensor a utilizar
N | Criterio de selección | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Ideal
1 | Resolución | 9 | 7 | 10
2 | Tiempo de respuesta | 8 | 8 | 10
3 | Linealidad | 9 | 5 | 10
4 | Rango de medida | 9 | 9 | 10
5 | Resistencia a la vibración | 7 | 8 | 10
6 | Disponibilidad | 8 | 8 | 10
Total |  | 50 | 45 | 60

## Slide 60: Modelo matemático rodillos laminadores
P= Presión
M= Es la masa del rodillo superior.
A= Es el área
KL= La compresión de masa
K= La dinámica del rodillo inferior donde se apoya la lámina.
B= Es el rozamiento viscoso

## Slide 61: Modelo matemático rodillos laminadores

## Slide 62: Tina de impregnación

## Slide 63: Capítulo 4
Construcción

## Slide 64: Estaciones de impregnación y enfriamiento

## Slide 65: Construcción sistema de medición

## Slide 66: Construcción estructura de soporte

## Slide 67: Instalación molino laminador

## Slide 68: Instalación de resistencias

## Slide 69: Instalación y cableado PLC

## Slide 70: Implementación HMI

## Slide 71: Construcción del controlador
Valores de Set Point para la elaboración de cada lámina asfáltica.
Producto | Espesor (mm) | Ángulo (º)
IMPERPOL 3000 | 2.6 | 1170
IMPERPOL 4000 | 3.4 | 1530
IMPERGLASS 3000 | 2.6 | 1170
ASFALUN | 2.3 | 1035
TECHOFIELT 2000 | 1.7 | 765
TECHOFIELT 3000 | 2.7 | 1215
SUPER K 2500 | 2.4 | 1080
SUPER K 3000 | 2.8 | 1260
ALUMBAND | 2 | 900

## Slide 72: Diagrama de flujo algoritmo de control

## Slide 73: Capítulo 5
Pruebas

## Slide 74: Funcionamiento de los sistemas
Sistema Medición
SOLIDWORKS
Mecanismo Control
SOLIDWORKS
Sistema Medición
Funcionamiento

## Slide 75: Prueba del sistema con armadura
Dato | Tiempo (s) | Sistema Medición (mm) | Calibrador (mm)
1 | 0 | 0.4 | 0.3
2 | 5.32 | 0.4 | 0.4
3 | 10.27 | 0.4 | 0.4
4 | 14.92 | 0.5 | 0.3
5 | 19.87 | 0.4 | 0.3
6 | 24.91 | 0.4 | 0.4
7 | 29.8 | 0.4 | 0.4
8 | 35.47 | 0.4 | 0.3
9 | 40.12 | 0.4 | 0.4
10 | 44.93 | 0.5 | 0.4
11 | 50.35 | 0.4 | 0.4
12 | 55.17 | 0.4 | 0.5

## Slide 76: Pruebas del sistema con armadura

## Slide 77: Prueba del sistema con Imperpol 3000
Dato | Tiempo (s) | Sistema Medición (mm) | Calibrador (mm) | Dato | Tiempo (s) | Sistema Medición (mm) | Calibrador (mm)
1 | 5.46 | 3 | 3.2 | 16 | 80.33 | 3.1 | 3.3
2 | 9.36 | 2.9 | 2.9 | 17 | 85.37 | 3 | 3.2
3 | 15.06 | 2.6 | 2.8 | 18 | 90.31 | 2.6 | 2.8
4 | 19.36 | 2.6 | 2.7 | 19 | 94.37 | 2.8 | 2.8
5 | 25.34 | 2.6 | 2.4 | 20 | 100.4 | 2.8 | 3
6 | 30.38 | 2.8 | 3 | 21 | 105.31 | 2.9 | 3
7 | 35.32 | 2.9 | 3.2 | 22 | 110.21 | 2.7 | 2.6
8 | 40.36 | 2.8 | 3 | 23 | 116.03 | 2.5 | 2.6
9 | 44.41 | 2.7 | 3.1 | 24 | 120.34 | 2.9 | 2.8
10 | 50.34 | 3 | 2.9 | 25 | 125.3 | 2.5 | 2.8
11 | 55.36 | 2.9 | 2.9 | 26 | 130.28 | 2.6 | 2.7
12 | 60.19 | 3 | 3 | 27 | 134.27 | 3.1 | 3
13 | 66.06 | 2.8 | 3 | 28 | 140.22 | 2.8 | 2.9
14 | 70.15 | 2.7 | 2.8 | 29 | 145.16 | 2.9 | 2.8
15 | 74.92 | 2.5 | 2.6 | 30 | 150.31 | 2.8 | 3

## Slide 78: Prueba del sistema con Imperpol 3000

## Slide 79: Prueba del sistema con Imperpol 3000
Chart: Sistema medición
| 3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8
 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3

## Slide 80: Temperatura en la tina de impregnación

## Slide 81: Capítulo 6
Análisis económico y financiero

## Slide 82: Costo total del proyecto
El costo total del proyecto $ 44,477.69, este valor fue cubierto en su totalidad por la empresa IMPTEK, en la siguiente tabla se pude ver la descripción del valor de cada etapa de la construcción del proyecto
Descripción | Valor ($)
Elementos de control | 5448.68
Sensores | 1903.23
Mecanismo medición | 1605.97
Componentes del servomotor | 34998.3
Instalación | 241.51
Mano de obra | 280
Total | 44,477.69

## Slide 83: Análisis económico
Para la justificación costo-beneficio del proyecto, tomamos en cuenta los requerimiento de IMPTEK, los cuales fueron que el proyecto tenga una tasa de descuento del 12% en un periodo de 10 años.
Para este análisis tomaremos como dato la producción del Imperpol 3000 que es de 165 200 m², con el cual podemos determinar que la empresa pierde $ 20,930.84 dólares

## Slide 84: Resultados Beneficio-Costo
Detalle | Valor
V.A.N.= | 73,786
T.I.R. = | 46%
B/C. = | 2.98
T. Recuperación = | 2.12
Tasa Descuento = | 12%

## Slide 85: Capítulo 7
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 86: Conclusiones
Se diseñó e implemento el sistema de medición para monitorear el espesor de la lámina asfáltica, lo que aumentara la eficiencia de la línea de laminación, lo que contribuirá para que la empresa mantenga sus certificados de calidad.

## Slide 87: Conclusiones
El servomotor fue diseñado en base a que nos brinde una regulación más exacta y que no se requiera mucho torque para su funcionamiento, por lo que escogió trabajar con el sistema de tornillo de potencia ya que cumple con los parámetros anteriormente mencionados

## Slide 88: Conclusiones
Debido a que el servomotor FESTO cuenta ya con un controlador en el cual vienen determinadas cierto número de posiciones, no es factible realizar un control proporcional integral derivativo (PID), por lo cual se optó por realizar un control ON-OFF.

## Slide 89: Conclusiones
El proyecto lograra reducir los costos por sobredimensionamiento, como se lo pudo observar en el análisis económico, el sistema de control de espesores permitirá a IMPTEK el ahorro anual de $ 20,930.84 dólares.

## Slide 90: Conclusiones
Se logró implementar y validar el funcionamiento del sistema de medición para a línea de laminación, de láminas sin protección como el Súper K, así como para las láminas auto protegidas como lo son Imperpol 3000

## Slide 91: Conclusiones
Para obtener un mejor resultado en el prensado de la lámina, se optó por rehabilitar las resistencias internas con las que contaban los rodillos del molino laminador, con lo que se consigue un mejor prensado de la lámina.

## Slide 92: Conclusiones
El proyecto es rentable, en un principio IMPTEK solicito que el proyecto tenga una tasa de descuento del 12% en un periodo de 10 años, pero como se puede ver en la justificación financiera el proyecto en realidad tendrá una tasa del 46% y un periodo aproximadamente de recuperación de 3 años.

## Slide 93: Recomendaciones
Se recomienda implementar un sistema automático que limpie constantemente los rodillos del molino laminador, debido a que si en estos se acumula en exceso el asfalto modificado el molino fallara en su operación, además que actualmente esta operación se la realiza de forma manual, lo que con lleva un riesgo a los operadores debido a la temperatura a la que se encuentra el asfalto.

## Slide 94: Recomendaciones
Para garantizar el correcto funcionamiento del mecanismo de medición, se debe calibrar y ubicar el sensor a una distancia de 10 mm respecto a la base horizontal del sistema de medición, y asegurándose que el rodillo seguidor se encuentre apoyado sobre el rodillo de la estación de tracción sin lámina en el medio, esta corrección se la debe realizar cada mes.

## Slide 95: Recomendaciones
Se debe realizar un remplazo del rodillo seguidor, después de 3840 horas de trabajo, esto debido al desgaste por deslizamiento y erosión al que va a estar sometido, por lo cual perderá masa y ocasionara medidas erróneas.

## Slide 96: Recomendaciones
Es recomendable implementar otro sistema automático para regular y medir el espesor de la lámina, en lo que concierne a la impregnación del gránulo mineral y arena, ya que en el presente proyecto se regulo lo que tiene que ver con la impregnación del asfalto modificado en la armadura de la lámina asfáltica.

## Slide 97: Recomendaciones
Antes de encender el sistema de medición se debe verificar el correcto trabajo del alineador de armadura, ya que si este no está funcionando, el traslape sobre el cual se va a realizar la medida se desplazara, y el operador deberá estar calibrando la posición del mecanismo de medición para que este encuentre sobre el traslape.

## Slide 98: Recomendaciones
Debido a que la fuerza de correlación es media entre el sistema de medición y el calibrador se recomienda a la empresa nuevamente hacer esta toma de datos, una vez que todos los componentes de la línea de laminación REISER estén funcionando correctamente.

## Slide 99
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

## Slide 101
ATRAS

## Slide 102
ATRAS

## Slide 103
ATRAS