## Slide 1
PROYECTO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA
Integrantes:
Leonardo Arguello
Andrés Vaca
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE MONITORIZACIÓN DE TRÁFICO IEEE 802.11 A B G N MULTICAL

## Slide 2
AGENDA
Objetivos
Protocolo 802.11
Tramas 802.11
Técnicas de Monitoreo
Herramientas
Dispositivos
Escenarios
  Fase 1
  Fase 2
  Fase 3
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3
OBJETIVOS
AGENDA
GENERAL
Validar herramientas y técnicas para el análisis de tráfico de redes inalámbricas en base al tráfico multicanal con el fin de analizar y determinar los posibles riesgos producidos por interferencias, ruido o equipos ajenos a la red administrada.
ESPECIFICOS
Investigar el funcionamiento del estándar IEEE 802.11
Investigar técnicas de monitorización.
Investigar la funcionalidad de las tarjetas AirPcap Nx Adapter
Usar Herramientas de análisis para poder verificar el comportamiento de la red y de sus dispositivos.
Diseñar escenarios de prueba que permitan realizar el análisis de tráfico multicanal en una red inalámbrica
En base al análisis realizado, validar técnicas y herramientas para poder hacer un análisis de red inalámbrica.

## Slide 4
PROTOCOLO 802.11
NEXT
Publicado en 1997
Velocidad transmisión de 1 y 2 Mbps.
CSMA/CA método de acceso al medio.
Sigue mismo modelo o arquitectura de la familia 802
Capa Física
  Subcapa PMD conjunto de transmisiones de sistemas de trasmisión a nivel físico
  Subcapa PLCP, homogenizar el tramado de cara a la capa MAC.
Subcapa MAC, especifica protocolo de acceso al medio.
IBSS, Estaciones del mismo BSS pueden comunicarse directamente, el trafico no pasa por AP
ESS, formado por varios BSS, conectado por un DS

## Slide 5
SERVICIOS
Proporcionado por las Estaciones.
Asociación,
  Usada por las estaciones móviles para conectarse a las Estaciones Base
Disociación
  Usada cuando una estación pierde relación de asociación.
Reasociación
  Útil para estaciones móviles que se mueven de una celda a otra
Distribución
  Determina forma de enrutar las tramas.
Integración
  Traducción del formato 802.11
Interacción con estaciones fuera de la celda.
Autenticación
  Permite tener acceso a una celda luego de identificación
Desautenticación
  Estación abandona la red.
Privacidad
  Codificación y Decodificación de la información RC4.
Entrega de Datos
  Transmisión y Recepción de datos (No se garantiza la entrega de los datos)
NEXT
Servicios de Distribución (5)
Servicios de Estación (4)

## Slide 6
ESTÁNDARES 802.11
Usa banda de Frecuencia UNNI (Universal Networking Information Infraestructure).
UNNI-1 5.15 a 5.25 GHz Uso en interiores
UNNI-2 5.25 a 5.35 GHz Uso int. y ext.
UNNI-3 5.725 a 5.82GH Uso en exteriores
4 Canales por cada UNNI total 12 canales no superpuestos
Utilizada Multiplexación OFDM. Modulación Multiportadora, enviar conjunto de portadoras cada una con información y se modula con QAM y PSK.
Tasas de transmisión de 6,9,12,18,24,36,48 y 54Mbps.
NEXT
802.11 a

## Slide 7
ESTÁNDARES 802.11
Modificación del IEEE 802.11
Aumenta Tasa de transferencia hasta 11Mbps.
Usa banda 2.4 GHz.
Usa CSMA/CA como método de acceso.
En la práctica la velocidad de trasmisión en TCP 5.9 Mbps y en UDP 7.1 Mbps
NEXT
Evolución del IEEE 802.11 b en 2003.
Velocidad Teórica de Max. 54Mbps.
Compatible al Estándar b, usa las mismas frecuencias.
Coexiste con los estándares 802.11a y 802.11
Baja el rendimiento en 802.11 g con la presencia de usuarios 802.11 b.
802.11 b
802.11 g

## Slide 8
ESTÁNDARES 802.11
Puede trabajar en 2 bandas de frecuencia 2.4GHz y 5GHz
Compatible con los anteriores estándares IEEE
Velocidad teórica de 600Mbps.
Dispositivo N con velocidad de hasta 300Mbps
Usa tecnología MIMO, usar varios canales para enviar y recibir datos.
Channel Bonding 40MHz o unión de interfaces de red, usa 2 canales que no se solapen para transmitir datos simultáneamente.
Ofrece la oportunidad de crear sistemas poderosos y rentables para incrementar la velocidad de Transmisión en capa física.
NEXT
802.11 n

## Slide 9
ESTÁNDARES 802.11
AGENDA

## Slide 10
TRAMAS 802.11
CAPA FÍSICA
  IEEE 802.11A
  IEEE 802.11B
NEXT

## Slide 11
TRAMAS 802.11
CAPA MAC
CONTROL FRAME
NEXT

## Slide 12
TRAMAS 802.11
AGENDA
TIPOS DE TRAMAS

## Slide 13
TÉCNICAS DE MONITOREO
NEXT
Inyectando paquetes en la red. Enviando paquetes a Aplicaciones.
Basado en ICMP
  Problemas en la Red, retardos, pérdida de paquetes
Basado en TCP.
  Tasa de Transferencia
Basado en UDP.
  Perdidas de paquetes (one-way).
Wireless Spoofing
  Suplantación de identidad en la red, tramas falsas con valores de la red (MAC Dest), tomados de un sniffing.
Denegación de Servicio.
  No proporciona servicio a clientes autorizados por agotamiento de recursos por clientes no autorizados.
Inundaciones con Asociaciones
Man in the Middle.
Método Activo o Intrusivo.

## Slide 14
TÉCNICAS DE MONITOREO
AGENDA
Recolección de datos y análisis de tráfico de la red.
No agrega tráfico a la red
Mediante SNMP
  Recolección de Información de los dispositivos de red.
Captura de tráfico.
Sniffing.
  Captura de paquetes de una interface de red.
  Análisis de Vulnerabilidades.
  Monitoreo del Rendimiento de la red.
Scanning Pasivo.
  Monitor: Capturar sin asociarse a un AP
  Modo Promiscuo: Captura de todos los paquetes inalámbricos de una red Asociada.
Detección de SSID.
  Disponible monitoreando tramas Beacon.
Rouge AP
  AP instalados sin autorización que asocian clientes válidos
Método Pasivo o no Intrusivo.

## Slide 15
NEXT
WIRESHARK
Disponible para UNIX, LINUX, Windows y Mac OS.
Captura los paquetes directamente desde una interfaz de red. Permite obtener detalladamente la información del protocolo utilizado en el paquete capturado.
Cuenta con la capacidad de importar/exportar los paquetes capturados desde/hacia otros programas.
Filtra los paquetes que cumplan con un criterio definido previamente.
Permite obtener estadísticas.
Sus funciones gráficas son muy poderosas ya que identifica con colores paquetes que cumplen con los filtros establecidos.
CARACTERÍSTICAS
HERRAMIENTAS

## Slide 16
Visualizar canales 802.11 a, b, g, n.
Verificar configuración del canal del AP.
Visualizar canal y redes superpuestas
Filtrar redes de SSID , la dirección MAC , el canal o intensidad de la señal
Ver 2.4 y 5 GHz simultáneamente en una pantalla paralela
Visualizar gráficas en tiempo real de redes
Visualizar MAC, Proveedor, Intensidad de señal, Seguridad.
NEXT
inSSIDer
CARACTERÍSTICAS
HERRAMIENTAS

## Slide 17
NEXT
Commview
CARACTERÍSTICAS
HERRAMIENTAS DE MONITOREO
Monitor y Analizador de Red, análisis completo de la red.
Cualquier tipo de Usuario.
Importar, exportar, filtrar paquetes capturados.
Corre sobre Windows
Requiere interface Ethernet o Inalámbrica.

## Slide 18
Manejo eficiente de gran volumen de información almacenada en ficheros .pcap
Verificación de problemas tipos de información sobre tráfico, protocolos, conversaciones, etc.
Manejo en tiempo real de estadísticas en capturas de mucho volumen de forma muy rápida.
Integración completa con Wireshark.
Filtros y disectores.
Diferentes tipos de gráficas.
Drill-Down una característica de CACE para el análisis más profundo de capturas.
NEXT
CASCADE Pilot- SteelCentral Packet Analyzer
CARACTERÍSTICAS
HERRAMIENTAS

## Slide 19
AGENDA
D-ITG
CARACTERÍSTICAS
HERRAMIENTAS DE MONITOREO
Producir tráfico a nivel de paquetes IPv4, IPv6.
Evaluar características de desempeño de la red.
Medir Retardos, jitter, pérdida de paquetes.
Inyectar tráfico a nivel de red, transporte y aplicación.
Esquema Cliente-Servidor.
ITGSend: Generar Tráfico
  Flujo Simple
  Multi Flujo
  Deamon
ITGRecv: Recibir flujo de tráfico.
ITGLog: Guardar logs de ITGSend e ITGRecv.
ITGDec: Calcula los valores promedios, tasa de bits, retaros y jitter.

## Slide 20: AirPcap NX Adapter
Adaptador con interfaz USB, compatible con Windows, que permite analizar protocolos de red inalámbricos 802.11.
Compatible con Wireshark (Paquetes).
Compatible con Cascade Pilot (Reportes).
Monitoreo multicanal.
Captura Multicanal, agregación de Tarjetas.
Soporta IEEE 802.11 a/b/g/n.
Soporte canales de 20 y 40 MHz.
Puede enviar y recibir tráfico.
Brinda información de Protocolos wireless, tramas de control, administración e información de señal de las redes analizadas .
CARACTERÍSTICAS
DISPOSITIVOS
NEXT

## Slide 21: Tplink WR542G
Integra firewall, Router NAT y punto de acceso inalámbrico
WDS inalámbrico
Asistente de Configuración
Compatible con el estándar IEEE 802.11g / b
IP QoS – Control razonable de Ancho de banda
Encriptado WPA/WPA2
Fácil instalación
CARACTERÍSTICAS
DISPOSITIVOS
NEXT

## Slide 22: Dlink dir-615
CARACTERÍSTICAS
Política de buen vecindario, garantizando la no interferencia en las redes vecinas.
WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Sencilla configuración y gestión de la red
El soporte de los estándares WEP, WPA y WPA2 garantizan que se puede usar la mejor encriptación posible
Firewalls duales activos (SPI y NAT) evitan los potenciales ataques desde internet.
Ha obtenido la certificación 802.11n de Wi-Fi Alliance
La velocidad máxima de la señal inalámbrica la definen las especificaciones del estándar IEEE 802.11g y 802.11n.
DISPOSITIVOS
NEXT

## Slide 23: Sony Xperia Z BCM 4330
Soporta estándares IEEE802.11a/b/g/n
Wifi Direct 2.4Ghz/5Ghz
Soporte Wifi Protect Setup
Wi-fi Miracast
Soporte para punto de acceso
Transferencia de datos sobre los 150Mbps
Autenticación y compartimiento de seguridades EAP-TLS/
EAP-TTLS/MSCHAPv2
WPA Enterprise and WPA2 Enterprise
Encryption WEP 64 bit, WEP 128 bit, TKIP and CCMP (AES)
CARACTERÍSTICAS
DISPOSITIVOS
NEXT

## Slide 24: Sony VAIO VGN-NR150FE Intel PRO/WIRELESS 3945ABG
Intel PRO/WIRELESS 3945ABG | 
Certificado | Certificado Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz, WPA y WPA2
Frecuencia de Operación | 5 GHz UNII(OFDM) para 802.11a / 2.4 GHz ISM (DSSS) para 802.11b / 2.4 GHz ISM (OFDM) para 802.11g
Rendimiento | Typical indoor range of 40ft (12 m) @ 54 Mbps/300ft (91 m) @ 6 Mbps for 802.11a, 100ft (30 m) @ 11 Mbps/300ft (90 m) @ 1 Mbps for 802.11b, 100ft (30 m) @ 54 Mbps / 300ft (91 m) @ 1 Mbps for 802.11g
Compatibilidad | 802.11b, 802.11a, 802.11g
Código de línea | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Cifrado | LEAP, MD5, AES, WEP de 128 bits, encriptación de 64 bits WEP, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
DISPOSITIVOS
NEXT

## Slide 25: ACER CHIP Atheros AR5B95
CARACTERÍSTICAS
Soporta IEEE 802. 11n
Compatible con IEEE 802. 11b, 802. 11 d, 11e, estándares 802.11 g y especificación de 802. 11i.
Antenna Operating Frequency 2.4 GHz ISM Bands 2.412-2.472 GHz, 2.484 GHz Data rate 802.11b: 11,5.5,2,1Mbps; 802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps; 802011n: up to 150Mbps
Security WEP 64-bit and 128-bit encryption; WPA(Wi-Fi Protected Access); WPA2(Wi-Fi Protected Access)Soporta hasta 150 Mbps.
DISPOSITIVOS
NEXT

## Slide 26: D-LINK DWA 110
CARACTERÍSTICAS
Adaptador inalámbrico USB 2.0
Soporta conexión inalámbrica de 54Mbps 802.11g
WEP, WPA/WPA2-PSK y WPA/WPA2-EA
Compatible con dispositivos inalámbricos 802.11b
54Mbps48Mbps /36Mbps24Mbps / 18Mbps2Mbps / 11Mbps9Mbps /6Mbps5.5Mbps /2Mbps1Mbps
Codificación Complementaria de Código (CCK)
.
DISPOSITIVOS
AGENDA

## Slide 27
NEXT
ESCENARIOS

## Slide 28
FASE 1
NEXT
Aplicación de monitoreo monocanal o tradicional
Proceso:
  Análisis de uso de Canales Inssider
  Configuración de canal de monitoreo e inicio de monitoreo en Commview
  Exportación de registros hacia wireshark
  Aplicación de filtrado para discriminación de tráfico
  Exportar archivos en formato.CSV hacia Excel
  Análisis estadístico mediante excel.
PRIMER ESCENARIO

## Slide 29
FASE 1
NEXT
INSSIDER
COMMVIEW

## Slide 30
FASE 1
NEXT
FILTRADO WIRESHARK
EXPORTACION EXCEL

## Slide 31
FASE 1
NEXT
RESULTADOS

## Slide 32
FASE 1
NEXT
Aplicación de monitoreo multicanal
Proceso:
  Análisis de uso de Canales Inssider
  Configuración de canales de monitoreo Airpcap
  Generación de tráfico DITG
  Inicio de monitoreo Wireshark
  Análisis estadístico mediante Steel Central acket Analyzer(Cace Pilot)
TERCER ESCENARIO
SEGUNDO ESCENARIO

## Slide 33
FASE 1
NEXT
INSSIDER
AIRPCAP PANEL CONTROL

## Slide 34
FASE 1
NEXT
D-ITG
STEEL CENTRALPACKET
ANALYZER (CACE PILOT)

## Slide 35
FASE 1
NEXT
RESULTADOS

## Slide 36
FASE 2
Aplicación de monitoreo multicanal
Proceso:
  Se centra en los canales específicos
  Configuración de canales de monitoreo Airpcap
  Generación de tráfico DITG
  Inicio de monitoreo Wireshark
  Análisis proceso roaming
SEGUNDO ESCENARIO
PRIMER ESCENARIO
Aplicación de monitoreo monocanal
Proceso:
  Se centra en el canal específico
  Inicio de monitoreo Wireshark
  Análisis de procesos de autenticación
NEXT

## Slide 37
FASE 2
SEGUNDO ESCENARIO
PRIMER ESCENARIO
NEXT

## Slide 38
AGENDA
FASE 2
SEGUNDO ESCENARIO
PRIMER ESCENARIO

## Slide 39
NEXT
FASE 3
Configuración de AP, Router.
Revisión del proceso de Autenticación.
Verificación flujo EAPOL
Tramas de Requerimiento, Respuestas
Solicitud de clave de usuario
Autenticación
AUTENTICACIÓN RADIUS

## Slide 40
NEXT
FASE 3
AUTENTICACIÓN RADIUS

## Slide 41
NEXT
FASE 3
Verificación de canal ETH
Generación de Tráfico
Configuración NTP
Confirmación del Canal
Multi-Channel Aggregator
Aplicación de Filtros Wireshark
Tramas Beacon
Perdida de paquetes en STA
CALIDAD DE SERVICIO
Filtro Wireshark: wlan.sa eq 38:59:f9:50:98:65 and wlan.da eq 00:1b:77:f3:a2:dc

## Slide 42
NEXT
FASE 3
Source MAC | Total Bytes | Total Packets
38:59:f9:50:98:65 | 75,738,664 | 82,307
00:24:01:37:00:86 | 969,877 | 10,81
78:54:2e:f8:50:a2 | 370,286 | 1,452
00:1b:77:f3:a2:dc | 52,251 | 528
Destination MAC | Total Bytes | Total Packets
00:1b:77:f3:a2:dc | 75,818,709 | 77,616
38:59:f9:50:98:65 | 542,656 | 35,634
00:24:01:37:00:86 | 522,201 | 33,591
78:54:2e:f8:50:a2 | 280,173 | 12,581
CALIDAD DE SERVICIO

## Slide 43
NEXT
FASE 3
Aps conectados inalámbricamente. Estación Bridge
Se genera tráfico en la red.
Monocanal.
Se verifica pérdidas de paquetes en el canal.
Tráfico entre STAs.
Retardo y Jitter valor similar en diferentes pruebas.
Escenario sin Interferencia
WDS

## Slide 44
NEXT
FASE 3
Test | Tiempo (s) | Packets | Bitrate promedio (Kbit/s) | Delay Promedio (s) | Jitter Promedio (s) | Paquetes descartados (%)
1 | 62.0826 | 33092 | 4264.24 | 0.5628 | 0.0017 | 18.49
2 | 60.3134 | 34195 | 4535.63 | 0.2187 | 0.0016 | 15.53
3 | 60.2569 | 34566 | 4589.14 | 0.3438 | 0.0018 | 16.06
WDS

## Slide 45
NEXT
FASE 3
Interferencia de canal en el Medio.
Verificación de Canal con inSSIDer.
Generación de Tráfico.
Pruebas de escenario con Retardos diferentes
Perdidas de paquetes
Aplicación de Filtros Wireshark, Presencia de AP interferencia.
INTERFERENCIA

## Slide 46
NEXT
FASE 3
INTERFERENCIA
Test | Tiempo (s) | Packets | Delay Promedio (s) | Jitter Promedio (s) | Bitrate promedio (Kbit/s) | Paquetes descartados (%)
1 | 228.5859 | 30450 | 5.0032 | 0.0136 | 1065.68 | 80.21
2 | 59.9500 | 41654 | 0.0347 | 0.0021 | 5558.49 | 1.65
3 | 59.9698 | 40240 | -0.1840 | 0.0019 | 5368.02 | 3.32
4 | 60.5653 | 31017 | 1.1360 | 0.0029 | 4096.99 | 23.95

## Slide 47
NEXT
FASE 3
Interferencia en e l Medio.
AirPcap multicanal.
Generación de tráfico entre STAs.
Pruebas de tráfico en enlace.
Jitter y Retardo variable en mismo escenario.
Equipo causante de interferencia provoca perdidas de paquetes variables.
INTERFERENCIA

## Slide 48
NEXT
FASE 3
INTERFERENCIA
Test | Tiempo (s) | Packets | Delay Promedio (s) | Jitter Promedio (s) | Bitrate promedio (Kbit/s) | Paquetes descartados (%)
1 | 61.2421 | 13458 | 2.3159 | 0.0076 | 1758.00 | 67.25
2 | 62.1621 | 11426 | 3.2560 | 0.0092 | 1470.47 | 71.20
3 | 59.9658 | 29779 | 0.1817 | 0.0020 | 3972.79 | 11.19
4 | 60.2353 | 32682 | 0.2999 | 0.0021 | 4330.57 | 19.96
5 | 65.5092 | 15034 | 2.3691 | 0.0056 | 1835.95 | 64.15

## Slide 49
NEXT
FASE 3
Infiltrar un AP y STA se asocia a dicho AP falso o malicioso.
AP configurado en Ubuntu
AP Falso como monitor, propaga un SSID.
Obtener datos de las Estaciones y de la Red.
Ataques de MAC válidas
FALSO AP

## Slide 50
NEXT
FASE 3
FALSO AP

## Slide 51
FASE 3
Necesidad de Analizar en tiempo real el tráfico que se está capturando.
Gráficas de Wireshark con posibilidad de filtrar (5).
IO Graph
Wireshark 2 Preview, módulo
Visualizar el tráfico de las tarjetas configuradas en la máquina.
No hay monitoreo en tiempo real ya que existe un tiempo de procesamiento y de replica del paquete hacia el sniffer o software de captura de tráfico
GRÁFICAS WIRESAHRK Y TIMEPO REAL
NEXT

## Slide 52
FASE 3
GRÁFICAS WIRESAHRK Y TIMEPO REAL
NEXT

## Slide 53
AGENDA
FASE 3
GRÁFICAS WIRESAHRK Y TIMEPO REAL

## Slide 54
CONCLUSIONES
NEXT
La implementación de escenarios de prueba permiten conocer a profundidad los componentes que conforman el estándar IEEE 802.11 y sus diferentes variaciones, tanto en velocidad, seguridad y alcance.
Las tramas de Administración son las que nos proporcionan mayor información de la red analizada, contiene parámetros como ESSID, MAC, potencia de transmisión las mismas que son enviadas en broadcast a todas las estaciones (Beacon), esto puede convertirse en un punto de vulnerabilidad de una red inalámbrica ya que pueden aparecer falsos AP que hagan que las estaciones se conecten y envíen información valiosa y que otros los pueden utilizar para realizar ataques a la red.
Las técnicas de monitoreo pasivas son las técnicas más usadas en un entorno de red que se necesita conocer su funcionamiento y en el caso de la implementación de la presente tesis se concluye que realizar un monitoreo de los paquetes de red o realizar snifing es la más efectiva ya que se realiza una recolección de diferentes protocolos en los cuales analizamos diferentes aspectos como direcciones MAC (capa 2), direcciones IP (capa 3).

## Slide 55
NEXT
De las herramientas usadas en la implementación y análisis de la presente tesis se puede indicar que existen varias herramientas que ayudar a un administrador de red a obtener detalladamente sus dispositivos administrados. Se usó inSSIDer el cual es compatible con Windows el mismo que nos ayuda a verificar de una manera sencilla y práctica la configuración de nuestros dispositivos AP. Cascade Pilot que nos facilitó con el análisis de la red creando diferentes reportes estadísticos los cuales son realizados en base a la paquetería obtenida al realizar un sniffing el mismo que se lo ejecutó con Wireshark.
  El uso de seguridad dentro de una red inalámbrica es de mucha importancia para poder cubrir vulnerabilidades externas a la red. El uso de un servidor de autenticación como RADIUS es de gran ayuda para evitar este tipo de vulnerabilidades ya que los usuarios para poder tener conectividad en la red deberá autenticarse y así podemos tener un mayor control de nuestra red.
CONCLUSIONES

## Slide 56
NEXT
Al monitorear el tráfico de red con una sola tarjeta AirPcap solo podemos cubrir el canal al cual ha sido configurado, pero al momento de colocar 2 o más tarjetas para actuar como monitores de tráfico podemos abarcar un espacio mucho más grande y con esto poder realizar un barrido más completo de las señales y los paquetes que se transmiten en nuestra red así los equipos estén configurados en diferentes frecuencias.
  Al tener presente un tráfico multicanal van a existir paquetes que se van a perder, esto se debe a la existencia de una cantidad muy grande de paquetes que están circulado por la red y que las herramienta de análisis no son capaces de capturar en su totalidad ya que se tiene un tiempo muy corto para poder capturar todos los paquetes involucrados.
  Wireshark una aplicación libre y una de las más usadas a nivel de análisis y estudio para verificar el comportamiento de una red. Con el uso de filtros se pudo obtener información detallada de las tramas y con esto se pudo identificar el comportamiento de los diferentes escenarios y de los equipos involucrados.
CONCLUSIONES

## Slide 57
AGENDA
SteelCentral Packet Analyzer es una herramienta pagada que nos permite visualizar mediante filtros información de nuestro interés, estos datos los podemos visualizar de manera estadística y generar reportes.
La elección de estas herramientas de monitoreo y de análisis depende de varios factores, sean estos humanos, económicos como de infraestructura.
  El perfil de los administradores, sus conocimientos en determinados sistemas operativos.
  Los recursos económicos disponibles.
  El equipo de cómputo que se disponga.
CONCLUSIONES

## Slide 58
RECOMENDACIONES
  Como recomendaciones dentro de este proyecto se puede mencionar que existen diferentes programas que nos ayudan para poder realizar un análisis de la red en cualquier entorno que lo estemos implementando. Lo importante es saber aprovechar al máximo las características de cada uno de ellos y poder sacar las mejores conclusiones sobre el comportamiento de la red para poder ofrecer un servicio óptimo y eficiente.
  De acuerdo a la posibilidad económica que tenga el administrador o la empresa que desee realizar el análisis de su red en los diferentes aspectos, podríamos ver la posibilidad de adquirir un software de los analizados ya que en su mayoría son pagados por su gran diversidad de herramientas que nos presta para poder hacer el análisis como SteelCentral Packet Analyzer.
NEXT

## Slide 59
RECOMENDACIONES
NEXT
  Una de las incertidumbres más grandes que se puede presentar al momento de querer analizar una red inalámbrica es el saber en qué lugar se debe colocar el monitor, cerca del AP o cerca del cliente, para poder tener una respuesta a esta incertidumbre debemos analizar dos temas importantes y saber qué es lo que estamos buscando con este análisis, si buscamos niveles de servicio para el cliente o el AP, con esta aclaración del panorama podremos colocar el monitor en la posición correcta y poder realizar un análisis mucho más real de la necesidad que nuestra red presenta.
  Usar un sistema de seguridad o autenticación para tener nuestra red protegida ante la presencia de una vulnerabilidad externa y adicional poder tener un control de los dispositivos de nuestra red interna.
  Plantearse el motivo por el cual se necesita conocer el estado de la red inalámbrica, ya que con este criterio podemos saber la ubicación de los equipos de monitoreo y conocer los nivele de servicio dependiendo el criterio del administrador, sea este basado en el nivel de servicio al cliente o al Access Point.