## Slide 1: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
ARMAS SANTAMARÍA ESTEBAN DANIEL
HERMOZA AGUIRRE LUIS MIGUEL
DIRECTOR: PHD. MARCO FLORES
"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SITEMA DE SEGUIMIENTO DE JUNTAS DE SOLDADURA, MEDIANTE BARRIDO DE SUPERFICIE, CON VISION ARTIFICIAL."

## Slide 2: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

## Slide 3
Construcción de estructuras mixtas.
Perfiles estandarizados CG o CU
Las vigas pueden tener una longitud de hasta 12 m.

## Slide 4
Proceso realizado por un soldador calificado.
Cordones continuos de 50cm a 70cm aproximadamente.
Afecta la continuidad del cordón y aumenta el tiempo de fabricación.

## Slide 5
Los errores humanos que se producen en el proceso de soldadura son:
Variación en la velocidad de avance.
La tasa de depósito del material de aporte no es constante a lo largo de la junta.
Error de posicionamiento de la antorcha.
Bajo volumen de producción.
El proceso de soldadura conlleva cierto riesgos para el operario, tales como:
Gases contaminantes
Radiaciones ópticas
Calor
Choque eléctrico

## Slide 6: JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

## Slide 7
Se ha incrementado el desarrollo tecnológico de hardware, OpenSource como Arduino, ha tenido como resultado la creación de tecnología de calidad con precios reducidos.
En la industria siderúrgica local, el proceso de fabricación de vigas estructurales, es en su mayoría de forma manual.
Se necesita desarrollar una solución tecnológica para realizar cordones de soldadura continuos de amplia longitud.
El presente proyecto pretende la fabricación de un sensor con similares características a los que existen comercialmente fuera del país, y la fabricación de un sistema mecánico de movimiento, conformando así un sistema de seguimiento de juntas de soldadura que pueda detectar y corregir la posición de la antorcha.

## Slide 8
POSIBLES SOLUCIONES
SISTEMA MECÁNICO DE MOVIMIENTO
MEDICIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA

## Slide 9: SISTEMA MECÁNICO DE MOVIMIENTO
BRAZO ARTICULADO
Movimiento rotacional y angular.
Requiere de interpolación.
Difícil de construir.

## Slide 10: SISTEMA MECÁNICO DE MOVIMIENTO
CARTESIANO
Movimientos cartesianos (X,Y,Z)
Fácil fabricación.
Costo reducido.

## Slide 11: MEDICIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA
Es fundamental obtener las medidas de la junta a soldar

## Slide 12: MEDICIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA
SENSORES DE CONTACTO
Guían a la antorcha palpando la superficie a lo largo de la pieza a soldar.
Su diseño es simple y compacto.
Compuesto por ruedas o palpadores.
Se debe intercambiar los elementos de contacto, dependiendo del tamaño de la junta.

## Slide 13: MEDICIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA
Los sensores de ultrasonidos, emiten una onda ultrasónica y miden la distancia, a partir del tiempo en que se demora en recibir dicha onda reflejada en la pieza.
Los sensores por arco eléctrico detectan cambios en la tensión y corriente del arco eléctrico de soldadura, dichos cambios se producen en relación a que tan cercano este el borde de la antorcha a la pieza.
Los sensores inductivos detectan cambios en los campos electromagnéticos provocados por la variación de intensidad de corriente de soldadura.

## Slide 14: MEDICIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA
SISTEMA GUIADO POR LÁSER
El sensor óptico capta la luz del láser, reflejado por la pieza a medir.
No necesita contacto directo con las piezas a medir.
No requiere la necesidad de cambiar elementos dependiendo del tamaño de la junta.
Tiene un costo elevado.

## Slide 15: SENSORES LASER PARA SOLDADURA
Rango de medición 50 [mm]
Resolución de medición Vertical-0,08[mm], Horizontal-0,05[mm]
Frecuencia de escaneo 30 [Hz] (fps).
Está creado específicamente para soldadura ya contiene algoritmos para detección de juntas de soldadura.
Diseño robusto, y enfriamiento por aire o gas.
Tiene drivers para su instalación en distintos brazos robóticos de soldadura .
También se lo puede adquirir con sus propios ejes y sistemas de control para automatizar máquinas soldadoras.

## Slide 16: OBJETIVOS

## Slide 17: OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir un sistema de seguimiento de junta de soldadura mediante barrido de superficie, utilizando visión artificial y triangulación laser.

## Slide 18: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseñar y construir un prototipo de robot soldador cartesiano de bajo costo.
Captar la deformación del láser proyectada en el perfil de la junta mediante una cámara digital y realizar procesamiento de imagen.
Desarrollar HMI de fácil manejo y control mediante Arduino.
Cumplir con los parámetros de operación requeridos para los procesos de soldadura.

## Slide 19: MARCO TEÓRICO

## Slide 20: VISIÓN ARTIFICIAL
La visión artificial encierra a los procesos y elementos que otorgan la posibilidad de observar variables del mundo físico a una máquina.
Se pueden deducir algunas propiedades:
Propiedades geométricas:
  Forma
  Tamaño
  Localización de los objetos.
Propiedades de los materiales:
  Color
  Iluminación
  Textura
  Composición.

## Slide 21: VISIÓN ARTIFICIAL

## Slide 22: VISIÓN ARTIFICIAL
Una imagen puede ser representada matemáticamente como una matriz.

## Slide 23: VISIÓN ARTIFICIAL
COMPONENTE DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTÍFICIAL

## Slide 24: TRIANGULACIÓN LASER
Disposición de los elementos:
Cámara y pieza a medir.
En color rojo la luz láser en forma de línea,
En color azul su proyección sobre la pieza.
En color negro el campo de visión de la cámara.

## Slide 25: DETERMINACIÓN DE DISTANCIA EN Z
El sistema funciona con la geometría de un triángulo rectángulo ABC.
D es el centro visión de la cámara.
La máxima resolución que entrega la cámara es de 1280 pixeles horizontales y 720 pixeles verticales.
La cámara tiene un ángulo de visión horizontal de 48.12°.

## Slide 26: DETERMINACIÓN DE DISTANCIA EN Z
85

## Slide 27: DETERMINACIÓN DE DISTANCIA EN Z
CURVA DE RELACIÓN PIXEL HORIZONTAL – DISTANCIA EN Z
(mm)
(pixel)

## Slide 28: DETERMINACIÓN DE DISTANCIA EN X
La cámara tiene un ángulo vertical de visión de 28,2°.

## Slide 29: DETERMINACIÓN DE DISTANCIA EN X
Relación Pixel–X en la altura de Z 50
Relación Pixel–X en la altura de Z 1000.

## Slide 30: DISEÑO MECANICO

## Slide 31: CUARTO EJE (CABEZAL) DIÁMETRO DEL EJE

## Slide 32: CUARTO EJE (CABEZAL) DIÁMETRO DEL EJE
Diagrama de cuerpo libre – Fuerzas
Diagrama de cuerpo libre - Momentos.
Reacciones en los apoyos

## Slide 33: CUARTO EJE (CABEZAL) DIÁMETRO DEL EJE
Diagrama de Fuerza cortante y Momento flector.

## Slide 34: CUARTO EJE (CABEZAL) DIÁMETRO DEL EJE
Factor de superficie
Factor de tamaño
Factor de carga
Factor de temperatura
Factor de Confiabilidad
Resistencia a la fatiga

## Slide 35: CUARTO EJE (CABEZAL) DIÁMETRO DEL EJE
Se comprueba el factor de seguridad para un eje de 6mm, para ello se recalcula el factor de tamaño estimado anteriormente.
Acero inoxidable típico

## Slide 36: CUARTO EJE (CABEZAL) TORQUE PARA EL EJE B
Para un servomotor típico se tiene que la velocidad angular esta alrededor de:
Y la aceleración angular:
Con esto procedemos a calcular el Torque necesario para vencer la inercia del cabezal.

## Slide 37: CUARTO EJE (CABEZAL) SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
Para el rodamiento B:
Fuerza Radial
Índice básico de vida
Velocidad angular
Factor de velocidad
Factor de vida de fatiga
Carga equivalente
Capacidad de carga del rodamiento

## Slide 38: CUARTO EJE (CABEZAL) SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
Para el rodamiento C:
Fuerza Radial
Índice básico de vida
Velocidad angular
Factor de velocidad
Factor de vida de fatiga
Carga equivalente
Capacidad de carga del rodamiento

## Slide 39: CUARTO EJE (CABEZAL) SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
Rodamiento C

## Slide 40: CUARTO EJE SOPORTE DEL CABEZAL
Partimos de las reacciones calculadas anteriormente en los rodamientos ya que estás ejercerán ahora fuerzas de acción sobre las placas que están soportadas por 4 pernos.

## Slide 41: CUARTO EJE SOPORTE DEL CABEZAL
Diagrama de cuerpo libre – Fuerzas
Reacciones en el apoyo A

## Slide 42: CUARTO EJE SOPORTE DEL CABEZAL
Diagrama de Fuerza cortante y Momento flector

## Slide 43: CUARTO EJE SOPORTE DEL CABEZAL
El punto crítico se encuentra al principio de la sección AB, donde ocurre el momento flector máximo.
Acero Galvanizado Típico

## Slide 44: TORNILLO DE POTENCIA EJE Z DIÁMETRO DEL TORNILLO

## Slide 45: TORNILLO DE POTENCIA EJE Z DIÁMETRO DEL TORNILLO

## Slide 46: TORNILLO DE POTENCIA EJE Z DIÁMETRO DEL TORNILLO
Eficiencia del tornillo de potencia
Indicador si el tornillo es
autobloqueante

## Slide 47: TORNILLO DE POTENCIA EJE Z DIÁMETRO DEL TORNILLO
Análisis por pandeo:
Como, b>180, entonces es una columna larga.
Carga crítica de pandeo:
Cara crítica
Carga aplicada

## Slide 48: TORNILLO DE POTENCIA EJE Z DIÁMETRO DEL TORNILLO
P
Diagrama de cuerpo libre - Momento.
mm

## Slide 49: TORNILLO DE POTENCIA EJE Z DIÁMETRO DEL TORNILLO
Diagrama de Fuerza cortante y Momento flector

## Slide 50: TORNILLO DE POTENCIA EJE Z DIÁMETRO DEL TORNILLO
Acero Galvanizado Típico
Se elige un tornillo 5/16 UNC 18, con una longitud de 420mm

## Slide 51: CALCULO VIGA EJE X
PERFIL DE ALUMINIO 6063-T5

## Slide 52: DETERMINACIÓN DE CARGAS EJE X
La viga tiene una longitud de 428mm.La fuerza F es de 43,93N. El momento cortante por torsión T es de 5588,335 N.mm.

## Slide 53: DETERMINACIÓN DE CARGAS EJE X
Al optimizar la Ecuación tenemos que
Y para

## Slide 54: CARGAS PRIMER CASO PARA a=146,66mm
Ubicación fuerzas momentos y soportes
Reacciones en los soportes: a) Vista isométrica, b) Vista plano XZ, c) Vista plano XY.
a)
b)
c)
DETERMINACIÓN DE CARGAS EJE X

## Slide 55: CARGAS SEGUNDO CASO PARA a=378mm
Ubicación fuerzas momentos y soportes.
Reacciones en los soportes:
a) Vista isométrica, b) Vista plano XZ, c) Vista plano XY.
b)
c)
a)
DETERMINACIÓN DE CARGAS EJE X

## Slide 56: CARGAS TERCER CASO PARA a=50mm
Ubicación fuerzas momentos y soportes.
Reacciones en los soportes: a) Vista isométrica,
b) Vista plano XZ, c) Vista plano XY.
DETERMINACIÓN DE CARGAS EJE X

## Slide 57: CALCULO DE ESFUERZOS
 | 1° Caso | 2° Caso) | 3° Caso
 | -35,36 | -5,58 | -44,91
 | -2886,79 | -570,62 | -1770,58
 | -3725,65 | -652,84 | -4935,49
 | -0,43185679 | -0,08536337 | -0,26487448
 | -0,42407217 | -0,07430952 | -0,56178223
Esfuerzo flector Esfuerzo cortante por torsión.
CALCULO VIGA EJE X

## Slide 58: CALCULO DE ESFUERZOS
Realizamos el análisis con el primer caso () y segundo caso ).
Realizamos el análisis con el tercer caso () y segundo caso ).
 | 0,17511892 |  |  | 0,08975555
 | 0,31804588 |  |  | 0,24373635
 | 0,57803649 |  |  | 0,43159969
Esfuerzo medio
Esfuerzo alternante
CALCULO VIGA EJE X
Esfuerzo Von Mises 2°- 3°

## Slide 59
El aluminio no tiene límite de resistencia a la fatiga para vida infinita, hallamos su resistencia en 5E8 ciclos
CALCULO VIGA EJE X
FACTOR DE SEGURIDAD

## Slide 60
Aplicando las constantes de diseño se obtiene la resistencia a la fatiga corregida:
Dónde:
CALCULO VIGA EJE X
FACTOR DE SEGURIDAD

## Slide 61
Usamos el criterio de Goodman Modificado:
CALCULO VIGA EJE X
FACTOR DE SEGURIDAD

## Slide 62: DETERMINACIÓN DE CARGAS EJE Y
La viga tiene una longitud de 428mm.La fuerza F será de 44,91N. El momento flector M aplicado es de 1770,58 N.mm. El momento cortante por torsión T generado por la reacción en el soporte es de 4935,49N.mm.

## Slide 63
Esfuerzo flector Esfuerzo cortante por torsión.
 | 1° Caso | 2° Caso) | 3° Caso
 | -53,51 | - | -9,39
 | 778,89 | - | -1854,26
 | -1682,05 | - | -88,53
 | 0,116520 | -1,16632254 | -0,2773928
 | -0,19145937 | -0,13435791 | -0,01007693
CALCULO VIGA EJE Y
CALCULO DE ESFUERZOS

## Slide 64
Realizamos el análisis con el primer caso () y segundo caso ).
Realizamos el análisis con el primer caso () y tercer caso ),
Esfuerzo medio
Esfuerzo alternante
 | 0,52490124 |  |  | 0,6414213
 | 0,16290864 |  |  | 0,02855073
 | 0,59593539 |  |  | 0,64332473
CALCULO VIGA EJE Y
CALCULO DE ESFUERZOS
Esfuerzo Von Mises 2°- 3°

## Slide 65
Usamos el criterio de Goodman Modificado:
CALCULO VIGA EJE Y
FACTOR DE SEGURIDAD

## Slide 66: DISEÑO ELECTRÓNICO

## Slide 67
SELECCIÓN DE MOTORES MOTOR EJE X
Dónde:
es el coeficiente de rozamiento por rodadura el cual es 0,1mm en el caso de rodamientos.
la normal es de 43,93 N
es el radio exterior del rodamiento en este caso es de 8,5 mm

## Slide 68
SELECCIÓN DE MOTORES MOTOR EJE X
Dónde:
es el coeficiente de rozamiento, que es de 0,42.
la fuerza producida por el torque que es de 87,31 N.

## Slide 69
SELECCIÓN DE MOTORES MOTOR EJE X
Catálogo de selección de motores – Japan Servo.

## Slide 70
SELECCIÓN DE MOTORES MOTOR EJE Y
Catálogo de selección de motores - Minebea Co.

## Slide 71
SELECCIÓN DE MOTORES MOTOR EJE Z
Se obtuvo el torque para el motor del eje Z, el cual es de 28.42Nmm.
Catálogo de selección de motores - Minebea Co.

## Slide 72
SELECCIÓN DE MOTORES MOTOR EJE B
Se obtuvo el torque para el motor del eje Z, el cual es de 28.42Nmm.
Voltaje de operación: 4.8v~6v Velocidad de operación (4.8v): 0.17sec / 60 grados Velocidad de operación (6.0v): 0.15sec / 60 grados Stall torque @ 4.8V: 25.0 kg.cm Stall torque @ 6.0V: 30.0 kg.cm
Material: Aluminio
Tipo de engranes: Todos de metal
Peso: 78 g
Servomotor Turnigy Modelo Mg959

## Slide 73
SELECCIÓN DE DRIVERS DE MOTORES A PASO
Driver motor a paso A4988
EJE | 
 | 1.2
 | 1.2
 | 1.2
 | 1.2
EJE | 
 | 1.2
 | 1.2
 | 1.2
 | 1.2
Corrientes Motores a paso
Voltaje de operación: 8 a35V
Posee un regulador de corriente de hasta 2A

## Slide 74
DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS
CONTROL LASER

## Slide 75
DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS
DISPARO DE ANTORCHA
;

## Slide 76
DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS
ALIMENTACIÓN SERVOMOTOR

## Slide 77
DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS
ALIMENTACIÓN SERVOMOTOR
Utilizamos una resistencia de 390 Ω para R2 (valor normalizado), y calculamos cuanto cambio la salida de voltaje con este valor.

## Slide 78
DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS
SELECCIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Carga | Descripción |  | 
Motor X | Potencia motor a pasos X | 12 | 2
Motor Y1 | Potencia motor a pasos Y1 | 12 | 2
Motor Y2 | Potencia motor a pasos Y2 | 12 | 2
Motor Z | Potencia motor a pasos Z | 12 | 2
Servo Laser | Potencia servo motor eje B Potencia PWM Laser | 12 | 1
Control | Lógica de control | 5 | 1
Carga | Descripción |  | 
Motor X | Potencia motor a pasos X | 12 | 2
Motor Y1 | Potencia motor a pasos Y1 | 12 | 2
Motor Y2 | Potencia motor a pasos Y2 | 12 | 2
Motor Z | Potencia motor a pasos Z | 12 | 2
Servo Laser | Potencia servo motor eje B Potencia PWM Laser | 12 | 1
Control | Lógica de control | 5 | 1
Corriente y voltajes máximos para cada carga
Se necesitan: 9 A a 12 V, y 1 A a 5

## Slide 79
SELECCIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Carga | Entrada
Motor X, Motor Z | (1) VMOT1
Motor Y1, Motor Y1 | (2) VMOT2
Servo | (3) VSERVO
Laser | (4) VLASER
Control | (5) VCC
Distribución de las cargas en la fuente de alimentación
Proporciona:
14 A a 12 V
10 A a 5V.
Fuente de alimentación

## Slide 80
DISEÑO DE TARJETA PCB
Determinación del ancho de pista según la IPC2221A

## Slide 81
DISEÑO DE TARJETA PCB
Determinación del ancho de pista según la IPC2221A

## Slide 82
DISEÑO DE TARJETA PCB
Carga | Amperaje [A] | Ancho de pista [th]
VMOT1 | 4 | 50
VMOT2 | 4 | 50
VCC | 1 | 15
Motor X | 2 | 25
Motor Y1 | 2 | 25
Motor Y2 | 2 | 25
Motor Y3 | 2 | 25
Ancho de pistas determinados

## Slide 83
DISEÑO DE TARJETA PCB
Tarjeta PCB Control – Capa de pistas

## Slide 84
DISEÑO DE TARJETA PCB
Tarjeta PCB Control – Capa de Componentes

## Slide 85
DISEÑO DE TARJETA PCB
Tarjeta PCB Conexión – Capa de Pistas
Tarjeta PCB Conexión – Capa de Componentes

## Slide 86
DISEÑO DE TARJETA PCB
Tarjeta electrónica de Control - Elaboración

## Slide 87
DISEÑO DE TARJETA PCB
Tarjeta electrónica Control con elementos soldados

## Slide 88
DISEÑO DEL SENSOR
Rango de medición del sensor Laser

## Slide 89
DISEÑO DEL SENSOR
Una vez obtenido del diseño geométrico, se realizó el prototipo del sensor láser en una impresora 3d,

## Slide 90: PROGRAMACIÓN Y CONTROL

## Slide 91
Para realizar la captación y procesamiento de imagen nos ayudamos de algunas funciones de la librería OPENCV, implementadas con el desarrollador de aplicaciones Qt Creator.
PROGRAMACIÓN Y CONTROL

## Slide 92
1
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL

## Slide 93
1
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL

## Slide 94
Propiedad | Valor | 
Brillo | 0 | Mínimo
Contraste | 255 | Máximo
Saturación | 200 | Alta
Ganancia | 0 | Mínima
Exposición | -1 | Mínima
Balance de blancos | 10000 | Máximo
Parámetros óptimos de la cámara
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL

## Slide 95
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Cámara con parámetros de fabrica
Cámara con los parámetros óptimos

## Slide 96
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
R: 171
G: 0
B: 220
R: 0
G: 4
B: 227
R: 95
G:110
B: 103
R: 17
G: 147
B: 99
R: 171
G: 1
B: 1
R: 0
G: 47
B: 225
Intensidades RGB de interés

## Slide 97
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
¦ | Rango | 
 | Min | Max
R | 100 | 255
G | 0 | 50
B | 0 | 255
Intervalos para filtro RGB
Imagen Binaria resultante del filtro RGB

## Slide 98
Calculo del promedio de la línea láser
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Intensidad de pixeles, fila 132

## Slide 99
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Promedio de la línea láser

## Slide 100
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Algoritmo de detección para junta CG

## Slide 101
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Localización del centro para junta CG

## Slide 102
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Algoritmo de detección para junta en L

## Slide 103
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Rotación ejes X-Z

## Slide 104
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Localización del centro para junta en L

## Slide 105
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Compensación de la antorcha en el eje Y
Distancia de desfase entre antorcha y laser

## Slide 106
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Trayectoria original
Trayectoria corregida
Corrección de trayectoria en el eje X

## Slide 107
DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL
Trayectoria corregida
Trayectoria original
Corrección de trayectoria en el eje Z

## Slide 108
DESARROLLO DEL HMI
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 109
DESARROLLO DEL HMI
Visualización captura y procesamiento de imagen

## Slide 110
DESARROLLO DEL HMI
Visualización de la trayectoria en 2D

## Slide 111
DESARROLLO DEL HMI
Paleta de propiedades

## Slide 112
DESARROLLO DEL HMI
Controles de movimiento

## Slide 113
DESARROLLO DEL HMI
Control de modo e ingreso de parámetros

## Slide 114
DESARROLLO DEL HMI
Visualización de la posición actual
Aplicación instalada en un dispositivo Android

## Slide 115
DESARROLLO DEL HMI
Visualización de la reconstrucción 3D

## Slide 116: PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO

## Slide 117
CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA
Corrección tangencial y radial
Sin corrección
Con corrección

## Slide 118
CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA
Corrección tangencial y radial
Sin corrección
Con corrección

## Slide 119
PRUEBAS DEL SENSOR LASER

## Slide 120
PRUEBAS DE TRAYECTORIA
Trayectoria X-Y ensayo 1 en vacío

## Slide 121
PRUEBAS DE TRAYECTORIA
Trayectoria Z-Y ensayo 1 en vacío

## Slide 122
PRUEBAS DE TRAYECTORIA
Trayectoria Z-Y ensayo 2 con algoritm0 de corrección de trayectoria.

## Slide 123
PRUEBAS DE TRAYECTORIA
Trayectoria X-Y varios ensayos

## Slide 124
PRUEBAS DE SOLDADURA
Junta a tope, con cordón de bisel en V ensanchado
Junta a L, con cordón de filete

## Slide 125
PRUEBAS DE SOLDADURA
JUNTA A TOPE CON BISEL EN V ENSANCHADO

## Slide 126
PRUEBAS DE SOLDADURA
JUNTA A TOPE CON BISEL EN V ENSANCHADO

## Slide 127
PRUEBAS DE SOLDADURA
JUNTA A TOPE CON BISEL EN V ENSANCHADO

## Slide 128
PRUEBAS DE SOLDADURA
JUNTA EN L CON FILETE

## Slide 129
PRUEBAS DE SOLDADURA
JUNTA EN L CON FILETE

## Slide 130
PRUEBAS DE SOLDADURA
JUNTA EN L CON FILETE

## Slide 131: CONCLUSIONES

## Slide 132
Se construyó el robot cartesiano soldador con las siguientes especificaciones:
  Área de trabajo: 600x320x120 mm
  Precisión:+/-0,2 mm
  Velocidad de avance rápido: 3000 mm/min
  Velocidad de soldadura máximo 500 mm/min
  Con estas características se pudo realizar cordones de soldadura de hasta 500mm (eje Y), y correcciones en su trayectoria de hasta +/-30mm en el eje X, +/-50mm en el eje Z.

## Slide 133
Se construyó el sensor laser con las especificaciones adecuadas para nuestra aplicación:
  Resolución Z: 0,25 mm
  Resolución X: 0,15 mm
  Offset: 61.62mm
  Rango medición Z: 130mm
  Rango medición X: 33.67mm – 103.34mm
  Frecuencia: 30Hz
  Con estas características se fabricó el sensor laser, por una pequeña fracción del precio del sensor SLS-050 del fabricante MetaVision, cumpliendo el requerimiento de bajo costo, sin embargo el sensor SLS-050 posee mejores prestaciones como son alta resolución, enfriamiento interno, instalación en robots industriales, y un diseño robusto para aplicaciones de soldadura.

## Slide 134
Se seleccionó como unidad de control del robot cartesiano la tarjeta Arduino Nano, por su pequeño tamaño, bajo costo y se dispuso de sus pines de la siguiente manera:
  1 Salida PWM 8 bits para controlar la intensidad del Laser.
  1 Salida PWM 16 bits para controlar el ángulo del servomotor
  9 Salidas digitales para controlar los drivers de motores a pasos.
  1 Salida digital para controlar el disparo de la antorcha.
  1 Salida digital para accionar la fuente de alimentación.

## Slide 135
Se desarrolló una interfaz gráfica HMI de fácil manejo, práctico y simple para el operario, en el cual se colocó los botones para manipular el robot cartesiano, y se dispuso de visualizadores donde se monitorean la trayectoria de la antorcha en dos dimensiones y la reconstrucción 3D de la junta de soldadura, esto se desarrolló utilizando software libre.
Se realizó varios ensayos, y se determinó que los parámetros óptimos para la extracción de la línea laser de la imagen son:
  Brillo: 0 (valor mínimo)
  Contraste: 255 (Valor máximo)
  Saturación: 200 (Valor Alto)
  Ganancia: 0 (Valor mínimo)
  Exposición: -1 (Valor mínimo)
  Balance de blancos: 10000 (Valor máximo)
  Filtro RGB (R de 100 a 255; G de 0 a 50; B de 0 a 255)

## Slide 136
Las chispas producidas por el proceso de soldadura interfieren en el campo de visión, por lo que se hizo distintas pruebas con protectores de material no inflamable, la mejor opción fue colocar esta máscara protectora alrededor de la antorcha de esta manera bloqueamos la mayoría de las chispas y perturbaciones de luz intensa proveniente del arco eléctrico.
En los ensayos finales se obtuvo buenos resultados para juntas de soldadura con perfiles CG de 2mm espesor, con 17 voltios, 140 Amperios, y una velocidad de avance de 350 mm/min. Y para juntas en L de 2mm de espesor, con 15 voltios, 100 Amperios y una velocidad de avance de 350 mm/min.

## Slide 137: RECOMENDACIONES

## Slide 138
Cada vez que se reemplace o se modifique la posición de la antorcha en el soporte del cabezal, se debe tomar las medidas de compensación con respecto al sensor laser, revisar periódicamente estas medidas para que la maquina este correctamente calibrada.
Implementando el proceso de soldadura SAW eliminaría las perturbaciones externas captadas por el sensor láser debido a la radiación producida por el arco eléctrico, además de que incrementa la tasa de depósito de soldadura, aumentando el nivel de producción.
Añadiendo un extractor de gases cercano a la máscara protectora, reduce para seguridad y bienestar del operario, esto también evita que dichos gases sean captados por el campo de visión ya que estos reflejan la luz intensa emitida por el arco eléctrico.

## Slide 139: GRACIAS POR SU ATENCIÓN