## Slide 1: CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA.

## Slide 2: “REDISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE DOS MÓDULOS DIDÁCTICOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE SÓLIDOS Y TAPADO DE BOTELLAS EN EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL MECATRÓNICA”
Integrantes:
  Bryan Ortega
  Jordan Quiñonez
Director:
  Ing. Francisco Terneus.

## Slide 3: Objetivos
Objetivo General
Rediseñar y Automatizar dos módulos didácticos para la dosificación de sólidos y tapado de botellas en el laboratorio de Automatización Industrial Mecatrónica.

## Slide 4: Objetivos específicos
Diseñar e implementar una estructura metálica tipo industrial que sirva de soporte para cada uno de los módulos didácticos con su respectivo panel de control.
Rediseñar varios elementos mecánicos que producen fallas en los distintos sistemas que componen los módulos.
Acoplar un brazo electromecánico capaz de transportar a las botellas plásticas desde el punto final del proceso del módulo didáctico 1 hacia el punto inicial del proceso en el módulo didáctico 2.
Elaborar un sistema de control centralizado en cada uno de los módulos de tal manera que; sus actuadores y sensores estén acondicionados para trabajar con señales de 24 [Vdc] y de 5 [Vdc] permitiendo además tener un control de secuencia en el brazo electromecánico mediante la programación de una plataforma Arduino.
Incorporar y programar dentro del sistema de control, una plataforma Arduino en cada módulo capaz de permitir su funcionamiento automático (Modo Demo).

## Slide 5: Alcance del proyecto
Sistema mecánico
Rediseño de componentes
Brazo electromecánico
Diseño mecánico a través de herramientas CAD
Diseño de estructuras metálicas
Sistema electrónico
Incorporación de sensores
Acople de actuadores
Acondicionamiento de señales
Sistema de control
Programación “MODO DEMO”
Implementación de plataforma Arduino
Control con 5 [Vdc] o 24 [Vdc]

## Slide 6
Estaciones Didácticas
Sirven de soporte en el aprendizaje de los diversos conceptos técnicos
Conjunto de dispositivos electrónicos, mecánicos y neumáticos
Interacción entre Actuadores y Sensores
Generan un determinado proceso industrial a pequeña escala

## Slide 7
Sistemas Modulares
Estación de trabajo, flexible y capaz de realizar un determinado proceso industrial de manera independiente
Tiene la capacidad de interactuar con otros sistemas en un orden lógico
Poseen mecanismos de traslado de material
Cuentan con una zona para el ingreso de materia prima y otra para la salida del producto final

## Slide 8
Sistemas de Dosificación
Se controla el nivel de llenado en un determinado envase
Por lo general, cuenta con una tolva en donde se encuentra el material a dosificar
El nivel de llenado se lo mide mediante sensores Capacitivos, infrarrojos o ultrasónicos.
Por medio de la gravedad, el producto atraviesa el embudo de la tolva hacia el orificio de salida

## Slide 9
Sistemas de Tapado de Botellas
El tapado puede ser a presión o tipo rosca
Cuentan con un conjunto de Actuadores encargados de generar movimientos lineales y rotacionales para generar el tapado
Previamente el envase deberá pasar por una zona en donde recogerá la tapa
El control de calidad del tapado se lo realiza comúnmente de forma visual.

## Slide 10
DISEÑO MECÁNICO

## Slide 11
Análisis estáticos en las estructuras principales ya instaladas con el fin de poder rediseñar varios elementos que están provocando fallas en el proceso
Análisis de esfuerzos en las estructuras de soporte con el objetivo de verificar si el peso total esta en el rango admisible
En cuanto al brazo, se realizará una síntesis dinámica y un análisis estático del conjunto de piezas que lo compondrán a fin de dimensionar adecuadamente los elementos y el tipo de material que se ocuparan.

## Slide 12
ESTRUCTURAS PRINCIPALES

## Slide 13
SELECCIÓN DEL MATERIAL
ALUMINIO 6061
Muy utilizado en el área industrial alimenticia
Gran resistencia mecánica
Baja densidad
Gran resistencia a la corrosión
Propiedades Mecánicas | 
Densidad: | 
Módulo elástico: | 
Límite de Fluencia: | 
Coeficiente de Poisson: | 
Propiedades Mecánicas | 
Densidad: | 
Módulo elástico: | 
Límite de Fluencia: | 
Coeficiente de Poisson: | 
Propiedades Mecánicas del Aluminio 6061

## Slide 14
Estructura Principal para el Módulo Didáctico 1
B
Diagrama de cuerpo libre de la estructura
Área soporte B

## Slide 15
Estructura Principal para el Módulo Didáctico 2
Distribución de Fuerzas en el plano Y- Z

## Slide 16
+

## Slide 17
2 tornillos M4
APOYO C EN EL PUNTO
Se calcula el esfuerzo admisible del perno , el cual está fabricado en acero AISI 1015 CD
Teoría de Energías de Distorsión

## Slide 18
BANDAS TRANSPORTADORAS

## Slide 19
Los elementos que compondrán el sistema serán los siguientes:
Cinta transportadora
Motor Eléctrico
Rodillos
El tipo de cinta seleccionado es el fabricado en polivinilo PVC
este tipo de cinta es muy utilizada en el área industrial alimenticia
DATOS TÉCNICOS | 
Espesor: | 
Diámetro mínimo de la polea: | 
Diámetro mínimo de la polea contra flexión: | 
Peso de la cinta por metro cuadrado: | 
Fuerza de tracción admisible por ancho: | 
Temperatura de Funcionamiento: | 
DATOS TÉCNICOS | 
Espesor: | 
Diámetro mínimo de la polea: | 
Diámetro mínimo de la polea contra flexión: | 
Peso de la cinta por metro cuadrado: | 
Fuerza de tracción admisible por ancho: | 
Temperatura de Funcionamiento: | 
Catálogo del producto NAB-8EEWV 11

## Slide 20
Análisis para el Módulo Didáctico 1

## Slide 21
Dimensionamiento del Motor Eléctrico
La tensión efectiva es la fuerza total necesaria para el movimiento de la banda con carga

## Slide 22
Características mecánicas | PTFE | PE | PE | PVC
 | Algoflon | APM | UHMW | Polivinilo
Coeficiente de fricción con el acero | 0,1 | 0,32 | 0,3 | 0,42
En base al ancho de la banda que es de 70 mm:
La fuerza sería:

## Slide 23
Características mecánicas | PTFE | PE | PE | PVC
 | Algoflon | APM | UHMW | Polivinilo
Coeficiente de fricción con aluminio | 0,084 | 0,27 | 0,24 | 0,35
La fuerza sería:

## Slide 24
Otra tensión importante a tener en cuenta es la tensión de lado flojo . Esta nos permite obtener una tracción adecuada entre los rodillos y la banda operando con el mínimo patinaje posible.

## Slide 25
La velocidad angular es por lo tanto:
Especificaciones generales | 
Velocidad de Salida: | 
Voltaje DC: | 
Corriente de Eje Libre: | 
Corriente Nominal: | 
Potencia: | 
Torque: | 
Diámetro del eje: | 
Especificaciones generales | 
Velocidad de Salida: | 
Voltaje DC: | 
Corriente de Eje Libre: | 
Corriente Nominal: | 
Potencia: | 
Torque: | 
Diámetro del eje: | 
La selección del motor se basó fundamentalmente en la velocidad requerida debido a que se necesitan velocidades entre los 80 a 100 RPM. Los parámetros de potencia y torque también fueron tomados en cuenta para la selección verificando que el motor posea valores superiores a los mínimos calculados.

## Slide 26
Rodillos para la banda transportadora
Dimensiones Longitudinales del Rodillo
Distribución de Fuerzas a través del Rodillo

## Slide 27
Distribución de Fuerzas en el plano Y-Z
+
Distribución de Fuerzas en el plano X-Z
+

## Slide 28
Calculamos la reacción total aplicada en los apoyos:
Se halla el momento flexionante máximo en el eje:
Con lo que tenemos:

## Slide 29
El material del que está constituido el rodillo es de acero ASTM A36.
El esfuerzo cortante máximo también se lo calcula de esta manera:
Se reemplaza en la formula de esfuerzo cortante máximo:

## Slide 30
Análisis para el Módulo Didáctico 2

## Slide 32
La velocidad angular es por lo tanto:
Especificaciones generales | 
Velocidad de Salida: | 
Voltaje DC: | 
Corriente de Eje Libre: | 
Corriente Nominal: | 
Potencia: | 
Torque: | 
Diámetro del eje: | 
Especificaciones generales | 
Velocidad de Salida: | 
Voltaje DC: | 
Corriente de Eje Libre: | 
Corriente Nominal: | 
Potencia: | 
Torque: | 
Diámetro del eje: | 
La selección del motor se basó fundamentalmente en la velocidad requerida debido a que se necesitan velocidades entre los 80 a 100 RPM. Los parámetros de potencia y torque también fueron tomados en cuenta para la selección verificando que el motor posea valores superiores a los mínimos calculados.

## Slide 33
Rodillos para la banda transportadora
Dimensiones Longitudinales del Rodillo
Distribución de Fuerzas a través del Rodillo

## Slide 34
Distribución de Fuerzas en el plano Y-Z
Distribución de Fuerzas en el plano X-Z

## Slide 35
Acero ASTM A36:
Teoría del esfuerzo cortante máximo:
Reemplazando valores se tiene:

## Slide 36
SISTEMA DOSIFICADOR DE SÓLIDOS

## Slide 37: Selección del material
Productos Agrícolas
Material a dosificar
Grano fino
No compactarse

## Slide 38: Diseño motor disco
Ángulo trayectoria de dosificación
Fuerza:
Torque:
Potencia:
Datos Técnicos del motor seleccionado

## Slide 39
SISTEMA DE TAPADO DE BOTELLAS

## Slide 41
acero galvanizado:
ÁNGULO DE CAÍA NECESARIO:
criterio de diseño de tolvas (Linares)

## Slide 43
APOYOS DEL DISTRIBUIDOR DE TAPAS
Análisis de cargas:
columna de extremo libre – empotrado
longitud efectiva será de 2.1
valor utilizado para casos prácticos
(Mott, 2006, p. 234)
radio de giro:

## Slide 44
Relación de esbeltez:
Relación de esbeltez de transición:
Debido a que la relación de esbeltez es mayor a la relación de esbeltez de transición, se considera una columna larga y se calcula la carga crítica ():

## Slide 45
Al ser dos columnas en cada extremo del dispensador:

## Slide 46
Etapa 2. Enroscado de Tapas.
Se tendrá un cilindro de simple efecto encargado de mantener en la posición adecuada al envase.
Se tendrá un cilindro de doble efecto encargado de ejercer una presión axial sobre la tapa de la botella, para que de este modo la tapa se vea forzada a introducirse en el cuello de la botella.
Se tendrá también un motor eléctrico DC acoplado al vástago del cilindro doble efecto, encargado de proporcionar un movimiento rotacional a la tapa con el fin de que está se vaya enroscando mientras el pistón de doble efecto ejerce presión sobre la misma.

## Slide 47
MOTOR DE ROSCADO
El torque resultó ser mucho menor al valor mínimo de la escala del torquímetro utilizado ().
DATOS TÉCNICOS | 
Voltaje de Alimentación: | 
Torque del Motor: | 
Peso del Motor: | 
Modulación: | 
DATOS TÉCNICOS | 
Voltaje de Alimentación: | 
Torque del Motor: | 
Peso del Motor: | 
Modulación: | 
El servomotor que se necesitará implementar al vástago, deberá estar truncado

## Slide 48
La etapa de roscado necesita una mesa de apoyo para el cilindro de doble efecto:
columna de extremo libre – empotrado
radio de giro:
Relación de esbeltez:
Relación de esbeltez de transición:
→ Columna Larga

## Slide 49
La carga total aplicada en la mesa de apoyo es inferior a la carga crítica que soportaría

## Slide 50
DISEÑO
NEUMÁTICO

## Slide 51
Agarre Tipo L para la sujeción
Pieza tapado de tolva
Agarre Tipo C para el empuje
Propiedades físicas del Acople de sujeción

## Slide 52: Selección de cilindros
Propiedades Técnicas del Cilindro Simple Efecto
Tipo L
Propiedades Técnicas del Cilindro Doble Efecto
Acople sujeción
Propiedades Técnicas del Cilindro Doble Efecto
Tapado de tolva
Tipo C
Propiedades Técnicas del Cilindro Simple Efecto

## Slide 53: Cálculo cilindro simple efecto 4A
Dentro del sistema de tapado, la botella tomará un tiempo de 15 segundos por ciclo.
El consumo total del cilindro se lo calcula mediante la ley de Boyle – Mariotte.
Consumo de manguera

## Slide 54: Cálculo cilindro doble efecto 6A
Volumen de salida:
Volumen de entrada:
Se calcula entonces el volumen de aire consumido por minuto:
El volumen total de consumo por minuto en las mangueras es:

## Slide 55
CONSUMO DE VOLUMEN POR MINUTO – MODULO 1
CONSUMO DE VOLUMEN POR MINUTO – MODULO 2
El sistema en conjunto tendrá un consumo total de:

## Slide 56
DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE

## Slide 57: Módulo 1
Diagrama de fuerzas y reacciones módulo 1
Formula de Euler

## Slide 58
Relación de esbeltez
→
Empotrada en ambos lados
e
La inercia se la puede expresar de la siguiente forma también
Calculamos el radio de giro mínimo

## Slide 59: Módulo 2
Diagrama de fuerzas y reacciones módulo 2
e
→

## Slide 60: Análisis de software módulo 1
Carga Muerta
Carga Viva
Detalles elemento crítico demanda de capacidad
Deformación de la estructura 1

## Slide 61: Análisis de software módulo 2
Carga Muerta
Carga Viva
Detalles elemento crítico demanda de capacidad
Deformación de la estructura 2

## Slide 62
DISEÑO CONCEPTUAL DEL BRAZO ELECTROMECÁNICO

## Slide 63
El brazo electromecánico es el mecanismo encargado de transportar a las botellas desde el punto final del módulo didáctico 1 hacia el punto inicial del módulo didáctico 2.

## Slide 64
Bosquejo general del Brazo Electromecánico

## Slide 65
h; Altura de la base que soportará el brazo (140 mm).
A; Longitud total del gripper
L; Longitud del eslabón.
B; Posicionamiento de la base con respecto a la posición final.

## Slide 66
MECANISMO DE SUJECIÓN DEL BRAZO ELECTROMECÁNICO

## Slide 67
Gripper Industrial
dos mecanismos de 4 barras acoplados uno a cada extremo de una base de soporte en la que se sostienen

## Slide 68
Paralelogramo Articulado de Doble Manivela
engranes de relación 1:1
Centro de Gravedad del Gripper
Servomotores SG90
Fácil control por medio de una plataforma Arduino
Su posicionamiento va de 0° a 180°

## Slide 69
Long. sujetador = 60 mm
Desplazamientos:
24mm en X y 18.50 en Y
considerando además que el ángulo de apertura no sea mayor a 90° debido a que en un mecanismo paralelo articulado, esto ocasionaría un contacto no deseado entre los eslabones y .
El ángulo impuesto será de 75°.

## Slide 70
Arco de Giro del Eslabón lateral
El ángulo es igual a:

## Slide 71
Centros de Giros de los Eslabones
Se calcula a:
Se calcula b:

## Slide 72
Se calcula d:
Con d y e se puede hallar finalmente la distancia c;

## Slide 73
Desplazamientos en X / Y en función del Ángulo.

## Slide 74
ANÁLISIS MECÁNICO DE LA ZONA DE SUJECIÓN
esfuerzo admisible en la resina

## Slide 75
Esfuerzo máximo en la sujeción:

## Slide 76
ANÁLISIS ESTÁTICO DEL BRAZO ELECTROMECÁNICO

## Slide 77
Eje soporte del gripper
Diagrama de cuerpo libre del eje
Esfuerzo máximo flexionante

## Slide 78
Con eje comercial de ¼ de pulgada (6.35mm), se calcula la deflexión para este diámetro
Cálculo de deflexión máxima en el eje de soporte del gripper:

## Slide 79
Análisis para el Eslabón Principal
Dimensiones principales en el sistema de transporte
Diagrama de Distancias en el Brazo Electromecánico

## Slide 80
El valor de es igual a:
Se igualan las ecuaciones y se halla B:
Vista Isométrica del Eslabón Principal

## Slide 81
Diagrama de cuerpo libre del Eslabón
Este valor del momento posteriormente servirá dimensionar el motor el cual deberá tener el torque adecuado para vencer la inercia del brazo

## Slide 82
El esfuerzo flexionante
Sección transversal eslabón principal
Esfuerzo torsional

## Slide 83
Energía de distorsión
Características y propiedades de Acrílico
Características Motor NEMA

## Slide 84
Análisis para el Acople de Transmisión
Cálculo del esfuerzo admisible del perno , acero AISI 1015, diámetro 3.175mm,
Teoría de energía de distorsión
Esfuerzo máximo:

## Slide 85
DISEÑO ELECTRÓNICO

## Slide 86
Estaciones de Trabajo con capacidad de trabajar con señales de 5 [Vdc] o de 24 [Vdc], esto con el propósito de utilizar un controlador tipo industrial (como por ejemplo un PLC) o a su vez un microcontrolador de menor robustez que trabaje con señales TTL (como por ejemplo una plataforma Arduino, un circuito integrado PIC o AVR).

## Slide 87
SELECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACTUADORES

## Slide 88
MÓDULO DIDÁCTICO 1
Motor Eléctrico – Banda Transportadora 1
Datos Eléctricos del motor – banda transportadora
Se implementará un circuito de control que cuente con 3 botones encargados de (habilitar/deshabilitar), (Subir la velocidad en 20 RPM) y (bajar la velocidad en 20 RPM) del motor

## Slide 89
Placa de Control del Motor Banda – Módulo 1

## Slide 90
Las señales que se deberán acondicionar para que trabajen con 5 [V] y 24 [V] serán los botones + 20 RPM, – 20 RPM y HABILITADOR, a los que se procede a nombrar como salidas S7, S8 y S9 para 24 [V] y S7X, S8X y S9X para 5 [V].
Estas señales serán acondicionadas mediantes relés. Para las señales de 5 [V], se necesita de un circuito de acondicionamiento mediante un transistor en corte y saturación para activar al relé debido a que este necesita una alimentación de corriente mayor a la que le entrega un pin de cualquier microcontrolador.
Magnitud | Señal de control |  | Potencia |  | Conmutación
 | BAJO | ALTO | RELÉ |  | 
Voltaje: |  |  | Voltaje: |  | 
Corriente Máx: |  |  | Resistencia: |  | 
Magnitud | Señal de control |  | Potencia |  | Conmutación
 | BAJO | ALTO | RELÉ |  | 
Voltaje: |  |  | Voltaje: |  | 
Corriente Máx: |  |  | Resistencia: |  | 
La corriente necesaria en el relé es:

## Slide 91
BJT | Corriente Colector máx. | Voltaje del diodo Base - Emisor | Voltaje de Saturación Colector - Emisor | Ganancia
2N3904 | IC | VBE | VCE | β
BJT | Corriente Colector máx. | Voltaje del diodo Base - Emisor | Voltaje de Saturación Colector - Emisor | Ganancia
2N3904 | IC | VBE | VCE | β
Especificaciones Eléctricas del Transistor 2N3904
Transistor 2N3405 en Corte y Saturación
En donde:

## Slide 92
Con la fórmula de relación de ganancia en un transistor tenemos que:
Con lo que se tiene:
Se despeja la corriente en la ecuación de la malla 1:

## Slide 93
Se reemplaza en función de en la ecuación de la malla 2:
Finalmente se halla el valor de la resistencia :
Se opta por la resistencia comercial más cercana a este valor, la cual es:

## Slide 94
Acondicionamiento de las Señales S7X, S8X y S9X
Acondicionamiento de las Señales S7, S8 y S9

## Slide 95
Motor Eléctrico – Disco Rotatorio
Especificaciones generales | 
Velocidad de Salida: | 
Voltaje DC: | 
Corriente Nominal: | 
Potencia: | 
Especificaciones generales | 
Velocidad de Salida: | 
Voltaje DC: | 
Corriente Nominal: | 
Potencia: | 
Datos Eléctricos del motor – Disco rotatorio
Acondicionamiento de las Señales S10X, S11X y S12X
Acondicionamiento de las Señales S10, S11 y S12

## Slide 96
Electroválvulas para los pistones – Módulo 1
Especificaciones generales | 
VÁLVULA 3/2 MONOESTABLE | 
Voltaje de Control: | 
Corriente Solenoide: | 
Diámetro de Conexión: | 
Rango de Presión: | 
VÁLVULA 5/2 BIESTABLE | 
Voltaje de Control: | 
Corriente Solenoide: | 
Diámetro de Conexión: | 
Rango de Presión: | 
Especificaciones generales | 
VÁLVULA 3/2 MONOESTABLE | 
Voltaje de Control: | 
Corriente Solenoide: | 
Diámetro de Conexión: | 
Rango de Presión: | 
VÁLVULA 5/2 BIESTABLE | 
Voltaje de Control: | 
Corriente Solenoide: | 
Diámetro de Conexión: | 
Rango de Presión: | 
Función | Actuador |  | Válvula de Control |  | Señales | 
Cubrir la salida de la tolva | Cilindro Doble Efecto | 1A | Electroválvula Biestable 5/2 | 1V | Salida | Entrada
 |  |  |  |  | 1M1 | 1M2
Función de Separado | Cilindro Simple Efecto | 2A | Electroválvula Monoestable 3/2 | 2V | 2M1 | 
Función de Separado | Cilindro Simple Efecto | 3A | Electroválvula Monoestable 3/2 | 3V | 3M1 | 
Tabla de Actuadores Neumáticos – Módulo 1
Al igual que el control de los motores DC, las señales de control de los cilindros se denominarán 1M1, 1M2, 2M1 y 3M1 para 24 [Vdc] y 1M1X, 1M2X, 2M1X y 3M1X para 5 [Vdc].

## Slide 97
Acondicionamiento de Señales 1M1X, 1M2X, 2M1X y 3M1X
Acondicionamiento de Señales 1M1, 1M2, 2M1 y 3M1

## Slide 98
Motor Eléctrico – Banda Transportadora 2
Para el control y calibración de su velocidad, se utilizó un temporizador LM555 en modo astable, con el objetivo de poder controlar una señal PWM hacia un transistor de potencia que permita disminuir o aumentar el voltaje de alimentación al motor, y por ende aumentar o reducir su velocidad.
Al motor DC de la banda trans- portadora se lo ha nombrado como Motor M4
MÓDULO DIDÁCTICO 2

## Slide 99
Se calcula la resistencia RX que va a permitir tener el circuito de corte y saturación para el transistor de potencia BD135.
Se ha elegido utilizar este transistor debido a que soporta corrientes superiores al 1 [A].
Calculamos la resistencia aproximada en el motor a su máxima carga de corriente:
Transistor | Corriente Colector máx. | Voltaje del diodo Base - Emisor | Voltaje de Saturación Colector - Emisor | Ganancia
BD135 | IC | VBE | VCE | β
Transistor | Corriente Colector máx. | Voltaje del diodo Base - Emisor | Voltaje de Saturación Colector - Emisor | Ganancia
BD135 | IC | VBE | VCE | β
Especificaciones Eléctricas del Transistor 2N3904

## Slide 100
Transistor BD135 en Corte y Saturación
Hallamos las ecuaciones de las mallas:
Finalmente se halla el valor de la resistencia :

## Slide 101
Motor Eléctrico – Ajuste de Tapado
Electroválvulas para los pistones – Módulo 2
Función | Actuador |  | Válvula de Control |  | Señales | 
Ajuste de Tapado | Cilindro Doble Efecto | 6A | Electroválvula Biestable 5/2 | 6V | Salida | Entrada
 |  |  |  |  | 6M1 | 6M2
Función de Separado | Cilindro Simple Efecto | 5A | Electroválvula Monoestable 3/2 | 5V | 5M1 | 
Función de Sujeción | Cilindro Simple Efecto | 4A | Electroválvula Monoestable 3/2 | 4V | 4M1 | 

## Slide 102
Acondicionamiento de Señales 4M1, 5M1, 6M1 y 6M2
Acondicionamiento de Señales 4M1X, 5M1X, 6M1X y 6M2X

## Slide 103
Circuito de Control del Brazo Electromecánico
En base al diseño mecánico implementado para el brazo electromecánico, se contarán con dos servomotores SG90 para el control del mecanismo del gripper y un motor a pasos para el posicionamiento angular del eslabón principal.
Estos motores tendrán su propia placa de control mediante una plataforma de Arduino NANO.
Acondicionamiento de la señal M5X

## Slide 104
El motor a pasos NEMA 23, trabaja a 24 [Vdc] y necesita una corriente por hilo de 2.8 [A].
El driver elegido fue el 2M542, el cual posee una corriente de abastecimiento máxima de 4.2 [A] y controla al motor mediante tres señales: Dirección, Habilitación y Velocidad.

## Slide 105
Circuito de Control del Brazo Electromecánico
En donde las señales importantes para el control de los motores del brazo son: GRI para la señal de control de los motores SG90 y DIR, ACT y VEL para las señales de control del motor a pasos.

## Slide 106
El acondicionamiento de las luces indicadoras de los dos módulos se basa en un circuito conformado por relés de 5 [Vdc] en corte y saturación y de 24 [Vdc] conectados directos a la señal. Sus nombres serán de H1 para la iluminación del primer módulo y H2 para la iluminación del segundo módulo. Las dos luces funcionan con voltajes de 24 [Vdc] y con una corriente de consumo promedio de entre 0.8 – a 1 [A], para el acondicionamiento a señales TTL a las que nombraremos H1X y H2X, se consideró el siguiente diseño:
Luces Indicadoras

## Slide 107
SELECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES

## Slide 108
Sensores Capacitivos de Nivel y de Posicionamiento
Sensores Infrarrojos de Presencia
Módulo didáctico 1
S1 detección de la posición del disco metálico
B3 detección del nivel de llenado
B2 detección del envase bajo la zona de dosificación
B4 salida hacia la banda transportadora

## Slide 109
Sensor Fotoeléctrico de Presencia
Divisor de Voltaje
Cálculo valor de la resistencia R2:
Se opta por la resistencia comercial más cercana a este valor, la cual es:

## Slide 110
Módulo didáctico 2
Sensor Óptico de Color
Finales de Carrera, Pulsadores e Interruptores
color negro señal en bajo de 0 [Vdc]
color amarillo señal en alto de 24 [Vdc]

## Slide 111
    CONEXIONES EXTERNAS DE 5 [VDC] Y 24 [VDC]

## Slide 112
Conexiones de Salida para las Borneras – Módulo 2
Conexiones de Salida para las Borneras – Módulo 1

## Slide 113
    SELECCIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN

## Slide 114
Módulo didáctico 1
Tabla de Consumo por Elementos – Módulo 1
Tabla de Consumo por Elementos – Módulo 2
Módulo didáctico 2

## Slide 115
    MANUAL DE USUARIO

## Slide 116
NOMENC. | SEÑAL TTL | ELEMENTO
ACTUADORES Y SEÑALES DE SALIDA |  | 
M1 |  | MOTOR DC BANDA TRANSPORTADORA
S10 | S10X | PULSADOR (+VELOCIDAD M1)
S11 | S11X | PULSADOR (–VELOCIDAD M1)
S12 | S12X | PULSADOR (HABILITADOR M1)
M2 |  | MOTOR DC DISCO GIRATORIO
S7 | S7X | PULSADOR (+VELOCIDAD M2)
S8 | S8X | PULSADOR (–VELOCIDAD M2)
S9 | S9X | PULSADOR (HABILITADOR M2)
1A |  | PISTÓN DOBLE EFECTO CONTROL DE DOSIFICADO
1V1 |  | ELECTROVÁLVULA (SALIDA 1A)
1V2 |  | ELECTROVÁLVULA (ENTRADA 1A)
1M1 | 1M1X | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 1V1)
1M2 | 1M2X | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 1V2)
2A |  | PISTÓN SIMPLE EFECTO CLASIFICADO
2V1 |  | ELECTROVÁLVULA (SALIDA 2A)
2M1 | 2M1X | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 2V1)
3A |  | PISTÓN SIMPLE EFECTO CLASIFICADO
3V1 |  | ELECTROVÁLVULA (SALIDA 3A)
3M1 | 3M1X | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 3V1)
H1 | H1X | LUZ INDICADORA
SENSORES Y SEÑALES DE ENTRADA |  | 
S1 | S1X | SENSOR CAPACITIVO (DETECTOR POSICIÓN DISCO)
S2 | S2X | SWITCH MODO COMPLETO (N.A.)
S3 | S3X | PULSADOR START (N.A.)
S4 | S4X | PULSADOR STOP (N.C.)
S5 | S5X | PULSADOR FIN DE LLENADO (N.C.)
B1 | B1X | SENSOR FOTOELÉCTRICO (DETECCIÓN DE ENVASE)
B2 | B2X | SENSOR INFRARROJO (DETECCIÓN DE ENVASE)
B3 | B3X | SENSOR CAPACITIVO (DETECCIÓN DE NIVEL)
B4 | B4X | SENSOR INFRARROJO (DETECCIÓN DE ENVASE)
Tabla de Componentes en el Módulo 1

## Slide 117
Elementos del Módulo Didáctico 1

## Slide 118
Tabla de Componentes en el Módulo 2
NOMENC. | SEÑAL TTL | ELEMENTO
ACTUADORES Y SEÑALES DE SALIDA |  | 
M3 | M3X | MOTOR DC AJUSTE DE LA TAPA
M4 | M4X | MOTOR DC BANDA TRANSPORTADORA
M5 | M5X | SISTEMA: BRAZO ELECTROMECÁNICO
4A |  | PISTÓN SIMPLE EFECTO SUJECIÓN BOTELLA
4V1 |  | ELECTROVÁLVULA (SALIDA 4A)
4M1 | 4M1X | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 4V1)
5A |  | PISTÓN SIMPLE EFECTO SEPARADO
5V1 |  | ELECTROVÁLVULA (SALIDA 5A)
5M1 | 5M1X | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 5V1)
6A |  | PISTÓN DOBLE EFECTO PRESIÓN DE TAPADO
6V1 |  | ELECTROVÁLVULA (SALIDA 6A)
6V2 |  | ELECTROVÁLVULA (ENTRADA 6A)
6M1 | 6M1X | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 6V1)
6M2 | 6M2X | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 6V2)
H2 | H2X | LUZ INDICADORA
SENSORES Y SEÑALES DE ENTRADA |  | 
S13 | S13X | PULSADOR STOP (N.C.)
S14 | S14X | PULSADOR START (N.A.)
S15 | S15X | PULSADOR INICIO (N.C.)
S16 | S16X | MICROSWITCH DETECTOR DE ENVASE (N.A.)
S17 | S17X | MICROSWITCH DETECTOR DE ENVASE (N.A.)
S18 | S18X | FINAL DE CARRERA DERECHO: BRAZO (N.A.)
S19 | S19X | SWITCH MODO COMPLETO (N.A.)
S20 | S20X | FINAL DE CARRERA IZQUIERDO: BRAZO (N.A.)
B5 | B5X | SENSOR DE COLOR (DETECCIÓN COLOR DE TAPA)

## Slide 119
Elementos del Módulo Didáctico 2

## Slide 120
Sector | Sistema | Actuadores | Sensores | Componentes Mecánicos
1 | Punto Inicial del Sistema | - | Fotoeléctrico B1 | Estructura Principal
2 | Banda Transportadora | Motor Eléctrico M1 | - | Cinta Transportadora
3 | Zona de Dosificación | Pistón 1A Electroválvula 1V1 (1M1 – 1M2) | Capacitivo S1 | Disco Rotatorio
 |  | Motor Eléctrico M2 | Infrarrojo B2 | Tolva
 |  |  | Capacitivo B3 | 
4 | Zona de Almacenaje | Pistón 2A Electroválvula 2V1 (2M1) | Infrarrojo B4 | Almacenador
 |  | Pistón 3A Electroválvula 3V1 (3M1) |  | 
5 | Panel de Control | Luz Indicadora H1 | Switch S2 | Estructura de Soporte del Panel
 |  |  | Start S3 | 
 |  | Pulsadores: S7 – S12 | Stop S4 | 
 |  |  | Fin de Llenado S5 | 
6 | Borneras de Conexión | Señales de Salida | Señales de Entrada | Regletas
Sectores del Módulo Didáctico 1

## Slide 121
Sector | Sistema | Actuadores | Sensores | Componentes Mecánicos
1 | Transporte entre Módulos | Motor a Pasos M5 | Microswitch S17 | Eslabón Principal
 |  | Servomotores | Microswitch S20 | Gripper
2 | Punto Inicial del Sistema | - | - | Estructura Principal
3 | Banda Transportadora | Motor Eléctrico M4 | - | Cinta Transportadora
4 | Zona de Detección y Clasificación por Color de Tapa | Pistón 5A Electroválvula 5V1 (5M1) | S. de Color B5 | Dispensador de Tapas
 |  |  | Microswitch S16 | 
5 | Zona de Tapado | Pistón 4A Electroválvula 4V1 (4M1) | Microswitch S18 | Soporte del Sistema de Tapado
 |  | Pistón 6A Electroválvula 6V1 (6M1 – 6M2) |  | 
 |  | Motor Eléctrico M3 |  | 
6 | Panel de Control | Luz Indicadora H2 | Stop S13 | Estructura de Soporte del Panel
 |  |  | Start S14 | 
 |  |  | Inicio S15 | 
 |  |  | Switch S19 | 
7 | Borneras de Conexión | Señales de Salida | Señales de Entrada | Regletas
Sectores del Módulo Didáctico 2

## Slide 122
Esquemas neumático

## Slide 123
Diagrama P&ID del Módulo Didáctico 1

## Slide 124
Diagrama P&ID del Módulo Didáctico 2

## Slide 125
PLC | NOMENCL. | ELEMENTO
Q0.1 | S10 | PULSADOR (+VELOCIDAD M1)
Q0.2 | S11 | PULSADOR (–VELOCIDAD M1)
Q0.3 | S12 | PULSADOR (HABILITADOR M1)
Q0.4 | S7 | PULSADOR (+VELOCIDAD M2)
Q0.5 | S8 | PULSADOR (–VELOCIDAD M2)
Q0.6 | S9 | PULSADOR (HABILITADOR M2)
Q0.7 | 1M1 | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 1V1)
Q1.0 | 1M2 | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 1V2)
Q1.1 | 2M1 | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 2V1)
Q1.2 | 3M1 | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 3V1)
Q1.3 | H1 | LUZ INDICADORA
I0.0 | S1 | SENSOR CAPACITIVO (DETECTOR POSICIÓN DISCO)
I0.1 | S2 | SWITCH MODO COMPLETO (N.A.)
I0.2 | S3 | PULSADOR START (N.A.)
I0.3 | S4 | PULSADOR STOP (N.C.)
I0.4 | S5 | PULSADOR FIN DE LLENADO (N.C.)
I0.5 | B1 | SENSOR FOTOELÉCTRICO (DETECCIÓN DE ENVASE)
I0.6 | B2 | SENSOR INFRARROJO (DETECCIÓN DE ENVASE)
I0.7 | B3 | SENSOR CAPACITIVO (DETECCIÓN DE NIVEL)
I1.0 | B4 | SENSOR INFRARROJO (DETECCIÓN DE ENVASE)
PLC | NOMENCL. | ELEMENTO
Q0.1 | M3 | MOTOR DC AJUSTE DE LA TAPA
Q0.2 | M4 | MOTOR DC BANDA TRANSPORTADORA
Q0.3 | M5 | SISTEMA: BRAZO ELECTROMECÁNICO
Q0.4 | 4M1 | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 4V1)
Q0.5 | 5M1 | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 5V1)
Q0.6 | 6M1 | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 6V1)
Q0.7 | 6M2 | SOLENOIDE (ACTIVACIÓN 6V2)
Q1.0 | H2 | LUZ INDICADORA
I0.0 | S13 | PULSADOR STOP (N.C.)
I0.1 | S14 | PULSADOR START (N.A.)
I0.2 | S15 | PULSADOR INICIO (N.C.)
I0.3 | S16 | MICROSWITCH DETECTOR DE ENVASE (N.A.)
I0.4 | S17 | MICROSWITCH DETECTOR DE ENVASE (N.A.)
I0.5 | S18 | FINAL DE CARRERA DERECHO: BRAZO (N.A.)
I0.6 | S19 | SWITCH MODO COMPLETO (N.A.)
I0.7 | S20 | FINAL DE CARRERA IZQUIERDO: BRAZO (N.A.)
I1.0 | B5 | SENSOR DE COLOR (DETECCIÓN COLOR DE TAPA)
Conexiones hacia el PLC
Tabla de Entrada/Salidas hacia el PLC – Módulo 1
Tabla de Entrada/Salidas hacia el PLC – Módulo 2

## Slide 126
    IMPLEMENTACIÓN DEL MODO AUTOMÁTICO DEMO

## Slide 127
OPCIÓN 1 – ARDUINO NANO.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 
Voltaje de Operación: | 
E/S Digitales : | 
E/S Análogas : | 
Corriente por E/S: | 
Frecuencia de Reloj: | 
Costo: | 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 
Voltaje de Operación: | 
E/S Digitales : | 
E/S Análogas : | 
Corriente por E/S: | 
Frecuencia de Reloj: | 
Costo: | 
OPCIÓN 2 – ARDUINO MEGA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 
Voltaje de Operación: | 
E/S Digitales : | 
E/S Análogas : | 
Corriente por E/S: | 
Frecuencia de Reloj: | 
Costo: | 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 
Voltaje de Operación: | 
E/S Digitales : | 
E/S Análogas : | 
Corriente por E/S: | 
Frecuencia de Reloj: | 
Costo: | 
OPCIÓN 3 – PLC SIEMENS LOGO ELC18-DC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 
Voltaje de Operación: | 
E/S Digitales : | 
E/S Análogas : | 
Corriente por E/S: | 
Frecuencia de Reloj: | 
Costo: | 
Rack de Salidas Adicionales: | 
Costo Total: | 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 
Voltaje de Operación: | 
E/S Digitales : | 
E/S Análogas : | 
Corriente por E/S: | 
Frecuencia de Reloj: | 
Costo: | 
Rack de Salidas Adicionales: | 
Costo Total: | 

## Slide 128
E/S Digitales: |  |  |  |  | Porcentaje
Arduino NANO | 14 E/S | 0 |  | 1 | 22.22%
Arduino MEGA | 54 E/S | 1 |  | 2 | 44.44%
Siemens LOGO | 6E / 12 / S | 0.5 |  | 1.5 | 33.33%
 |  |  | Σ= | 4.5 | 100.00%
E/S Digitales: |  |  |  |  | Porcentaje
Arduino NANO | 14 E/S | 0 |  | 1 | 22.22%
Arduino MEGA | 54 E/S | 1 |  | 2 | 44.44%
Siemens LOGO | 6E / 12 / S | 0.5 |  | 1.5 | 33.33%
 |  |  | Σ= | 4.5 | 100.00%
Corriente por E/S: |  |  |  |  | Porcentaje
Arduino NANO | 40 mA | 0.5 |  | 1.5 | 30.00%
Arduino MEGA | 40 mA | 0.5 |  | 1.5 | 30.00%
Siemens LOGO | 2 A | 1 |  | 2 | 40.00%
 |  |  | Σ= | 5 | 100.00%
Corriente por E/S: |  |  |  |  | Porcentaje
Arduino NANO | 40 mA | 0.5 |  | 1.5 | 30.00%
Arduino MEGA | 40 mA | 0.5 |  | 1.5 | 30.00%
Siemens LOGO | 2 A | 1 |  | 2 | 40.00%
 |  |  | Σ= | 5 | 100.00%
Costo: |  |  |  |  | Porcentaje
Arduino NANO | 10.00 $ | 1 |  | 2 | 44.44%
Arduino MEGA | 43.81 $ | 0.5 |  | 1.5 | 33.33%
Siemens LOGO | 350.00 $ | 0 |  | 1 | 22.22%
 |  |  | Σ= | 4.5 | 100.00%
Costo: |  |  |  |  | Porcentaje
Arduino NANO | 10.00 $ | 1 |  | 2 | 44.44%
Arduino MEGA | 43.81 $ | 0.5 |  | 1.5 | 33.33%
Siemens LOGO | 350.00 $ | 0 |  | 1 | 22.22%
 |  |  | Σ= | 4.5 | 100.00%
Parámetros |  |  |  | Porcentaje
E/S Digitales: | 1 |  | 2 | 40.00%
Corriente por E/S: | 0.5 |  | 1.5 | 30.00%
Costo: | 0.5 |  | 1.5 | 30.00%
 |  | Σ= | 5 | 100.00%
Parámetros |  |  |  | Porcentaje
E/S Digitales: | 1 |  | 2 | 40.00%
Corriente por E/S: | 0.5 |  | 1.5 | 30.00%
Costo: | 0.5 |  | 1.5 | 30.00%
 |  | Σ= | 5 | 100.00%
Ponderación en E/S Digitales
Ponderación en Costos
Ponderación en Corriente por E/S
Ponderación de Parámetros

## Slide 129
Controlador | E/S Digitales | Corriente por E/S | Costo | Σ | Porcentaje
Arduino NANO | 0.222*0.4 | 0.3*0.3 | 0.444*0.3 | 0.3122 | 31.22%
Arduino MEGA | 0.444*0.4 | 0.3*0.3 | 0.333*0.3 | 0.3677 | 36.77%
Siemens LOGO | 0.333*0.4 | 0.4*0.3 | 0.222*0.3 | 0.3199 | 31.99%
 |  |  | Σ total = | 1 | 100.00%
Tabla de Decisión

## Slide 130
Conexiones en el módulo didáctico 1
Cable plano de aproximadamente 20 cm.
11 Salidas y 9 Entradas.
Conectadas desde el pin 22 al 41 en el Arduino.
E/S | PLACA | SEÑAL | ARDUINO | ELEMENTOS | ESTADO
SALIDAS DIGITALES | 1 | S7X | 22 | MOTOR M2 (+ 5 RPM) | BAJO
 | 2 | S8X | 23 | MOTOR M2 (– 5 RPM) | 
 | 3 | S9X | 24 | MOTOR M2 (HABILITADOR) | 
 | 4 | S10X | 25 | MOTOR M1 (+ 20 RPM) | 
 | 5 | S11X | 26 | MOTOR M1 (– 20 RPM) | 
 | 6 | S12X | 27 | MOTOR M1 (HABILITADOR) | 
 | 7 | 1M1X | 28 | PISTON 1A (1V1) | 
 | 8 | 1M2X | 29 | PISTON 1A (1V2) | 
 | 9 | 2M1X | 30 | PISTON 2A (2V1) | 
 | 10 | 3M1X | 31 | PISTON 3A (3V1) | 
 | 11 | H1X | 32 | LUZ INDICADORA | 
ENTRADAS DIGITALES | 12 | S1X | 33 | S. CAPACITIVO 1 (N.C.) | ALTO
 | 13 | S2X | 34 | SWITCH (N.A.) | BAJO
 | 14 | S3X | 35 | B. START (N.A.) | BAJO
 | 15 | S4X | 36 | B. STOP (N.C.) | ALTO
 | 16 | S5X | 37 | B. FIN DE LLENADO (N.C.) | ALTO
 | 17 | B1X | 38 | S. FOTOELÉCTRICO (N.C.) | ALTO
 | 18 | B2X | 39 | S. INFRARROJO 1 (N.A.) | BAJO
 | 19 | B3X | 40 | S CAPACITIVO 2 (N.C.) | ALTO
 | 20 | B4X | 41 | S. INFRARROJO 2 (N.A.) | BAJO

## Slide 131
Conexiones en el módulo didáctico 1
Cable plano de aproximadamente 20 cm.
8 Salidas y 9 Entradas.
Conectadas desde el pin 22 al 38 en el Arduino.
E/S | PLACA | SEÑAL | ARDUINO | ELEMENTOS | ESTADO
ENTRADAS DIGITALES | 1 | S13X | 22 | B. STOP (N.C.) | ALTO
 | 2 | S14X | 23 | B. START (N.A.) | BAJO
 | 3 | S15X | 24 | B. INICIO (N.C.) | ALTO
 | 4 | S16X | 25 | MICROSWITCH 1 (N.A.) | BAJO
 | 5 | S17X | 26 | MICROSWITCH 2 (N.A.) | BAJO
 | 6 | S18X | 27 | MICROSWITCH 3 (N.A.) | BAJO
 | 7 | S19X | 28 | SWITCH (N.A.) | BAJO
 | - | S20X | - | MICROSWITCH 4 (N.A.) | BAJO
 | 8 | B5X | 29 | S. DE COLOR (N.A) | BAJO
SALIDAS DIGITALES | 10 | H2X | 31 | LUZ INDICADORA | BAJO
 | 11 | 4M1X | 32 | PISTON 4A (4V1) | 
 | 12 | 5M1X | 33 | PISTON 5A (5V1) | 
 | 13 | 6M1X | 34 | PISTON 6A (6V1) | 
 | 14 | 6M2X | 35 | PISTON 6A (6V2) | 
 | 15 | M3X | 36 | M. AJUSTE (HABILITADOR) | 
 | 16 | M4X | 37 | M. BANDA (HABILITADOR) | 
 | 17 | M5X | 38 | BRAZO (HABILITADOR) | 

## Slide 132
DIAGRAMAS DE ESTADO
MÓDULO DIDÁCTICO 1 – MODO INDIVIDUAL
Existen dos formas de trabajo; el individual (únicamente el módulo 1) y el completo (interactuando con el módulo 2). El modo individual funcionará cuando se encuentre desactivado el Switch S2.
Para empezar con el proceso de dosificación, es necesario ACTIVAR el módulo.
Se tiene también un pulsador destinado a la DESACTIVACIÓN del módulo el cual es ‘STOP’
La estación de trabajo 1 cuenta con dos opciones para determinar el nivel de llenado; ya sea mediante el pulsador S5 al que llamaremos ‘Fin de llenado’ o mediante el sensor capacitivo B3 instalado en el soporte de la tolva.

## Slide 133
Nivel de Llenado Manual (S5)

## Slide 134
Nivel de Llenado Automático (B3)

## Slide 135
MÓDULO DIDÁCTICO 2 – MODO INDIVIDUAL
Existen dos formas de trabajo; el individual (únicamente el módulo 2) y el completo (interactuando con el módulo 1). El modo individual funcionará cuando se encuentre desactivado el Switch S19.
Para empezar con el proceso de dosificación, es necesario ACTIVAR el módulo. Esto se lo hace mediante el pulsador ‘START’ S14.
Se tiene también un pulsador destinado a la DESACTIVACIÓN del módulo el cual es ‘STOP’.
La estación de trabajo 2 cuenta con dos opciones para determinar si la botella es aceptada o rechazada para el proceso de tapado.

## Slide 136
Módulo didáctico 2 – Botella Rechazada (Tapa Negra)

## Slide 137
Módulo didáctico 2 – Botella Aceptada (Tapa Amarilla)

## Slide 138
Modo Completo – Llenado Automático y Botella Aceptada

## Slide 139
    ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

## Slide 140
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTO FINAL

## Slide 141: Conclusiones
Se rediseñó y automatizó dos módulos didácticos para la dosificación de sólidos y tapado de botellas, en donde se aplicó conocimientos mecánicos en el dimensionamiento de las estructuras, electrónicos con la selección de sensores y de control con la implementación de una plataforma Arduino, dando solución a varios aspectos técnicos que se presentaron durante la ejecución del proyecto, con la finalidad de mostrar un plan acorde a las necesidades que requiere un laboratorio con gran influencias en el aprendizaje de los alumnos que cursan la carrera de ingeniería mecatrónica.
Los elementos estructurales presentan una demanda de capacidad de 36.1% para el módulo uno y 37.8% para el módulo dos, los cuales se aprecian en sus respectivos análisis estáticos, producto del uso de materiales comerciales en el mercado nacional que en conjunto con el diseño, nos dan seguridad que pueden trabajar en ambientes de incertidumbre sin presentar ningún tipo de falla considerable.
Para la implementación de un envase que pueda ser utilizado en ambos módulos se incorporó y readecuo varios soportes, en su mayoría se encontraban en el módulo de dosificación los cuales no contaban con las dimensiones adecuadas para el avance del envase.
Se fabricó un brazo electromecánico que consta de un controlador Arduino Nano, en el cual se encuentra una secuencia preestablecida que le permite interactuar con ambos módulos mediante una sola señal de control que la hemos denominado M5.

## Slide 142: Recomendaciones
Los módulos didácticos fueron readecuados tomando en cuenta la posibilidad de futuras implementaciones hacia otras estaciones de trabajo en secuencia, pudiendo enfocarse en la ubicación del envase vacío en la etapa inicial, remoción de envase rechazado en la zona de tapado o el de clasificación del envase final debido a que en la actualidad se puede observar que dichos procesos se los realiza manualmente.
La secuencia del brazo electromecánico está a disposición del encargado del laboratorio ya que dicha programación se la puede cambiar solo en el controlador Arduino Nano al cual no tienen acceso los alumnos por motivos de salvaguardar los elementos mecánicos que componen el mismo.
Se recomienda seguir el orden específicos de pasos que se indican en el manual antes del uso de las estaciones de trabajo, en el cual encontraremos los diferentes modos de funcionamiento entre ellos están: el automático demo, modo 5 [Vdc] y modo 24 [Vdc] al igual que algunas precauciones y recomendaciones necesarias para el funcionamiento óptimo del equipo.
Para el acople de nuevas estaciones de trabajo tener él cuenta al altura de la estructura de soporte ya que es punto de partida para el cálculo del mecanismo de traslado de producto final.