## Slide 1
Octubre - 2016
Gabriela Pazmiño
Vaneza Zambrano

## Slide 2
CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SIMULADOR MULTISENSORIAL DE FENÓMENOS NATURALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
REALIZADO POR: PAZMIÑO ESPAÑA GABRIELA VANESSA
DIRECTOR: MSc. DE LA CRUZ GUEVARA DANNI RODRIGO
ZAMBRANO BASANTES VANEZA FERNANDA
SANGOLQUÍ – ECUADOR
2016
Notes: Presentación amena y agradecimiento a los asistentes (Gaby)

## Slide 3
Objetivos
Introducción
Estado del arte
Diseño y Construcción
Pruebas y Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
CONTENIDO
Notes: Gaby

## Slide 4
  OBJETIVOS
    General
Realizar el diseño e implementación de un simulador multisensorial de fenómenos naturales para niños con discapacidades.
Notes: Leer el objetivo y explicar que el sistema es una parte de un proyecto general (Vane)

## Slide 5
Investigar las necesidades de las personas con discapacidad en las cuales se base el estudio e implementación del proyecto.
Diseñar y seleccionar los componentes mecánicos que formarán parte de la cabina para hacer el sistema confortable.
Diseñar e implementar el sistema electrónico necesario para el funcionamiento del sistema.
  OBJETIVOS
    Específicos
Notes: Decir los objetivos de forma similar con diferentes palabras a las escritas (Vane)

## Slide 6
Obtener un sistema multisensorial capaz de simular 10 fenómenos, con capacidad para 2 personas.
Para la simulación de la inundación la cabina no se inundará solo dispersará agua para simular lluvia.
Para la simulación de temblores el movimiento deberá ser leve para no asustar a los niños .
  ALCANCE
Notes: Decir el alcance de forma similar con diferentes palabras a las escritas (Vane)

## Slide 7
Se proyectará un video explicativo de cada fenómeno.
Contará con un HMI para la selección de los fenómenos.
  ALCANCE
Notes: Explicar que los videos tienen traducción a leguaje de señas y las medidas de seguridad a seguir para cada fenómeno (Vane)

## Slide 8
  Introducción
  Recursos tecnológicos para personas
    Con discapacidad
  I-communicator
  Interactive solutions
  Hetah (Colombia)
  Automóvil para personas con discapacidad visual
  Robotic wheel chair
  Virginia Tech
  Instituto de tecnología chiba (japón)
Notes: Explicar de forma breve lo q hace cada proyecto (Gaby)

## Slide 9
  Introducción
  Recursos tecnológicos para personas
    Con discapacidad
  ferrotouch
  Finger reader
  Universidad de harvard
  Massachusetts institute of technology (mit)
Notes: Explicar de forma breve lo que hace cada proyecto (Gaby)

## Slide 10
  Introducción
  Recursos tecnológicos para personas Con discapacidad
  en la universidad de las fuerzas armadas - espe
  Sistema embebido de un audífono inteligente
  Conversión de audio a texto en tiempo real
  Maquina de escribir braille automatizada
Notes: Explicar de forma breve lo que hace cada proyecto (Gaby)

## Slide 11
  Introducción
  Recursos tecnológicos para personas Con discapacidad
  en la universidad de las fuerzas armadas - espe
  Construcción de la parte estructural para una cabina de simulación
Notes: Este fue un proyecto de vinculación en el cual se basa el desarrollo de la tesis, explicar las características. (Gaby)

## Slide 12
Concepto | Es un término general que abarca todas las limitaciones, deficiencias y restricciones que se presentan en el momento de realizar una actividad. (OMS)
Ecuador | El país cuenta con una normativa y un conjunto de disposiciones legales . Es uno de los primeros en América y ha sido tomado como referente por su estructura, organización política y normativas.
CONADIS | Órgano rector. Dicta políticas, impulsa y realiza investigaciones , defiende los derechos entre otros.
  ESTADO DEL ARTE
    Discapacidades
Notes: CONADIS Consejo Nacional de discapacidades, es el ente encargado de desarrollar acciones con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad (Vane)

## Slide 13
  Sistemas de comunicación utilizados por las personas
  con discapacidades
Lenguaje de señas
  ESTADO DEL ARTE
Sistema braille
Notes: Lenguaje de señas --> Movimientos y expresiones a través de las manos, ojos, rostro, boca y cuerpo.
Sistema Braille  Sistema de puntos en relieve, parte de 6 puntos con 64 combinaciones diferentes de acuerdo a su ubicación. (Luis Braile) (Vane)

## Slide 14
Aulas de estimulación multisensorial
Iluminación tenue
Zona libre de ruidos
Modelos a escala
Texturas
Formas
Olores
  ESTADO DEL ARTE
  Estrategias pedagógicas para la enseñanza
  de personas con discapacidad
  Estrategias tecnológicas
Notes: Lo que esta escrito son características (Vane)

## Slide 15
Impresión de textos en 3D
Texturas
Relieves
  ESTADO DEL ARTE
  Estrategias pedagógicas para la enseñanza
  de personas con discapacidad
  Estrategias tecnológicas
Notes: Lo que esta escrito son características (Vane)

## Slide 16
  ESTADO DEL ARTE
  Estrategias pedagógicas para la enseñanza
  de personas con discapacidad
  simuladores
  Conducción
  Vuelo
  trenes
Notes: Solo nombrar (Vane)

## Slide 17
  ESTADO DEL ARTE
  Estrategias pedagógicas para la enseñanza
  de personas con discapacidad
  simuladores
  vida
  Clínico médico
Notes: Dichos simuladores permiten representar el funcionamiento real de un sistema para capacitar a las personas sin la necesidad de exponerlos a los riesgos que estos conllevan. (Gaby)

## Slide 18
  ESTADO DEL ARTE
  Estrategias pedagógicas para la enseñanza
  de personas con discapacidad
  simuladores
  Tornados
  tsunamis
  terremotos
  Universidad
  de san diego
  Universidad
  de iowa
  Universidad
  De oregon
Notes: Los simuladores de fenómenos naturales sirven para realizar simulaciones y mediciones de los daños estructurales que los fenómenos causan, con el fin de crear mejores estructuras que puedan resistir dichos fenómenos. (Gaby)

## Slide 19
  DISEÑO
DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD (QFD)
Notes: Una vez obtenida la necesidad del cliente se transforma en características técnicas para poder obtener la matriz QFD (Gaby)

## Slide 20
  DISEÑO
Tabla de resultados de la matriz QFD
Hitos | Características técnicas | Porcentaje de ponderación
1 | Diversidad de simulaciones | 28,0
2 | HMI fácil de manejar | 20,9
3 | Sistema de audio y video | 12,0
4 | Cambio de temperatura en ±2° | 11,8
5 | Sistema de movimiento controlado | 11,2
6 | Capacidad para 2 personas | 9,0
7 | Sistema de dispersión de agua controlado | 7,2
Notes: Resultados obtenidos de la matriz QFD (Gaby)

## Slide 21
  DISEÑO
Clasificación en módulos
No. | MÓDULO | SUBSISTEMAS | FUNCIONES
1 | Climatización | Calefacción | Elevar la temperatura
 |  | Aire acondicionado | Bajar la temperatura
2 | Dispersión de agua | N/A | Dispersar agua
3 | Audio y video | Audio | Sonido
 |  | Video | Reproducción de Imagen
4 | Iluminación | N/A | Iluminación
5 | Movimiento | Pistones | Generación de movimiento
6 | Dispersión de nieve | N/A | Dispersión de nieve
7 | Dispersión de humo | Máquina de humo | Dispersar humo
8 | Mando y control | Interfaz | Comunicación Humano-máquina
Notes: Clasificación en módulos (Gaby)

## Slide 22
  Etapas de desarrollo
Sistema de dispersión de agua
Sistema de audio y video
Sistema de iluminación
Sistema de climatización
Notes: Gaby

## Slide 23
  Etapas de desarrollo
Sistema de dispersión de nieve
Sistema de dispersión de humo
Mando y Control
Sistema de movimiento
Notes: Gaby

## Slide 24
  Etapas de desarrollo
Sistema de dispersión de agua
Sistema de audio y video
Sistema de iluminación
Sistema de climatización
Notes: El sistema de climatización se divide en sistema de calefacción y sistema de aire acondicionado (Gaby)

## Slide 25
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de calefacción
Aumento mínimo de temperatura 2ºC
Viscosidad cinemática del aire 1.5 x 10-5 m2/s
Viscosidad dinámica del aire 1.5 x 10-5 kg/ms
Conductividad térmica del aire 0,026 W/m ºK
Calor específico del aire 1012 J/Kg ºK
Densidad del aire 1,2Kg/m3
Notes: Características del sistema – Datos (Gaby)

## Slide 26
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de calefacción – Diseño mecánico
  Número de Reynolds
  V: Vel. De desplazamiento del aire (m/s)
  d: Diámetro exterior del tubo de PVC (m)
  : Viscosidad cinemática del aire (m2/s)
Notes: Con el número de Reynolds se si el flujo es laminar o turbulento, en nuestro caso turbulento Re<=2100 flujo laminar; 2100<=Re<=4000 Régimen de transición; Re>=4000 Flujo turbulento (Gaby)

## Slide 27
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de calefacción – Diseño mecánico
  : Viscosidad dinámica del aire
  c: Calor específico del aire
  : Conductividad térmica del aire
  Número de Prandlt
Notes: Velocidad de difusión del calor del sistema en comparación con la velocidad del aire, entre más pequeño es el el num de Prandlt el calor se difunde más rápido
(Gaby)

## Slide 28
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de calefacción – Diseño mecánico
  Número de Nusselt
Notes: En la ecuación reemplazo los valores de Prandlt y Nusselt.
Nusselt mide el aumento de transmisión de calor desde una superficie en la cual recorre el fluido (Gaby)

## Slide 29
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de calefacción – Diseño mecánico
  Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire
Notes: K Conductividad térmica del aire (Gaby)
d Diámetro exterior del tubo de pvc
H capacidad de un cuerpo o sistema de conducir el calor

## Slide 30
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de calefacción – Diseño mecánico
  Calor que debe entregar el equipo
  Cálculo de la masa de aire
  Donde:
Notes: m.aire Masa del aire (Gaby)
c.Aire  Calor específico del aire J/Kg ºC

## Slide 31
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de calefacción – Diseño mecánico
  Cálculo de la masa de aire
  Reemplazando los valores obtenidos
  Transformar el calor obtenido a vatios para un t=12min
Notes: T=12 xq ese es el máximo tiempo que dura un video. Es decir para poder subir la temperatura de la cabina se necesita un equipo de 3476,78W (Gaby)

## Slide 32
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de calefacción – Construcción
Notes: Se utilizó 2 secadoras de 1800W de potencia cada una cumpliendo de esta manera con el requerimiento de potencia calculado. Para la elaboración del soporte de las secadoras se utilizó tubo cuadrado de 25x25x2mm (Gaby)

## Slide 33
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de aire acondicionado – Diseño mecánico
  Cálculo de BTU’s
Dónde:
230 es el factor calculado para América Latina “Temperatura máxima de 40°C” dado en BTU/hm3
v es el volumen de la cabina en m3
es el número de personas que ocuparán la cabina
es el calor debido a las personas (tabla)
es la potencia de los equipos usados (W)
es la ganancia de calor sensible en BTU/h (tabla).
Notes: Se necesita bajar como mínimo 2ºC la temperatura de la cabina, partiendo de esta premisa se procede a calcular los BTU’s que se necesitan para lograr dicho objetivo. 230 es un factor de temperatura de una habitación (Gaby)
BTU British Termal Unit

## Slide 34
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de aire acondicionado – Diseño mecánico
  Tabla de ganancia de calor debido a las personas
Notes: (Gaby)

## Slide 35
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de aire acondicionado – Diseño mecánico
Tipo | Ganancia de calor sensible en BTU/h
Fluorescente | Potencia útil en vatios x 4,1
Incandescente | Potencia útil en vatios x 3,4
  Reemplazando valores
Notes: (Gaby)

## Slide 36
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de aire acondicionado – Diseño mecánico
  Transformación de los BTU’s a Kw
Notes: Se necesitan 615,3W para bajar la temperatura de la cabina en 2º (Gaby)

## Slide 37
    SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
  Sistema de aire acondicionado – Construcción
Notes: (Gaby)

## Slide 38
  Etapas de desarrollo
Sistema de dispersión de agua
Sistema de audio y video
Sistema de iluminación
Sistema de climatización
Notes: (Gaby)

## Slide 39
    SISTEMA DE DISPERSIÓN DE AGUA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bomba de 12V
Manguera plástica para distribución de agua
Tanque de almacenamiento de 1 litro
Accesorios para la conexión de mangueras
Notes: (Gaby)

## Slide 40
    SISTEMA DE DISPERSIÓN DE AGUA
  Construcción
Notes: (Gaby)

## Slide 41
  Etapas de desarrollo
Sistema de dispersión de agua
Sistema de audio y video
Sistema de iluminación
Sistema de climatización
Notes: (Vane)

## Slide 42
    SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO
  Sistema de audio - Aislamiento
Notes: Mencionar que la cubeta de huevo no es la mejor opción que es mejor el panel absorbente hecho de foami x su alta densidad (Vane)

## Slide 43
    SISTEMA DE AUDIO
  Disposición de parlantes
Notes: El ángulo que se recomienda para la colocación de los parlantes es de 30º para garantizar un mejor efecto de sonido. Al nivel de los oídos. El sistema de audio de la cabina es un sistema 2.0, es decir, 2 parlantes(derecho e izquierdo) sin subwoofer. (Vane)

## Slide 44
    SISTEMA DE AUDIO
  Nivel de presión sonora
Intervalo de medición (s) | Medida en dB
10 | 80
20 | 73
30 | 78
40 | 81
50 | 79
60 | 75
70 | 80
80 | 82
90 | 79
100 | 80
Notes: Según la OMS 85dB durante un máximo de 8h es el nivel máximo de exposición sin riesgos que el ser humano puede asumir. El tiempo máximo de permanencia en la cabina será de 12min x video lo que sumado da un total 2h aproximadamente. (Vane)

## Slide 45
    SISTEMA DE VIDEO
  Distancia de visualización
Notes: Dtv Diagonal de la TV o monitor. La ecuación se tomó de la norma THX. THX es un programa de especificaciones y requerimientos técnicos que debe reunir una sala cinematográfica certificada. (Vane)

## Slide 46
    SISTEMA DE VIDEO
  Ángulo subtendido optimo de pantalla
Notes: Para alcanzar un equilibrio entre la calidad de la imagen e inmersión visual en función del ángulo subtendido, la Twentieth Century Fox evaluó las curvas de tal forma que encontró su cruce en 40º. Este ángulo junto con las distancia de visualización asegurarán una sensación de inmersión cinematográfica. (Vane)

## Slide 47
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Para la implementación del sistema se utilizarán luces led RGB de 12 V
Voltaje de entrada | 12V DC
Potencia | 0,72 W
No. De led | 3 unidades 5050 SMD
Color | Blanco
Alto brillo | 60-65 LM
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 48
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
  Flujo luminoso total necesario
Número de luminarias
Em = nivel de iluminación medio (en LUX)
ΦT = flujo luminoso que un determinado local o zona necesita (en LÚMENES)
S = superficie a iluminar (en m2).
Cu = Coeficiente de utilización.
Cm = Coeficiente de mantenimiento.
NL = número de luminarias
ΦT = flujo luminoso total necesario en la zona o local
ΦL = flujo luminoso de una lámpara (se toma del catálogo)
n = número de lámparas que tiene la luminaria
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 49
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
  Nivel de iluminación medio
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 50
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
  Superficie
a=0.9 m
b=1.24 m
H=1.83 m
S=1.24x0.9=1.116m
  Cálculo del índice local (k)
Sistema de iluminación | Índice del local
Iluminación directa, semi-indirecta, directa-indirecta y general difusa | 
Iluminación indirecta y semi-indirecta | 
Sistema de iluminación | Índice del local
Iluminación directa, semi-indirecta, directa-indirecta y general difusa | 
Iluminación indirecta y semi-indirecta | 
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 51
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
  Cálculo del índice local (k)
 | Color | Factor de reflexión (ρ)
Techo | Blanco o muy claro | 0.7
 | Claro | 0.5
 | Medio | 0.3
Paredes | Claro | 0.5
 | Medio | 0.3
 | Oscuro | 0.1
Suelo | Claro | 0.3
 | Oscuro | 0.1
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 52
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
  Para el caso del simulador los factores de reflexión serán los indicados en la tabla
Techo | 0.3
Paredes | 0.1
Suelo | 0.1
Cu=0.31
Factores de reflexión
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 53
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Coeficiente de mantenimiento (Cm)
Flujo luminoso total necesario
Ambiente | Coeficiente de mantenimiento (Cm)
Limpio | 0.8
Sucio | 0.6
ΦT= 2250 lúmenes
ΦL = flujo luminoso de una lámpara (se toma del catálogo)
3 x TP-J3528-60-W 780 lm RE
n = número de lámparas que tiene la luminaria
n=3
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 54
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Número de luminarias
Cálculo del número de luminarias pared
  Superficie
Nivel de iluminación medio
a=0.9 m
b=1.83 m
H=1.24 m
S=1.83x0.9=1.647m
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 55
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Coeficiente de utilización
Calcula el índice del local (k)
a = ancho; b = largo; H = altura
 | Color | Factor de reflexión (ρ)
Techo | Blanco o muy claro | 0.7
 | Claro | 0.5
 | Medio | 0.3
Paredes | Claro | 0.5
 | Medio | 0.3
 | Oscuro | 0.1
Suelo | Claro | 0.3
 | Oscuro | 0.1
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 56
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
  Para el caso del simulador los factores de reflexión serán los indicados en la tabla
Techo | 0.3
Paredes | 0.1
Suelo | 0.1
Cu=0.31
Factores de reflexión
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 57
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Coeficiente de mantenimiento (Cm)
Flujo luminoso total necesario
Ambiente | Coeficiente de mantenimiento (Cm)
Limpio | 0.8
Sucio | 0.6
ΦT= 2250 lúmenes
ΦL = flujo luminoso de una lámpara (se toma del catálogo)
3 x TP-J3528-60-W 780 lm RE
n = número de lámparas que tiene la luminaria
n=3
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 58
    SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Número de luminarias en la pared
Notes: formula empírica Buckingham (Vane)

## Slide 59
Sistema de dispersión de nieve
Sistema de dispersión de humo
Mando y Control
Sistema de movimiento
  Etapas de desarrollo
Notes: (Gaby)

## Slide 60
    SISTEMA DE MOVIMIENTO
  Diseño y selección de los pistones eléctricos
Fácil implementación
Ocupan poco espacio
Fáciles de controlar
Menor ruido
Notes: Explicación de cada elemento (Gaby)

## Slide 61
    SISTEMA DE MOVIMIENTO
  Cálculo de reacciones
Datos:
Peso de 1 personas: 60kg
Sumatoria de fuerzas en el eje y
  Análisis Estructural
Notes: (Gaby)

## Slide 62
    SISTEMA DE MOVIMIENTO
  Cálculo de reacciones
Sumatoria de momentos en el punto A
Cálculo de reacción Ay
Notes: (Gaby)

## Slide 63
    SISTEMA DE MOVIMIENTO
  Fuerza cortante
  Momento Flector
Notes: (Gaby)

## Slide 64
    SISTEMA DE MOVIMIENTO
  Diagrama de fuerza cortante y momento flector
Notes: (Gaby)

## Slide 65
    SISTEMA DE MOVIMIENTO
  Selección del pistón
Fuerza de peso=588,6N
Fuerza de aceleración=600N
Fuerza necesaria=1188,6 N
La fuerza necesaria para levantar la carga es de 1188,6 N y una carrera de 100mm, se eligió dos pistones de la marca Eco-Worthy
Notes: (Gaby)

## Slide 66
    SISTEMA DE MOVIMIENTO
  Selección del pistón
Longitud del émbolo | 100mm
Carga máxima | 1500N
Carrera | 5,7mm/s
Voltaje nominal | 12 V
Corriente nominal | 3 A
Temperatura de operación | -20°C a 65°C
Ciclo de trabajo | 25%
Nivel de ruido | ≤50 dB
Notes: (Gaby)

## Slide 67
    SISTEMA DE MOVIMIENTO
  Construcción de los soportes
Sujetos por medio de una estructura de tubo cuadrado de 25×25×2 mm. Consta de rieles que permiten al pistón subir y bajar para cumplir el movimiento deseado
Notes: (Gaby)

## Slide 68
Sistema de dispersión de nieve
Sistema de dispersión de humo
Mando y Control
Sistema de movimiento
  Etapas de desarrollo
Notes: (Gaby)

## Slide 69
    SISTEMA DE DISPERSIÓN DE NIEVE
Secadora de cabello
Caja de madera
Poliacrilato de Sodio
Dispersar nieve artificial para poder simular una nevada.
Notes: (Gaby)

## Slide 70
    SISTEMA DE DISPERSIÓN DE NIEVE
Notes: Ampliar la imagen 50 veces en tu cabeza… jajajajaja (Gaby)

## Slide 71
Sistema de dispersión de nieve
Sistema de dispersión de humo
Mando y Control
Sistema de movimiento
  Etapas de desarrollo
Notes: (Vane)

## Slide 72
    SISTEMA DE DISPERSIÓN DE HUMO
Características Técnicas
Notes: (Vane)

## Slide 73
    SISTEMA DE DISPERSIÓN DE HUMO
Notes: (Vane)

## Slide 74
Sistema de dispersión de nieve
Sistema de dispersión de humo
Mando y Control
Sistema de movimiento
  Etapas de desarrollo
Notes: (Vane)

## Slide 75
    MANDO Y CONTROL
Raspberry Pi 2 Model B | 
Procesador Principal | Broadcom 900 Mhz ARMv7 Quad Core
Procesador Gráfico | Broadcom VideoCore IV GPU
RAM | 1 GB
Puertos USB | 4 puertos USB 2.0 hasta 1,2 A
Multimedia | HDMI, audio via conector 3,5mm, video Raw LCD (DSI)
Almacenamiento | Micro SD
Conectividad | 10/100 Ethernet (RJ45)
Alimentación | 5V – 600 mA; conector micro USB
Periféricos de bajo nivel | 27 pines GPIO, UART, I2C, SPI, +3,3V, +5V, GND
Sistema Operativo | Soporta Windows 10, Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux, RISC OS entre otros
Características Técnicas
Notes: (Vane)

## Slide 76
    MANDO Y CONTROL
Diseño de Interfaz
Notes: (Vane)

## Slide 77
    MANDO Y CONTROL
Estructura de Software
Notes: (Vane)

## Slide 78
PRUEBAS Y RESULTADOS
AISLAMIENTO | El valor promedio de la medida sin aislamiento es de 93,4 db y con aislamiento es de 77,4 db.
Nivel de audio |  |  |  |  | 
Número de medidas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Medida en Db sin aislamiento | 93 | 95 | 90 | 94 | 95
Medida en Db con aislamiento | 75 | 80 | 73 | 79 | 80
Notes: Mejora del 17,13% (Vane)

## Slide 79
PRUEBAS Y RESULTADOS
ESTRUCTURA | Se realizó mediante simulación estática, la misma que comprueba que la estructura es capaz de soportar las cargas.
TENSIÓN MÁXIMA
VALOR MÁXIMO DE DEFORMACIÓN
FACTOR DE SEGURIDAD
Notes: Valor máximo de deformación 3mm, factor de seguridad 4(Vane)

## Slide 80
PRUEBAS Y RESULTADOS
TEMPERATURA | Mediciones de temperatura realizadas en intervalos de tiempo mediante una termocupla.
Subsistema de Calefacción |  |  |  |  | 
Número de medidas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tiempo (min) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Temperatura | 25 | 27,5 | 29 | 28,3 | 30
Notes: (Gaby)

## Slide 81
PRUEBAS Y RESULTADOS
AIRE ACONDICIONADO | Mediciones de temperatura, para comprobar la disminución en ciertos intervalos de tiempo.
Sistema de Aire Acondicionado |  |  |  |  | 
Número de medidas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Temperatura °C | 24,5 | 24 | 23 | 23,3 | 22
Tiempo (min) | 1,5 | 3,6 | 6 | 9,3 | 12,2
Notes: Temp min= 22 tmax=30 (Gaby) confort termico (18-29ºC)

## Slide 82
conclusiones
Se diseñó y construyó un simulador multisensorial de fenómenos naturales el cual es capaz de simular 10 fenómenos.
Se recopiló información acerca de los métodos de enseñanza y los recursos tecnológicos existentes que permiten facilitar la educación de los niños con discapacidades.
El sistema de climatización cumple con los objetivos planteados tanto en la disminución como en el aumento de la temperatura (±2°C).
Notes: (Gaby)

## Slide 83
conclusiones
El sistema se encuentra comandado en su totalidad por un sistema embebido, el cual mediante un control ON/OFF activa y desactiva los actuadores de acuerdo al fenómeno que se simule.
El HMI fue programado en Python, amigable con el usuario haciendo que el sistema sea de fácil comprensión y manejo.
El simulador presenta 3 evaluaciones, con las cuales se corroboró que el sistema cumple con los objetivos planteados.
Notes: (Vane)

## Slide 84
RECOMENDACIONES
El diseño modular del sistema lo hace totalmente flexible y adaptable. Permitiendo desarrollar nuevos módulos.
El sistema necesariamente debe tener una tercera etapa de desarrollo para que sea completamente automatizado.
Para la mejora del audio se puede realizar una remasterización de los videos para que el sonido de los mismos se divida en varios canales.
Notes: (Vane)

## Slide 85
GRACIAS POR SU ATENCIÓN