## Slide 1
MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
PROMOCIÓN II
TEMA: “INVESTIGACIÓN COMPARATIVA ENTRE UN SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO Y UN SISTEMA DE BOMBEO ELÉCTRICO PARA IMPLEMENTARSE EN LAGO AGRIO”
autor: TUBÓN GUEVARA JUAN PAÚL
SANGOLQUÍ, Mayo DEL 2015

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
La situación que enfrenta la ciudad de Lago Agrio por problemas de agua potable, ha obligado a sus habitantes a utilizar bombas eléctricas para abastecerse del líquido vital. La mayoría de domicilios cuenta con tanques o cisternas de almacenamiento y bombas eléctricas para distribución de agua.
Se ha estimado mediante información local, que en Lago Agrio existen 4733 bombas domésticas tradicionales para agua, que consumen energía eléctrica convencional. La mayor parte de la energía eléctrica de la provincia de Sucumbíos, se obtiene directamente por generadores de combustión a Diésel, que afectan directamente al medio ambiente, por lo que afectan la flora y la fauna existente en la localidad.

## Slide 3: INTRODUCCIÓN

## Slide 4: INTRODUCCIÓN

## Slide 5: INTRODUCCIÓN

## Slide 6: INTRODUCCIÓN

## Slide 7: INTRODUCCIÓN

## Slide 8: OBJETIVO GENERAL
Realizar una investigación comparativa entre el sistema de bombeo fotovoltaico y el sistema de bombeo eléctrico para implementarse en Lago Agrio.

## Slide 9: GENERALIDADES
La radiación solar se divide en tres tipos.
Radiación directa
Radiación difusa
Radiación reflejada
La suma de todas las radiaciones recibe el nombre de radiación solar global.

## Slide 10: RADIACIÓN GLOBAL

## Slide 11: RADIACIÓN DIRECTA

## Slide 12: RADIACIÓN DIFUSA

## Slide 13: Insolación Promedio Anual para Lago Agrio
Insolación | En | Fb | Mz | Ab | My | Jn | Jl | Ag | Sp | Oc | Nv | Dc | Valor
Global [Wh/m2/día] | 4350 | 4650 | 4650 | 4350 | 4050 | 3900 | 4050 | 4500 | 4950 | 4950 | 4800 | 4800 | 4500
Directa [Wh/m2/día] | 2400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2700 | 3000 | 2700 | 3300 | 2100
Difusa [Wh/m2/día] | 3100 | 3400 | 3200 | 3100 | 2800 | 2700 | 2700 | 2900 | 2800 | 2800 | 2900 | 2700 | 2900
Con los datos de la Tabla, se obtiene los valores de hora Solar Promedio Máximas, HSPM = 4.05 horas al día

## Slide 14: SISTEMA DE BOMBEO DOMÉSTICO TRADICIONAL

## Slide 15: SISTEMA DE BOMBEO DOMÉSTICO TRADICIONAL

## Slide 16: SITIOS DE ESTUDIO

## Slide 17: SITIO DE ESTUDIO N° 1

## Slide 18: SITIO DE ESTUDIO N° 1
Conformado por cuatro tanques de almacenamiento de 1100 litros cada uno conectados en paralelo y en total pueden almacenar 4400 litros. Los tanques de almacenamiento se ubican a una altura de 11 metros a nivel del suelo.

## Slide 19: SITIO DE ESTUDIO N° 2

## Slide 20: SITIO DE ESTUDIO N° 2
Para esta vivienda, el sistema de almacenamiento secundario está conformado por un tanque de almacenamiento de 600 litros. El tanque de almacenamiento se ubica a una altura de 11 metros a nivel del suelo.

## Slide 21: DATOS DE PLACA DE LAS BOMBAS DE AC
Sitio de Estudio Nº 1
Sitio de Estudio Nº 2

## Slide 22: INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO EN SISTEMA DE BOMBEO TRADICIONAL

## Slide 23: Punto de Bombeo Para Sitio de Estudio 1

## Slide 24: Punto de Bombeo Para Sitio de Estudio 2

## Slide 25: DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO.

## Slide 26: CÁLCULOS PARA EL SITIO DE ESTUDIO N° 1

## Slide 27: CÁLCULOS PARA EL SITIO DE ESTUDIO N° 2

## Slide 28: Resultado Para el sitio 1
Con un caudal de diseño 𝑄MD = 0.0468 [l/seg] obtiene la v = 1.6687 [m/s]; Re = 25821.13; entonces como Re > 3000, el flujo es turbulento y con la Rugosidad Relativa , se puede obtener el factor de forma con el diagrama de Moody, ƒ=0.025
Con la LT =19.5201 [m]; hf = 4.991 [m]; CDT = 17.4911 [m]; se puede obtener la potencia requerida por la bamba P1=51.5324 [W]

## Slide 29: Resultado Para el sitio 2
Con un caudal de diseño 𝑄MD = 0.0308 [l/seg] obtiene la v = 1.0960 [m/s]; Re = 16959.2865; entonces como Re > 3000, el flujo es turbulento y con la Rugosidad Relativa , se puede obtener el factor de forma con el diagrama de Moody, ƒ=0.029
Con la LT =16.2203 [m]; hf = 2.0767 [m]; CDT = 15.0767 [m]; se puede obtener la potencia requerida por la bamba P1= 24.4305 [W]

## Slide 30: Características de la Bomba de DC
Marca : | Sun Pumps
Modelo : | SDS-T-128 (Solar Submersible Pump)
Peso: | 13.00 lbs
Rango de profundidad: | 230 pies (70 metros)
Rango de Flujo: | 0,6-2 GPM (2.3 a 7.6 LPM)
Corriente máximo: | 4,2 Amperios
Potencia máxima: | 126 Watts
Rango de Tensión DC: | 12-30

## Slide 32: Cálculos de tiempos de llenado
Para 25 VDC
CDT 1 = 17.4911 [m] Q_1 = 6.6 [l/min] Q_Req1 = 2700 [l]
T. de llenado 1 = 6.818 [h] (⁡aprox.)
CDT 2 = 15.0767 [m] Q_2 = 6.7 [l/min] Q_Req2 = 1600 [l]
T. de llenado 2 = 3.980 [h]⁡ (aprox.)
Para 12.5 VDC
CDT 1 = 17.4911 [m] Q_1 = 2.95 [l/min] Q_Req1 = 2700 [l]
T. de llenado 1 = 15.254 [h]⁡ (aprox.)
CDT 2 = 15.0767 [m] Q_2 = 3.02 [l/min] Q_Req2 = 1600 [l]
T. de llenado 2 = 8.8300 [h]⁡ (aprox.)

## Slide 33: Consumo Energético Real Requerido
Para conocer el consumo energético Real, se determinó el valor del Parámetro de Rendimiento Global, R = 0.784
Elemento | Cant. | Tensión [VDC] | Potencia [W] | Horas [h] | Energía Teórica [Wh] | Energía Real [Wh]
Bomba | 1 | 25 | 57.8121 | 6.818 | 351.3479 | 448.148
 |  |  | 23.9667 | 3.98 | 97.2333 | 124.022
Bomba | 1 | 12.5 | 57.8121 | 15.254 | 786.0752 | 1002.647
 |  |  | 23.9667 | 8.83 | 215.7213 | 275.155

## Slide 34: Número Total de Paneles
Modelo: | SM 572-190 |  | Modelo: | SM636-150
Potencia Máxima Pico (Pmpp) [Wp] | 190 [W] |  | Potencia Máxima Pico (Pmpp) [Wp] | 150 [W]
Tensión a Máxima Potencia (Vmpp) | 36.5 [V] |  | Tensión a Máxima Potencia (Vmpp) | 18.1 [V]
Número de Paneles en serie | 0.7164 ≈ 1 |  | Número de Paneles en serie | 0.7947 ≈ 1
Número de Paneles en Paralelo Sitio 1 | 0.9100 ≈ 1 |  | Número de Paneles en Paralelo Sitio 1 | 2.5790 ≈ 3
Número de Paneles en Paralelo Sitio 2 | 0.2518 ≈ 1 |  | Número de Paneles en Paralelo Sitio 2 | 0.7070 ≈ 1
Para el cálculo del número de paneles solares se han elegido 2 paneles de marca Simax

## Slide 35: Número Total de Baterías
Para el cálculo del número de paneles solares se han elegido 2 Baterías de marca Formula Star de 12 VDC y con capacidad C100 de 105 [Ah]
Tensión de carga de 24 VDC
Tensión de carga de 12 VDC

## Slide 36: DATOS OBTENIDOS CON EQUIPOS DE MONITOREO
Tensión y Corriente

## Slide 37: DATOS OBTENIDOS CON EQUIPOS DE MONITOREO
Energía Consumida

## Slide 38: DATOS OBTENIDOS CON EQUIPOS DE MONITOREO
Distorsión Armónica

## Slide 39: ANÁLISIS ENERGÉTICO ECONÓMICO
LUGAR | ENERGÍA [KWh] | ENERGÍA TOTAL [MWh] (Al Año) | COSTO | COSTO Total
 | Medida (Mes) | (Por 4733 Bombas) | kWh | Domicilio (Año)
Sitio de Estudio N° 1 | 27,13 | 1540,88 | $0,1102 | $38,97
Sitio de Estudio N° 2 | 19,92 | 1131,38 | $0,1102 | $26,71

## Slide 40: ANÁLISIS ENERGÉTICO ECONÓMICO
 | Potencia Efectiva (kW) | M.O. | Energía Bruta (MWh) | Diesel2 (gal) | Total (Ton CO2) | Costo Diesel Sin Subsidio (Gal) | Costo Total Sin Subsidiado (Dólares) | Costo Total Sin Subsidio Por Cliente (Dólares)
U1 | 1900 | Operando | 1517,77 | 115597,38 | 1252,10 | $ 3,04 | $ 351.416,04 | $ 74,25
U2 | 1900 | Operando | 1517,77 | 115597,38 | 1252,10 | $ 3,04 | $ 351.416,04 | $ 74,25
U3 | 1900 | Operando | 1517,77 | 115597,38 | 1252,10 | $ 3,04 | $ 351.416,04 | $ 74,25
U4 | 1900 | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 41: ANÁLISIS ECONÓMICO
Al apreciar que el aporte anual que realiza el cliente residencial (usuario) por servicio eléctrico por vivienda es de $ 38.97 dólares. Mientras que el aporte anual por vivienda que realiza el Estado (Sin subsidio) para la generación eléctrica en función del consumo de Diesel es de $ 74.25 dólares. El aporte total que se podría realizar en conjunto es $ 113.22 dólares y con esto es posible analizar el Valor Actual Neto (Tasa de descuento r = 12%) y la Tasa Interna de Retorno.

## Slide 42: ANÁLISIS ECONÓMICO
Ítem | Descripción | Cant. | Costo Unitario | Costo Total DC | Costo Total Mixto
1 | Bomba DC SUMPUM SDS-T-128 | 1 | 533.25 | 533.25 | 533.25
2 | Panel Solar Simax SM572 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00
3 | Baterías Formula Star (FS 110) | 2 | 143.62 | 287.24 | 0
4 | Regulador de corriente lineal LCB (linear current booster) | 1 | 124.99 | 124.99 | 0
5 | Cable Paralelo 2x10AWG (30 metros) | 30 | 1.10 | 33.00 | 33.00
6 | Fuente de alimentación Lambda In: 120-240 Vac Out: 24 VDC 5A | 1 | 104.00 | 0 | 104.00
7 | Sistema de Control | 1 | 30.00 | 0 | 30.00
TOTAL: |  |  |  | 1278.48 | 1000.25

## Slide 43: ANÁLISIS ECONÓMICO
Sistema de bombeo de DC fotovoltáico
No resulta factible implementar, el valor del VAN resulta negativo, el periodo de recuperación resulta muy extenso de 8 años y el TIR tiene un bajo porcentaje 9%, debido a estas condiciones financieras el proyecto es financieramente rechazado.
Sistema de bombeo Mixto
Si resulta factible implementar, el valor del VAN genera un resultado positivo, el periodo de recuperación resulta de 6 años y el TIR tiene un porcentaje 16%, debido a estas condiciones financieras el proyecto es financieramente aceptable.

## Slide 44: ANÁLISIS FINANCIERO AMBIENTAL
Chart: Variación del Costo de los CER (Certificados de Reducción de Emisiones) Durante el Tiempo
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CER(Dolares) | 19.5648 | 13.3758 | 14.6279 | 14.7511 | 4.5362 | 0.11201 | 0.19769 | 0.57123

## Slide 45: ANÁLISIS FINANCIERO AMBIENTAL
Si se reduce en 1252,10 ton CO2 las emisiones de CO2 que se liberan al ambiente, actualmente se pueden obtener 1252,10 CER’s y al precio promedio de $ 0,57 dólares, produce un costo total al año de $ 713,79 dólares por el proyecto con MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio).
Al contrastar este valor con el año 2012, cuando el costo de los CER’s se encontraba a $ 14,75 dólares, dónde se pudo obtener un ingreso de $ 18.468,47 dólares.

## Slide 46: CONCLUSIONES
Se comprobó que el recurso solar existente en la cuidad de Lago Agrio, puede ofrecer una solución válida técnicamente, para el bombeo de agua de uso doméstico, que puede ser utilizado tanto en zonas urbanas como rurales.
Se demostró teóricamente durante la etapa de diseño, que el sistema más adecuado y eficiente es el que funciona a una tensión de 24 VDC, ya que al aumentar la tensión de operación de 12 VDC a 24 VDC, el tiempo de llenado se reduce de 15.254 [Hrs] a 6.818 [Hrs], es decir que, se reduce el tiempo de llenado del tanque de almacenamiento de agua y se puede aprovechar de mejor manera las horas de sol promedio máximas (HSPM).

## Slide 47: CONCLUSIONES
Se determinó teóricamente que el sistema más adecuado y eficiente es el que funciona a una tensión de 24 VDC, ya que al realizar el diseño con 12 VDC para el sitio de estudio N° 1, se requieren 3 paneles, a diferencia del diseño con 24 VDC, donde para el mismo sitio de estudio se requiere 1 panel.
Para la tensión armónica, se mantienen dentro del parámetro establecido, menor al 5% del armónico individual y él THD se mantiene menor al 8 %. Para la corriente armónica, para los armónicos de orden 3 al 9 son los que no se mantienen dentro del parámetro establecido de menos del 4% y el THD no se mantiene menor al 5%, esto puede produce calentamiento adicional en la bomba, reducción del tiempo del vida útil y limita la eficiencia de la misma.

## Slide 48: CONCLUSIONES
Se determinó con el análisis energético, que una unidad de generación de la planta Celso Castellano produce 1517,77 [MWh] al año, además, el consumo en conjunto de Lago Agrio puede oscilar entre 1131,38 [MWh] y 1540,88 [MWh], es decir, al sustituir el sistema de bombeo doméstico tradicional de AC por un sistema de bombeo domestico fotovoltáico de DC, se dejar de necesitar una unidad de generación de la planta Celso Castellano.
Se calculó que una unidad de la central de generación Celso Castellanos, necesita 115.597,38 [gal] de Diesel. Al transformar el diesel consumido en Ton CO2, se obtiene un equivalente de 1252,10 [Ton CO2], es decir, deja de enviar al ambiente las Ton CO2 calculadas, con lo que se obtendría un mejor ambiente y se contribuiría al mejoramiento del cambio climático.

## Slide 49: CONCLUSIONES
Se comprobó financieramente que el diseño de un sistema de bombeo fotovoltáico mixto, es decir, un sistema de bombeo de agua con tensión de DC y que también funcione en AC, resulta ser el sistema de bombeo más rentable, debido a que, el valor del VAN genera un resultado positivo, el periodo de recuperación resulta de 6 años y el TIR tiene un porcentaje 16%, estas condiciones financieras, hacen que el proyecto sea financieramente aceptable.
El proyecto con MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), comparado con años anteriores, produce un financiamiento mínimo, es decir, no existe un aporte externo representativo para el proyecto.

## Slide 50: RECOMENDACIONES
Se podría implementar el sistema de bombeo de DC para otras localidades, donde no exista un buen suministro de agua potable o en comunidades rurales alejadas.
Se podría buscar formas de reducir costos, con acuerdos entre el Estado y los fabricantes de los equipos fotovoltaicos, debido al elevado número de materiales que se podrían requerir, para implementar los sistemas de bombeo en las viviendas convencionales.
Se podría trabajar directamente con las empresas de agua potable, para diseñar un sistema que se adecue a las necesidades de los clientes y que permita potencializar la distribución de agua.

## Slide 51: GRACIAS POR SU ATENCIÓN