## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA
Y DE LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA
DEFENSA DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERIO AGROPECUARIO
AUTOR: LEONARDO JAVIER OJEDA GÓMEZ
DIRECTOR: DRA. JACQUELINE ARROYO DAUL, PhD
Sangolquí, mayo 2017
“DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL CANAL SECUNDARIO PIFO-PUEMBO DEL SISTEMA DE RIEGO EL PISQUE MEDIANTE LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS POR ABSORCIÓN ATÓMICA”

## Slide 2
    INTRODUCCIÓN
En el Ecuador la mayor parte del consumo del agua, se destina al riego, estimándose su uso en un 80%. El 97% de las UPA del país tiene una superficie <50 ha y utiliza el 49% del agua disponible para riego, mientras que las UPA > 200 ha, que representan el 1%, ocupan casi el 30% del agua de riego.
La JGUSRP es la encargada de garantizar el suministro de agua necesaria para impulsar la productividad agrícola, conservando el medio ambiente y combatiendo la contaminación desde la parroquia de Otón hasta Puembo.
El agua de riego debe conservar características físicas, químicas y biológicas que no afecten el suelo y el desarrollo de las plantas.
La determinación de macro y microelementos en aguas usa métodos analíticos validados que garanticen la confiabilidad de los resultados.
Fuentes:
SENAGUA, 2015
JGUSRP, 2015

## Slide 3
PROBLEMA
Fuente:
Fuente:
SENAGUA, 2015
El agua es el elemento más importante en la producción de alimentos para el consumo interno y productos de exportación como las fresas y las flores.
Los niveles de contaminación de los cuerpos hídricos aumentan continuamente debido al sistema productivo que se instaura con el crecimiento de la población.
Por esta razón, es fundamental conocer la calidad del agua que se utiliza para el riego de estos cultivos para su óptima producción y salud alimentaria en las parroquias de Pifo y Puembo.

## Slide 4
    OBJETIVO GENERAL
Evaluar la calidad físicoquímica y microbiológica del agua del canal secundario Pifo-Puembo del Sistema de Riego El Pisque mediante el uso de métodos validados para macro y micro nutrientes en agua de riego por absorción atómica de llama.

## Slide 5
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Validar los métodos analíticos de macro y micro nutrientes (Ca, Mg, Na, K, Cu, Fe, Mn, Zn) mediante absorción atómica de llama en aguas de riego.
Determinar parámetros fisicoquímicos (conductividad eléctrica, STD, macro y micronutrientes, pH, RAS, dureza, cloruros, carbonatos, bicarbonatos) y microbiológicos (coliformes totales y Escherichia coli) del agua del canal secundario Pifo-Puembo del SRP.
Evaluar la aptitud agrícola del agua del canal secundario Pifo-Puembo del Sistema de Riego El Pisque de acuerdo directrices propuestas por la FAO y el MAE.

## Slide 6
    HIPÓTESIS
H0: Los métodos analíticos para la determinación de macro y microelementos en aguas de riego se valida cumpliendo los requisitos de validación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE).
H1: Los métodos analíticos para la determinación de macro y microelementos en aguas de riego no se valida cumpliendo los requisitos de validación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE).
H0: La calidad del agua de riego del canal secundario Pifo – Puembo del Sistema de Riego el Pisque es apta para el riego.
H2: La calidad del agua de riego del canal secundario Pifo – Puembo del Sistema de Riego el Pisque no es apta para el riego.

## Slide 7
    REVISIÓN DE LITERATURA Espectrofotometría de absorción atómica
Fuente:
UNED, 2008

## Slide 8
Requisitos (ej. cliente)
Uso previsto
VALIDACION
DE MÉTODOS
EXAMEN
EVIDENCIAS
Características
(ajuste)
Documentación (PNT, Registro)
Equipo bajo especificación
Personal competente
VALIDACION =
“Ajuste para propósito”
“Verificación”
“Calibración”
“Cualificación”
“Control”
La validación de métodos, es el proceso por el cual se demuestra que los procedimientos analíticos son aptos para el uso previsto.
    REVISIÓN DE LITERATURA Validación de métodos analíticos

## Slide 9
    REVISIÓN DE LITERATURA Parámetros de Validación
Linealidad
Respuesta instrumental proporcional a la concentración
Límite de detección
Mínima presencia del analito detectable por el método
Límite de cuantificación
Contenido de analito presente derivada de la menor señal analítica que puede ser medida con precisión y exactitud
y = bx + a
R2≥0,995
MRI BAJO E Y P
Fuente:
Jurado, 2008
Eurachem, 2005

## Slide 10
    REVISIÓN DE LITERATURA Parámetros de Validación
Exactitud
Veracidad
% de Recuperación
Precisión
Repetibilidad
Reproducibilidad
80 % - 120%
CVSR ≤ 10%
CVSr ≤ 7%
Fuente:
Eurachem, 2005

## Slide 11
    REVISIÓN DE LITERATURA Parámetros de Validación
Rango de trabajo
LI y LS que pueden ser cuantificadas con exactitud y precisión
Incertidumbre
U ≤ 30%
Fuente:
Eurachem, 2005

## Slide 12: REVISIÓN DE LITERATURA Qué es calidad de agua de riego
Son las características físicas, químicas y microbiológicas que la hacen apta para satisfacer la producción de los cultivos y mantener el equilibrio ecológico
Fuente:
MAE, 2015

## Slide 13: Factores que afectan la calidad del agua de Riego
    REVISIÓN DE LITERATURA
CONTAMINACIÓN FECAL
DESECHOS SOLIDOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS
METALES PESADOS
CONDICIONES EDAFOCLIMATICAS
AGROQUÍMICOS
CALIDAD DEL AGUA

## Slide 14: Criterios propuestos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
    REVISIÓN DE LITERATURA
Fuente:
Ayers & Westcot, 1985
Salinidad
CE ó
Infiltración
RAS
CE
Toxicidad
Misceláneos
Bicarbonatos
STD
Na+
Cl-
pH

## Slide 15: Criterios de la calidad del agua de riego del Ministerio del Ambiente Ecuatoriano (MAE)
    REVISIÓN DE LITERATURA
Fuente:
(Ayers & Westcot, 1985
Cu
Fe
Elementos traza
Mn
Zn
E. coli
Coliformes totales
Microbiológico
Elementos traza

## Slide 16: REVISIÓN DE LITERATURA Coliformes totales
Intestino del hombre
Intestino de animales
Agua
Suelo
Hábitat
Klebsiella, Salmonella, Proteus, Shigella, Escherichia
Disenteria, tifoidea, infecciones urinarias, neumonia, infecciones gastrointestinales
Bacilos gramnegativos, Capacidad para fermentar la lactosa, incubación 30 – 37 °C
Fuente:
Pisabarro, 2009

## Slide 17: REVISIÓN DE LITERATURA Escherichia coli
infecciones gastrointestinales, neumonía, meningitis, enfermedades de las vías urinarias: cistitis, diarreas acuosas y diarreas con sangre
Enfermedades
Fuente:
Pisabarro, 2009

## Slide 18: METODOLOGÍA UBICACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
Pifo
Puembo

## Slide 19: METODOLOGÍA Ubicación geográfica de los sitios de muestreo en el canal secundario Pifo – Puembo del Sistema de Riego El Pisque
Puntos de muestreo | Latitud (N) | Longitud (E) | Altura (msnm) | Parroquia | Día | Fecha
Punto 1 | 9975111m | 797497m | 2630 | Pifo | 1 | 24/06/2016
 |  |  |  |  | 2 | 27/06/2016
Punto2 | 9975021m | 795303m | 2589 | Pifo | 3 | 29/06/2016
 |  |  |  |  | 4 | 01/07/2016
Punto 3 | 9978837m | 793035m | 2434 | Puembo | 5 | 04/07/2016
 |  |  |  |  | 6 | 06/07/2016

## Slide 20: METODOLOGÍA Proceso para la determinación de metales en el agua de riego
Muestreo
Preservación: + 5 mL de HNO3 y se refrigeró
Se reflujó a 95 °C
Se filtró y aforó a 100 mL la muestra
+ Solución para eliminar interferencias
Se calibró con la serie de estándares
Se calibró el equipo de AA
Lee los blancos y las muestras
Se calculó e informó
Fuente:
APHA, 2006

## Slide 21: METODOLOGÍA Proceso para la validación de metales en agua
Estándares | DIA 1 |  |  | DIA 2 |  |  | DIA 3 |  |  | DIA 4 |  |  | DIA 5 |  | 
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3
1 | Absorbancias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Material de referncia | DIA 1 |  |  | DIA 2 |  |  | DIA 3 |  |  | DIA 4 |  |  | DIA 5 |  | 
 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3
Nivel bajo | Concentraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nivel medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nivel alto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LECTURA | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |  |  |  |  | 
blanco | Concentraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: METODOLOGÍA
Análisis físico químico de aguas
CE
Conductivímetro
STD
Método gravimétrico
Filtración con bomba de vacio y papel filtro
Se evaporó la muestra
Se pesó el residuo
Dureza
Cálculo
Relación Adsorción sodio
Cálculo

## Slide 23: METODOLOGÍA
Análisis químico de aguas
pH
potenciómetro
Bicarbonatos
método volumétrico
+ verde de bromo cresol
Titulación con ácido sulfúrico
Cambio de coloración verde al azul
Carbonatos
método volumétrico
+ fenolftaleína
Si se torna rosado titulamos con acido sulfúrico
Pasa de rosado a transparente
Cloruros
método volumétrico
+ Cromato de potasio
Titulación con nitrato de plata
Cambio de color amarillo a color ladrillo

## Slide 24: METODOLOGÍA Determinación de coliformes totales y E. coli mediante la técnica del NMP
+ 10 mL de Fluorocult
Incubación: 24h-48h a 37°C
Muestra de agua
(+) Escherichia coli
(+) Coliformes totales

## Slide 25: METODOLOGÍA Diseño experimental
Diseño completamente al azar (DCA) en arreglo factorial 3 x 6 con 3 repeticiones.
Yijk = μ + Si + ek(i)+ Tj + STij + eijk
Donde:
Yijk :Calidad del agua para regadío
μ: Media general
Si : Efecto del i-ésimo sitio
ek(i): error para el sitio
Tj: Efecto del j-ésimo tiempo
STij: efecto de la interacción sitio x tiempo
eijkl: Error experimental

## Slide 26
    RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN

## Slide 27
    CURVAS DE CALIBRACIÓN DE LOS MACRO Y MICRONUTRIENTES

## Slide 28: RESULTADOS Curva de calibración de Calcio
Chart: [ ] mg/L
| 0.2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20
Ca | 0.0013 | 0.011 | 0.027 | 0.0548 | 0.0826 | 0.1089
MÁXIMO | 0.0019539 | 0.011903 | 0.028486 | 0.056123 | 0.08376 | 0.1114
MÍNIMO | 0.00042118 | 0.010129 | 0.026308 | 0.053274 | 0.080239 | 0.1072

## Slide 29: RESULTADOS Validación de métodos analíticos- calcio

## Slide 30: RESULTADOS Validación de métodos analíticos- magnesio

## Slide 31: RESULTADOS Validación de métodos analíticos- sodio

## Slide 32: RESULTADOS Validación de métodos analíticos- potasio

## Slide 33: RESULTADOS Validación de métodos analíticos- cobre

## Slide 34: RESULTADOS Validación de métodos analíticos- hierro

## Slide 35: RESULTADOS Validación de métodos analíticos- manganeso

## Slide 36: RESULTADOS Validación de métodos analíticos- zinc

## Slide 37
    RESULTADOS DE NUTRIENTES EN
    MUESTRAS DE AGUA DE RIEGO

## Slide 38: RESULTADOS Variabilidad promedio de los parámetros de calidad del agua de riego
Chart: Presencia de potasio en el agua del canal
PUNTO 1 | 1.58 | 1.68 | 1.85 | 1.83 | 1.99 | 1.83
PUNTO 2 | 1.7 | 1.71 | 1.98 | 3.05 | 2 | 2.21
PUNTO 3 | 1.79 | 2.02 | 5.12 | 3.94 | 3.1 | 2.67
Chart: PRESENCIA DE CALCIO EN EL AGUA DEL CANAL
PUNTO 1 | 4.34 | 4.46 | 3.7 | 5.02 | 4.29 | 4.51
PUNTO 2 | 4.43 | 4.12 | 3.87 | 4.9 | 4.07 | 4.28
PUNTO 3 | 4.79 | 4.35 | 5.08 | 7.54 | 6.57 | 5.39
Chart: PRESENCIA DE MAGNESIO EN EL CANAL
PUNTO 1 | 3.06 | 3.18 | 2.69 | 2.97 | 2.97 | 3.59
PUNTO 2 | 3.1 | 2.91 | 2.84 | 2.56 | 2.76 | 3.23
PUNTO 3 | 2.91 | 2.79 | 3.17 | 3.61 | 3.2 | 3.73
Chart: PRESENCIA DE SODIO EN EL CANAL
PUNTO 1 | 3.66 | 3.51 | 4.81 | 4.77 | 5.04 | 6.66
PUNTO 2 | 3.64 | 3.34 | 4.99 | 5.47 | 5.59 | 5.97
PUNTO 3 | 3.6 | 3.55 | 6.57 | 7.15 | 6.86 | 6.46

## Slide 39: RESULTADOS Variabilidad promedio de los parámetros de calidad del agua de riego
Chart: PRESENCIA DE DUREZA EN EL AGUA DEL CANAL
PUNTO 1 | 23.43 | 24.22 | 20.34 | 24.74 | 22.93 | 26.04
PUNTO 2 | 23.96 | 22.29 | 21.36 | 22.76 | 21.54 | 23.99
PUNTO 3 | 23.92 | 22.35 | 25.74 | 33.68 | 29.57 | 28.8
Chart: PRESENCIA DE RAS EN EL AGUA DEL CANAL
PUNTO 1 | 0.33 | 0.31 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.57
PUNTO 2 | 0.32 | 0.31 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.53
PUNTO 3 | 0.32 | 0.33 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.56

## Slide 40: RESULTADOS Variabilidad promedio de los parámetros de calidad del agua de riego
Chart: PRESENCIA DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL CANAL
PUNTO 1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11
PUNTO 2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1
PUNTO 3 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.13
Chart: PRESENCIA DE STD EN EL CANAL
PUNTO 1 | 51.2 | 48.64 | 46.93 | 42.67 | 52.91 | 71.47
PUNTO 2 | 51.84 | 50.77 | 51.2 | 49.92 | 50.99 | 66.56
PUNTO 3 | 53.76 | 55.89 | 67.2 | 77.23 | 64.21 | 81.49
Chart: pH EN EL AGUA DEL CANAL
PUNTO 1 | 7.62 | 7.74 | 7.81 | 8.2 | 7.85 | 7.86
PUNTO 2 | 7.67 | 8.13 | 8 | 9.57 | 8.08 | 7.96
PUNTO 3 | 7.8 | 8.33 | 7.85 | 8.34 | 7.97 | 7.95

## Slide 41: RESULTADOS Variabilidad promedio de los parámetros de calidad del agua de riego
Chart: PRESENCIA DE CLORUROS EN EL AGUA DELCANAL
PUNTO 1 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16
PUNTO 2 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15
PUNTO 3 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.19 | 0.16
Chart: PRESENCIA DE BICARBONATOS EN EL AGUA DEL CANAL
PUNTO 1 | 35 | 40.67 | 33.67 | 33.67 | 31.67 | 41.67
PUNTO 2 | 36.67 | 38.33 | 26.67 | 23.33 | 32 | 38.33
PUNTO 3 | 33.33 | 37.33 | 42 | 45 | 43 | 53
Chart: PRESENCIA DE CARBONATOS EN EL AGUA DEL CANAL
PUNTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 6.67
PUNTO 2 | 0 | 5.33 | 16 | 30.67 | 12.67 | 6.67
PUNTO 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.67 | 0

## Slide 42: RESULTADOS Variabilidad promedio de los parámetros de calidad del agua de riego
Chart: PRESENCIA DE HIERRO EN EL AGUA DEL CANAL
PUNTO 1 | 2.73 | 1.25 | 1.18 | 1.13 | 1.29 | 0.69
PUNTO 2 | 2.55 | 0.86 | 0.91 | 0.62 | 1.21 | 0.73
PUNTO 3 | 2.76 | 0.33 | 3.15 | 0.78 | 0.65 | 0.4
Chart: PRESENCIA DE MANGANESO EN EL AGUA DEL CANAL
PUNTO 1 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0
PUNTO 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0
PUNTO 3 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0

## Slide 43: RESULTADOS Directrices propuestas por la FAO para las interpretaciones de la calidad del agua de riego

## Slide 44: RESULTADOS Directrices propuestas por la FAO para las interpretaciones de la calidad del agua de riego

## Slide 45
    RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS EN
    MUESTRAS DE AGUA DE RIEGO

## Slide 46: RESULTADOS Determinación de coliformes totales y E. coli
Puntos de muestreo | Día | Presencia / Ausencia de CT | Presencia/ Ausencia de EC | Contenido de CT (NMP/100mL) | Contenido de EC (NMP/100mL) | Norma (NMP/100mL)
Punto 1 | 1 | + | + | >1600 | >1600 | <1000
 | 2 | + | + | >1600 | >1600 | 
Punto2 | 3 | + | + | >1600 | >1600 | 
 | 4 | + | + | >1600 | >1600 | 
Punto 3 | 5 | + | + | >1600 | >1600 | 
 | 6 | + | + | >1600 | >1600 | 
CT: Coliformes totales, EC: Escherichia coli

## Slide 47: DISCUSIÓN
Lazos y Hernández en el 2004, resaltan la practicidad de validar los métodos con la finalidad de que cumplan su función prevista, es un proceso indispensable de los laboratorios para asegurar la calidad de los resultados.
Bauder, Waskom, Sutherland, & Dav, 2014 determinaron que cuando el agua de riego presenta un valor bajo de RAS y una CE muy baja se produce una hinchazón de las arcillas, que no permite la infiltración del agua en los suelos que contienen >30% arcilla.
En 2012, la FAO en su estudio de prevención de E. coli en alimentos indica que la E. coli es liberada por los animales y los seres humanos en sus heces, producida por escorrentía cuando los animales se encuentran cerca del canal cuyas aguas son usadas como abrevaderos, y por descargas de heces fecales humanas en zonas que no cuentan con sistema de alcantarillado adecuado.

## Slide 48
    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 49: CONCLUSIONES
La metodología para la determinación de los macro y micronutrientes presentes en aguas mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica cumple con los parámetros de validación para el Laboratorio de Suelos, Foliares y Aguas de AGROCALIDAD: límite de detección (0,02 mg/L), límite de cuantificación (0,20mg/L – 5mg/L), exactitud (porcentaje de recuperación entre 80% - 120%), precisión (repetibilidad con un CV ≤ 7% y reproducibilidad con un CV ≤ 10%), linealidad (R2 ≥ 0,995) e incertidumbre (U ≤ 30%). Los resultados obtenidos por el equipo Perkin Elmer para uso de EAA puede ser usado de manera confiable.
El agua del canal presenta baja conductividad eléctrica igual a 0.13 dS/m, así mismo, presenta un contenido bajo de STD de 81.49 mg/L, lo que indica que el agua no es salina y puede ser usada sin ningún tipo de restricción en riego.

## Slide 50: CONCLUSIONES
El agua del canal posee una baja CE de 0.13 dS/m y al evaluarlo simultáneamente con la RAS registrada de 0.57, se observa que puede ofrecer una restricción severa para su uso por un potencial problema de infiltración de agua en el suelo, pero al ser más evidente este inconveniente en suelos francos o franco arcillosos, no se presentaría ningún problema para los suelos de las parroquias de Pifo y Puembo ya que estos poseen una textura liviana.
El agua del canal presenta bajas concentraciones de: sodio de 0,31meq/L, cloruros de 0,33 meq/L y bicarbonatos de 0,53 mg CaCO3/L que no representan ningún tipo de restricción de uso en riego.

## Slide 51: CONCLUSIONES
El pH del agua del canal de riego se registró entre 7,62 a 8,34 y de acuerdo a la FAO está dentro del rango óptimo de 6,5 a 8, por tal motivo, el agua es apta para el riego. Sin embargo en el día 4, en el punto 2 del canal se registró el pH con un valor de 9,57 que se correlaciona con la presencia de CaCO3 en cantidades de 30,67 mg/L en ese día.
El agua del canal es recomendable para el uso agrícola desde el punto de vista del contenido de bicarbonatos ya que los valores menores a 1,5 meq/L no representan problema y el agua del canal registró un valor de 0,53 meq/L.

## Slide 52: CONCLUSIONES
El contenido de hierro de 3,15 mg/L, manganeso de 0,07 mg/L y zinc de 0,02 mg/L en el agua del canal no sobrepasa los límites permisibles para uso agrícola de acuerdo al MAE y se puede usar sin ningún tipo de restricción.
El agua del canal presentó elevadas concentraciones de coliformes totales y E. coli con un contenido mayor a 1600 NMP/100mL que indica una evidente y constante contaminación fecal debido a descargas domésticas y pecuarias desde el canal principal, lo que indica que el agua no es apta para el riego de acuerdo a la normativa nacional que permite un contenido máximo de coliformes fecales de 1000 NMP/100mL.

## Slide 53: RECOMENDACIONES
Al existir una restricción severa, cuando se correlacionan la CE y la RAS para el uso de agua de riego y su potencial problema de infiltración del agua en el suelo, se recomienda realizar estudios para cada zona, ya que depende principalmente de la clase textural del suelo y se debe tomar en cuenta los factores biogeoclimáticos en la formación del suelo, sus propiedades físicas y químicas, el ordenamiento de horizontes y grado de compactación del mismo. En caso de presentarse problemas de infiltración se recomienda realizar algún tipo de enmienda donde se incorpore fertilizantes cálcicos, materia orgánica, un adecuado método de riego y manejo del suelo.
Se debe realizar análisis anual de la calidad del agua del canal de la que se abastecen las parroquias de Pifo y Puembo para que los usuarios del sistema de riego el Pisque cuenten con información real y actualizada.

## Slide 54: RECOMENDACIONES
Se debe concientizar a los usuarios de JGUSRP y a la población en general sobre el problema de contaminación fecal que existe en el canal de riego. Que se deben evitar las descargas domésticas, agropecuarias y otros productos que puedan causar contaminación para salvaguardar la calidad del agua de riego, salud del ambiente y de la población.
Los organismos gubernamentales de control deben realizar periódicamente el control microbiológico de los productos alimenticios que se producen en la zona de Pifo y Puembo, especialmente los que se consumen sin cocción como las fresas y lechugas.

## Slide 55
Dra. Jacqueline Arroyo Daul, PhD: Directora
Ing. Alfredo Valarezo
Ing. Pablo Landázuri
Dr. Jaime Villacis, PhD: Biometrista
Al personal del laboratorio de Suelos, Foliares y Aguas - AGROCALIDAD
Ing. Rusbel Jaramillo Responsable del Laboratorio
Quim. Katty Pastás
Ing. Daniel Bedoya
Quim. Luis Cacuango
AGRADECIMIENTO