## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
PROYECTO DE TITULACIÓN
TEMA: “DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRAÚLICO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAMA”
AUTORES:
GUACHO MUESES, JÉSICA ALEJANDRA
MORALES ALQUINGA, JENNY PATRICIA
DIRECTOR: ING.WASHINGTON SANDOVAL, PhD
Sangolquí - 2018

## Slide 2: CONTENIDO
GENERALIDADES
CUENCA HIDROGRÁFICA
HIDRÁULICA DE PUENTES
ESTUDIOS PRELIMINARES
MODELAMIENTO HEC RAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRAÚLICO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAMA

## Slide 3: CONTENIDO
GENERALIDADES
CUENCA HIDROGRÁFICA
HIDRÁULICA DE PUENTES
ESTUDIOS PRELIMINARES
MODELAMIENTO HEC RAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRAÚLICO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAMA

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
SOLUCIÓN DE PROBLEMA EN INFRAESTRUCTURA
Puente del Rio Balao
Guayaquil-Machala

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
Puente en la Armenia
Puente de la Parroquia Canuto

## Slide 6: INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Análisis de información
Hidráulica
Hidrológica

## Slide 7: INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
CONSTRUCCION CORRECTA
DE OBRA HIDRAÚLICAS

## Slide 8: INTRODUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL
Realizar el estudio hidráulico e hidrológico del puente sobre el Río Jama ubicado en la zona noroccidente de la provincia de Manabí, en la carretera que une San Vicente con Pedernales.

## Slide 9: INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer las condiciones hidrológicas y meteorológicas de la cuenca donde se ubica el puente.
Determinar parámetros morfométricos de la cuenca hidrográfica del sistema que conforman el Rio Jama con sus respectivos afluentes.
Determinar los caudales de diseño y condiciones hidráulicas.

## Slide 10: INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer las características del cauce en la zona del puente.
Determinar la socavación del cauce y de los estribos al paso de crecidas.
Modelar la caracterización hidráulica del cauce del rio y del puente mediante el uso del programa HEC RAS para determinar el tipo de protección previniendo la erosión.

## Slide 11: CONTENIDO
GENERALIDADES
CUENCA HIDROGRÁFICA
HIDRÁULICA DE PUENTES
ESTUDIOS PRELIMINARES
MODELAMIENTO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAMA

## Slide 12: ESTUDIOS PRELIMINARES
UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto está ubicado al noroccidente de la República de Ecuador, en la región Litoral o Costa.

## Slide 13: ESTUDIOS PRELIMINARES
INFORMACION CARTOGRÁFICA
• Jama
M III-B3 3593-III
• Convento
M III-B4 3594-II
Lázaro
N III-A3 3693-III
• Canoa
M III-D1 3592-IV
• San Isidro
M III-D2 3592-I
• Flavio Alfaro
N III-C1 3692-IV
• Bahía de Caráquez
M III D3 3592-III
• Ricaurte
M III-D4 3592-II
• La Alianza
N III-C3 3692-III
Cartas Topográficas de la Provincia Manabí
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM)

## Slide 14: ESTUDIOS PRELIMINARES
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Ubicación del Proyecto
Fuente: Google Earth

## Slide 15: ESTUDIOS PRELIMINARES
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Levantamiento Topográfico
Tabla 1. Coordenadas UTM
Fuente: Google Earth

## Slide 16: ESTUDIOS PRELIMINARES
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Precipitación
Temperatura
Chart: Meses
| Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
intensidad (mm) | 360 | 430 | 450 | 360 | 150 | 40 | 10 | 10 | 14 | 19 | 19 | 105
Chart: Meses
| Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
TEMPERATURA | 25.6 | 25.7 | 26.1 | 26.2 | 25.7 | 25.1 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 25.2

## Slide 17: ESTUDIOS PRELIMINARES
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Fuente: Google Earth

## Slide 18: ESTUDIOS PRELIMINARES
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Coordenadas Geográficas
Coordenadas Geográficas
Coordenadas Geográficas
Talud Derecho
Lecho del Río
Talud Izquierdo

## Slide 19: ESTUDIOS PRELIMINARES
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO (MARGEN IZQUIERDO)
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA
| 76.2 | 50.4 | 38.1 | 35 | 19 | 12.5 | 9.5 | 4.75 | 2 | 0.42499999999999999 | 0.3 | 0.15 | 7.4999999999999997E-2
CURVA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.3794 | 92.2842 | 86.4793 | 74.3693 | 10.0909 | 4.3254 | 1.2499 | 1.2154

## Slide 20: ESTUDIOS PRELIMINARES
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO (LECHO DEL RIO)
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA
| 19 | 12.5 | 9.5 | 4.75 | 2 | 0.42499999999999999 | 0.3 | 0.15 | 7.4999999999999997E-2
 | 100 | 76.0039 | 69.0343 | 54.1019 | 39.1083 | 13.6726 | 8.0399 | 2.9014 | 2.8108

## Slide 21: ESTUDIOS PRELIMINARES
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO (MARGEN DERECHO)
Chart: CURVA GRANULOMÉTRICA
| 19 | 12.5 | 9.5 | 6.25 | 4.75 | 2 | 0.42499999999999999 | 0.3 | 0.15 | 7.4999999999999997E-2
 | 100 | 87.2676 | 84.6297 | 75.7767 | 70.038 | 44.1574 | 18.0905 | 13.8739 | 6.2878 | 5.5699

## Slide 22: CONTENIDO
GENERALIDADES
CUENCA HIDROGRÁFICA
HIDRÁULICA DE PUENTES
ESTUDIOS PRELIMINARES
MODELAMIENTO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAMA

## Slide 23: CUENCA HIDROGRÁFICA
DESCRIPCIÓN DE UNA CUENCA
Una cuenca hidrográfica es delimitada por líneas que perfilan las cumbres que lo rodean, estas son también conocidas como divisoria de aguas.
Endorreicas
Exorreicas

## Slide 24: CUENCA HIDROGRÁFICA
PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS
Área (A) = 1295,66 km2.
Área
Perímetro
Longitud Cauce Principal
Perímetro (P) = 188,78 km
Longitud del Cauce Principal
L = 106995,61 m = 106,99 km

## Slide 25
CUENCA HIDROGRÁFICA
Item | Parámetro | Simbología | Valor | Unidad de Medida | Descripción
1 | Longitud axial | La | 47,15 | km | Longitud entre el punto de control hacia el punto más alejado de la cuenca.
2 | Factor de forma | If | 0,58 | S/U | Indica cómo se regula el escurrimiento superficial, dando como resultado una cuenca ligeramente ensanchada.
3 | Coeficiente de Compacidad de Gravelius | Kc | 1,48 | S/U | Indica tendencia a una cuenca oval redonda a oval oblonga, confirmado por el gráfico obtenido de la cuenca.
4 | Densidad de drenaje | Dd | 0,25 | km/km2 | Baja capacidad de desalojar agua.
5 | Ancho promedio | Ap | 27,47 | km | 
6 | Pendiente del cauce | -- | 0,35 | % | Parámetro que permite determinar la velocidad del flujo, y su comportamiento ante una crecida
PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS - RESUMEN

## Slide 26: CUENCA HIDROGRÁFICA
Chart: Área de la Cuenca %
| 100 | 97.992666047789712 | 96.410614559519715 | 94.063053833477056 | 81.083470871125257 | 60.788985258104603 | 39.091059765130609 | 26.043386374436402 | 16.8062466762021 | 10.673670230496739 | 5.901998719058934 | 2.9675483903614865 | 1.3854967477299285 | 0.46688646508287229 | 0
Curva Hipsom´trica de la Cuenca | 40.3366 | 82.0708 | 123.3396 | 164.7692 | 206.035 | 247.3296 | 288.7655 | 330.0057 | 371.3323 | 412.6192 | 453.6975 | 495.4869 | 536.6837 | 576.9487 | 620
Chart: 
| 20,00 - 61,49 | 61,49 - 102,74 | 102,74 - 144,21 | 144,21 - 185,42 | 185,42 - 226,67 | 226,67 - 268,21 | 268,21 - 309,41 | 309,41 - 350,71 | 350,71- 392,02 | 392,02 - 433,58 | 433,58 - 475,10 | 475,10 - 516,33 | 516,33 - 558,69 | 558,69 - 600.00 | 600,00 - 620,00
% DE AREAS | 2 | 1.6 | 2.3 | 13 | 20.3 | 21.7 | 13 | 9.2 | 6.1 | 4.8 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1
PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS.
Pendiente promedio de la cuenca
Curva Hipsométrica - Histograma de Frecuencia Altimétricas

## Slide 27: CUENCA HIDROGRÁFICA
PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS. COEFICIENTE DE RUGOSIDAD
Margen Derecho
Lecho del Rio
Margen Izquierdo

## Slide 28: CUENCA HIDROGRÁFICA
PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS.
Tiempo de concentración
Coeficiente de Escorrentía
33,09 horas
Métodos Empíricos

## Slide 29: CUENCA HIDROGRÁFICA
INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA. MÉTODO DE LAS ISOYETAS

## Slide 30: CUENCA HIDROGRÁFICA
Chart: Duración (min)
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 120 | 360 | 1440
T=2 años | 77.0379 | 56.5712 | 47.2222 | 41.5419 | 38.2739 | 27.2312 | 19.7202 | 8.8035 | 3.1819
T=5 años | 104.1803 | 76.5027 | 63.8599 | 56.1782 | 50.8235 | 36.16 | 25.7084 | 11.4768 | 4.1481
T=10 años | 130.9016 | 96.1249 | 80.2393 | 70.5874 | 62.9845 | 44.8123 | 31.4191 | 14.0262 | 5.0695
T=25 años | 177.0216 | 129.9923 | 108.5098 | 95.4572 | 83.6365 | 59.5059 | 40.9598 | 18.2853 | 6.6089
T=50 años | 222.426 | 163.3341 | 136.3415 | 119.9411 | 103.6489 | 73.7444 | 50.0583 | 22.3471 | 8.077
T=100 años | 279.4762 | 205.2277 | 171.3118 | 150.7048 | 128.4498 | 91.3898 | 61.1778 | 27.3111 | 9.8711
CURVAS DE INTENSIDAD-DURACIÓN Y FRECUENCIA
33,09 horas = 1985 minutos

## Slide 31: CUENCA HIDROGRÁFICA
CAUDALES
Caudal Medio.
Caudal Mínimo.
Caudal Ecológico.
Caudal Máximo. Fórmula Racional
Método Dr. Sandoval

## Slide 32: CUENCA HIDROGRÁFICA
HIDROGRAMA DE DISEÑO
Representa gráficamente los cambios del caudal con respecto a un tiempo, relacionan los tiempos de descarga y caudales pico.
Chart: TIEMPO (horas)
| 0 | 36.399000000000001 | 97.185329999999993
 | 0 | 1237.52 | 0

## Slide 33: CONTENIDO
GENERALIDADES
CUENCA HIDROGRÁFICA
HIDRÁULICA DE PUENTES
ESTUDIOS PRELIMINARES
MODELAMIENTO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAMA

## Slide 34: HIDRÁULICA DE PUENTES
MARCO TEÓRICO
Rio Elqui (Chile), se aprecia la socavación de cuatro pilas hasta un nivel importante
Figura x. Curvas
Puente de Vicín – Construido sobre el Rio Catamayo (Loja)
Socavación General
Socavación Local

## Slide 35: HIDRÁULICA DE PUENTES
MARCO TEÓRICO
Método de Lischtvan - Levediev.
Método de Blench
Método de Kellerhals
Método de Froehlich
Método de Hire
Notes: h_ms=Profundidad de socavación m
qj= Caudal por unidad de ancho asociado a la subseccion m^3/s
d_50=Diametro medio m
ds : profundidad de socavación
h_e :profundidad media del flujo al pie del estribo aguas arriba.
K_f :coeficiente de corrección por la forma del estribo.
K_θ :coeficiente de corrección por el ángulo de ataque del flujo.
L :longitud del estribo que se oponen al paso del agua.
F_re :número de Froude en la seccion obtruida por el puente.
Hoy en día disponemos de diversos software específicos de modelización hidráulica que facilitan la entrada de datos y permiten visualizar gráficamente los resultados, entre todo ellos, destaca sin duda el software HEC-RAS (desarrollado por el Hydrologic Engineering Center del US Army Corps of Engineers). Se trata de un software gratuito, por lo tanto su uso se ha generalizado y se encuentra en un proceso constante de actualización al introducir continuas mejoras. Esto ha hecho que poco a poco la gran mayoría de administraciones hayan comenzado a exigir el estudio del impacto que pueden representar sobre la dinámica de los cauces cualquier tipo de actuación con un modelo hidráulico suficientemente fiable, como es el caso de HEC-RAS.

## Slide 36: CONTENIDO
GENERALIDADES
CUENCA HIDROGRAFICA
ESTUDIOS PRELIMINARES
MODELAMIENTO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAMA
HIDRÁULICA DE PUENTES

## Slide 37: MODELACIÓN MATEMÁTICA
La modelación hidráulica permitió establecer las condiciones del flujo a lo largo del cauce, definiendo variables importantes como: alturas de agua, velocidad y tiempos de flujo.

## Slide 38: MODELAMIENTO
Importación de la geometría
Introducir parámetros de diseños
Corrida de la simulación
Pendiente longitudinal del Río
Coeficientes de Rugosidad
Tipo de Flujo

## Slide 39: MODELAMIENTO
MODELO TERRENO NATURAL
Sección transversal 140

## Slide 40: MODELAMIENTO
RESULTADOS DE HEC RAS MODELO NATURAL
Sección Transversal 140
Perfil del Cauce

## Slide 41
SOCAVACIÓN GENERAL
MODELAMIENTO
Chart: Socavación General Sección 120
| 67.930000000000007 | 79.98 | 90 | 100 | 110 | 117.43 | 122.98
Cauce natural | 10.38 | 5.19 | 3.5 | 2.69 | 3.2 | 6.09 | 10.38
Socavacion Kellerhals | 10.38 | 4.7136 | -0.10808 | -1.943 | -2.0973 | 2.1981 | 10.38
Socavación Lischtvan | 10.38 | 4.4231 | 0.092292 | -1.4903 | -1.6221 | 2.1271 | 10.38
Socavacion Blench | 10.38 | 4.5517 | 0.64434 | -0.75574 | -0.87183 | 2.4643 | 10.38

## Slide 42: MODELAMIENTO
MODELO TERRENO NATURAL CON PUENTE

## Slide 43: MODELAMIENTO
RESULTADOS HEC RAS MODELO TERRENO NATURAL CON PUENTE
Perfil Longitudinal del Cauce
Sección Transversal 140

## Slide 44: MODELAMIENTO
SOCAVACIÓN CONTRACCIÓN Y LOCAL

## Slide 45: MODELAMIENTO
MODELO SUPERFICIE MODIFICADA CON PUENTE

## Slide 46: MODELAMIENTO
TERRENO MODIFICADO CON PUENTE
La velocidad en la sección del puente es de 3,27 m/s mientras que la lámina de agua en eje de puente tiene una cota de 9.90 msnm.
Sección Transversal 140

## Slide 47: MODELAMIENTO
SOCAVACIÓN CONTRACCIÓN Y LOCAL

## Slide 48: MODELAMIENTO
DISEÑO DE LAS PROTECCIONES
Velocidad
Aguas arriba: 4.15 m/s
Aguas abajo 4.82 m/s
Peso específico de la roca
Tirante de Agua

## Slide 49: MODELAMIENTO
CALCULO DEL TAMAÑO DE LA ROCA PARA EL ENROCADO
Enrocado aguas arriba
Enrocado aguas abajo
Espesor del enrocado
Longitud del Enrocado

## Slide 50: MODELAMIENTO
MODELO SUPERFICIE MODIFICADA CON PROTECCIONES EN EL PUENTE
Velocidad del flujo
Perfil del Cauce
Sección Transversal Puente

## Slide 51: MODELAMIENTO
MODELO SUPERFICIE MODIFICADA CON PROTECCIONES EN EL PUENTE
Socavación General a lo largo del Río
Chart: Socavación General Sección 140
| 59.96 | 62.98 | 73.97 | 99.93 | 117 | 124.01 | 130.71
Cauce Modificado con Puente | 8.94 | 5.93 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.29 | 8.94
Socavación Lischtvan | 8.94 | 5.93 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.29 | 8.94
Socavación Blench | 8.94 | 5.93 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.29 | 8.94

## Slide 52: MODELAMIENTO
MODELO SUPERFICIE MODIFICADA CON PROTECCIONES EN EL PUENTE
Socavación Local

## Slide 53: MODELAMIENTO
GÁLIBO
9.95 msnm
2.70 msnm
Tirante: 7.25m
Gálibo: 2.00m
11.95 msnm

## Slide 54: MODELAMIENTO
GEOTEXTIL
GERGOR: 150NE-NT2500
MOP-001

## Slide 55: MODELAMIENTO
PRESUPUESTO

## Slide 56: CONTENIDO
GENERALIDADES
CUENCA HIDROGRAFICA
HIDRAULICA DE PUENTES
ESTUDIOS PRELIMINARES
MODELAMIENTO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAMA

## Slide 57: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La cuenca hidrográfica del Jama tiene un área de 1295,66km2 es de forma oval oblonga, contiene una gran red de afluentes y una topografía llana.
La longitud del cauce principal: 106,99km, pendiente de la cuenca: 7,83%, tiempo de concentración promedio es de 33,09 horas equivalente a 1985,4 minutos.
El caudal de diseño es de 1237,52 m3/s para un periodo de retorno de 100 años.
La velocidad máxima en el modelo con el puente es de 6.78 m/s para el caudal de diseño, esta velocidad es genera socavación en los márgenes.

## Slide 58: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Las cotas que se recomiendan para la ubicación del puente son 11.95 msnm considerando todo los parámetros desarrollados en el cálculo
Se ha tomado una altura de seguridad entre la cota de máxima crecida y el galibo de 2,00 m, de acuerdo a recomendaciones de la bibliografía.
Como protección ante la socavación en base a los resultados emitidos por el software HEC RAS, se estableció un enrocado (RIP RAP) con un diámetro de 0,60 m con una longitud de 80m aguas arriba y diámetro de 0,80m en una longitud 120 m aguas abajo.
Con las dimensiones del enrocado diseñado se realizó un nuevo modelamiento en HEC RAS de paso del flujo, con lo cual se obtuvo que ya no se produce la socavación general y local en la zona del puente, presentando así un diseño óptimo

## Slide 59: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Al colocar la escollera se debe conformar la geometría del cauce de acuerdo con lo diseñado, sin que ciertas rocas sobresalgan fuera del plano recomendado.
Se recomienda que al pie de la escollera se realice una adecuada colocación del enrocado para evitar el deslizamiento de este.
Al colocar el geotextil se debe poner especial atención en que cubra las áreas consideradas en el diseño y esté firmemente anclado para evitar desprendimientos.
Se recomienda instalar en la zona del puente una estación para el registro de caudales y verificación del diseño, recolectando datos para utilidad de otros proyectos de la zona.

## Slide 60
GRACIAS POR SU ATENCIÓN