## Slide 1: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
VIABILIDAD ECONÓMICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PAREDES AUTOPORTANTES CON HORMIGÓN ARMADO Y, ESTRUCTURA TRADICIONAL CON PAREDES DE BLOQUE, APLICADO AL DISEÑO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL ECUADOR.
AUTOR: VINUEZA HIDALGO, CATHERINE ESTEFANÍA
DIRECTOR: ING DURÁN CARRILLO, JOSÉ RICARDO
SANGOLQUÍ 2018

## Slide 2: OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la viabilidad económica y operativa de viviendas de interés social con paredes autoportantes de hormigón armado y estructura tradicional con paredes de bloques.
Objetivos Específicos
Realizar el diseño arquitectónico y estructural de la vivienda con paredes autoportantes en hormigón armado y vivienda con estructura tradicional con paredes de bloque.
Hacer un análisis comparativo de costos y tiempos de ejecución entre los sistemas constructivos propuestos.
Plantear la mejor opción entre los sistemas constructivos analizados para la edificación de viviendas de interés social en el Ecuador.

## Slide 3: TEMAS DE ESTUDIO
ESTRUCTURA APORTICADA
Diseño Arquitectónico.
Análisis de Cargas.
Prediseño Elementos.
Diseño Sismoresistente.
Modelación Estructural.
Diseño Elementos.
Cimentación.
ESTRUCTURA PAREDES PORTANTES
Diseño Arquitectónico.
Cargas.
Espesor Paredes.
Diseño Sismoresistente.
Modelación Estructural.
Diseño Elementos.
Cimentación.
ESTUDIO ECONÓMICO
Presupuesto.
Programación de obra.
Análisis comparativo

## Slide 4: Diseño Arquitectónico
Normativa
AMBIENTE | Lado Mínimo Adoptado (m) | Área Útil Adoptada (m2)
Sala-Comedor | 2.70 | 13.27
Cocina | 2.45 | 7.14
Dormitorio Padres | 2.60 | 9.30
Dormitorio 2 | 2.35 | 8.00
Baño 1 | 1.20 | 1.80
Baño 2 | 1.35 | 2.74
Subtotal Área Útil Mínima |  | 42.25
Dimensiones Adoptadas (m) |  | Norma Guayaquil (m) | Norma Quito (m)
Altura libre interior | 2.50 | 2.50 | 2.30
Puertas Dormitorios y Cocinas | 2.00x0.90 | 2.00x0.80 | 0.86x2.03
Puertas Baños | 2.00x0.80 | 2.00x0.70 | 0.76x2.03
Puerta Principal | 2.00x1.00 | 2.00x0.90 | 0.96x2.03
Antepecho | 1.20 | 1.20 | 0.90
Corredores | 0.90 | 0.90 | 0.90
Normas mínimas para los diseños urbanísticos y arquitectónicos de la ciudad de Guayaquil.
Ordenanza 3457. Normas de arquitectura y urbanismo para la ciudad de Quito.

## Slide 5: Diseño Arquitectónico
PRIMERA PLANTA
SEGUNDA PLANTA
V-1
V-2
V-1
V-2
Área vivienda: 68 m2

## Slide 6: Diseño Arquitectónico
ESTRUCTURA APORTICADA

## Slide 7: Diseño Arquitectónico

## Slide 8: Diseño Arquitectónico
ESTRUCTURA PAREDES PORTANTES

## Slide 9: Análisis Sísmico
Factor de zonificación sísmica Z:
ZONA VI- COSTA ECUATORIANA
Z ≥ 0.5 g
Coeficientes de perfil de suelo:
Suelo tipo D, zona sísmica.
Fa = 1.12
Fd = 1.11
Fs = 1.40

## Slide 10: Diseño Estructura Aporticada
Contoso Ltd.

## Slide 11: Diseño Estructura Aporticada
Análisis de Cargas
Normativa NEC-SE-CG.
DESCRIPCIÓN | PESO (Kg/m2)
Nervios | 129.60
Carpeta Compresión | 120.00
Alivianamientos bloque h:15cm | 96.00
Peso Propio Losa | 345.60
Peso Paredes Bloque | 150.00
Peso Acabados | 120.00
Peso Vigas | 69.00
Peso Columnas | 100.00
Carga Muerta | 784.60
Carga Viva NEC-SE-CG | 200.00
Peso Total | 984.60
DESCRIPCIÓN | PESO (Kg/m2)
Nervios | 129.60
Carpeta Compresión | 120.00
Alivianamientos bloque h:15cm | 96.00
Peso Propio Losa | 345.6
Peso Acabados | 120.00
Carga Muerta | 465.60
Carga Viva NEC-SE-CG | 70.00
Peso Total | 535.60
  Entrepiso
  Cubierta
Prediseño Elementos
Normativa ACI-318-14.
  Losa Bidireccional Alivianada h:20 cm
  Columnas 30 cm x 30 cm
  Vigas Banda 25 cm x 20 cm

## Slide 12: Diseño Estructura Aporticada
Diseño Sismoresistente
Análisis Estático – Cortante Basal.
  W= D; peso carga muerta
Análisis Dinámico – Espectro de diseño.
Notes: Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto
Fd: coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca
Fs: Coeficiente de comportamiento no lineal de los suelos.

## Slide 13: Diseño Estructura Aporticada
Modelación Estructural
Software ETABS.
Definir materiales
Definir secciones
Geometría estructura
Combinaciones
de carga
Análisis estático
Análisis dinámico
Control de derivas
Modos de vibrar
6.60 m
10.40 m

## Slide 14: Diseño Estructura Aporticada
Modelación Estructural
Modos de vibrar – Participación Modal.
Derivas de piso.
  El PPM en la dirección UX, UY ≥ 90%
  El giro (Rz) < 10% en los dos primeros modos de vibración
  El giro (Rz) ≥ 50% en el tercer modo de vibrar, para evitar efector torsionales.
  Se presenta los modos de vibración hasta que la suma acumulada sea mayor al 90% en Ux y Uy
  La deriva máxima en cada piso no puede exceder del 2%
  R: Factor de reducción de respuesta sísmica

## Slide 15: Diseño Estructura Aporticada
Diseño Elementos
Losa Alivianada- Método nervio continuo
  Cargas
N1
N2
N1
N2

## Slide 16: Diseño Estructura Aporticada
Diseño Elementos
Vigas
DISEÑO A FLEXIÓN.
  Momento último
  Cuantía min, max: [0.0033 ; 0.0107]
  Refuerzo Longitudinal: 2 ɸ 12 mm
DISEÑO A CORTE.
  Momentos en los extremos de las vigas
  Corte hiperestatico
  Cortante último: 2.35 T
  Acero requerido: 1 ɸ 10 mm
4.00 m
2.60 m
Sección : 0.25 x 0.20
Acero (-): 2 ɸ 12 mm
Acero (+): 2 ɸ 12 mm
  Programa ETABS

## Slide 17: Diseño Estructura Aporticada
Diseño Elementos
Columnas
Armadura mínima
Carga y momentos actuantes
Pu: 18.35 T ; Mu: 3.35 T-m
Diagrama de iteracción
  Programa ETABS
2.50 m
2.50 m
  La armadura
  y sección
  soporta las
  solicitaciones
Notes: Capacidad muro

## Slide 18: Diseño Estructura Aporticada
Diseño Elementos
Conexión Viga – Columna
CONTROL DETERIORO POR ADHERENCIA.
RESISTENCIA AL CORTANTE.
  Horizontal
  Vertical: ; mín 1 hierro en cada cara de la columnas
REFUERZO POR CONFINAMIENTO.
  Normativa ACI 318-14
Notes: 20 veces el diámetro de la varilla de mayor diámetro
Se considera que un elemento proporciona confinamiento al nudo si al menos las tres cuartas partes de la cara del nudo están cubiertas por el elemento que llega al nudo.

## Slide 19: Diseño Estructura Aporticada
Diseño Elementos
Vigas de Cimentación
Coeficiente de Balasto.
  =
Área de fundación.
Presión del suelo
Altura de la viga: h=45cm, r=7cm; d=38cm
Chequeo a corte
Programa Vigcim:
Verificar esfuerzos menor al esfuerzo del suelo
Escoger momento máximo
Diseño final: sección 70 x 45
Notes: Altura viga: d≥bo/2
Calculado<admisible

## Slide 20: Diseño Elementos
Materiales: Hormigón f´c = 210 kg/cm2 ; Acero Fy = 4200 kg/cm2
Losa
Tipo: Alivianada
Espesor: 20 cm
Acero: ɸ 10mm
Columnas
Altura: 30 cm
Base: 30 cm
Acero: ɸ 12mm; ɸ 10mm
Vigas
Altura: 20 cm
Base: 25 cm
Acero: ɸ 12mm; ɸ 10mm
Cimentación
Altura: 45 cm
Base: 70 cm
Acero: ɸ 12mm; 14mm

## Slide 21: Diseño Paredes Portantes H.A
Contoso Ltd.

## Slide 22: Diseño Paredes Portantes
Distribución de muros
X
Y

## Slide 23: Diseño Paredes Portantes
Distribución de muros
Densidad muros sentido X
Normativa NEC-SE-VIVIENDA
Densidad muros sentido Y
Disposición de aberturas
min 40 cm
min 20 cm
min 20 cm

## Slide 24: Diseño Paredes Portantes
Distribución de muros fachada frontal
Elementos de borde.
Diseño por corte.
Diseño de flexocompresión.
Diseño final.

## Slide 25: Diseño Paredes Portantes
Segmentos verticales de muro
Normativa (ACI 318-14).
Segmentos fachada frontal.

## Slide 26: Diseño Paredes Portantes
Análisis de Cargas
Cargas entrepiso
Espesor muros
Normativa ACI 318-14
bw ≥ [15.00 cm; 250/20 ; 175/25 ]
bw ≥ [15.00 cm; 12.50 cm ; 7.00 cm]
bw = 15.00 cm
Cargas cubierta
Carga total: 0.31 T/m2
Carga viva: 0.07 T/m2

## Slide 27: Diseño Paredes Portantes
Diseño Sismoresistente
Análisis Estático – Cortante Basal.
  W= D; peso carga muerta
Análisis Dinámico – Espectro de diseño.

## Slide 28: Diseño Paredes Portantes
Modelación Estructural
Software ETABS.
Definir materiales
Definir secciones
Geometría estructura
Combinaciones
de carga
Análisis estático
Análisis dinámico
Control de derivas
Modos de vibrar
6.60 m
10.40 m

## Slide 29: Diseño Paredes Portantes
Modelación Estructural
Modos de vibrar.
Participación Modal.
  El PPM en la dirección UX, UY ≥ 90%
  El giro (Rz) < 10% en los dos primeros modos de vibración
  El giro (Rz) ≥ 50% en el tercer modo de vibrar, para evitar efector torsionales.
  Se presenta los modos de vibración hasta que la suma acumulada sea mayor al 90% en Ux y Uy

## Slide 30: Diseño Paredes Portantes
Elementos de borde
Método de Esfuerzos – (ACI 318-14)
  No requiere elementos de borde
  Pu, Mu : Valor Programa ETABS

## Slide 31: Diseño Paredes Portantes
Diseño por corte
Capas de refuerzo.
  Ecuación para colocar dos capas de refuerzo. (ACI 318-14)
Cuantía de refuerzo.
  refuerzo longitudinal: ≥ 0.0025
  Refuerzo horizontal: ≥ 0.0025
  Se requiere solo una capa de refuerzo
  Valor Programa ETABS
Resistencia nominal a cortante.
Cortante máximo.
Vn

## Slide 32: Diseño Paredes Portantes
Diseño Flexo compresión
Diagrama de Iteración muro M1
Altura: 2.50 m
Longitud: 1.75 m
Espesor : 15 cm
Pu: 10 T
Mu: 3.87 T-m
Armadura : 8 Φ 10 mm
Capacidad muro
Capacidad nominal muro
  La armadura y sección soporta las solicitaciones

## Slide 33: Diseño Paredes Portantes
Diseño Final
RECUBRIMIENTO.
  En muros especiales hormigón armado 20 mm
Normativa ACI 318-14; sección 18.
ESPACIAMIENTO.
  Refuerzo longitudinal
  Refuerzo transversal
  S = 20 cm
REFUERZO ABERTURAS.
  Alrededor de puertas, ventanas
  Mínimo área varilla N°16 = 2.01 cm2
  2 varrillas 12mm, una por cara
REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.
  Refuerzo longitudinal= refuerzo transversal
  As=0.0025 x L x b
  1 10 mm @ 20 cm

## Slide 34: Diseño Paredes Portantes
Diseño Final

## Slide 35: Diseño Paredes Portantes

## Slide 36: Diseño Paredes Portantes

## Slide 37: Diseño Paredes Portantes
Diseño Final
Vigas de Acople
Machones de muro
  ACI 318-14, sección 18.10.8.1
  Refuerzo Longitudinal 0.01 Ag ≤ Ast ≤ 0.06 Ag
  Refuerzo Transversal: estribos cerrados

## Slide 38: Diseño Estructura Aporticada
Diseño Elementos
Vigas de Cimentación
Área de fundación: b=0.85m ; L=1.00 m
Presión del suelo
Diseño a flexión transversal
H:30cm, r=7cm; d=23cm
Diseño a flexión longitudinal
Diseño a corte
Diseño final: sección 85 x 30 cm
Notes: Calculado<admisible

## Slide 39: Estudio Económico
Estudio Económico y Operativo

## Slide 40: Estudio Económico y Operativo
Costos de obra
Cantidades de obra
Plano arquitectónico
Planos estructurales
APU
20% costos indirectos
Programa ARES
Presupuesto
Precios CAMICON 2018

## Slide 41: Presupuesto
Estructura aporticada

## Slide 42: Presupuesto
Estructura aporticada
Presupuesto vivienda: $ 21,328.85
Presupuesto vivienda dúplex: $ 42,657.70

## Slide 43: Presupuesto
Estructura paredes portantes

## Slide 44: Presupuesto
Estructura paredes portantes
Presupuesto vivienda dúplex: $ 38,953.57
Presupuesto vivienda: $ 19,476.78

## Slide 45: Cronograma Actividades
Estructura aporticada
86 DÍAS
65 RUBROS

## Slide 46: Cronograma Actividades
Estructura paredes portantes
66 DÍAS
58 RUBROS

## Slide 47: Estudio Económico
Resultados
Análisis Comparativo

## Slide 48: Resultados
Fases de construcción
Cimentación
Esfuerzo admisible suelo 10 T/m2
La sección mayor corresponde al proyecto con paredes de hormigón armado, debido al peso de la estructura.
Acitividades:
Limpieza
Replanteo
Excavación
Mejoramiento de suelo
Armadura
Fundición

## Slide 49: Resultados
Estructura Aporticada
Acero de refuerzo en columnas
Encofrado columnas
Hormigón en columnas
Desencofrado columnas
Encofrado en losa
Acero de refuerzo en vigas
Acero de refuerzo nervios losa
Bloque alivianado
Malla de temperatura en losa
Tendido de instalaciones
Hormigón en vigas y losa
Desencofrado losa
Estructura Paredes Portantes
Trazado y timbrado de paredes
Acero de refuerzo para paredes
Colocación de tuberías y ductos
Encofrado de paredes
Encofrado losa
Acero de refuerzo losa
Malla de temperatura losa
Tendido de instalaciones
Hormigón en paredes y losa
Desencofrado de paredes y losa
Fases de construcción
Estructura

## Slide 50: Resultados
Estructura Aporticada
Mampostería de bloque
Picado y corchado de paredes
Colocación de tuberías y ductos para instalaciones
Enlucido vertical interior
Enlucido vertical exterior
Enlucido de filos y fajas
Masillado de losas
Enlucido horizontal
Estructura Paredes Portantes
Pasteado de paredes
Pasteado de filos y fajas
Pasteado de tumbados
Fases de construcción
Albañilería

## Slide 51: Resultados
Cantidades de obra
Chart: Volumen de hormigón
| Estructura aporticada | Estructura paredes portantes
Hormigón | 42.7 | 72.89
Chart: Volumen de acero
| Estructura aporticada | Estructura paredes portantes
Acero | 5637.92 | 5438.23

## Slide 52: Resultados
Costos de construcción
Chart: Rubros Estructura
| Estructura aporticada | Estructura paredes hormigón
Obras preliminares | 273.3 | 273.3
Movimiento de tierras | 2066.26 | 2927.77
Estructura | 22069.15 | 26144.4
Albañilería | 9324.27 | 683.38
Inst. hidrosanitarias | 2446.38 | 2446.38
Inst. eléctrica | 1389.42 | 1389.42
Acabados | 5088.92 | 5088.92
Chart: 
| Estructura aporticada | Estructura paredes hormigón
Presupuesto | 42657.7 | 38953.57
Notes: Aporticada: 310 m2
Autoportante: 283 m2

## Slide 53: Resultados
Tiempos de construcción
Cuadro comparativo
Costo Total | Estructura aporticada | $42,657.70 | 8.68%
 | Estructura paredes portantes | $38,953.57 | 
Duración Total | Estructura aporticada | 86 días | 23.26%
 | Estructura paredes portantes | 66 días | 

## Slide 54: CONCLUSIONES
El sistema aporticado funciona adecuadamente para resistir las cargas laterales mencionadas en la norma ecuatoriana; el sistema de paredes portantes posee mayor rigidez y resistencia, ayudando a proteger a los elementos no estructurales de cada vivienda.
El sistema aporticado es diseñado para que sus elementos fallen si la estructura es afectada por un sismo fuerte, todo lo contrario del diseño con paredes portantes el cual al ser más rígido puede resistir las fuerzas sísmicas de mejor manera, teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en la normativa como son, colocar refuerzos en las aberturas de puertas y ventanas, y las secciones pequeñas de muro denominadas manchones se debe reforzar como una columna.
La mayor diferencia económica entre los dos sistemas, se produce en las fases de estructura y albañilería, en las viviendas construidas con el sistema aporticado se debe colocar mampostería de bloque y posteriormente enlucir para que se pueda formar la vivienda, lo contrario sucede con el sistema de paredes portantes que una vez armadas y fundidas las paredes la vivienda se encuentra terminada, necesitando solo un resane de las juntas producidas por el encofrado.
El costo de construcción de una vivienda con el sistema aporticado es de $21,328.85 dólares y para el sistema de paredes portantes es de $19,476.78 dólares; esta diferencia se presenta porque el segundo sistema tiene menos actividades con respecto al primero.
Los rubros difieren entre los dos sistemas, debido a que en el sistema aporticado es necesario rubros de construcción como mampostería y enlucidos, los cuales en el sistema de paredes portantes no se requiere, por lo tanto se reduce el tiempo de ejecución, necesitando 86 días para la construcción de dos viviendas en el sistema tradicional y 66 días en el sistema de paredes portantes, considerando que en ese tiempo ya se incluyen la colocación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y acabados.

## Slide 55: RECOMENDACIONES
Para el diseño del sistema aporticado la norma ecuatoriana de la construcción para estructuras de hormigón armado, expone los criterios adecuados que permiten diseñar una estructura con un correcto desempeño ante eventos sísmicos, no se recomienda aplicar la normativa para la construcción de viviendas hasta dos pisos, ya que esta presenta recomendaciones con respecto a las dimensiones de vigas y columnas con menores valores, los mismos que luego de evaluar en las estructuras antes expuestas, producen grandes fallas ante un evento sísmico.
Para la construcción de todo tipo de proyecto, se debe realizar un cronograma valorado que permita conocer el tiempo y la inversión necesaria para la ejecución de las obras, esto permite tener una mejor visualización de los materiales y recursos que necesita cada proyecto, para organizar el tiempo de una mejor manera, también se debe realizar el diagrama de red que permite conocer las actividades que podrían retrasar el proyecto si por algún motivo no se llegan a cumplir a tiempo, estas herramientas son muy útiles para llevar un control de la obra y evitar el desperdicio de materiales y recursos.
El sistema de paredes portantes se recomienda aplicar en la construcción de viviendas en serie, ya que es necesario realizar una inversión para la adquisición de encofrados para paredes y losas, actualmente en el mercado existen empresas que alquilan este tipo de encofrados, pero los mismos pueden variar de acuerdo a las dimensiones de cada vivienda.
Actualmente en el país se realizan proyectos para la construcción de viviendas de interés social, este tipo de viviendas es de construcción masiva, y una manera de reducir costos es con un menor tiempo de ejecución de las actividades, esta es una de las características del sistema autoportante ya que no requiere inversión de tiempo en colocación de mampostería y enlucidos, y la estructura se puede desmoldar al siguiente día y utilizar los encofrados para una nueva vivienda.

## Slide 56: Gracias
Contoso Ltd.
Íker Arteaga
+1 555-0100
iker@contoso.com
www.contoso.com
Gracias
Catherine Vinueza
0992411306
cevinueza@gmail.com