## Slide 1: Tema: “Desarrollo de una estrategia de navegación y localización de fuentes explosivas por medio de un robot identificador y robots rastreadores”.
Autores: Leonardo Fabián Murillo Carrera
Doménica Geovanna Suasnavas Caluña
Directora: Ing. Ana Verónica Guamán Novillo, PhD
Julio 2019
Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control

## Slide 2
CONTENIDO
Motivación
2. Proyecto de investigación
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo del proyecto
5.1 Robot identificador
5.2 Robots rastreadores
5.3 Integración del sistema
6. Conclusiones
2

## Slide 3
3
ESPE
2019
1. Motivación
160/452 Activos
Detección de sustancias explosivas por medio de canes
Participación directa de personas y canes en la detección genera riesgos.
Los canes no pueden trabajar mas de dos horas seguidas.
Daños en el sistema olfativo de los canes que detectan.
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 4
4
ESPE
2019
2. Proyecto de investigación
160/452 Activos
LOCALIZACIÓN DE TNT Y PÓLVORA BASE DOBLE A TRAVÉS DE SENSADO QUÍMICO EN UN ENTORNO CONTROLADO MEDIANTE ROBÓTICA COOPERATIVA. (SmellRobSense)
Carlos Alejandro
Carlos Venegas
Proyecto de investigación
- Juan Illanes
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 5
5
ESPE
2019
3. Antecedentes
160/452 Activos
Trabajo de investigación desarrollado por Carlos Alejandro y Carlos Venegas.
Efectividad para discriminar 3 sustancias: 58.88%
Efectividad para discriminar 2 tipos: 80%.
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 6
6
ESPE
2019
3. Antecedentes
160/452 Activos
Trabajo de investigación desarrollado por Juan Illanes.
Robótica cooperativa con 3 plataformas que se comunican.
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 7
7
ESPE
2019
4. Objetivos
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
Objetivo General:
Desarrollar una estrategia de navegación y localización de fuentes explosivas por medio de un robot identificador usando información proporcionada por diversos robots rastreadores.
Objetivos Específicos:
Mejorar el sistema de limpieza de los sensores del robot identificador para mediciones más rápidas de las sustancias de TNT y pólvora base doble para no tener plumas de olor falsas.
Optimizar la tasa de detección de datos con el robot identificador para una mayor confiabilidad en la discriminación de sustancias entre TNT y pólvora base doble.

## Slide 8
8
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Robot identificador
Plataforma robótica para identificar sustancias químicas.
Integración de nariz electrónica
Clasificación de sustancias
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 9
9
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
160/452 Activos
Robot identificador: Nariz electrónica
Mayor diversidad de sensores químicos
Sistema de control de temperatura
Nuevo sistema de inhalación y exhalación
Generación de un nuevo modelo de clasificación
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 10
10
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
160/452 Activos
Sistema de control de temperatura
Robot identificador: Nariz electrónica
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
Se escoge realizar un Control Proporcional Integral:
Tiempo de estabilización:
Sin control: 3.95 minutos
Con control: 1.49 minutos

## Slide 11
11
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Proceso de inhalación: Bomba adquiere sustancia por 3 s.
Proceso de exhalación: Ventilador para eliminar la sustancia y se activa por 1 min.
Robot identificador: Nariz electrónica
Proceso de inhalación y exhalación
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 12
12
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
TGS 822
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
Robot identificador: Nariz electrónica
TGS 826
TGS 2600
TGS 2602
TGS 2610

## Slide 13
13
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Análisis de los sensores:
Alcohol: 0.2 ml de la sustancia
Tolueno: 0.2 ml de la sustancia
TNT: 1 gramo y 0.2 ml de alcohol
Pólvora: 1 gramo y 0.2 ml de alcohol
Análisis estadístico con el uso de diagrama de cajas.
Robot identificador: Nariz electrónica
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 14
14
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Robot identificador: Preprocesamiento de la señal
Se realiza un pre procesamiento de las señales antes de ingresar al nuevo modelo:
Normalización
Eliminar línea base
Concatenar sensores
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 15
15
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Nariz electrónica: Generación del modelo
Se busca generar un modelo de discriminación nuevo que discrimine entre 4 sustancias diferentes: dos explosivas, TNT y pólvora base doble, y dos no explosivas, alcohol y tolueno.
11 pruebas para el entrenamiento de la red
4 pruebas para la validación de la red
Se decide aplicar los algoritmos de Deep learning o Aprendizaje profundo, que son algoritmos de aprendizaje automático que se basan en la interpretación de datos
Red neuronal
- redes neuronales
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 16
16
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Nariz electrónica: Generación del modelo
Sustancia | En Binario | 
TNT | [0. 0. 0. 1.] | [Tolueno, alcohol, Pólvora base doble, TNT]
Pólvora Base Doble | [0. 0. 1. 0.] | [Tolueno, alcohol, Pólvora base doble, TNT]
Alcohol | [0. 1. 0. 0.] | [Tolueno, alcohol, Pólvora base doble, TNT]
Tolueno | [1. 0. 0. 0.] | [Tolueno, alcohol, Pólvora base doble, TNT]
*Entrada: Matriz 1 x 7300 datos
*# Capas Intermedias: 32 Capas
*Salida: 4 salidas Binario
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 17
17
ESPE
2019
160/452 Activos
 |  | Etiquetas Predichas |  |  | 
 |  | TNT | Pólvora Base Doble | Alcohol | Tolueno
Etiquetas Reales | TNT | 4 | 0 | 0 | 0
 | Pólvora Base Doble | 0 | 4 | 0 | 0
 | Alcohol | 1 | 0 | 3 | 0
 | Tolueno | 0 | 0 | 0 | 3
 |  | Etiquetas Predichas | 
 |  | Explosiva | No Explosiva
Etiquetas Reales | Explosiva | 8 | 0
 | No Explosiva | 1 | 6
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
5. Desarrollo del proyecto

## Slide 18
18
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Robot identificador: Navegación y posicionamiento
Se realiza una calibración del robot, en base a los dos encoders posteriores.
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
Distancia (cm) | Pulsos de encoder de la llanta izquierda | Pulsos de encoder de la llanta derecha
8 | 22 | 26
12 | 35 | 31
15 | 48 | 45
18 | 57 | 51
25 | 76 | 72
32 | 94 | 96
38 | 110 | 113
45 | 136 | 132
58 | 178 | 173
65 | 193 | 197

## Slide 19
19
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Robot identificador: Navegación y posicionamiento
Para alcanzar los puntos deseados se realiza un sistema de control de posición.
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
Funciones de transferencia:
Error en estado estacionario:

## Slide 20
20
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Robot identificador: Navegación y posicionamiento
Control proporcional, integral y derivativo.
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
Funciones de transferencia:
Error en estado estacionario:

## Slide 21
21
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Robot identificador: Navegación y posicionamiento
Navegación del robot identificador a cada punto desde el origen.
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 22
22
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Robots rastreadores: Generación de mapas de sensado químico
Se trabajó con las tres plataformas DG012-ATV 4WD. Cada uno de ellos cuenta con un sistema mecánico, de control, de sensado y de potencia.
Se ejecutan las pruebas en un ambiente controlado de 170x240 cm.
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 23
23
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Robots rastreadores: Generación de mapas de sensado químico
Levantamiento de mapa de dispersión de con: Alcohol, Tolueno y Pólvora
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 24
24
ESPE
2019
5. Desarrollo del proyecto
Robots rastreadores: Generación de mapas de sensado químico
Análisis y localización de sustancias en el mapa de dispersión
Análisis de componentes principales
Transformación a escala de grises y división en bloques de 10x10
Comparar las zonas divididas por medio del índice de similitud estructural
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones

## Slide 25
25
ESPE
2019
160/452 Activos
Robots rastreadores: Generación de mapas de sensado químico
Con la ubicación de las zonas de interés se analiza su ubicación las zonas reales:
P1(3,7)
P2(3,20)
P3(13,20)
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
5. Desarrollo del proyecto

## Slide 26
26
ESPE
2019
Integración del sistema
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
Puntos obtenidos de los mapas de dispersión son enviados al robot.
El robot recibe los datos y se dirige a cada uno de los puntos.
Se ubica en cada punto y huele las zonas indicadas.
Robot Identificador
Robot Rastreador 1
Robot Rastreador 2
Robot Rastreador 3
5. Desarrollo del proyecto

## Slide 27
27
ESPE
2019
Integración del sistema: Resultados
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
Se realizan 9 pruebas diferentes en base a dos escenarios: con obstáculos y sin ellos.
5. Desarrollo del proyecto
Escenario sin obstaculos: Entorno con dos sustancias químicas no explosivas y una explosiva
 | Ubicación en X (cm) | Ubicación en Y (cm)
Robot rastreador 1 | 30 | 20
Robot rastreador 2 | 140 | 20
Robot rastreador 3 | 30 | 210
Robot identificador | 0 | 0
Pólvora | 40 | 50
Alcohol | 70 | 140
Tolueno | 150 | 80

## Slide 28
28
ESPE
2019
Integración del sistema: Resultados
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
5. Desarrollo del proyecto
Escenario con obstáculos: Entorno con dos sustancias químicas no explosivas y una explosiva
 | Ubicación en X (cm) | Ubicación en Y (cm)
Robot rastreador 1 | 30 | 20
Robot rastreador 2 | 140 | 20
Robot rastreador 3 | 30 | 210
Robot identificador | 0 | 0
Alcohol | 30 | 50
Pólvora | 60 | 140
Tolueno | 130 | 100
Obstáculo 1 | 140 | 0
Obstáculo 2 | 140 | 210

## Slide 29
29
ESPE
2019
Integración del sistema: Resultados
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
5. Desarrollo del proyecto
Tiempo de navegación promedio de los robots rastreadores:
Tiempo de navegación promedio del robot identificador:
Tiempo total promedio del sistema en indicar el área de explosión:
Tiempos de navegación:

## Slide 30
30
ESPE
2019
Integración del sistema: Resultados
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
5. Desarrollo del proyecto
Detección de sustancias químicas:
Detección de sustancias químicas:
Detección de sustancias químicas explosivas:
Detección de sustancias químicas no explosivas:

## Slide 31
31
ESPE
2019
Integración del sistema: Resultados
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
5. Desarrollo del proyecto
Error de posición:
Error de posición de los puntos determinados en el mapa de dispersión de olor: el punto de la sustancia es (50, 190) cm, el mapa indica que el punto al que se debe llegar es al (60, 210) cm.
Error de posición del robot identificador: el punto real de la sustancia química es (50, 190) cm y el punto al que se dirige el robot es (50, 200) cm.
Error de puntos determinados como zonas de interés:

## Slide 32
32
ESPE
2019
6. Conclusiones y Recomendaciones
- Se desarrolló una estrategia de navegación y localización de fuentes explosivas por medio de un robot identificador usando información proporcionada por tres robots rastreadores, usando sensado químico y sin un sistema de visión obteniendo resultados en tiempo real de tiempo total de 20.48 minutos para analizar el área de explosión, con un 84.62% de acierto de detección de sustancias químicas explosivas y no explosivas además de un error del 21.43% de error de puntos determinados como zonas de interés en el espacio de trabajo.
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
- Se mejoró el sistema limpieza de los sensores químicos de la nariz electrónica ubicada en el robot identificador reduciendo el tiempo de limpieza de 3 minutos a 1 minuto lo que genero mediciones más rápidas de las sustancias y no tener plumas de olor falsas dentro de la nariz. Además de una mejora en el control de temperatura de los sensores químicos al reducir el tiempo de precalentamiento de los mismos de 3 minutos a 1 minuto.
- Se optimizó la tasa de detección de sustancias explosivas en un 87,5% con el robot identificador obteniendo así una mayor confiabilidad en la discriminación de sustancias entre TNT, pólvora base doble, alcohol y tolueno. Y un valor del 93,3% entre sustancias explosivas y no explosivas.

## Slide 33
33
ESPE
2019
6. Conclusiones y Recomendaciones
- Para futuros levantamientos de bases de datos para sustancias se debe considerar el aire del ambiente como otra sustancia más, para así validar cuando no existe ninguna sustancia al momento de realizar la experimentación.
1. Motivación
2. Proyecto
3. Antecedentes
4. Objetivos
5. Desarrollo de proyecto
6. Conclusiones
- Tener una mejor adecuación del entorno de trabajo ya que al realizar pruebas existe la posibilidad de que residuos de las plumas de olor de las sustancias se queden impregnadas en cosas que se encuentren cerca del espacio de trabajo y generen un levantamiento de datos erróneos.
- Para intentar llegar a tener un algoritmo de discriminación de sustancias mucho más sofisticado que tenga mejores porcentajes de certeza y fiabilidad se debe realizar una buena base de datos de entrenamiento para el modelo y en distintos entornos para un mejor aprendizaje de la red neuronal.

## Slide 34
34
ESPE
2019