## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
TEMA: IDENTIFICACIÓN DE LA COBERTURA MÓVIL CELULAR 3G Y 3.5G A TRAVÉS DEL USO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA MOBILE CROWDSOURCING APLICADO EN LA CIUDAD DE SANGOLQUÍ
AUTOR: ZAMBRANO BAYAS, VÍCTOR ALFONSO
DIRECTOR: ING. TRIVIÑO CEPEDA, ROBERTO DANIEL
SANGOLQUÍ - 2019

## Slide 2: AGENDA
Objetivos
Diseño
Conclusiones
Recomendaciones
Antecedentes
Justificación
Marco Teórico
Implementación
Pruebas y resultados
Funcionamiento

## Slide 3: Operadoras de Telefonía Móvil
MCC | MNC | NOMBRES LEGALES
740 | 00 | Otecel S.A.
740 | 01 | Conecel S.A.
740 | 02 | CNT
USUARIOS 3G Y 3.5G
6’631.382
41.7%
22.31% | 52.75% | 25.95%
Radiobases por Tecnología
84.3%
Total: 3.742 | Total: 8.846 | Total: 4.180
ANTECEDENTES

## Slide 4: Optimización de Redes Móviles
Etapas
Drive Test de evaluación inicial
Drive Test de despliegue
Drive Test de verificación
Drive Test de Optimización
Equipos Profesionales
Software de Post-Procesamiento
Alrededor a USD 30.000
Alrededor a USD 22.000
ANTECEDENTES

## Slide 5: Sistema Alternativo
Aplicación Móvil
Bajo Costo
Fácil de Usar
Aproveche el crecimiento tecnológico en dispositivos moviles
Muestre resultados en tiempo real
Posea una interfaz web para visualizar las mediciones sobre un mapa
Android
CROWD
OUTSOURCING
ASIGNACIÓN DE TAREAS EXTERNAS
MULTITUD DE PERSONAS
OBJETIVO
Crowdsourcing
JUSTIFICACIÓN

## Slide 6: Mobile Crowdsensing
PARTICIPANTES
SENSORES
JUSTIFICACIÓN
Mobile Crowdsourcing
PARTICIPANTES
PLATAFORMA CENTRAL
SOLICITANTES

## Slide 7: Objetivos
Desarrollar el Estado del Arte sobre Cobertura de Redes Celulares 3G y 3.5G, Sensores de Smartphone y Crowdsourcing.
Caracterizar los rangos de cobertura dependiendo la morfología física del lugar.
Diseñar la aplicación Android para obtener los datos, realizar el procesamiento y posteriormente el envío a la nube.
Configurar el servidor de la empresa para poder realizar el almacenamiento en la nube.
Implementar el sistema de monitoreo y medición completo.
Proponer los protocolos de pruebas del sistema.
Analizar los resultados y determinar la confiabilidad del sistema.
GENERAL
Identificar la cobertura móvil celular 3G y 3.5G usando un sistema Mobile Crowdsourcing con visualización vía una interfaz Web y móvil para la ciudad de Sangolquí.
ESPECIFICOS
OBJETIVOS

## Slide 8
CPICH
SC1
SC2
SC3
SC5
SC4
OPERADORA | FRECUENCIA PORTADORA (MHz)
MOVISTAR | 850
 | 1900
CLARO | 850
 | 1900
CNT | 1900
Scrambling Code (SC)
Arquitectura de una Red Celular UMTS
MARCO TEÓRICO
UARFCN

## Slide 9: Received Signal Code Power (RSCP)
MARCO TEÓRICO
RSCP(dBm) | Interpretación
-76< RSCP<-60 | Excelente
-89< RSCP<-77 | Muy buena cobertura
-97< RSCP<-90 | Cobertura Media
-103< RSCP<-98 | Baja Cobertura
-120< RSCP<-104 | Bajísima cobertura
RSCP<-120 | Sin cobertura
RSCP(dBm) | Interpretación
RSCP>-70 | Excelente
-100< RSCP<-70 | Cobertura Media
RSCP<-100 | Mala Cobertura
MOVISTAR
EQUIPO PROFESIONAL
PROYECTO

## Slide 10: SW: APP - HILOS
MEDIR | ENVIAR | MEDIR
MEDIR
ENVIAR
MEDIR
AsyncTask o Tareas Asíncronas
Proceso Normal
MARCO TEÓRICO

## Slide 11: Planteamiento
DISEÑO

## Slide 12: Aplicación Móvil
Aplicación Móvil
AsyncTask
HTTP GET
API | Nivel | Android | Nombre de la Versión
Mínimo | 24 | 7.0 | Nougat
Objetivo | 28 | 9.0 | Pie
Métodos de medición de cobertura
MNC
MCC
SC
RSCP
UARFCN
Métodos de posicionamiento
Proveedor de ubicación
Tiempo de Actualización
Distancia para cambiar la ubicación
NETWORK_PROVIDER
GPS_PROVIDER
DISEÑO
ACTIVIDAD DE REGISTRO
ACTIVIDAD DE MEDICIÓN

## Slide 13: Aplicación WEB
Aplicación WEB
(Concrete5)
API Google Maps
PHP
Conexión
Registro
Exportar
Generar tabla XML
JavaScript
Leer Tabla XML
Dibujar Marcadores
Autentificación de Usuarios
Herramientas
DISEÑO
MAPA DE COBERTURA
PÁGINA PRINCIPAL
HTML+CSS
Textos
Botones
Enlaces

## Slide 14: Arquitectura del sistema Mobile Crowdsourcing
IMPLEMENTACIÓN

## Slide 15: Aplicación Móvil
Actividad Principal
Actividad Registro
Usuarios de la Empresa
Participantes del Sistema
IMPLEMENTACIÓN

## Slide 16: Aplicación Móvil
Actividad Instrucciones
Actividad Visualizar
Actividad Información
IMPLEMENTACIÓN
Actividad Principal

## Slide 17: Aplicación WEB
Página Principal
Página Web Implementada
Acceso para los Mapas de Cobertura
Enlace para Descargar la Aplicación Móvil
Contador de Visitas
IMPLEMENTACIÓN

## Slide 18: Aplicación WEB
Página Mapa de Cobertura
Leyenda y Panel de Navegación
Mapa de Cobertura
Autentificación para Usuarios de la Empresa
IMPLEMENTACIÓN

## Slide 19
Página Mapa de Calor
Leyenda y Panel de Navegación
Mapa de Calor
Enlace de descarga de la Base de Datos
Medidor de Distancias
IMPLEMENTACIÓN
Aplicación WEB

## Slide 20: Participantes y Tiempos del Sistema
81 participantes
140827 registros
25942 = pico máximo
8 = pico mínimo
PROMEDIO | GPS_PROVIDER | NETWORK_PROVIDER
Tiempo (seg) | 1.59 | 22.61
Distancia (m) | 3.9 | 23.64
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 21
PRUEBAS Y RESULTADOS
Avance de la identificación de cobertura
MOVISTAR
CLARO
CNT

## Slide 22: Comparación de Operadoras Móviles
MOVISTAR
CLARO
CNT
FECUENCIA | MOVISTAR | CLARO | CNT
850 | 60.88% | 77.13% | 0%
1900 | 39.12% | 22.87% | 100%
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 23: Análisis de Envió de Información con Wireshark
Teléfono inteligente en movimiento
Teléfono inteligente sin movimiento
Método GET
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 24: Confiabilidad del sistema de medición comparado con un equipo profesional
Característica | Tipo
CPU Procesador / Núcleos | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 octa-core 1.4GHz
Memoria RAM | 3Gb
Batería | 4000 mAh
Versión de Android | 8.0
Almacenamiento | 32GB
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
Localización | GPS, A-GPS, GLONASS
Característica | Tipo
CPU Procesador / Núcleos | Exynos 8890 Octa-Core 2.3GHz / Snapdragon 820 2.15GHz
Memoria RAM | 4Gb
Batería | 3000 mAh
Versión de Android | 7.0
Almacenamiento | 32GB
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
Localización | GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU
Teléfono de Gama Media
Motorola G6 Play
Teléfono de Gama Alta
Samsung Galaxy S7
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 25: Primer Recorrido
Teléfono de Gama Media
Teléfono de Gama Alta
Equipo Profesional
TEMS POCKET
Variación de 500m
PRUEBAS Y RESULTADOS
Error Promedio
27.3%
Error Promedio
7.08%
Teléfono de Gama Alta
Equipo Profesional
TEMS POCKET
64 mAh
125 mAh
Consumo de Batería

## Slide 26: Segundo Recorrido
Variación de 75m
PRUEBAS Y RESULTADOS
Teléfono de Gama Media
Teléfono de Gama Alta
Equipo Profesional
TEMS POCKET
Error Promedio
12.13%
Error Promedio
5.41%
Teléfono de Gama Alta
Equipo Profesional
TEMS POCKET
45 mAh
91 mAh
Consumo de Batería

## Slide 27: Ubicación de Radiobases en Sangolquí (Operadora Móvil MOVISTAR)
Google Earth
Mapa de Calor
PRUEBAS Y RESULTADOS
Nombres de las Radiobases
COUNTRY_DEL_EJERCITO
ESPE
FAJARDO
SANGOLQUI
SANTA_ROSA_SANGOLQUI
INES_GANGOTENA
MOVIL_RUMINAHUI
SELVA_ALEGRE_RUMINAHUI

## Slide 28: Interferencias Físicas
Aplicación Web
Google Earth
1
2
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 29: Conclusiones
A través de la colaboración masiva de personas con teléfonos inteligentes, se logró identificar la cobertura móvil celular a través de la intensidad de señal 3G y 3.5G de las operadoras moviles en la ciudad de Sangolquí, utilizando como herramientas de medición y posicionamiento, la antena interna y el sensor GPS del dispositivo móvil.
De acuerdo con los rangos de cobertura identificados para los equipos profesionales y en base a la experiencia empírica del personal analista de la empresa S3T-TELQUALITY en proyectos de medición de cobertura celular, se definieron cuatro rangos representados como semáforo que definen la calidad del nivel de señal (excelente, bueno, regular o malo).
A través de la medición de los parámetros MNC, MCC, RSCP, SC y UARFCN, se pudo obtener la información necesaria para poder identificar y registrar en tiempo real la operadora móvil celular, la intensidad de señal en dBm, la estación servidora y la frecuencia portadora.
CONCLUSIONES

## Slide 30: Conclusiones
Para poder garantizar la lectura de todos los parámetros de cobertura, se utilizó como mínimo nivel de API la versión 24 de Android y adicionalmente para realizar la conectividad entre la aplicación móvil y la base de datos, se creó un servicio web para poder registrar los datos en la respectiva tabla de la base de datos.
Para solventar el problema de lentitud o inmovilidad que se presentó en la navegación sobre el mapa de Google Maps, al sobrepasar el dibujo de 5000 marcadores por medio de CSS. Se optó por realizar nuevos diseños de marcadores en formato PNG, los cuales son cargados sobre el mapa, evitando el uso de CSS para dibujar marcadores.
Para la configuración del servidor de la empresa se utilizó un servicio web con una arquitectura cliente-servidor, donde los datos son transmitidos por medio del protocolo HTTP al servidor y las respuestas se devuelven en formato XML por medio del servidor de página web.
CONCLUSIONES

## Slide 31: Conclusiones
Como resultado de las pruebas, se determinó que existe una diferencia entre usar un teléfono de gama media y el de gama alta como terminal de medición, al obtener los valores RSCP y compararlos con la medición del equipo profesional usado como patrón, siendo más exacto en la medición el de gama alta con un error respecto al equipo profesional de alrededor al 5%.
Basándose en los resultados obtenidos, el personal de la empresa S3T-TELQUALITY se mostró conforme con el prototipo de sistema Mobile Crowdsourcing, ya que cumple con el requerimiento de desarrollar un sistema de medición alterno de bajo costo para realizar mediciones de RSCP en exteriores.
CONCLUSIONES

## Slide 32: Recomendaciones
Es indispensable que el teléfono que va a realizar la medición este configurado para funcionar únicamente en redes 3G/3.5G y posea un plan de datos habilitado, para poder realizar el envío de los datos en tiempo real a la nube.
Se recomienda utilizar como iconos de las marcas que se dibujan sobre Google Maps, imágenes en formato PNG sin fondo y no realizar dibujos por medio de CSS, ya que cuando existe una gran cantidad de marcadores y se utiliza CSS el navegador se detiene o deja de responder.
Para evitar retardos o desplazamientos lentos en la interfaz web por la gran cantidad de marcadores que se dibujan en el mapa, se recomienda hacer una división ya sea por ciudades o provincias. Con el fin de no sobrecargar el sistema con marcas de cobertura de diferentes zonas del país.
RECOMENDACIONES

## Slide 33: Recomendaciones
Con respecto al sistema Mobile Crowdsourcing, se recomienda aumentar progresivamente el número de sus usuarios para obtener un mayor cubrimiento y mejor representación de la cobertura celular en las zonas de interés.
Finalmente, se recomienda utilizar la aplicación en exteriores, ya que al ingresar a una vivienda o edificación por el ancho de las paredes o el tipo de techo se pueden generar variaciones en la medición de cobertura y esto puede reflejar registros con cierta degradación de señal.
RECOMENDACIONES