## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
“DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA QUEBRADA DEL RÍO ALÁQUEZ ANTE EL FLUJO DE LOS LAHARES DEL VOLCÁN COTOPAXI”
AUTOR: VIVAR LOAIZA, LEONARDO ALEJANDRO
DIRECTOR: ING. SANDOVAL ERAZO ,WASHINGTON RAMIRO. Ph.D
SANGOLQUÍ - 2019

## Slide 2: Contenido de la presentación.-
Planteamiento del problema
Fundamentación teórica
Estudios hidrológicos y de suelos
Diseño de la obra de mitigación
Conclusiones y Recomendaciones
Análisis del volumen de inundación
Estudios topográficos

## Slide 3: OBJETIVO GENERAL:
Diseñar una presa de retención para la quebrada del Río Aláquez, que permita almacenar la mayor cantidad de sólidos del flujo lahárico producto de una posible erupción del Volcán Cotopaxi, conforme a requerimientos de eficiencia técnica y económica y, de esta manera, reducir el efecto destructivo en las poblaciones del flanco sur de este volcán.

## Slide 4: OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Obtener datos e información sobre los parámetros morfológicos e hidrológicos de la cuenca de la quebrada del río Aláquez para su análisis y procesamiento.
Establecer la cantidad de flujo de lodo y escombros que arribarían a la quebrada del río Aláquez para el diseño de la obra de mitigación.
Definir la mejor ubicación para la implantación de la presa de retención en la quebrada del río Aláquez.
Seleccionar las obras complementarias acorde a los requerimientos que se presente, en la zona de estudio.
Establecer los costos aproximados de las obras de protección para la prevención del flujo de lahares para la quebrada del río Aláquez.

## Slide 5: Contenido de la presentación.-
Planteamiento del problema
Fundamentación teórica
Estudios hidrológicos y de suelos
Diseño de la obra de mitigación
Conclusiones y Recomendaciones
Análisis del volumen de inundación
Estudios topográficos

## Slide 6: Planteamiento del problema
El cinturón de fuego del pacífico es una zona de alta actividad volcánica, formado a partir del movimiento de placas tectónicas, lo que ha provocado que a lo largo del tiempo los fenómenos telúricos se vayan incrementando.
El Ecuador se caracteriza porque su población se asienta en zonas de alto riesgo, lugares dónde pueden producirse desastres naturales, gracias a los volcanes que atraviesan toda la región Andina.
Los flujos de lahares, constituyen la principal amenaza para las ciudades más importantes de la provincia de Cotopaxi como Latacunga, Salcedo, Patate y Baños poniendo en riesgo a más de 300.000 personas.
La matriz productiva del país constituida por el sector agrícola y turístico de estas zonas.

## Slide 7: Contenido de la presentación.-
Planteamiento del problema
Fundamentación teórica
Estudios hidrológicos y de suelos
Diseño de la obra de mitigación
Conclusiones y Recomendaciones
Análisis del volumen de inundación
Estudios topográficos

## Slide 8: Fundamentación teórica
Sistemas SABO
Presa de hendidura: Río Huashan en Yunlin, Taiwán
Presa mixta
Hormigón y materiales sueltos: Río Khorgos, Almaty
Fuente: (Akhmedieva, 2019)
Fuente:(Liu, Jan, Lin, & Li, 2012)
Sistemas estructurales para retención de flujo de lodos

## Slide 9: Contenido de la presentación.-
Planteamiento del problema
Fundamentación teórica
Estudios hidrológicos y de suelos
Diseño de la obra de mitigación
Conclusiones y Recomendaciones
Análisis del volumen de inundación
Estudios topográficos

## Slide 10: Estudios topográficos
Cotopaxi: Ñ III-F1
Mulaló: Ñ III-E2
Laguna de Anteojos: Ñ III-F3.
Latacunga: Ñ III-E4 (Carta Reservada Resolución Enero de 2012).
Punto 0

## Slide 11: Contenido de la presentación.-
Planteamiento del problema
Fundamentación teórica
Estudios hidrológicos y de suelos
Diseño de la obra de mitigación
Conclusiones y Recomendaciones
Análisis del volumen de inundación
Estudios topográficos

## Slide 12
Área y espesor del casquete
Casquete Volcán Cotopaxi
Área
Espesor
1956-1997 Ekehard Jordan y Pablo Samaniego(2013)
Bolívar Cáceres (2004, 2006, 2010 y 2015)
Año | Área(km2) | Espesor(m)
2015 | 11,56 | 17-35
346,80hm3

## Slide 13
Área(km2) | Espesor(m) | Volumen aporte (hm3) | 25% Volumen(hm3)
3,34 | 30 | 100,25 | 25,06
De acuerdo a Toulkeridis(2005)
25% del volumen de aporte (5m-10m)
Hidrograma de entrada
Sodiro(1877), Wolf(1877)
  Tiempo de fusión: 1 hora.
    Q=6961,94m3/s.
    n= 0,031 a 0,09.

## Slide 14
ARC-GIS Y HEC- RAS
Análisis de secciones de almacenamiento
Punto | Sección | X | Y | Ancho del cauce(m)
1 | 12000 | 780233,222 | 9912890,640 | 87,66
2 | 14800 | 782656,154 | 9913273,149 | 90,43
3 | 18600 | 786527,757 | 9914660,610 | 47,72
4 | 20400 | 786782,784 | 9915646,517 | 98,89
Fuente: (Google, 2019)

## Slide 15
Curvas características de embalses para cada sección
Chart: Curva Cota-Volumen-Área del embalse Sección:12000
| 0 | 5.0252440000000931E-4 | 1.2798191900000009E-2 | 4.1742544400000012E-2 | 9.2155194400000001E-2 | 0.17451972190000001 | 0.29494113689999996 | 0.46108380689999995 | 0.6725013594 | 0.92322589939999999 | 1.2178793618999999 | 1.5571348318999998 | 1.9414969793999999 | 2.3734332518999999 | 2.8533383218999999 | 3.4015830319 | 4.0349728268999998 | 4.7567100493999996 | 5.5774737594000001 | 6.5005404343999995 | 7.5389078044 | 8.7101581619000008
Volúmen (hm3) | 3284.02 | 3285 | 3290 | 3295 | 3300 | 3305 | 3310 | 3315 | 3320 | 3325 | 3330 | 3335 | 3340 | 3345 | 3350 | 3355 | 3360 | 3365 | 3370 | 3375 | 3380 | 3385
Área (hm2) | 3284.02 | 3285 | 3290 | 3295 | 3300 | 3305 | 3310 | 3315 | 3320 | 3325 | 3330 | 3335 | 3340 | 3345 | 3350 | 3355 | 3360 | 3365 | 3370 | 3375 | 3380 | 3385
Chart: Curva Cota-Volumen-Área del embalse Sección:14800
| 0 | 2.1373050000000001E-4 | 7.5334930000000005E-3 | 2.0290407999999999E-2 | 3.7386112999999999E-2 | 7.7881955500000002E-2 | 0.15971716799999999 | 0.27669491299999999 | 0.4338419905 | 0.64687430550000002 | 0.92318222550000006 | 1.2762736255 | 1.7113818605 | 2.2121734479999997 | 2.7672315405000001 | 3.3751125329999998 | 4.0398449555000004 | 4.7701097705000004 | 5.5825365280000012 | 6.5765997180000015 | 7.7069490030000019 | 8.8439783955000006
Volúmen (hm3) | 3409.5 | 3410 | 3415 | 3420 | 3425 | 3430 | 3435 | 3440 | 3445 | 3450 | 3455 | 3460 | 3465 | 3470 | 3475 | 3480 | 3485 | 3490 | 3495 | 3500 | 3505 | 3510
Área (hm2) | 3409.5 | 3410 | 3415 | 3420 | 3425 | 3430 | 3435 | 3440 | 3445 | 3450 | 3455 | 3460 | 3465 | 3470 | 3475 | 3480 | 3485 | 3490 | 3495 | 3500 | 3505 | 3510
Chart: Curva Cota-Volúmen-Área del embalse Sección:18600
| 0 | 3.0817E-5 | 5.9359419999999996E-3 | 2.9720971999999998E-2 | 8.2441459499999994E-2 | 0.18130220449999998 | 0.35042111199999998 | 0.597245637 | 0.91791203199999993 | 1.3171481544999999 | 1.8056989145 | 2.3865260545 | 3.0624341469999998 | 3.8473428119999999 | 4.7467775520000002 | 5.7565877695000003 | 6.8762941094999999 | 8.1118026345000001 | 9.4833331444999995 | 11.0029842445 | 12.657930149499999 | 14.4506019395
Volúmen (hm3) | 3659.5 | 3660 | 3665 | 3670 | 3675 | 3680 | 3685 | 3690 | 3695 | 3700 | 3705 | 3710 | 3715 | 3720 | 3725 | 3730 | 3735 | 3740 | 3745 | 3750 | 3755 | 3760
Área (hm2) | 3659.5 | 3660 | 3665 | 3670 | 3675 | 3680 | 3685 | 3690 | 3695 | 3700 | 3705 | 3710 | 3715 | 3720 | 3725 | 3730 | 3735 | 3740 | 3745 | 3750 | 3755 | 3760
Chart: Curva Cota-Volumen-Área del embalse Sección:20400
| 0 | 7.4120189333344306E-4 | 2.8884651893333439E-2 | 0.10326743439333344 | 0.22716864689333344 | 0.40321519939333339 | 0.63998136189333343 | 0.95946935439333347 | 1.3743435418933334 | 1.8719387593933334 | 2.4541426618933335 | 3.1324925893933337 | 3.9008807018933331 | 4.7473934818933339 | 5.6692956293933339 | 6.6900264693933336 | 7.8095252868933329 | 9.0026270893933322 | 10.262686089393332 | 11.561356594393331 | 12.88990345439333 | 14.277512936893331
Volúmen (hm3) | 3714.14 | 3715 | 3720 | 3725 | 3730 | 3735 | 3740 | 3745 | 3750 | 3755 | 3760 | 3765 | 3770 | 3775 | 3780 | 3785 | 3790 | 3795 | 3800 | 3805 | 3810 | 3815
Área (hm2) | 3714.14 | 3715 | 3720 | 3725 | 3730 | 3735 | 3740 | 3745 | 3750 | 3755 | 3760 | 3765 | 3770 | 3775 | 3780 | 3785 | 3790 | 3795 | 3800 | 3805 | 3810 | 3815

## Slide 16
Sección | Punto | Altura de presa | Volumen Almacenado | Volumen de la presa | Relación VP/VE | Porcentaje almacenado respecto a 25,06hm3
 |  | (m) | (hm3) | (hm3) | - | 
18600 | 3 | 100 | 14,17 | 20,12 | 0,71 | 56,55%
18600 | 3 | 80 | 8,04 | 9,36 | 0,86 | 32,08%
12000 | 1 | 100 | 14,05 | 14,8 | 0,95 | 56,06%
14800 | 2 | 100 | 8,84 | 11,05 | 0,80 | 24,27%
20400 | 4 | 100 | 14,28 | 15,3 | 0,93 | 56,98%
Selección de la sección de cierre
Chart: Capacidad de almacenamiento Punto 3
| 100 | 80
 | 0.5655 | 0.3208

## Slide 17: Contenido de la presentación.-
Planteamiento del problema
Fundamentación teórica
Estudios hidrológicos y de suelos
Diseño de la obra de mitigación
Conclusiones y Recomendaciones
Análisis del volumen de inundación
Estudios topográficos

## Slide 18
Estudios hidrológicos
PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS |  |  | 
Nombre Parámetro | Unidad Medida | Valor | Observación
Área de la Cuenca Hidrográfica | Km2 | 25,14 | Mediana
Perímetro de la Cuenca Hidrográfica | Km | 25,10 | Medido en AutoCad
Coeficiente de Gravelius | - | 1,41 | Cuenca Oval-Oblonga
Factor de forma | - | 0,374 | Cuenca circular
Longitud del Río Principal | Km | 8,20 | Medido en AutoCad
Parámetros morfométricos de la Cuenca del Río Aláquez

## Slide 19
PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS |  |  | 
Nombre Parámetro | Unidad Medida | Valor | Observación
Densidad de Drenaje | Km/Km2 | 1,55 | Moderadamente drenada
Densidad de corriente | Km/Km2 | 1,22 | Régimen pluvial de poco valor con resistencia de material litológico de gran magnitud
Pendiente Bruta el Río Principal | 0/0 | 11,57% | Cauce accidentado medio
Pendiente Suavizada del Río Principal | 0/0 | 5,721% | Ver Anexo B
Pendiente de la Cuenca Hidrográfica | 0/0 | 45,85% | Terreno Escarpado
Relación de confluencias | - | 3,54 | Alto, ondas de crecida moderadamente pronunciada
Orden de la red hidrográfica | - | 5 | -
Estudios hidrológicos
Parámetros morfométricos de la Cuenca del Río Aláquez

## Slide 20
Estudios hidrológicos
Fuente: (Pourrut, 1995).
Tiempos de concentración y caudal medio de la cuenca
Autor | Tc(horas) | Velocidad de concentración(m/s)
California Culvert Practice | 0,77 | 2,98
Ven T,Chow | 2,10 | 1,10
Sandoval W | 1,39 | 1,65
Giandotti | 1,31 | 1,75
Témez | 2,24 | 1,03
Ramster Kirpich | 0,77 | 2,98
Soil Conservation Service | 1,33 | 1,73
tc=1,34h

## Slide 21
Estudios hidrológicos
Análisis de caudales máximos: Método probabilístico
H0793 | Q-máxima(24h)
1973 | 28,274
1974 | 28,274
1975 | 15,812
1976 | 52,709
1977 | 31,867
1978 | 7,781
1979 | 2,759
1980 | 12,632
1981 | 7,355
1982 | 15,812
1983 | 9,894
1984 | 35,169
1985 | 23,606
1995 | 3,231
2007 | 2,759
2008 | 9,396
2014 | 5,276
2015 | 0,938
Fuente: INAHMI (2019)
Chart: Probabilidad de Ocurrencia (%)
| 5.2631578947368416 | 10.526315789473683 | 15.789473684210526 | 21.052631578947366 | 26.315789473684209 | 31.578947368421051 | 36.84210526315789 | 42.105263157894733 | 47.368421052631575 | 52.631578947368418 | 57.894736842105267 | 63.157894736842103 | 68.421052631578945 | 73.68421052631578 | 78.94736842105263 | 84.210526315789465 | 89.473684210526315 | 94.73684210526315
Curva teórica Weibull | 21.0802 | 14.0654 | 12.7448 | 11.3078 | 11.3078 | 9.4409 | 6.3238 | 6.3238 | 5.052 | 3.957 | 3.7578 | 3.1119 | 2.9415 | 2.1101 | 1.2922 | 1.1034 | 1.1034 | 0.37514
Curva empírica | 60.5686 | 44.8932 | 33.3593 | 29.1044 | 21.3801 | 18.202 | 14.0038 | 9.2347 | 7.9878 | 6.9676 | 5.3239 | 4.4777 | 3.3441 | 2.8947 | 2.4413 | 2.4453 | 2.5666 | 2.5706 | 2.3439 | 2.6313 | 2.9754
4%;19,02m3/s
01-AL-EMAAP-Q. (2009)
25 años

## Slide 22
Análisis de caudales máximos: Método Sandoval & Aguilera(2014)
Estudios hidrológicos
Para cuencas: A 45km2:
Dónde:
a1: Coeficiente que varía entre 1,6 y 2.
P: Precipitación media anual (mm)
A: Área de la cuenca (km2).
T: Periodo de retorno en años.
P=1167mm.
Fuente: http://www.serviciometeorologico.gob.ec/Lotaip/AdminFinan/mapas/4%20IsoyetasA0.pdf

## Slide 23
Análisis de caudales máximos: Método Racional
Estudios hidrológicos
(Sandoval & Aguilera, 2014)
Chart: Curva de intensidad -duración-frecuencia
| 2 | 1 | 6
 | 17.5 | 35 | 7.5
Fuente: (INAHMI, 2015)
1,34h; 26,18mm/h
D=60min

## Slide 24
Estudios hidrológicos
Resumen de caudales:
Método | Caudal
 | (m3/s)
Probabilístico | 19,02
Sandoval & Aguilera (2014) | 48,03
Racional | 98,81
n=0,044

## Slide 25
Chart: Caudal(m3/s)
| 0 | 0.14447621166086794 | 0.51724674491600164 | 1.0828388537395024 | 1.8673722248078428 | 2.8884923194449237 | 4.1573819776303731 | 5.6984504330811339 | 7.4410861556108738 | 9.4919614432872077 | 11.89971260823253 | 15.272308686041871 | 18.980403708216656 | 23.003783071465683 | 27.347081867217081 | 31.986232150943518 | 36.931220974487701 | 42.159765044863867 | 47.67185690306065 | 53.467147170102471 | 59.537186420746096 | 65.88363201147493 | 72.498000090727515 | 79.383724134246904 | 86.532009480911483 | 93.947921854304909 | 101.61537286310352
Caudal(m3/s) | 3659.5 | 3659.55 | 3659.6 | 3659.65 | 3659.7 | 3659.75 | 3659.8 | 3659.85 | 3659.9 | 3659.95 | 3660 | 3660.05 | 3660.1 | 3660.15 | 3660.2 | 3660.25 | 3660.3 | 3660.35 | 3660.4 | 3660.45 | 3660.5 | 3660.55 | 3660.6 | 3660.65 | 3660.7 | 3660.75 | 3660.8
Q(m3/s) | h(m)
98,81 | 1,28
48,03 | 0,90
19,02 | 0,60
Estudios hidrológicos
Curva Cota-Caudal:
19,02m3/s;0,60m
48,03m3/s;0,90m
98,81m3/s; 1,28m

## Slide 26
Estudios de suelos
Sísmica de refracción:
Resumen análisis de sísmica de refracción |  |  |  | 
Línea de refracción de 92m 24 señales activas |  |  |  | 
Vs30 Activo | Vs30 Pasivo | Vs30 | Tipo de suelo NEC 15 | Vp
359,30m/s | 408,30 m/s | 420,42 m/s | C | 2850m/s
Línea de refracción de 115m 24 señales activas |  |  |  | 
Vs30 Activo | Vs30 Pasivo | Vs30 | Tipo de suelo NEC 15 | Vp
417 m/s | 494,10 m/s | 431,10 m/s | C | 1800m/s
Ensayos laboratorio
12kg

## Slide 27
Estudios de suelos
INEN 862
Humedad:
8,55%
INEN 856 y 857
Absorción y Densidad:
Masa unitaria:
Árido | Densidad kg/m3 | Absorción %
Grueso | 2710,69 | 0,75
Fino | 2690 | 2,03
INEN 858
Suelta kg/m3 | Varillada kg/m3
1700,07 | 1735,82

## Slide 28
Chart: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
| 63.5 | 50.8 | 38.099999999999994 | 25.4 | 19.049999999999997 | 12.5 | 9.5249999999999986 | 4.76 | 2 | 0.84 | 0.57999999999999996 | 0.42 | 0.25 | 7.3999999999999996E-2
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO | 1 | 0.90038 | 0.79896 | 0.71507 | 0.65784 | 0.58808 | 0.54834 | 0.47053 | 0.40504 | 0.32853 | 0.2918 | 0.24371 | 0.17462 | 0.047194
ASTM D-422
Estudios de suelos
GP
Granulometría:
D30=0.65mm
D10=0.13125mm
D60=14.29mm

## Slide 29
Estudios de suelos
Chart: Curva de compactación
| 2.171501070509938 | 3.987137959174917 | 6.2061210641355826 | 7.6109589296695406 | 9.5568730820904815 | 11.6676112691803
 | 1.5525 | 1.6314 | 1.7125 | 1.7396 | 1.8748 | 1.7248
Densidad máxima=1.875gr/cm3
Humedad óptima=9.56%
ASTM D-1557
Próctor Modificado:

## Slide 30
Parámetro | Teórico | Experimental | Diferencia
 | 2,03 | - | -
 | 1,59 | 1,7 | 6,5%
 | 1,86 | 1,88 | 1,06%
 | 0,70 | - | -
 | 0,33 | 0,22 | 6,7%
 | 0,46 | 0,44 | 4,35%
Parámetro | Teórico | Experimental | Diferencia
 | 2,03 | - | -
 | 1,59 | 1,7 | 6,5%
 | 1,86 | 1,88 | 1,06%
 | 0,70 | - | -
 | 0,33 | 0,22 | 6,7%
 | 0,46 | 0,44 | 4,35%
Estudios de suelos
Resultados teóricos y empíricos:
Sandoval (2018)

## Slide 31
Chart: Esfuerzo tangencial-Deformación Horizontal
Chart: Esfuerzo tangencial-Esfuerzo normal
| 0.50985800000000003 | 1.0197160000000001 | 1.529574
 | 0.23657 | 0.29368 | 0.77498
ASTM D 3080
Estudios de suelos
ϕ=27,8° y C=0Kg/cm2
Corte directo:

## Slide 32
N° | Peso | Largo | Diámetro | L/D | Carga |  | Is | F |  | 
Muestra | kg | mm | mm | - | KN | mm2 | Mpa | - | Mpa | Mpa
1 | 243,06 | 86 | 62 | 1,39 | 8,43 | 3844,00 | 2,19 | 1,10 | 2,42 | 53,15
2 | 635,53 | 97 | 70 | 1,39 | 13,18 | 4900,00 | 2,69 | 1,16 | 3,13 | 68,84
3 | 547 | 91 | 67 | 1,36 | 16,15 | 4489,00 | 3,60 | 1,14 | 4,10 | 90,29
4 | 483,6 | 94 | 75 | 1,25 | 11,43 | 5625,00 | 2,03 | 1,20 | 2,44 | 53,65
5 | 341,8 | 80 | 62 | 1,29 | 7,51 | 3844,00 | 1,95 | 1,10 | 2,15 | 47,35
6 | 339,79 | 77 | 62 | 1,24 | 14,02 | 3844,00 | 3,65 | 1,10 | 4,02 | 88,39
7 | 245,35 | 77 | 56 | 1,38 | 10,99 | 3136,00 | 3,50 | 1,05 | 3,69 | 81,13
8 | 194,12 | 62 | 52 | 1,19 | 13,74 | 2704,00 | 5,08 | 1,02 | 5,17 | 113,77
9 | 179,08 | 62 | 45 | 1,38 | 10,81 | 2025,00 | 5,34 | 0,95 | 5,09 | 111,99
10 | 140,02 | 75 | 57 | 1,32 | 7,32 | 3249,00 | 2,25 | 1,06 | 2,39 | 52,58
11 | 374,78 | 95 | 75 | 1,27 | 7,22 | 5625,00 | 1,28 | 1,20 | 1,54 | 33,87
12 | 314,32 | 90 | 70 | 1,29 | 9,27 | 4900,00 | 1,89 | 1,16 | 2,20 | 48,44
UNE2295-5 y ASTM D5731
Estudios de suelos
70,29MPa~716,75Kg/cm2
Carga puntual:

## Slide 33: Contenido de la presentación.-
Planteamiento del problema
Fundamentación teórica
Estudios hidrológicos y de suelos
Diseño de la obra de mitigación
Conclusiones y Recomendaciones
Análisis del volumen de inundación
Estudios topográficos

## Slide 34
Parámetro | Fuerzas estáticas: Empuje de lodos | Fuerzas Sísmicas |  | Fuerzas Dinámicas: Impacto del lahar |  | 
 |  | Horizontal | Vertical |  |  | 
Fuerza(t) | 29737,71 | 26659,66 | 17773,11 |  | 63989,60 | 
Mv(t-m) | 1090382,88 | 1156736,29 | 1547352,40 | 626458,21 |  | 
 |  | 2704088,68 |  |  |  | 
Mr | 12784682,71 |  |  |  |  | 
Ksv>1,1 | 11,72 | 4,73 |  | 20,41 |  | 
Diseño de la presa mixta
Fuerzas externas y factor de seguridad ante volcamiento:
Altura de la presa: 110m
Distancia entre contrafuertes, paredes: 5m
Espesor pantalla, contrafuertes, paredes: 1m
Elemento | Peso(t)
Contrafuertes | 30965,08
Paredes | 26235,1
Tierra | 89427,98
G(t) | 146628,16
Mr(tm) | 12784682,7

## Slide 35
Parámetro | Fuerzas estáticas: Empuje de lodos | Fuerzas Sísmicas | Fuerzas Dinámicas: Impacto del lahar
N(t) | 146628,16 | 128855,05 | 146628,16
T(t) | 29737,71 | 26659,66 | 63989,60
F(m2) | 926,70 |  | 
Ksd>1 | 3,45 | 3,39 | 1,61
Parámetro | Acciones estáticas: Empuje lahar | Acciones sísmicas | Acciones dinámicas
Esfuerzo 1(t/m2) | 159,57 | 140,47 | 159,03
Esfuerzo 2(t/m2) | 156,88 | 137,62 | 157,42
Diseño de la presa mixta
Factores de seguridad a deslizamiento y Esfuerzos del suelo:
X-cg | Y-cg
67,39m | 43,39m

## Slide 36
Condición | Talud aguas arriba m=2,80 |  | Talud aguas abajo m=2,40 | 
 | Bishop | Jambu | Bishop | Jambu
Con Sismo | 1,023 | 1,013 | 1,002 | 1,021
Sin Sismo | 1,552 | 1,58 | 1,603 | 1,705
Diseño de la presa de materiales sueltos
Factores de seguridad a deslizamiento y dimensiones:
Corona: 10m
Bermas: 2m y 4m
Taludes: 2,80 y 2,40

## Slide 37
Diseño del sistema de desagüe
Vertedero
Orificios vertedores
Alcantarilla
Chart: Hidrograma Entrada y Salida b=29m
| 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 4200 | 4350 | 4500 | 4650 | 4800 | 4950 | 5100 | 5250 | 5400 | 5550 | 5700 | 5850 | 6000 | 6150 | 6300 | 6450 | 6600 | 6750 | 6900 | 7050 | 7200
Hidrograma de entrada | 0 | 290.081 | 580.162 | 870.2431 | 1160.3241 | 1450.4051 | 1740.4861 | 2030.5671 | 2320.6481 | 2610.7292 | 2900.8102 | 3190.8912 | 3480.9722 | 3771.0532 | 4061.1343 | 4351.2153 | 4641.2963 | 4931.3773 | 5221.4583 | 5511.5394 | 5801.6204 | 6091.7014 | 6381.7824 | 6671.8634 | 6961.9444 | 6671.8634 | 6381.7824 | 6091.7014 | 5801.6204 | 5511.5394 | 5221.4583 | 4931.3773 | 4641.2963 | 4351.2153 | 4061.1343 | 3771.0532 | 3480.9722 | 3190.8912 | 2900.8102 | 2610.7292 | 2320.6481 | 2030.5671 | 1740.4861 | 1450.4051 | 1160.3241 | 870.2431 | 580.162 | 290.081 | 0
Hidrograma de salida | 0 | 29.9461 | 78.2961 | 144.4298 | 227.9171 | 328.4525 | 445.8007 | 579.7493 | 730.0702 | 896.4885 | 1078.6583 | 1276.1473 | 1488.4265 | 1714.8679 | 1954.7477 | 2207.2547 | 2471.5022 | 2746.5441 | 3031.3923 | 3325.0352 | 3626.4562 | 3934.6513 | 4248.6454 | 4567.5061 | 4853.0972 | 5069.4121 | 5222.1995 | 5317.8131 | 5362.7309 | 5363.2312 | 5325.1922 | 5253.9823 | 5154.4156 | 5030.7502 | 4886.7131 | 4725.5417 | 4550.0322 | 4362.5904 | 4165.2815 | 3959.8767 | 3747.8959 | 3530.6458 | 3309.2537 | 3084.6969 | 2857.8286 | 2629.4003 | 2400.0805 | 2170.4727 | 1955.3035
10,89hm3
14,17hm3
Vertedero de descarga:

## Slide 38
Diseño del sistema de desagüe
Chart: Probabilidad de Ocurrencia (%)
| 5.2631578947368416 | 10.526315789473683 | 15.789473684210526 | 21.052631578947366 | 26.315789473684209 | 31.578947368421051 | 36.84210526315789 | 42.105263157894733 | 47.368421052631575 | 52.631578947368418 | 57.894736842105267 | 63.157894736842103 | 68.421052631578945 | 73.68421052631578 | 78.94736842105263 | 84.210526315789465 | 89.473684210526315 | 94.73684210526315
Curva teórica Weibull | 21.0802 | 14.0654 | 12.7448 | 11.3078 | 11.3078 | 9.4409 | 6.3238 | 6.3238 | 5.052 | 3.957 | 3.7578 | 3.1119 | 2.9415 | 2.1101 | 1.2922 | 1.1034 | 1.1034 | 0.37514
Curva empírica | 60.5686 | 44.8932 | 33.3593 | 29.1044 | 21.3801 | 18.202 | 14.0038 | 9.2347 | 7.9878 | 6.9676 | 5.3239 | 4.4777 | 3.3441 | 2.8947 | 2.4413 | 2.4453 | 2.5666 | 2.5706 | 2.3439 | 2.6313 | 2.9754
90%;1,09m3/s
Orificios vertedores:

## Slide 39
L1(m) | 2,08
hcr(m) | 0,17
h1(m) | 0,04
h2(m) | 0,49
Lp(m) | 2,21
Ltotal(m) | 4,3
Diseño del sistema de desagüe
Bandejas de disipación:

## Slide 40
Diseño del sistema de desagüe
Alcantarilla:
L(m): | 154,53
J(%): | 3,26
Tirante entrada(m): | 3,41
Tirante salida(m): | 1,81
Cajón ingreso: | 7mx4,60m
h/H: | 0,74
Cajón salida: | 5mx2,60m
h/H: | 0,70

## Slide 41
Diseño del sistema de desagüe
Protección del cauce aguas arriba y abajo abajo:
Losa de zampeado | 
h1(m) | 1,81
h2(m) | 5,78
Longitud(m) | 24
Ancho(m) | 15
Apertura del flujo | 12°
Pozo de socavación | 
Profundidad pozo(m) | 2,37
Tirante de agua(m) | 1,19
Diámetro de roca(m) | 0,21
Delantal | 
Longitud(m) | 10

## Slide 42
Diseño del sistema de desagüe
Estabilidad de la losa de zampeado y delantal:
Estabilidad losa de zampeado |  |  | 
Elemento | Fuerzas(t) | Momentos(t-m) | 
Peso losa | 34,56 | 414,72 | 
Empuje agua | 14,4 | 172,8 | 
Déficit de presión | 6,19 | 137,85 | 
Carga hidrodinámica | 0,42 | 9,07 | 
Fuerza de sub-presión | 0,27 | 5,91 | 
kf>1,30 | 2,93 | kv>1 | 1,58
Estabilidad delantal |  |  | 
Elemento | Fuerzas(t) | Momentos(tm) | 
Peso losa | 14,4 | 72 | 
Carga de agua | 46,1 | 230,5 | 
Empuje agua | 6 | 30 | 
Déficit de presión | 7,72 | 51,45 | 
Carga hidrodinámica | 0,18 | 163,18 | 
Fuerza de sub-presión | 32,31 | 0,9 | 
kf>1,30 | 1,36 | kv>1 | 1,26

## Slide 43
Rubro | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
Excavación >6m a máquina (excavadora) | m3 | 34330,06 | 8,18 | $ 280.819,89
Material de relleno con suelo natural compactación, transporte y vertido. | m3 | 355126,33 | 6,54 | $ 2.322.526,22
Hormigón premezclado f'c=210kg/cm2 | m3 | 1024,748 | 114,4 | $ 117.231,17
Hormigón premezclado f'c=240kg/cm2 | m3 | 475,4 | 121,4 | $ 57.713,56
Hormigón premezclado f'c=350kg/cm2 | m3 | 193509,25 | 156,9 | $ 30.361.600,68
Presupuesto aproximado

## Slide 44
Presupuesto aproximado
Rubro | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 10mm | kg | 191211,4 | 1,54 | $ 294.465,50
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 22mm | kg | 73203,08 | 1,62 | $ 118.588,98
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 28mm | kg | 3706925 | 1,62 | $ 6.005.217,98
Acero estructural A36 | kg | 3041,47 | 4,02 | $ 12.226,71
Total |  |  |  | $ 39.570.390,69

## Slide 45: Contenido de la presentación.-
Planteamiento del problema
Fundamentación teórica
Estudios hidrológicos y de suelos
Diseño de la obra de mitigación
Conclusiones y Recomendaciones
Análisis del volumen de inundación
Estudios topográficos

## Slide 46: CONCLUSIONES
Considerando un 25% de deshielo del área de aportación del volcán hacia la cuenca del río Aláquez, que representa un índice de explosividad volcánica mayor o igual a 3, con un 58% de probabilidad de ocurrencia se concluye que, el designar la zona de implantación de la obra en función de la capacidad de almacenamiento del embalse, genera un proyecto de máxima eficiencia económica y técnica.
Se estableció como alternativa más efectiva la selección de una presa mixta de 100m de altura, capaz de resistir la fuerza de impacto del flujo de lodos.
La capacidad del embalse es de 14,17hm3 y el diseño considera un vertedero 29 metros de ancho.

## Slide 47: CONCLUSIONES
De acuerdo al análisis estático y pseudo-estático de la presa propuesta, se concluye que los espesores de la pantalla, contrafuertes, paredes, así como las áreas de las celdas y ángulos de inclinación de los contrafuertes, generan factores de seguridad ante deslizamiento y volcamiento, superiores a los mínimos recomendados para estas obras.
Fundamentado en el hecho de que para la construcción de la presa mixta se requiere una relación de 60,99% de materiales sueltos y 39,01% de hormigón, se concluye que la obra aprovecha al máximo los materiales de la zona de implantación, empleando las excavaciones del proceso constructivo y su respectivo acarreo.

## Slide 48
CONCLUSIONES
El volumen de la presa con respecto al volumen almacenado es de 0,71 y se consigue almacenar un 56,55% del volumen de la máxima avenida.
Los esfuerzos producidos en la cimentación de la presa se hallan en un rango entre 137,62 a 159,57 t/m2, permitiendo que la estructura trabaje únicamente a compresión y eliminando la posibilidad de volcamiento.
Del análisis de caudales para el diseño de la alcantarilla, se concluye que el método racional es el más adecuado para establecer condiciones máximas de flujo del proyecto.

## Slide 49
CONCLUSIONES
Como sistema de desagüe se ha considerado el diseño de un conjunto de orificios vertedores, que trabajan a diferentes alturas en el caso de que la alcantarilla sea obstruida y que se conectan mediante una serie de escalones disipadores.

## Slide 50
RECOMENDACIONES
Se recomienda que se respete los ángulos de inclinación del contrafuerte de soporte de la presa de materiales sueltos, pues se adapta a los taludes, bermas y corona de este, reduciendo la cantidad de material a ser empleado en la construcción de la presa mixta.
Es recomendable que, durante el proceso de construcción de la presa mixta, se compacte el material que va a ingresar a las celdas, para mejorar las propiedades del suelo y aumenta el valor del peso volumétrico.

## Slide 51
RECOMENDACIONES
Se recomienda que el material a ser empleado en el relleno de las celdas como para la presa de materiales sueltos, sea el producto de las excavaciones necesarias para su implantación, con el fin de disminuir el impacto económico de la construcción.
Es recomendable que la altura de los contrafuertes, pantalla y paredes de la sección de cierre sigan una forma escalonada, para otorgar mayor estabilidad lateral a la presa de materiales sueltos que cierra la sección apoyándose en la presa mixta.

## Slide 52
RECOMENDACIONES
En la unión del delantal como de la losa de zampeado con la alcantarilla, se recomienda colocar pilotes o un apoyo constituido por rocas con diámetros iguales o superiores a 20cm y con un talud 1:1, con la finalidad de evitar que se produzcan asentamientos en el suelo.
Se recomienda dejar una pendiente de por lo menos 0,05% en cada uno de los escalones que nacen desde los orificios vertedores, evitando el estancamiento de agua, y en caso de dificultar el proceso constructivo, implementar un orificio de desagüe en su centro.

## Slide 53: GRACIAS POR SU ATENCIÓN