## Slide 1: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN, EN BASE A LA NORMA ISO/IEC 17025

## Slide 2: Tabla de contenido
OBJETIVOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
CONCEPTOS CLAVE
  EMPRESA GUAPAN
  NORMA A IMPLEMENTAR
  PROCESOS
DIAGNÓSTICO INICIAL
  ANÁLISIS EXTERNO
  ANÁLISIS INTERNO
ISO 17025 -2017
  CAPÍTULOS DE LA NORMA
  NO CONFORMIDADES
  RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3: OBJETIVOS TRABAJO DE TITULACIÓN

## Slide 4
GENERAL
Diseñar un sistema de Gestión de Calidad para el Laboratorio de Control de Calidad de la Planta Industrial Guapán, en base a la Norma ISO/IEC 17025:2017.
ESPECÍFICOS
  Implementar la conformidad de los requisitos que exige la Norma ISO/IEC 17025:2017, en los procedimientos del Laboratorio de Calidad.
  Elaborar un manual de calidad e instrucciones normalizadas de trabajo de los laboratorios de ensayo.
  Definir indicadores de gestión para monitorear al Sistema de Gestión de Calidad de laboratorio. garantizar eficiencia y eficacia de las actividades del laboratorio de control de calidad.
  Establecer la metodología de mejoramiento en los procedimientos de laboratorio de calidad.

## Slide 5: Conceptos clave

## Slide 6: Sistema de Gestión
Enfoque al cliente.
Liderazgo.
Participación del personal.
Enfoque basado en procesos.
Enfoque de sistema para la gestión
Mejora continua.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

## Slide 7: Fases del trabajo
DIAGNÓSTICO
Matriz de verificación de cumplimiento de Norma
EVALUACIÓN
Análisis de No Conformidades
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Desarrollo de información documentada y diseño del SGC.
PROYECTO 1

## Slide 8: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

## Slide 9: IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

## Slide 10: NO CONFORMIDADES MENORES
NUMERAL |  | REQUISITO | 
5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA |  | 5.1 | ¿Es el laboratorio una entidad legal, o una parte definida de una entidad legal, que es legalmente responsable de sus actividades de laboratorio?
 |  | 5.2 | ¿El laboratorio identifica a la Dirección que tiene la responsabilidad general del laboratorio?
 |  | 5.7 | El sistema de gestión del laboratorio debe asegurar que: a) se comunica la efectividad del sistema de gestión y la importancia de cumplir con los requisitos de los clientes y otros. b) la integridad del sistema de gestión se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el mismo.
6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS | 6.2 PERSONAL | 6.2.3 | ¿El laboratorio se asegura de que el personal tenga la competencia para realizar las actividades de laboratorio de las que son responsables y para evaluar la importancia de las desviaciones?
 |  | 6.2.4 | ¿La dirección del laboratorio comunica al personal sus deberes, responsabilidades y autoridades?
 |  | 6.2.5 | El laboratorio autoriza al personal a realizar actividades específicas de laboratorio, que incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: a) el desarrollo, modificación, verificación y validación de métodos b) análisis de resultados, incluyendo las declaraciones de conformidad u opiniones e interpretaciones c) resultados de reportes, revisiones y autorizaciones?
6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS | 6.4 EQUIPAMENTO | 6.4.2 | En los casos en que el laboratorio utiliza equipos fuera de su control permanente, ¿garantiza que se cumplen los requisitos para el equipo especificados en este documento?
 |  | 6.4.3 | ¿El laboratorio cuenta con un procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado de los equipos, con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado y evitar la contaminación o el deterioro?
 |  | 6.4.5 | ¿El equipo utilizado para la medición es capaz de alcanzar la exactitud de medición o la incertidumbre de medición requerida, para proporcionar un resultado válido?
 |  | 6.4.6 | El equipo de medición es calibrado cuando: — la exactitud de la medición o la incertidumbre de medición afecta la validez de los resultados reportados o; — la calibración del equipo es necesaria para establecer la trazabilidad metrológica del resultado reportado
 |  | 6.4.7 | ¿El laboratorio establece un programa de calibración que se revisa y ajusta, según sea necesario, para mantener la confianza en el estado de la calibración?
 |  | 6.4.9 | ¿El equipo que ha sido sobrecargado o mal manejado, arroja resultados cuestionables, o ha demostrado ser defectuoso o está fuera de los requisitos especificados, es puesto fuera de servicio? ¿Es aislado para evitar su uso o es claramente etiquetado o marcado como fuera de servicio, hasta que se ha verificado que funciona correctamente? ¿El laboratorio examina el efecto del defecto o la desviación de los requisitos específicos e inicia la gestión de procedimiento de trabajo no conforme? (ver 7.10)
 |  | 6.4.10 | Cuando las verificaciones intermedias son necesarias para mantener la confianza en el rendimiento del equipo, ¿se llevarán a cabo de acuerdo con un procedimiento?
 |  | 6.4.11 | Cuando los datos de calibración y material de referencia incluyen valores de referencia o factores de corrección, ¿el laboratorio garantiza que los valores de referencia y los factores de corrección se actualicen e implementen, según corresponda, para cumplir los requisitos especificados?
 | 6.5 TRAZABILIDAD Y METROLOGÍA | 6.5.1 | ¿El laboratorio establece y mantiene la trazabilidad metrológica de sus resultados de medición por medio de una cadena de calibraciones ininterrumpida documentada, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándolas a una referencia apropiada?
 |  | 6.5.2 | El laboratorio garantiza que los resultados de la medición sean trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) a través de: a) la calibración proporcionada por un laboratorio competente; b) valores certificados de materiales de referencia certificados proporcionados por un productor competente con trazabilidad metrológica establecida para el SI; c) realización directa de las unidades del SI garantizadas por comparación, directa o indirecta, con normas nacionales o internacionales?

## Slide 11: NO CONFORMIDADES MENORES
NUMERAL |  | REQUISITO | 
8. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN | 8.7 ACCIONES CORRECTIVAS (OPCIÓN A) | 8.7.3 | El laboratorio debe conservar registros como evidencia de: a) la naturaleza de las no-conformidades, la(s) causa(s) y cualquier acción posterior tomada; b) los resultados de cualquier acción correctiva.
 | 8.8 AUDITORIIAS INTERNAS (OPCIÓN A) | 8.8.1 | El laboratorio debe realizar auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información sobre si el sistema de gestión: a) se encuentra en conformidad con: — los requisitos propios del laboratorio para su sistema de gestión, incluidas las actividades de laboratorio; — los requisitos de ISO/IEC 17025:2017; b) si está implementada y es mantenida eficazmente.
 |  | 8.8.2 | El laboratorio debe: a) planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la presentación de reportes, los cuales tendrá en cuenta la importancia de las actividades de laboratorio afectadas, los cambios que afecten al laboratorio y los resultados de auditorías anteriores; b) definir el criterio y alcance de cada auditoría; c) asegurar que los resultados de las auditorías sean reportados a la gerencia correspondiente; d) implementar la corrección adecuada y las acciones correctivas sin demoras indebidas; e) conservar registros como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de la auditoría.

## Slide 12: NO CONFORMIDADES MAYORES
NUMERAL |  |  | REQUISITO
4. REQUISITOS GENERALES | 4.1 IMPARCIALIDAD | 4.1.1 | ¿Ha realizado el laboratorio actividades imparciales, estructuradas y gestionadas para salvaguardar la imparcialidad?
 |  | 4.1.2 | ¿La Dirección del laboratorio se encuentra comprometida con la imparcialidad?
 |  | 4.1.3 | ¿Es el laboratorio responsable de la imparcialidad de sus actividades y no permite que las presiones comerciales, financieras o de otro tipo que comprometan la imparcialidad?
 |  | 4.1.4 | ¿El laboratorio identifica los riesgos para su imparcialidad de forma continua, incluyen las que surgen de las actividades, relaciones o de la relación personal?
 |  | 4.1.5 | Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, ¿el laboratorio puede demostrar cómo elimina o minimiza dicho riesgo?
 | 4.2 CONFIDENCIALIDAD | 4.2.1 | ¿Es el laboratorio responsable, a través de compromisos jurídicamente exigibles, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades de laboratorio?
 |  | 4.2.2 | ¿El laboratorio informa al cliente con anticipación sobre la información que pretende hacer del dominio público? Cuando es requerido al laboratorio por ley, o autorizado por acuerdos contractuales el divulgar información confidencial, ¿el cliente o individuo en cuestión, a menos que esté prohibido por la ley, es notificado sobre la información proporcionada?
 |  | 4.2.3 | ¿El laboratorio garantiza que la información sobre el cliente obtenido de otras fuentes (por ejemplo, denunciantes, reguladores) es confidencial entre el cliente y el laboratorio? ¿El laboratorio considera al proveedor (fuente) de esta información como confidencial y no se informará su identidad al cliente, a menos que así lo acuerde la fuente?
 |  | 4.2.4 | El personal, incluidos los miembros del comité, los contratistas, el personal de organismos externos o las personas que actúan en nombre del laboratorio, ¿mantienen confidencial toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades de laboratorio?

## Slide 13: NO CONFORMIDADES MAYORES
NUMERAL |  | REQUISITO
5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA | 5.5 | El laboratorio debe: a) definir su organización y su estructura de gestión, su lugar en cualquier organización matriz y las relaciones entre la dirección, las operaciones técnicas y los servicios de soporte; b) especificar la responsabilidad, la autoridad y la interrelación de todo el personal que gestiona, realiza o verifica el trabajo que afecta los resultados de las actividades del laboratorio; c) documentar sus procedimientos en la medida necesaria para garantizar la aplicación coherente de sus actividades de laboratorio y la validez de los resultados.
5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA | 5.6 | El laboratorio debe contar con personal que, independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, incluyendo: a) la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión; b) la identificación de desviaciones del sistema de gestión o de los procedimientos, para realizar actividades de laboratorio; c) el inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones; d) el informar a la dirección del laboratorio sobre el desempeño del sistema de gestión y cualquier necesidad de mejora; e) el asegurar la efectividad de las actividades de laboratorio.

## Slide 14: NO CONFORMIDADES MAYORES
NUMERAL |  |  | REQUISITO
6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS | 6.2 PERSONAL | 6.2.2 | ¿El laboratorio documenta los requisitos de competencia para cada función que influyen en los resultados de las actividades de laboratorio, incluidos los requisitos de educación, calificación, capacitación, conocimientos técnicos, habilidades y experiencia?
 | 6.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES | 6.3.1 | ¿Las instalaciones y las condiciones ambientales son adecuadas para las actividades de laboratorio y no afectan negativamente la validez de los resultados?
 |  | 6.3.2 | ¿Se documentan los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales necesarios para la realización de las actividades de laboratorio?
 |  | 6.3.3 | ¿El laboratorio monitorea, controla y registra las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, métodos o procedimientos relevantes o cuando influyen en la validez de los resultados?
 |  | 6.3.4 | ¿Se implementan, supervisan y revisan periódicamente las medidas para controlar las instalaciones? Incluye, pero no se limita a: a) acceso y uso de áreas que afectan las actividades del laboratorio b) prevención de la contaminación, interferencia o influencia adversa en las actividades del laboratorio c) separación eficaz entre áreas con actividades de laboratorio incompatibles
 |  | 6.3.5 | Cuando el laboratorio realiza actividades de laboratorio en sitios o instalaciones fuera de su control permanente, ¿se asegura de que se cumplan los requisitos relacionados con las instalaciones y las condiciones ambientales de este documento?
 | 6.4 EQUIPAMENTO | 6.4.4 | ¿El laboratorio verifica que el equipo cumple con los requisitos especificados antes de ser colocado o puesto nuevamente en servicio?
 |  | 6.4.8 | ¿Todos los equipos que requieren calibración o que tienen un período definido de validez están etiquetados, codificados o identificados de otro modo, para permitir que el usuario del equipo pueda establecer fácilmente el estado de la calibración o el período de validez?
8. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN | 8.5 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (OPCIÓN A) | 8.5.1 | El laboratorio debe considerar los riesgos y oportunidades asociados con las actividades del laboratorio para: a) proporcionar seguridad de que el sistema de gestión logra los resultados previstos; b) mejorar las oportunidades para lograr el propósito y los objetivos del laboratorio; c) prevenir o reducir los impactos indeseados y las fallas potenciales en las actividades del laboratorio; d) lograr la mejora
 |  | 8.5.2 | El laboratorio debe planear: a) acciones para incluir estos riesgos y oportunidades; b) como: — integrar e implementar las acciones en su sistema de gestión; — evaluar la eficacia de estas acciones.
 |  | 8.5.3 | Las acciones tomadas para incluir los riesgos y oportunidades, serán proporcionales al impacto potencial en la validez de los resultados de laboratorio.

## Slide 15: Resolución de no conformidades – información documentada
Acciones para solventar NC del numeral 4.1.4
Requisito de la Norma | ¿El laboratorio identifica los riesgos para su impercialidad de forma continua, incluyend las que surgen de las actividades, relaciones o de la relación personal?
Acciones a ejecutar: Desarrollar el documento denominado “Acuerdo Estándar de Imparcialidad”, el cual será socializado en toda la organización y aplicado de manera obligatoria. | 
Evidencia de cumplimiento: Acuerdo Estándar de Imparcialidad | 
EJEMPLO

## Slide 16: INDICADORES

## Slide 17
Nivel de cumplimiento de auditorías para la Norma ISO 17025:2017.
Mantenimiento de los equipos del laboratorio.
Eficiencia para el Laboratorio de Control de Calidad.
Eficiencia del producto terminado
Productividad.

## Slide 18: CONCLUSIONES

## Slide 19
Se elaboró e implemento todos los procedimientos, formatos y registros con los cual permiten cumplir con los requisitos que exige la Norma ISO 17025:2017, los mismos se desarrolló con el equipo de Control de Calidad y el departamento de Sistema de Gestión Integral.
Se desarrolló el manual de calidad e instrucciones normalizadas de trabajo el mismo que contiene todos los procedimientos, exigencias y controles requeridos para el Laboratorio de Calidad de la planta UCEM.
Se definió los indicadores que permitirán medir la gestión y producción del Laboratorio de Calidad de la planta UCEM.
Se rediseño todos los procedimientos realizados en el Laboratorio de Calidad, logrando un mejoramiento sustancial que facilitará la gestión del mismo y aportará a una mejora notable en la generación de pruebas de calidad.

## Slide 20: recomendacioNES

## Slide 21
Realizar un plan de capacitación para todo el personal del Laboratorio de Calidad en la que se pueda socializar el sistema de calidad y el manejo de los requisitos solicitados por la Norma ISO/IEC 17025:2017, logrando que el sistema de calidad opere de manera inmediata.
Implementar los requisitos solicitados por la Norma ISO/IEC 17025:2017 en el Laboratorio para prepararlo para la acreditación correspondiente.
Realizar un seguimiento constante de los resultados de los indicadores planteados para medir la gestión del Laboratorio de Calidad.
Conforme la operación y las observaciones materiales de no conformidades, añadir los indicadores necesarios para medir, dar seguimiento y asegurar los objetivos propuestos.
Revisar por lo menos trimestralmente los procedimientos para asegurar su cumplimiento o actualizaciones necesarias que se van dando en el camino o con la implementación de mejoras continuas en los mismos.
Implementar el proceso formal de mejora continua de los procedimientos con la participación de los expertos y operadores de los procedimientos.

## Slide 22: Gracias!
Lorena Paola Pazmiño Altamirano
Mariela Alexandra Veloz Santillán