## Slide 1: EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA A DETERGENTES Y METALES PESADOS EN AGUAS RESIDUALES TEXTILES EMPLEANDO HONGOS SELECCIONADOS, A NIVEL DE LABORATORIO.
Directora: M.C. Alma Koch
Coodirectora: Dra. Blanca Naranjo
Tesista: Carol Andrea Yépez Guerrero

## Slide 2
Consumo promedio 386000 litros de agua por día.
AITE
INTRODUCCIÓN
Agua Residual de Industria Textil
Cuerpos de agua
Detergentes
Metales Pesados
INDUSTRIA TEXTIL

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
METALES PESADOS
DETERGENTES
No son biodegradables
Son muy contaminentes
Forman asociaciones
Tóxicos si son biodisponibles
Modifican las propiedades
Forman espuma
Alteración de transferencia de oxígeno.
Fe
Cr
Zn
Cu

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
hongOS
Organismos eucariotas.
Contribuyen descomposición de materia orgánica.
Metabolismo quimioheterótrofo.
Mecanismos extracelulares e intracelulares.
Cultivos: C7-AL, C2–BL,
C1-BA, C18– BL. Consorcio C20 -AL
Valenzuela, 2011

## Slide 5
Objetivos Específicos
    Identificar y caracterizar los diferentes tipos de detergentes y metales pesados presentes en las muestras de aguas residuales de textileras.
    Determinar la tolerancia a metales pesados de los cinco cultivos de hongos seleccionados en medios de cultivo que contienen estos metales.
    Determinar la tolerancia a detergentes de los cinco cultivos de hongos seleccionados.
    Evaluar la efectividad del proceso de remoción de detergentes determinando el porcentaje de concentración de los mismos, mediante espectrofotometría en cinco cultivos de hongos seleccionados.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Evaluar la tolerancia a detergentes y metales pesados presentes en muestras de aguas residuales textileras a partir de cinco hongos previamente seleccionados, a nivel de laboratorio.

## Slide 6: ANáLISIS DE LABORATORIO DE UNA EMPRESA TEXTIL
PARÁMETRO | UNIDAD | VALORES MAX. PERMISIBLES 2008 - 2010 | VALORES PROMEDIO NOV.2006 | VALORES PROMEDIO NOV. 2007 | VALORES PROMEDIO NOV.2008
CAUDAL | L/Kg | 140 | 7,05 | 4,6 | 3,975
pH | --- | 5 a 9 | 8 | 7,2 | 6,09
TEMPERATURA | °C | < 40 | 26 | 32 | 29,5
ACEITES/GRASAS | mg/L | 30 | 8 | 1,56 | 2,6075
DBO5 | mg/L | 106 | 434,66 | 486 | 346,25
DQO | mg/L | 253 | 846 | 810 | 953,5
SÓLIDOS SEDIMENTABLES | mg/L | 10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
SÓLIDOS SUSPENDIDOS | mg/L | 82 | 85,75 | 73 | 19,525
CADMIO | mg/L | 0,02 | < 0,007 | < 0,007 | 0,019
COBRE | mg/L | 1 | < 0,03 | < 0,017 | 0,0265
CROMO HEXAVALENTE | mg/L | 0,5 | < 0,04 | < 0,08 | 0,1509
MERCURIO | mg/L | 0,01 | < 0,0001 | < 0,0013 | 0,00005
NIQUEL | mg/L | 2 | < 0,006 | < 0,006 | 0,0417
PLOMO | mg/L | 0,5 | < 0,09 | < 0,09 | 0,38075
ZINC | mg/L | 2 | 0,11 | 0,45 | 0,0495
COLOR | --- | --- | 153 | 485 | 177,6
TENSOACTIVOS | mg/L | 0,5 | 0,163 | 0,32 | 0,39
DATOS CONFIDENCIALES

## Slide 7
DISEÑO
Hongos | Metales | Concentraciones
C7 – AL | Cobre Zinc Hierro Cromo | 1 mg.L-1 y 10 mg.L-1 5 mg.L-1 y 50 mg.L-1 10 mg.L-1 y 100 mg.L-1 0.5 mg.L-1 y 5 mg.L-1
C2 – BL |  | 
C20 – AL |  | 
C18 – BL |  | 
C1 – BA |  | 
Tratamientos aplicados en el proceso de tolerancia a metales.
Hongos | Concentraciones de Detergentes
C7 – AL | 0.5 mg.L-1 5 mg.L-1
C2 – BL | 
C20 – AL | 
C18 – BL | 
C1 – BA | 
Tratamientos aplicados en el proceso de tolerancia y remoción de detergentes
En función de la legislación ambiental de TULAS y el Municipio Metropolitano de Quito.
Incremento de 10%

## Slide 8
MATERIALES Y MÉTODOS
Cálculos de concentración de metales
Siembra de hongos en PDB
100 r.p.m. / incubación 35ºC / 3 días
Refrigeración 4ºC / 5 días
Siembra de 1mL de hongo en AEM + alícuota metal
Incubación
15 días / 80% humedad / 30°C
Cuantificación de Biomasa
Estufa : Secado 80°C / 2 h
Desecador: 1 h
Tolerancia a metales pesados
Filtración al vacío
Papel filtro Whatman No. 1
24 h de evaporación
Hatvanie &Mees, 2002
Método de siembra en resistencia en placa; Cárdenas et al.,2010.
Díaz et al., 2002
Wakeman &Tarleton, 1999; modificado por Cuahutémoc, 2010
Técnica de diferencia de peso seco. Wakeman &Tarleton, 1999; modificado por Cuahutémoc, 2010
Diseño Completamente al Azar, 3 repeticiones

## Slide 9
Cálculos concentración de detergentes
Siembra de hongos en PDB
100 r.p.m. / incubación 35ºC / 3 días
Refrigeración 4ºC / 5 días
Siembra de 1mL de hongo en AEM + alícuota detergente
Incubación
15 días / 80% humedad / 30°C
Cuantificación de Biomasa
Estufa : Secado 80°C / 2 h
Desecador: 1 h
Tolerancia a detergentes
Filtración al vacío
Papel filtro Whatman No. 1
24 h de evaporación
Hatvanie &Mees, 2002
Método de siembra en resistencia en placa; Cárdenas et al.,2010.
Díaz et al., 2002
Wakeman &Tarleton, 1999; modificado por Cuahutémoc, 2010
Técnica de diferencia de peso seco. Wakeman &Tarleton, 1999; modificado por Cuahutémoc, 2010
Diseño Completamente al Azar, 3 repeticiones.
MATERIALES Y MÉTODOS

## Slide 10
Siembra de hongos en PDB
100 r.p.m. / incubación 35ºC / 3 días
Refrigeración 4ºC / 5 días
Siembra de 1mL de hongo en PDB + alícuota detergente
Incubación
100 r.p.m. / 15 días / 80% humedad / 30°C
Método de SAAM
Alícuota de 1 mL diluido en 100 mL
Remoción de detergentes
Filtración al vacío
Papel filtro Whatman No. 1
Hatvanie &Mees, 2002
Cárdenas et al.,2010.
Díaz et al., 2002
Wakeman &Tarleton, 1999; modificado por Cuahutémoc, 2010
Diseño Factorial de 3x5x2, 3 repeticiones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Elaboración de la curva de calibración
Cuantificación de remoción espectrofotométricamente
Longitud de onda 652 nm.
Standard Methods, 2005.
Standard Methods, 2005.
Standard Methods, 2005.

## Slide 11
Incubación
Método de SAAM
Método de SAAM
Alícuota de 1 mL
100 mL
Embudo de separación
10 mL cloroformo
25 mL azul metileno
Agitación 1 minuto
Fase orgánica
Fase acuosa
Embudo de separación
50 mL solución lavado
Agitación 1 minuto
Fase orgánica
Fase acuosa
Espectrofotómetro
652 nm.
3 veces

## Slide 12: Tolerancia a metales de los cinco hongos seleccionados
RESULTADOS
Tolerancia a Cromo
Tolerancia a Hierro
Tolerancia a Cobre
Tolerancia a Zinc
Fotos (Yépez, 2011)

## Slide 13
Tolerancia a Cromo
Tolerancia a Hierro
Tolerancia a Cobre
Tolerancia a Zinc
RESULTADOS
Fotos (Yépez, 2011)

## Slide 14
Tolerancia a Cromo
Tolerancia a Hierro
Tolerancia a Cobre
Tolerancia a Zinc
RESULTADOS
Fotos (Yépez, 2011)

## Slide 15
Tolerancia a Cromo
Tolerancia a Hierro
Tolerancia a Cobre
Tolerancia a Zinc
RESULTADOS
Fotos (Yépez, 2011)

## Slide 16
RESULTADOS
Fotos (Yépez, 2011)
Tolerancia a Cromo
Tolerancia a Hierro
Tolerancia a Cobre
Tolerancia a Zinc
CONSORCIO

## Slide 17: Evaluación de cinco hongos con capacidad de tolerancia a metales pesados mediante un análisis de varianza.
Fuente | Sig. | Fuente | Sig. | Fuente | Sig. | Fuente | Sig.
Modelo corregido | 0,001 | Modelo corregido | 0,004 | Modelo corregido | 0,398 | Modelo corregido | 0,029
Intersección | 0,000 | Intersección | 0,000 | Intersección | 0,000 | Intersección | 0,000
Hongo | 0,391 | Hongo | 0,111 | Hongo | 0,144 | Hongo | 0,421
[Cr] | 0,010 | [Fe] | 0,000 | [Zn] | 0,943 | [Cu] | 0,549
Hongo * [Cr] | 0,000 | Hongo * [Fe] | 0,789 | Hongo * [Zn] | 0,688 | Hongo * [Cu] | 0,006
Sig. > 0.05
Sig. < 0.05
RESULTADOS
ANOVA para el experimento tolerancia a metales pesados con Hongos.

## Slide 18
Mayor cantidad de biomasa para C20-AL a 100 mg.L-1.
RESULTADOS

## Slide 19
Mayor cantidad de biomasa para C20-AL a 1 mg.L-1, y cantidad similar en C18-BL y C7-AL a 10 mg.L-1.
RESULTADOS

## Slide 20
Mayor cantidad de biomasa para C7-AL a 5 mg.L-1.
RESULTADOS

## Slide 21: Mayor cantidad de biomasa para C7-AL a 5 mg.L-1.
RESULTADOS

## Slide 22: Tolerancia a detergentes de los cinco hongos seleccionados
0.5 mg.L-1
5 mg.L-1
RESULTADOS
Fotos (Yépez, 2011)

## Slide 23
0.5 mg.L-1
5 mg.L-1
RESULTADOS
Fotos (Yépez, 2011)

## Slide 24
0.5 mg.L-1
5 mg.L-1
RESULTADOS
Fotos (Yépez, 2011)

## Slide 25
0.5 mg.L-1
5 mg.L-1
RESULTADOS
Fotos (Yépez, 2011)

## Slide 26
0.5 mg.L-1
5 mg.L-1
RESULTADOS
Fotos
(Yépez, 2011)
CONSORCIO

## Slide 27: Evaluación de cinco hongos con capacidad de tolerancia a detergentes mediante un análisis de varianza.
Sig. > 0.05
Sig. < 0.05
RESULTADOS
Fuente | Suma de cuadrados tipo III | gl | Media cuadrática | F | Sig.
Modelo corregido | 0,016(a) | 9 | 0,002 | 3,898 | 0,005
Intersección | 0,393 | 1 | 0,393 | 864,792 | 0,000
[Detergentes] | 0,001 | 1 | 0,001 | 2,245 | 0,150
Hongo | 0,014 | 4 | 0,003 | 7,424 | 0,001
[Detergentes] * Hongo | 0,001 | 4 | 0,000 | 0,786 | 0,548
Total | 0,418 | 30 |  |  | 
Total corregida | 0,025 | 29 |  |  | 
ANOVA para el experimento tolerancia de detergentes con Hongos a partir de 0,5 Y 5 mg.L-1.

## Slide 28
RESULTADOS
 | Tratamiento | N | Subconjunto para alfa = 0.05 |  | 
 |  |  | 2 | 3 | 1
Duncan(a) | C7AL | 6 | 0,08650 |  | 
 | C2BL | 6 | 0,10533 | 0,10533 | 
 | C20AL | 6 | 0,10817 | 0,10817 | 
 | C1BA | 6 |  | 0,12217 | 
 | C18BL | 6 |  |  | 0,15033
 | Sig. |  | 0,110 | 0,210 | 1,000
Mayor cantidad de biomasa para el cultivo C18-BL en las dos concentraciones evaluadas

## Slide 29
Remoción de detergentes con los cinco hongos seleccionados
RESULTADOS

## Slide 30
A
B
C
D
E
Medición de la concentración de 5 mg.L-1 de tensioactivo aniónico después de su remoción por los cultivos de hongos: (A) C2-BL, (B) C20-AL, (C) C18-BL, (D) C1-BA, (E) C7-AL.
Medición de la concentración de 0,5 mg.L-1 de tensioactivo aniónico después de su remoción por los cultivos de hongos: (A) C2-BL, (B) C20-AL, (C) C18-BL, (D) C1-BA, (E) C7-AL.
Fotos (Yépez, 2011)
Control del Método de SAAM.
RESULTADOS

## Slide 31: Evaluación de cinco hongos con capacidad de remoción de detergentes mediante un análisis de varianza.
RESULTADOS
ANOVA para el experimento remoción de detergentes con Hongos a partir de 0,5 mg.L-1.
Fuente | Suma de cuadrados tipo III | gl | Media cuadrática | F | Sig.
Modelo corregido | 0,020(a) | 4 | 0,005 | 10,664 | 0,001
Intersección | 0,270 | 1 | 0,270 | 563,798 | 0,000
Hongo | 0,020 | 4 | 0,005 | 10,664 | 0,001
Error | 0,005 | 10 | 0,000 |  | 
Total | 0,295 | 15 |  |  | 
Total corregida | 0,025 | 14 |  |  | 
Sig. > 0.05
Sig. < 0.05

## Slide 32
Chart: 
| C7-AL | C18-BL | C2-BL | C1-BA | C20-AL
0,5 mg.L-1 | 0.153 | 0.072 | 0.175 | 0.156 | 0.114
RESULTADOS
 | Hongo | N | Subconjunto para alfa = 0.05 |  | 
 |  |  | 2 | 3 | 1
Duncan(a) | C18-BL | 3 | 0,07200 |  | 
 | C20-AL | 3 |  | 0,11400 | 
 | C7-AL | 3 |  | 0,15267 | 0,15267
 | C1-BA | 3 |  |  | 0,15633
 | C2-BL | 3 |  |  | 0,17533
 | Sig. |  | 1,000 | 0,056 | 0,253

## Slide 33: Evaluación de cinco hongos con capacidad de remoción de detergentes mediante un análisis de varianza.
RESULTADOS
Fuente | Suma de cuadrados tipo III | Gl | Media cuadrática | F | Sig.
Modelo corregido | 0,095 | 4 | 0,024 | 16,715 | 0,000
Intersección | 2,771 | 1 | 2,771 | 1956,773 | 0,000
Hongo | 0,095 | 4 | 0,024 | 16,715 | 0,000
Error | 0,014 | 10 | 0,001 |  | 
Total | 2,880 | 15 |  |  | 
Total corregida | 0,109 | 14 |  |  | 
ANOVA para el experimento remoción de detergentes con Hongos a partir de 5 mg.L-1.
Sig. > 0.05
Sig. < 0.05

## Slide 34
Chart: 
| C7-AL | C18-BL | C2-BL | C1-BA | C20-AL
5 mg.L-1 | 0.405 | 0.373 | 0.571 | 0.454 | 0.346
RESULTADOS
 | Hongo | N | Subconjunto para alfa = 0.05 |  | 
 |  |  | 2 | 3 | 1
Duncan(a) | C20-AL | 3 | 0,34567 |  | 
 | C18-BL | 3 | 0,37267 |  | 
 | C7-AL | 3 | 0,40533 | 0,40533 | 
 | C1-VA | 3 |  | 0,45400 | 
 | C2-BL | 3 |  |  | 0,57133
 | Sig. |  | 0,093 | 0,144 | 1,000

## Slide 35
Conclusiones:
  Los cinco hongos son tolerantes a los metales pesados en sus diferentes concentraciones: Cobre:1 y 10 mg.L-1, Hierro: 10 y 100 mg.L-1,
  Zinc: 5 y 50 mg.L-1, Cromo: 0.5 y 5 mg.L-1.
  El hongo C7-AL y el consorcio de hongos C20-AL, presentaron mayor cantidad de biomasa en presencia de metales.
  Los cinco hongos son tolerantes a detergentes a las concentraciones de 0.5 y 5 mg.L-1.
  El hongo C1-BA y el consorcio de hongos C20-AL, presentaron mayor cantidad de biomasa en presencia de detergentes.
  El hongo C18-BL y el consorcio C20-AL removieron un porcentaje mayor de detergentes.
CONCLUSIONES

## Slide 36
Recomendaciones:
  Probar estos hongos para la reducción de concentración de metales pesados ya que presentan tolerancia a ellos.
  Con el fin de seguir con el presente proyecto y reafirmar los resultados obtenidos, se sugieren realizar posteriores investigaciones en un planta piloto para tratamientos de aguas residuales.
  Evaluar diversos usos para la biomasa sobrante de los hongos.
  Determinar el uso de los cinco cultivos de hongos en otras industrias y áreas de impacto ambiental en nuestro país.
RECOMENDACIONES

## Slide 37: AGRADECIMIENTOS
Mis agradecimientos a las autoridades de la ESPE que permitieron el desarrollo de esta tesis con el financiamiento (Proyecto de Investigación 2010 ESPE-CEINCI 014) e instalaciones prestadas.
A la Empresa Textil “Vicunha” que nos proporcionó las muestras y datos de los análisis de laboratorio del agua residual.
A mis profesores que durante toda la carrera me brindaron sus conocimientos y en especial a la M.C. Alma Koch y a la Dra. Blanca Naranjo por la ayuda y conocimientos científicos, apoyo y respeto brindados durante la elaboración de esta investigación, a quienes puedo decir de todo corazón GRACIAS.
Y un agradecimiento a Dios por todas las bendiciones recibidas, pues solo él es el responsable de la culminación de mi carrera.