## Slide 1: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO COMPLEMENTARIO AL ROBOT KUKA KR16 PARA LA ADAPTACIÓN DE UNA CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA EN EL LABORATORIO DE ROBÓTICA INDUSTRIAL DE LA ESPE.
BYRON SUNTAXI
ALBERTO LLANOS
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

## Slide 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

## Slide 3: Alcance del Proyecto
Diseño, construcción e implementación de un módulo que consta de banda transportadora con sensores de presencia, entenalla neumática automatizada, una caja de pintura y dos módulos de paletizado , que permitan adaptar una celda flexible de manufactura en el laboratorio de robótica industrial de la ESPE simulando un proceso de manufactura real y aplicable en la industria local.
Realizar determinados subprocesos del proceso de manufactura de acuerdo a las herramientas existentes en el robot KUKA KR-16 al momento de la finalización del proyecto; donde se justifique el poder y los beneficios de una celda flexible de manufactura, además de la utilidad y eficiencia del diseño del módulo, demostrando sus ventajas en relación a otros sistemas o maquinas.

## Slide 4
Objetivos del Proyecto
Diseñar, construir e implementar un módulo complementario al robot KUKA KR-16 para adaptar una celda flexible de manufactura, en la que se podrá evidenciar los beneficios de la misma, además de servir como herramienta para realizar prácticas de laboratorios de materias afines al proyecto como sistemas flexibles de manufactura, automatización industrial y robótica.
Investigar información técnica, práctica y científica acerca de las celdas flexibles de manufactura que servirá como soporte de conocimiento además de fundamento teórico.
Utilizar herramientas de: CAD/CAM/CAE para el diseño mecánico, programas simuladores de circuitos eléctricos-electrónicos para su diseño electrónico y otros software en área de simulación neumática y otras; garantizando y sustentando su diseño óptimo
Diseñar, simular y construir el módulo complementario que sirva para realizar determinados procesos de manufactura de acuerdo a la programación del robot verificando su utilidad y eficiencia comparada a la realizada por otras maquinas o sistemas similares.
Desarrollar un módulo con varios elementos mecánicos y electrónicos compuesto por una bancada con una banda transportadora, sensores, cilindros neumáticos, electroválvulas, módulo para paletizado, motores y un panel de control de la misma adaptarlo con el robot KUKA KR16 su controlador KRC2, entradas y salidas digitales, efectuar una adecuada programación y obtener una celda flexible de manufactura eficiente.
      Objetivos específicos dentro del diseño
      Objetivos específicos dentro de la implementación

## Slide 5: Justificación del Proyecto
Celda flexible de manufactura ESPE-L
Laboratorio de Robótica
Pruebas con el gripper
implementado
Antes de la Implementación gripper
multifuncional y modulo complementario
Herramienta del robot
Herramienta del robot
Mesa de Pruebas del Gripper Multifuncional

## Slide 6: Descripción del Proyecto
Herramientas existentes en el gripper Mecatrónico
Estaciones complementarias útiles para la herramientas del robot Kuka KR-16

## Slide 7: MARCO TEÓRICO EN QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO

## Slide 8: Descripción de una celda flexible de manufactura
Mejora de la calidad
Reducción de costos
Mejor manejo del producto
Disminución de errores
Disminución del tiempo de producción
Estación de manufactura flexible
Capacidad para distinguir entre los diferentes productos procesados.
Cambio de la programación o las instrucciones.
Rápido cambio de la disposición o configuración física.
Cumple
1
Celda flexible de manufactura [FMC]
2
Sistema flexible de manufactura [FMS]

## Slide 9: Sistema flexible de manufactura
Conjunto de celdas flexibles manufactura dedicadas a un propósito, industrial suministrando flexibilidad, tanto en el flujo variable de material, así como en las diferentes combinaciones que pueden realizar.
Funciona
Rango de automatización de un F.M.S
Estaciones de trabajo
Sistema de almacenamiento
Sistema de control computarizado
Componentes de un sistema flexible de manufactura
Celda Flexible
Celda Flexible

## Slide 10: Celda flexible de manufactura
Es un grupo de máquinas relacionadas, las cuales realizan un proceso en particular, o un paso en un proceso de manufactura más largo; producen una parte, un sub ensamble
Flexibilidad en una celda
Taladrado
Pintado
Aspirado
Diferentes
Procesos
Diferentes
Materiales
Madera
Plástico

## Slide 11: Celda flexible de manufactura
Requiere un plan C.I.M (Manufactura Integrada por Computadora)
Requiere de grandes manipuladores de material (vehículos guiados automáticos)
Diferencias Sistema y Celda Flexible de Manufactura
Aplicaciones de una Celda Flexible
Mecanizado: 30% de disminución de tiempo muerto y 55 a 85% de aumento en la utilización de las máquinas.
Utilización de robots: 100% de aumento en la producción y 75% de ahorro en tiempo de producción.
Instalación de una Celda Flexible
Sistema de Control
Área de trabajo directo
Área de trabajo indirecto
Área de mantenimiento máquinas
Área de manejo de materiales
Monitoreo de equipos
Monitoreo de alarma
Administración de programas
Control de producción

## Slide 12: Tipos de Celdas Flexibles de Manufactura
Celdas Atendidas
Celdas No Atendidas
Disposición de una Celda Flexible
En Línea
En U
En Anillo

## Slide 13: Robot KUKA KR-16
Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales en diferentes trayectorias programadas para realizar tareas diversas
Elementos estructurales de un robot industrial
Articulación Lineal
Articulación Rotacional
Punto terminal
Semejanza de un brazo manipulador con el humano
Grados de libertad de un brazo manipulador

## Slide 14: Robot KUKA KR-16
Generalidades Robot KUKA KR-16
Cargas |  | 
Carga | 16 kg | 
Carga adicional | 10 kg | 
Zona de trabajo |  | 
Máx. alcance |  | 1610 mm
Otros datos y modelos |  | 
Número de ejes | 6 | 
Repetitividad | <±0,05 mm | 
Peso | 235 kg | 
Posiciones de montaje | Suelo, techo | 
Unidad de control | KR C2 | 
Altura ideal de trabajo
Zona Ideal de Trabajo

## Slide 15: Robot KUKA KR-16
Coordenadas específicas
Coordenadas universales
Coordenadas de herramienta
Consola de Operaciones KCP
Sistema de Coordenadas del Robot
Controlador KR-C2
Controlador del Robot

## Slide 16: Gripper Mecatrónico Multifuncional
Gripper multifuncional es un prototipo de cuatro de herramientas especialmente diseñada para trabajar montada en un robot KUKA KR16

## Slide 17: Gripper Mecatrónico Multifuncional
Herramienta de Sujeción
Herramienta de Taladrado
Herramienta de Aspirado
Herramienta de Pintura
Manipulación de superficies paralelas
Manipulación de cilindros
Manipulación por sujeción de interiores
Apta para procesos de taladrado, fresado, o similares en las que se requiera el uso como herramienta de giro.
Capacidad del porta herramienta: 3/8’’(9.5mm)
Velocidad: 1800 RPM
Presión nominal: 90PSI
Apta para la dosificación de pinturas, o cualquier tipo de fluido líquido en procesos que se requiera un acabado uniforme y de alta calidad
Sirve para dotar al conjunto de un proceso de limpieza automático
Peso máximo admisible: 6Kg
Presión mínima de trabajo: 2 Bar
Presión de trabajo sugerida: 0.75 a 2 Bar
Distancia a la superficie de pintado: 10-25cm
Orientación sugerida: Perpendicular
Capacidad del tanque de pintura: 1-2.5Glns.
Capacidad del tanque: 15Lts
Succión: 250mBar

## Slide 18: DISEÑO ANALÍTICO, TÉCNICO Y SISTEMÁTICO DEL MODULO COMPLEMENTARIO

## Slide 19: Disposición de Módulos en el Laboratorio
Ancho de la puerta de ingreso
Gripper Implementado
Mayor cantidad de Conectores 110V
Ventilación
Menor Espacio del Laboratorio Ocupado
Implementación de un V.G.A
Radio de trabajo Robot Kuka KR-16:
1220mm
Radio de trabajo 2 robots: 2240 mm
Largo brazo 2 robots: 785 mm
Medida Tentativa: ± 1455 mm
Largo de la banda
Medida Tentativa : < 640 mm
Ancho de los Módulos
Ancho de la Puerta : 1010 mm
20% de Apertura: ` 404 mm
Paso Peatonal

## Slide 20: Diseño de la Estación de Transporte Banda Transportadora
Alternativas de Bandas Transportadoras
Banda tipo fedder
Banda accionado por gravedad
BANDA TRANSPORTADORA DE 2 RODILLOS
Sistema múltiples rodillos

## Slide 21: Dimensionamiento Analítico de la Banda
Material a manejar
Capacidad y peso.
Distancia de transporte.
Interferencias, limitaciones, apoyos.
Función requerida
Recursos energéticos.
Recursos financieros (presupuestos).
Tiempo de utilización.
Condiciones ambientales.
Banda Lisa
Banda Nervada
Banda Rugosa
Transporte Horizontal y Corto
Medidas de Longitud Plana Estándar: 300-400-500-600-650-700-800-1000-1200 mm.
Medida Tentativa: ± 1455 mm
Largo de la estación
Ancho banda seleccionada: 400 mm.
T = Longitud de la banda (materia prima) = 2620mm
L = Longitud de la banda trasportadora ensamblada
R = Radio del eje de la banda = 22.5mm
Poliuretano cubierta de nylon
Longitud Real de la Cinta
Banda no necesita de diseño especifico templadores
Dimensionamiento de la Banda

## Slide 22: Dimensionamiento Analítico de la Banda
Dimensionamiento del Soporte de la Cinta
Rodillos tentativos = Φ 45mm *2= 90mm
Longitud del soporte = 1239mm – 90mm
Longitud del soporte de la cinta= 1159 mm
Ancho de la Real Banda = 430 mm
Ancho del tubo = 430 mm – 100 mm
Ancho del soporte de la cinta = 530 mm
Forrado de Chapa Metálica con acero A 653
galvanizada
Espesor: 1 mm
Espacio para rodillos
Banda Centrada
Selección del material para la estructura
tubo estructural rectangular de acero A500 Gr.A,

## Slide 23: Dimensionamiento Analítico de la Banda
Dimensionamiento de los motores
= Coeficiente estático de rozamiento entre cinta transportadora y soporte de chapa metálica.
= Fuerza normal equivalente al peso máximo que soporta la banda.
= Fuerza de rozamiento dinámica entre cinta transportadora y soporte de chapa metálica.
)
Fuerza de rozamiento dinámica
10 Kg
Momento del rodillo
= Radio eje
= Momento o torque requerido para el movimiento
Voltaje = 24VDC
Salidas Digitales Modulo DC 24V

## Slide 24: Dimensionamiento Analítico de la Banda
Motores A.C
Gran tamaño
Costos
Control de velocidad
Servomotores
Controlador Complejo
Costos
Velocidad y posición
Motores DC con Reducción
Diseño mecánico complejo
Mantenimiento
Reposición
MOTOR BOSCH 24VDC 13W
Requiere tensión de 24 Vdc
Tamaño adecuado para el proyecto
Costo asequible 2 motores
Posee agujeros para posicionamiento horizontal
Ideal para un tipo de control On/Off
Fácil adquisición motor de pluma limpiaparabrisas

## Slide 25: Dimensionamiento Analítico de la Banda
CURVA CARACTERÍSTICA DEL MOTOR
3.084Nm
40 RPM
4.188 rad/s
VELOCIDAD LINEAL DEL MOTOR
TIEMPO TEÓRICO DE RECORRIDO CINTA TRANSPORTADORA
POTENCIA MECÁNICA TEÓRICA
P
PROTECCIONES DEL ELÉCTRICAS
6 RELÉ BOSCH 24VDC
Giro Motores
Modo de operación
4
Motor 1
Motor 2
Modo manual
Modo KRC2
2

## Slide 26: Dimensionamiento Analítico de la Banda
Dimensionamiento de las fuentes
Adaptador de 24 Vdc
No poseen control electrónico interno
No apta para uso prolongado
No apta para ambiente industrial
Fuente de 24Vdc MW
Modelos Descontinuados
Carcasa expuesta al ambiente
No tiene garantía de fabrica
FUENTE WAGO 24 Vdc 5A
Cumple especificaciones
[Filtro de condensador] Rizado 0.1 V
Trabaja 24/7 por calidad
3 indicadores luminosos
Tamaño adecuado
Dimensionamiento de los rodillos
Partes básicas de un rodillo
Radio del rodillo sugerido: ± 22.5 mm
por el fabricante
Materiales para construir un rodillo
Rodillo vulcanizado
Φ del eje: 19 mm

## Slide 27: Dimensionamiento Analítico de la Banda
Selección de las chumaceras
2 chumaceras móviles
2 chumaceras fijas
Diseño de los tensores de la banda
Chumacera móvil
Plaqueta de apoyo
Eje Roscado
Tuerca
Contratuerca
Movimiento de ajuste del tensor
Dimensionamiento de los sensores
Entradas 24 Vdc Modulo WAGO

## Slide 28: Dimensionamiento Analítico de la Banda
Sensor Infrarrojo reflexivo de 24Vdc Waloong
Valor de alcance máximo 30 cm
Voltaje de salida 5 V
Marca no garantizada
Sensor fotoeléctrico de barrera 24 VDC SICK
Entrada / salida digital 24Vdc
Tamaño adecuado para el proyecto
Marca con garantía
Ideal para un tipo de control On/Off
Máximo valor de reflexión 5m
Luz roja visible
Diseño de los soportes de los sensores
Medida estandarizada M18
Entrada y salida del sensor
21 mm
Soporte vertical
Guía del soporte
Soporte del sensor
Tornillo de ajuste del sensor
Tornillo de ajuste de la guía
Movimiento del soporte

## Slide 29: Dimensionamiento Analítico de la Banda
Riel del soporte del sensor
Ubicación de la riel del sensor
Movimiento de los sensores
Diseño de los soportes de los reflectores
Carril a 5 mm
Diseño de la estructura de soporte para la banda
Altura ideal de trabajo
Largo soporte de la cinta : 1150 mm
Posición de chumaceras
y el eje roscado : 300 mm
Medida largo del soporte : 1450 mm
superior de la banda
Altura soporte: 640 mm
Ancho del soporte: 525 mm
de la cinta
Tubo estructural rectangular de acero A500 Gr.A,
Sujetador de la Banda

## Slide 30: Dimensionamiento Analítico de la Banda
Conexión eléctrica de la banda transportadora
Paro de Emergencia y Breaker de Protección
Fuentes de Alimentación y Motores de la banda
Conexión de Relés
Modulo de Salidas WAGO
Modulo de Entradas WAGO
Representación de los sensores

## Slide 31: Dimensionamiento Analítico de la Banda Transportadora
Diseño del mando de la banda transportadora

## Slide 32: Dimensionamiento Analítico de la Estación de procesamiento Entenalla Neumática Automatizada
El gripper multifuncional tiene cuatro herramientas; de las cuales dos de ellas son el taladro, y la aspiradora

## Slide 33: Opciones descartadas

## Slide 34: Diseño neumático
La presión máxima de la instalación neumática en el laboratorio es 90 psi; por lo tanto se han realizado los diseños con esa presión; se asumido que se va usar un cilindro neumático de 32 mm.
= Fuerza requerida por el cilindro
= Presión cilindro
= Área del pistón

## Slide 35
= Diámetro del pistón

## Slide 37
Por lo tanto

## Slide 38
Se ha decidido usar dos cilindros para evitar pandeos en el eje del mismo

## Slide 39: Alternativas Selección (Cilindros Neumáticos)

## Slide 40: Ponderación de alternativas (Cilindros Neumáticos)
 | Económico | Disponibilidad | Factibilidad | Instalación | Espacio | Total |  |  | %
Económico |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |  |  | 24.56
Disponibilidad | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 13 |  |  | 22.81
Factibilidad | 2 | 3 |  | 4 | 4 | 13 |  |  | 22.81
Instalación | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 8 |  |  | 14.04
Espacio | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 9 |  |  | 15.80
Fuente: Propia |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 

## Slide 41: Toma de decisiones (Cilindros neumáticos)
 | Económico | Disponibilidad | Factibilidad | Instalación | Espacio | Total
Ponderación Tipo | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 1
Cilindro de simple efecto | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4.31
Cilindro de doble efecto | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.86
Cilindro de doble vástago | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3.45

## Slide 42
Se ha escogido un cilindro de doble efecto FESTO DNCB-32-160-PPV-A

## Slide 43
Por consiguiente la máxima presión de operación del cilindro es menor que la presión requerida.

## Slide 44
Fuerzas de sujeción de la entenalla
Presión [psi] | Fuerza de sujeción [lb] | Fuerza de sujeción [kg]
0.00 | 0.00 | 0.00
5.00 | 12.47 | 5.67
10.00 | 24.93 | 11.33
15.00 | 37.40 | 17.00
20.00 | 49.86 | 22.67
25.00 | 62.33 | 28.33
30.00 | 74.80 | 34.00
35.00 | 87.26 | 39.66
40.00 | 99.73 | 45.33
45.00 | 112.19 | 51.00
50.00 | 124.66 | 56.66
55.00 | 137.12 | 62.33
60.00 | 149.59 | 68.00
65.00 | 162.06 | 73.66
70.00 | 174.52 | 79.33
75.00 | 186.99 | 84.99
80.00 | 199.45 | 90.66
85.00 | 211.92 | 96.33
90.00 | 224.39 | 101.99

## Slide 45
Se puede apreciar un gráfico del comportamiento de las fuerzas de la entenalla con relación a la presión
Chart: Fueza de sujeción de la entenalla Fuerza vs Presión [psi]
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Fuerza de sujeción [lbs] | 0 | 12.4659 | 24.9317 | 37.3976 | 49.8635 | 62.3293 | 74.7952 | 87.2611 | 99.7269 | 112.1928 | 124.6586 | 137.1245 | 149.5904 | 162.0562 | 174.5221 | 186.988 | 199.4538 | 211.9197 | 224.3856
Fuerza de sujeción [kg] | 0 | 5.6663 | 11.3326 | 16.9989 | 22.6652 | 28.3315 | 33.9978 | 39.6641 | 45.3304 | 50.9967 | 56.663 | 62.3293 | 67.9956 | 73.6619 | 79.3282 | 84.9945 | 90.6608 | 96.3271 | 101.9934

## Slide 46: SELECCIÓN DE LA ELECTROVÁLVULA
Para validar la elección de ésta electroválvula se ha calculado el máximo caudal de los dos cilindros.
= Caudal requerido por el cilindro
= Volumen del cilindro
= Tiempo mínimo del trabajo del cilindro

## Slide 47
= Carrera del cilindro = 160 mm

## Slide 48
Considerando que el tiempo mínimo de trabajo del cilindro es de 0.1s.

## Slide 49
Como se utilizan dos cilindros neumáticos sincronizados el máximo caudal sería:

## Slide 50: Alternativas Selección (Electroválvula)

## Slide 52: Ponderación de alternativas (Electroválvula)
 | Económico | Disponibilidad | Factibilidad | Instalación | Espacio | Total |  | % | 
Económico |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |  | 24.56 | 
Disponibilidad | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 13 |  | 22.81 | 
Factibilidad | 2 | 3 |  | 4 | 4 | 13 |  | 22.81 | 
Instalación | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 8 |  | 14.04 | 
Espacio | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 9 |  | 15.80 | 
Fuente: Propia |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 

## Slide 53: Toma de decisiones (Electroválvula)
 | Económico | Disponibilidad | Factibilidad | Instalación | Espacio | Total
Ponderación Tipo | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 1
Electroválvula distribuidora 4/2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.81
Electroválvula distribuidora 4/3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.33
Electroválvula distribuidora 5/2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.75
Electroválvula distribuidora 5/3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4.04

## Slide 54
Se escogió una electroválvula distribuidora 5/2 FESTO CPE18-M1H-5L-1/4

## Slide 55
Por lo tanto la máxima presión de operación de la electroválvula es menor que la presión requerida.
Por lo tanto el máximo caudal de operación de la electroválvula es menor que el caudal requerido.

## Slide 56: ESPECIFICACIONES NEUMÁTICAS, MANGUERAS
Se eligió unas mangueras que cumplan con el requerimiento de presión del sistema de 6.21 bar o 90 psi; las mangueras escogidas fueron: mangueras de poliuretano PHHU 6x4 neumáticas, cuya máxima resistencia a la presión es de 10 bar.

## Slide 57: COMPRESOR
Se utilizará el compresor que se encuentra en el laboratorio de Robótica industrial de la ESPE

## Slide 58: DISEÑO DE LAS PINZAS DE LA ENTENALLA
Para el diseño de las pinzas de la entenalla se ha considerado que ésta debe ser capaz de sujetar objetos rectos, como cubos y objetos cilíndricos.

## Slide 59
Con esta disposición es más segura la sujeción de un objeto cilíndrico ya que lo mantienen tres fuerzas en su sitio

## Slide 62
Cabe recalcar que con esta distribución se genera un momento

## Slide 63
Cuando el sistema se encuentre fijo o estático la sumatoria de momentos en la mordaza móvil es cero.
Remplazando los momentos generados por las fuerzas mostradas.

## Slide 64
Por lo tanto el momento sería:

## Slide 65: SOPORTE DE LA ENTENALLA; BANCADA
El largo de la entenalla se ha elegido a partir de las dimensiones del cilindro neumático escogido, ya que dicho largo cubre el tamaño del cilindro, la carrera del cilindro y las mordazas.

## Slide 67
Para dimensionar el alto de la bancada de la entenalla, se ha usado la morfología y dimensiones del robot KUKA KR16, y su zona de trabajo en el eje X

## Slide 69
La probeta de máximo tamaño que el gripper puede manipular es de 160 mm, tanto rectangulares como cilíndricas, con estas dimensiones el ancho de la entenalla mínimo debería ser de 320 mm; para no trabajar con el tamaño mínimo por razones de seguridad se ha considerado el ancho como un 80%, por lo tanto el 100%, y el ancho de la entenalla es de 400 mm.

## Slide 70
Para soporte de la bancada se ha utilizado el mismo perfil rectangular de 25 mm x 50 mm de acero estructural, con una e = 1.5

## Slide 71: CONEXIONES DE LA ENTENALLA

## Slide 73: Dimensionamiento Analítico de la Estación de Pintado Caja de Pintura
El gripper multifuncional tiene una pistola de pintura; para el correcto funcionamiento de esta herramienta es necesario un dispositivo que evite que ésta pistola manche los objetos que no son destinados a ser pintados.

## Slide 74
En primer lugar se decidió elaborar un ambiente semicerrado, con el objetivo de que no se manche de pintura el entorno del laboratorio

## Slide 75
El alto del gripper instalado en el robot incluyendo las mangueras y el cableado es de 430 mm

## Slide 76
Por lo tanto se ha construido la caja con una altura de 720 mm; de ésta manera la altura del gripper representa el 60% de la altura seleccionada de la caja.

## Slide 77
Se ha decidido que la profundidad de la caja de pintado sea de 620 mm, para que ésta pueda ingresar por la puerta del laboratorio de 1010 mm.

## Slide 78
El criterio utilizado para determinar el ancho de la caja de pintado fue el posicionamiento de la caja en el laboratorio

## Slide 79
Para determinar la altura a la que la estación de pintado debe estar implementada, se ha usado la morfología y dimensiones del robot KUKA KR16, en su zona de trabajo en el eje X.

## Slide 81
La paletización es sinónimo de almacenamiento y sirve para agrupar sobre una superficie plana.
Dimensionamiento Analítico de la Estación de Paletizado

## Slide 82: Estación de suministro de material
Altura: 140 mm
Longitud: 610 mm
Profundidad: 410 mm

## Slide 83: Estación de paletizado
Altura: 140 mm
Longitud: 810 mm
Profundidad: 610 mm

## Slide 84
SIMULACIÓN, MODELACIÓN Y VALIDACIÓN VIRTUAL DEL MODULO MEDIANTE SOFTWARE

## Slide 85: Modelación de la estación de transporte

## Slide 86
Motores

## Slide 87
Fuentes

## Slide 88
Relés

## Slide 89
Chumaceras fijas

## Slide 90
Chumaceras móviles

## Slide 91
Controlador de la banda

## Slide 92
Sensores

## Slide 93
Reflectores de los sensores

## Slide 94: Modelación de la estación de procesamiento

## Slide 95
Mordazas

## Slide 96
Cilindros neumáticos

## Slide 97
Electroválvula

## Slide 98
Regulador de presión

## Slide 99: Modelación de la estación de pintado

## Slide 100
Escalones

## Slide 101: Banda Transportadora
Para realizar la simulación se ha decidido utilizar una fuerza de 100 kg sobre el bastidor de la banda, en toda la parte superior de éste, ya que dicha banda está diseñada para soportar una fuerza de 80 kg; se ha colocado como puntos fijos a la base de las patas
Simulación virtual de los esfuerzos de la bancada

## Slide 102
Para la simulación con elementos finitos, se usó un mallado con un número total de nodos de 180607, y un número total de elementos de 90384.

## Slide 103
Se puede observar que el máximo esfuerzo que soporta la bancada es de 142.07 Mpa.

## Slide 104
La resistencia a la fluencia del acero estructural es de 250 Mpa
Para que se valide el diseño se debe cumplir la siguiente condición:
= 142.07MPa Esfuerzo que soporta la bancada
= Esfuerzo permisible acero estructural
= 250MPa Resistencia a la fluencia acero estructural
Por lo tanto

## Slide 105
Se puede observar que la máxima deflexión que soporta la bancada es de 0.7434 mm.

## Slide 106
Para que se valide el diseño se debe cumplir la siguiente condición:
= 0.7434 mm Deflexión que soporta la bancada
= Deflexión permisible bancada banda transportadora
= 1350 mm. Luz; distancia entre apoyos.
Por lo tanto

## Slide 107
El mínimo factor de seguridad que se ha obtenido es de 4.37, lo que indica que la bancada es confiable.

## Slide 108: Entenalla Neumática Automatizada
Se ha decidido utilizar una fuerza de 200 kg sobre la placa de la entenalla, así mismo también sobre las sujeciones de los cilindros y la mordaza fija, también se ha considerado una fuerza lateral de 50 kg.

## Slide 109
Para la simulación con elementos finitos, se usó un mallado con un número total de nodos de 77794, y un número total de elementos de 36964.

## Slide 110
Se puede observar que el máximo esfuerzo que soporta la bancada es de 77.88 Mpa.

## Slide 111
La resistencia a la fluencia del acero estructural es de 250 MPa
Para que se valide el diseño se debe cumplir la condición de la Ec. 4.1:
= 77.88 MPa Esfuerzo que soporta la bancada
= Esfuerzo permisible acero estructural
= 250 MPa Resistencia a la fluencia acero estructural
Entonces

## Slide 112
Se puede observar que la máxima deflexión que soporta la bancada es de 0.1935 mm.

## Slide 113
Para que se valide el diseño se debe cumplir la siguiente condición:
= 0.1935 mm Deflexión que soporta la bancada
= Deflexión permisible bancada banda transportadora
= 1350 mm. Luz; distancia entre apoyos.
Por lo tanto

## Slide 114
El mínimo factor de seguridad que se ha obtenido es de 7.19, lo que indica que la bancada es confiable.

## Slide 115: Simulación neumática de la entenalla
Se aprecia la simulación que se ha realizado en el programa Fluid Sim, con todos los elementos neumáticos que tiene la entenalla, es decir, los cilindros, la electroválvula, el regulador de presión y válvulas estranguladoras.

## Slide 116
Se puede visualizar un esquema que representa el funcionamiento del módulo de salida WAGO en la simulación.

## Slide 122: Simulación eléctrica de la banda transportadora
Encendido de la banda y uso del paro de emergencia
Breaker
ON
Fuentes 24V
Paro de Emergencia
ON
Fuentes 0 V

## Slide 123: Simulación eléctrica de la banda transportadora
Encendido en modo manual giro izquierdo
Modo Manual
Pulsador Giro Izquierdo (ON)
Motor 2 Encendido Giro Horario
Motor 1 Encendido Giro Anti Horario

## Slide 124: Simulación eléctrica de la banda transportadora
Encendido en modo manual giro derecho
Modo Manual
Pulsador Giro Derecho (ON)
Motor 2 Encendido Giro Anti Horario
Motor 1 Encendido Giro Horario

## Slide 125: Simulación eléctrica de la banda transportadora
Encendido en modo automático giro izquierdo
Modo KRC2
Contacto Giro Izquierdo (ON)
Activación Salida Digital 6 KRC2
Motor 1 Encendido Giro Anti Horario
Motor 2 Encendido Giro Horario

## Slide 126: Simulación eléctrica de la banda transportadora
Encendido en modo automático giro derecho
Modo KRC2
Contacto Giro Derecho (ON)
Activación Salida Digital 7 KRC2
Motor 1 Encendido Giro Horario
Motor 2 Encendido Giro Anti Horario

## Slide 127: Simulación eléctrica de la banda transportadora
Encendido entrada digital Nro. 1
Encendido entrada digital Nro. 2

## Slide 128
CONSTRUCCIÓN DEL MODULO COMPLEMENTARIO

## Slide 129: Construcción de la Banda Transportadora
Construcción de la estructura de soporte
4 tubos 590 mm
2 tubos 425 mm
2 tubos 1350 mm
Corte de tubos
Soldadura de tubos
Suelda de arco con electrodo revestido E 6011

## Slide 130: Construcción de la Banda Transportadora
Construcción del soporte inferior de la banda
2 tubos 1445 mm
2 tubos 520 mm
Construcción del soporte base de la banda
Soporte Inferior
Doblado de plancha galvanizada
Remachada entre soporte y plancha
Acople con estructura de soporte de la banda

## Slide 131: Construcción de la Banda Transportadora
Construcción de los ejes de la banda
Φ del eje: 19 mm
Torneado de los ejes
Extracción del eje
Ensamblaje del acople de los motores
Colocación del conjunto con las chumaceras fijas
Verificación del rodamiento
Eje fijo de la banda

## Slide 132
Construcción de la Banda Transportadora
Eje móvil de la banda
Ensamblaje de los tensores de la banda
Colocación del conjunto con las chumaceras móviles
Calibración del tensiona miento de la banda
Ensamblaje del soporte del sensor
Soporte del sensor
Soporte del reflector
Ensamblaje del control de la banda
10 mm

## Slide 133: CONSTRUCCIÓN DE LA ENTENALLA AUTOMATIZADA
    CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE
Para la construcción de la estructura se empieza a cortar con una tronzadora con disco para metal, 2 tubos de 520 mm cada uno, 2 tubos de 500 mm para las patas, 2 tubos de 235 mm, para el soporte medio, 2 tubos de 565 mm, 2 tubos de 400 mm y 2 tubos de 300 mm para la viga de la estructura, se suelda, se pule y se cepilla la estructura.

## Slide 134
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE APOYO
Se cortan en 2 cuadrados, el primero tendrá la mesa de apoyo con las mordazas y en el segundo estará instalado los cilindros con sus respectivos acoples para lo cual se necesitan 4 tubos de 400 mm, 4 tubos de 320 mm con una inclinación de 45 grados en los extremos se procede a soldar con soldadura de arco electrodo 6011.

## Slide 135
Se coloca una plancha de acero galvanizada de 340 mm X 420 mm con dobleces de 20 mm.
Por último se remacha a la mesa de apoyo y se realiza los agujeros M12 de acuerdo al plano [2102 / hoja 31] para el acople de la mordaza.

## Slide 136
ENSAMBLAJE PARTES NEUMÁTICAS DE LA ENTENALLA
Se procedió a instalar los cilindros FESTO con sus respectivos acoples que vienen con sus propios tornillos Allen

## Slide 137: CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE PINTURA
Para la construcción de la caja de pintura se tomo en cuenta la movilidad del robot KUKA KR-16 con el gripper y sus conexiones además de no ocupar mucho espacio en el laboratorio de robótica de la ESPE.
    CONSTRUCCIÓN DEL CAJÓN
Se cortaron 3 rectángulos de 1220 mm x 620 mm de tabla triplex y 2 rectángulos de 620 mm x 720 mm de tabla triplex, también se coloco 4 patas de acero estructural obtenidas de la estructura de un anaquel.

## Slide 139
IMPLEMENTACIÓN PRUEBAS EN EL LABORATORIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

## Slide 140
Disposición de las estaciones de trabajo de las celdas flexibles de manufactura

## Slide 141
Disposición de la estación de transporte (banda transportadora)

## Slide 142
Disposición de la estación de procesamiento, entenalla.

## Slide 143
Disposición de la caja de pintura

## Slide 144
Disposición de la estación de paletizado y del palet de suministro de material.

## Slide 145
Anclaje de la entenalla al piso

## Slide 146
Colocación de los pallets en el lugar adecuado para el proceso.

## Slide 147
Realización de las conexiones eléctricas

## Slide 148
Conexiones neumáticas

## Slide 149
Verificación de las conexiones neumáticas para detectar y corregir cualquier fuga que podría existir.
Calibración de los reguladores de presión según las presiones de funcionamiento nominales.
Verificación del funcionamiento del circuito neumático mediante la activación manual de las electroválvulas.
Verificación del funcionamiento los componentes eléctricos y electrónicos alimentandolos con una fuente externa de 24 V DC.

## Slide 150
Conexiones a los módulos de entrada y salida digitales WAGO.

## Slide 151
Esquema entradas digitales

## Slide 152
Esquema salidas digitales

## Slide 153: Programación de la celda flexible con el robot
Conocer la fisonomía de la celda flexible
Conocer íntegramente su funcionamiento
Verificar punto por punto el programa
Encontrarse en condiciones adecuadas y concentrado

## Slide 154: Programación de la celda flexible con el robot
Tipo de movimientos programables en el robot Kuka kR16
Movimiento PTP
Movimiento LIN
Movimiento CIRC
Instrucción WAIT FOR
WAIT FOR (Condición)
Programa detenido
Cumpla condición

## Slide 155: Programación de la celda flexible con el robot
Programación de una línea del robot KUKA KR16
Programación de un movimiento
Programación de una salida
Programación de una instrucción

## Slide 156
La probetas utilizadas en el proceso son un prisma de dimensiones 73x76x96mm.

## Slide 157
Y un acople de polipropileno para conexiones hidráulicas de 2”, ½” y de 2” a ½”.

## Slide 158
Para realizar un correcto taladrado de las probetas es necesario calcular la velocidad de avance con la que se va a trabajar en el proceso, la velocidad de avance se calcula con la ecuación 6.1.
= Velocidad de avance
= Velocidad de rotación del husillo
= Avance por cada diente
z = Número de dientes de la broca
La velocidad de rotación del husillo para el taladro que se tiene en el gripper es de 1800 RPM, mientras que el número de dientes de la broca que se está utilizando es 2.

## Slide 159
Tabla de avance por diente para taladrado. Fuente: Micor. www.micor.se
Madera maciza, tronzado | 0,10-0,35
hendido, madera seca | 0,10-0,40
hendido, madera fresca | 0,20-0,80
Aserraderos | 0,70-1,50
Plásticos | 0,04-0,08
Aluminio puro | 0,05-0,12
Tableros de viruta | 0,08-0,25
Madera contrachapada | 0,08-0,25
Tableros MDF | 0,08-0,12
Tableros de fibra dura | 0,08-0,12
Tableros de fibra dura | 0,08-0,12
Tableros laminados | 0,08-0,12

## Slide 160
Por lo tanto para la probeta prismática que está hecha de madera contrachapada con un Sz de 0.08-0.25 mm, la velocidad de avance puede ser:

## Slide 161
Por lo tanto para la probeta de acoples hidráulicos que está hecha de plástico con un Sz de 0.04-0.08 mm, la velocidad de avance puede ser:

## Slide 162
Una vez concluido el proceso se ha procedido tomar las distancias entre los orificios de las probetas prismáticas, para sacar la desviación estándar en el proceso de taladrado.
N. DE PROBETA | DISTANCIA ENTRE AGUJEROS (mm) | 
1 | 45 | 
2 | 44 | 
3 | 46 | 
4 | 45 | 
5 | 44 | 
6 | 45 | 
Fuente: Propia | DESVIACIÓN ESTÁNDAR (mm) | 0.752773

## Slide 163
Se muestra una línea de tendencia entre la distancia de los agujeros y el número de probeta prismática.
Chart: DISTANCIA ENTRE AGUJEROS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS (mm) | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45

## Slide 164
Se puede observar que la línea de tendencia es:
Se puede notar que el término en función de x es aproximadamente 0, por lo que se concluye que la distancia calculada entre los dos orificios del taladrado es de 44.933 mm.

## Slide 165
Se ha tomado las distancias de las probetas en cuando están en el pallet de llegada con el borde del pallet de llegada en el eje X, y en el eje Y; en los dos procesos.
Se ha realizado la diferencia entre las medidas obtenidas en los dos procesos y el los dos ejes, para obtener la desviación estándar de esta diferencia.

## Slide 166
Los resultados de la medición en el eje X son:
N. DE PROBETA | DISTANCIA PROCESO 1(mm) | DISTANCIA PROCESO 2(mm) | DIFERENCIA EJE X (mm)
1 | 85 | 86 | 1
2 | 86 | 86 | 0
3 | 84 | 84 | 0
4 | 367 | 366 | 1
5 | 368 | 370 | 2
6 | 369 | 369 | 0
7 | 725 | 723 | 2
8 | 726 | 725 | 1
9 | 724 | 724 | 0
Fuente: Propia |  | DESVIACIÓN ESTÁNDAR (mm) | 0.833333333

## Slide 167
Se muestra una línea de tendencia entre la diferencia de distancias en el eje X y el número de probeta.
Chart: DIFERENCIA EJE X
DIFERENCIA EJE X (mm) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0

## Slide 168
Se puede observar que la línea de tendencia es:
Se puede notar que el término en función de x es aproximadamente 0, por lo que se concluye que la diferencia calculada de distancias en el eje X es de 0.6111 mm.

## Slide 169
Los resultados de la medición en el eje Y son:
N. DE PROBETA | DISTANCIA PROCESO 1(mm) | DISTANCIA PROCESO 2(mm) | DIFERENCIA EJE Y (mm)
1 | 101 | 99 | 2
2 | 100 | 99 | 1
3 | 102 | 100 | 2
4 | 236 | 236 | 0
5 | 238 | 236 | 2
6 | 236 | 235 | 1
7 | 410 | 411 | 1
8 | 412 | 412 | 0
9 | 412 | 412 | 0
Fuente: Propia |  | DESVIACIÓN ESTÁNDAR (mm) | 0.866025404

## Slide 170
Se muestra una línea de tendencia entre la diferencia de distancias en el eje Y, y el número de probeta.
Chart: DIFERENCIA EJE Y
DIFERENCIA EJE Y (mm) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 171
Se puede observar que la línea de tendencia es:
Se puede notar que el término en función de x es aproximadamente 0, se concluye que la diferencia calculada de distancias en el eje Y es de 2 mm

## Slide 173: OPCIONES DE POSIBLES PRÁCTICAS A REALIZARSE
      Práctica Nro. 1
Tema: Reconocimiento de los elementos de la celda flexible de manufactura.

## Slide 174
      Práctica Nro. 2
Tema: Movimiento manual del robot, y accionamientos manuales de las salidas conectadas al robot

## Slide 175
      Práctica Nro. 3
Tema: Manipulación de probetas utilizando el gripper multifuncional Mecatrónico del robot.

## Slide 176
      Práctica Nro. 4
Tema: Manejo de la banda transportadora e interacción con la interfaz del robot

## Slide 177
      Práctica Nro. 5
Tema: Manejo de la entenalla automatizada e interacción con el robot

## Slide 178
      Práctica Nro. 6
Tema: Programación procesal con instrucciones PTP y LIN.

## Slide 179
      Práctica Nro. 7
Tema: Programación del robot utilizando las instrucciones PTP y LIN.

## Slide 180
      Práctica Nro. 8
Tema: Programación del robot utilizando las instrucciones tipo CIRC

## Slide 181
      Práctica Nro. 9
Tema: Manejo y aplicación del dosificador de pintura del robot con movimientos del robot tipo CIRC

## Slide 182
      Práctica N 10
Tema: Elaboración de un proceso utilizando la celda flexible

## Slide 183: PRUEBA DE VALIDACIÓN DEL MÓDULO COMPLEMENTARIO ADAPTADO A LA CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA, A MÁXIMA CAPACIDAD
Prueba de carga para la banda transportadora
Prueba de inercia para la banda transportadora
Movimiento
Número | Prueba | Estado | Estado | Tiempo
1 | Con 10 kgf |  | Aprobado | 6.1 s
2 | Con 40 kgf |  | Aprobado | 9.2 s
3 | Con 80 kgf |  | Aprobado | 12.9 s
4 | Prueba de inercia |  | Aprobado | 

## Slide 184
Prueba de sujeción para la entenalla automatizada
Probeta Cilíndrica
SI Cumple
Probeta Prismática
SI Cumple
Prueba de taladrado para la entenalla automatizada
Fuerza de taladrado 60 kgf 0.009 m/s
SI Cumple
60 Kgf
Fuerza ejercida
Pruebas comunes de sujeción para la entenalla automatizada
Fuerza ejercida
Prueba halado manual
SI Cumple
Prueba con martillo de 10 kgf
SI Cumple

## Slide 185
Prueba de sujeción para objetos suaves
Prueba de sujeción para objetos de formas variables
Número | Prueba | Estado | Estado
1 | Sujeción |  | Aprobado
2 | Taladrado |  | Aprobado
3 | Fuerza de sujeción 1 |  | Aprobado
4 | Fuerza de sujeción 2 |  | Aprobado
5 | Sujeción objetos suaves |  | Aprobado
6 | Sujeción objetos irregulares |  | Aprobado

## Slide 186
Prueba de pintado de probetas
Pintado 0.5 BAR
Velocidad: 0.0805 m/s
Capacidad: 80%
Pintado 1 BAR
Velocidad: 0.0805 m/s
Capacidad: 80%

## Slide 187: PRUEBAS COMPARATIVAS DEL MÓDULO COMPLEMENTARIO ADAPTADO A LA CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA FRENTE A OTRAS MÁQUINAS
    CAPACIDAD PROCESAL DE LA CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA PARA AGUJEREADO

## Slide 188
Después de realizar las pruebas en el laboratorio con los procesos descritos en el Anexo 4, se ha obtenido los siguientes tiempos:
Proceso 1: 12 min, 55.08 s.
Proceso 2:
-Ciclo 1: 03 min, 45.77 s.
-Ciclo 2: 07 min, 31.78 s.
-Ciclo 3: 11 min, 19.83 s.
Proceso 3: 03 min, 09 s.
-Proceso taladrado de la probeta prismática: 2 min, 09 s.
-Proceso pintado probeta cilíndrica: 1 min, 00 s.

## Slide 189
En el proceso 1, si en el tiempo establecido de 12 min, 55.08 s, es decir 775.08 s se manufacturan seis probetas prismáticas, y tres probetas cilíndricas, y como un día tiene 24 h = 1440 min = 86400 s, se puede concluir que cada ciclo del primer proceso se repite 111.47 veces, lo que significa que en un día se manufacturarán: 668.83 probetas prismáticas
334.41 probetas cilíndricas.

## Slide 190
En el proceso 2, si en el tiempo establecido el momento que cumple con el tercer ciclo es de 11 min, 19.83 s, es decir 679.83 s se manufacturan seis probetas prismáticas, y tres probetas cilíndricas, y como un día tiene 24 h = 1440 min = 86400 s, se puede concluir que cada tercer ciclo del segundo proceso se repite 127.09 veces, lo que significa que en un día se manufacturarán: 762.54 probetas prismáticas,
381.27 probetas cilíndricas.

## Slide 191
En el proceso 3, si en el tiempo establecido de 03 min, 09 s, es decir 189 s se manufacturan una probeta prismática, y una probeta cilíndrica, y como un día tiene 24 h = 1440 min = 86400 s, se puede concluir que cada ciclo del tercer proceso se repite 457.14 veces, lo que significa que en un día se manufacturarán: 457.14 probetas prismáticas
457.14 probetas cilíndricas

## Slide 192
Para poder realizar una comparación se ha usado el proceso 3; se ha realizado éste proceso con dos métodos diferentes utilizando otras maquinarias

## Slide 193
    CAPACIDAD PROCESAL CON TALADRO DE BANCO PARA AGUJEREADO

## Slide 194
Con éste método el proceso 3, se demoró un tiempo de 19 min, 21 s, es decir 1161 s, se manufacturan una probeta prismática, y una probeta cilíndrica, y como un día tiene 24 h = 1440 min = 86400 s, pero como el trabajo es semimanual y las personas no trabajan 24/7, se ha considerado dos turnos de 8 horas cada uno, es decir 16 h = 960 min = 57600 s, se puede concluir que cada ciclo del tercer proceso se repite 49.61 veces, lo que significa que en un día se manufacturarán: 49.61 probetas prismáticas
49.61 probetas cilíndricas.

## Slide 195
CAPACIDAD PROCESAL CON TALADRO MANUAL PARA AGUJEREADO

## Slide 196
Con éste método el proceso 3, se demoró un tiempo de 12 min, 46 s, es decir 766 s, se manufacturan una probeta prismática, y una probeta cilíndrica, y como un día tiene 24 h = 1440 min = 86400 s, pero como el trabajo es semimanual y las personas no trabajan 24/7, se ha considerado dos turnos de 8 horas cada uno, es decir 16 h = 960 min = 57600 s, se puede concluir que cada ciclo del tercer proceso se repite 75.20 veces, lo que significa que en un día se manufacturarán: 75.20 probetas prismáticas,
75.20 probetas cilíndricas.

## Slide 197
Cuadro resumen tiempos de los diferentes métodos para cumplir el proceso.

## Slide 198
    DIFERENCIAS Y VENTAJAS COMPARATIVAS DE UNA CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA SOBRE MAQUINARIAS CNC DE FRESADO Y TORNEADO.

## Slide 199
La principal diferencia entre una CNC y celda flexible de manufactura es el hecho de que la CNC es una herramienta más especializada.
Por éste motivo la CNC podría realizar operaciones, que una celda flexible de manufactura no; pero una celda flexible de manufactura, tiene infinitas oportunidades dependiendo de sus herramientas y equipos para poder realizar cualquier proceso.
Un claro ejemplo de la afirmación sería que una CNC, tranquilamente podría ser una estación de trabajo de una celda flexible de manufactura, en ese punto la CNC se complementaría con los demás equipos y estaciones que la celda flexible disponga

## Slide 200
La celda flexible de manufactura, para el laboratorio de robótica industrial de la ESPE es una herramienta pedagógica para el desarrollo de Ingenieros Mecatrónicos, para el servicio del país y del mundo; de ésta manera los estudiantes podrán potencializar de una mejor manera sus aptitudes para desarrollarse de una mejor manera en el campo profesional.

## Slide 201
PROYECTO FINALIZADO

## Slide 202
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 203: Conclusiones
Se construyó tres módulos complementarios al robot KUKA KR-16: una entenalla neumática automatizada con dos actuadores lineales alimentados neumáticamente que sujetan objetos con una fuerza de 51 kgf, cada uno, a una presión de 90 Psi, diseñada para sujetar objetos de hasta 160 mm, aquí se podrán realizar trabajos de drilling y milling. Una banda transportadora que sirve para trasladar objetos entre dos robots del laboratorio y con ayuda de los sensores de presencia realizar procesos de paletizado; estos están conectados directamente al controlador del robot; una cámara de pintado adaptada para las necesidades y realidad del laboratorio, pues servirá principalmente para evitar que no exista derrames de pintura en el laboratorio y que exista un lugar específico donde se pueda realizar proceso de pintado o afines.

## Slide 204
Se realizaron giras técnicas a los laboratorios de robótica de la ESPE-L y a empresas dedicadas a la fabricación de bandas, además de revisar catálogos y libros para llegar a obtener el diseño definitivo de la banda transportadora, la entenalla es un resultado de investigación de la eficiencia en procesos de robótica pues el método convencional de entenallas mecánicas con tornillo sin fin hubiese demorado cualquier tarea, en cambio, el utilizar un principio neumático disminuye el factor hora / trabajo, siendo éste más eficiente, de ésta forma se llegaron a los diseños definitivos.
Para la construcción se utilizaron materiales comunes en el mercado ecuatoriano como el grilón, además se emplearon elementos industriales de marcas reconocidas y fácil adquisición como motores Bosch y fuentes WAGO, sensores industriales reflexivos Sick, además de tubos de acero estructurales ASTM A500 Gr-A perfiles angulares, donde se obtuvo experiencia con respecto a la adquisición de materiales y proveedores de materiales mecánicos, electrónicos y de control.

## Slide 205
Se utilizó elementos de control a 24V, para así poder utilizar las salidas en los módulos WAGO del robot. Además se empleó entradas del mismo módulo para realizar el proceso de manufactura final del proyecto para así evitar cualquier tipo de daño hacia el controlador del robot, garantizando que el proyecto no signifique ninguna amenaza para el KUKA KR-16 por motivo de corriente eléctrica mal maniobrada.
Una celda flexible de manufactura es mucho más eficiente que métodos manuales y otras maquinarias, ya que se demora mucho menos tiempo a la vez que manufactura una mayor cantidad de piezas; y como es flexible está abierto a la posibilidad de realizar varios procesos solo cambiando la programación.

## Slide 206
Se dotó al laboratorio de robótica industrial de varios módulos para obtener una celda flexible que multiplicará la utilidad de los robots que se encuentran en el mismo, pues con las funciones de las que dispone el gripper se podrá apreciar la verdadera utilidad y potencia que pueden llegar a tener dichos robots, ampliando la capacidad de ingenio de los alumnos para posibles aplicaciones en la industria, aportando así modernidad e innovación al país.
El proyecto funciona, cumpliendo las expectativas en el diseño. Se complementa bien con el Robot KUKA KR16 y el gripper Mecatrónico existente a tal punto que el momento realizar un proceso de manufactura los módulos reaccionan en tiempo real. Las posibles colisiones y el área de ocupación se han reducido al mínimo mientras que la cantidad de actividades que se puede realizar con el robot se ha incrementado a máxima capacidad.
En el proceso de taladrado realizado se ha procedido tomar las distancias entre los orificios de las probetas prismáticas, y se obtuvo desviación estándar 0.752773 mm, la cual es mínima y por lo tanto se ha obtenido un proceso de calidad, validando de esta manera la realización de procesos de taladrado de mayor complejidad con la celda flexible.

## Slide 207
En el proceso de paletizado realizado se ha procedido tomar las distancias de las probetas cuando están en el pallet de llegada, tanto en el eje X donde se obtuvo desviación estándar 0.833333 mm y en el eje Y donde se obtuvo una desviación estándar de 0.866002 mm, las cuales son mínimas y por lo tanto se ha obtenido un proceso de calidad, validando de esta manera la realización de procesos de paletizado y garantizando que el producto que se procese en esta celda va ha salir siempre bien ordenado.
Se ha determinado que con el módulo complementario al robot KUKA KR16 adaptado como una celda flexible se pueden realizar como mínimo 10 prácticas de robótica, sistemas flexible ya que aquí se pueden realizar procesos de drilling, milling, pintado, reconocimiento de componentes industriales de una celda flexible, manipulación de objetos en un pallet con el robot, movimientos y programación del robot.
Se ha verificado mediante 3 pruebas de esfuerzo y 1 prueba de inercia el correcto funcionamiento de la banda transportadora y que la misma funcionó exitosamente a esfuerzos de 10, 40 y 80 Kgf, además al poner varias probetas en forma de pila arrancando y parando la banda estas no se desparramaron

## Slide 208
Se ha comprobado mediante 6 pruebas diferentes como se muestra en la tabla 6.7 que la entenalla automatizada puede realizar distintos tipos de sujeciones tanto de objetos en forma curvilínea como recta, además tiene una fuerza total máxima de agarre de 102 Kgf con lo cual se ha podido realizar procesos como el de taladrado sin ningún problema.
Se pudo observar que la cámara de pintura cumplió el objetivo de marcar un espacio definido para este proceso ya que aquí se trabajo con pintura industrial y no hubo derramamiento del mismo en el resto del laboratorio.
Se demostró que el tiempo de ciclo de un proceso y el numero de piezas manufacturadas con la celda flexible es demasiado amplio comparado a otras máquinas como se denota en el inciso 6.5 llegando a ser casi 9 veces más efectivo, esta cantidad es muy beneficiosa si se traslada este número a la industria

## Slide 209: Recomendaciones
La Mecatrónica se debería aceptar que es una carrera con varias ciencias y especialidades afines, unidas sinérgicamente, por lo que, el utilizar materiales y equipos mecánicos, electrónicos y de control demuestra que la interacción y cooperación entre ramas es parte misma de la Mecatrónica.
Conocer a fondo el funcionamiento, la fisonomía del Robot KUKA KR16 y su gripper Mecatrónico multifuncional. Entender que los motores tienen una energía tal que el robot puede convertirse en un arma mortal si no se lo maneja con cuidado. por lo que se debería implementar seguridades externas al robot, como barreras tangibles e intangibles para garantizar extrema seguridad.
Debido a que esta clase de robots están configurados para hacer actividades repetitivas por largos periodos de tiempo, la programación debe estar hecha con sumo cuidado, verificando cada punto que se programa ver, ya que muchas veces, cuando el proceso se encuentra en marcha un movimiento puede ser imperceptible al sentido de reacción humana.

## Slide 210
Encontrarse en buenas condiciones físicas y sicológicas, ya que después de programar el robot se ha verificado que puede ser igual o más difícil que reaccionar frente a un automotor.
A pesar de la dotación que se realiza al laboratorio con la construcción de esta celda, se debería equipar el laboratorio con otras herramientas que faciliten y amplíen el conocimiento de los alumnos que cursan asignaturas como robótica o automatización industrial.
Toda máquina o equipo requiere un mantenimiento adecuado para lograr una larga vida útil y evitar posibles fallas prematuras, por lo que se sugiere limpiar la entenalla y la banda adecuadamente después de su uso, cuidar que las chumaceras tengan el nivel de grasa necesaria para lubricar continuamente los equipos y tener cuidados el momento de manipular el robot y los módulos pues su mal uso puede desembocar en daños irreparables.

## Slide 211
PROYECTO EN
FUNCIONAMIENTO