## Slide 1: CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL. QUITO - ECUADOR.
Maestría en Sistemas de Gestión Ambiental
Autor:
Fausto Viteri
Director:
Dr. René Parra Ph.D.

## Slide 2: Contenido
Objetivos
Revisión de literatura
Metodología
Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3: Objetivos

## Slide 4
Establecer el método matemático para el cálculo de la huella de carbono institucional de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Tecnológica Equinoccial.
Determinar la emisión de los gases de efecto invernadero en toneladas de CO2eq en diferentes procesos desarrollados en la institución.
Comparar la huella de carbono de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Tecnológica Equinoccial, con otras universidades.

## Slide 5: Revisión de Literatura

## Slide 6: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Diez de los once años del periodo 1995-2006 estuvieron en el ranking de los 12 años más cálidos en el registro instrumental, teniendo un incremento del 0,74°C de la temperatura global en los últimos 100 años.
El nivel del mar se ha incrementado a una tasa media de 1,8 mm/año durante 1961-1993, y durante el periodo 1993-2003 ha aumentado la tasa a 3,1 mm/año.
Observaciones desde 1960 mostraron que los océanos han estado absorbiendo 80% del calor agregado al sistema climático, y que la temperatura en los océanos ha aumentado hasta profundidades de 300 m.

## Slide 7: Distribución de la radiación solar
Figura 1. Distribución de la radiación solar que llega a la Tierra expresada en kcal/cm2/año
Fuente: (Sarmiento, 2007)
Figura 2. Flujos de energía solar
Fuente: (Castellis, 2012)
Balance de la radiación solar

## Slide 8: Efecto invernadero
Figura 3. Efecto invernadero
Fuente: (IPCC, 2008)

## Slide 9: Forzamiento radiativo
Figura 4. Forzamiento radiativo promedio mundial.
Fuente: (IPCC, 2007)

## Slide 10: Potencial de calentamiento global
Es el forzamiento radiativo acumulado de las emisiones de una masa unitaria de gas en relación con un gas de referencia, CO2, considerando tanto los efectos directos como los indirectos, en un horizonte de tiempo especificado, y constituye una forma de comparar el cambio climático potencial asociado con las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero. (IPCC, 2007)

## Slide 11: Tabla 1. Calentamiento potencial global de los gases de efecto invernadero
Especies | Formula química | Tiempo de vida (años) | Potencial de calentamiento global (Horizonte de tiempo) |  | 
 |  |  | 20 años | 100 años | 500 años
CO2 | CO2 | variable | 1 | 1 | 1
Metano | CH4 | 12±3 | 72 | 25 | 7,6
Óxido nitroso | N2O | 120 | 289 | 298 | 153
HFC-23 | CHF3 | 264 | 9 100 | 11 700 | 9800
HFC-32 | CH2F2 | 5,6 | 2 100 | 650 | 200
HFC-41 | CH3F | 3,7 | 490 | 150 | 45
HFC-43-10 | C5H2F10 | 17,1 | 3 000 | 1 300 | 400
HFC-125 | C2HF5 | 32,6 | 4 600 | 2 800 | 920
HFC-134 | C2H2F4 | 10,6 | 2 900 | 1 000 | 310
HCFC-22 | CHClF2 | 12 | 5 160 | 1 810 | 549
Fuente: (IPCC, 2007)

## Slide 12: Emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global
Figura 5. Emisiones globales por tipo de gas de efecto invernadero
Fuente: (IPCC, 2007)
Emisiones globales por tipo de fuente
Figura 6. Emisiones de gases de efecto invernadero por tipo de fuente
Fuente: (IPCC, 2007)

## Slide 13: Emisiones de gases de efecto invernadero por país
Figura 7. Emisiones de gases de efecto invernadero por país
Fuente: (EPA, 2011)

## Slide 14: Emisiones de gases de efecto invernadero en Ecuador
Figura 9. Aporte sectorial de Emisiones de gases de efecto invernadero directos del Ecuador (t CO2eq)
Fuente: (Cáceres & Nuñez, 2011)
Figura 8. Evolución de las emisiones por tipo de gas (t CO2eq)
Fuente: (Cáceres & Nuñez, 2011)

## Slide 15: Marco Legal para Gases de efecto invernadero
Constitución de la Republica del Ecuador
artículo 414 “el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero……”
Protocolo de Kyoto
13 de enero de 2001.
Plan Nacional para el Buen Vivir
Política 4.5: “Fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climático con énfasis en el proceso de cambio climático
Decreto Ejecutivo 1815
Mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos
Decreto Ejecutivo 495
Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC)

## Slide 16: COMERCIO DE EMISIONES
Desarrollados para resolver problemas de emisiones de gases de efecto invernadero
European Union Emission Trading Scheme, o EU ETS  cumplir KYOTO
Mediante un Mecanismo de Desarrollo Limpio  “CERs” (Certified Emission Reductions)

## Slide 17: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
La transferencia de tecnología y recursos financieros a los países en vías de desarrollo.
La utilización de tecnologías más limpias e innovadoras.
El incremento en la eficiencia energética y producción de energía sostenible.
La reducción de la contaminación ambiental.
La reducción de la dependencia de combustibles fósiles, que alivia la carga presupuestaria en la importación de los mismos.

## Slide 18: PROYECTOS MDL EN EL ECUADOR
Tipo | Número de proyectos
Hidroeléctrica | 40
Tratamiento de desechos | 11
Agricultura | 3
Forestación | 10
Recuperación de GAS | 9
Energía Eólica | 6
Geotérmica | 3
Eficiencia Energética | 9
Transporte | 1
Total | 92
Fuente: (Gallegos, 2013)
Tabla 2. Tipos de proyectos MDL en el Ecuador

## Slide 19: HUELLA ECOLÓGICA
La Huella Ecológica es un indicador contable de recursos que cuantifica la demanda humana sobre la biosfera.
La Huella mide el área biológicamente productiva de tierra y agua que se necesita para producir todos los recursos que consume la humanidad, y para absorber los desechos generados. (Schneider & Samaniego, 2010)
En la huella ecológica, se utiliza una unidad común denominada hectárea global (hag), donde 1 hag representa una hectárea biológicamente productiva de tierra de productividad media.

## Slide 20
Figura 10. Cambios de la huella ecológica por regiones
Fuente: (World Wildlife Fund, 2012)

## Slide 21
Si toda la humanidad viviera como un indonesio medio, se utilizarían solo dos terceras partes de la biocapacidad del planeta.
Si todos vivieran como un argentino medio, la humanidad necesitaría más de medio planeta adicional.
Si todos vivieran como un residente medio de Estados Unidos, se necesitarían un total de cuatro planetas para poder regenerar la demanda anual de la humanidad sobre la naturaleza. (World Wildlife Fund, 2012)

## Slide 22: HUELLA ECOLOGICA EN ECUADOR
Figura 11. Huella ecológica (azul) y biocapacidad (verde) por persona en Ecuador
Fuente: (Comunidad Andina, 2005)

## Slide 23: HUELLA DE CARBONO
La huella de carbono en términos generales se puede definir como una medida de los gases de efecto invernadero (GEI) que están directa e indirectamente causados ​​por una actividad o que se acumulan en los estadios de vida de un producto o servicio, expresado en equivalentes de dióxido de carbono. (Letete, Mungwe, Guma, & Marquard, 2013)
Se refiere a la cantidad en toneladas o kilogramos de dióxido de carbono equivalente de gases de efecto invernadero, producida en el día a día, generados a partir de la quema de combustibles fósiles para la producción de energía, calefacción y transporte entre otros procesos. (Schneider & Samaniego, 2010)

## Slide 24: METODOLOGÍAS DE CÁLCULO PARA LA HUELLA DE CARBONO
Metodología | Ámbito de aplicación | Enfoque
Carbon Disclosure Project (CDP) | Aplicación voluntaria y de ámbito global. Ampliamente adoptada. | Organización
WBCSD/WRI GHG Protocol Corporate Standard | Aplicación voluntaria y de ámbito global. Ampliamente reconocida; base para otros estándares | Organización
ISO 14064:2006 (Partes 1 y 3) | Aplicación voluntaria y de ámbito global. Estándar internacional verificable | Organización
ISO 14069 | Aplicación voluntaria y de ámbito global. Estándar internacional verificable | Organización
French Bilan Carbone | Aplicación voluntaria y de ámbito europeo. Ampliamente reconocida | Organización
DEFRA Company GHG Guidance | Aplicación voluntaria y de ámbito europeo. Ampliamente reconocida | Organización
Fuente: (Observatorio de la Sostenibilidad de España, 2010)
Tabla 3. Metodologías de cálculo de huella de carbono más utilizadas en el mundo

## Slide 25
Figura 12. Resumen de alcances y emisiones a través de la cadena de valor.
Fuente: (Fundación Entorno, 2013)

## Slide 26
HUELLA DE CARBONO DE ORGANIZACIONES
ISO 14064
WBCSD/WRI GHG Protocol Corporate Standard
HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTOS
PAS 2050
ISO 14040

## Slide 27: Huella de carbono en Centros Educativos Superiores
Huella de carbono del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
Componentes | Año |  |  | 
 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Finca | 1238,17 | 1229,08 | 936,02 | 935,49
Viajes aéreos | 539 | 756,4 | 793,4 | 661,1
Combustible | 452,2 | 568,6 | 411,2 | 367,6
Electricidad | 266 | 254 | 246 | 240
Papel | 4,3 | 4,92 | 4,46 | 3,36
Total (tCO2eq) | 2499,67 | 2813 | 2391,08 | 2207,55
Fuente: (Guerra, 2007)
Tabla 4. Emisiones del CATIE por componente durante el período 2003-2006 expresada en tCO2eq

## Slide 28
Figura 13. Aporte de los componentes a la huella de carbono del CATIE.
Fuente: (Guerra, 2007)

## Slide 29: Huella de carbono de la Universidad de Alcalá
Componente | tCO2eq | Porcentaje
Gas natural | 2 296,67 | 28,40%
Refrigerantes | 1 075,80 | 13,30%
Combustible de vehículos | 150.87 | 1,87%
Electricidad | 4 534,66 | 56,07%
Viajes en buses contratados | 12,26 | 0,15%
Viajes aéreos | 11,28 | 0,14%
Viajes en tren | 0,04 | 0,00%
Viajes vehículos varios | 6,49 | 0,08%
Total (tCO2eq) | 8 088, 08 | 100%
Fuente: (Universidad de Alcalá, 2011)
Tabla 5. Emisiones de la Universidad de Alcalá por componente durante el año 2011 expresada en tCO2eq

## Slide 30
Figura 14. Emisiones totales de la Universidad de Alcalá por fuente de emisión
Fuente: (Universidad de Alcalá, 2011)

## Slide 31: Huella de carbono de la Universidad de Miami
Componente | tCO2eq | Porcentaje
Energía adquirida | 63 394,77 | 50,7%
Vapor generado | 29 509,20 | 23,6%
Perdida de transmisión | 6 251,95 | 5%
Flota de vehículos | 6 502,03 | 5,2%
Vehículos internos | 8 752,73 | 7%
Viajes aéreos | 9 252,89 | 7,4%
Vertederos | 625,19 | 0,5%
Agua de desecho | 125,04 | 0,1%
Papel | 625,19 | 0,5%
Total (tCO2eq) | 125 039 | 100%
Fuente: (Ferraro, 2008)
Tabla 6. Emisiones de la Universidad de Miami por componente durante el año 2008 expresada en tCO2eq

## Slide 32
Figura 15. Descripción de las emisiones de CO2eq por componente de la huella de carbono de la Universidad de Miami

## Slide 33: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA – UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
Figura 16. Mapa de ubicación y edificios utilizados por la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Tecnológica Equinoccial.

## Slide 34
Chart: Docentes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería
| Número de docentes
mar-09 | 141
oct-09 | 146
mar-10 | 155
sep-10 | 166
mar-11 | 164
sep-11 | 175
mar-12 | 188
sep-12 | 185
Chart: Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería
| Estudiantes
2008 | 1477
2009 | 1862
2010 | 2094
2011 | 2328
2012 | 2363
2013 | 2467
Figura 17. Número de docentes en los períodos académicos desde el año 2009 hasta el año 2012
Fuente: (Universidad Tecnológica Equinoccial, 2013)
Figura 18. Número de estudiantes en los períodos académicos desde el año 2009 hasta el año 2013
Fuente: (Universidad Tecnológica Equinoccial, 2013)

## Slide 35: Infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Actividades | Edificio
Aulas de clase (24) | Bloque B
Oficinas administrativas (7) | 
Laboratorio de Ambiental y Riesgos | Bloque G
Laboratorio de Microbiología | 
Laboratorio de Química | 
Laboratorio de Química de Alimentos | 
Laboratorio de Biotecnología | 
Laboratorios de Mecatrónica y petróleos | 
Planta piloto de alimentos | 
Taller automotriz | Taller Automotriz
Tabla 7. Actividades y edificios de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería

## Slide 36: Metodología

## Slide 37
Etapa inicial
Se recopiló información primaria y secundaria, y se analizaron los procesos realizados en las carreras de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Tecnológica Equinoccial.
La información primaria de consumo de electricidad, GLP utilizado por los laboratorios, refrigerante utilizado en la planta piloto de alimentos, combustible utilizado por el generador eléctrico, gasto de papel, viajes aéreos y terrestres hechos por los docentes

## Slide 38
Etapa intermedia
Se aplicó el Cálculo de Huella de Carbono de GHG Protocol elaborada por World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), la cual mide en toneladas de CO2 equivalente y establece alcances de la empresa o institución. (WRI, WBCSD, 2013).

## Slide 39: Alcance 1
Se realizó un estudio del alcance 1 de la institución en el cual constan las emisiones generadas por máquinas y equipos estacionarios propios, emisiones originadas por el uso de combustibles de vehículos propios.

## Slide 40: Ecuaciones Alcance 1
Emisiones= emisiones de CO2 (kg)
Combustible = consumo de combustible (TJ)
FE= factor de emisión (kg/TJ)
a= tipo de combustible
EmisionesGEI,GLP= emisiones de un GEI por GLP (kg)
Consumo.GLP=cantidad de GLP consumido (TJ)
FEGEI.combustible=Factor de emisión por GEI por tipo de combustible (kg/TJ)
Fuentes móviles
Consumo GLP
EmisionesGEI=Emisiones totales de GEI
EmisionesGEI.combustible= Emisiones de GEI por tipo de combustible
Fuentes fijas

## Slide 41: Vehículos utilizados por la Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Vehículo | Marca y modelo | Cilindraje | Pasajeros | Gasto de combustible por km
Furgoneta | Toyota – Hiace (2008) | 2 500 cm3 | 15 | 8,7 L/100 km
Buseta | Mitsubishi – Rosa (2005) | 3 900 cm3 | 26 | 17 L/100 km
Bus | Hino FG (2008) | 7 684 cm3 | 42 | 25 L/100 km
Tabla 8. Vehículos utilizados por la Facultad de Ciencias de la Ingeniería

## Slide 42: Factores de emisión para Alcance 1
Gas efecto invernadero | Actividad | Tipo de combustible | Factor de emisión
CO2 | Fuente móvil | Diesel Premium | 74 100 kg/TJ
CH4 | Fuente móvil | Diesel Premium | 3,9 kg/TJ
N2O | Fuente móvil | Diesel Premium | 3,9 kg/TJ
CO2 | Fuente Fija | Diesel No1 | 74 100 kg/TJ
CH4 | Fuente Fija | Diesel No1 | 3 kg/TJ
N2O | Fuente Fija | Diesel No1 | 0,6 kg/TJ
CO2 | Fuente Fija | GLP | 63 100 kg/TJ
CH4 | Fuente Fija | GLP | 1 kg/TJ
N2O | Fuente Fija | GLP | 0,1 kg/TJ
Tabla 9. Factores de emisión para Alcance 1
Fuente: (IPCC, 2006)

## Slide 43: Alcance 2
Se realizó un estudio del Alcance 2 de la institución en el cual constan las emisiones generadas por el uso de energía eléctrica adquirida, y por el uso de refrigerantes.
El gas refrigerante es el CHClF2, clorodifluorometano, (HCFC-22) cuyo nombre comercial es Genetron 22.

## Slide 44: Ecuación Alcance 2
Emisiones= emisiones de CO2, CH4 o N2O (kg)
Ce = consumo de electricidad en el sitio (kWh)
FE= factor de emisión (kg/kWh)
Gas efecto invernadero | Actividad | Factor de emisión
CO2 | Electricidad | 0,319 kgCO2/kWh
CH4 | Electricidad | 0,00001060673 kgCH4/kWh
N2O | Electricidad | 0,00000202231 kgN2O/kWh
Tabla 10. Factores de emisión para Alcance 2
Fuente: (IEA, 2013) y (Brander, Sood, Wylie, Haughton, & Lovell, 2011)

## Slide 45: Alcance 3
Se llegó al Alcance 3, contabilizando los viajes aéreos del personal de la institución y el consumo de papel de la Facultad.

## Slide 46: Ecuaciones Alcance 3
MVP= millas viajadas
FECO2= Factor de emisión CO2 (kg/mi)
FECH4= Factor de emisión CH4 (kg/mi)
FEN2O= Factor de emisión N2O (kg/mi)
0,025= Factor de corrección para CH4
0,298= Factor de corrección para N2O
Viajes aéreos
Cp= consumo de papel (kg)
FEGEI= Factor de emisión del gas de efecto invernadero (kg/kg)
Consumo de papel

## Slide 47: Factores de emisión vuelos aéreos
Gas efecto invernadero | Distancia de vuelo | Factor de emisión
CO2 | Larga distancia ≥700 millas | 0,185 kgCO2/mi
CH4 | Larga distancia ≥700 millas | 0,0104 gCH4/mi
N2O | Larga distancia ≥700 millas | 0,0085 gN2O/mi
CO2 | Distancias medias ≥ 300 < 700 millas | 0,229 kgCO2/mi
CH4 | Distancias medias ≥ 300 < 700 millas | 0,0104 gCH4/mi
N2O | Distancias medias ≥ 300 < 700 millas | 0,0085 gN2O/mi
CO2 | Distancias cortas < 300 millas | 0,277 kgCO2/mi
CH4 | Distancias cortas < 300 millas | 0,0104 gCH4/mi
N2O | Distancias cortas < 300 millas | 0,0085 gN2O/mi
Fuente: (EPA, 2008)
Tabla 11. Factores de emisión para Alcance 3 viajes aéreos

## Slide 48: Factores de emisión de consumo de papel
Gas efecto invernadero | Actividad | Factor de emisión
CO2 | Consumo de papel | 0,991 kgCO2/kg papel
CH4 | Consumo de papel | 0,0060 kgCH4/ kg papel
N2O | Consumo de papel | 0,0299 kgN2O/ kg papel
Fuente: (EPA Victoria, 2011)
Tabla 12. Factores de emisión para Alcance 3 consumo de papel

## Slide 49
Etapa final
Se categorizaron las emisiones en toneladas CO2 equivalentes para cada uno de los alcances descritos.
Especie | Fórmula química | Potencial de calentamiento global (100 años)
Dióxido de carbono | CO2 | 1
Metano | CH4 | 25
Óxido nitroso | N2O | 298
HCFC-22 | CHClF2 | 1 810
Fuente: (IPCC, 2007)
Tabla 13. Potenciales de calentamiento global para los gases emitidos por la Facultad de Ciencias de la Ingeniería

## Slide 50: Resultados

## Slide 51: Emisiones totales en toneladas de CO2eq durante el período 2009 - 2012
Año | Alcance 1 | Alcance 2 | Alcance 3 | Total t CO2eq
 | t CO2eq | t CO2eq | t CO2eq | 
2009 | 2,065 | 147,876 | 1,472 | 151,41
2010 | 4,863 | 121,391 | 3,548 | 129,80
2011 | 2,743 | 152,978 | 2,868 | 158,58
2012 | 3,068 | 134,455 | 4,883 | 142,40
Porcentaje promedio | 2,25% | 95,52% | 2,24% | 
Tabla 14. Emisiones totales en toneladas de CO2eq durante el período 2009 – 2012 de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería

## Slide 52
Chart: Emisiones totales en toneladas de CO2eq durante el período 2009 - 2012
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Alcance 1 t CO2 eq | 2.0652 | 4.8635 | 2.743 | 3.0681
Alcance 2 t CO2 eq | 147.876 | 121.3914 | 152.9782 | 134.4558
Alcance 3 t CO2eq | 1.4722 | 3.5485 | 2.8684 | 4.8832
Figura 19. Emisiones totales en toneladas de CO2eq por alcance durante el período 2009 – 2012 de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería

## Slide 53
Chart: Emisiones totales en toneladas de CO2eq durante el período 2009 - 2012
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Total t CO2eq | 151.4135 | 129.8034 | 158.5897 | 142.4071
Figura 20. Emisiones totales en toneladas de CO2eq durante el período 2009 – 2012 de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.

## Slide 54: Emisiones en toneladas de CO2eq por componente de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Año | Electricidad | Refrigerante | Papel | GLP | Vuelos | Generador | Vehículos
 | t CO2eq | t CO2eq | t CO2eq | t CO2eq | t CO2eq | t CO2eq | CO2eq
2009 | 123,25 | 24,625 | 1,472 | 1,069 | 0 | 0,537 | 0,458
2010 | 121,39 | 0 | 3,458 | 3,510 | 0,089 | 1,074 | 0,278
2011 | 128,35 | 24,625 | 2,710 | 2,261 | 0,157 | 0,268 | 0,212
2012 | 134,45 | 0 | 3,458 | 2,330 | 1,424 | 0,537 | 0,200
Promedio | 83,79% | 8,13% | 1,83% | 1,51% | 0,28% | 0,40% | 0,19%
Tabla 15. Emisiones en toneladas de CO2eq por componente de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería

## Slide 55
Chart: Emisiones en toneladas de CO2eq por componente de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ELECTRICIDAD t CO2 eq | 123.2502 | 121.3914 | 128.3524 | 134.4558
REFRIGERANTE t CO2eq | 24.6259 | 0 | 24.6259 | 0
PAPEL tCO2eq | 1.4722 | 3.4585 | 2.7107 | 3.4585
GLP t CO2 eq | 1.0697 | 3.5107 | 2.2618 | 2.3305
VUELOS tCO2eq | 0 | 0.089959 | 0.15766 | 1.4247
GENERADOR t CO2 eq | 0.53713 | 1.0743 | 0.26857 | 0.53713
VEHICULOS tCO2eq | 0.45845 | 0.27849 | 0.21266 | 0.20044
Figura 21. Emisiones en toneladas de CO2eq por componente de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería

## Slide 56: Comparación de la Huella de carbono de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería con otras universidades
Universidad | País | Último año calculado | Emisiones (tCO2eq) | Estudiantes | Emisiones por estudiante (tCO2eq/estudiante)
CATIE | Costa Rica | 2006 | 2 082,1 | 561 | 3,71
Alcalá | España | 2011 | 8 088,08 | 28 000 | 0,29
Miami | Estados Unidos | 2008 | 125 039 | 20 100 | 6,22
FCI-UTE | Ecuador | 2012 | 142,40 | 2 467 | 0,06
Tabla 16. Comparación de la Huella de carbono de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería con otras universidades

## Slide 57: Comparación de aporte por componente de la huella de carbono entre universidades
Universidad | Porcentaje por Componente |  |  |  |  | 
 | Electricidad | Transporte | Viajes aéreos | Refrigerante | Papel | Finca
CATIE | 10,37% | 16,65% | 29,95% | - | 0,15 | 42,38%
Alcalá | 56,07% | 2,1% | 0,14% | 13,30% | - | -
Miami | 50,7% | 12,2% | 7,4% | - | 0,5% | -
FCI-UTE | 83,79% | 0,19% | 0,28% | 8,13% | 1,83% | -
Tabla 17. Comparación de aporte por componente de la huella de carbono entre universidades

## Slide 58: Conclusiones

## Slide 59
Se obtuvo que la huella de carbono de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería fue de 151,41 t CO2eq durante el 2009, 129,80 t CO2eq durante el 2010, 158,58 t CO2eq durante el 2011 y 142,40 t CO2eq durante el 2012.
Se evidenció que la mayor cantidad de emisiones de CO2eq fue emitida por el consumo de electricidad, siendo ésta la mayor fuente de emisiones de la huella de carbono de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, con 123,25 t CO2eq en el 2009, 121,39 t CO2eq en el 2010, 128,35 t CO2eq en el 2011 y 134,45 t CO2eq en el 2012, teniendo en promedio de 83,79%.
El presente estudio ha revelado que la Facultad de Ciencias de la Ingeniería realiza actividades que generan emisiones de CO2, CH4, N2O, que pudieron ser contabilizadas en diferentes componentes como consumo de combustibles, refrigerantes, GLP, consumo eléctrico, realización de vuelos y consumo de papel.

## Slide 60
La menor emisión de CO2eq es la representada por el uso de vehículos de la institución, con un promedio de 0,19%, ya que no se los utilizan continuamente, por lo que las emisiones producidas por éstos no son significativas.
Con respecto al uso de refrigerantes de la Facultad se puede observar que, si bien es cierto su potencial de calentamiento global es alto, las emisiones no son significativas, ya que el sistema de la planta de alimentos es eficiente y solo utiliza 30 libras de refrigerante cada dos años.

## Slide 61
A pesar de que la cantidad de papel consumido por la Facultad de Ciencias de la Ingeniería no es significativa, con un de 3,45 t CO2eq, la Universidad Tecnológica Equinoccial ha implementado una iniciativa para disminuir el uso de papel, mediante el uso de un sistema de trámites por internet, asi como el uso de sensores de movimiento que activan o desactivan el sistema de iluminación.
Con respecto a la comparación de la huella de carbono de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, se pudo evidenciar que las instituciones como la Universidad de Alcalá y la Universidad de Miami, coincidieron en que la fuente de emisión mayoritaria es el consumo de electricidad.

## Slide 62
Se estableció que la Facultad de Ciencias de la Ingeniería tiene la menor cantidad de emisión por estudiante, 0,06 tCO2eq/estudiante, en comparación con otras instituciones de educación, lo que permitirá visualizar oportunidades para el control de las emisiones.

## Slide 63: Recomendaciones

## Slide 64
Cuantificar la huella de carbono de cada una de las Facultades de la Universidad, para conocer el porcentaje de aporte y determinar estrategias para su disminución.
Determinar la huella de carbono por estudiante de cada carrera de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, con el fin de identificar procesos claves para el control de emisiones de gases de efecto invernadero.
Calcular la huella de carbono para toda la Universidad Tecnológica Equinoccial.

## Slide 65
Establecer programas de ahorro de energía y utilizar fuentes de luz con menor consumo eléctrico, en todas las aulas de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.
Establecer factores de emisión nacionales para todos los componentes utilizados en las diferentes actividades, como combustibles, de tal manera que el cálculo de la huella de carbono se acople más a la realidad del Ecuador.
Diseñar un software de acceso libre para cuantificar las emisiones de CO2eq, permitiendo que las empresas e instituciones de cualquier naturaleza pueda cuantificar su huella de carbono.

## Slide 66
Realizar estudios de captura de carbono en base a actividades propias de la institución o de especies forestales circundantes, de esta manera se puede llegar a completar el ciclo de carbono neutral.
Establecer una política de compras de bienes con bajo aporte de carbono, como productos reciclados, o reutilizar materiales y equipos cuando sea factible.
Actualizar equipos informáticos, de tal manera que los nuevos equipos consuman menos electricidad en cada una de las oficinas de la Facultad.

## Slide 67
Manejar redes para centralizar equipos periféricos como impresoras y scanners, reduciendo así el consumo de electricidad.
Utilizar tecnología LED en equipos e iluminación, para obtener un ahorro significativo en energía eléctrica.
Establecer programas de control en los componentes de la huella de carbono de la Facultad para instaurar medidas correctivas y preventivas.
Socializar la huella de carbono dentro de la institución para propiciar el apoyo de la comunidad universitaria en la lucha contra el cambio climático.

## Slide 68: GRACIAS