## Slide 1: DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS APLICANDO LÓGICA FUZZY vs MORA VAHRSON, EN EL ÁREA MONJAS – ITCHIMBÍA – PANECILLO, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, (DMQ) Y SIMULACIÓN EN 3D
Jaramillo Carolina

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
DMQ precipitaciones
Sectores propensos a deslizamientos
Av. Simón Bolívar laderas de Puengasí, laderas del Panecillo, Itchimbía y Pichincha

## Slide 3
MODELOS PREDICTIVOS
Lluvias – vulnerabilidad de taludes
DMQ - acciones
Sectores Propensos
Necesidad de cartografía
Ámbitos de predicción

## Slide 4
Fuente: Diario La Hora
Fotografía N°1: Construcciones en taludes de vías y quebradas.

## Slide 5
Fuente: Infórmate y Punto
Fotografía N°2: Tráfico en la Autopista Rumiñahui por deslizamiento. 04/26/2011

## Slide 6
Fuente: Diario El Comercio
Fotografía N°3: Deslizamiento Av. Velasco Ibarra.

## Slide 7: METODOS
HEURISTICO
Criterio del experto
Procesos geomorfodinámicos
ESTADISTICO
Procedimientos estadísticos
Combinación de variables

## Slide 8: AREA DE INFLUENCIA
FotografíaN°4 :Zona de Estudio
Fuente: Google Earth.
Figura N°2 :Zona de Estudio DMQ

## Slide 9
Grafico N°1: Parroquias de la Zona de Estudio
Fuente: Andocilla, 2012

## Slide 10: OBJETIVO GENERAL
Simulación en 3D
Comparar
Lógica Fuzzy
Vs Mora Vahrson

## Slide 11: FUNDAMENTOS TEORICOS
DESLIZAMIENTOS
Figura N°2: MODELO DE UN DESLIZAMIENTO ROTACIONAL Y SUS COMPONENTES
Fuente: Vallejo (2002)

## Slide 12: LOGICA FUZZY
Utiliza la probabilidad
Decidir que elementos utilizar o no
Basado en la teoría de conjuntos
Programación lógica de variables

## Slide 13
CASOS FUZZY | RANGO | FUNCION
Primer Caso Rango de interés de la función Seno | 0° a 180° O en radianes 0 a π | Función Seno
Segundo Caso Segundo caso del análisis Fuzzy | 0° a 90° O en radianes 0 a | Función Coseno
Tercer Caso Tercer caso del análisis Fuzzy | 0° a 90° O en radianes 0 a | Función Seno

## Slide 14: ANALISIS DE VARIABLES Y ANALISIS CASOS FUZZY

## Slide 17: METODOLOGIA
LOGICA FUZZY
Variables:
Vías primarias
Fallas geológicas
Ríos
Dureza de roca
Pendiente
Precipitación
Cobertura vegetal

## Slide 18
VARIABLE | GRÁFICO
VÍAS PRIMARIAS | 
FALLAS GEOLÓGICAS | 

## Slide 19
VARIABLE | GRÁFICO
RÍOS | 
DUREZA DE ROCA | 

## Slide 20
VARIABLE | GRAFICO
PENDIENTE | 
PRECIPITACIÓN | 

## Slide 21
VARIABLE | GRAFICO
COBERTURA VEGETAL | 

## Slide 22
Modelo 1: Valores de variables originales dados por el programa.
Normalización:
N = (Vo - Vm ) / (VM -Vm)
Conversión a radianes:
R = N * (π/2)
Probabilidad:
o
Donde: Vo = Variable Original
Vm = Valor Mínimo
VM = Valor Máximo
Donde: R = Radianes.
N = Normalización
π/2 = 1.5707963268
Donde: P = Probabilidad
R = Radianes
MODELO DE OCURRENCIA A DESLIZAMIENTOS
Fuente: Padilla, 2008

## Slide 23
Y=(pendientes+ precipitación + d. vías + d. fallas +
d. hídrica + vegetal + dureza) / 7
Donde:
Y = Promedio de probabilidades Modelo .
Y=(V1+V2+V3+…Vn) / 7
Donde:
Y = Promedio de probabilidades Modelo .

## Slide 24: Modelo de probabilidad de ocurrencia de deslizamientos 2 (10 percentil)
10 PERCENTIL
Segundo Caso
Tercer Caso

## Slide 25
5 PERCENTIL
Segundo Caso
Tercer Caso
Modelo de probabilidad de ocurrencia de deslizamientos 2 (10 percentil)

## Slide 26: MORA VARHSON
Es un método para clasificar la amenaza por deslizamientos en áreas tropicales con alta sismicidad (Mora, S. & Vahrson, W.G, 1991).

## Slide 27
Combinación de mapas
Observación y medición
Susceptibilidad a deslizamientos
Parámetros de disparo
Parámetros pasivos
Perturban el equilibrio

## Slide 28
Mora Varhson
Variables:
Precipitaciones
Humedad del suelo
Pendientes
Sismología
Litología

## Slide 29: POLIGONOS DE THIESSEN
Delimita áreas de influencia (unidades discretas) a partir de un conjunto de puntos.
El tamaño y la configuración de los polígonos depende de la distribución de los puntos originales.
Un limitante, no se puede estimar el error asociado, pues el valor para cada polígono se obtiene a partir de un solo punto.

## Slide 30
VARIABLE | GRÁFICO
PRECIPITACIONES | 
HUMEDAD DEL SUELO | 

## Slide 31
VARIABLE | GRÁFICO
PENDIENTES | 
SISMOS | 

## Slide 32
VARIABLE | GRÁFICO
LITOLOGIA | 

## Slide 33: ECUACION
Donde:
H= grado de susceptibilidad al movimiento en masa
Sl= factor litológico
Sh= factor de humedad
Sp= factor de pendiente
Ds= factor de disparo por sismos
Dll= factor de disparo por precipitaciones

## Slide 34
Modelo 2: Valores de variables originales.
Análisis de la variable
Rasterización
Reclasificación:
Rango 1 – 5
Análisis espacial de cada variable
Donde:
1 = menor probabilidad de ocurrencia
5 = mayor probabilidad de ocurrencia
MODELO DE OCURRENCIA A DESLIZAMIENTOS

## Slide 35
H=[(pendiente)+(humedad)+(litologia)]+[(precipitacion)+(sismos)]
Donde:
H = grado de susceptibilidad al movimiento en masa

## Slide 36
H=[(pendiente)+(humedad)+(litologia)]+[(precipitacion)]
Donde:
H = grado de susceptibilidad al movimiento en masa - factor disparo precipitaciones.

## Slide 37
Y=[(pendiente)+(humedad)+(litologia)]+[(sismos)]
Donde:
Y = amenazas por FRM – factor disparo sismos.

## Slide 38
AJUSTE DE MODELOS
N = Valor medido – Valor Calculado
O N = 1 – Y
Donde:
N = ajuste
Valor medido = 1 o valor de los puntos de muestra
Valor calculado = cálculo de la desviación estándar de los promedios de probabilidades (Y) de los diferentes modelos.

## Slide 39: AJUSTE DE MODELOS
MODELOS PREDICTIVOS |  |  |  |  |  | 
 | MODELO 1 Fuzzy original | MODELO 2 Fuzzy 10 percentil | MODELO 3 Fuzzy 5 percentil | MODELO 4 Mora-Varhson | MODELO 5 Mora-Varhson sismos | MODELO 6 Mora-Varhson precipitación
AJUSTE | 0.891908452 | 0.884298777 | 0.876689051 | 0.823406905 | 0.84307293 | 0.762785614

## Slide 40: RESULTADOS MODELO N°1 – FUZZY VARIABLES ORIGINALES
PROBABILIDAD | SECTOR
MUY ALTA | Cauce del Río Machángara, Av. Pedro Vicente Maldonado, calle Ricardo Jaramillo, 5 de Junio, siguiendo la calle Alberto Larrea, Velasco Ibarra subiendo por la 24 de Mayo hasta la calle Manuela de Santa Cruz y Espejo.
ALTA | Sector de San Pablo y la Vicentina
MEDIA | Sector de Chimbacalle, La Magdalena, Primero de Mayo, Vista Hermosa.
BAJA | San Bartolo, entre las calles Hugo Ortiz, Antonio Rodríguez, Pinllopata, Moraspungo, Andrés Pérez, Baltazar González, Gonzalo Martin, Alonso Gómez Montero, Ana Paredes de Alfaro, Francisco Cobo, Gualberto Pérez, Juan Cueva, Manuel Adrián Navarro, hasta la Catamara en el sector de Eplicachima.
MUY BAJA | La Argelia, La Forestal, loma de Puengasí,

## Slide 41: MODELO N°5 – MORA VAHRSON (factor de disparo – sismos)
PROBABILIDAD | SECTOR
MUY ALTA | El Panecillo, La Argelia, Loma de Puengasí.
ALTA | Cauce del Río Machángara, La Ferroviaria hasta la Juan Bautista Aguirre, Alonso Gómez Montero, Manuel Adrián Navarro y Abelardo Andrade, La Forestal.
MEDIA | Monjas, San Pablo y parte de Chimbacalle en áreas cercanas al Estadio de El Aucas.
BAJA | Primero de Mayo, Parte de la Ferroviaría.
MUY BAJA | Itchimbía, La Magdalena, San Bartolo, Puengasí, Monjas, Edén del Valle, Alma Lojana

## Slide 42: LOGICA FUZZY vs MORA VARHSON
LOGICA FUZZY
MORA - VAHRSON

## Slide 43: SIMULACIÓN EN 3D

## Slide 44: CONCLUSIONES
Los modelos Fuzzy N° 1 (Variables Originales) y N°2 (10 percentil) cada uno con un ajuste de 0.8919 y 0.8842 respectivamente, son muy similares entre sí, por lo tanto se acoplan a la realidad del terreno y proporcionan una buena información acerca de los fenómenos en remoción en masa.
Los modelos obtenidos con la metodología Mora & Vahrson tienen similitud entre sí, sin embargo el modelo de probabilidad de ocurrencia a deslizamientos N°6 cuyo factor de disparo es la Intensidad de Lluvia muestra el menor ajuste de todos los valores obtenidos de cada modelo.

## Slide 45
La metodología de Mora & Vahrson es utilizada para escalas de trabajo pequeñas (1:10 000 – 1:25 000 – 1:50 000), para zonas tropicales y con alta sismicidad, por ende al aplicarla en un sector interandino, con diversas características geológicas, climáticas y sismológicas no demuestra con exactitud un modelo que sea representativo representando la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en la zona de estudio.
La metodología Mora-Vahrson aplica como herramienta los polígonos de Thiessen, depende de la densidad de puntos, del análisis espacial para la ponderación y de que sus variables sean continuas. Por lo cual es bastante subjetivo y no puede llegar a proporcionar la información adecuada.

## Slide 46: RECOMENDACIONES
Se recomienda que las Junta Provincial de Gestión de Riesgos de Pichincha y la Unidad de Gestión de Riesgos del DMQ realice un censo socioeconómico para obtener información de la población que vive en las zonas propensas a deslizamientos, para así poder tener planes de prevención y mitigación ante este riesgo.
En estudios para fenómenos de remoción en masa cuando se trata de zonas con una pequeña escala de trabajo (1:1000 – 1:5000) no se recomienda que los técnicos o Gestores del Riesgo utilicen la metodología Mora – Vahrson debido a que es un método heurístico y muy subjetivo con los parámetros a emplearse, razón por la cual es la metodología Fuzzy es apropiada para este tipo de estudios.
Las zonas cercanas a las vías, ríos y fallas son propensas a fenómenos de remoción en masa por lo que se recomienda al Municipio de Quito realizar planes de ordenamiento territorial, para así poder prevenir futuros accidentes que afectan a la población aledaña.

## Slide 47
GRACIAS