## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
CARRERA LICENCIATURA EN CIENCIAS NAVALES
PROYECTO PROFESIONAL DE GRADO
Empleo del velamen durante el Crucero Internacional 2012 del Buque Escuela Guayas en la ruta La Coruña - Dublín; propuesta de optimización de la maniobra de vela
AUTOR: WILSON JAVIER LOOR ALMEIDA
SALINAS – ECUADOR
2013

## Slide 2: AGENDA
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO – ANÁLISIS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO III: PROPUESTA

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
El Buque Escuela Guayas es el buque itinerante de la Armada del Ecuador en el cual se realiza diversos cruceros ya sean estos nacionales o internacionales como parte de la formación naval de los Guardiamarinas donde aplican los conocimientos adquiridos a bordo de la Escuela Naval, además les permitirá conocer el ámbito en el que se desenvolverán en un futuro ya como Oficiales de Marina.

## Slide 4: CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Realización de Cruceros Internacionales
La Escuela Superior Naval y su Misión
Jarcia de labor del Buque Escuela Guayas
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Slide 5: CAPITULO I
DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBELMA
DELIMITACIÓN:
  Delimitación Espacial: Buque Escuela Guayas
  Delimitación Temporal: 14 al 17 de Agosto del 2012
  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
  ¿Cómo lograr la optimización de las maniobras de vela del Buque Escuela Guayas para conseguir el mejor resultado en regatas o navegaciones?

## Slide 6: CAPITULO I
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una propuesta para lograr la optimización de las maniobras a vela para futuras regatas y analizar el empleo del velamen utilizado durante el Crucero Internacional 2012 del Buque Escuela Guayas en la ruta La Coruña – Dublín.

## Slide 7: CAPITULO I
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recopilar datos de las maniobras empleadas durante la regata en la ruta La Coruña – Dublín.
Elaborar una guía que permitirá conocer la ubicación y utilización de la jarcia de labor del Buque Escuela Guayas.
Analizar la información utilizada en el BESGUA referentes a las maniobras para lograr la optimización para futuras regatas o navegaciones.

## Slide 8: CAPITULO I
Mediante el proyecto se busca conocer las maniobras que se realizan en el BESGUA pero sobre todo las maniobras que se realizaron en la ruta La Coruña- Dublín y la optimización de la maniobra a vela.
Se pretende que el guardiamarina cumpla con las exigencias académicas necesarias para fortalecer los conocimientos adquiridos en sus años de formación en la Escuela Naval y los periodos de embarque durante los cruceros de instrucción en la unidades navales.
JUSTIFICACIÓN

## Slide 9: CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Las embarcaciones de vela fueron los primeros medios de transporte.
En la actualidad son utilizados para fines recreativos, deportivos o de educación.
ANTECEDENTES

## Slide 10
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
NAVEGACIÓN A VELA
MANIOBRAS DEL BESGUA
BUQUE ESCUELA GUAYAS
JARCIA DE LABOR

## Slide 11: CAPITULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La finalidad de este proyecto es de conocer las maniobras que se realizan en el BESGUA, mediante esto se logrará que los guardiamarinas que se embarquen en este velero ya sea para cruceros nacionales o internacionales tengan conocimiento pleno al respecto, y un desenvolvimiento mucho más eficaz al momento de realizar las maniobras.

## Slide 12: CAPITULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Los incidentes en la navegación a vela se manifiestan con precipitaciones violentas acompañadas de variación del viento en fuerza y dirección que inclusive podría llegar de 30 a 50 nudos.

## Slide 13: CAPITULO II
Análisis de Datos
METODOLOGÍA
Tipo de investigación
Diseño de investigación
Instrumentos
Técnicas de Recolección de Información
Descriptiva
Documental
Recopilación Documental
Observación y Entrevista
Técnicas de Análisis

## Slide 14: CAPITULO II
 | 14 DE AGOSTO | 15 DE AGOSTO | 16 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO
VELOCIDAD DE LA UNIDAD | 8 NUDOS | 9.1 NUDOS | 4.1 NUDOS | 6.7 NUDOS
APAREJO | 55/35/31 | 21/00/00 | 21/11/00 | 12/02/00
VELOCIDADVIENTO: | 20 NUDOS | 32 NUDOS | 24 NUDOS | 22 NUDOS
DIRECCION VIENTO: | 165° | 261° | 200° | 100°
ESTADO DEL MAR | 2 | 6 | 3 | 3
ANÁLISIS Y RESULTADOS

## Slide 15: CAPITULO II
ANÁLISIS Y RESULTADOS

## Slide 16: CAPITULO II
ANÁLISIS Y RESULTADOS

## Slide 17: CAPITULO II
ANÁLISIS Y RESULTADOS
Datos recogidos a las 0800 locales de cada día navegado.

## Slide 18: CAPITULO II
ANÁLISIS Y RESULTADOS
El día 15 de Agosto a las 0020 aproximadamente se anunció zafarrancho de emergencia y toda la unidad pasó a realizar maniobra general cargando todo el velamen a excepción de la trinquetilla, contrafoque y trinquete.

## Slide 19: CAPITULO II
ANÁLISIS Y RESULTADOS
A lo largo de la navegación se rifaron 04 velas; gavia alta y sobrejuanete del Mayor y velacho bajo, juanete del Trinquete.

## Slide 20: GUÍA JARCIA DE LABOR
INTRODUCCIÓN
En este documento se encuentra información respecto a la jarcia de labor del Buque Escuela Guayas y además de la función que cumple cada una de las drizas al realizar las maniobras.
De la misma manera el documento tiene como objetivo primordial que los guardiamarinas tengan conocimientos acerca de los procedimientos a realizar y sobre las maniobras que se realizan al momento de cargar o cazar el aparejo.

## Slide 21: CAPITULO III
GUÍA JARCIA DE LABOR
  Objetivos de lA GUÍA
Lograr que los guardiamarinas adquieran conocimientos acerca de las maniobras del BESGUA en relación al uso de la jarcia de labor.
Evitar desorientaciones por parte de los guardiamarinas al momento de realizar las maniobras.
Reducir el tiempo al realizar las maniobras en el Buque Escuela Guayas.

## Slide 22: CAPITULO III
GUÍA JARCIA DE LABOR

## Slide 23: CAPITULO III
GUÍA JARCIA DE LABOR
FUNCIONAMIENTO DE LAS VELAS CUADRAS
1.- SE DESAFERRAN LOS TOMADORES SUBIENDO POR ALTO.
2.- SE LASCAN TOTALMENTE LOS BRIOLES, APAGAPENOLES Y PALANQUINES EN LA TINQUETE Y MAYOR; LOS CHAFALDETES Y BRIOLES EL LAS DEMAS VELAS.
3.- SE COBRAN AMURAS Y ESCOTAS EN LA TRINQUETE Y MAYOR; LOS ESCOTINES EN LAS DEMAS VELAS.
4.- SE BRACEA A Bb o Eb SEGÚN EL VIENTO.

## Slide 24: CAPITULO III
GUÍA JARCIA DE LABOR

## Slide 25: CAPITULO III
GUÍA JARCIA DE LABOR
FUNCIONAMIENTO DE LAS VELAS DE CUCHILLO
1.- SE SUELTAN LOS TOMADORES QUE LAS AFERRAN.
2.- SE LASCAN TOTALMENTE LAS CARGADERAS.
3.- SE COBRAN LAS ESCOTAS Y LAS DRIZAS.
4.- SE AFINAN LASCANDO O COBRANDO LAS ESCOTAS DE SOTAVENTO SEGÚN EL VIENTO.

## Slide 26: CAPITULO III
GUÍA JARCIA DE LABOR
Cabilla 5
Cabilla 6
Cabilla 7
Cabilla 8

## Slide 27: CAPITULO III
GUÍA JARCIA DE LABOR
La función de las cabillas con respecto a la figura 1-2 al momento de cazar las velas serán las siguientes:
Cabilla 5: Petifoque
Cabilla 6: Foque
Cabilla 7: Contrafoque.
Cabilla 8: Izar la trinquetilla

## Slide 28: CAPITULO III
GUÍA JARCIA DE LABOR
Cabilla 1
Cabilla 2
Cabilla 4
Cabilla 3

## Slide 29: CAPITULO III
GUÍA JARCIA DE LABOR
La función de las cabillas con respecto a la figura 1-1 al momento de arriarlas serán las siguientes:
Cabilla 1: Foque volante.
Cabilla 2: Foque.
Cabilla 3: Contrafoque.
Cabilla 4: Petifoque

## Slide 30: CAPITULO III
BENEFICIOS
CUANDO LOS GUARDIAMARINAS SE EMBARQUEN EN EL BESGUA PODRÁN CONOCER LAS MANIOBRAS QUE SE REALIZAN A BORDO TENIENDO NOCIÓN DEL EMPLEO DE LA JARCIA DE LABOR.
LAS MANIOBRAS A REALIZAR SERÁN EMPLEADAS EN MENOR TIEMPO.

## Slide 31: CAPITULO III
GUÍA JARCIA DE LABOR
FACTIBILIDAD
EL DESEMPEÑO DE LOS GUARDIAMARINAS SERÁ MUCHO MAS EFICIENTE Y PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN DE LAS MANIOBRAS EN EL MENOR TIEMPO LOGRANDO ASÍ OPTIMIZAR LAS MANIOBRAS DEL BESGUA.

## Slide 32: CONCLUSIONES
La falta de preparación del personal embarcado en condiciones climáticas adversas durante el Crucero Internacional en la ruta La Coruña – Dublín incidió al momento de realizar las maniobras.
El velamen de capa no se utilizó a pesar de que las condiciones del viento en esos momentos la fuerza del mismo manteniendo una fuerza mayor a los 55 nudos.
El desconocimiento respecto al uso y ubicación de la jarcia de labor por parte de los guardiamarinas evitó que las maniobras puedan ser ejecutadas de manera ágil y oportuna.

## Slide 33: RECOMENDACIONES
Preparar al personal embarcado ante condiciones climáticas adversas para que puedan actuar de manera ágil y oportuna al momento de realizar las maniobras.
Utilizar el velamen de capa posterior al zarpe cuando se conoce que las condiciones climáticas y la fuerza del viento serán mayores a los 30 nudos durante la navegación.
Mejorar mediante la guía de la jarcia de labor respecto al uso y ubicación de los mismos de manera previa a realizar las maniobras por parte de los guardiamarinas para lograr la optimización de las maniobras y reducir el tiempo que se emplean en ellas.

## Slide 34
GRACIAS POR SU ATENCIÓN