## Slide 1: PROYECTO DE GRADO
MEJORAMIENTO DE LA SEÑAL DE VOZ USANDO FILTROS ADAPTATIVOS EN SUBBANDAS PARA AMBIENTES ALTAMENTE RUIDOSOS
AUTOR:
MIGUEL ANGEL CASTILLO MARCILLO

## Slide 2
MUNDO ACTUAL DIFERENTE AL PASADO

## Slide 3
APOGEO CIENTÍFICO
AVANCES TECNOLÓGICOS
CONDICIONES DE LAS PERSONAS
DESARROLLO DE TRABAJOS EFICIENTES
DSP :

## Slide 4
INTRODUCCION

## Slide 5
INTRODUCCION

## Slide 6
INTRODUCCION

## Slide 7: SUMARIO
MARCO TEORICO
  Fuerza Aérea Ecuatoriana en ambientes ruidosos
  Filtrado Adaptativo
  Filtrado adaptativo en subbandas
MATERIALES Y METODO
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 8: MARCO TEORICO

## Slide 9
Lugares Afectados
Seguridad y Salud ocupacional
Factores de riesgos
REDUCIR EL RUIDO
FUERZA AEREA EN AMBIENTES RUIDOSOS

## Slide 10
CONSECUENCIA DEL RUIDO

## Slide 11
Constitución Política del Ecuador
Art. 326 lit5
Reglamento General del Seguro de riegos del trabajo. Resolución 741
Ley orgánica de Salud Pública (N° 2006-67)
Acuerdos Ministeriales 219 y 220
Plan Nacional para el buen vivir (2009-2013)
Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito
Libro sexto Anexo 5, limites permisibles de niveles de ruido
SITUACIÓN LEGAL

## Slide 12
FILTRADO ADAPTATIVO
Crean algoritmos matemáticos mediante programación que pueden ingresar a un DPS, FPGA o VLSI
Está formado por dos bloques; un filtro digital para el filtrado y un algoritmo que ajusta los weight.
Se debe tomar en cuenta: Velocidad de convergencia, robustez, estructura adaptativa, complejidad numérica algoritmo adaptativo
Los algoritmos adaptativos se dividen en: Algoritmo de gradiente estocástico y algoritmo de mínimos cuadrados
Notes: TENGAMOS EN CUENTA QUE EXISTE DIFERENCIA ENTRE UN FILTRO DIGITAL Y UN FILTRO ADAPTATIVO, los filtros digitales, tienen coeficientes invariantes en el tiempo, mientras que, los filtros adaptativos varía sus coeficientes de acuerdo al algoritmo implementado, convirtiéndose en un filtro digital con coeficientes adaptable. El simple hecho de no ser invariante en el tiempo, hace que su estudio sea más complejo, en consecuencia, por tener características que dependen de la señal de entrada, un filtro adaptativo es un filtro no lineal. POR ELLO EL FILTRADO ADAPTATIVO Crean algoritmos matemáticos mediante programación que pueden ingresar a un DPS, FPGA o VLSI, su implementacion en un medio fisico dependera de la aplicación pretendida y de lo que se requiera COMO SE VISUALIZA EN LA FIGURA EL FILTRADO ADAPTATIVO Está formado por dos bloques funcionales básicos: Un filtro digital para el filtrado deseado y un algoritmo adaptativo que ajusta los weight (o también llamados pesos) del filtro. El filtro digital calcula señal de salida 𝒚(𝒌) en respuesta a la señal de entrada 𝒙(𝒌), del cual genera una señal de error 𝒆(𝒌) mediante la diferencia entre la señal deseada o señal de referencia 𝒅(𝒌) y la señal de salida 𝒚(𝒌) SE DEBE TOMAR EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN DEL SISTEMA ADAPTATIVO Velocidad de convergencia (está definida como el número de interacciones necesarias para que el algoritmo, ante señales estacionarias, se aproxime lo suficiente a la solución óptima de Wiener. Cuanto mayor la velocidad de convergencia, el algoritmo más rápidamente se adaptará a un ambiente estacionario de característica desconocida.), robustez, estructura adaptativa, complejidad numérica algoritmo adaptativo (se refiere al número de operaciones que se deben efectuar para completar una interacción del algoritmo) VARIAS APLICACIONES SON POSIBLES USANDO FILTROS ADAPTATIVOS, DICHAS APLICACIONES PUEDEN SER REALIZADAS, USANDO DIFERENTES ESTRUCTURAS, DIFERENCIANDO UNA ESTRUCTURA DE OTRA EN LA CALIDAD DE RESPUESTA, COSTO COMPUTACIONAL Y EL RENDIMIENTO.
LOS ALGORITMOS ADAPTATIVOS SON USADOS como procedimientos para ajustar los coeficientes del filtrado adaptativo (o también llamados pesos), a fin de, mejorar la calidad de rendimiento del sistema. Se puede usar varios algoritmos para un mismo sistema; sin embargo, su desempeño dependerá del tipo de algoritmo y del sistema, en otras palabras, un algoritmo puede responder de manera eficiente para un sistema e ineficiente para otro. SE DIVIDEN EN Algoritmo de gradiente estocástico y algoritmo de mínimos cuadrados, El algoritmo de gradiente estocástico, está basado en el filtro de Wiener, cuya ventaja principal, es la reducción de la complejidad computacional. Unos ejemplos de algoritmos de gradiente estocástico, son los filtros transversales LMS Y minimizan la suma de los cuadrados de los errores parciales. Una ventaja de estos algoritmos, es que tiene mayor velocidad de convergencia con respecto a los algoritmos de gradiente estocástico; sin embargo, presentan mayor exigencia computacional y problemas de estabilidad. Unos ejemplos de mínimos cuadrados son: Función de coste; Mínimos cuadrados ponderados, métodos bloque; LS (Least Squares) y métodos recursivos RLS (Recursive Least Square – Mínimos Cuadrados Recursivo).

## Slide 13
APLICACIONES
IDENTIFICACION DE SISTEMAS
Cancelación del eco acústico
IDENTIFICACION DE SISTEMA INVERSO
Ecualización de canal para un sistema de comunicación
MEJORAMIENTO DE LA SEÑAL
Cancelación de ruido adaptativo
PREDICCION
Codificación diferencial adaptativa
Modelado de capas subterraneas
Ecualización adaptativa
Cancelación de interferencias
MEJORAMIENTO DE LA SEÑAL O CANCELACION DE INTERFERENCIAS

## Slide 14
FILTRADO ADAPTATIVO EN SUBBANDAS
“La señal de entrada es descompuesta en múltiples canales, con el fin de facilitar el procesamiento de la señal de manera rápida y eficiente”
Recientemente se proponen nuevas técnicas en SAF a fin de mejorar el MSE y la SNR a la salida de la señal de voz
Pruebas realizadas determinan que la comunicación con manos libres usando SAF mejoran calidad del habla al final de la transmisión
Actualmente, SAF abre campo al desarrollo de nuevos sistemas aportando a la innovación, investigación y el desarrollo.

## Slide 15
PROCESO DEL FILTRADO SAF
Notes: EL PROCESO DE FILTRADO SE LO PUEDE VISUALIZAR EN LA FIGURA DONDE Toda estructura SAFs, presentan una descomposición de la señal de entrada en N subbandas, dividiéndose en 3 bloques: El bloque llamado de análisis o filtro diezmador, el bloque de subfiltros y el bloque de síntesis o filtro interpolador . El bloque llamado de análisis o filtro diezmador, está formado por un banco de filtros que descomponen la señal de entrada 𝒙(𝒌) y la señal deseada 𝒅(𝒌) en N bandas espectrales denotados por 𝑭_𝒊 (𝒛), 𝒊=𝟎,𝟏,…….., 𝑴−𝟏, Estas señales que fueron divididas en subbandas a una tasa más baja, son diezmadas por un factor L. Posteriormente, son procesados por el bloque de subfiltros adaptativos, que modifican el contenido armónico de la señal de cada subbanda 𝑾_𝒊 (𝒛) y minimiza la señal de error. Por último, el bloque de análisis, formado por un bloque de interpolación y por un banco de filtros de síntesis 𝑮_𝒊 (𝒛), permiten obtener la señal de error usando un factor de interpolación L, donde filtran todas las señales indeseadas del espectro de frecuencia que aparecieron en el proceso de diezmado e interpolado, para luego, reagrupar cada subbanda y formar una señal única a la salida del sistema.

## Slide 16
CLASIFICACIÓN SAF
Estructura de lazo Abierto
Estructura de Lazo Cerrado
Estructura de lazo Abierto
Carga computacional
Notes: SAFs puede ser clasificado en dos estructuras: estructura de lazo abierto y estructura de lazo cerrado. En la estructura de lazo abierto; la señal de entrada, es descompuesta en subbandas, diezmada por un factor L y procesada por subfiltros adaptativos, para luego, ser comparada con la señal deseada, donde se obtiene la señal de error de subbanda, seguido, ésta señal es usada para formar la señal de error fullband 𝒆(𝒌) con los bancos de filtros de síntesis.
En la estructura en lazo cerrado, el procedimiento de separación en subbandas es similar al lazo abierto, con la diferencia, de que la señal de salida es reconstruida con los filtros de síntesis y luego, comparada con la versión retardada de la respuesta deseada 𝒅(𝒌) para generar la señal de error 𝒆(𝒌).
EL LAZO CERRADO ES LA ESTRUCTURA RECOMENDADA DEBIDO A LA RETROALIMENTACION DEL SISTEMA QUE HACE QUE SE CONTROLEN LOS DATOS DE MEJOR MANERA SIN EMBARJO, NO USAREMOS LA ESTRUCTURA DEBIDO AL ALTO COSTO ECONOMICO Y CARGA COMPUTACIONAL QUE GENERA POR CONSIGUIENTE SOLO REALIZAREMOS LA ESTRUCTURA DE LAZO ABIERTO.

## Slide 17
BANCO DE FILTROS
Notes: Los bancos de filtros y los sistemas multitasas, son usados en SAFs para diezmar e interpolar, cuya misión es, modificar el número de muestras presentes en una señal. Este proceso es usado, cuando en la señal existe un sobremuestreo, haciendo que aumente o disminuya la tasa de muestreo, sin perder la información que se encuentra en la señal. COMO SE VISUALIZA EN LA FIGURA La señal es dividida en N bandas uniformemente, donde, cada una de las subbandas, tienen por lo general, el mismo ancho de banda, manifestando que, cada subbanda 𝒙_𝒊 (𝒛) tiene 𝟏⁄𝑵 de banda espectral original 𝒙(𝒛), del cual se puede diezmar en un factor de 𝟏⁄𝑵 de tasa de muestreo, sin perder la señal de información original. El la Figura 4, se visualiza un banco de filtros en el bloque de análisis 𝑭_𝒊 (𝒛) y síntesis 𝑮_𝒊 (𝒛) en el dominio z, donde, el proceso de diezmado e interpolado se hacen presente. El orden de diezmado y el número de filtros, obedece a 3 esquemas: Cuando el factor de decimación es igual al número de subbandas L = N, se habla de un filtro máximamente decimado, conservando la tasa de muestreo con N señales en subbandas decimadas 𝒙_𝒊 𝑫(𝒛), por lo que el número de muestras en subbandas, es idéntica a la señal completa 𝑿(𝒛), esta señal pasa al bloque de síntesis, donde primero es diezmado, para luego, ser interpolado por el mismo factor L. Si el factor de decimación es mayor al número de subbandas L > N, la pérdida de información debido al efecto aliasing, se verá reflejado al momento de reconstruir la señal de origen. Por el contrario, si el factor de decimación es menor al número de subbandas L < N, se dice que es un banco de filtro no máximamente decimado o sobremuestreado, es decir, evitará el solapamiento del espectro en la salida del filtro de análisis.

## Slide 18
L = N | Maximamente o críticamente muestreada, número de muestras en subbandas es idéntica al factor de decimación, no hay pérdida de información
L > N | Existe pérdida de información por el efecto aliasing, no permite la recuperación de la señal original
L N | No máximamente decimado o sobremuestreado, se puede mantener la información debido a la interacción entre la sección de análisis y síntesis.
L = N | Maximamente o críticamente muestreada, número de muestras en subbandas es idéntica al factor de decimación, no hay pérdida de información
L > N | Existe pérdida de información por el efecto aliasing, no permite la recuperación de la señal original
 | No máximamente decimado o sobremuestreado, se puede mantener la información debido a la interacción entre la sección de análisis y síntesis.
Notes: El orden de diezmado y el número de filtros, obedece a 3 esquemas: Cuando el factor de decimación es igual al número de subbandas L = N, se habla de un filtro máximamente decimado, conservando la tasa de muestreo con N señales en subbandas decimadas 𝒙_𝒊 𝑫(𝒛), por lo que el número de muestras en subbandas, es idéntica a la señal completa 𝑿(𝒛), esta señal pasa al bloque de síntesis, donde primero es diezmado, para luego, ser interpolado por el mismo factor L. Si el factor de decimación es mayor al número de subbandas L > N, la pérdida de información debido al efecto aliasing, se verá reflejado al momento de reconstruir la señal de origen. Por el contrario, si el factor de decimación es menor al número de subbandas L < N, se dice que es un banco de filtro no máximamente decimado o sobremuestreado, es decir, evitará el solapamiento del espectro en la salida del filtro de análisis.
Con las simulaciones se comprobo que el sistema converge rápidamente pero a un nivel más alto del estado de equilibrio (-20) cuando se tiene SAF’s criticamnete muestreado debido al efecto aliasing presente en el procesamiento, por tanto no está modelando a la aplicación o a una señal desconocida, la otra curva de aprendizaje MSE de SAF’s sobremuestreado fue adecuado debido a que converge en el estado de equilibrio insertado (- 50 dB) aunque su convergencia fue lenta por el efecto band-edge
obó

## Slide 19
SE DEBE CONSIDERAR
Número de bandas a descomponer
Factor de solapamiento (overlapping)
Tamaño del banco de filtros
Notes: SAFs puede ser clasificado en dos estructuras: estructura de lazo abierto y estructura de lazo cerrado. En la estructura de lazo abierto; la señal de entrada, es descompuesta en subbandas, diezmada por un factor L y procesada por subfiltros adaptativos, para luego, ser comparada con la señal deseada, donde se obtiene la señal de error de subbanda, seguido, ésta señal es usada para formar la señal de error fullband 𝒆(𝒌) con los bancos de filtros de síntesis.
En la estructura en lazo cerrado, el procedimiento de separación en subbandas es similar al lazo abierto, con la diferencia, de que la señal de salida es reconstruida con los filtros de síntesis y luego, comparada con la versión retardada de la respuesta deseada 𝒅(𝒌) para generar la señal de error 𝒆(𝒌).
EL LAZO CERRADO ES LA ESTRUCTURA RECOMENDADA DEBIDO A LA RETROALIMENTACION DEL SISTEMA QUE HACE QUE SE CONTROLEN LOS DATOS DE MEJOR MANERA SIN EMBARJO, NO USAREMOS LA ESTRUCTURA DEBIDO AL ALTO COSTO ECONOMICO Y CARGA COMPUTACIONAL QUE GENERA POR CONSIGUIENTE SOLO REALIZAREMOS LA ESTRUCTURA DE LAZO ABIERTO.

## Slide 20
MATERIALES Y MÉTODOS
Partiendo del estado del Arte se seleccionó y realizó el estudio de cada sistema
Varias alternativas surgen para dar solución a la misma aplicación
La herramienta usada es MATLAB
Siendo un trabajo de investigación y desarrollo
MEDICIÓN, LOS NIVELES DE RUIDO
TEST CUALITATIVO Y CUANTITATIVO
ESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LA SEÑAL Y SAF

## Slide 21: PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 22
Señal de entrada y deseada
Señal de entrada 𝒙(𝒌) y deseada 𝒅(𝒌)
Señal de error y salida
Señal de error 𝒆(𝑘) y salida 𝒚(𝑘)
Filtro y algoritmo adaptativo
Filtro y algoritmo adaptativo
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO
Filtros FIR
Señal Aleatoria
Algoritmo LMS
Algoritmo NLMS
Algoritmo RLS
Notes: La configuración del filtrado adaptativo contempla los componentes: señal de entrada, señal deseada, señal de error, señal de salida, filtro adaptativo y algoritmo adaptativo; cuyo objetivo en un sistema es, “hallar los coeficientes del filtro de salida 𝒚(𝒌), dada una señal de entrada 𝒙(𝒌) y una señal deseada 𝒅(𝒌). La señal de salida 𝒚(𝒌) deberá parecerse lo más posible a la señal 𝒅(𝒌)”. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la señal de error, puede ser considerada la respuesta deseada al sistema. En algunas aplicaciones como en ANC, la señal de error podría ser la salida deseada del sistema. En algunas aplicaciones como en ANC, la señal de error podría ser la salida deseada del sistema.
LO QUE VAMOS A USAR El filtro adaptativo FIR, por brindar una mayor estabilidad que los filtros IIR y por su respuesta lineal en fase, son los más usados para la cancelación del ruido.
Señal aleatoria o randómica, fueron usadas, debido que, muchas señales en aplicaciones reales son desconocidas. Por ejemplo, los valores de entrada de los sistemas de cancelación de ruido son en su mayoría desconocidos, por lo que es difícil predecir estos valores. Por tal motivo, las señales aleatorias, ayudan a crear estas señales. El algoritmo LMS es USADO POR SU BAJA COMPLEJIDAD y robustez. El NLMS a diferencia del lms permite acelerar la convergenicia del MSE para señales corelacionadas optimo para señales no estacionarias como el habla. Y el RLS que minimiza aun mas el MSE tiene una rapida convergencia pero trae consigo una alta complejidad computacional e inestabilidad al sistema.
A CONTINUACION VAMOS HABLAR DEL ALGORITMO LMS

## Slide 23
RESUME

## Slide 24
ESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEÑAL
Algoritmo Analizados
3 archivos de voz 8 KHz
Ruido de turbina de aeronave
Ruido de AWGN
Notes: . El esquema consiste de dos canales, del cual, solo en el canal primario se encuentra la señal deseada 𝒙(𝒌), misma que es corrompida por el ruido 𝒏_𝟏 (𝒌). En el canal de referencia se encuentra la señal de entrada, del cual es el ruido 𝒏_𝟐 (𝒌), mismo que está altamente correlacionada con el ruido 𝒏_𝟏 (𝒌). Los pesos del filtrado adaptativo convergen a la función de transferencia diferencial resultando una señal de salida 𝒚(𝒌) del cual es una estimación del ruido 𝒏_𝟏 (𝒌) presente en la señal deseada. Por lo tanto, la señal de error 𝒆(𝒌) se aproxima a la señal de voz 𝐱(𝒌).
LA ESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LA SEÑAL FUE MODELADO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA SAFS
Los algoritmos adaptativo anteriormente diseñados, permitieron complementar el esquema del mejoramiento de voz. Los algoritmos usados para la presente investigación fueron los algoritmos LMS y NLMS. A pesar de que el algoritmo RLS es una excelente alternativa para mejorar la señal de audio, dado que, minimiza el error cuadrático medio presente a la salida del filtro, no fue tomada en el desarrollo de la simulación, debido a su comportamiento inestable, al alto costo computacional y a su complejidad de cálculo, en comparación a los dos algoritmos usados, perjudicando al desempeño del sistema, sin embargo, como se manifestó anteriormente, el campo del DSP es muy amplio y abre estudio para muchos investigadores y muchas formas de solucionar un mismo problema (Benavides Aspiazu, Calienes Bartra, & Silva Cárdenas, 2009). Tomando en consideración las recomendaciones de algunos autores referente a la convergencia del algoritmo y a la disminución del MSE, se resume que; los parámetros para mejorar la convergencia, el número de bandas a dividir, el tamaño del filtro, el solapamiento de cada banda y el estudio de estos algoritmos, quedan a menester del investigador.
El estudio para la cancelación de ruido fue realizado con tres archivos de voz (.wav), con una frecuencia de muestreo de 8 KHz, donde cada uno de las señales, fueron corrompidas por dos señales ruidosas; El AWGN (Additive white Gaussian noise - ruido gaussiano blanco aditivo) con SNR (Signal-to-noise ratio - relación señal a ruido) acorde a las mediciones de campo realizadas en las aeronaves militares, y un ruido generado por las aeronaves. Cada señal de audio fue probada con cada algoritmo y con una SNR constante de 60 dB, este valor se obtuvo disminuyendo la señal de voz aumentando el ruido. El ruido de aeronave usado fue similar a la de un avión supersónico adquirido anteriormente por el suscrito.
Avión que navega a una velocidad superior a la del sonido

## Slide 25
0,0001<<0,008
LMS
0<<2
NLMS
PROCESO
0<<0,00059
LMS
0,001<<0,008
NLMS
Notes: EL PROCESO REALIZADO PARA econtrar el paso de adaptacion optimo con las tres señales de audio fue, una vez ingresada la señal deseada, y el ruido se ajusta el tamaño del filtro M=32, una vez que el sistema este estructurando para que varie el tama;o de paso, tenemos si el paso de adaptacion es pequeño el MSE es pequeno caso contrario aumenta, a pesar de eso en los dos casos el mensaje es entendible al final del sistmema , como SE OBSERVA EN LA FIGURA
Como se mencionó en la sección 3.4, los algoritmos utilizados fueron el LMS y NLMS. Se simuló con tres archivos de voz (.wav) donde cada señal fue corrompida por ruido AWGN y ruido generado por una aeronave. Para garantizar la eficiencia de la estructura, se atenuó a la señal de entrada 𝒙(𝒌) hasta obtener un SNR de 60 dB. El ruido de aeronave se asemeja a un avión supersónico, del cual fue descargado y usado por su nitidez ante un ruido grabado en el ambiente. La Figura 33, muestra el MSE de las señales de audio usadas en cada corrida del sistema variando el tamaño de paso 𝝁, con una longitud del filtro de M = 32. Lo que se visualiza en la Figura es el paso de adaptación y el desajuste del algoritmo LMS y NLMS, donde se comprobó que con un paso adaptativo µ pequeño se obtiene el menor MSE, más allá de estos valores, simplemente los algoritmos dejaron de ser óptimos.
CON LOS TRES ARCHIVOS SE TUVO RESULTADOS SIMILARES POR TAL MOTIVO
Realizando un análisis de los resultados obtenidos, se resume que; el rango del tamaño de paso 𝝁 óptimo la cancelación de ruido de aeronaves en la comunicación por radio es de: 0,0001 < 𝝁 < 0,008 para el algoritmo LMS, y 0,001 < 𝝁 < 0,008 para el algoritmo NLMS. Estos valores son de acuerdo a la simulación de la señal de audio y el ruido en aeronaves. CON ESTOS VALORES TRABAJAMOS EN LOS SAFS
Una vez identificado el rango del tamaño de paso 𝝁 óptimo para la aplicación deseada, se varió la longitud del filtro, a fin de obtener el tamaño mínimo óptimo para dicha comunicación por radio, misma que garantice la efectividad del sistema y que el costo computacional sea pequeño.
De igual modo, se comprobó que la longitud del filtro no es un factor predominante para la eficiencia del sistema.
CON ESTOS RESULTADOS YA PODEMOS REALIZAR LOS ALGORITMO SAFS CON SOPORTE TECNICO AL OBTENER LOS PASO DE ADAPTACION OPTIMO Y EL TAMAÑO DEL FILTRO

## Slide 26: Diseño de filtros adaptativos en subbandas

## Slide 27
CONTEMPLA
3 archivos SAF
Algoritmo Diniz, coseno modulado
Algoritmo Kong, coseno modulado
Algoritmo Kong, DFT o modulación compleja
1
2
Reconstrucción Perfecta de la señal
Selección de la frecuencia
Notes: La configuración del filtrado adaptativo contempla los componentes: señal de entrada, señal deseada, señal de error, señal de salida, filtro adaptativo y algoritmo adaptativo; cuyo objetivo en un sistema es, “hallar los coeficientes del filtro de salida 𝒚(𝒌), dada una señal de entrada 𝒙(𝒌) y una señal deseada 𝒅(𝒌). La señal de salida 𝒚(𝒌) deberá parecerse lo más posible a la señal 𝒅(𝒌)”. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la señal de error, puede ser considerada la respuesta deseada al sistema. En algunas aplicaciones como en ANC, la señal de error podría ser la salida deseada del sistema. En algunas aplicaciones como en ANC, la señal de error podría ser la salida deseada del sistema.
LO QUE VAMOS A USAR El filtro adaptativo FIR, por brindar una mayor estabilidad que los filtros IIR y por su respuesta lineal en fase, son los más usados para la cancelación del ruido.
Señal aleatoria o randómica, fueron usadas, debido que, muchas señales en aplicaciones reales son desconocidas. Por ejemplo, los valores de entrada de los sistemas de cancelación de ruido son en su mayoría desconocidos, por lo que es difícil predecir estos valores. Por tal motivo, las señales aleatorias, ayudan a crear estas señales. El algoritmo LMS es USADO POR SU BAJA COMPLEJIDAD y robustez. El NLMS a diferencia del lms permite acelerar la convergenicia del MSE para señales corelacionadas optimo para señales no estacionarias como el habla. Y el RLS que minimiza aun mas el MSE tiene una rapida convergencia pero trae consigo una alta complejidad computacional e inestabilidad al sistema.
A CONTINUACION VAMOS HABLAR DEL ALGORITMO LMS

## Slide 28
PROCESO DEL FILTRADO SAF
N = Número de bandas
M =Tamaño del filtro
Notes: Para la simulación y comprobación del filtrado adaptativo con Estructura en Subbandas en Matlab , se inició con la generación randómica de la señal de entrada 𝒙(𝒌), misma que está altamente relacionada a través de un sistema lineal, para así generar la señal deseada 𝒅(𝒌). A la señal deseada, se le introdujo una señal ruidosa aleatoria por la presencia de ruido en ambientes reales.
En la Figura 24, se visualiza la simulación realizada acorde al trabajo propuesto. La señal deseada 𝒙(𝒌) corrompida por el ruido 𝒏_𝟏 (𝒌) fue ingresada por el canal primario, y en el otro canal, se ingresó la señal de referencia, es decir el ruido 𝒏_𝟐 (𝒌), mismo que estuvo altamente correlacionado con 𝒏_𝟏 (𝒌). Las señales ingresaron a los bancos de filtros con modulación compleja donde fueron decimadas a un factor L, el algoritmo usado fue el LMS y NLMS.
Las simulaciones anteriormente diseñadas, fueron analizadas dividiendo la señal de entrada y deseada en cuatro subbandas y con un tamaño del filtro igual a M = 32. Posterior a eso, se varió en número de subbandas N a 8, 16, 64 y así analizar su comportamiento. De igual manera, se varió el tamaño del filtro M a 32,128, 256.

## Slide 29
Audio filtrado con LMS y NLMS
Notes: EL GRAFICO SIGUIENTE SE VISUALIZA LOS RESULTADOS DEL MSE VARIANDO EL NUMERO DE BANDAS, RESUMIENDO QUE En resumen, el mínimo error cuadrático para el sistema SAF con una señal randómica de entrada y tamaño de paso 𝒖 de 0.1, fue de 0.1924 dB, por lo tanto, para el sistema de cancelación de ruido descrito en el proyecto, el tamaño óptimo del filtro y el número de bandas a dividir fue de 32 y 4 bandas respectivamente. SIN DESPRECIAR LOS OTRSORESULTADOS DONDE TB SON MINIMOS LOS RESULTADOS

## Slide 30
MSE de SAF LMS con N=4,8,16 y 64 Subbandas

## Slide 31
MSE de SAF NLMS con N=4,8,16 y 64 Subbandas

## Slide 32
Desajuste (dB) de cada N-bandas
Notes: EL GRAFICO SIGUIENTE SE VISUALIZA LOS RESULTADOS DEL MSE VARIANDO EL NUMERO DE BANDAS, RESUMIENDO QUE En resumen, el mínimo error cuadrático para el sistema SAF con una señal randómica de entrada y tamaño de paso 𝒖 de 0.1, fue de 0.1924 dB, por lo tanto, para el sistema de cancelación de ruido descrito en el proyecto, el tamaño óptimo del filtro y el número de bandas a dividir fue de 32 y 4 bandas respectivamente. SIN DESPRECIAR LOS OTRSORESULTADOS DONDE TB SON MINIMOS LOS RESULTADOS

## Slide 33
Medidas Cualitativas
Pruebas de campo variando el número de subbandas con LMS y NLMS

## Slide 34
Medición cuantitativa de SAF
Notes: EL GRAFICO SIGUIENTE SE VISUALIZA LOS RESULTADOS DEL MSE VARIANDO EL NUMERO DE BANDAS, RESUMIENDO QUE En resumen, el mínimo error cuadrático para el sistema SAF con una señal randómica de entrada y tamaño de paso 𝒖 de 0.1, fue de 0.1924 dB, por lo tanto, para el sistema de cancelación de ruido descrito en el proyecto, el tamaño óptimo del filtro y el número de bandas a dividir fue de 32 y 4 bandas respectivamente. SIN DESPRECIAR LOS OTRSORESULTADOS DONDE TB SON MINIMOS LOS RESULTADOS

## Slide 35: Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 36
Para la cancelación de ruido usando SAF, se recomienda usar el algoritmo NLMS con un paso de adaptación de 0,001<μ<0,008 dado que garantiza una rápida convergencia y una mejor reducción del error cuadrático, estos valores son eficiente para la presente aplicación y pueden ser ineficientes para otras aplicaciones.
Se verificó los niveles de ruido en el ambiente real, valores que permitieron tener una perspectiva de la potencia de ruido en que está expuesto un operador y el piloto.
CONCLUSIONES

## Slide 37
Los bancos de filtros con DFT en concordancia con el proceso de diezmado e interpolado, permitieron mejorar la carga computacional y reducir el efecto aliasing presente durante el procesamiento de la señal, el factor de decimación e interpolación LN (no máximamente decimado o sobremuestreado) permitió estabilizarse en el estado de equilibrio de -20 dB garantizando un modelamiento del sistema acorde a la aplicación de cancelación de ruido en aeronaves.
Los bancos de filtros con DFT en concordancia con el proceso de diezmado e interpolado, permitieron mejorar la carga computacional y reducir el efecto aliasing presente durante el procesamiento de la señal, el factor de decimación e interpolación L≤N (no máximamente decimado o sobremuestreado) permitió estabilizarse en el estado de equilibrio de -20 dB garantizando un modelamiento del sistema acorde a la aplicación de cancelación de ruido en aeronaves.
Para la aplicación descrita, la comprensión del audio transmitido se dio entre N=4 bandas divididos uniformemente usando SAF DFT sobremuestreado con LMS y NLMS. Al aumentar el número de bandas divididos a N=64, se distorsionó el mensaje.
Para la aplicación descrita, la comprensión del audio transmitido se dio entre N=4 bandas divididos uniformemente usando SAF DFT sobremuestreado con LMS y NLMS. Al aumentar el número de bandas divididos a N=64, se distorsionó el mensaje.
CONCLUSIONES
Notes: 5.- Las pruebas realizadas con SAFs y el ruido de la aeronave para la aplicación de cancelación de ruido, dan como resultado que; se puede disminuir el tiempo de respuesta cuando se aumenta el tamaño de paso 𝑢, aunque, el ruido aumenta. Por consiguiente, lo que se buscó en la investigación es un audio entendible al final del sistema con una respuesta rápida y con un MSE mínimo acorde a la aplicación para así ser probado en un ambiente real. Los valores óptimos para la aplicación deseada fue de 0,0001 < µ < 0,008 para el algoritmo LMS, y 0,001 < µ< 0,008 para el algoritmo NLMS.
6.- La potencia de la señal de audio fue atenuada en un 30%, por lo que trabajar con filtros adaptativos en subbandas dio como resultado una reducción del ruido a tal punto de entender el mensaje al final de la simulación. por lo tanto se garantiza con 4 y 8 bandas que el mensaje se entienda

## Slide 38
Con un tamaño de filtro M=256 y N=16 se tiene una mejora significativa comparado con un tamaño de filtro M=32 y M=64 usando SAF DFT sobremuestreado NLMS, sin embargo, esta ganancia tiene un costo computacional elevado.
Con las mediciones de campo donde el operador de vuelo califico el grado de comprensión de la voz al final de su procesamiento, se pudo demostrar, que el algoritmo SAF DFT sobremuestreado NLMS presenta una ligera ventaja de comprensión del audio con respecto a SAF DFT sobremuestreado LMS, especialmente cuando se divide a la señal en N=4 y N=8 bandas.
CONCLUSIONES

## Slide 39
La medición de distorsión espectral mbsd.m permitió demostrar cuantitativamente la ganancia en dB del algoritmo SAF DFT sobremuestreado NLMS con respecto a SAF DFT sobremuestreado LMS, por tal motivo se recomienda utilizar el algoritmo SAF con el algoritmo NLMS con una división N=4 bandas.
Para conocer el buen desempeño del algoritmo, se recomienda hacer la evaluación en el entorno laboral, su implementación en un DSP (Digital Signal Processor), FPGA (Field Programmable gate array) o VLSI (Very large scale integration) validarán los resultados obtenidos en cada simulación.
CONCLUSIONES

## Slide 40: Gracias por su atención