## Slide 1
DEFENSA DE TESIS DE GRADO MAESTRIA EN REDES DE INFORMACION Y CONECTIVIDAD - MRIC
TEMA: “DISEÑO DE UNA RED DE RESPALDO DE MICROONDA PARA LA CNT EP EN LA BANDA DE FRECUENCIA SHF.”
AUTOR: FERNANDO NARANJO
DIRECTOR: ING. PATRICIO VIZCAINO
OPONENTE: ING. DARIO DUQUE
SANGOLQUÍ,
JUNIO DEL 2014

## Slide 2
AGENDA
INTRODUCCION
OBJETIVO
MARCO TEORICO
ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA
ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO
BARRIDOS ESPECTRALES
CAPACIDAD POR ESTACION
DISEÑO DE RED Y SIMULACIONES
ANÁLISIS COMPARATIVO DE TOPOLOGÍA EN RED DE CNT EP
ANÁLISIS TECNICO ECONOMICO DE ALTERNATIVAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3
INTRODUCCION
LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PRESENTA LOS SIGUIENTES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA DISPONIBILIDAD DE SUS SERVICIOS :
  RED DEPENDE DEL MEDIO FISICO (IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA) (DWDM NACIONAL)
    DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS
    MANIPULACIONES
    CORTES SIMULTANEOS
    TIEMPOS DE REPARACION

## Slide 4
  NO DISPONE DE BACKBONE MICROONDA
    Equipamiento de radio obsoleto
    Espectro saturado de frecuencias canalizadas
    Ampliaciones limitadas
  MARCO REGULATORIO PARA CALIDAD DE SERVICIO
    PDA ≤ 20%
    TRA ≤ 8 horas
    PR8 ≤ 5%
    PDS 98% en promedio de toda la red del operador
INTRODUCCION

## Slide 5
Analizar y diseñar una red de respaldo microonda para la CNT EP, mediante análisis del plan nacional de frecuencias, barridos espectrales, utilizando la infraestructura existente con los requerimientos de la operadora , con el fin de mejorar la disponibilidad de los servicios y ampliar la capacidad de transmisión para zonas rurales determinando un costo referencial.
OBJETIVO

## Slide 6
MARCO TEORICO
Enlaces microonda de 300 MHz a 300 GHz
SHF Super High frecuency 3 a 30 GHz.
Distancias de propagación de acuerdo a frecuencia
Plan Nacional de Frecuencias, CONATEL – SENATEL a Octubre 2011
Herramienta de simulación de enlaces Pathloss 5.0

## Slide 7
INFRAESTRUCTURA
Estaciones repetidoras con mayor cantidad de enlaces de radio

## Slide 8
INFRAESTRUCTURA
Ejemplo de Estación Repetidora de CNT EP

## Slide 9
MARCO REGULATORIO
ANALISIS PNF RANGO DE FRECUENCIAS DE 3 A 13 GHz (Servicio Fijo)
  Rango 2700 – 4800 MHz: 3700 – 4200 MHz
  Rango 5570 – 7250 MHz: 5925 – 6425 MHz
  7100– 7250 MHz
  Rango 7250 – 8500 MHz: 7250 – 8500 MHz
  Rango 1000 – 11700 MHz: 10000 – 10680 MHz
Resolución No. SNT-2010-00408
RANGO 1: 5925 – 6425 MHz (500 MHz) Shifter: 252.04
RANGO 2: 7425 – 7900 MHz (475 MHz) Shifter: 245
RANGO 3: 7725 – 8275 MHz (550 MHz) Shifter: 311.32
RANGO 4: 7900 – 8400 MHz (500 MHz) Shifter: 266
Resolución No. SNT-2012-0321
RANGO : 3800 – 4200 MHz (400 MHz) Shifter: 213

## Slide 10
MARCO REGULATORIO
BANDA DE 4 GHz |  |  | 
Canal | Frec Tx | Frec Rx | AB (MHz)
1 | 3824.5 | 4037.5 | 29
2 | 3853.5 | 4066.5 | 29
3 | 3882.5 | 4095.5 | 29
4 | 3911.5 | 4124.5 | 29
5 | 3940.5 | 4153.5 | 29
6 | 3969.5 | 4182.5 | 29
BANDA 6 GHz |  |  | 
Canal | Frec Tx | Frec Rx | AB (MHz)
1 | 5945.2 | 6197.24 | 29.65
2 | 5974.85 | 6226.89 | 29.65
3 | 6004.5 | 6256.54 | 29.65
4 | 6034.15 | 6286.19 | 29.65
5 | 6063.8 | 6315.84 | 29.65
6 | 6093.45 | 6345.49 | 29.65
7 | 6123.1 | 6375.14 | 29.65
8 | 6152.75 | 6404.79 | 29.65
7 GHz |  |  |  |  |  |  |  | 
Canal | Frec Tx | Frec Rx |  |  |  |  |  | 
1 | 7442 | 7687 | 7-8 GHz |  |  |  |  | 
2 | 7470 | 7715 | Canal | Frec Tx | Frec Rx |  |  | 
3 | 7498 | 7743 | 1 | 7747,7 | 8059,02 |  |  | 
4 | 7526 | 7771 | 2 | 7777,35 | 8088,67 |  |  | 
5 | 7554 | 7799 | 3 | 7807 | 8118,32 |  |  | 
6 | 7582 | 7827 | 4 | 7836,65 | 8147,97 |  |  | 
7 | 7610 | 7855 | 5 | 7866,3 | 8177,62 | 8 GHz |  | 
8 | 7638 | 7883 | 6 | 7895,95 | 8207,27 | Canal | Frec Tx | Frec Rx
 |  |  | 7 | 7925,6 | 8236,92 | 1 | 7926 | 8192
 |  |  | 8 | 7955,25 | 8266,57 | 2 | 7954 | 8220
 |  |  |  |  |  | 3 | 7982 | 8248
 |  |  |  |  |  | 4 | 8010 | 8276
 |  |  |  |  |  | 5 | 8038 | 8304
 |  |  |  |  |  | 6 | 8066 | 8332
 |  |  |  |  |  | 7 | 8094 | 8360
 |  |  |  |  |  | 8 | 8122 | 8388

## Slide 11
BARRIDOS ESPECTRALES
Nombre de estación: | Estación Repetidora Cerro Blanco
Dirección: | Cerro Blanco
Provincia: | Imbabura
Ciudad: | Otavalo
Coordenadas tomadas en sitio: | 
Longitud: | 78° 20’ 17.00’’ W
Latitud: | 00° 12’ 34.00’’ N
PROCEDIMIENTO:
1. Información General (Ejemplo)

## Slide 12
BARRIDOS ESPECTRALES
PROCEDIMIENTO:
2. Equipamiento Utilizado

## Slide 13
BARRIDOS ESPECTRALES
PROCEDIMIENTO:
2. Equipamiento Utilizado

## Slide 14
BARRIDOS ESPECTRALES
PROCEDIMIENTO:
2. Equipamiento Utilizado

## Slide 15
BARRIDOS ESPECTRALES
PROCEDIMIENTO:
3. Realización de Mediciones en bandas (ejemplo enlace Cerro Blanco – Carcelén)
Banda 3800 – 4200 MHz
Polarización Vertical y Horizontal
Azimut +30° (174.50°) Azimut (204.50°)
Azimut -30° (234.50°)
Banda 3800 – 4200 MHz
Banda 5925 – 6425 MHz
Banda 7400 – 7900 MHz
Banda 7900 – 8400 MHz

## Slide 16
BARRIDOS ESPECTRALES
Banda 5925 – 6425 MHz
H
V
Canal | Frec Tx | Frec Rx | AB (MHz)
1 | 5945,2 | 6197,24 | 29,65
2 | 5974,85 | 6226,89 | 29,65
3 | 6004,5 | 6256,54 | 29,65
4 | 6034,15 | 6286,19 | 29,65
5 | 6063,8 | 6315,84 | 29,65
6 | 6093,45 | 6345,49 | 29,65
7 | 6123,1 | 6375,14 | 29,65
8 | 6152,75 | 6404,79 | 29,65
Banda de 6 GHz saturada

## Slide 17
BARRIDOS ESPECTRALES
Banda 7900 – 8500 MHz
Análisis en la Banda (MHz) : 7900 - 8500 MHz |  |  |  |  |  | 
AZIMUT (°) | POLARI-ZACIÓN | FRECUENCIA (MHz) | BW | NIVEL (PICO) | NUMERO DE CANAL QUE UTILIZAN EN BANDA DE 8 GHz (SHIFTER :311,32) | NUMERO DE CANAL QUE UTILIZAN EN BANDA DE 8 GHz (SHIFTER :266)
 |  |  | (MHz) | (dBm) |  | 
204.5 | V | 8090 | 28 | -68.54 | 2 | 7
174.5 | H | 8110 | 28 | 67.36 | 3 | 8
204.5 | H | 8110 | 28 | -67.68 | 3 | 8
204.5 | V | 8150 | 28 | -67.36 | 4 | 8
174.5 | H | 8152 | 28 | -48.93 | 4 | 8
204.5 | H | 8152 | 28 | -51.64 | 4 | 8
174.5 | H | 8179 | 28 | -68.21 | 5 | 8
204.5 | H | 8179 | 28 | -67.34 | 5 | 8
234.5 | H | 8326 | 14 | -64.20 | NA | 6
234.5 | V | 8330 | 14 | -68.48 | NA | 6
174.5 | H | 8332 | 14 | -67.46 | NA | 6
204.5 | V | 8390 | 28 | -67.07 | NA | 8
174.5 | H | 8392 | 28 | -55.23 | NA | 8
204.5 | H | 8400 | 28 | -52.78 | NA | 8
204.5 | V | 8430 | 14 | -68.54 | NA | 8
204.5 | V | 8470 | 14 | -68.95 | NA | 8

## Slide 18
BARRIDOS ESPECTRALES
# | NOMBRE DE ESTACION DE ESTUDIO | TIPO DE ESTACION CNT EP | AZIMUT | DIRECCIÓN DE ENLACE | 3800-4200 |  |  | 5900 - 6400 |  |  | 7400 - 7800 |  |  | 7800 - 8300 |  | 
 | (ESTACION A) |  | (°) | (ESTACION B) | BANDA DE 4 | DISPONIBILIDAD PARA 6 CANALES |  | BANDA DE 6 | DISPONIBILIDAD PARA 6 CANALES |  | BANDA DE 7 | DISPONIBILIDAD PARA 6 CANALES |  | BANDA DE 8 | DISPONIBILIDAD PARA 6 CANALES | 
 | ENLACES EN DIRECCIÓN DE ESTACION A HACIA B |  |  |  | CANALES DE BANDA | CANALES DISPONIBLES | % | CANALES DE BANDA | CANALES DISPONIBLES | % | CANALES DE BANDA | CANALES DISPONIBLES | % | CANALES DE BANDA | CANALES DISPONIBLES | %
1 | Rep. Sindiajiri | REPETIDORA | 172.01 | Rep. Guamote | 6 | 6 | 100% | 8 | 3 | 38% | 8 | 6 | 75% | 8 | 6 | 75%
2 | Riobamba Centro | CENTRAL | 221.53 | Rep. Sindiajiri | 6 | 6 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 6 | 100% | 8 | 8 | 100%
3 | Rep. La Mira | REPETIDORA | 201.72 | Riobamba | 6 | 6 | 100% | 8 | 1 | 13% | 8 | 2 | 33% | 8 | 5 | 83%
4 | Rep. Chasqui | REPETIDORA | 161.64 | Rep. Guango | 6 | 6 | 100% | 8 | 0 | 0% | 8 | 2 | 33% | 8 | 4 | 67%
5 | Guamani | NODO | 189.18 | Rep. Chasqui | 6 | 6 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100%
6 | Rep. Cabras | REPETIDORA | 235.14 | Rep. Cerro Blanco | 6 | 6 | 100% | 8 | 4 | 67% | 8 | 8 | 100% | 8 | 6 | 100%
7 | Rep. Troya | REPETIDORA | 225.06 | Rep. Cabras | 6 | 6 | 100% | 8 | 3 | 50% | 8 | 4 | 67% | 8 | 3 | 50%
Cuadro resumen de disponibilidad de 6 canales de frecuencias

## Slide 19
CAPACIDAD POR ESTACIÓN
RESPALDO DE RUTA DE TRANSMISIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD |  |  | Mbps |  | 
ORIGEN | DESTINO | RUTA DE TRANSMISION RESAPALDO POR ENLACE MICROONDA | 2013 | 2015 | 2017
QUITO | TULCAN | TANQUES DE AGUA - TROYA - CABRAS -CERRO BLANCO - CARCELEN | 400 | 600 | 800
2 | REP. CABRAS CNT EP | 1 | ALOBURO | 20 | 805 | 42 | 1118
 |  | 2 | ALOOR | 2 |  | 4 | 
 |  | 3 | ATHAL | 2 |  | 4 | 
 |  | 4 | CAHUASQUI | 54 |  | 84 | 
 |  | 5 | CALDERA | 2 |  | 4 | 
 |  | 6 | CANCHAGUANO | 2 |  | 4 | 
 |  | 7 | CHACHIMBIRO | 28 |  | 42 | 
 |  | 8 | CHIRIACU | 2 |  | 4 | 
 |  | 9 | CHITACASPI (EL ANGEL) | 2 |  | 4 | 
 |  | 2 | CHUGA | 2 |  | 4 | 
 |  | 11 | COCHABAMBA | 39 |  | 42 | 
 |  | 12 | CONVALECENCIA | 2 |  | 4 | 
 |  | 13 | EL TAMBO | 2 |  | 4 | 
 |  | 14 | ELOY ALFARO (EL ANGEL) | 2 |  | 4 | 
 |  | 15 | GUANO (EL ANGEL) | 2 |  | 4 | 
 |  | 16 | GUANUPAMBA | 2 |  | 4 | 
 |  | 17 | IMPUERAN | 2 |  | 4 | 
 |  | 18 | J. MONTALVO | 2 |  | 4 | 
 |  | 19 | JULIO ANDRADE | 55 |  | 84 | 
 |  | 20 | LA ANGELINA | 2 |  | 4 | 
 |  | 21 | LA ISLA (SIGSIPAMBA) | 2 |  | 4 | 
 |  | 22 | LA VICTORIA | 35 |  | 42 | 
 |  | 23 | LAS JUNTAS | 2 |  | 4 | 
 |  | 24 | MANZANAL | 2 |  | 4 | 
 |  | 25 | MARIANO ACOSTA | 90 |  | 106 | 
 |  | 26 | MONTEOLIVO | 2 |  | 4 | 
 |  | 27 | PABLO ARENAS | 54 |  | 84 | 
 |  | 28 | PIMAMPIRO | 67 |  | 84 | 
 |  | 29 | PIMAN | 40 |  | 42 | 
 |  | 30 | PUEBLO NUEVO | 58 |  | 84 | 
 |  | 31 | SACHAPMABA | 44 |  | 84 | 
 |  | 32 | SAN CLEMENTE | 26 |  | 42 | 
 |  | 33 | SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA | 40 |  | 42 | 
 |  | 34 | SANTA ANA | 2 |  | 4 | 
 |  | 35 | SHANSHIPAMBA | 31 |  | 42 | 
 |  | 36 | TUMBATU | 2 |  | 4 | 
 |  | 37 | URCUQUI | 80 |  | 84 | 
 |  | 38 | VILLACIS | 2 |  | 4 | 
 | AÑOS (ACTUAL Y PROYECCION) | 2013 | 2015 | 2017 | 2013 | 2015 | 2017 | 2013 | 2015 | 2017
# | ESTACION REPETIDORA | POBLACIONES RURAL |  |  | RESPALDO PRINCIPAL TRAFICO |  |  | TOTAL POR REPETIDORA |  | 
 |  | (Mbps) |  |  | (Mbps) |  |  | (Mbps) |  | 
1 | CABRAS CNT EP | 359 | 805 | 1118 | 400 | 600 | 800 | 759 | 1405 | 1918
# | ESTACION REPETIDORA | TRAFICO ACTUAL GENERADO
 |  | (Mbps)
1 | Rep. Cabras CNT EP | 359

## Slide 20
DISEÑO DE RED Y SIMULACIONES
REQUERIMIENTOS DE CNT EP
Distancia promedio de 40 Km
Tamaño de antena ≤ 3.7 metros
Capacidad por canal 200 Mbps
Capacidad por enlace 2.4 Gbps
Configuración 2 x (6+0)
Disponibilidad total anual 99.999%
Margen de desvanecimiento 20 dB

## Slide 21
DISEÑO DE RED Y SIMULACIONES
HERRAMIENTAS PATHLOSS
Perfil del terreno
Altura de antenas
Análisis de transmisión
Calculo de pérdidas por Multitrayectorias y Reflexiones
Perdidas por Difracción

## Slide 22
DISEÑO DE RED Y SIMULACIONES
ESTACIONES DE CNT EP ENLACES MICROONDA |  | DISTANCIA ENLACE | CONFIGU RACIÓN | DIAME-TRO DE ANTENA | GANANCIA DE ANTENA (Antenna gain) dBi |  |  | PERDIDA EN ESPACIO LIBRE (Free space loss) dB |  |  | SEÑAL DE RECEPCION (Receive signal) dBm |  |  | MARGEN TOTAL DE DESVANECIMIENTO (Thermal fade margin) dB |  |  | ATENUACION POR LLUVIA (Rain attenuation) dB |  |  | INDISPONIBILIDAD TOTAL ANUAL (MINUTOS) |  | 
SITIO A | SITIO B | Km | (1+0, SD) | (m) | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz
Rep. Cerro de Hojas | Rep. Corozo | 49,28 | SD | 3,0 | 39,1 | 43,2 | 45,5 | 138,3 | 141,8 | 144,3 | -41,69 | -37,08 | -35,08 | 24,31 | 28,92 | 30,92 | 0,00 | 24,42 | 27,45 | 1,8 | 1,16 | 1,26
Rep. Cerro Blanco | Carcelén | 37,76 | 1+0 | 3,0 | 39,1 | 43,5 | 45,5 | 136,0 | 139,5 | 142,0 | -39,93 | -34,71 | -33,29 | 26,07 | 31,29 | 32,71 | 0,00 | 26,39 | 28,98 | 0,26 | 1,97 | 0,35
Rep. Cerro Azul | Rep. Cerro Gonzales | 68,08 | SD | 3,7 | 40,7 | 44,8 | 47,1 | 141,1 | 144,6 | 147,1 | -42,97 | -38,39 | -36,43 | 23,78 | 28,36 | 30,32 | 0,00 | 23,96 | 26,94 | 6,55 | 5,62 | 6,34

## Slide 23
CAPACIDAD POR ESTACIÓN
ESTACIONES DE CNT EP |  | DISTANCIA ENLACE | CONFIGURACIÓN | DIAME-TRO DE ANTENA | MARGEN TOTAL DE DESVANECIMIENTO (dB) | DISPONIBILIDAD TOTAL ANUAL (%)
ENLACES MICROONDA |  |  |  |  |  | 
SITIO A | SITIO B | Km | (1+0, SD) | (m) | 4 GHz | 
Rep. Cerro de Hojas | Rep. Corozo | 49,28 | SD | 3 | 24,31 | 99,99966
Rep. Cerro Blanco | Carcelén | 37,76 | 1+0 | 3 | 26,07 | 99,99995
Rep. Cerro Azul | Rep. Cerro Gonzales | 68,08 | SD | 3,7 | 23,78 | 99,99875
Rep. Carshao | Rep. Bueran | 18,82 | 1+0 | 3 | 20,25 | 100
Rep. Carshao | La Esperanza | 36,49 | 1+0 | 3 | 20,37 | 99,99997
Rep. Cabras | Rep. Cerro Blanco | 50,65 | 1+0 | 3 | 23,42 | 99,99973
Rep. Bueran | Cuenca P.I. | 30,73 | 1+0 | 2,4 | 24,1 | 99,9999
Rep. Boliche | Correos | 28,27 | SD | 2,4 | 24,55 | 99,99996
Manta Sur Este | Rep. Cerro de Hojas | 18,4 | 1+0 | 1,8 | 22,78 | 99,99997
La Esperanza | Rep. Boliche | 56,06 | SD | 2,4 | 25 | 99,99992
PARÁMETROS DE ENLACES OBTENIDOS EN SIMULACIÓN EN PATHLOSS 5.0

## Slide 24
RED DE RESPALDO
CNT EP

## Slide 25
ANÁLISIS TECNICO ECONOMICO PROPUESTAS
DESCRIPCION | COSTO REFERENCIAL
Red Propuesta banda de 4 GHz | $ 10.762.638,75
Red Propuesta canales libres en bandas de 8, 7, 6, 4 GHz | $ 10.482.440,82
Red Propuesta banda de 6 GHz | $ 10.127.041,05
Red en 4 GHz es un 5.9% más costosa que la de 6 GHz, y 2.6% que si se utilizara la propuesta de varios bandas
El crecimiento de las redes microonda no permiten asegurarse la disponibilidad de los canales en bandas licenciadas

## Slide 26
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La banda de frecuencia que proporciona 6 canales o portadoras en las dos polaridades requerida por CNT EP es la de 3800 a 4200 MHz, mientras que en las bandas de 6, 7, 8 GHz no.
Este proyecto de tesis obtuvo de la SENATEL la apertura de la banda de 3800 a 4200 MHz para enlaces microonda de larga distancia, con su respectiva resolución de canalización para uso de la operadora estatal, CNT EP, autorizado con Resolución SNT-2012-0321 del 31 de agosto de 2012

## Slide 27
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este proyecto permitió a CNT EP por parte del SENATEL la concesión y autorización para el uso como operación de toda la banda de 3.8 a 4.2 GHz (6 canales en las dos polaridades ) para los enlaces propuestos en la red alternativa microonda de este proyecto que fueron concesionados con oficio No. SNT-2013-0124 del 31 de enero de 2013.

## Slide 28
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con las simulaciones realizadas en la herramienta Pathloss 5.0 en la banda de 3.8 a 4.2 GHz se proporciona una disponibilidad anual de 99.999% utilizando la infraestructura existente como se cumple con los criterios de diseño.
Este estudio determinó que la banda de 3.8 a 4.2 GHz en el Ecuador no ha sido explotada, siendo un recurso que puede ser utilizado en otras estaciones repetidoras para ampliar capacidades y/o proporcionar redundancias, donde exista saturaciones de espectro para enlaces de larga distancia

## Slide 29
GRACIAS

## Slide 30
INTRODUCCION
Esquema de Red DWDM Nacional

## Slide 31
INTRODUCCION
Referencia: Amenazas, Vulnerabilidad, Capacidades y Riesgo en el Ecuador. Los desastres, un reto para el desarrollo. Cooperazione Internazionale, Institu de Recherche pour le Developpment (IRD) y Oxfam

## Slide 32
INTRODUCCION

## Slide 33
MARCO TEORICO

## Slide 34
MARCO TEORICO
REGIÓN 2 | ECUADOR | 
Banda MHz | Banda MHz | NOTAS
5830 – 5850 | 5830 – 5850 | EQA.90
RADIOLOCALIZACIÓN | RADIOLOCALIZACIÓN | 
Aficionados | Aficionados | 
Aficionados por satélite (espacio - Tierra) | Aficionados por satélite (espacio - Tierra) | 
5.150 5.455 | 5.150 5.455 | 

## Slide 35
MARCO REGULATORIO
BANDA DE 4 GHz |  |  | 
Canal | Frec Tx | Frec Rx | AB (MHz)
1 | 3824.5 | 4037.5 | 29
2 | 3853.5 | 4066.5 | 29
3 | 3882.5 | 4095.5 | 29
4 | 3911.5 | 4124.5 | 29
5 | 3940.5 | 4153.5 | 29
6 | 3969.5 | 4182.5 | 29
BANDA 6 GHz |  |  | 
Canal | Frec Tx | Frec Rx | AB (MHz)
1 | 5945.2 | 6197.24 | 29.65
2 | 5974.85 | 6226.89 | 29.65
3 | 6004.5 | 6256.54 | 29.65
4 | 6034.15 | 6286.19 | 29.65
5 | 6063.8 | 6315.84 | 29.65
6 | 6093.45 | 6345.49 | 29.65
7 | 6123.1 | 6375.14 | 29.65
8 | 6152.75 | 6404.79 | 29.65
7 GHz |  |  |  |  |  |  |  | 
Canal | Frec Tx | Frec Rx |  |  |  |  |  | 
1 | 7442 | 7687 | 7-8 GHz |  |  |  |  | 
2 | 7470 | 7715 | Canal | Frec Tx | Frec Rx |  |  | 
3 | 7498 | 7743 | 1 | 7747,7 | 8059,02 |  |  | 
4 | 7526 | 7771 | 2 | 7777,35 | 8088,67 |  |  | 
5 | 7554 | 7799 | 3 | 7807 | 8118,32 |  |  | 
6 | 7582 | 7827 | 4 | 7836,65 | 8147,97 |  |  | 
7 | 7610 | 7855 | 5 | 7866,3 | 8177,62 | 8 GHz |  | 
8 | 7638 | 7883 | 6 | 7895,95 | 8207,27 | Canal | Frec Tx | Frec Rx
 |  |  | 7 | 7925,6 | 8236,92 | 1 | 7926 | 8192
 |  |  | 8 | 7955,25 | 8266,57 | 2 | 7954 | 8220
 |  |  |  |  |  | 3 | 7982 | 8248
 |  |  |  |  |  | 4 | 8010 | 8276
 |  |  |  |  |  | 5 | 8038 | 8304
 |  |  |  |  |  | 6 | 8066 | 8332
 |  |  |  |  |  | 7 | 8094 | 8360
 |  |  |  |  |  | 8 | 8122 | 8388

## Slide 36
RESULTADOS BARRIDOS
Análisis en la Banda (MHz) : 5900 -6450 MHz |  |  |  |  | 
AZIMUT (°) | POLARIZACIÓN | FRECUENCIA (MHz) | BW (MHz) | NIVEL (PICO) (dBm) | NUMERO DE CANAL QUE UTILIZAN EN BANDA DE 6 GHz
204.50 | H | 5950 | 28 | -66.27 | 1
234.50 | H | 5950 | 28 | -71.16 | 1
204.50 | V | 5975 | 28 | -68.34 | 2
234.50 | V | 5975 | 28 | -53.32 | 2
174.50 | V | 5975 | 28 | -76.28 | 2
204.50 | H | 5975 | 28 | -74.35 | 2
234.50 | H | 5975 | 28 | -74.25 | 2
174.50 | H | 5975 | 28 | -52.25 | 2
204.50 | H | 6003 | 28 | -67.75 | 3
234.50 | H | 6003 | 28 | -70.16 | 3
204.50 | H | 6032 | 28 | -72.36 | 4
234.50 | H | 6032 | 28 | -76.23 | 4
204.50 | V | 6033 | 28 | -73.15 | 4
234.50 | V | 6033 | 28 | -51.83 | 4
174.50 | V | 6033 | 28 | -75.39 | 4
174.50 | H | 6036 | 28 | -56.54 | 4
204.50 | H | 6063 | 28 | -73.28 | 5
234.50 | H | 6063 | 28 | -75.63 | 5
204.50 | H | 6084 | 28 | -79.49 | 6
234.50 | H | 6084 | 28 | -73.25 | 6
204.50 | V | 6100 | 28 | -71.35 | 7
234.50 | V | 6100 | 28 | -53.48 | 7
174.50 | V | 6100 | 28 | -75.62 | 7
174.50 | H | 6100 | 28 | -53.35 | 7
204.50 | V | 6151 | 28 | -77.76 | 8
234.50 | V | 6151 | 28 | -61.59 | 8
174.50 | H | 6152 | 28 | -56.75 | 8
204.50 | H | 6153 | 28 | -70.26 | 8
234.50 | H | 6153 | 28 | -74.84 | 8
204.50 | H | 6200 | 28 | -56.17 | 8
234.50 | H | 6200 | 28 | -58.95 | 8
204.50 | V | 6205 | 28 | -67.49 | 8
234.50 | V | 6205 | 28 | -64.87 | 8
174.50 | V | 6205 | 28 | -67.72 | 8
174.50 | H | 6205 | 28 | -62.82 | 8
204.50 | H | 6263 | 28 | -71.03 | 8
234.50 | H | 6263 | 28 | -74.43 | 8
174.50 | H | 6268 | 28 | -77.21 | 8
234.50 | H | 6287 | 28 | -68.68 | 8
204.50 | H | 6313 | 28 | -70.69 | 8
234.50 | H | 6401 | 28 | -64.46 | 8

## Slide 37
PATHLOSS 5.0

## Slide 38
PATHLOSS 5.0

## Slide 39
PATHLOSS 5.0

## Slide 40
PATHLOSS 5.0

## Slide 41
PATHLOSS 5.0

## Slide 42
PATHLOSS 5.0

## Slide 43
PATHLOSS 5.0

## Slide 44
PATHLOSS 5.0

## Slide 45
PATHLOSS 5.0

## Slide 46
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | RADIO FULL INDOOR |  |  | 
1.1 | EQUIPAMIENTO ENLACE RADIO FULL INDOOR 4 GHz ENLACE 2X(6+0) EN 4 GHz CON XPIC MODULACION HASTA 512 QAM | 21 | $ 202.021,00 | $ 4.242.441,00
1.2 | EQUIPAMIENTO ENLACE RADIO FULL INDOOR 4 GHz DIVERSIDAD DE ESPACIO ENLACE 2X(6+0) EN 4 GHz CON XPIC MODULACION HASTA 512 QAM | 11 | $ 242.300,00 | $ 2.665.300,00
2 | ANTENAS |  |  | 
2.1 | 1.8 m (6 ft) Antenna, High XPD, 3.6 - 4.2 GHz, Dual Pol., Grey, White Radome, PDR40 Flange. | 14 | $ 10.492,42 | $ 146.893,88
2.2 | 2.4 m (8 ft) Antenna, High Perf., 3.6-4.2 GHz, Dual Pol., Grey, White Radome, PDR40 Flange | 16 | $ 13.195,35 | $ 211.125,60
2.3 | 3.0 m (10 ft) Antenna, High Perf., 3.6 - 4.2 GHz, Dual Pol., Grey, White Radome, PDR40 Flange | 38 | $ 15.974,32 | $ 607.024,16
2.4 | 3.7 m (12 ft) Antenna, High Perf., 3.6 - 4.2 GHz, Dual Pol., Grey, White Radome, PDR40 Flange | 18 | $ 21.764,16 | $ 391.754,88
3 | MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE ENLACE |  |  | 
3.1 | Kit basico para enlace sin Diversidad de Espacio DUAL POLARIDAD | 21 | $ 19.199,00 | $ 403.179,00
3.2 | Kit basico para enlace con Diversidad de Espacio DUAL POLARIDAD : | 11 | $ 48.397,00 | $ 532.367,00
3.3 | Guia de onda para 4 GHz (metros) | 8.600 | $ 33,27 | $ 286.122,00
4 | SISTEMA DE GESTION | 1 | $ 82.500,00 | $ 82.500,00
5 | IMPLEMENTACION ENLACES |  |  | 
5.1 | ENLACE DEL TIPO ITEM 1.1 | 21 | $ 25.725,00 | $ 540.225,00
5.2 | ENLACE DEL TIPO ITEM 1.2 | 11 | $ 32.333,00 | $ 355.663,00
5.3 | SISTEMA DE GESTION RED DCN | 1 | $ 13.000,00 | $ 13.000,00
6 | Materiales Locales por Estación (Escalerillas, Tierras, Mounting Pole y UPN) | 37 | $ 2.103,00 | $ 77.811,00
7 | RESPUESTOS 3% DE EQUIPAMIENTO RADIO | 1 | NA | $ 207.232,23
 | TOTAL |  |  | $ 10.762.638,75